Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ ГЕОФІЗИЧНИМИ 
МЕТОДАМИ

За редакцією проф. Е.Д. Кузьменка

МОНОГРАФІЯ

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ ГЕОФІЗИЧНИМИ
МЕТОДАМИ

За редакцією проф. Е.Д. Кузьменка

МОНОГРАФІЯ

Рекомендовано методичною радою

університету

Івано-Франківськ
2009

МВ 02070855-2393-2009

УДК 550.83:624.131

Авторський колектив: Е.Д. Кузьменко, А.Ф. Безсмертний, О.П. Вдовина, І.В. Крив'юк, В.Д. Чебан, Л.В. Штогрин.

Дослідження зсувних процесів геофізичними методами [Текст]: монографія / [Е.Д. Кузьменко, А.Ф. Безсмертний, О.П. Вдовина та ін..]; за ред. 
Е.Д. Кузьменка. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 417с.

У монографії розглянуто питання застосування геофізичних методів при дослідженні та прогнозування зсувних процесів. Показано взаємозв’язок і взаємообумовленість змін петрофізичних характеристик порід на ділянках зсувоутворення та геофізичних полів. Доведено, що розвиток зсувоутворення тісно пов'язаний не тільки з загальновідомими чинниками, але й із динамікою неотектонічних рухів як прояву глобальних геодинамічних процесів і проявами сейсмічної активності. Запропонована нова технологія робіт методом імпульсного електромагнітного поля Землі. Вперше продемонстровано ефективність методу зондування становленням електромагнітного поля для вивчення просторово-часових змін фізико-механічних властивостей верхньої частини розрізу. Запропоновано ймовірнісний критерій прогнозної оцінки зсувонебезпеки з використанням комплексного підходу до вивчення зсувів. Розглянуто питання геофізичного моніторингу зсувних процесів. Показано можливість використання геофізичних методів при розрахунку стійкості зсувних схилів у різноманітних геологічних умовах.

Рецензенти:

Г.І. Рудько, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор (Державна комісія України по запасах корисних копалин);

С.А. Вижва, доктор геологічних наук, професор (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);

В.М. Шуман, доктор фізико-математичних наук, керівник відділу математичної геофізики (Інститут геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України).

Друкується за ухвали Вченої Ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

ISBN

© Кузьменко Е.Д., Безсмертний А.Ф., Вдовина О.П., Крив'юк І.В., Чебан В.Д., Штогрин Л.В.

© ІФНТУНГ, 2009

МВ 02070855-2393-2009

УДК 550.83:624.131

Дослідження зсувних процесів геофізичними методами: монографія / 
[Е.Д. Кузьменко, А.Ф. Безсмертний, О.П. Вдовина та ін..]; за ред. 
Е.Д. Кузьменка. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. –

У монографії розглянуто питання застосування геофізичних методів при дослідженні та прогнозування зсувних процесів. Показано взаємозв’язок і взаємообумовленість змін петрофізичних характеристик порід на ділянках зсувоутворення та геофізичних полів. Доведено, що розвиток зсувоутворення тісно пов'язаний не тільки з загальновідомими чинниками, але й із динамікою неотектонічних рухів як прояву глобальних геодинамічних процесів і проявами сейсмічної активності. Запропонована нова технологія робіт методом імпульсного електромагнітного поля Землі. Вперше продемонстровано ефективність методу зондування становленням електромагнітного поля для вивчення просторово-часових змін фізико-механічних властивостей верхньої частини розрізу. Запропоновано ймовірнісний критерій прогнозної оцінки зсувонебезпеки з використанням комплексного підходу до вивчення зсувів. Розглянуто питання геофізичного моніторингу зсувних процесів. Показано можливість використання геофізичних методів при розрахунку стійкості зсувних схилів у різноманітних геологічних умовах.

Рецензенти:

Рудько Г.І. – голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор;

Вижва С.А. – декан геологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор;

Шуман В.М – керівник відділу математичної геофізики Інституту геофізики 
ім. С.І. Суботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук.

Завідувач кафедри геотехногенної

безпеки та геоінформатики					 Е.Д. Кузьменко

Член експертно-рецензійної

комісії університету						 В.А. Старостін

Нормоконтролер 							Г.Я. Онуфрик

Коректор								Н.Ф. Будуйкевич

Інженер І категорії							Н.В. Мирка

© Кузьменко Е.Д., Безсмертний А.Ф., Вдовина О.П., Крив'юк І.В., Чебан В.Д., Штогрин Л.В.

© ІФНТУНГ, 2009

ЗМІСТ

Стор.

ЗМІСТ	5

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	8

ВСТУП	11

РОЗДІЛ 1 ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ЗСУВІВ ГЕОФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ (Кузьменко Е.Д., Крив'юк І.В., Чебан В.Д.,)	14

1.1. Аналіз літературних джерел та фондових матеріалів, що містять результати досліджень зсувів геофізичними методами	14

1.2. Характеристика геофізичних методів дослідження зсувонебезпечних ділянок і прогнозування зсувних процесів	16

РОЗДІЛ 2 РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ) (Кузьменко Е.Д., Чебан В.Д.)	36

2.1. Геоструктурне положення Закарпаття та особливості його тектонічної будови	36

2.2. Аналіз і співставлення активності зсувоутворення, динаміки неотектонічних рухів, сейсмічної активності та інтенсивності варіацій природного імпульсного електромагнітного поля Землі в межах Закарпаття	44

РОЗДІЛ 3 ЗОНДУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ЗСУВІВ 
(Кузьменко Е.Д., Чебан В.Д.)	59

3.1. Шар динамічних деформацій	59

3.2. Метод зондування становленням електромагнітного поля при дослідженні та прогнозуванні зсувів	65

РОЗДІЛ 4 НОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРИРОДНОГО ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ (Кузьменко Е.Д., Безсмертний А.Ф., Чебан В.Д.,)	88

4.1. Глибинність методу ПІЕМПЗ	90

4.2. Врахування варіацій ПІЕМПЗ	91

4.3. Розробка принципово нового приладу РХІНДС-ПМ	106

4.4. Нова технологія робіт методом ПІЕМПЗ. Перспективи розвитку апаратурної бази	107

4.5. Тривимірне картування напружено-деформаційних неоднорідностей ґрунтового масиву на зсувних схилах	109

РОЗДІЛ 5 КОМПЛЕКСНА ІНТЕГРОВАНА КІЛЬКІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ (Кузьменко Е.Д., Вдовина О.П., Крив'юк І.В., Штогрин Л.В.)	119

5.1. Алгоритм комплексної інтерпретації	119

5.2. Підготовка вихідних геолого-геофізичних даних	122

5.3. Узгодження геолого-геофізичних параметрів із зсувонебезпекою на кількісному рівні	125

5.4. Розрахунок функції комплексного показника та критерію ймовірності зсувонебезпеки	146

РОЗДІЛ 6 АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНИХ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ СХИЛІВ (Кузьменко Е.Д., Вдовина О.П., Крив'юк І.В., Штогрин Л.В.)	155

6.1. Об'єм виконаних робіт	155

6.2. Ділянка Верхні Ворота (Закарпаття)	157

6.3. Ділянка Косівська Поляна (Закарпаття)	181

6.4. Ділянка Правобережна (правобережжя схилу р. Дніпро, м. Київ)	195

6.5. Оцінка зсувонебезпеки борту Язівського сірчаного кар’єру	208

6.6. Оцінка зсувонебезпеки в умовах наявності промислових об’єктів і дорожних споруд	221

РОЗДІЛ 7 КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗСУВОНЕБЕЗПЕКИ НА РІВНІ РОЗРАХУНКУ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ (Крив'юк І.В.)	267

7.1. Загальна методика комплексного підходу до оцінки зсувної небезпеки	267

7.2. Основні положення системи розрахунку стійкості схилу на основі дистанційних досліджень і комплексного використання інженерно-геологічних і геофізичних даних	270

7.3. Аналіз результатів комплексного підходу до оцінки зсувної небезпеки на прикладі зсувної ділянки в районі газопроводів	284

РОЗДІЛ 8 ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СХИЛОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА СТАЦІОНАРНИХ ДІЛЯНКАХ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ) (Безсмертний А.Ф.)	290

8.1. Геологічні умови Південного берега Криму	291

8.2. Фізико-геологічна модель зсуву Фасбурла	301

8.3. Геофізичні параметри як ознаки поля напруження при деформаціях на схилах	335

8.4. Часові аномалії геофізичних параметрів як ознаки деформацій на схилах	346

8.5. Моделі авторегресії-регресії як інструмент самостійного прогнозу зсувних зміщень геофізичними методами	356

8.6. Геофізична інтерпретація деформацій схилів як імовірнісний критерій встановлення фази стану ґрунтового масиву	363

8.7. Ділянки Фасбурла (Південний берег Криму)	373

ВИСНОВКИ	385

ЛІТЕРАТУРА	387

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВЕЗ 	вертикальне електричне зондування

НДС	напружено-деформаційний стан

ВЧР	верхня частина розрізу

ГДЗ	геодинамічні зони

ГП	гірські породи

ГРЛ	георадіолокація

ЕЗ	еманаційна зйомка

ЕП	метод електричного профілювання

ЗСБ 	зондування становленням електромагнітного поля в ближній зоні

ЗУГРЕ 	Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція

КМЗХ 	кореляційний метод заломлених хвиль

КВ ІГФ 	Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАНУ

КП 	контрольний пункт

МДС 	метод двох складових

МЕК 	метод електричної кореляції

МЗТ 	метод зарядженого тіла

МЗХ 	метод заломлених хвиль

НДС 	напружено-деформований стан

ОІГП 	опорний інженерно-геологічний полігон

ПБК 	Південний берег Криму

ПЕП 	природне електричне поле

ПІЕМПЗ 	природне імпульсне електромагнітне поле Землі

РГВ 	рівень ґрунтових вод

РХП 	радіохвильове просвічування

СГТ 	метод спільної глибинної точки;

ФГМ	фізико-геологічна модель

ФКП 	функція комплексного показника

ШДД 	шар динамічних деформацій

f(()	функція густини ймовірності зсуву в залежності від кута нахилу денної поверхні

Δg 	перша похідна потенціалу сили тяжіння

hб 	потужність зсувних порід за даними буріння

hі 	потужність геоелектричних горизонтів

Ie 	інтенсивність імпульсного електромагнітного випромінювання, виміряна при орієнтації антени на схід

In 	інтенсивність імпульсного електромагнітного випромінювання, виміряна при орієнтації антени на північ

Jx 	інтенсивність імпульсного електромагнітного випромінювання, виміряна при орієнтації антени впоперек схилу;

Jy 	інтенсивність імпульсного електромагнітного випромінювання, виміряна при орієнтації антени по падінню схилу;

К 	критерій зсувонебезпеки

S(  	сумарна поздовжня провідність зсувних порід

Rn 	інтенсивність випромінювання еманацій радону

U 	потенціал природного електричного поля

V 	швидкість пружних коливань

Vp 	швидкість поздовжніх хвиль

Vs 	швидкість поперечних хвиль

Vzz 	друга похідна потенціалу сили тяжіння

V1 	гранична швидкість поширення пружних коливань по першій заломлюючій границі

V2 	гранична швидкість поширення пружних коливань по другій заломлюючій границі.

|(Rn| 	абсолютні залишкові значення еманацій радону

|(Uзал| 	абсолютні залишкові значення природних потенціалів

кут нахилу денної поверхні

β 	кут нахилу поверхні ковзання

χ 	коефіцієнт анізотропії імпульсного електромагнітного поля

( 	питомий електричний опір

(екв 	еквівалентний питомий опір

середньоквадратичне відхилення випадкової величини

ВСТУП

Зсуви – один із найбільш небезпечних екзогенних геологічних процесів, який на протязі багатьох віків супроводжує життєдіяльність людини, вносячи незворотні зміни в геологічне середовище у вигляді суттєвих видозмін рельєфу поверхні землі, внаслідок чого знищуються угіддя, виникає загроза руйнування споруд, доріг, інших комунікацій, промислових і житлових комплексів. Нерідко зсуви призводять до руйнування значних інфраструктур міст і сіл, викликаючи катастрофи з людськими жертвами і великими матеріальними збитками. Зсуви в межах русел гірських річок і навіть струмків часто є першопричиною утворення селей, які через свою раптовість і швидкоплиннісь є важкопрогнозованими, а за наслідками – не менш небезпечними за зсуви.

Згідно з [1], в Україні станом на 2007р. зареєстровано 23072 зсувів, з них 4195 активних та 2243 на забудованій території. Активізація зсувів відмічається на території майже всіх адміністративних областей, за винятком територій, яким взагалі не властивий розвиток зсувного процесу.

З метою запобігання зсувів, постановою Кабінету Міністрів України №1256 від 22 вересня 2004р. затверджена "Комплексна програма протизсувних заходів на 2005-2014 роки".

Якщо порівняти динаміку зростання кількості зсувів в 2005-2007р., то маємо такі числа: 2005р. – ≈20800, 2006р. – 21800, 2007р. – 23072 зсуви [1-3]. Найбільш уразливими територіями в Україні вважаються Карпатський регіон з прилеглими прогинами, Південний берег Криму, морське узбережжя Одеської області, правобережжя Дніпра. Потерпають від зсувів також інші країни, про що йшлося на XXXIII Міжнародному геологічному конгресі в Осло (6-14.08.2008р.), де питання дослідження зсувних процесів було виділено в окрему секцію [4].

На сьогоднішній день питання прогнозування зсувів вирішується як на регіональному так і на локальному рівнях. При цьому основною вважається задача розроблення та створення геоінформаційних аналітичних систем прогнозування зсувних процесів, зокрема для України, в межах геологічного блоку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.

Для регіонального прогнозу слід виділити геоінформаційну систему, створену в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, яка базується на закономірному зв’язку між величинами ймовірностей виникнення зсувів і зсувної небезпеки при комплексній дії природно-техногенних факторів [5-7]. Проте в доповнення до зазначеної регіональної системи для локального рівня розвиваються також геофізичні методи прогнозування.

На локальному рівні геофізичні методи відіграють основну роль при дослідженнях на потенційно зсувних схилах з метою прогнозу виникнення нових зсувів і є вагомою складовою при режимних спостереженнях на відомих зсувах при визначенні питання щодо загрози їх активізації.

Застосування геофізичних методів для вивчення зсувних процесів з метою їх подальшого прогнозування базується на наукових і методичних розробках по кожному з геофізичних методів, зокрема та значному практичному досвіді їх використання. Однак, здатність того чи іншого геофізичного методу вирішувати певну задачу в конкретних геологічних умовах визначається в першу чергу контрастністю фізичних властивостей порід, які беруть участь у геологічній будові об`єкту, що вивчається; по-друге, можливістю фіксувати цю контрастність у фізичних полях з достатньою для вирішення задачі точністю і по-третє, можливістю просторової та часової прив`язки вимірюваних параметрів фізичних полів або їх змін. Враховуючи той факт, що геофізичні методи використовувались для вивчення зсувів як правило, в якості допоміжних до геологічних досліджень, перед ними рідко стояло завдання вирішення геологічної задачі у всій її повноті. Цією ж причиною пояснюється недостатній досвід комплексного застосування геофізичних методів для вивчення та прогнозування зсувів. У залежності від складності геологічної будови об`єктів, що підлягають вивченню, вибираються конкретні геофізичні методи, і їх раціональний комплекс з огляду на їх геологічну і економічну ефективність. Ця задача, тобто задача розробки комплексу геофізичних методів прогнозування зсувів, була і залишається злободенною не тільки в силу надзвичайної складності геологічної і тектонічної будови об‘єктів досліджень, мінливості гідрогеологічних, орографічних і кліматичних умов, а також в силу значної їх техногенної завантаженості, що створює перешкоди для спостережень геофізичних полів, оскільки більшість об`єктів вивчення знаходиться в межах техногенних зон або поблизу них. Крім того, геофізичні методи перебувають у безперервному розвитку, і питання застосування нових можливостей певного методу, його ефективність в умовах конкретного регіону завжди будуть вимагати свого вирішення. Розробка раціональної з точки зору повноти вирішення геологічних задач, експресності та економічної ефективності методики геофізичного вивчення зсувонебезпечних ділянок для прогнозування активізації зсувних процесів має надзвичайно важливе значення та необхідна для повноцінного функціонування регіональних систем коротко-, середньо- та довгострокового прогнозу екзогенних геологічних процесів.

Проте самі по собі геофізичні методи нічого не варті, якщо вони не будуть узгоджуватись з наявними геологічними даними. Тому слід вважати очевидним, що основною задачею тут є розроблення комплексного підходу до оцінки зсувної небезпеки, що передбачає поєднання послідовного вивчення зсувних ділянок геологічними, геофізичними та інженерно-геологічними методами, з розрахунком стійкості схилу і прогнозом можливості виникнення та активізації зсувів на кількісному ймовірнісному рівні.

Саме ці питання розглядаються в монографії колективом авторів, які представляють Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Кузьменко Е.Д., Вдовина О.П., Крив'юк І.В., Штогрин Л.В.), ДГП "Укргеофізика" (Чебан В.Д.), КримНДІпроект (Безсмертний А.Ф.).

# ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ЗСУВІВ ГЕОФІЗИЧНИМИ
МЕТОДАМИ

## Аналіз літературних джерел та фондових матеріалів, що містять результати досліджень зсувів геофізичними методами

На сьогоднішній день геофізичні методи дослідження і прогнозування зсувонебезпечних схилів як в Україні, так і в інших державах займають чільне місце при просторовому і часовому прогнозі активізації зсувів.

Початок застосування геофізичних методів для вивчення зсувних процесів з метою їх подальшого прогнозування базується на наукових і методичних розробках по кожному з геофізичних методів і значному практичному досвіді їх використання. Здатність того чи іншого геофізичного методу вирішувати певну задачу в конкретних геологічних умовах визначається, по-перше, контрастністю фізичних властивостей порід, які беруть участь у геологічній будові об`єкту, що вивчається; по-друге, можливістю фіксувати цю контрастність у фізичних полях з достатньою для вирішення задачі точністю і, по-третє, можливістю просторової та часової прив`язки вимірюваних параметрів фізичних полів або їх змін. Враховуючи той факт, що геофізичні методи використовувались для вивчення зсувів як правило в якості допоміжних до геологічних досліджень, перед ними рідко стояло завдання вирішення геологічної задачі у всій її повноті.

Відповідно до задач просторового і часового прогнозу теоретичні основи зсувних процесів створювались протягом останніх десятиріч, при цьому продуктивними були 70-80-ті роки минулого сторіччя, коли з’явились ряд монографій з цього приводу, підготовлених у ВСЕГІНГЕО [8-14]. У останні десятиріччя світова література збагатилась яскравими роботами українських вчених [15-17].

Тривалий час геофізичні методи обмежувались якісною характеристикою зсувних ділянок за окремими фізичними параметрами або їх комплексом і відігравали роль допоміжних, тому що наявність інформації щодо розподілу окремих геофізичних параметрів не відповідала вимогам імовірнісного кількісного прогнозування. Яскравим прикладом є дослідження, наведені в колективній монографії співробітників ВСЕГІНГЕО – теперішнього Всеросійського науково-дослідного інституту гідрогеології та інженерної геології [18], в якій узагальнено досвід застосування геофізичних методів при дослідженні зсувонебезпечних схилів на теренах колишнього СРСР. Цінність даної монографії полягає в тому, що в ній розглянуті фізико-геологічні передумови використання геофізичних методів для розвідки зсувних ділянок, висвітлені питання методики проведення польових робіт і обробки одержаної геофізичної інформації, а також наведені численні приклади застосування окремих геофізичних методів чи їх комплексу на відомих зсувах.

У 1998-2001рр. відбулася катастрофічна активізація зсувних процесів у Закарпатському регіоні. Постало питання про вдосконалення методики вивчення зсувних процесів, що передбачало розширення кола методів дослідження зсувів, зокрема широкого залучення геофізичних методів дослідження. На тлі цього, було розроблено нові аспекти застосування певних геофізичних методів для дослідження зсувних процесів і нові прилади, визначено ефективний і раціональний комплекс методів геофізичних досліджень, а також розроблено методику комплексної інтерпретації геофізичних даних [19-28].

Широкого розповсюдження набули геофізичні методи і при дослідженні зсувних ділянок на території Криму, що відображено в ряді публікацій [29-35].

Серед праць, в яких виконано комплексні розробки в окремих напрямках дослідження зсувів, слід зазначити дві кандидатські дисертації, що захищені в останні роки [36, 37].

Останнім часом питання можливості просторово-часового прогнозування зсувних процесів розглядається як на локальному [38-55] так і на регіональному рівнях [5, 56-75].

При аналізі фондової літератури [76-85] слід зазначити наступне. Роботи по дослідженню зсувів виконувались в останні роки в Україні в основному наступними організаціями: ДНВП "Геоінформ України", ДРГП "Північукргеологія", ДГП "Укргеофізика" (Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція, Дніпропетровська геофізична експедиція, ЦГГР та ВП ДГП "Укргеофізика"), Кримська філія УкрДГРІ.

Серед регіональних робіт слід відмітити роботи ДРГП "Північгеологія", в яких на базі сучасних комп‘ютерних технологій виконано часткову переінтерпретацію гравітаційних і магнітних матеріалів, що дало можливість уточнити структурно-тектонічну будову Карпатського регіону і оцінити зв‘язок процесів зсувоутворення з тектонікою.

Також слід відзначити, що в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, працівниками кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, а також в Івано-Франківському НДІ гідрогеології, інженерної геології та екогеології в останні роки досліджено декілька зсувонебезпечних ділянок на забудованих територіях та в умовах проходження магістральних трубопроводів в Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях [52, 53,55 86-91].

## Характеристика геофізичних методів дослідження зсувонебезпечних ділянок і прогнозування зсувних процесів

Геофізичні методи вже з перших кроків свого становлення апробувались, а в наш час знайшли досить широке застосування в інженерно-геологічній практиці та вивченні верхньої частини геологічного розрізу і прилеглих частин атмосфери з метою вирішення різноманітних екологічних задач [92, 93], в тому числі, і для вивчення найбільш небезпечних і широко розвинених серед екзогенних геологічних процесів – зсувів. Застосування геофізичних методів для вивчення зсувних процесів має наступні позитивні моменти: 1) визначення повної картини будови зсувної ділянки в просторі за рахунок вивчення особливостей геофізичних полів, що несуть інформацію про весь її об`єм; 2) отримання інформації практично без порушення геологічного середовища; 3) можливість здійснювати у відносно короткі терміни поверхневі геофізичні дослідження різними методами з досить густою мережею спостережень; 4) вивчення в часі особливостей змін геофізичних полів при умові забезпечення стислих термінів спостережень кожним із застосованих методів; 5) забезпечення високої точності та однозначності інтерпретації та зроблених на її основі висновків при використанні поряд з наземними дослідженнями спостережень у внутрішніх точках геологічного середовища; 6) незначними порівняно з іншими методами затратами при вирішенні однакових задач.

Специфіка вивчення зсувів накладає ряд вимог до методики проведення геофізичних робіт: необхідність густої мережі спостережень; підвищена точність і ретельність; стислі терміни виконання; незначні глибини (до перших десятків метрів).

Останнім часом застосування геофізичних методів для вивчення ділянок зсувів носить, як правило, двоякий характер: з одного боку вивчаються інженерно-геологічні умови даної зсувної ділянки, а з іншого – закономірності часових змін різних фізичних полів і параметрів середовища, що відображають особливості розвитку зсувного процесу в просторі і часі. Іншими словами, вивчення динаміки зсувного процесу за допомогою геофізичних досліджень передбачає вирішення двох груп задач: 1) вивчення зсувного процесу в просторі, тобто картування в кілька циклів (етапів) зон, в яких за геоморфологічними ознаками йде зсувний процес (активні зони) і прилеглих до перших зон, в яких такі ознаки відсутні (пасивні зони) в межах зсувного схилу, виявлення зон можливого утворення тріщин заколу в межах тимчасово стійкої частини схилу; 
2) вивчення шляхом більш тривалих режимних спостережень зсувного процесу в часі з комплексуванням кількох геофізичних методів і встановленням на цій основі закономірностей часової зміни стану і властивостей порід, визначення напрямку і швидкості руху зсуву в цілому і окремих його ділянок. Такий підхід ґрунтується на розроблюваних у наш час наукових основах активного геофізичного моніторингу небезпечних природних процесів і екологічного стану довкілля [94].

Застосування геофізичних методів для вивчення інженерно-геологічних умов зсувонебезпечних ділянок передбачає вирішення наступних задач: 
1) визначення зовнішніх меж зсуву; 2) визначення глибини залягання і конфігурації поверхні ковзання (поверхні зміщення); 3) розчленування зсуву в плані і в розрізі на окремі комплекси порід за літологічним складом, міцністю, характером і ступенем тріщинуватості, напруженим станом та ін.; 4) визначення положення рівня ґрунтових вод і "верховодки"; 5) визначення напрямку і швидкості руху фільтраційного потоку; 6) оцінка стану і фізико-механічних властивостей порід зсувного схилу (щільності, тріщинуватості, деформаційних, фільтраційних і особливо міцнісних властивостей і характеристик напруженого стану, а для районів з підвищеною сейсмічною активністю також пружних властивостей) [18, 95].

Використання кожного з геофізичних методів, що застосовуються для вирішення вищезазначених задач, може бути спрямоване як на повне, так і часткове їх розв’язання. Як правило, частковий розв’язок задач вивчення зсувного процесу в просторі частіше здійснюється за допомогою недорогих і нескладних в техніко-методичному відношенні методів.

### Гравіметрія.

Застосування гравіметрії для вивчення зсувних процесів базується на наступних передумовах. Зміна сили тяжіння пов`язується з порушеннями та руйнацією порід як вище, так і в межах самої площини ковзання, тобто створюється диференціація гірських порід за щільністю, завдяки чому з`являється можливість виявляти за допомогою гравіметрії зміни сили тяжіння і тим самим вивчати геологічні умови на зсувних ділянках. Навіть у випадку, коли тіло та ложе зсуву представлені глинистими породами, які більше порушені вище і більше збережені нижче площини ковзання, різниця в щільності порід, розділених цією площиною, буде досягати 0.1г/см3. Значно більшою буде різниця в щільності порід, якщо зсувне тіло складене з сухих рихлих порід, а покрівля – з щільних скельних [18].

Картування поверхні ковзання зсуву гравіметричним методом можливе лише у випадку, коли зміщення відбувається по контакту різних за щільністю порід. У цьому випадку за допомогою гравіметрії можна отримати відомості щодо особливостей залягання покрівлі корінних порід. Оскільки диференціація щільності зсувних порід по площі та в розрізі обумовлена ступінню їх порушеності, то гравіметрія може бути також використана для виділення в межах зсувного схилу зон, які відрізняються за своєю щільністю (в тому числі і за ступенем тріщинуватості), а також для кількісної оцінки середньої об`ємної щільності тіла зсуву.

У процесі розвитку зсуву постійно відбуваються зміни щільності порід у часі, оскільки окремі інтервали порід почергово зазнають то деформації стиску, то деформації розтягу. Крім того, неодноразова зміна і повторюваність деформацій призводить до суттєвих змін щільності в часі. Так, згідно з експериментальними оцінками [18], надлишкова щільність зсувних утворень може змінюватись в часі на 0.1-0.2г/см3, що при середній потужності зсуву близько 10м дасть гравітаційний ефект приблизно 0.05-0.07мГл. Важливі для застосування режимних гравіметричних спостережень результати були отримані при проведенні експериментів на модельних ділянках.

Зміни сили тяжіння в часі, тобто її відхилення від середнього рівня на кожному пункті спостереження, в більшості випадків складають ±0.1-0.3мГл, але іноді досягають ±0.5-0.6мГл і більше.

Часові зміни сили тяжіння носять квазіперіодичний характер. У середньому вони тим більші, чим нижче на зсувному схилі розміщений пункт спостережень, що в загальному узгоджується з особливостями зміни активності прояву зсувного процесу, яка зростає в тому ж напрямку.

На фоні зростаючих до основи схилу часових змін сили тяжіння відмічаються інтервали, де зміни відносно підвищені (активні інтервали) або понижені (пасивні інтервали).

Активні інтервали відрізняються від інтервалів пасивних тим, що в останніх часові зміни сили тяжіння мінімальні і незакономірні.

Ці результати можуть служити методичною основою при проведенні режимних гравіметричних спостережень на зсувних ділянках.

У результаті режимних гравіметричних спостережень були отримані також відомості про те, що на ще стійкій частині схилу (плато) інтервали невеликих змін сили тяжіння в часі приурочені до зон, в яких зароджуються тріщини заколу. При цьому, як правило, чим далі від границі зсуву вглиб стійкої частини схилу (плато) розміщена така зона, тим менші спостерігаються над нею зміни сили тяжіння в часі. В межах зсувного схилу інтервали невеликих змін сили тяжіння в часі приурочені до найбільш активних у зсувному відношенні ступенів і блоків порід [96].

Існує ще одна фізична передумова застосування гравіметрії для вивчення зсувного процесу, яка полягає в тому, що в результаті вертикальних мікропереміщень зсувних порід виникають прискорення сили тяжіння, які відчутні для вимірювальної системи гравіметра [97]. Однак, для їх використання необхідні високоточні гравіметри і порівняно складна методика проведення робіт, яка б забезпечила виділення часових змін сили тяжіння, обумовлених вертикальними мікрорухами, на фоні таких складових, як мікросейсми, вплив притягання Місяця і Сонця, зміна навантаження на породи при змінах атмосферного тиску і т. п.

Така задача може бути успішно вирішена при застосуванні сучасних високоточних гравіметрів і технологій високоточних мікрогравіметричних вимірювань першої (Δg) і другої (Vzz) похідних потенціалу сили тяжіння [98]. Точність одиничного виміру сили тяжіння (Δg) сучасними гравіметрами 
(La Coste&Romberg, SCINTREX) може складати ±0.001-0.002мГл, що забезпечує вимірювання вертикального градієнта (Vzz) на вертикальній базі, рівній 1м, з точністю до 10Етвеш. При такій похибці у верхній частині розрізу, на глибинах до 10м, можна зафіксувати щільнісні неоднорідності, що відрізняються одна від іншої на 20-30кг/м3 (порівняно з приведеними вище значеннями надлишкової щільності 10-20кг/м3). Тобто, мікрогравіметричні дослідження можуть бути надзвичайно ефективними для виявлення і вивчення в часі зон тріщинуватості в межах зсувної ділянки.

У методичному відношенні застосування гравіметрії для вивчення зсувних процесів вимагає використовувати гравіметри, які б забезпечували отримання середньоквадратичної похибки визначення прирощення сили тяжіння в дискретному пункті не більше ±0.02мГл. Крім того, висоти пунктів гравіметричних спостережень повинні бути визначені при їх нівелюванні з похибкою не більше ±0.01м. Гравіметричні спостереження проводять на декількох профілях, що перетинають зсув по його довжині і по протяжності виходять за межі порід, охоплених зсувним процесом. Крок спостережень по профілях доцільно вибирати 2-5м.

Для вирішення задач вивчення зсувного процесу в просторі аналізуються, головним чином, аномалії сили тяжіння в редукції Буге з розміщенням лінії приведення нижче рівня підошви схилу без введення більшості загальноприйнятих поправок із-за малої їх величини через незначну довжину профілів.

Режимні гравіметричні роботи складаються з трьох-чотирьох циклів і в залежності від задач, що вирішуються, сила тяжіння вимірюється по відношенню до єдиного опорного пункту ділянки або виміряні в кожному пункті значення сили тяжіння при кожному наступному циклі співставляються з отриманими в першому циклі, які приймаються за нульові.

### Магнітометрія.

Магнітометрія застосовується для вивчення зсувів завдяки контрастності властивостей мінералів, які входять до складу глин і суглинків зсувних ділянок, широкій присутності серед цих порід ферромагнітних різновидностей і наявності характерної анізотропії магнітних властивостей. Найширше для означених цілей магнітометрія застосовується у варіанті мікромагнітої зйомки, метод якої розробив на початку 60-х років у Лейпцігському університеті Р. Лаутербах [99]. Фізичною основою її застосування є те, що вторинна текстура суглинків і глин, що створюється під впливом аномальних напружень, вносить зміни в елементарне магнітне поле. У результаті за допомогою кількох циклів мікромагнітних спостережень виявляється можливим судити про появу і напрямок дії аномальних напружень і використовувати цю інформацію при встановленні активних зон у межах зсувного схилу і зон тріщин заколу, що утворюються за його межами [100]. Застосування мікромагнітної зйомки дозволяє також проводити вивчення руху зсувних мас. У свердловинах, пройдених у тілі зсуву, закладають магнітні репери, а потім через певні проміжки часу проводять мікромагнітні спостереження, за результатами співставлення яких можна судити про напрямок та швидкість просування цих реперів. Аналіз напрямків та швидкостей руху певних об`ємів зсувних мас, що оточують репери, дозволяє судити про цілісність тіла зсуву, структурні зміни окремих його елементів.

Застосуванню магнітометрії для вивчення режиму зсувного процесу сприяє те, що магнітні властивості зсувних порід змінюються в часі за рахунок зміни під дією існуючих в масиві аномальних напружень, їх структури і текстури, а також складу в зв`язку з руйнуванням порід і зміною інтенсивності окислювально-відновлювальних процесів у межах інтервалів порід, які відрізняються по величині та напрямку (розтяг-стиск) зсувних деформацій. Важливим моментом, що сприяє застосуванню магнітометрії, є також прагнення окремих частинок порід, що зазнають дії аномального напруження, орієнтуватися своїми довгими вісями по напрямку дії цього напруження. Це створює передумови для використання магнітометрії з метою визначення напрямку дії напружень у масиві і характеру його змін у часі [18].

Більш повну інформацію про зсувний процес отримують проводячи режимні різновисотні мікромагнітні спостереження на висотах, наприклад, 1, 2 і 3м в кожному циклі. У результаті таких спостережень було встановлено: 1) в елементарних аномаліях добре відображається переважаюче простягання тріщинуватості глинистих порід; 2) у межах кожного циклу з ростом висоти спостережень ступінь спрямування ізодинам зростає і досягає максимуму при найбільшій висоті 3м, тобто з глибиною зростає і ступінь спрямування простягання тріщин; 3) різна ступінь спрямування ізодинам при спостереженнях на різній висоті є більш чіткою на плато, ніж на схилі, що вказує на різне на плато і приблизно однакове на схилі охоплення порід тріщинуватістю в межах доступної глибини досліджень; 4) при аналізі змін роз ізодинам у часі чітко видно формування поздовжньої, поперечної та діагональної тріщинуватості. Таким чином, можливим є отримання інформації про вторинну текстуру порід, яка виражена тріщинуватістю, та про зміни цієї текстури по глибині та в часі, що сприяє аналізу діючих у масиві напружень і оцінці ступеня охоплення порід зсувним процесом [101].

Для магнітних спостережень на зсувних ділянках використовують високочутливі квантові магнітометри та магнітоваріаційні станції для врахування варіацій геомагнітного поля. З метою зменшення впливу дуже неоднорідного за магнітними властивостями приповерхневого шару, а також для більш повного вивчення процесу утворення і поширення тріщинуватості спостереження доцільно проводити у варіанті різновисотної зйомки або по профілях, що перетинають зсувну ділянку по довжині зсуву, з кроком 2-2.5м, або поєднувати з мікромагнітною зйомкою на окремих площинах розміром 10×10-20×20м із сіткою спостережень на них від 1×1 до 2×2м, або з такою ж сіткою спостережень у межах цілої смуги шириною 10м, яка перетинає всю зсувну ділянку по довжині зсуву і виходить з боку плато на площу, що не охоплена зсувним процесом.

При вивченні зсувного процесу в часі основні методичні особливості магнітних досліджень полягають у визначенні оптимальної кількості циклів вимірювань і часового інтервалу між ними. Основні задачі, що вирішуються з допомогою режимних магнітних вимірювань, включають вивчення: а) напрямку і швидкості зміщення зсувних порід; б) закономірності росту аномальних напружень у масиві порід, що сповзають, а також ступенню їх підготовленості до зміщення [18].

### Методи електрометрії.

Найбагатший арсенал методів, серед яких одні вже традиційно використовуються, а інші впроваджуються для вирішення широкого спектру задач з вивчення зсувних процесів, пропонує електрометрія. Її застосування з означеною метою ґрунтується на диференціації гірських порід за електричними властивостями і залежності останніх від складу, структури та водно-фізичних характеристик порід. Для картування зсувних об`єктів у плані та в розрізі фізичною основою є диференціація гірських порід за електричними властивостями, а для вивчення гідрогеологічних умов, змін електричних характеристик на границі зчленування стійкої та нестійкої частин схилу і в часі – залежність електричних властивостей порід від складу, структури та водно-фізичних характеристик, оскільки перехід від непорушеної частини схилу до порушеного масиву супроводжується змінами питомого електричного опору ρ, поляризації η, потенціалів природного електричного поля U та параметрів анізотропії ρ і η. Електророзвідка може застосовуватись для оцінки вологості порід зсувного схилу на основі використання кореляційних залежностей між питомим електричним опором порід зони аерації та їх вологістю, встановлених шляхом проведення вимірювання ρ в шурфах і лабораторних робіт. Тріщинуватість порід зсувного схилу за даними електророзвідки оцінюється якісно за комплексним аналізом величин ρ, η, U та коефіцієнтів анізотропії для ρ та η. Для вивчення зсувних процесів електророзвідка може використовуватись як у модифікації профілювання, так і в модифікації зондування.

При електричному профілюванні (ЕП) на постійному або змінному струмі низької частоти найчастіше використовують чотириелектродні установки, в меншій мірі – триелектродні та дипольні. Метод кругового профілювання використовується для вивчення тріщинуватості. Інформативність електропрофілювання значно зростає при застосуванні метода двох складових (МДС). Електропрофілювання в модифікації МДС варто виконувати на постійному струмі, так як при вимірюванні азимутальної та осьової різниць потенціалів важливо знати не тільки їх величини, але також і знак.

Найширше застосування для вивчення зсувних процесів з електричних зондувань мають вертикальні електричні зондування (ВЕЗ) на постійному струмі з чотирьохелектродними установками Шлюмберже (MN<<AB) або Віннера 
(MN=1/3AB). Метод вертикальних електричних зондувань іноді використовують у варіанті ВЕЗ-МДС з метою реалізації методу віднімання полів, для чого до осьової вимірювальної лінії добавляють додаткову вимірювальну лінію, ортогональну першій. Застосовується також для вивчення зсувних процесів метод вертикального електричного зондування викликаної поляризації (ВЕЗ ВП).

З числа елетророзвідувальних методів, що вже давно застосовуються для вивчення зсувних процесів, найбільш широко використовуються вертикальні електричні зондування та електропрофілювання, методи викликаної поляризації і природного електричного поля, а метод зарядженого тіла (МЗТ) має підпорядковане значення.

Методом ВЕЗ при сприятливих умовах, як правило, вивчають просторові параметри зсуву. Найкращих результатів методом ВЕЗ досягають при вивченні зсувів видавлювання, зрізання і ковзання, де зазвичай існують чітко виражена поверхня ковзання в глинистих породах, тіло зсуву складено породами, що відрізняються підвищеною розрихленістю, тріщинуватістю, зволоженістю. Менш ефективним виявляється метод ВЕЗ при вивченні зсувів течії, опливин [102].

Методом природного електричного поля (ПЕП), як правило, оконтурюють породи різного літологічного складу або структури, зони інфільтрації поверхневих вод і атмосферних опадів і зони розвантаження підземних вод, завдяки чому цим методом можуть здійснюватись режимні спостереження за розвитком зсувних процесів.

Методами ПЕП і заряду ведуть вивчення гідрогеологічних особливостей зсуву, використовуючи кореляційні зв`язки між опором порід і коефіцієнтами фільтрації.

Режимними зйомками комплексом методів ВЕЗ, ПЕП, МЗТ вивчають динаміку зсувного масиву та окремих його ділянок. Ефективно може вивчатись рух зсувних мас шляхом закладки у свердловини, пробурені в тілі зсуву, електродів з виведеними на поверхню землі проводами. Підключаючи через певні проміжки часу до цих виводів електроджерело постійного струму і пропускаючи струм, знімають еквіпотенціальні лінії, на зразок того, як це робиться в методі зарядженого тіла. Зміщення центру еквіпотенціальних ліній, заміряних у різний час, дозволяє судити про швидкість руху зсуву чи окремих його частин.

Подібна методика використовується і в методі електричної кореляції (МЕК) [103-106], коли поверхні ковзання приурочені до глинистих нашарувань на корінних породах. У свердловину, яка пробурена безпосередньо в тілі зсувного масиву із забоєм у корінних породах нижче поверхні ковзання, в різні точки по її вертикальному розрізу розміщують спеціальні електроди-маркери (так звані "заряди"), електрично з`єднані виводами з поверхнею. Один з електродів розміщується на забої в нерухомій зоні нижче поверхні ковзання, а інші – вище в приповехневих рухомих шарах. Спостереження електричного поля на поверхні проводиться по системі профілів довжиною 1-2м з кроком 0.1м прийомною установкою M1.0N при подачі живлення у вигляді постійного струму до занурених у свердловину електродів. Вивчення змін електричного поля в часі з певним періодом дозволяє встановити траєкторію і швидкість руху електродів, а отже траєкторію і швидкість руху зсувних порід.

Електрометричні методи зондування становленням поля в ближній зоні (ЗСБ), радіолокаційного підповерхневого зондування (РЛЗ) та природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ), які нещодавно почали застосовувати для вивчення зсувів, базуються на вимірюванні характеристик змінних електромагнітних полів штучного і природного походження. Застосування методу ЗСБ для вивчення верхньої частини розрізу стало можливим лиш недавно завдяки розробці апаратурних засобів, здатних реєструвати процес становлення електромагнітного поля на самих ранніх стадіях – починаючи з десятків нс. Даний метод має високу точність і високу роздільну здатність [107-109]. "У теперішній час можна відмітити два напрямки нестаціонарної геоелектрики, в яких відмічається інтенсивний розвиток методу. Перший з них пов'язаний з появою на рубежі 90-х років технології реєстрації становлення поля в надранньому, наносекундному діапазоні, починаючи з десятків нс і кроком 2-5нс. Другий – з виявленим експериментально феноменом аномально високої роздільності розрізу по вертикалі в методі зондування становленням поля (ЗС), механізм якого все ще повністю не розкритий" [110].

Метод радіолокаційного підповерхневого зондування (РЛЗ) базується на властивості електромагнітних хвиль відбиватися від границь розділу середовищ з різними електрофізичними параметрами, які в загальному випадку визначаються речовинним складом, структурою і вологістю порід. Технічно метод реалізується шляхом періодичного випромінювання коротких радіоімпульсів з наступним прийомом і реєстрацією на носій відбитих від границь сигналів. При неперервному переміщенні випромінюючої і прийомної антен уздовж заданого профіля формується неперервний часовий розріз [111-113]. У цьому відношенні метод радіолокаційного підповерхневого зондування є електромагнітним аналогом сейсмічного методу розвідки [114].

Знаючи параметри середовища, розріз у часовому масштабі можна перевести в лінійний глибинний масштаб, користуючись залежністю:

,	(1.1)

де  – глибина до відбиваючої границі;

– час проходження хвилі до границі і зворотньо;

– середня швидкість розповсюдження радіохвиль у ґрунті (породі):

, 	(1.2)

де  – швидкість розповсюдження радіохвиль у вакуумі, рівна 3∙108м/с;

– діелектрична проникність породи до відбиваючої границі.

Якщо час вимірюється в мікросекундах, а глибина в метрах, то формула (1.1) приводиться до виду:

.	(1.3)

У результаті досліджень встановлено, що в більшості середовищ в діапазоні частот від 1МГц до 1ГГц діелектрична проникність , а отже і швидкість електромагнітних хвиль V слабо залежить від частоти, типу ґрунтів і густини, але сильно залежить від вологості. Наприклад, для сухого піску , а для вологого – 16, для вологого торфу – 64. Тому для точного визначення глибини відбиваючої границі необхідно вивчати фізичні параметри середовища в окремих точках ділянки досліджень (свердловинах).

У порівнянні з іншими геофізичними методами радіолокаційний метод має високу роздільну здатність по вертикалі, яка визначається довжиною (тривалістю) зондуючого сигналу. Чим коротший сигнал – тим вища роздільна здатність методу. З цієї точки зору ідеальним є дельта-імпульс наносекундної тривалості. З другого боку, із збільшенням частоти зондуючих сигналів значно зростає затухання електромагнітної хвилі в середовищі. Таким чином, виникають протиріччя у вимогах до сигналів підповерхневої радіолокації, коли, з одного боку, необхідно зменшувати тривалість зондуючого сигналу з метою досягнення високої роздільної здатності, а з другого – понижувати частоту випромінюючих коливань для забезпечення меншого їх затухання і можливості реєстрації на фоні шумів. Компромісне вирішення цього протиріччя було знайдено в діапазоні метрових радіохвиль шляхом формування гранично коротких (1-2 періода коливань) імпульсів електромагнітного поля. Такий сигнал отримують при дії короткого перепаду напруги на широкосмугову антену, так званий метод ударного збудження антени [112]. Крім того, використовується спосіб багатократного накопичення сигналів, що дозволяє виділяти їх на фоні нерегулярних шумів за рахунок збільшення їх амплітуди над шумами в  раз, де  – кількість накопичень. Радіолокаційний метод широко застосовується в світі для вирішення найрізноманітніших задач вивчення верхньої частини розрізу [115-118]. Для реалізації методу радіолокаційного зондування в СНД широко використовують георадари серійного виробництва фірми Radar System, Inc. (Рига), а також ОКО (Москва). З радіохвильових методів (РХМ), в яких носіями інформації про неоднорідності в геологічному середовищі є електромагнітні коливання різної частоти, крім РЛЗ для вивчення зсувів, можуть також використовуватись радіохвильове профілювання і просвічування та метод радіокомпарації і пеленгації, скорочено "радіокіп". Однак, ці методи, як і РЛЗ, не знайшли поки що широкого застосування для вивчення зсувних процесів у зв’язку з тим, що апаратура і обладнання для них порівняно дорогі. В Україні для вивчення зсувів і вирішення інших екологічних задач радіохвильові методи успішно застосовує М. М. Задериголова [119-122], який зробив значний внесок у розробку апаратури і методики їх використання.

В основі методу ПІЕМПЗ лежить ефект генерації електромагнітних імпульсів гірськими породами при дії на них механічних напружень. Метод ПІЕМПЗ почав впроваджуватись у практику геофізичних робіт з середини семидесятих років, в основному з метою виявлення і якісної оцінки ділянок з напружено-деформованим станом порід. Однак, методика геологічної інтерпретації цього методу і комплексування його з іншими геофізичними методами розроблені недостатньо [19], як в загальному, так і при застосуванні для вивчення зсувних процесів особливо, хоч саме з цією метою він найчастіше і використовувався.

Більш детально питання застосування методів ПІЕМПЗ та ЗСБЗ для вивчення зсувів описані в роботах [20, 21] і будуть розглянуті в розділах 3 та 4 даної монографії.

### Методи сейсмометрії.

Серед геофізичних методів, що найбільш повно вирішують задачі вивчення зсувних процесів у просторі і в часі, провідним є сейсмометрія. Останнім часом "значний розвиток техніки у вивченні верхньої частини розрізу з 1920-х до середини 1990-х років концентрувався в сейсмометрії відбитими хвилями, до меншої міри в сейсмометрії заломленими та поверхневими хвилями. Отримані досягнення в апаратурі і обладнанні забезпечують як збір, так і високороздільну обробку приповерхневих сейсмічних даних, відкривають нові можливості для трикомпонентного запису і багатофакторного аналізу" [123].

У країнах СНД провідним методом для вивчення верхньої частини розрізу, в тому числі і зсувів, залишається сейсмометрія у варіанті кореляційного методу заломлених хвиль (КМЗХ). Метод КМЗХ ґрунтується на реєстрації і прослідковуванні (кореляції) перших і наступних вступів як поздовжніх, так і поперечних заломлених хвиль. За допомогою цього методу вирішуються задачі, пов`язані з вивченням будови зсуву: визначення його зовнішніх границь, навіть у тих випадках, коли вони явно не виділяються за геоморфологічними ознаками, глибини залягання поверхні зміщень, а також дається оцінка стану і властивостей гірських порід.

Поверхні ковзання зсуву впевнено картуються сейсмічним методом при найбільш сприятливій ситуації, коли зміщення відбувається по контакту різних порід – консеквентні (за Ф. П. Саваренським) зсуви. У разі, коли поверхня ковзання знаходиться всередині однорідних порід (асиквентні зсуви) або перетинає шари різного складу (інсеквентні зсуви), виділити її за допомогою сейсмічного методу з поверхні можливо лише побічно. Наприклад, за характером пружної анізотропії швидкостей поперечних і поздовжніх хвиль, як показника неоднорідності геологічного середовища [124] (при умові застосування багатохвильової сейсмометрії). В іншому разі, необхідно використовувати дослідження методом точкового акустичного каротажу свердловин, пробурених у межах схилу, що вивчається. Перехід від стійкої частини схилу до порушеного масиву супроводжується суттєвими змінами сейсмічних характеристик: зменшенням швидкостей пружних хвиль, зростанням коефіцієнтів сейсмічної анізотропії за рахунок орієнтованої тріщинуватості і особливостей розподілу напружень у середині зсувного масиву [125-127].

На вивченні закономірностей змін стану і властивостей порід у часі ґрунтується принципова можливість розрахунку абсолютних змін коефіцієнта стійкості схилу на основі розрахованих (по визначених за допомогою сейсморозвідки швидкостей поздовжніх Vp і поперечних Vs хвиль) значень пружних параметрів: динамічного модуля пружності та коефіцієнта Пуассона.

Як вже зазначалось, сейсмометрія методом відбитих хвиль завдяки високій роздільній здатності знаходить все більше застосування для вивчення верхньої частини розрізу. При вивченні водоносних горизонтів та водотривких шарів в Нью Джерсі використовувався частотний діапазон 225Гц, що забезпечувало роздільну здатність близько 1.9м, а в деяких місцях були зареєстровані до 400-425Гц [128].

Багатоканальна апаратура забезпечує більш якісний первинний матеріал, дозволяє використовувати його більш повно і отримувати в кінцевому підсумку надійні результати. Тому там, де це можливо, слід віддавати перевагу спостереженням з багатоканальними сейсмостанціями  при інженерно-геологічних дослідженнях [129].

Сучасний рівень систем збору і реєстрації сейсмічних даних і можливості систем обробки та інтерпретації сейсмометрії дозволяють застосовувати для вивчення зсувних схилів просторову або тривимірну (3D) зйомку. Так, для картування приповерхневих обмежених лінз поблизу Лондона в Онтаріо була застосована 3D сейсмічна зйомка, що покрила площу 396×285м і мала кінцевий бін 3×6м. Результати 3D сейсмічного аналізу підтвердили продовження відбить, що були помічені за 2D даними і дозволила побудувати високодетальну структурну карту поверхні лінз за суцільною 3D сіткою. Ці результати показали, що 3D сейсмічний метод добре підходить для заповнення приповерхневої інформації між існуючими 2D профілями і картування комплексу приповерхневої геології, особливо обмеженого залягання або лінз [130].

Для збудження пружних коливань при 3D зйомці може служити одно з ряду розроблених у Харківському ВАТ СКТБПЕ "Потенціал" малогабаритних електромеханічних джерел сейсмічних коливань типу "Терра", які комплектуються спеціальним пристроєм – блоком нахилу – для можливості одночасного збудження поздовжніх і поперечних хвиль. При використанні сейсмореєструючої системи з кількістю каналів близько тисячі (завдяки чому значно здешевлюється вартість робіт) ділянка площею в 1км2 може бути покрита сіткою спостережень 5×5м і відпрацьована джерелом типу "Терра" по сітці 10×10м за 1 тиждень, що забезпечить кратність 24. Якщо при цьому картуються границі, що залягають на глибинах понад 15-20м, і реєстрація здійснюється з дискретизацію запису через 0.125мск з дещо подовженою довжиною запису (до 1с), то на етапі обробки отриманої інформації може бути застосовано поряд з традиційною для інженерно-геологічних задач системою обробки даних КМЗХ і системи для обробки даних, отриманих за методом спільної глибинної точки (СГТ). У результаті такої обробки спільно з даними дослідження свердловин, наявних у межах досліджуваного схилу, формується детальна цифрова геологічна модель, у процесі створення якої на основі сейсмостратиграфічного аналізу куба сейсмічного запису, сейсмомоделювання та повного і детального аналізу хвильового поля забезпечується: 1) високоточна стратиграфічна прив`язка опорних відбиваючих горизонтів; 2) визначення місцеположення тектонічних порушень; 3) побудова глибинно-швидкісної моделі середовища і структурних карт всіх відбиваючих горизонтів; 4) сейсмофаціальний аналіз і оцінка динамічних параметрів відбить; 5) палеогеоморфологічний і палеотектонічний аналіз; 6) аналіз статистичних зв`язків між параметрами пластів-колекторів за свердловинними даними і сейсмічними атрибутами, розрахунок карт ефективних товщин пластів, карт їх пористості, проникності і водонасиченості; 7) створення бази даних для геологічного моделювання [131]. Звичайно, роботи такого масштабу можуть носити разовий характер і застосовуватись для вивчення схилів, на яких можливі як зсувні процеси, так і прояви карстоутворення в більш глибоких шарах, при проектуванні їх забудови важливими і дорогими об`єктами.

### Еманаційний метод.

Для вивчення зсувів застосовується також еманаційний метод. Фізичні основи його застосування полягають у наступному. Доведено, що сучасні геодинамічні процеси викликають появу аномалій радіоактивних газів торона і радона – продуктів радіоактивного розпаду нуклідів радію [132]. Еманаційні аномалії не тільки просторово, але й у часі пов`язані з геодинамічними зонами (ГДЗ), тобто вони виникають у зоні при зародженні в ній рухів, збільшуються при зростанні інтенсивності рухів і зменшуються до фонових значень при стабілізації зони. Таким чином, нове застосування еманаційного методу базується на існуванні часового і просторового зв`язку геодинамічних зон з аномаліями торона і радона.

Виникнення еманаційних аномалій у районах зсувів не можна пояснити з точки зору класичної теорії еманаційного методу, оскільки тут немає радіоактивних руд, а потужність четвертинних наносів сягає 10м і більше і вони не є радіоактивними. Враховуючи, що період піврозпаду радону становить 92год, а торону – 54.5с, то навіть при високому коефіцієнті дифузії радон може розповсюдитися в суцільних породах на відстань не більше 8м, а торон – не більше 0.1м. Тоді виникає питання: як пояснити появу еманаційних аномалій у геодинамічних зонах, де потужність наносів значно більша? Механізм утворення еманаційних аномалій поки що повністю не вивчений, але дослідженнями встановлено, що джерелом газів-еманацій є самі породи. Можна припустити, що під дією динамічних напружень і деформацій, які виникають у породі в зоні рухів, із породи вилучаються додатково атоми газу, які не могли виділитися з неї раніше, коли механічних напружень і рухів не було.

Оскільки виникнення та існування еманаційних аномалій тісно пов`язане із зонами активних деформацій, то еманаційний метод можна застосовувати для виявлення і вивчення зсувних процесів у період їх зародження та активізації. Методично роботи еманаційним методом ведуться по профілях шляхом відбору проб ґрунтового повітря зі шпурів глибиною 0.8м з кроком 2-5м.

Аналогічно еманаційній зйомці та в комплексі з нею проводять газову зйомку, при якій досліджують метановуглекислі гази [133].

З вищенаведеного опису геофізичних методів, що застосовуються для дослідження зсувних процесів, найчастіше використовують ті, що приведені в табл. 1.1. У даній таблиці відображена також інформативність кожного з геофізичних методів щодо вивчення зсувів.

Таблиця 1.1.
	Методи, що найчастіше використовуються для дослідження зсувних процесів

| Метод | Зондування | Профілювання | Інформативний параметр | Інформативність при вивченні зсувів Карпат | Зв’язок із зсувонебезпекою |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сейсмометрії | + |  | Vp, Vs | інформативний | неоднозначний |
| Вертикального електричного зондування | + |  | Ρ | -"- | обернений |
| Природного імпульсного електромагнітного поля Землі |  | + | Jx,Jy, χ | -"- | обернений для χ |
| Природного електричного поля |  | + | U | -"- | прямий |
| Еманаційної зйомки |  | + | Rn | -"- | неоднозначний |
| Радіолокаційного зондування |  | + | H | не завжди інформативний | прямий |
| Гравіметрії |  | + | Δg | -"- | не визначено |
| Магнітометрії |  | + | Т | інформативний на рівні мікро-магнітної зйомки | -"- |

Найбільшої ефективності при вивченні зсувних процесів досягають завдяки комплексуванню геофізичних методів, яке дозволяє розширити отримувану інформацію, якщо методи визначають різні характеристики середовища, або суттєво підвищити достовірність, якщо методи пов`язані з однією характеристикою середовища. Комплексування геофізичних методів не є самоціллю, а – шляхом найбільш ефективного послідовного створення на базі кожного з методів фізико-геологічних моделей (ФГМ) досліджуваних об`єктів, що характеризують останні з точки зору як петрофізичних властивостей, так і геометричних форм [134-138].

Оскільки вивчення всякого геологічного середовища супроводжується побудовою і вдосконаленням ФГМ, то застосування кожного додаткового геофізичного методу дозволяє наближувати наші уявлення про об`єкт досліджень, що сформовані у вигляді певної моделі, до реальності. При наявності часу і матеріальних ресурсів можна було б побудувати своєрідний граф методів, направлений на послідовне вивчення всіх характеристик зсувного процесу як у просторі, так і в часі. Однак, в реальності не вистачає ні матеріальних ресурсів, ні, тим більше, часу, коли мова йде про зсуви. Тому основна задача комплексування геофізичних методів полягає в тому, щоб при мінімальних затратах отримати максимальну кількість достовірних характеристик зсувного процесу. Звичайно, що кількість і повнота характеристик, які вивчаються, залежать від задачі, що вирішується на даному етапі. В цьому контексті, комплексування геофізичних методів для вивчення зсувного процесу в просторі відрізнятиметься від комплексування з метою вивчення динаміки зсувного процесу в часі. Однак, інформація, отримана на другому етапі, завжди буде служити доповненням і розширенням інформації про просторові характеристики зсувного процесу. Тому при комплексуванні геофізичних методів доцільно виходити з критерію повноти вирішення всіх задач, пов’язаних з вивченням зсувних процесів.

# РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ)

## Геоструктурне положення Закарпаття та особливості його тектонічної будови

Геоструктурне положення Закарпатського регіону має ту особливість, що в його межах здійснюється зчленування Західних і Східних Карпат, які несуттєво відрізняються будовою своїх зовнішніх структурних елементів і мають різкі відмінності в структурній будові і історії геологічного розвитку внутрішніх тектонічних зон. З двадцяти одиниць загальноприйнятого тектонічного районування Українських Карпат з обрамленнями їх Передкарпатським передовим та Закарпатським внутрішнім прогинами [139] п`ятнадцять знаходяться в Закарпатському регіоні. Це – Кросненська зона, Чорногорський покрив (зона), Дуклянський, Поркулецький, Рахівський, Магурський покриви, Мармароський масив, зона Мармароських скель, зона Пенінських скель, зона Підгаля, Вигорлат-Гутинське магматичне пасмо, Краєва, Центральна, Припанонська зони, Панонська западина (рис. 2.1).

Карпати прийнято розділяти на Внутрішні, які сформувалися у допізньокрейдовий час і Зовнішні (флішові), які є продуктом заключного крейдо-палеогенового етапу розвитку Карпатської геосинкліналі. Внутрішні Карпати на території України майже повністю перекриті молодими породами Закарпатського неогенового прогину і на денну поверхню виходять лише зовнішні їх елементи: зона Мармароських скель, Мармароський масив і Пенінська зона, або зона Пенінських скель [140].

Рис. 2.1. Схема тектонічного районування Закарпатської області з розташуванням зсувів, обстежених в період з жовтня 1998р. по січень 2001р.

У Зовнішніх Карпатах на поверхню виходять виключно крейдово-нижньоміоценові відклади флішової формації загальною потужністю до 10км. Характерною особливістю розривних і складчастих дислокацій тут є складчасто-лусковий стиль внутрішньої структури з генеральною вергентністю в північно-східному напрямку [141]. Останнє означає, що загальна тенденція нахилу крил складок під різними кутами в південно-західному напрямку відігравала чи не основну роль у формуванні сучасного рельєфу, орієнтації схилів, визначенні напряму гідрографічної мережі, характеру розробки долин. Тонкоритмічна крейдово-теригенна флішова товща зі складчасто-лусковою будовою і підвищеною тріщинуватістю сприяли інтенсивному розвитку процесів вивітрювання та утворення потужних товщ елювіально-делювіальних утворень.

Для Кросненської зони властивий загальний депресійний характер розвитку в олігоцені і ранньому міоцені. Зім`яті складки місцями ускладнені поздовжніми розривами. Західна частина зони являє собою занурену частину Сілезького покриву, поширеного в Польщі і Словаччині, а східна не має покривної подоби і насунута пасивно в північно-східному напрямі. Синклінальні структури північно-західної частини Кросненської зони значно ширші за антиклінальні. Їх центральні частини зазвичай заповнені найбільш молодими відкладами олігоцену, які залягають, як правило, полого або злегка хвилясто. Крила синкліналей, особливо південно-західні, відрізняються зазвичай досить крутим заляганням. Складена Кросненська зона переважно піщано-глинистим, іноді пісковиковим флішем з перевагою глинистих прошарків. На заході території зустрічаються товщі строкатих глин.

Чорногорська зона тільки частково захоплює незначну площу Закарпаття в південно-східній його частині. Простягання лусок співпадає з загальним простяганням зони. Велике розповсюдження тут мають чорноголовські пісковики. Вони утворюють широку пологу, ускладнену дрібними складками синкліналь, яка об`єднує в єдину структуру декілька лусок. У Чорногорському покриві відсутні відклади олігоцену і міоцену, в його будові переважають щільнодислоковані крейдяні відклади, які представлені тонкоритмічним аргіліто-піщанистим флішем з перешаруванням потужних пачок пісковика. Основна маса флішових відкладів – тонкошаруваті плитчасті невапнякові аргіліти. Чорногорська зона – найбільш високо піднятий гірський масив у межах Українських Карпат.

Дуклянський покрив охоплює значну частину території південного схилу Карпат і побудований темнобарвним крейдово-палеогеновим флішем, що має в порівнянні з іншими елементами флішових Карпат зворотну вергентність окремих насувів. У геологічній будові Дуклянської зони беруть участь осадові утворення від нижньої крейди до олігоцену включно.

На Дуклянську зону по крутому насуву з мінливою по простяганню крутизною насунута Поркулецька зона. Флішові товщі Поркулецького покриву занурюються в протилежному по відношенню до зони Кросно напрямі з південного сходу на північний захід, тобто, якщо на південному сході покрив складають породи виключно нижньо-крейдяного віку, то в північно-західній його частині переважають відклади палеогену.

З південного заходу Поркулецька зона межує з Рахівською, яка являє собою покрив, очевидно, зірваний зі своєї основи і полого насунутий на більш зовнішні елементи флішових Карпат. У Рахівському покриві відсутні відклади, молодші нижньокрейдяних. Потужна флішева товща темнобарвних теригенно-карбонатних валанжин-баремських утворень зібрана в дрібні сильно дислоковані складки На північний захід, біля річки Тересви зона різко звужується і повністю виклинюється, зникаючи під насувом зони Мармароських скель.

Магурський покрив утворений відкладами палеоценового та еоценового піщано-глинистого флішу і простежується на території Закарпаття у вигляді невеликого клина, в північно-західній його частині, біля кордону зі Словаччиною.

Мармароський масив виділяється як шовна зона (Мармароська кордільєра), яка слугувала довший час джерелом зносу для флішових товщ по її зовнішньому краю, та моласовидних – по внутрішньому. Масив має покривну внутрішню структуру, насунутий на флішові Карпати і складений складно-дислокованими метаморфізованими палеозойськими і мезозойськими утвореннями, на яких з різким неузгодженням залягають карбонатно-теригенні товщі з потужними верхньоюрськими ефузивами.

Зона Мармароських скель складена з відкладів крейди і палеогену з широким розвитком по зовнішній периферії в основному карбонатних брил-скель серед поля розвитку теригенних відкладів соймульської світи, а також брил різноманітних магматичних порід.

Вузька смуга зони Пенінських скель характеризується надзвичайно широким розвитком малоамплітудних розломів і густою системою зон дроблення. Екзотичні блоки вапняків і вулканогенних порід юри-неокому та іноді брили тріасових гравелітів разом з мергелевими товщами крейди утворюють складні складки, розірвані на окремі луски і блоки розломами. Палеогенові типово флішові товщі, що залягають з розмивом на крейдяних відкладах із вм'ятими в них брилами більш древніх порід, утворюють крупні структури багатоповерхових покривів, що залягають один над іншим по похилих поверхнях насувів.

Закарпатський внутрішній прогин виповнений неогеновими моласами, дислокованими в пологі складки, що ускладнені місцями соляними штоками і вулканогенними утвореннями. По структурі осадового чохла в Закарпатському прогині з північного сходу на південний захід виділяють зони: Крайову (моноклінальну), Центральну (соляно-діапірову з брахіскладками) і Припанонську, що Берегівською зоною розломів обмежує Панонську міжгірську западину, яка невеличкими ділянками заходить на територію Закарпаття [141].

Накладним елементом прогину є Вигорлат-Гутинське пасмо, складене потужною товщею порід вулканічної формації – найбільш пізнього магматичного утворення регіону [140], що вилилися ефузивами пліоценового віку і перекриті товщею (до 10м) елювіально-делювіальних відкладів. Товща інтенсивно роздроблена різноманітно орієнтованими розривними порушеннями і ускладнена вторинною складчастістю субмеридіанального напрямку. Вигорлат-Гутинське пасмо своєю ділянкою меридіанального напрямку (так звані Хустські ворота) розділяє Закарпатський прогин на Мукачівську та Солотвинську западини. Остання характерна тим, що на її поверхні присутні переважно баденські та частково сарматські відклади, а в її розрізі поширені соленосні породи, які дають розвиток інтенсивним проявам соляного тектогенезу. В Мукачівській частині на поверхню виходять більш молоді утворення і в розрізі зменшена кількість солей [141].

Зона Підгальського палеогенового флішу, що має широке розповсюдження в Словаччині, в основному, перекрита вулканічними відкладами Вигорлат-Гутинського пасма і на денну поверхню виходить в  межах незначної за площею ділянки в північно-західній частині прогину.

Верхня частина розрізу (ВЧР) в межах всіх структурно-тектонічних одиниць Закарпаття представлена алювіальними відкладами русел річок і їх терас (валуни, галечники, піски, суглинки, мули), обсипними, обвальними, зсувними і пролювіальними нагромадженнями. Потужність алювію річок від гір вниз збільшується з 1 до 5м. У долинах рік антропогенові відклади утворюють суцільний покрив піщано-галечникових порід потужністю 15-75м. Осипні нагромадження характерні для гірської частини і складені щебенем, брилами, дресвою різних порід. Зсувні відклади складені грубоуламковим матеріалом із глинисто-суглинистим наповнювачем. Делювіально-пролювіальні відклади (щебінь, брили, суглинки) не розчленовані, розповсюджені на схилах хребтів, досягають потужності 10м. За складом делювіальні шлейфи щебенисто-суглинисті, суглинисті. Потужність їх не перевищує 4-5м. Утворення Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма перекриті товщею (8-10м) елювіально-делювіальних пліоценових відкладів. Стратиграфічна колонка верхньої частини розрізу Закарпаття приведена на рис. 2.2.

Опис структурно-тектонічних зон Закарпаття приведений вище в зв'язку з тим, що, виходячи з розроблюваної в наш час методології стратегії сталого розвитку територій [142, 143], однією із найважливіших задач стосовно техногенно-екологічної безпеки геологічного середовища [144] є районування природно-техногенних комплексів конкретних регіонів, яке неможливе без попереднього вивчення тектонічного фактору і створення єдиної тектонічної карти  (геотектонічної  основи) території  регіону  [145]. Нижче буде розглянутий

Рис. 2.2. Стратиграфічна колонка верхньої частини розрізу Закарпатського регіону

запропонований авторами підхід до районування території Закарпаття за впливом геодинамічних процесів на динаміку розвитку схилових процесів і, перш за все, зсувів з урахуванням сучасних уявлень про його тектонічну будову. Зсуви тісно пов`язані з розломами земної кори [146, 147], які є одним з основних факторів, що визначають екологічну обстановку будь-якого регіону. Розломи, як відомо, не є простими порушеннями і навіть не їх концентраціями. Це складні міжблокові тектонічні структури багатоактного утворення, що сформувались у результаті декількох послідовних тектонічних активізацій [148]. Активізація проявів розломів обумовлена "перекосом" блоків кристалічного фундаменту, що перекриті схильними до сповзання породами [149].

Зсувні процеси в Закарпатті охоплюють не тільки четвертинні відклади, а також відклади майже всіх світ, що приймають участь у геологічній будові структурно-тектонічних одиниць. Зсувом, як відомо, вважається екзогенний геологічний процес, що проявляється у зміщенні по контакту з нерухомою основою (поверхні ковзання або деформації) на більш низький гіпсометричний рівень маси гірських порід із збереженням суцільності окремих її частин або повною її руйнацією внаслідок зниження зчеплення та міцності. Зниження зчеплення та міцності або втрата стійкості порід – це ключовий процес, який визначає формування і розвиток зсувів. У цьому процесі беруть участь фактори, які не змінюються з часом, тобто є факторами постійної дії – геологічна будова і пов`язана з нею форма рельєфу. Постійні фактори визначають природу зсувів і служать показником їх прояву у просторі. Інші фактори – сучасні тектонічні рухи, кліматичні умови, повільно змінюючись у часі і просторі, визначають загальну тенденцію розвитку процесу зсувоутворення. Швидкозмінні фактори – метеорологічні, гідрологічні, сейсмічні та техногенні – визначають переважно прояв зсувоутворення в часі. Особливість прояву швидкозмінних факторів полягає в тому, що значне відхилення від норми як кожного з них, так і в комплексі може призвести до катастрофічної активізації зсувів.

Кожна зі структурно-тектонічних одиниць Закарпатського регіону зокрема відображає певний етап геологічного розвитку окремої його частини, а в сукупності – результат тектонічних рухів, що зумовили формування Карпат як гірської споруди. Гравітаційні процеси (обвали, зсуви, селі, осипи, повільні деформації та просідання схилів) супроводжували утворення особливостей геологічної будови, як наприклад, хаотично розміщені брили розміром в декілька сотень метрів – седиментаційні відірванці-олістоліти в олістостромовій нижньокрейдяній товщі зони Мармароських скель [150] чи утворення в результаті обвало-зсуву пісковиків вигодської світи палеогену Синевірського озера завального типу в пізньому триасі [151]. Інтенсивні тектонічні рухи, що проявились в орогенному етапі з початку раннього міоцену (егерій-сармат), взаємодіючи з приповерхневими ендогенними та екзогенними процесами (перш за все, процесами вивітрювання і гравітаційними процесами), забезпечили створення сучасної основи рельєфу Карпат.

## Аналіз і співставлення активності зсувоутворення, динаміки неотектонічних рухів, сейсмічної активності та інтенсивності варіацій природного імпульсного електромагнітного поля Землі в межах Закарпаття

Тектонічні рухи та гравітаційні процеси на схилах, як основні серед ендогенних і екзогенних процесів, і на сучасному етапі, впливаючи на геологічне середовище, продовжують безперервний хід гороутворення. Відомо, що в межах Карпат, як складової широкого Альпійсько-Гімалайського поясу стиску, лінійна швидкість зближення тектонічних літосферних плит складає в середньому 0.005-0.01м/р. [152]. Останні результати досліджень горизонтальних деформацій земної кори на Карпатському геодинамічному полігоні [153], через який проходить Закарпатський (транскарпатський) глибинний розлом, свідчать про те, що напрям осей стиску та кількісні параметри збігаються з визначеним за даними геологічного картування звуженням флішових зон протягом орогенного періоду розвитку Карпат [154].

Таким чином, тектонічні рухи, як фактор безперервної дії, обумовили розчленування всієї товщі найрізноманітніших гірських порід, що беруть участь у геологічній будові Карпат, густою мережею різнонаправлених і різноамплітудних розривних порушень, зон дроблення і зон тріщинуватості [155]. Крім того, свідченням прояву безперервних тектонічних рухів у наш час є той факт, що в межах України Закарпаття відноситься до територій з найвищою сейсмічністю, яка обумовлюється дією як місцевих землетрусів, так і сильними підкоровими землетрусами зони Вранча в Румунії [156]. Підтверджується це і результатами режимних геомагнітних спостережень у зоні Закарпатського сейсмоактивного прогину, де в динаміці аномального магнітного поля проявляються тектонічні явища різної тривалості та походження: довготривалі, сезонні та епізодичні [157, 158]. Сучасна активність Закарпатської сейсмогенної зони підтверджується її геотермічним і сейсмічним режимами [159] і має наступний механізм: "Оскільки земна кора регіону розчленована на численні блоки, то під дією тектонічних процесів відбувається накопичення напружень у зонах, де виник опір їх взаємному переміщенню. Про концентрацію напружень свідчить ріст ендогенних мікросейсм. У період часу пониження температури надр відбувається зменшення об`єму охолоджених блоків земної кори, яке визначається температурним коефіцієнтом об`ємного розширення гірських порід, зменшенням зчеплення між блоками і розрядка накопичених напружень у вигляді землетрусів." У Закарпатті в 1992-1997рр. відбулося 45 таких землетрусів. Відомо, що вертикальні та горизонтальні зміщення земної поверхні є проявом взаємодії екзогенних і ендогенних геологічних процесів, а землетруси є миттєвим свідченням активного ізостатичного вирівнювання, яке супроводжується деформацією земної кори. Згідно з [160], сучасні вертикальні рухи земної кори в районах гірської системи Карпат мають максимальне підняття до 0.004м/р.

Утворені внаслідок тектонічних рухів підняття з наявними порушеннями, зонами дроблення і зонами тріщинуватості, які визначають гідрогеологічну обстановку в окремих елементах гірської споруди, піддаючись дії денудації, прагнуть у порядку саморегулювання до вирівнювання рельєфу. У результаті формуються загальна система дренажної гідрографічної мережі, основні напрямки зносу матеріалу, характер розробки долин, орієнтація схилів. Наявність у Закарпатському прогині значної товщі моласових відкладів свідчить про переважно поперечний до основних тектонічних зон напрям зносу матеріалу і, відповідно, формування такого ж напряму річкових долин. Хоч, не виключено, що на ранньому етапі формування гірської системи Карпат напрям річкової мережі міг орієнтуватись і вздовж їх простягання [161].

Таким чином, наявні в Закарпатському регіоні обширні ділянки контрастного рельєфу та елементи тектоніки з областями концентрації складчастих і розривних порушень у межах зовнішньої, внутрішньої та краєвої частин молодої альпійської складчастої споруди, які розділені контактними (шовними) зонами, постійно піддаються проявам сейсмічної активності, що супроводжуються інтенсивними вертикальними і горизонтальними рухами та деформаціями вирівнювання. Тобто, ми маємо справу з неотектонічними рухами, які в силу особливостей будови кожної структурно-тектонічної зони будуть по різному проявлятись у кожній з них. Саме неотектонічні рухи створили структурну основу гірського рельєфу [161] і продовжують формувати геологічну будову Карпат і прилеглих до них прогинів.

Все викладене вище дає підставу стверджувати, що неотектонічні рухи у взаємодії з кліматичними, гідрогеологічними, орографічними і техногенними чинниками по різному впливають на динаміку схилових гравітаційних процесів і мають особливості її прояву в різних структурно-тектонічних одиницях Закарпатського регіону. На користь такого твердження свідчать наступні аргументи.

По-перше, в останні роки було встановлено [15], що схилові гравітаційні процеси мають особливості свого розвитку в основних геоструктурних зонах Українських Карпат: Скибовій, Кросненській, Дуклянській, Чорногорській, Магурській.

По-друге, як стверджує М. Г. Демчишин [15] "...хоч кліматичні фактори відіграють досить важливу роль у протіканні схилових процесів, однак масштаби і характер їх перш за все визначається геологічною будовою, тектонічним режимом, властивостями порід, що складають гірські масиви. На прикладі Карпат чітко простежується зв`язок тектонічних і гравітаційних явищ на різних етапах їх розвитку і в різних зонах".

По-третє, переважний розвиток у рельєфі Закарпаття схилових форм та їх значна розчленованість, а також наявність товщі суглинистих делювіальних відкладів на схилах формують умови для регіонального розвитку на цих теренах зсувів, селей та інших схилових процесів, що мають підвищений енергетичний потенціал. Особлива роль у поширенні зсувів належить тектоніці та неотектоніці [24].

По-четверте, методика вивчення зсувів та інших гравітаційних процесів в міжнародній практиці передбачає як першочерговий захід – визначення та оцінку зв`язку поверхневих розмірів зсувів з їх положенням щодо геологічних одиниць та тектоніки [162].

По-п`яте, для вивчення екзогенних геологічних процесів геофізичними методами основою є фізичні властивості гірських порід, які визначаються кількісно-мінеральним та хімічним складом породоутворюючих мінералів, їх текстурно-структурними особливостями, фазовим складом, властивостями порового заповнювача та, відповідно, гідрогеологічним режимом [163]. Зважаючи на особливості геологічної будови та історію геологічного розвитку кожної структурно-тектонічної одиниці, виміряні на поверхні Землі фізичні поля матимуть характерні якісні і кількісні відмінності, притаманні тій чи іншій з них.

З урахуванням вищенаведеного зроблена спроба проаналізувати зв`язок кількості та розмірів зсувів з їх місцезнаходженням по відношенню до певних структурно-тектонічних зон та їх границь. Тобто, таким чином встановити зв`язок динаміки розвитку зсувоутворення з динамікою неотектонічних рухів, як прояву глобальних геодинамічних процесів в цьому регіоні. Слід зазначити, що існування такого зв`язку відмічали М. Г. Демчишин [15], О. Адаменко і Г. Рудько [164]. Однак, обґрунтування цього зв`язку вагомим фактичним матеріалом до останнього часу, як правило, не приводилось. Авторами був виконаний аналіз на основі даних ДГП "Західукргеологія" для 709 з 1885 відомих на 01.01.2000р. зсувів, які були обстежені в період з жовтня 1998р. і до кінця 1999р. З рис. 2.1 і табл. 2.1 видно, що зсувів практично не зафіксовано тільки в межах Чорногорської зони та Мукачівської западини – Центральна і Припанонська зони, а також – Панонської западини. За загальною кількістю зсувів (рис. 2.3) найбільше їх припадає на Центральну зону Солотвинської западини – 252. Цікаво, що Солотвинська западина, в межі якої включають Краєву і Припанонську зони, за загальною кількістю зсувів не має рівних серед структурно-тектонічних одиниць Закарпаття (288). На другому місці за кількістю зсувів знаходиться Кросненська зона – 247. Відповідно в Поркулецькій зоні налічується 52 зсуви, в Мармароській – 50, у Дуклянській – 28, у межах Вигорлат-Гутинського пасма – 19. Зона Пенінських скель, Мармароська і Рахівська зони, які складені найбільш древніми відкладами, мають незначну кількість зсувів у своїх межах (6-10). За співвідношенням кількості зсувів до площі відповідної зони (щільністю зсувів на км2) Солотвинська западина більше ніж в два рази переважає інші зони. Далі за цим показником йдуть Кросненська зона, зона Пенінських скель і Мармароська зона (рис. 2.4). Середні розміри зсувів Закарпаття складають приблизно 120×120м (рис. 2.5), якщо не брати до уваги розміри зсувів Мукачівської западини і Припанонської зони Солотвинської западини, які, розміщені в нижній частині схилів і, очевидно, пов`язані з річковою абразією, оскільки мають ширину значно більшу за їх довжину. Середня потужність зсувних мас становить 3м. Найбільшу потужність мають зсуви Мармароської зони (5.6м). У Рахівській, Поркулецькій і Кросненській зонах потужність зсувів складає відповідно 5м, 4.9м та 3.2м, у Солотвинській западині – біля 3м, у межах Вигорлат-Гутинського пасма – 2.4м, а в решті – не перевищує 2м. Зсуви в Закарпатському регіоні розвиваються на схилах, що мають довжину від 50 до 2750м, та кути нахилу від 5˚ до 50˚. Як правило, для зон, в яких підстилаючі породи мають більш древні відклади, характерна більша довжина схилу, на якому розвивається зсув. Послідовність за цим показником наступна: Мармароська і Рахівська зони, зона Пенінських скель, Поркулецька зона і ін. Найбільші осереднені кути нахилу зсувні схили мають у Кросненській (36˚), Дуклянській (34˚), Мармароській (31˚) зонах, Солотвинській западині (27˚) та в Рахівській і Поркулецькій зонах (26˚), а в решті – менший 25˚.

Таблиця 2.1
	Характеристика зсувів на схилах структурно-тектонічних зон Закарпаття

| Структурно-тектонічна одиниця | Кількість зсувів | З них активних зсувів | Кількість зсувів на км2 | Кількість активних зсувів на км2 | Питома площа зсувів (м2/км2) | Середня довжина схилу (м) | Середня крутизна (град.) | Питомий об’єм зсувних мас (тис. м3/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дуклянська зона | 28 | 5 | 0,00 | 0,00 | 63,58 | 540,36 | 34 | 0.1185 |
| Вигорлат-гутинське пасмо | 19 | 12 | 0.01 | 0.01 | 554.56 | 405.79 | 25.1 | 1.4780 |
| Зона пенінських скель | 10 | 5 | 0.09 | 0.05 | 1144.44 | 710 | 18 |  |
| Кросненська зона | 247 | 130 | 0.12 | 0.06 | 1726.96 | 599.21 | 36 | 10.777 |
| Магурська зона | 8 | 4 | 0.05 | 0.02 | 148.13 | 825 | 17 | 1.2272 |
| Мармароська зона | 50 | 15 | 0.09 | 0.03 | 4513.82 | 825.8 | 31 | 47.0098 |
| Мукачівська западина | 1 | 1 |  |  |  | 750 | 15 |  |
| Поркулецька зона | 52 | 12 | 0.03 | 0.01 | 249.77 | 708.33 | 26 | 1.1699 |
| Рахівська зона | 6 | 0 | 0.05 | 0.00 | 761.74 | 733.33 | 26 | 2.6765 |
| Солотвинська западина (центральна частина) | 252 | 68 | 0.29 | 0.08 | 12297.16 | 628.98 | 26 |  |
| Краєва зона (Солотвинської западини) | 34 | 18 | 0.24 | 0.13 | 14214.29 | 643.23 | 28 | 40.3600 |
| Припанонська зона (Солотвинської западини) | 2 | 0 | 0.01 | 0.00 | 1341.50 | 525 | 25 | 4.0064 |
| Всього | 709 | 274 | 0.08 | 0.03 | 2222.23 | 657.919 | 26 | 11.7042 |

Продовж. табл. 2.1

| Структурно-тектонічна одиниця | Середня довжина зсувів (м) | Середня довжина зсувів (м) | Площа зсувів (м2) | Середня потужність зсувного матеріалу (м) | Середня висота стінки зриву (м) | Об’єм зсувного матеріалу (тис. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Дуклянська зона | 52.36 | 78.04 | 122715 | 1.6 | 1.7 | 228.70 |
| Вигорлат-гутинське пасмо | 115.05 | 114.37 | 793014 | 2.41 | 1.17 | 2113.54 |
| Зона пенінських скель | 79.5 | 93.5 | 123600 | 1.2 | 0.57 | 150.30 |
| Кросненська зона | 469.54 | 104.28 | 3522995 | 3.23 | 3.62 | 21985.84 |
| Магурська зона | 33.4 | 89.8 | 24441 | 1.6 | 0.4 | 202.49 |
| Мармароська зона | 16058 | 128.7 | 2482601 | 5.59 | 3.4 | 25855.40 |
| Мукачівська западина | 175 | 260 | 45500 |  | 0.3 | 136.50 |
| Поркулецька зона | 90.42 | 85.83 | 447085 | 4.91 | 2.29 | 2094.21 |
| Рахівська зона | 130 | 8333 | 87600 | 5 | 3.1 | 30780 |
| Солотвинська западина (центральна частина) | 183.06 | 133.7 | 10821497 | 2.93 | 1.73 | 49499.84 |
| Краєва зона (Солотвинської западини) | 231.76 | 167.94 | 1990000 | 3.04 | 2 | 5650.40 |
| Припанонська зона (Солотвинської западини) | 217.5 | 267.5 | 201225 | 2 | 1.9 | 600.96 |
| Всього | 128.180 | 133.9158 | 20662273 | 3.0 | 1.8 | 108825.97 |

Рис. 2.3. Розподіл кількості зсувів по структурно-тектонічних зонах Закарпатського регіону

1 – Дуклянська, 2 – Вигорлат-Гутинська, 3 – Пенінських скель, 4 – Кросненська, 5 – Магурська, 6 – Мармароська, 7 Мукачівська западина, 8 – Поркулецька, 9 – Рахівська, 10 – Солотвинська западина, 11 – Краєва, 12 – Припанонська.

Рис. 2.4. Щільність зсувів (кількість зсувів на 1км2) по структурно-тектонічних зонах Закарпатського регіону:

1 – Дуклянська, 2 – Вигорлат-Гутинська, 3 – Пенінських скель, 4 – Кросненська, 5 – Магурська, 6 – Мармароська, 7 – Мукачівська западина, 8 – Поркулецька, 9 – Рахівська, 10 – Солотвинська западина, 11 – Краєва, 12 – Припанонська.

Рис. 2.5. Розміри зсувів по структурно-тектонічних зонах Закарпатського регіону

1 – Дуклянська, 2 – Вигорлат-Гутинська, 3 – Пенінських скель, 4 – Кросненська, 5 – Магурська, 6 – Мармароська, 7 Мукачівська западина, 8 – Поркулецька, 9 – Рахівська, 10 – Солотвинська западина, 11 – Краєва, 12 – Припанонська.

Співвідношення площ, охоплених зсувами, і площ структурно-тектонічних зон, як і співвідношення об`ємів зсувних мас і площ тих же зон знову ж найвищі для Солотвинської западини, майже в два рази менші для Мармароської і в чотири – для Кросненської зон. Для решти зон ці показники можна вважати в порівняні з приведеними вище фоновими.

З приведених результатів аналізу постає питання: чому по багатьох статистичних показниках, що характеризують зсуви Закарпаття, найбільше виділяється саме Солотвинська западина? Кліматичні умови аналогічно впливають і на суміжні зони. Гідрологічний режим рік Солотвинської западини мало впливає на зсувоутворення, оскільки з 252 зсувів 184 утворились у верхній і середній частинах схилів, так званого, Солотвинського низькогір`я. Солотвинське низькогір`я має вигляд горбистого м'якого рельєфу з перевагою плоских форм, який поступово переходить у широкі терасові долини рік, що також відрізняє його від суміжних територій. Гідрогеологічні умови в межах Солотвинського низькогір`я, за результатами обстеження зсувів, не є першопричиною їх утворення. Серед інших умов, що сприяють утворенню зсувів, відмінних від суміжних зон, залишаються ендогенні процеси (сучасні неотектонічні рухи та сейсмічні явища), особливості фізико-механічних властивостей гірських порід міоценової моласи та відносно більше техногенне навантаження в зв`язку з більш щільним заселенням Солотвинської западини. Безумовно, що ендогенні фактори відіграють основну роль у числі названих факторів і тому отримані результати аналізу були зіставлені з даними спостережень варіацій природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) в деяких з тектонічних зон (рис. 2.6) – методика робіт даним методом детально описується в розділі 4. Спостереження варіацій проводилось при напрямі антени на північ у точках з відносно спокійним полем. Найвищий рівень інтенсивності ПІЕМПЗ (в середньому – 3480імп./с) спостерігався в Кросненській зоні. У межах Вигорлат-Гутинського пасма середній рівень ПІЕМПЗ склав 3370імп./с, в Солотвинській западині – 3080імп./с, а на межі Мармароської зони і Мармароського масиву – 2270імп./с. На жаль, аналогічних

а

б

в

г

Рис. 2.6. Варіації ПІЕМПЗ за  періоди:

а – з 7 по 16 травня 1999р. в районі с. Копашневе (Солотвинська запдина), 
б – з 23 по 27 травня 1999р. в районі сіл Воловець, Верхні Ворота (Кросненська зона), в – з 10 по18 червня 1999р. в районі с. Сільце (Вигорлат-Гутинське пасмо), 
г – з 14 по 22 липня 1999р. в районі с. Косівська Поляна (межа Мармароської зони і Мармароського масиву). На всіх графіках по осі абсцис – дати спостережень, по осі ординат – кількість імпульсів за с (×1000).

спостережень варіацій ПІЕМПЗ в межах інших структурно-тектонічних зон не проводилось. Однак, навіть за наявними даними можна стверджувати, що рівень інтенсивності ПІЕМПЗ є свідченням активності ендогенних процесів у межах певної території, внаслідок якої у взаємодії з іншими чинниками і активізуються схилові гравітаційні процеси. Напевне, справедливе і зворотне твердження про те, що активність схилових гравітаційних процесів і перш за все зсувів є проявом активізації ендогенних процесів – неотектонічних і сейсмічних рухів широкого спектру тривалості.

Високий рівень інтенсивності ПІЕМПЗ в Кросненській зоні можна пояснити тим, що, як вже згадувалось вище, ця зона знаходиться в центральній частині поясу стиску і наявність тут горизонтальних деформацій засвідчена результатами спостережень на Карпатському геодинамічному полігоні. Таким чином, Кросненська зона з одного боку характеризується високим рівнем сучасних тектонічних рухів, а з другого – великою кількістю зсувів. Тобто, можна констатувати в числі інших чинників зсувних процесів і суттєвий вплив сучасних тектонічних рухів.

У межах Вигорлат-Гутинського пасма цілком закономірний дещо підвищений рівень ПІЕМПЗ, оскільки за своїми електричними властивостями масивні магматичні породи близькі до діелектриків і завдяки цьому немає значного поглинання та зменшення швидкості і довжини хвиль у діапазоні застосованих для вимірювання частот. Це означає, що сумарна кількість імпульсів репрезентує в розрізі магматичних порід більш потужну їх товщу. Тому тут кореляція інтенсивності поля та екзогенних геологічних процесів не буде явно вираженою, і для встановлення взаємозв`язку між ендогенними процесами і зсувоутворенням вимірювання інтенсивності ПІЕМПЗ слід проводити в більш вузькому спектрі частот. Крім того, масивні магматичні породи є "фундаментом", який не передає верхній частині розрізу всього спектру сучасних тектонічних рухів і сейсмічних поштовхів. З цієї ж причини, хоч і в меншій мірі, в межах Мармароського масиву та зони Мармароських скель ендогенні чинники в переліку умов, що сприяють зсувоутворенню, будуть відігравати не основну роль. У той же час рівень інтенсивності варіацій ПІЕМПЗ виявився для цих зон найнижчим, що є свідченням більшої консолідації порід, які складають їх геологічну будову, а також той факт, що ці породи в меншій мірі піддані дії сучасних тектонічних рухів.

Що ж стосується Солотвинської западини, то враховуючи те, що вона збудована з міоценової молас6и, яка сприяє значному поглинанню та зменшенню швидкості і довжини хвиль у діапазоні застосованих для вимірювання частот, рівень інтенсивності варіацій ПІЕМПЗ є для цієї зони досить високим. Цей факт пояснюється наявністю тут значної концентрації напружень і деформацій, які створюються внаслідок взаємного переміщення численних блоків, на які розбитий фундамент зони, а також  дією місцевих землетрусів та сильних підкорових землетрусів зони Вранча. Відомо, що в Закарпатті щорічно відбувається від 2 до 10 відносно слабих землетрусів [165]. За час інструментальних спостережень з 1961 по 1999р. тут зафіксовано біля 600 землетрусів. Приблизно по 40% з них припадає на Берегово-Мукачево-Ужгородську і Тячево-Сигетську зони, а 20% на Мармароську зону в Румунії з компактною групою епіцентрів підвищеної щільності, яка прилягає до Тячево-Сигетської зони з півдня. Останнє означає, що на Солотвинську западину та її південно-східні границі припадає близько 70% всіх землетрусів Закарпаття. При цьому для Солотвинської западини властивим є складний характер послідовностей поштовхів (як, наприклад, серія землетрусів в районі с. Углі, де протягом доби 28-29.07.1980р. сталось 45 поштовхів), що може викликати різні вторинні ефекти: кріпові рухи, залишкові деформації в ґрунтах, обвали, зсуви [165, 166].

Г. І. Рудьком було встановлено, що "...кожний сейсмічний поштовх у межах тектонічно активної території регіону обумовлює можливість незначного зміщення тимчасово стабілізованих зсувів Карпатської гірської області та Передкарпатського передового прогину на величину від 0.001 до 0.005м. Це визначає сприятливі умови для активного розвитку зсувного процесу в наступний період після аномального зволоження порід зсувних схилів" [167]. Дане положення найбільш характерним буде саме для Солотвинської западини, враховуючи той факт, що в її межах відбувається найбільше землетрусів у порівнянні зі всіма іншими структурно-тектонічними одиницями Карпатського регіону.

Таким чином, саме ендогенні геодинамічні процеси в поєднанні з фізико-механічними властивостями порід міоценової моласи і верхньої частини розрізу, а також кліматичними та техногенними чинниками і є причиною того, що Солотвинська западина найбільше вражена процесами зсувоутворення.

У противагу Солотвинській, Мукачівська западина, як вже відзначалось вище, майже не вражена зсувами, що, очевидно, пов`язано з тим, що за останні більш ніж 20 років тут спостерігається "сейсмічний затишок", тоді, як раніше регулярно відбувались землетруси (максимальні з інтенсивністю 7 балів). Такий розвиток сейсмічного процесу може в найближчі роки призвести до одномоментної розрядки накопичених тектонічних напружень у вигляді катастрофічної події [168], яка безперечно активізує і зсувні процеси.

Для районування території Закарпаття за впливом геодинамічних процесів на динаміку розвитку схилових процесів і, перш за все, зсувів необхідно мати по декілька базових пунктів спостереження інтенсивності варіацій ПІЕМПЗ в кожній структурно-тектонічній зоні. Програмою регіональних геофізичних робіт в Українських Карпатах і суміжних прогинах на період до 2010р. [169-171] передбачені дослідження комплексом геофізичних методів, у тому числі і ПІЕМПЗ, по п`яти транскарпатських профілях і п`яти сполучних – уздовж основних структурно-тектонічних зон. Виконання спостережень методом ПІЕМПЗ навіть по такій досить рідкій сітці дозволив побудувати схему районування території Закарпаття за динамікою неотектонічних рухів як прояву глобальних геодинамічних процесів, визначити її зв`язки з динамікою розвитку екзогенних геологічних процесів. Така схема поряд з уже розробленими в ДНГП "Геоінформ України" картами районування території Закарпатської області за умовами розвитку екзогенних геологічних процесів на основі регіональних інженерно-геологічних, геоморфологічних та інших матеріалів дасть можливість більш детально розмежувати регіон за генетикою утворення і розвитку екзогенних геологічних процесів відповідно за ризиком їх активізації в залежності від різних чинників.

# ЗОНДУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯМ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ
ТА ПРОГНОЗУВАННІ ЗСУВІВ

## Шар динамічних деформацій

Для розуміння та опису процесу зсувоутворення важливе значення має понятійний апарат, серед якого чільне місце займає поняття дзеркала або поверхні ковзання (поверхні зміщення). Однак, про поверхню ковзання (зміщення) йдеться, як правило, тоді, коли зсув вже відбувся. До цього моменту можна вести мову про деякий шар у масиві гірських порід, у межах якого під впливом різних геологічних факторів потенційно може утворюватись поверхня ковзання. Ми пропонуємо називати такий шар "шаром динамічних деформацій" (ШДД).

Під шаром динамічних деформацій (ШДД) слід розуміти невеликої потужності шар гірських порід, фізичні властивості яких сприяють динамічному проходженню деформаційних змін під дією природних і техногенних факторів: перетворення наявних у породі пор і пустот у тріщини внаслідок впливу гравітації, тектонічних і сейсмічних рухів, міграції порової води та її фізико-хімічної взаємодії з частинками скелета породи.

В російськомовній геологічній і геофізичній літературі, що стосується вивчення зсувів, закріпилось для вищеозначеного шару поняття: "основной деформируемый горизонт" (ОДГ) [18, 125, 127]. Це поняття використовується також і в окремих українських виданнях з варіантами "деформований", "деформівний" [178]. На нашу думку термін ШДД більш точно визначає один з елементів зсувного процесу, який є предметом вивчення геофізичними і геологічними методами. Поняття "шар динамічних деформацій" визначає, на відмінність від ОДГ, можливість активних змін процесів деформацій, навіть коли зсув тільки зароджується, що дає змогу реєструвати дані процеси геофізичними методами. Тобто, динаміка розвитку деформаційних процесів є ключовою для вивчення і контролю за зсувними процесами в цілому.

Крім того, поняття ШДД дозволяє пояснити той факт, що в більшості випадків поверхня, по якій відбувається зміщення (ковзання) зсувного тіла від стінки відриву вглиб схилу, набуває форми близької до круглоциліндричної. Якщо потенційний ШДД ще не порушений, то його реакція по відношенню до нормальної складової ваги товщі порід, що перекриває ШДД, буде однакова по всій його довжині (рис. 3.1, а, відрізок АС). У тій частині ШДД, яка піддалась деформації і в якій відбувається руйнування його структури (руйнування скелету, збільшення об`єму порового простору за рахунок утворення тріщин і пустот), величина цієї реакції значно зменшується (рис. 3.1, а, відрізок СВ).

Осі тріщин відколу, які утворюються на денній поверхні схилу і площини стінок відриву, в які трансформуються згодом при розвитку зсувного процесу ці тріщини, мають, як правило, строго вертикальну орієнтацію. З цієї причини в механіці гірських порід при оцінці стійкості схилів і відкосів, у розрізі яких переважають глинисті або слабо тріщинуваті породи, користуються таким параметром, як глибина зони Н0, в якій можливі напруження розтягу. У цій зоні площина ковзання біля денної поверхні є вертикальною і Н0 часто позначають як Н90 [176], тобто, 90о до горизонту. Враховуючи це, круглоциліндрична поверхня ковзання (в площині рис. 3.1, б) буде являти собою дугу, описану деяким радіусом R з центру, що знаходиться на перетині перпендикулярів до ШДД в місці стикування його порушеної (деформованої) і непорушеної частин та до вертикальної площини стінки відриву зсуву в точці її перетину з денною поверхнею.

З рис. 3.1, б видно, що нормальна складова N сили ваги G товщі порід, що покриває ШДД, не буде зкомпенсована реакцією ШДД N1 внаслідок його деформації в точці С. Цю незкомпенсовану силу можна з певним наближенням вважати зосередженою силою, що прикладена нормально в точці С до

Рис. 3.1. Шар динамічних деформацій (ШДД):

а – реакція ШДД в порушеній і непорушеній частинах; б – взаємодія сили тяжіння перекриваючої товщі порід потужністю h та реакції ШДД. 1 – непорушена (недеформована) частина ШДД – відрізок АС; 2 – порушена (деформована) частина ШДД – відрізок СВ; 3 – діючі сили і реакції.

напівнескінченого однорідного пружного середовища – тіла покриваючої ШДД товщі. У такому представленні, якщо вести мову про розподіл напружень під дією зосередженої сили [176, 179-183], що прикладена до поверхні середовища, ми маємо справу з відомою задачею, що широко використовується в механіці гірських порід і була вирішена в кінці ХІХ ст. французьким фізиком
Ж. Бусінеском. Не вдаючись в деталі розв`язку цієї задачі, скористаємось одним з її результатів, згідно з яким повні напруження для всіх точок сфери, дотичної до граничної площини середовища в точці прикладення зосередженої сили, будуть однаковими. Нормальна і тангенціальна складові повних радіальних напружень для всіх точок сфери, що знаходяться на віддалі r від точки прикладення зосередженої сили (початок прямокутної системи координат, в якій вісь z перпендикулярна до площини ШДД, вісь x направлена вздовж схилу, а вісь y – впоперек), визначаються за загальновідомими формулами:

де Р – зосереджена сила, у випадку, зображеному на рис. 3.1, б – Р=N-N1.

Оскільки середня потужність покриваючої ШДД товщі (h) може бути незначною, то ми можемо мати тільки частину сфери – сферичний сегмент (рис. 3.1, б). Можна побудувати ряд таких сфер (сферичних сегментів), які матимуть такі ж властивості. Тобто це будуть сфери або сферичні сегменти рівних напружень.

Розклавши дію зосередженої сили (незкомпенсованої нормальної складової N сили ваги G) в точках K, L і С, можна переконатись, що максимальне тангенціальне напруження розтягу буде створюватись у точці K, а максимальне тангенціальне напруження стиску – у точці L. У точці С цією зосередженою силою буде створюватись лише нормальне напруження. При радіусі кривизни сферичного сегмента, рівній середній потужності покриваючої ШДД товщі (h), тангенціальна і нормальна складові напружень від дії зосередженої сили будуть однаковими по величині. Збільшення радіусу кривизни сферичного сегмента до 2h призведе до перерозподілу між складовими напружень на користь тангенціальної, однак, через те, що величина цих напружень обернено пропорціональна п`ятій степені віддалі до точки прикладення зосередженої сили, вона зменшиться на 80%, а при 3h – більше ніж на 95%. У сфері з радіусом меншим h будуть переважати нормальні складові напружень.

Таким чином, якщо, зародившись у деякій ділянці ШДД, деформації розвиваючись досягли деякої точки С, то дія незкомпенсованої нормальної складової N сили ваги сферичних сегментів з радіусами кривизни від h до 2-3h викликає в приповерхневій зоні, що знаходиться вище по схилу, виникнення розтягуючих тангенціальних напружень. Ці напруження підсилившись значно за рахунок дії тангенціальної складової Т сили ваги G сферичних сегментів, будуть обумовлювати утворення тріщин відколу. Оскільки, тріщини відколу і стінки відриву мають, як згадувалось вище, вертикальну орієнтацію і круглоциліндрична поверхня ковзання зсуву являє собою дугу, описану радіусом R з центру, що знаходиться на перетині перпендикулярів до вертикальної площини стінки відриву в точці її перетину з денною поверхнею та до ШДД в місці стикування його порушеної і непорушеної частин, то можливо встановити приблизну залежність радіусу R від середньої потужності покриваючої ШДД товщі (h) та кута нахилу поверхні схилу (поверхні ШДД, якщо вона паралельна денній поверхні, як це показано на рис. 3.1, б). Так, за цим рисунком з одного боку довжина відрізку ОМ визначається, як R·sinα, а з іншого – як R-h. Звідси 
R=h/(1–sinα).

Користуючись поняттям ШДД, можна прийти до більш наочного розуміння механізму зсувного процесу. У природі розвиток деформаційних процесів у ШДД йде нерівномірно і конфігурація границі його порушеної та непорушеної частин (в плані) може приймати найрізноманітніших контурів в межах схилу. Завдяки апроксимації цієї границі сферичними сегментами можна пояснити морфологію зсувів, тобто, чому в одному випадку ми маємо циркоподібну форму зсувного тіла, в іншому – лінійну і т. п. У залежності від швидкості проходження деформаційних процесів у ШДД і товщі порід, які його перекривають, їх фізико-механічних властивостей, буде по різному здійснюватись процес проходження власне зсувного процесу, що дозволяє дати більш точне визначення різних генетичних типів зсувів.

У Закарпатті набули поширення наступні генетичні типи зсувів, що визначаються механізмом зміщення маси гірських порід на більш низький гіпсометричний рівень.

Структурні або блокові зсуви виникають у результаті сповзання блоку чи блоків порід, що зберегли суцільність окремих частин маси гірських порід, по поверхні зміщення, яка має форму близьку до круглоциліндричної в розрізі покриваючих порід і в межах шару динамічних деформацій (ШДД) – майже паралельну йому, яка в залежності від ступеня деформованості і флюїдонасиченості окремих частин може охоплювати все його тіло або певну частину. Для блокових зсувів характерна наявність: 1) зони розтягу у верхній частині зсуву, в якій переважають вертикальні складові вектора зміщення над горизонтальними; 2) широкої транзитної зони, для якої притаманна значна перевага горизонтальних складових вектора зміщення над вертикальними; 3) зони стиску, яка формується під дією опору руху зсувних мас породами підніжжя схилу, які не охоплені зсувом. Максимальні розміри зсувних блоків (уздовж схилу) пов`язані з потужністю ШДД і згідно з викладеним вище, повинні приблизно відповідати довжині, рівній 2h/(1–sinα). Структурні або блокові зсуви – це зсуви з низькошвидкісним механізмом проходження деформацій у межах ШДД і товщі порід, що його перекриває.

У структурно-пластичних зсувах зсувні маси, що частково зберегли первинну структуру, рухаються вздовж схилу поступально, а ті, що її втратили – обертово-поступально по ослаблених зонах, які перетинають шари порід різного складу або притаманні до однорідних нешаруватих порід. Тобто структурно-пластичні зсуви мають середню швидкість утворення, розвитку і проходження деформацій у межах ШДД і товщі порід, що його перекриває.

Для пластичних зсувів (зсувів течії) характерна висока швидкість проходження деформацій у межах ШДД та товщі порід, що його перекриває, і, відповідно, повна втрата первинної структури порід, перетворення її на в`язку неоднорідну зсувну масу, в якій частинки здійснюють як поступальний, так і обертово-поступальний рух уздовж схилу. ШДД у пластичних зсувах, у переважній більшості випадків, співпадає з границею розділу різнорідних середовищ.

Таким чином, визначення поняття шару динамічних деформацій (ШДД) та процесів, що в ньому відбуваються, дозволяє сформулювати вимоги щодо його детального вивчення геофізичними методами, які забезпечують вимірювання параметрів в дискретних точках: крок спостережень не повинен перевищувати глибини залягання ШДД, бо тільки в такому випадку можуть бути зафіксовані границя динамічних руйнівних процесів, що проходять в ШДД, і приповерхневі зони розтягу і стиску гірських порід, що його перекривають.

## Метод зондування становленням електромагнітного поля при дослідженні та прогнозуванні зсувів

Метод зондування становленням електромагнітного поля в ближній зоні (ЗСБ) отримав найбільш широке застосування в польовій нафтогазовій геофізиці і за точністю отримуваних з його допомогою в сприятливих геоелектричних умовах розрізів наближається до сейсморозвідки. Реєстрація процесу становлення електромагнітного поля в силу технічних труднощів здійснювалась починаючи з декількох чи з перших десятків мілісекунд, що забезпечувало розчленування геологічного розрізу з перших сотень метрів і глибше. Така точність цілком влаштовувала дослідників при вирішенні задач нафтогазової геофізики. У той же час знання про геологічну будову та фізичні властивості порід, що складають верхню частину розрізу (ВЧР), мають суттєве значення для врахування поправок при побудові часових розрізів в сейсморозвідці на нафту і газ. Не менш важливо знати особливості будови приповерхневої частини розрізів з огляду на вплив небезпечних екзогенних геологічних процесів на функціонування магістральних нафтогазопроводів, добувних комплексів у межах нафтогазопромислів, комунікацій та інших об’єктів. Одними з таких найбільш масових і небезпечних явищ є зсуви, для вивчення яких спільно з фахівцями Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАНУ (КВ ІГФ) вперше застосовано метод ЗСБ.

Застосування методу ЗСБ для вивчення верхньої частини розрізу стало можливим лише недавно завдяки розробці швидкодіючих апаратурних засобів, здатних реєструвати процес становлення електромагнітного поля на самих ранніх стадіях – починаючи з десятків наносекунд [107]. У результаті перших експериментів на рубежі 90-х років реєстрації становлення поля в надранньому, наносекундному діапазоні був виявлений феномен аномально високої точності та високої роздільності розрізу по вертикалі в методі ЗСБ, механізм якого все ще повністю не розкритий [108-110], хоча і пов’язується з імовірним впливом процесів електричної індукції та викликаної поляризації гірських порід.

Спеціальна апаратурна розробка для вивчення приповерхневої частини геологічних розрізів – швидкодіюча апаратура "Стадія", – була виконана в 90-х роках  КВ ІГФ. Використовуючи для збудження та вимірювання нестаціонарних полів апаратуру "Стадія", можна досліджувати глибини, починаючи з 0.5-1м. Індуковане поле вимірюється в часовому діапазоні затримок 1·10-7-2·10-5с із мінімальним кроком дискретизації, починаючи від 0.1·10-7с. Такий крок забезпечує необхідну детальність вимірювань, достатню для здійснення диференційних трансформацій, а також розчленування досліджуваного геологічного розрізу. У польових спостереженнях застосовується модифікація ЗСБ у варіанті "контур в контурі" (Qq) з параметрами генераторних і вимірювальних контурів відповідно: Q=4м2, q=1м2 і Q=9м2, q=4м2. Установкою з меншими розмірами досліджується приповерхнева частина геологічного розрізу. Реєструються нормовані струмом сигнали вимірювального контуру, пропорційні вертикальній компоненті індукованого поля: Uq(B)/IQ(A)=∂Bz/∂t(B)/IQ(A). Мінімальні розміри генераторного контуру Q=2×2м можуть бути збільшені до розмірів Q=40×40м при зондуваннях більших глибин (50-100м).

Режим вимірювань включає 100 повторних циклів з накопиченням сигналів різної полярності, що реєструються двічі. Дисперсія вимірюваних сигналів на кривих зондування не більше 1·10-7В/А.

Методика виявлення, оцінки стану і прогнозування зсувонебезпечних ділянок базується на особливостях просторового розподілу (структурі) нестаціонарного поля, індукованого в тривимірних електрично неоднорідних середовищах [202] і включає комплексування польових (натурних) спостережень, фізичне і математичне моделювання. За даними теоретичних розрахунків, фізичного і математичного моделювання, які проводились до постановки польових робіт, було показано, що модифікація методу ЗСБ "контур в контурі" (Qq) характеризується високою роздільною здатністю по вертикалі, локальністю та чутливістю до змін електропровідності середовища [203]. Ці властивості методу дозволяють детально досліджувати складні середовища, що мають слабоконтрастні за електропровідністю тривимірні неоднорідності, які є основними пошуковими об’єктами при вивченні зсувів. Останнє обумовлено тим, що розвиток зсувних процесів приводить до значних змін електрофізичних характеристик геологічного середовища і в числі основних ознак є зміна електропровідності області, охопленої зсувним процесом. При цьому електропровідність середовища визначається в основному об’ємом і структурою порового простору, а також кількістю, мінералізацією і станом заповнюючої його вологи. Тобто, якщо величину обернену до електропровідності – електричний опір середовища в загальному вигляді представити як

(3.1)

де КС – коефіцієнт провідності скелету гірської породи;

КП – коефіцієнт поверхневої провідності;

КО – коефіцієнт, що характеризує об`єм порового і тріщинуватого простору;

КФ – коефіцієнт флюїдонасичення (вологості);

ρФ – питомий електричний опір флюїду (водного розчину), що заповнює пори і тріщини,

то очевидно, що зародження зсувного процесу і подальший його розвиток будуть супроводжуватись змінами, в першу чергу, об`єму порового і тріщинуватого простору як в тілі ШДД, так і в покрівній товщі (КО) та змінами, пов`язаними з перерозподілом (при відсутності притоку) або зростанням кількості флюїду (при наявності притоку) в старому та новоутвореному об'ємі пор і тріщин (КФ). Так, у природному середовищі відносно невеликі зміни об`єму порового простору на 1-5% супроводжуються значними змінами питомої електропровідності на 35-70%. Точне, на рівні кількісних характеристик, визначення геометричних (розміри, глибини) і електричних параметрів утворених неоднорідностей, а також їх динаміки, дозволяє адекватно інтерпретувати дані польових (натурних) спостережень, оцінювати стан і ступінь зсувонебезпеки об`єкту.

Основою для постановки дослідно-методичних польових робіт методом ЗСБ на зсувонебезпечних ділянках стали дослідження, які були проведені КВ ІГФ на будівельних майданчиках (м. Львів) та гідротехнічних спорудах, дамбах (м. Стебник, Калуш), а також на зсувній ділянці по вул. Тунельній в м. Львові.

В геоморфологічному відношенні ділянка по вул. Тунельній розташована в підніжжі правого борту балки. Схил балки досить крутий, високий, місцями терасований і заболочений у результаті витоку системи джерел на контакті водотривких мергельних глин і піщано-глинистих порід. Джерела спостерігаються по всьому схилу через 2-3м вздовж підпірної стінки.

У геологічній будові ділянки беруть участь відклади верхньої крейди і неогену, представлені мергелями та мергельними глинами, а також четвертинні елювіально-делювіальні відклади – супіски, піски.

Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови сприятливі для утворення зсувів: наявні поверхні ковзання – розм`якшені водотривкі мергельні глини, є водоносні горизонти. Значно ускладнені умови поверхневого стоку і розвантаження джерельних вод привели до надмірного зволоження (до текучого стану) піщано-глинистих порід у межах підпірної стіни і втрати стійкості схилу.

Геоелектрична модель ділянки відповідає чотиришаровому розрізу ((1>(2<(3<(4) типу НА. Для даного типу розрізу з урахуванням результатів буріння свердловин і даних петрофізичних досліджень про ШДД були вибрані три моделі (1; 2; 3, – рис. 3.2, а) з потужностями ШДД відповідно: h=0.65м; 0.5м; 0.35м, а також модель 4 розрізу, де ШДД відсутній. Розраховані теоретичні криві ЗСБ у модифікації "контур в контурі" для наступних співвідношень параметрів чотиришарових розрізів  (2/(1=1/5; h2/h1=1/4; 1/6; 1/10; (3/(2=2.5; h3/h2=3.08; 4; 5.7; (4/(3=4; h4/h3=∞ та тришарового: (2/(1=1/2; h2/h1=0.833; (3/(2=4; h3/h2=∞. Результати розрахунків (рис. 3.2, а; криві 1, 2, 3, 4) свідчать про впевнене, за кривими S((H) і (S((H), розчленування розрізу і можливість визначення геоелектричних параметрів ШДД, який є основним пошуковим об’єктом при дослідженні та прогнозуванні зсувонебезпечних ділянок. За даними розрахунку теоретичних кривих вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ) (рис. 3.2, б; моделі і криві 2, 4), провідний горизонт ШДД потужністю 0.5м з питомим опором 2Омּм на кривій (п проявляється аномалією опору в 10%, що відповідає похибкам вимірів в методі ВЕЗ (порівняно з аномальним опором в 25% по S( та 50% по (S(). У розв’язку оберненої задачі спостерігається неоднозначність визначення параметрів середовища. Так, крива ВЕЗ над тришаровим (при відсутності ШДД) розрізом (рис. 3.2, б; модель і криві 4) з параметрами h1=3м, (1=10Омּм; h2=2.5м; (2=5Омּм; h3=∞; (3=20Омּм не відрізняється (за значенням (п розходження 5% – в межах точності вимірювань) від кривої, розрахованої для чотиришарового (при наявності ШДД) розрізу (рис. 3.2, б; модель і крива 2), а у випадку (2=4.0Омּм першого розрізу – криві ВЕЗ збігаються.

Таким чином, співставлення результатів розрахунків (рис. 3.2, а, б; криві 1, 2, 3, 4) свідчать про значні переваги індукційних зондувань методом ЗСБ у порівнянні з ВЕЗ.

а	б

Рис. 3.2. Теоретичні криві ЗСБ (а) і ВЕЗ (б) геоелектричних розрізів моделі зсувної ділянки по вул. Тунельній, м. Львів

Результати індукційних зондувань у створі свердловин 2/98 і 3/98 показані на рис. 3.3. Порівняння геоелектричного і (S((H) розрізів з геологічним, свідчать про їх відповідність, достовірність розчленування розрізу, а також про можливість виділення ШДД, який надійно відмічається приростом провідності 0.08-0.1См на 0.25м.

Електромагнітні спостереження методом ЗСБ проводились в Закарпатському регіоні в 2000р. на ділянках Копашневе-1, Воловець-1 і Сільце в

межах зон аномалій ПІЕМПЗ. Не дивлячись на те, що вказані ділянки не повністю покриті зйомкою методом ЗСБ, у межах ділянки Копашневе-1 виявлено вісім (рис. 3.4, а), а на ділянці Воловець-1 – сім (рис. 3.5) локальних зсувонебезпечних зон. На ділянці Сільце (рис. 3.6) пройдено лише один профіль через аномальну зону ПІЕМПЗ, однак він дозволив оцінити потужність рихлих елювіально-делювіальних відкладів, яка коливається в межах 3.0-5.7м та потужність і опір ШДД, що утворився всередині глинистої товщі, відповідно – 1.5-3.0м і 2.3-10.6Омּм. На ділянці Копашневе-1 потужність рихлих відкладів знаходиться в межах 2.08-2.63м, а на ділянці Воловець-1 – 4.6-8.4м. Потужність і опір ШДД на ділянці Копашневе-1 змінюється в межах відповідно 0.18-1.47м та 2.57-11.2Омּм, а на ділянці Воловець-1 – 0.62-2.6м та 6.6-26.0Омּм. Аномальні зони підвищеної провідності ((S() провідного горизонту (ШДД) прогнозуються як потенційно небезпечні, в межах яких формуються тріщини відколу і стінки майбутнього відриву верхньої частини зсувного схилу. У межах цих зон спостерігаються тріщини на денній поверхні та житлових будинках, що побічно підтверджує їх зсувонебезпеку. З підвищенням електропровідності і потужності ШДД ступінь зсувонебезпеки зростає.

Узагальнені результати профільних досліджень показані на рис. 3.4 і 
рис. 3.5 у вигляді карт поздовжньої провідності ШДД, що характеризують стан і ступінь зсувонебезпеки окремих локальних ділянок на досліджуваних площах та їх взаємне розташування. На рис. 3.4, б методом вирізки показано площинний розподіл поздовжньої провідності на локальній ділянці в межах площі

Рис. 3.3. Порівняння геоелектричного і (S( (H) розрізів з геологічним зсувної ділянки по вул. Тунельній, м.Львів:

1 – пункти зондувань; 2 – геоелектричні колонки; 3 – геоелектричні границі; 4 – супіски; 5 – свердловини; 6 – ізолінії поінтервального (через 0.25) приросту поздовжніх провідностей (S( ; 7 – мергель вивітрілий, тріщинуватий; 8 – глина мергельна з хорствою мергелю; 9 – піски.

Рис. 3.4. Площинний розподіл поздовжньої провідності на ділянці Копашневе-1:

а – по всій ділянці; б – ізометричне зображення поверхні  поздовжньої провідності на локальній ділянці (в межах :ПР1 – ПР3, ПК 0.00 – ПК 4.00). 1 – ізолінії поздовжніх провідностей ШДД; 2 – розташування зон зародження тріщин заколу і стінок відриву; 3 – розміщення профілів спостережень.

Рис. 3.5. Площинний розподіл поздовжньої провідності на ділянці Воловець-1:

1 – ізолінії поздовжньої провідності ШДД; 2 – розташування зон зародження тріщин відколу і стінок відриву; 3 – розміщення профілів спостережень.

Рис. 3.6. Геоелектричний розріз зсувонебезпечної ділянки Сільце:

1 – пункти зондувань; 2 – геоелектричні границі; 3 – елювіально-делювіальні відклади; 4 – ШДД; 5 – щільна глина з уламками корінних порід; 6 – значення питомого опору; 7 – графік поздовжньої провідності ШДД.

Копашневе-1 (ПР1-ПР3, ПК0.00-ПК 2.00) у вигляді ізометричної поверхні. Більш детально ця ж ізометрична поверхня розподілу поздовжньої провідності зображена на рис. 3.7. Таке зображення наочно характеризує стан ділянки та показує два відособлені підвищення інтенсивності, що, очевидно, пов`язані з формуванням і розвитком зон розтягнення, де утворюються тріщини відколу і появляються стінки майбутнього відриву, та ряд понижень інтенсивності, тобто –зон стиснення. На цій локальній ділянці фактично відбувається зсувний процес – поступово відділяється верхня частина зсувного схилу від незахопленого зсувом масиву порід. На денній поверхні спостерігаються тріщини, житловий будинок знаходиться в аварійному стані – зруйнована стіна (ПР2, ПК1.40).

На площі Воловець-1 найбільш зсувонебезпечними є локальні ділянки підвищеної електропровідності, розташованої в межах ПР3-ПР5 та ПР4-ПР6, вісь яких прослідковується відповідно на ПК2.00, ПК2.40, ПК2.8. та ПК1.20 і ПК1.60.

На ділянці Сільце значну небезпеку представляють провідні зони в межах ПК5.00-ПК5.80 ПР16 (рис. 3.6), які зміщені відносно аномалії "критерію зсувонебезпеки" за даними ВЕЗ. Зіставлення отриманих даних методу ЗСБ з даними ВЕЗ і сейсморозвідки (рис. 3.8) свідчить про безсумнівні переваги першого, оскільки методом ВЕЗ отримати параметри ШДД при таких геоелектричних розрізах є не завжди можливим, а сейсмічним методом це може бути зроблено при значних методичних ускладненнях, що в економічному відношенні є недоцільним. За даними ЗСБ в інтервалі глибин 4.8-7.0м (рис. 3.8, а) надійно відмічається ШДД значним приростом провідності, границі якого переважно узгоджуються з сейсмічними (рис. 3.8, в).

Приведені на рис. 3.2, а результати теоретичних розрахунків поздовжньої провідності S((Н) та (S((Н) для різної потужності та глибини залягання ШДД свідчать про можливість дослідження динаміки зсувного процесу і послужили основою для постановки другого етапу (циклу) польових робіт методом ЗСБ на найбільш зсувонебезпечних зонах ділянок Копашневе-1, Воловець-1. Спостереження на ділянці Копашневе-1 проводились на профілях 1-3 в межах

Рис. 3.7. Поверхня розподілу поздовжньої провідності ШДД найбільш зсувонебезпечної зони ділянки Копашневе-1 за даними ЗСБ першого циклу

Рис. 3.8. Порівняння результатів ЗСБ (а), ВЕЗ (б) і сейсморозвідки (в) на зсувонебезпечній ділянці Сільце

ПК0.00-ПК2.00, а на ділянці Воловець-1 – по профілях 3-5 (ПК0.80-ПК3.40) та 7 і 8 (ПК2.80-ПК4.40). Гідрометеорологічні умови, що передували спостереженням і в період самих спостережень, як першого, так і другого етапів (циклів) за співставленими даними гідрометеостанцій Закарпаття були приблизно однаковими.

Результати досліджень динаміки двох циклів спостережень, виконаних з інтервалом в 1рік, представлені у вигляді зіставлення геоелектричних розрізів і графіків (S( ШДД по найбільш характерних профілях: для ділянки Копашневе-1 – рис. 3.9, а для ділянки Воловець-1 – рис. 3.10. Для ділянки Копашневе-1 побудовані ізометричні зображення площинного розподілу поздовжньої провідності ШДД за результатами першого і другого циклів спостережень та динаміки відносних змін поздовжніх провідностей ШДД:

,

де Sn і Sn-1 – відповідно значення поздовжньої провідності n-го (ІІ) і попереднього – n-1 (I) циклів спостережень (рис. 3.11).

На значній частині зсувної зони ділянки Копашневе-1 (рис. 3.9 і 3.11) спостерігається, в основному, консолідація зсувного процесу, тобто збільшилась стійкість масиву за винятком зсувного схилу, розташованого на ПР1 у межах ПК1.00-ПК1.60, де породи охоплені активним зсувним процесом. Значення (S( ШДД на час другого циклу спостережень у стійкій (пасивній) частині схилу зменшуються при наближенні до стінки відриву (до 80%) та до сідловини (ПР2) зсувного схилу (від 23 до 62%), а в активній – значно збільшуються (до 83%). При цьому потужність ШДД у пасивній частині зсуву збільшилась незначно (5-20%), тоді як в активній вона зросла майже вдвічі. Оскільки опір ШДД у пасивній частині зсуву зріс, а також незначно зросла його потужність, то очевидно, що в самому ШДД відбувся деякий перерозподіл вологості: зменшення в припокрівельній його товщі та збільшення в нижній – припідошвенній. Тобто,

Рис. 3.9. Співставлення геоелектричних розрізів і графіків (S( першого (І) і другого (ІІ) циклів спостережень по профілю1 ділянки Копашневе-1

1 – пункти зондувань; 2 – геоелектричні границі; 3 – елювіально-делювіальні відклади; 4 – ШДД; 5 –  корінні породи; 6 – потужність рихлих відкладів; 7 – потужність і значення питомого опору ШДД; 8 – графік поздовжньої провідності ШДД.

Рис. 3.10. Співставлення геоелектричних розрізів і графіків (S( першого (І) і другого (ІІ) циклів спостережень по профілю7 ділянки Воловець-1

1 – пункти зондувань; 2 – геоелектричні границі; 3 – елювіально-делювіальні відклади; 4 – ШДД; 5 –  корінні породи; 6 – потужність рихлих відкладів; 7 – потужність і значення питомого опору ШДД; 8 – графік поздовжньої провідності ШДД.

Рис. 3.11. Найбільш небезпечна зона ділянки Копашневе-1

Поверхні розподілу повздовжньої провідності ШДД за даними ЗСБ першого (а) і другого (б) циклів спостережень і динаміка їх змін (в).

зростання потужності ШДД як в активній, так і в пасивній частинах зсуву обумовлено підвищенням вологості підстилаючих високоомних відкладів. Найбільш наочно динаміка зсувного процесу демонструється (рис. 3.11, в) у вигляді площинного розподілу відносних (другого і першого циклу спостережень) змін поздовжніх провідностей ШДД.

Характерною особливістю ділянки Воловець-1 на час другого циклу спостережень є суттєва мінливість геоелектричного розрізу як по латералі, так і по глибині (рис. 3.10). Дані другого циклу спостережень показують на продовження інтенсивної деградації геологічного середовища. Спостерігається збільшення потужності і площі розвитку ШДД, поява другого провідного горизонту та їх злиття (об`єднання), а також незначне зміщення по схилу потенційно небезпечних аномальних зон розподілу поздовжньої провідності ШДД, з якими пов`язуються формування тріщин відколу. На рис. 3.12 наведені ізометричні зображення площинного розподілу поздовжньої провідності ШДД для ділянки Воловець-1 за результатами першого і другого циклів спостережень  та динаміки відносних змін поздовжніх провідностей ШДД.

Слід зазначити, що при середній глибині залягання ШДД на ділянках Копашневе-1, Сільце і Воловець-1 відповідно 2.5-4м, 4.5-6м і 5.5-7м і кутах нахилу поверхні схилу 12˚-30˚, максимальні розміри блоків, які обмежені зонами розтягу і зонами стиску, не повинні перевищувати 2R або 2h/(1–sinα), тобто, відповідно – 16, 24 і 28м. З рисунків видно, що аномальні зони приросту поздовжньої провідності (які спостерігаються при режимних дослідженнях), що обмежені трендовими її значеннями, приблизно відповідають визначеним оцінкам максимальних розмірів блоків. Отже, маємо узгодження експериментальних результатів з теоретичними положеннями підрозділу 3.1.

Виконані дослідження свідчать, що періодичні спостереження методом ЗСБ за зміною стану порід у часі на зсувонебезпечних ділянках дозволяють вивчати ритм зсувного процесу, на основі якого можна зробити прогноз як часу активізації, так і стабілізації (консолідації) зсувного масиву. Ймовірність такого прогнозу буде досить великою, якщо в комплексі з спостереженнями методом

Рис. 3.12. Найбільш небезпечна зона ділянки Воловець-1

Поверхні розподілу повздовжньої провідності шару динамічних деформацій (ШДД) за даними ЗСБ першого (а) і другого (б) циклів спостережень і динаміка їх змін (в).

ЗСБ провести лабораторні дослідження керну, відібраного при бурінні свердловин, або зразків гірських порід із шурфів, розміщених у межах зсувонебезпечних ділянок. Зрозуміло, що ці зразки гірських порід чи керн, перш за все, повинні репрезентувати прогнозовані ШДД. Методика лабораторних досліджень повинна включати:

- Визначення питомого електричного опору зразка породи.

- Визначення вологості зразків гірських порід (керну) за стандартизованою методикою [204].

- При наявності вологи в зразку його слід висушити і провести вимірювання питомого електричного опору.

- Підвищуючи вологість зразка шляхом додавання прісної води, проводити вимірювання питомого електричного опору і, власне, вологості до тих пір, поки не будуть досягнуті спочатку нижня, а потім верхня (текучість) границі пластичності даного зразка. На основі даних з визначення вологості та вимірювання питомого електричного опору повинні бути побудовані відповідні залежності для кожного з прогнозованих ШДД.

- Визначити параметри фільтрації всього розрізу від денної поверхні до водотривкого горизонту (якщо він досягнутий бурінням чи шурфом), або до корінних порід. Для цього можуть бути визначені коефіцієнти фільтрації зразків (керну) з розрізу, а потім за потужністю відповідних горизонтів розрахована швидкість фільтрації для всього розрізу.

- Шляхом фізичного моделювання або натурних експериментів отримати кількісні залежності позірного опору ШДД, отримані методом ЗСБ, від зміни вологості (питомого електричного опору) в межах, заданих результатами експериментів, описаних в пунктах 1-4.

При наявності таких лабораторних досліджень, прогноз розвитку небезпечних зсувних процесів може здійснюватись як шляхом контролю за поздовжньою провідністю та опором ШДД за допомогою повторних (режимних) зондувань методом ЗСБ, так і шляхом оцінки вологості ШДД, розрахованої за фільтраційними параметрами розрізу та кількістю опадів, визначених за даними спостережень гідрометеорологічної обстановки найближчою гідрометеостанцією. Розраховані оцінки вологості також повинні контролюватись режимними спостереженнями за допомогою геофізичних методів (ЗСБ, ПІЕМПЗ та ін.).

Дослідження, проведені як на першому, так і другому етапах, показали, що компактність вимірювальної установки "контур у контурі" (Qq) та висока локальна чутливість цієї модифікації ЗСБ до латеральних неоднорідностей, забезпечують адекватне розчленування геологічного розрізу по вертикалі навіть в умовах складного мікрорельєфу.

З метою вдосконалення методики польових робіт методом ЗСБ, підвищення його інформативності та розширення можливостей застосування для вивчення верхньої частини геологічного розрізу ЗУГРЕ спільно з КВ ІГФ та Науково-виробничою фірмою "Інтелект" розроблено в 2001 році принципово новий комплект апаратури електромагнітних зондувань приповерхневих середовищ "Стадія–М", який характеризується такими особливостями:

- В склад апаратури входять: генераторно-вимірювальний блок; блок пам`яті; комплект генераторних і вимірювальних контурів; резервні акумулятори; блок зарядний резервних акумуляторів; комплект програмного забезпечення зчитування даних з модуля пам`яті та первинної обробки даних.

- Генераторно-вимірювальний блок забезпечує збудження, вимірювання та цифрову реєстрацію становлення поля в автоматичному (за заданою програмою) і ручному режимах та відображення кривої становлення завдяки оснащенню мікропроцесором, рідкокристалічним графічним дисплеєм розміром 128×64 точки і органами керування у вигляді клавіатури типу ПКН105, за допомогою якої задаються режими і параметри реєстрації.

- Генераторно-вимірювальний блок забезпечує формування у генераторному контурі знакозмінних імпульсів струму силою не менше 20А з часовою розбіжністю зрізів не більше ±50нс та вимірювання нестаціонарних полів з чутливістю не більше 0.1мкВ в амплітудному діапазоні 84дБ і в часовому діапазоні 0.1-4000мкс з мінімальним кроком дискретизації не більше 100нс. Реєстрація у вказаному часовому інтервалі забезпечує вивчення зондуваннями більшого діапазону глибин (майже від 0 до 150-200м).

- Дані та параметри реєстрації автоматично заносяться в змінний блок пам`яті ємністю не менше 1М×8р, який може під'єднуватись як до генераторно-вимірювального блоку, так і до паралельного порта комп`ютера для зчитування накопиченої інформації.

- Комплект програмного забезпечення зчитування даних з модуля пам`яті і первинної обробки даних дозволяє зчитувати дані з блоку пам`яті, здійснювати візуалізацію даних, формування файлів даних і їх архівацію.

Приведена характеристика дозволяє стверджувати, що новий удосконалений комплект апаратури електромагнітних зондувань приповерхневих середовищ "Стадія-М" забезпечує високі метрологічні та експлуатаційні характеристики, завдяки чому розширюється коло розв’язуваних задач при дослідженнях верхньої частини розрізу. Крім того, комплект апаратури "Стадія-М" є уніфікованою з приладами РХІНДС-ПМ, що дозволяє легко готувати персонал як для польових робіт на еконебезпечних ділянках, так і для первинної обробки отримуваних даних. Такий підхід дозволить корінним чином змінити технологію оцінки і моніторингу зсувів та інших еконебезпечних геологічних процесів.

# НОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРИРОДНОГО ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ

Метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) знаходить останнім часом все більше застосування для картування малоамплітудних тектонічних порушень на шахтних полях [184], вирішення інженерно-геологічних і геолого-екологічних задач [185, 186]. Методом ПІЕМПЗ можуть ефективно вирішуватись задачі, пов’язані з вивченням напруженого стану гірських порід [187]. При дослідженні зсувних процесів у Карпатському регіоні, що активізувались у 1998-2001 і 2008 роках, даний метод був застосований незалежно, поряд з іншими геофізичними методами, всіма геолого-геофізичними підприємствами і науковими інститутами, які були залучені до виконання польових робіт. Така одностайність пояснюється наступними причинами. По-перше, фізико-геологічними основами самого методу ПІЕМПЗ, які були розроблені А. А. Воробйовим [188-192] і пояснюють здатність гірських порід і мінералів випромінювати електромагнітні імпульси при дії на них механічних напружень. Завдяки цьому зрозуміле бажання дослідників у числі інших геофізичних параметрів мати такі, які прямо пов'язані з напруженим станом гірських порід у межах досліджуваної ділянки. По-друге, наявністю в Україні порівняно простих у користуванні і недорогих приладів для оцінки інтенсивності потоку ПІЕМПЗ типу РВИНДС-П-03 (радиоволновой индикатор напряженно-деформированного состояния пород), який був розроблений ЗУГРЕ на замовлення Українського державного інституту мінеральних ресурсів (УкрДІМР) за ініціативою В. М. Саломатіна. В.М. Саломатін є також ініціатором застосування методу ПІЕМПЗ для дослідження зсувів в Україні, який зробив великий внесок у розробку і вдосконалення апаратури і методики застосування цього методу для вирішення найрізноманітніших інженерно-геологічних і екологічних задач [193-195]. Прилади типу РВИНДС-П-03 використовуються найрізноманітнішими геолого-геофізичними організаціями країн СНД. Близько 50-ти таких приладів є в Україні. Крім приладів РВИНДС-П-03 в Україні використовують також прилади ИПП-2 та комплекс "Симеиз", які в даний час серійно не випускаються. По-третє, відносною дешевизною і високою продуктивністю польових робіт. Саме ці причини спонукають власників приладів застосовувати метод ПІЕМПЗ для вирішення найрізноманітніших задач, які тільки можуть бути поставлені замовниками, не враховуючи іноді його можливостей і, що особливо важливо, – недоліків цього методу. Недоліки методу закладені в самій природі електромагнітних хвиль, які випромінюються внаслідок процесів, що проходять в надрах Землі і на її поверхні, а також в атмосфері, в магнітосфері, в іоносфері і в космосі, тобто, залежать від багатьох факторів. Електромагнітні поля, джерела яких знаходяться в надрах Землі, є першочерговим об`єктом геофізичних досліджень. А. А. Воробйов, ввівши поняття "природного імпульсного електромагнітного поля Землі", розумів під ним весь комплекс електричних  розрядів, що постійно відбуваються у всіх сферах нашої планети і в космічному просторі, але, в першу чергу, мав на увазі саме ті, що генеруються в її надрах гірськими породами внаслідок:

механоелектричних перетворень в іонних кристалах при пластичних деформаціях (ефект А. В. Степанова);

виникнення плазми, яка випромінює електромагнітні і акустичні хвилі при іскрових розрядах, що супроводжують утворення тріщин;

розриву електричних зв’язків в твердих тілах, появи та релаксації вільних зарядів;

температурних змін мінералів і порід;

релаксації збудженого геологічного середовища.

## Глибинність методу ПІЕМПЗ

На поверхні Землі збуджуються електромагнітні хвилі, пов`язані з техногенною діяльністю людини, які, як правило, є перешкодами. Атмосферними процесами (грози, розряди блискавки) обумовлене природне змінне електромагнітне поле Землі частот звукового діапазону, тобто, так звані атмосферики. Коливання магнітосферного та іоносферного струму під впливом Сонця та інших космічних об`єктів викликають магнітотелуричні варіації надзвичайно широкого частотного спектру, завдяки чому магнітотелуричне поле проникає в Землю на глибину від одиниць метрів до сотень кілометрів. В цьому контексті варто визначитись з глибинністю методу ПІЕМПЗ. Глибинність буде залежати, з одного боку, від частотного діапазону (наприклад, 2-50кГц для приладів типу РВИНДС-П-03), а з іншого – від будови та електричних властивостей верхніх шарів земної кори. Питомий опір наносів, які, як правило, складені пісчано-глинистими і суглинистими відкладами, а також корінних порід, що виходять на поверхню, міняється в широких межах у залежності від їх обводненості. Довжина монохроматичної хвилі в повітрі λ0, як відомо, визначається за формулою:

,	(4.1)

де C=3·108м/с;

( – частота в Гц.

Для вказаного діапазону частот вона буде зменшуватись від 150000м до 6000м. Ефективна глибина проникнення магнітотелуричного поля в однорідне середовище (питомий електричний опір постійний) згідно з [196] може бути визначена як:

,	(4.2)

де (  – питомий електричний опір;

ω=2π( – кругова частота;

μо=4π·10-7Гн/м – магнітна проникність повітря.

За аналогією, можна вважати, що випромінювання природного імпульсного електромагнітного поля, які виникли в надрах і досягли поверхні Землі, проходять той самий шлях, що й проникаючі в Землю магнітотелуричні хвилі, тільки в зворотному напрямі. Тому, зробивши відповідні підстановки і припустивши, що питомий електричний опір постійний для всієї досліджуваної товщі, можна оцінити максимальну глибинність методу ПІЕМПЗ

.	(4.3)

Для обводнених піщано-глинистих відкладів з питомим опором 10Омм при довжині монохроматичних електромагнітних хвиль у повітрі, що знаходиться в межах діапазону 6000-150000м, максимальна глибина буде зростати від 5м до 25м. У малообводнених пісковиках і вапняках, опір яких може досягати 10000Омм, глибинність методу буде збільшуватись з 150м до 770м для того ж діапазону хвиль. При робочій частоті (=2кГц і, відповідно, =150000м в дуже сухих вапняках, вивержених і метаморфічних породах з опором понад 100000Омм глибинність методу може досягати 2.5км і більше.

## Врахування варіацій ПІЕМПЗ

При відсутності індустріальних перешкод короткоперіодні магнітотелуричні хвилі й атмосферики, зареєстровані разом з випромінюванням порід під дією механічних напружень, є основними складовими ПІЕМПЗ. Крім того, чутливість приладів залежить від іонізації повітря, оскільки при цьому змінюється його діелектрична проникність. Самі прилади внаслідок зміни температури і вологості повітря можуть мати, в залежності від точності виготовлення антен і якості підбору елементної бази, як різну чутливість, так і неоднаковий дрейф нуля. Тому однією з основних проблем при дослідженнях методом ПІЕМПЗ є виділення сигналів, пов`язаних з напружено-деформованим станом порід, на фоні всіх інших, що складають варіації цього поля.

Проблема врахування варіацій ПІЕМПЗ при роботі з приладами РВИНДС-П-03 пов'язана з тим, що ці прилади не можуть бути синхронізовані по часу і це повинно вирішуватись методично. Так, при роботах, що виконувались у Закарпатті, застосовувалась методика, при якій на контрольному пункті (КП) і на профілі одночасно робились виміри через певний, наперед визначений часовий інтервал, який дозволяв здійснювати як виміри на пікеті (точці), так і перехід на наступний пікет. Слід прийняти до уваги, що кожне значення на профілі або на КП є середнім арифметичним з 10-15 послідовних вимірів, проведених за мінімальний проміжок часу. Така методика дозволила оцінити варіації ПІЕМПЗ, виміряні на КП, і віднести їх по часу спостереження до вимірів у всіх точках профілів. На рис. 4.1 приведено співставлення варіацій, що вимірювались на спільному для суміжних ділянок Копашневе-1 і Копашневе-2 контрольному пункті, та профільних спостережень. Графіки спостережень по профілях дуже подібні на графіки варіацій. Особливо чітко корелюються максимальні значення варіацій  з аналогічними максимумами по профілях. Коефіцієнти кореляції [197] обчислені за формулою

,	(4.4)

де хί , уί  – значення інтенсивності ПІЕМПЗ в точках профілю та КП в один і той же час;

n – об’єм вибірки.

а

б

Рис. 4.1. Порівняння варіацій ПІЕМПЗ з профільними спостереженнями на ділянках Копашневе-1 і Копашневе-2:

а – за 26 квітня 1999 року; б – за 7 травня 1999 року.

Значення коефіцієнтів кореляції для профілів 4, 5, 9 і 10 ділянки Копашневе-1 склали, відповідно 0.7, 0.5, 0.52, 0.65; для профілів 3, 5, 6 ділянки Копашневе–2 –відповідно 0.2, 0.82, 0.51. Тільки для профіля 7 ділянки Копашневе-2 коефіцієнт кореляції виявився меншим 0.1. Співставляючи криву варіацій і спостереження по цьому профілю на більш пізньому часі, видно деяке "випередження" профільних максимальних значень, порівняно з варіаційними, що можна пояснити не досить точною синхронністю вимірів. Таким чином, для застосування методу ПІЕМПЗ у дослідженнях, при яких необхідно забезпечити не тільки оцінку динамічних процесів у приповерхневих шарах Землі, але й забезпечити точність і однозначність геологічних висновків, обов`язково слід вести синхронні з профільними спостереження на контрольному пункті. Оскільки виміри інтенсивності потоку ПІЕМПЗ здійснюються в імпульсах за секунду, то і синхронність вимірів не повинна перевищувати 1 секунди. Забезпечити таку точність синхронізації масових вимірів з приладами РВИНДС-П-03 практично неможливо.

На рис. 4.2 зображена схема інтенсивності потоку ПІЕМПЗ для ділянки Копашневе-2, що отримана при вимірах із напрямом антени на північ (In), а на рис. 4.3 – поле значень варіацій, виміряних при такому ж напрямі антени (Vn) на КП, які по часу спостережень віднесені до відповідних точок тієї ж ділянки. Впадає у вічі подібність зображених в ізолініях полів, що є свідченням значної залежності інтенсивності ПІЕМПЗ від варіацій. Особливо чітко корелюються максимуми з координатами Х=1.0-2.0; У=2.0.

Для отримання аномалій ПІЕМПЗ недостатньо від значень спостереженого поля (In) відняти значення варіацій (Vn), віднесених до тих же точок профілю чи ділянки, оскільки на окремих профілях значення варіацій можуть перевищувати значення профільних спостережень (Vn>In). Тобто, коли КП на невеликій ділянці вибрано не в спокійному полі або КП є початковим чи кінцевим пікетом одного профілю, який необхідно відробити, це призводить до появи значної кількості від`ємних аномалій, що є нелогічним, оскільки від`ємна кількість імпульсів за 1с

Рис. 4.2. Ділянка Копашневе-2. Схема інтенсивності ПІЕМПЗ (значення складової In, отримані при вимірюваннях з напрямом антени на північ)

Рис. 4.3. Ділянка Копашневе-2. Схема варіацій ПІЕМПЗ
(значення складової Vn отримані при вимірюваннях на КП з напрямом антени на північ і віднесені по часу спостереження до відповідних пікетів на профілях)

не має змісту. Тому застосовувалось нормування по максимальних значеннях  і  або по "розмаху" інтенсивності поля на профілі  та "розмаху" варіацій :

,	(4.5)

де  – нормоване значення інтенсивності ПІЕМПЗ в ί-й точці;

Іί – значення інтенсивності ПІЕМНЗ в ί-й точці;

– коефіцієнт нормування: , або .

За період спостережень на одному профілі, чи на протязі одного дня мінімальне значення з визначених середніх величин варіацій на КП Vmin можна вважати абсолютним значенням інтенсивності потоку ПІЕМПЗ для даного пункту, а різницю між значенням зафіксованим в час tі Vі та Vmin – власне поправкою за варіацію поля для цього часу :

.	(4.6)

Аномальне значення поля в точці і , в якій виміри проводились у час tі, визначається за формулою :

.	(4.7)

Такий метод приводить до меншої кількості від`ємних аномалій, але повністю їх не знищує. Це пов`язано з тим, що, як вже згадувалось, прилади РВІНДС-П-03 по різному реагують на зміни поля внаслідок різних чутливостей та дрейфів нуля. Тому для більш повного врахування цього явища нами використовувались результати замірів на початку і в кінці дня всіма задіяними приладами в один і той же час на контрольному пункті.

Якщо на КП на початку вимірювань в час t0 прилад, який застосовується для визначення варіацій, показав середнє значення , а прилад, що використовується на профілі – , то щоб привести профільні спостереження до КП, слід визначити "коефіцієнт розбіжності приладів" – , на який необхідно множити значення , отримані по профілю:

.	(4.8)

Для однозначного приведення профільних спостережень до КП в час ti необхідно визначати коефіцієнт розбіжності приладів з урахуванням дрейфу нуля цих же приладів, використовуючи заміри, виконані при поверненні на КП через певний проміжок часу, або після завершення спостережень на даному профілі в час tк ( та ), тобто:

,	(4.9)

де

.	(4.10)

Повна формула для приведення профільних спостережень, зареєстрованих у час ti, буде мати такий вигляд:

.	(4.11)

Оскільки профільні спостереження приводяться згідно з (4.11) до КП, де забезпечення безперервного процесу реєстрації варіацій є не завжди необхідним, повинні бути враховані заміри, зафіксовані на КП перед першою перервою в спостереженнях  і при відновленні спостережень після чергової (m-ої)  перерви . Завдяки цьому забезпечується приведення всіх значень варіацій, зареєстрованих у різні проміжки часу за весь період спостережень на даному профілі чи ділянці до умов, що мали місце при першому циклі вимірювань на КП:

.	(4.12)

Приклад приведення до КП спостережень, що виконані в різні дні на одному профілі (рис. 4.4, а), згідно (4.11) і (4.12), зображено на рис. 4.4, б. Свідченням доцільності такого приведення є зникнення на рис. 4.4, б хибної сходинчастої аномалії, яка відмічалась на часі 9.30 (рис. 4.4, а).

Знайшовши мінімальне значення приведених варіацій , можна визначити поправку за варіації:

.	(4.13)

Таким чином, залишкове аномальне значення інтенсивності потоку ПІЕМПЗ визначається як

.	(4.14)

Формула (4.13) при відсутності перерви в спостереженнях переходить у формулу (4.6), а (4.14) в – (4.7).

При такому способі визначення залишкових аномалій від`ємні значення інтенсивності потоку ПІЕМПЗ можуть мати місце в межах точності виконання обчислень при умові, що час між двома послідовними замірами на КП усіма задіяними приладами невеликий і завдяки чому дрейф нуля може вважатись лінійною функцією. Очевидно, що при різких змінах в атмосфері інтервал між контрольними замірами на КП повинен бути в 2-4 рази меншим порівняно з інтервалами відносно спокійних по варіаціях днів. На практиці інтервали між контрольними замірами на КП усіма задіяними приладами задаються в межах 1-2 годин і зменшуються по сигналу оператора, який веде спостереження за варіаціями на КП, якщо потік ПІЕМПЗ різко змінюється ( в 1.5-2 і більше разів).

а

б

Рис. 4.4. Графік інтенсивності ПІЕМПЗ по одному з профілів, на якому спостереження проводились у два дні:

з 16.45 до 18.03 в перший та з 9.30 до 11.30 в другий: а – до і б – після приведення до КП.

На рис. 4.5 зображена схема аномальних значень ПІЕМПЗ, отриманих у результаті обробки даних по тій же ділянці Копашневе-2 згідно з описаною вище методикою.

При наявності тільки одного приладу для обробки результатів вимірювання з метою виділення складової ПІЕМПЗ, пов`язаної з напружено-деформованим станом порід, на фоні варіацій застосовують ймовірнісно-статистичні методи. Використання цих методів ґрунтується на тому, що складові ПІЕМПЗ характеризуються різними статистичними особливостями. При цьому для кожної точки спостережень по десяти-п’ятнадцяти замірах визначають середнє , максимальне Іmax, мінімальне Іmin значення, середньоквадратичне відхилення або дисперсію, коефіцієнт варіації, (які вважаються показниками динамічності поля) і, так званий, відносний показник динамічності поля  .

Крім того, знаходять коефіцієнти кореляції між кожними двома спостереженнями на сусідніх точках профілю. Отримані статистичні характеристики використовують для інтерпретації. Такий підхід цілком правомірний тільки при умові, що варіації ПІЕМПЗ незначні. В іншому випадку можна прийти до сумнівних висновків.

Так, на профілі "Т-В", який знаходився в міській зоні з джерелами значних індустріальних перешкод і на якому відпрацьовувалась методика робіт ПІЕМПЗ для вивчення зсувів, проводились вимірювання в три етапи з інтервалом у декілька днів. На першому і другому етапах спостереження велись у діапазоні частот 2-50кГц, а на третьому – на частоті 17кГц. Причому, на першому етапі для вимірювань на профілі використовувався прилад з дещо більшою чутливістю, ніж прилад для вимірювання варіацій на КП, а на другому і третьому навпаки. Профіль "Т-В" перетинав між пікетами 9.5-10.5 теплотрасу і на пікеті 12.0 водопровід, які знаходились на глибині від денної поверхні відповідно: 0.8 і 1.0м. На рис. 4.6 приведені графіки інтенсивності складових ПІЕМПЗ і варіацій, що вимірювались при напрямах антени на північ (In та Vn) і на схід (Ie та Ve)

Рис. 4.5. Ділянка Копашневе-2. Схема залишкових аномалій ПІЕМПЗ після приведення значень складової Іn до КП

а

б

Рис. 4.6. Графіки інтенсивності складових ПІЕМПЗ і варіацій, що вимірювались на 0-му пікеті і віднесені по часу спостереження до відповідних точок профілю "Т-В":

а – перший етап вимірювань; б – другий.

відповідно вздовж профілю та на його пікеті 0.0, який служив контрольним пунктом. Останні по часу спостереження віднесені до відповідних пікетів цього профілю.

Зробити висновок щодо місцезнаходження теплотраси і водопроводу по графіках знайдених середніх значень інтенсивності складових ПІЕМПЗ важко. Здавалось би, по вимірюваннях, виконаних на першому етапі (рис. 4.6, а), що теплотраса і водопровід знаходяться в межах пікетів 12.0-15.0. Однак, кореляція графіків інтенсивності складових ПІЕМПЗ і варіацій не дозволяє зробити такий висновок.

Вимірювання, виконані на другому етапі (рис. 4.6, б), теж не дають підстав для визначення місцезнаходження згаданих об`єктів. Не прояснюють ситуацію і графіки коефіцієнтів кореляції значень ПІЕМПЗ, визначених згідно (4.4) для кожних двох спостережень на сусідніх точках профіля "Т-В", як на першому, так і на другому етапах (рис. 4.7).

З графіків, приведених на рис. 4.8, видно, що варіації на третьому етапі вимірювань при проходженні пікетів 6.0-20.0 були практично відсутні. По графіках складових ПІЕМПЗ – In і Ie в цьому випадку може бути зроблений однозначний висновок, що аномальні значення в межах пікетів 8.0-13.0 пов`язані з впливом об`єктів, що знаходяться під денною поверхнею. Причому, цей вплив настільки очевидний, що не потребує підтвердження шляхом обчислення додаткових параметрів. Графік кривої Ie дещо зсунутий в сторону менших номерів пікетів по відношенню до графіка In і має пік на пікеті 12.0, тобто – над водопроводом. Дві труби зі взаємно протилежними напрямами потоків різної по температурі води теплотраси розміщені в залізобетонному лотку, арматура якого може вважатись, з досить грубим наближенням, екранною сіткою, а водопровід лежить безпосередньо в ґрунті. Можливо, по цій причині над водопроводом спостерігаються дещо більші значення Ie, ніж над теплотрасою. Границя об`єктів із сторони менших номерів пікетів співпадає  з різким зростанням кривої In, а із сторони більших – із різким спаданням кривої Ie. Питання кількісної інтерпретації

а

б

Рис. 4.7. Коефіцієнти кореляції значень ПІЕМПЗ кожних двох спостережень на сусідніх точках профілю "Т-В":

а – перший; б – другий етап вимірювань.

Рис. 4.8. Графіки інтенсивності складових ПІЕМПЗ і варіацій, що вимірювались на 0-му пікеті і віднесені по часу спостереження до відповідних точок профілю "Т-В" (третій етап вимірювань)

даних ПІЕМПЗ по визначенню глибини залягання об`єктів, тобто вирішення оберненої задачі, потребує додаткових теоретичних і практичних досліджень. На основі досвіду, отриманого в цьому експерименті, правомірно вважати, що на різних частотах будуть спостерігатись різні за величиною аномальні ефекти від одного і того ж об`єкта, а кожний об`єкт буде мати найбільший аномальний ефект на певній частоті. Тому для підтвердження цих висновків і накопичення матеріалу для подальших теоретичних розробок необхідні більш досконалі прилади та обладнання.

## Розробка принципово нового приладу РХІНДС-ПМ

Загострення геолого-екологічної обстановки в Україні спричинило в останні роки необхідність ширшого застосування геофізичних методів досліджень, в тому числі і методу ПІЕМПЗ, що дало поштовх для його розвитку [19]. З метою вдосконалення методу ПІЕМПЗ, підвищення інформативності і розширення його можливостей ЗУГРЕ спільно з Науково-виробничою фірмою "Інтелект" розроблено в 1999р. принципово новий прилад РХІНДС-ПМ (радіохвильовий індикатор напружено-деформованого стану порід – модернізований), який має такі особливості.

- Прилад оснащений мікропроцесором, рідкокристалічним знаково- цифровим дисплеєм з розрядністю 2×16 іа пультом керування у вигляді 16-кнопкової клавіатури, за допомогою якої задаються режими і параметри реєстрації.

- Дані та параметри реєстрації автоматично заносяться в змінний блок пам`яті ємністю 256-512Кб, який може під`єднуватись до паралельного порта комп`ютера для зчитування накопиченої інформації.

- У блоці реєстрації встановлено три взаємоперпендикулярні однакові антени, які дозволяють вимірювати одночасно три складових ПІЕМПЗ. При цьому визначається також середня амплітуда зареєстрованих імпульсів.

- Передбачена можливість задання смуги реєстрації в діапазоні частот 2-50кГц з дискретом 1кГц  з допомогою фільтрів низької і високої частоти.

- Високоточний таймер забезпечує режим синхронізації в часі реєстрації даних двома (кількома) приладами з можливістю встановлення дискретних інтервалів між автоматичними записами даних.

- Комплект програмного забезпечення дозволяє зчитувати дані з блоку пам`яті, здійснювати візуалізацію даних, їх статистичну обробку, формування масивів даних і їх архівацію.

Прилад з такими характеристиками повністю виключає ручний запис оператором даних вимірювань у польовий журнал, завдяки чому зникає можливість внесення випадкових помилок як на етапі вимірювання, так і під час підготовки даних для обробки на комп`ютері, в кілька разів підвищується продуктивність польових і камеральних робіт, забезпечується синхронність за часом вимірювань кількома приладами і тим самим вирішується проблема однозначності врахування варіацій.

## Нова технологія робіт методом ПІЕМПЗ. Перспективи розвитку апаратурної бази

Наявність описаного в попередньому підрозділі приладу стала однією з трьох основних складових запропонованої  нової технології робіт методом ПІЕМПЗ [26]. Двома іншими складовими є:

удосконалення методики польових робіт;

розробка програмного забезпечення для обробки даних польових спостережень.

Удосконалення методики робіт ПІЕМПЗ полягає у використанні контрольного приладу на КП (необхідність якого була доведена вище) при виконанні польових спостережень із подальшою кореляцією даних вимірювань контрольного приладу з даними вимірювань приладів на об`єкті досліджень. При цьому контрольний прилад здійснює вимірювання в автоматичному режимі із заданим часовим інтервалом. Прилади на об`єктах досліджень здійснюють часову прив`язку до контрольного приладу. Це дає змогу усунути сторонні впливи (атмосферні, техногенні та ін.) на результати вимірювань.

Розробка програмного забезпечення для обробки даних польових спостережень (автор Бобко В.М.) передбачала насамперед вирішення функцій, визначених вище (в пункті 6 підрозділу 4.3), а також управління режимами роботи приладу. Крім того, очевидна необхідність розробки такої програми управління роботою групи приладів з одним контрольним, оснащених малогабаритними радіостанціями, коли за командою (натискання кнопки "Вимірювання") "ведучого" приладу автоматично запускаються "ведені" прилади. Така програма дозволила б повністю виключити непродуктивний час при польових спостереженнях.

Нова технологія робіт методом ПІЕМПЗ знаходить все ширше застосування при вирішенні найрізноманітніших інженерно-геологічних задач.

На даний час в Україні розроблено новий прилад "GEOSENSE – 301". Даний прилад побудований на мікроконтролерній основі, і містить убудоване програмне забезпечення. Дозволяє вимірювати імпульсне магнітне поле Землі двома методами. При першому методі, прилад формує часове вікно, на протязі якого підраховує кількість імпульсів магнітного поля з амплітудою, що перевищує встановлений поріг, при другому методі – вимірюється величина амплітудної огинаючої магнітного поля Землі. Прилад містить підсилювач із регульованим коефіцієнтом підсилення й керуючий модуль на основі мікроконтролера з LCD дисплеєм, сенсорною клавіатурою й портом USB. Антена кріпиться до приладу зовні, що дозволяє позбутися від перешкод, створюваних його власними електричними ланцюгами. З метою підвищення чутливості, антена може бути механічно від'єднала від приладу і підключена до нього за допомогою подовжувального кабелю. Мікроконтролер зберігає результати вимірів у вбудованій базі даних, які потім можуть бути передані в персональний комп'ютер для наступної обробки. Прилад містить супутниковий навігатор (GPS), за допомогою якого він визначає координати точок, у яких проводяться заміри, і також заносить їх у базу даних. Також є режим, що дозволяє проводити заміри на кожній точці в 3-х площинах. Прилад дозволяє проводити заміри синхронно із ще одним або декількома аналогічними приладами. Для цього в ньому є радіо-модем, що дозволяє передавати сигнали синхронізації на відстань до 500 м.

## Тривимірне картування напружено-деформаційних неоднорідностей ґрунтового масиву на зсувних схилах

В основі методики тривимірного картування лежить ідея, що є основою авторського свідоцтва №97041750 [198]. В рамках даного винаходу вогнище електромагнітних імпульсних збурень представляється деякою областю масиву гірських порід (ГП), в якій відбуваються геоелектричні процеси, що ведуть до її поляризації. Внаслідок цього вогнище є джерелом електромагнітних збурень у навколишньому середовищі. У природних умовах поляризація та електризація геологічних утворень під впливом зовнішнього механічного поля напруги залежать від багатьох чинників, тому структура електромагнітного поля має складний характер. Фундаментальне значення тут мають спрощуючі методи рішення зворотньої задачі з представленням вторинних полів, що спостерігаються, у вигляді двох складових – електричної і магнітної.

Електрична складова вторинного поля, крім власне поля ПІЕМПЗ, формується під впливом багатьох зовнішніх чинників середовища (рух повітря, пилу, крапель води, сухої трави і т.п.), багато з яких не пов'язані безпосередньо з полем напруги, що виникає всередині вогнища напружено-деформаційного стану (НДС) ГП. З одного боку це затрудняє виділення корисного сигналу на фоні перешкод, а з іншого – ускладнює інтерпретацію аномалій необхідністю не тільки враховувати, але і фільтрувати перешкоди, що виникають за рахунок процесів, які відбуваються на поверхні вогнища, що генерує електромагнітні імпульсні збурення. Вивчення поверхневого розподілу магнітної складової ПІЕМПЗ дозволяє уникнути побічних ефектів при виникненні фільтраційних струмів на границі розділів середовищ і за межами поляризованого об'єкту, а також одержувати на поверхні моногенічні аномалії розподілу ПІЕМПЗ, пов'язані з НДС ГП.

Тому, для вирішення задач просторового прогнозу зсувів – визначення геометричних параметрів вогнища НДС ГП і його положення в підземному просторі за характером розподілу ПІЕМПЗ, доцільніше вивчати магнітну складову вторинних полів електромагнітного випромінювання. Потенціал рівномірно поляризованого діелектрика визначається співвідношенням

,	(4.15)

де ( і  є об'ємною та поверхневою густиною зарядів.

При вивченні поля магнітного типу і з урахуванням початкових умов задачі (опис елементарного об'єму dV), другий доданок, що враховує процеси, які відбуваються за межами вогнища НДС ГП, з формули (4.15) виключається.

Іншими словами, для вирішення оберненої задачі ПІЕМПЗ, а саме вторинних полів магнітного типу, можна використовувати інтеграл, що описує суму елементарних дипольних моментів усередині обмеженого об'єму. Тобто, враховуючи природу виникнення ПІЕМПЗ над збурюючими об'єктами, область ГП, що деформується і займає деякий об'єм V, в якійсь, достатньо короткий, момент часу dt можна розглядати як систему нескінченно великого числа елементарних електричних диполів з упорядковано розташованими вісями дипольних моментів. Тоді, якщо в деякий момент часу об'єм поляризованого тіла V, а вектор густини струму , то  – дипольний момент нескінченно малого об'єму dV. Позначимо його як . У цьому випадку для потенціала U в точці M, що знаходиться на відстані r від елементарного об'єму dV поляризованого тіла, в скалярній формі можна записати:

,	(4.16)

де ( - кут між напрямом вектора густини струму  і радіус-вектором  від центру диполя до точки на поверхні розділу земля-повітря M;

– радіус-вектор, .

Опускаючи дії з часткового диференціювання потенціальної функції за різними напрямами, переходимо до складових вектора напруженості магнітної складової ПІЕМПЗ. Диференціювання виконувалося по координатах точки спостереження (x, у, z), координатах тіла позначимо (x', у', z'). Тоді, для тривимірних об'єктів отримуємо три складові напруженості ПІЕМПЗ:

(4.17)

Кількість імпульсів ПІЕМПЗ, що генеруються за одиницю часу, прямо пропорційна напруженості електромагнітного поля. А їх амплітуда, як видно з формули (4.17), визначається величиною і напрямом вектора густини струму, що виникає в результаті механоелектричних ефектів всередині аномальних об'єктів. Геометричні ж параметри аномалії та її зв'язок з розподілом елементарних диполів всередині вогнищ НДС ГП описується підінтегральними функціями.

Для полегшення рішення оберненої задачі при визначенні геометрії вогнищ деформацій встановлюються деякі початкові умови. Вогнище деформацій, що створює електромагнітну аномалію, поляризоване однорідно. Форма вогнища НДС достатньо проста (тіло обмежене або площинами, або поверхнями другого порядку). Дія поляризованого тіла може бути замінена дією обмеженого числа точкових полюсів, або електричних диполів. Напрям вектора густини струму передбачається або вертикальним, або горизонтальним.

Для подальшого вирішення оберненої задачі ПІЕМПЗ у формулі (4.17) опускаються співмножники до інтегральних функцій: px, py, pz. Виходячи з початкових умов, спрощені моделі для апроксимації вогнища НДС ГП, пов'язаного зі зсувними процесами, представлені у вигляді кулі, горизонтального кругового циліндра, горизонтальної пластини і вертикального пласта. Розкривши підінтегральні функції (формула (4.17)) для кожної вибраної моделі визначимо формули для складових напруженості ПІЕМПЗ:

для кулі:

,	(4.18)

де ;

для горизонтального кругового циліндра:

;	(4.19)

для вертикального пласта з горизонтальною потужністю 2b, глибиною залягання верхньої кромки h:

;	(4.20)

для горизонтальної пластини на глибині h з горизонтальною потужністю 2b і вертикальною h:

.	(4.21)

Досліджуючи отримані функції напруженості ПІЕМПЗ  та  і визначаючи точки переходу функції через нуль x0, критичні точки функції xmax, xmin, та точки, в яких виконуються умови  (x1/2) і  (x1/4), приходимо до формул зв'язку між вибраними точками аномалії ПІЕМПЗ і геометричними параметрами вогнища НДС ГП: глибину залягання центру тяжіння (hc), верхньої кромки (hв) та горизонтальної потужності (2b) аномальних об'єктів.

Використовуючи отримані закономірності на експериментальних ділянках визначаємо геометричні параметри і глибину центру тяжіння вогнищ НДС ГП, пов'язані із зсувними деформаціями, що формуються. В одних випадках є можливість визначати глибину зон глибинної повзучості (рис. 4.9), в інших – місцеположення деформацій, приурочених до головних ділянок зсувів (рис. 4.10).

Як правило, результати польових спостережень методом ПІЕМПЗ дозволяють достовірно оконтурювати в просторі потенційну зсувонебезпечну територію за розподілом аномалій швидкості проходження електромагнітних імпульсів. Згідно досвіду робіт, найбільша приуроченість даних аномалій фіксується в зонах формування напружень різного характеру, тобто в зонах утворення бортових і головних деформацій розтягу, а також в язикових зонах деформацій стиску. Інформацію про залягання зон глибинної повзучості в центральних ділянках зсуву можна одержати тільки при випадковому збігу обставин (при наявності аномальних проявів в зонах глибинної повзучості). Спираючись на результати польових робіт методом ПІЕМПЗ, далі слід підключити до комплексу геофізичних методів більш трудомісткі і такі, що несуть кількісну інформацію про глибинний розподіл аномального поля напруження.

Рис. 4.9. Результати інтерпретації ПІЕМПЗ вздовж профілю на ділянці в районі с.м.т. Алупка (Воронцовський палац):

1 – графік вертикальної складової ПІЕМПЗ вздовж профілю; 2 – рядові точки профілю на яких проводилося вимірювання параметрів ПІЕМПЗ; 3 – відстань від центральної осі аномальної кривої до точки перегину функції ПІЕМПЗ, виконується умова ; 4 – відстань від центральної осі аномальної кривої до точки переходу функції через нуль, виконується умова HЕ=0; 5 – відстань від центральної осі аномальної кривої до точки, в якій функція набуває мінімального значення ; 6 – точка, в якій функція набуває максимального значення, виконується умова; ; 7 – вогнищ НДС ГП; 8 – вектор поляризації; 9 – поверхні ковзання усередині зсувного тіла, до яких приурочені вогнища НДС ГП; 10 – глибина до центру тяжіння вогнища НДС ГП; 11 – глибина до верхньої кромки вогнища НДС ГП; 12 – горизонтальна потужність вогнища НДС ГП.

Рис. 4.10. Результати інтерпретації ПІЕМПЗ уздовж профілю на ділянці в районі вул. Мухіна (м. Ялта):

1 – графік вертикальної складової ПІЕМПЗ вздовж профілю; 2 – рядові точки профілю на яких проводилося вимірювання параметрів ПІЕМПЗ; 3 – відстань від центральної осі аномальної кривої до точки перегину функції ПІЕМПЗ, виконується умова ; 4 – відстань від центральної осі аномальної кривої до точки, в якій виконується умова ; 5 – вогнища НДС ГП, представлене  вертикальним пластом малої горизонтальної потужності; 6 – вектор поляризації; 7 – глибина до верхньої кромки вогнища НДС ГП.

Таким чином, дослідження методом ПІЕМПЗ слід розглядати як перший етап геофізичних досліджень зсувів.

На рис. 4.11 представлено результати комплексних досліджень ПІЕМПЗ та ВЕЗ в районі м. Судак, при чому ВЕЗ виконано в круговому варіанті. Підвищені значення на графіку інтенсивності ПІЕМПЗ дозволяють виділити лінію зсуву, що зароджується, найбільша аномалія відповідає майбутній тріщині заколу. Для визначення положення ШДД інформативним виявився коефіцієнт анізотропії електричного опору ґрунтів (, який розраховувався як відношення найбільшого опору (max до найменшого (min в еліпсі шарів для кожного напіврозносу. Значення ( прив’язано до конкретних глибин. Розподіл коефіцієнта анізотропії за глибиною дозволяє встановлювати місцеположення підошви зсувного тіла, фіксуючи в розрізі ШДД за різкою зміною (збільшення) (.

Численні приклади вдалого застосування ПІЕМПЗ при дослідженні зсувів наведено в роботі [199]. На рис. 4.12 ілюструється можливість метода на прикладі ділянки в районі м. Одеса.

Рис. 4.11. Результати комплексних геофізичних спостережень методом ПІЕМПЗ і ВЕЗ в районі м. Судак

Рис. 4.12. Профіль ПІЕМПЗ. 13-та ст. Великого Фонтану, м. Одеса, 1997р.

# КОМПЛЕКСНА ІНТЕГРОВАНА КІЛЬКІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ

## Алгоритм комплексної інтерпретації

Традиційна методика інтерпретації даних геофізичних методів полягає в складанні результативних карт окремо по кожному параметру та в їх візуальному аналізі. При використанні в межах ділянки досліджень декількох методів звичайно виконується їх співставлення на описовому візуальному, тобто якісному, рівні. При цьому підтверджуємість аномалій по різних методах розглядається як запорука вірогідного прогнозу, якщо кожна з цих аномалій фізично узгоджується із зсувонебезпекою.

У деяких організаціях виконується кількісна комплексна інтерпретація по окремому методу, коли результативний параметр розраховується за кількома факторами зсувонебезпеки. Наприклад, для методу ВЕЗ пропонується розрахунок критерію зсувонебезпечності , де  – сумарна повздовжня електрична провідність потенційно зсувного шару,  – його потужність,  – його позірний електричний опір,  – кут нахилу поверхні ковзання. Така методика інтерпретації дає позитивні результати в частковому випадку, коли зсувні породи яскраво відображаються в полі низьких опорів, мають збільшену потужність, а крутизна зсувної поверхні завжди однозначно узгоджується із зсувонебезпекою.

У загальному випадку порівняння карт результативних параметрів показує, що однозначності в їх інтерпретації немає. Аномалії по різних методах далеко не завжди узгоджуються між собою, внаслідок чого вірогідність прогнозу зсувонебезпечності оцінити неможливо. Причину ми вважаємо в тому, що зсувонебезпечність часто відображається в геофізичних полях слабкими сигналами, які є співвимірними з фоном завад, що виникають завдяки різним геологічним факторам, а також внаслідок похибок вимірювання.

Комплексна інтегрована кількісна інтерпретація геолого-геофізичних даних при просторовому прогнозуванні активізації зсувних процесів дає можливість оцінити зсувонебезпечність на ймовірнісному рівні.

При комплексній інтегрованій кількісній інтерпретації використовується інтегральний спосіб розрахунку функції комплексного показника (ФКП) факторів зсувонебезпечності, реалізований раніше Вахромеевим Г.С. для пошуків рудних родовищ [200] та Кузьменко Е.Д. при розвідці сірчаних родовищ [201].

Для комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних при просторовому прогнозуванні активізації зсувних процесів необхідно мати дані як мінімум трьох геофізичних методів досліджень зсувів [200]. З урахуванням інформативності та витрат на проведення польових робіт, основним комплексом, за нашою думкою, слід вважати ВЕЗ, ПІЕМПЗ, ПЕП (інколи метод ПІЕМПЗ може відігравати самостійну роль). Додатково можливе залучення радіохвильових методів, еманаційного методу, кореляційного методу заломлених хвиль.

Виключення з даного комплексу деякого методу чи добавлення нового в принципі не змінює методики подальшої обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних – дане питання повинно вирішуватись індивідуально, виходячи з конкретних інженерно-геологічних умов.

Доцільним є наступний алгоритм проведення комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних:

- Підготовка вихідних геолого-геофізичних даних:

  - трансформація вихідних геолого-геофізичних даних;

  - первинна статистична обробка вихідних геолого-геофізичних даних;

  - регуляризація та бланкування вихідних геолого-геофізичних даних.

- Узгодження геолого-геофізичних параметрів із зсувонебезпекою на кількісному рівні:

  - визначення ефективних параметрів за даними геофізичних методів:

    - обчислення функції густини ймовірності зсуву в залежності від кута нахилу денної поверхні f(();

    - розрахунок потужності потенційно зсувної товщі та визначення положення прогнозної поверхні ковзання;

    - визначення еквівалентного опору (екв потенційно зсувної товщі та сумарної повздовжньої провідності ;

    - визначення коефіцієнта анізотропії електромагнітного поля (;

    - визначення абсолютних залишкових значень природних потенціалів |(Uзал|;

    - визначення граничної швидкості пружних коливань V для поверхні ковзання;

    - визначення абсолютних залишкових значень еманацій радону |(Rn|;

  - регуляризація та бланкування ефективних параметрів.

- Кінцева обробка та інтерпретація геолого-геофізичних даних:

  - визначення законів статистичного розподілу ефективних параметрів та корегування останніх;

  - кореляційно-регресійний аналіз вихідних і розрахункових параметрів;

  - підтвердження ефективних параметрів, узгоджених із зсувною небезпекою;

  - розрахунок функції комплексного показника;

  - оцінка внеску методів (параметрів) у формування ФКП;

  - розрахунок критерію ймовірності зсувів;

  - визначення довірчої нижньої границі критерію ймовірності та виділення аномальних зон, які відповідають зсувній небезпеці;

  - трансформування розподілу критерію ймовірності зсувів у тривимірну модель.

На рис. 5.1 зображена запропонована узагальнена схема комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних для прогнозу зсувів для варіанта використання трьох геофізичних методів: ВЕЗ, ПП, ПІЕМПЗ.

## Підготовка вихідних геолого-геофізичних даних

### Трансформація вихідних геолого-геофізичних даних.

Для потреб комплексної тривимірної інтерпретації геолого-геофізичні дані необхідно представити в уніфікованому електронному вигляді. Це означає, що різнопланові параметри як геологічної, так і геофізичної змістовності повинні бути трансформовані належним чином, а саме: формалізовані геологічні параметри та геофізичні параметри у цифровому вигляді по єдиній регулярній сітці дискретизації фіксуються у вигляді масивів (баз) даних.

Зібрані геофізичні матеріали здебільшого представлені електронними таблицями довільної структури, інколи у вигляді карт і графіків. Геологічна інформація переважно існує на паперових носіях у варіантах графіків, карт, розрізів.

Стисло наведемо послідовність операцій підготовки даних для подальшого їх використання з метою проведення первинної обробки.

1. Сканування геолого-геофізичних графіків, карт, розрізів. Результати сканування записуються у вигляді окремих файлів.

2. Надалі алгоритм підготовки розгалужується в залежності від типу матеріалів.

2.1. Графіки за допомогою процедур оцифровки, що вбудовані в сучасні картографічні пакети програм, представляються у вигляді файлів (x, f(x)) з довільним кроком по x.

2.2. Карти. По відсканованому зображенню "наводяться" ізолінії параметра, кожній ізолінії привласнюється її ознака. В результаті отримуємо набір значень параметра f(x, y) по нерегулярній сітці значень (x, y).

Рис. 5.1. Узагальнена схема комплексної інтерпретації геофізичних даних

2.3. Геолого-геофізичні розрізи. По відсканованому зображенню наводяться границі геологічних шарів або границі зміни геофізичного параметра у вигляді замкнених полігонів, кожному з яких привласнюється його ознака. Ознакою можуть бути, наприклад, модельні значення щільності або електричного опору порід, що складають шар, або якимось чином позначена (номер, колір) геологічна характеристика , тощо.

Процедура "підняття" границь на геолого-геофізичному розрізі або ізоліній на карті здійснюється переважно вручну. Автоматизовані процедури існують, але здебільшого вони не відповідають вимогам "розпізнавання" окремих об‘єктів. Цей етап є найбільш важким з точки зору витрат часу та ретельності виконання.

В результаті виконання вказаних операцій отримується весь комплекс даних у вигляді електронних таблиць довільної структури по нерегулярній сітці.

### Первинна статистична обробка вихідних геолого-геофізичних даних.

Мета первинної статистичної обробки вихідних геолого-геофізичних даних – виявлення і вилучення з подальшої обробки ураганних значень. Обробка проводиться за допомогою сучасних пакетів програм статистичного аналізу. Послідовність обробки наступна: обрахунок основних статистичних оцінок (дисперсія, середньоквадратичне відхилення, математичне очікування), статистична оцінка рівня завад і його відношення до рівня корисного сигналу, обчислення законів розподілу та інтервалу довіри.

Визначення закону розподілу вихідних геолого-геофізичних даних виконується за допомогою критерія Колмогорова-Смірнова, який рекомендується літературою, коли вибірка даних має значний об`єм, а ймовірний теоретичний закон розподілу не обов’язково повинен бути нормальним [215]. Розраховується так звана D-статистика для кількох законів, яким може відповідати вибірка, а також критичне значення D-статистики. Теоретичний закон розподілу приймається для досліджуваної вибірки, якщо значення D-статистики менше критичного. Визначення закону розподілу необхідне для вибору алгоритму розрахунку функції комплексного показника ФКП.

Після цього визначається довірчий інтервал , де  – середньоквадратичне відхилення випадкової величини, яке приймається в якості середньої похибки. Йому відповідають рівні ймовірності . Значення даних, що виходять за ці межі є ураганні і вважаються малоймовірними. Поодинокі ураганні значення не берутьсь до уваги при подальшій обробці, для групових значень (кілька значень по профілю) присвоюються чисельні значення на рівні .

### Регуляризація та бланкування вихідних геолого-геофізичних даних.

Процедури фільтрації та регуляризації (з етапами інтерполяції та екстраполяції) на регулярну квадратну сітку виконуються після корегування вихідних даних згідно з визначеними трисигмовими межами. Це необхідно тому, що дослідження різними геофізичними методами, як правило, проводяться по різних сітках спостережень, а для комплексної кількісної інтерпретації потрібна єдина уніфікована сітка. По завершенню регуляризації проводиться повторний процес оцінки закону розподілу та відбраковки чи обмеження параметрів згідно інтервалів потрійного середньоквадратичного відхилення.

Щоб зменшити наслідки процедури екстраполяції, а також врахувати те, що польові дослідження на більшості ділянок проводяться по непрямокутній сітці спостережень, дані бланкуються у відповідності до фактичної сітки спостережень по області досліджень.

Регуляризація та бланкування даних виконується пакетом програм "Surfer".

## Узгодження геолого-геофізичних параметрів із зсувонебезпекою на кількісному рівні

Геофізичні методи, що використовуються для вивчення верхньої частини розрізу, базуються на взаємозв’язку фізичних полів і зміні властивостей геологічного середовища та елементів, з якого воно складається. Даний взаємозв’язок заснований на різних кількісних параметрах у кожному з напрямків геофізики. Чим більше змінюються первинні параметри силових ґрунтів, тим більш неоднорідними будуть геофізичні поля на поверхні масиву, що досліджується [205].

Основними чинниками утворення зсувів є наявність у верхній частині розрізу потужних товщ відкладів, які здатні накопичувати вологу, набухати та змінювати свої фізичні і механічні властивості, а також крутизна схилу та його цілісність.

При дослідженні зсувів на території України використовувались наступні геофізичні методи: сейсмометрії, гравіметрії, магнітометрії, електрометрії та радіометричної зйомки (еманаційної зйомки (ЕЗ)). Досвід показує , що найбільш ефективними методами прогнозу зсувів є сейсморозвідка і електророзвідка. Однак, перевага все ж таки надається методам електрометрії ВЕЗ, ПЕП, ПІЕМПЗ як зі сторони витрат на проведення польових робіт, так і за інформативністю. Застосування якогось одного з методів при дослідженні зсувів часто є неефективним, тому що, по-перше, процес підготовки зсуву є багатофакторним, а по-друге, рівень завад (геологічних, промислових) співрозмірний з рівнем корисного сигналу, внаслідок чого останній по одному з методів не завжди вдається виділити. Тому, основною задачею є збільшення відношення корисний сигнал/завада, що вдається зробити завдяки сумуванню (інтегруванню) параметрів, одержаних за допомогою різних методів геофізичних досліджень,  які містять інформацію про зсувонебезпеку.

### Вихідні та ефективні параметри, що використовуються для оцінки зсувонебезпеки.

Аналіз та узагальнення фактичних даних, одержаних при дослідженні зсувонебезпечних територій геофізичними методами, дозволяє визначити інформативність кожного з залучених методів і групу геолого-геофізичних параметрів, узгоджених зі зсувонебезпекою.

Серед параметрів, які визначають зсувонебезпеку, пропонується розглядати групи вихідних та ефективних параметрів (рис. 5.1).

До групи простих вихідних параметрів (вихідних геолого-геофізичних даних) відносяться всі можливі параметри, які отримані безпосередньо за даними польових спостережень, первинної обробки чи кількісної інтерпретації по окремих методах (наприклад ВЕЗ). До складових вихідних параметрів відносяться ті, що отримані з простих шляхом деяких арифметичних перетворень чи трансформацій вихідних даних.

Аналіз проведення комплексної інтерпретації геофізичних даних, одержаних при дослідженні значної кількості зсувонебезпечних ділянок, показує, що для оцінки зсувонебезпеки слід використовувати наступні вихідні параметри:

геоморфологічні – альтитуда точок денної поверхні Н;

геологічні – потужність потенційно зсувних порід за даними буріння hб;

геофізичні – питомий електричний опір (і та потужність hі геоелектричних горизонтів, інтенсивності імпульсного електромагнітного випромінювання за різної орієнтації антени Jx та Jy, потенціал природного електричного поля U, швидкість пружних коливань V, інтенсивність випромінювання еманацій радону Rn (див. табл. 5.1).

Таблиця 5.1.
	Вихідні параметри основних геофізичних методів вивчення зсувів

| Геофізичний метод дослідження зсувів | Вихідні геофізичні дані |
| --- | --- |
| ВЕЗ | ρi, hi – опір і потужність порід |
| ПЕП | U – потенціал природного електричного поля |
| ПІЕМПЗ | J – інтенсивність імпульсного електромагнітного випромінювання |
| МЗХ | V – швидкість поширення пружніх коливань |
| ЕЗ | Rn – інтенсивність випромінювання еманацій радону |

До складових вихідних параметрів відносяться коефіцієнт анізотропії (, залишкові аномалії ПЕП – (Uзал, сумарна поздовжня провідність , потужність зсувної товщі h, кут нахилу денної поверхні (. Складові параметри одержуємо з простих вихідних шляхом певних розрахунків.

Із зсувонебезпекою пов’язуються ефективні параметри, які безпосередньо її відображають збільшенням чи зменшенням своєї числової величини. До класу ефективних параметрів відносяться ті параметри, які з фізичної точки зору, а також за результатами статистичного обґрунтування виявились найбільш ефективними для прогнозу зсувонебезпеки.

При обґрунтуванні ефективних параметрів витримується принцип представлення в комплексній інтерпретації незалежних параметрів (один параметр від одного методу) для того, щоб не надавати окремому методу чи параметру вагової переваги при формуванні ФКП. Ефективні параметри не повинні бути комплексними, тобто складатись з комбінацій простих параметрів, які самі по собі можуть відігравати роль ефективних.

Для переводу вихідних параметрів в ефективні деякі з них потребують певних трансформацій. До ефективних параметрів відносяться:

- геоморфологічні – функція густини ймовірності зсуву в залежності від кута нахилу денної поверхні f(();

геологічні – потужність зсувних порід h;

геофізичні – еквівалентний електричний опір (екв потенційно зсувної товщі, коефіцієнт анізотропії електромагнітного поля (, абсолютні залишкові значення природних потенціалів |(Uзал|, гранична швидкість пружних коливань для поверхні ковзання V, абсолютні залишкові значення еманацій радону |(Rn|.

### Принципи визначення ефективних параметрів.

Процедура визначення ефективних параметрів наведена далі у відповідності з [206].

Обчислення функції густини ймовірності зсуву в залежності від кута нахилу денної поверхні f(().

Кут нахилу поверхні ковзання (β) без сумніву значно впливає на зсувонебезпеку ділянки. Однак, на практиці, зручніше використовувати кут нахилу денної поверхні (, який для консеквентних зсувів приблизно дорівнює куту нахилу поверхні ковзання β. У деяких геофізичних організаціях [36], а також у схемах розрахунків стійкості зсувів [207], для оцінки зсувонебезпеки використовується параметр tg(. Однак, для значних кутів (70-80°), коли tg( зростає (а отже і зростає зсувонебезпека) і прямує при 90° до максимального значення, ймовірність зсувів прямує до нуля, оскільки при куті нахилу денної поверхні 90° зсувів не може бути, а більшість зсувів спостерігаються при кутах 15-40°. Тому, саме функція густини ймовірності зсувів f(() об’єктивніше відображає зсувонебезпеку в залежності від кута нахилу денної поверхні. Дана функція визначається сумою теоретичних законів статистичного розподілу і розраховується для кривої закону розподілу кількості зсувів за кутами нахилу денної поверхні, що визначений на основі аналізу гістограм такого розподілу для всіх зсувів, які наводяться у відповідних кадастрах для окремих територій [61].

У табл. 5.2 наведено межі фонових та аномальних значень ефективних параметрів f(() та tg( по деяких досліджених ділянках в Закарпатті.

Розрахунок потужності потенційно зсувної товщі h.

До геологічних параметрів відноситься, насамперед, потужність h зсувних (або потенційно зсувних) порід. Ця потужність визначає силу тяжіння зсувних порід, сумарна складова якої, що направлена по схилу, переміщує маси цих порід вниз по поверхні ковзання. Таким чином, чим більша потужність, тим більша зсувонебезпека (при незмінності всіх інших параметрів).

Найбільш точним геофізичним методом визначення h слід вважати сейсмометрію (метод заломлених хвиль МЗХ). Точність методу ВЕЗ нижча. У 2001р. проведені дослідні роботи методом високочастотного зондування становленням електромагнітного поля в ближній зоні (ЗСБ), який дає більш точні результати в порівнянні з ВЕЗ завдяки більшій роздільній здатності методу (див. розділ 3).

Таблиця 5.2.
	Межі фонових та аномальний значень ефективних параметрів f(()та tg(

| Назва ділянки | Ефективний параметр |
| --- | --- |
|  | f(() | tg( |
|  | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми ано-мальними та фоновими значеннями |
| Верхні Ворота | 0.04-0.24 | 0.14 | 0.24-0.32 | 0.28 | 0.14 | - | - | - | - | - |
| Воловець-1 | - | - | - | - | - | 0.25-0.55 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | -0.15 |
| Воловець-2 | 0.5-0.55 | 0.52 | 0.15-0.3 | 0.22 | -0.3 | - | - | - | - | - |
| Копашневе-1 | - | - | - | - | - | 0.1-0.5 | 0.3 | 0.15-0.35 | 0.25 | -0.05 |
| Копашневе-2 | 0.2-0.6 | 0.4 | 0.5-0.6 | 0.55 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| Косовська Поляна | 0.1-0.5 | 0.3 | 0.1-0.2 | 0.15 | -0.15 | - | - | - | - | - |
| Сільце | 0-0.1 | 0.05 | 0.2-0.55 | 0.37 | 0.32 | - | - | - | - | - |

Потужність визначається за даними ВЕЗ як сума потужностей геоелектричних горизонтів hі, що складають розріз. Для оцінки потужності як параметра зсувонебезпеки слід проаналізувати її кореляцію з електричним опором. Ця кореляція повинна бути обернена.

У табл. 5.3 наведено межі фонових та аномальних значень ефективного параметра h по деяких досліджених ділянках в Закарпатті.

Визначення потужності h дає можливість встановлення положення поверхні ковзання.

Таблиця 5.3.
	Межі фонових та аномальний значень ефективного параметра h

| Назва ділянки | Ефективний параметр |
| --- | --- |
|  | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями |
| Верхні Ворота | 3.6-5.6 | 4.6 | 4.6-5.2 | 4.9 | 0.3 |
| Воловець-1 | 3-12 | 7.5 | 6-13 | 9.5 | 2 |
| Копашневе-1 | 2-20 | 11 | 4-8 | 6 | -5 |
| Косовська Поляна | 2.5-15 | 8.75 | 10-15 | 17.5 | 8.75 |
| Сільце | 1-6 | 3.5 | 3-10 | 6.5 | 3 |

Визначення еквівалентного опору (екв потенційно зсувної товщі та сумарної повздовжньої провідності .

За даними кількісної інтерпретації ВЕЗ визначаються такі вихідні параметри як hі і (і. Вони є основою для розрахунку комплексного параметра еквівалентного електричного опору – (екв зсувних товщ. Даний параметр визначається за формулою

,	(5.1)

де і – порядковий номер потужностей шарів зсувної товщі.

Проаналізувати зв'язок (екв із зсувонебезпекою можна на прикладі загальновідомої для теригенних порід формули (3.1), яка визначає зв’язок електричного опору та фізичних параметрів гірської породи. Значення (ф та Кс для певної ділянки дослідження є сталими. Всі інші коефіцієнти правої частини формули співставляються із станом зсувонебезпеки таким чином – чим більша зсувонебезпека, тим менші значення вказаних величин. Причина тут потрійна. По-перше, зволоженість ґрунту сприяє зменшенню міцності порід і збільшує вагу потенційно зсувних порід внаслідок зростання густини вологих порід, по-друге, зменшується коефіцієнт зчеплення, по-третє, зменшується кут внутрішнього тертя. Іншими словами, чим більша зсувонебезпека, тим менше значення еквівалентного опору.

Крім параметрів (екв і h, серед параметрів ВЕЗ присутній складовий комплексний параметр сумарної повздовжньої провідності S(, який розраховується для порід зсувної товщі. Цей параметр пов’язаний із зсувонебезпекою по якісному принципу "більше-більше", причому є досить виразним. Він не може використовуватись як ефективний в силу комплексності та невизначеності ваги, проте він є зручним для визначення ефективності параметрів інших методів шляхом оцінки кореляційного зв’язку.

У табл. 5.4 наведено межі фонових та аномальних значень ефективних параметрів ρекв та S(  по деяких досліджених ділянках в Закарпатті.

Визначення коефіцієнта анізотропії електромагнітного поля Землі (.

При дії механічних напружень на гірські породи, що є необхідною умовою виникнення зсувних процесів, генеруються електромагнітні імпульси. Саме на дослідженні цих імпульсів базується метод ПІЕМПЗ [188]. Величину механічних напружень у товщі порід оцінюють за допомогою вимірювання інтенсивності випромінювання електромагнітного поля (кількості імпульсів за одиницю часу в заданому частотному діапазоні). Вимірювання проводяться при двох орієнтаціях антени – впоперек та по падінню схилу. З метою виключення впливу завад

Таблиця 5.4.
	Межі фонових та аномальний значень ефективних параметрів ρекв та S(

| Назва ділянки | Ефективний параметр |
| --- | --- |
|  | ρекв | S( |
|  | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями |
| Верхні Ворота | 60-90 | 75 | 45-50 | 47.5 | -27.5 | - | - | - | - | - |
| Воловець-1 | - | - | - | - | - | 0.1-0.32 | 0.21 | 0.24-0.32 | 0.28 | 0.07 |
| Воловець-2 | 25-800 | 412.5 | 25-50 | 37.5 | -375 | - | - | - | - |  |
| Копашневе-1 | - | - | - | - | - | 0.04-0.14 | 0.09 | 0.08-0.14 | 0.11 | 0.02 |
| Копашневе-2 | - | - | - | - | - | 0.05-0.19 | 0.22 | 0.11-0.17 | 0.14 | -0.08 |
| Косовська Поляна | 25-30 | 27.5 | 25-50 | 37.5 | 10 | - | - | - | - | - |
| Сільце | 0-280 | 140 | 20-40 | 30 | -110 | - | - | - | - | - |

ефективним параметром імпульсного електромагнітного поля доцільно вважати не саму інтенсивність випромінювання, а коефіцієнт анізотропії (  [208].

,	(5.2)

де Jх – сигнал, виміряний при орієнтації антени впоперек схилу;

Jу – сигнал, виміряний при орієнтації антени по падінню схилу.

Доцільність застосування коефіцієнта анізотропії ( обґрунтована, по-перше, зменшенням синхронних в часі сигналів завад завдяки діленню Jх на Jу при визначенні (, по-друге, збільшенням корисного сигналу, по-третє, виконанням вимоги представництва одного метода при комплексній інтерпретації одним параметром. При зародженні зсувів, які візуально ще не спостерігаються, основним напрямком розвитку деформацій є напрямок по падінню схилу. Отже, із ростом небезпеки зсувів повинен значно зростати параметр Jу і в меншій мірі зростати або лишатись незмінним параметр Jх – відповідно повинен зменшуватись коефіцієнт анізотропії (, який ми вважаємо ефективним параметром, що узгоджується зі зсувонебезпекою.

У табл. 5.5 наведено межі фонових та аномальних значень ефективного параметра χ по деяких досліджених ділянках в Закарпатті.

Таблиця 5.5.
	Межі фонових та аномальний значень ефективного параметра χ

| Назва ділянки | Ефективний параметр χ |
| --- | --- |
|  | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями |
| Верхні Ворота | 0.5-0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.2 |
| Воловець-1 | 1-4.5 | 2.75 | 1-1.5 | 1.25 | -1.5 |
| Воловець-2 | 0.5-1.5 | 1 | 0.7-0.9 | 0.8 | -0.2 |
| Копашневе-2 | 4-24 | 14 | 4-6 | 5 | -9 |
| Косовська Поляна | 5-30 | 17.5 | 5-10 | 7.5 | -10 |
| Сільце | 0.5-1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |

Визначення абсолютних залишкових значень природних потенціалів |(Uзал|.

Основним джерелом виникнення природних потенціалів на зсувонебезпечних схилах є фільтрація підземних вод у породах, що залягають вище дзеркала ковзання. За нашою гіпотезою, електричні потенціали, що супроводжують фільтраційні потоки, виникають внаслідок двох основних причин. Перша – це схема потенціалів течії. Другою причиною є механо-електричні перетворення, які реалізуються при зміні механічної напруги в гірських породах, що вміщують фільтраційний потік, за рахунок зміни тиску по потоку. Механізм виникнення потенціалу течії запропонований Гельмгольцем і пов’язується з виникненням подвійного електричного шару при адсорбції важких іонів із водного розчину стінками фільтраційного каналу. Переміщення вільних іонів внутрішньої оболонки подвійного шару еквівалентне електричному струму і приводить до виникнення природних потенціалів течії [209]. Виникнення потенціалу тиску (напору) пов’язується з існуванням дифузійних потоків заряджених дефектів структури кристалічної решітки, що утворюються внаслідок порушення термодинамічної рівноваги при наявності зовнішніх сил тиску. Цей механізм фізично та аналітично обґрунтований в роботі [210]. Сумарне фільтраційне електричне поле розглядається як суперпозиція поля течії U1 та поля тиску U2:

,

де (Р – приріст гідравлічного напору;

(1 і (2 – коефіцієнти фільтраційно та механо-електричного перетворення.

Щодо знаків коефіцієнтів слід зауважити, що (1 має від’ємний знак в зонах інфільтрації (ділянки, що прилягають до водорозділів, де зсувів немає) і додатній знак в зонах розвантаження. По шляху фільтрації потенціал зростає. Коефіцієнт (2 завжди додатній.

Оскільки аномалії розташовані на схилах, то слід розглядати фонові аномалії, що пов’язані з регіональним збільшенням гео- та гідростатичного тиску вниз по схилу, та локальні аномалії, що пов’язані з аномальною фільтрацією, яка зумовлює зсувні процеси. У той же час відмічаються локальні аномалії, які узгоджуються з аномальним механічним напруженням гірських порід (додатні аномалії), або з фільтраційними потоками (від‘ємні аномалії зон інфільтрації). Тому при опрацюванні карт розподілу ПЕП перший етап трансформації потенціалів полягає у вилученні регіональної аномалії. Ця аномалія диктується рельєфом. Для усунення впливу рельєфу на результати досліджень методом ПЕП розраховуються залишкові аномалії по кожній ізогіпсі денної поверхні. Спочатку розраховуються для кожної ізогіпси середні значення (Uсер, потім залишкові (Uзал=(Uі-(Uсер. Кожна із залишкових аномалій "працює" на зсув, тобто виконує функцію прогнозу. При комплексній інтерпретації їх слід враховувати з однаковим знаком, тобто по абсолютній величині. Абсолютні значення залишкових потенціалів |(Uзал|, що визначені за цією методикою, є ефективними параметрами, узгодженими із зсувонебезпекою – чим більше |(Uзал|, тим більша зсувонебезпека.

У табл. 5.6 наведено межі фонових та аномальних значень ефективного параметра |ΔU| по деяких досліджених ділянках в Закарпатті.

Таблиця 5.6.
	Межі фонових та аномальний значень ефективного параметра |ΔU|

| Назва ділянки | Ефективний параметр ¦ΔU¦ |
| --- | --- |
|  | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями |
| Верхні Ворота | 2-20 | 11 | 6-12 | 9 | -2 |
| Воловець-1 | 20-180 | 100 | 40-80 | 60 | -40 |
| Воловець-2 | 20-80 | 50 | 60-80 | 70 | 20 |
| Копашневе-1 | 2-15 | 8.5 | 4-12 | 8 | -0.5 |
| Копашневе-2 | 4-18 | 11 | 10-16 | 13 | 2 |
| Сільце | 5 | 5 | 10-15 | 12.5 | 7.5 |

Визначення граничної швидкості  пружних коливань V для поверхні ковзання.

Наші дослідження на декількох Карпатських ділянках показали, що поверхня ковзання виділяється як перша заломлююча границя, а гранична швидкість співставляється зі швидкістю пружних хвиль у покрівлевій частині підстелених порід. Зменшення щеплення зсувних і підстелених порід визначається насамперед літологією, тобто збільшенням глинистого матеріалу, а також їх пористістю та водонасиченістю. Отже, фактори, які "працюють на зсув", ведуть до зниження швидкості пружних хвиль V. Таким чином, чим менша V, тим більша зсувонебезпека. Таким чином, гранична швидкість пружних коливань V є ефективним параметром МЗХ.

У табл. 5.7 наведено межі фонових та аномальних значень ефективного параметра V1 по деяких досліджених ділянках в Закарпатті.

Таблиця 5.7.
	Межі фонових та аномальний значень ефективного параметра V1

| Назва ділянки | Ефективний параметр V1 |
| --- | --- |
|  | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями |
| Верхні Ворота | 700-1100 | 950 | 800-850 | 825 | -125 |
| Воловець-1 | 700-1600 | 1150 | 800-1100 | 950 | -200 |
| Копашневе-1 | 550-1000 | 775 | 750-900 | 825 | 50 |
| Сільце | 450-500 | 475 | 750-900 | 825 | 350 |

Визначення абсолютних залишкових значень еманацій радону |(Rn|.

Досвід робіт виробничих організацій по застосуванню еманаційної зйомки на зсувонебезпечних схилах давав підставу стверджувати, що аномалії еманацій радону відповідають наявним чи прогнозним зонам розвитку зсуву. Пояснення цього в наявності послаблених зон тріщинуватості для підстелених порід. Нами вперше встановлено наявність на зсувонебезпечних схилах аномалій двох типів. Перший тип – це аномалії, узгоджені з положенням відомих зсувів. Дані аномалії додатні для сухих зон і від’ємні для вологонасичених порід. Другий тип аномалій узгоджений з напруженим станом гірських порід і характеризується додатними значеннями. Таким чином, обидва типи аномалій (високих та низьких значень еманації радону) знаходять фізичне пояснення і пов‘язані з зсувними процесами. Тому їм треба надати однакову вагу для використання при подальшій процедурі комплексної інтерпретації. Для цього необхідно виконати три послідовні процедури: 1) розрахувати середні значення еманації по ізолініям рельєфу; 2) розрахувати залишкові значень еманацій Rnзал=Rni-Rnсер; 3) виділити абсолютні величини залишкових значень еманації |Rnзал|.

Отже, абсолютні залишкові значення |(Rn| є ефективним параметром, який узгоджується із зсувонебезпекою.

У табл. 5.8 наведені межі фонових та аномальних значень ефективного параметра |ΔRn| тільки по ділянці Верхні Ворота.

Таблиця 5.8.
	Межі фонових та аномальний значень ефективного параметра |ΔRn|

| Назва ділянки | Ефективний параметр ¦ ΔRn¦ |
| --- | --- |
|  | Фонові значення | Середнє фонове значення | Аномальні значення | Середнє аномальне значення | Різниця між середніми аномальними та фоновими значеннями |
| Верхні Ворота | 2-12 | 7 | 2-6 | 4 | -3 |

### Статистичний аналіз геолого-геофізичних параметрів, узгоджених із зсувонебезпекою.

Комплексна інтегрована кількісна інтерпретація геолого-геофізичних даних передбачає розрахунок ФКП зсувних факторів (параметрів) і дає можливість оцінити зсувонебезпеку на ймовірнісному рівні [212]. Теорія розрахунку ФКП базується на підпорядкуванню задіяних параметрів нормальному закону розподілу. Тому постає питання про приведення можливих законів розподілу зазначених параметрів до нормального. Пропонується зробити це наступним чином. У геології обґрунтованими є наступні закони розподілу: нормальний, логнормальний, гамма-закон, експоненціальний, екстремальний (табл. 5.9). Особливість останніх чотирьох законів полягає в тому, що всі вони містять експоненту, тому логарифми їх аналітичних виразів можуть бути розподілені за нормальним законом. Отже, для уніфікації законів розподілу зсувних параметрів (приведення до нормального закону розподілу) достатньою є процедура логарифмування розподілів, які відрізняються від нормального.

Тому доцільним постає питання проведення комплексного статистичного аналізу задіяних до розрахунку ФКП параметрів для декількох ділянок, з метою доведення їх підпорядкованості класичним законам розподілу і виявленню певних закономірностей у їх функціях розподілу. Подібні статистичні дослідження фізичних властивостей порід були проведені Кузьменком Е.Д. для родовищ сірки [213].

Таблиця 5.9.
	Рівняння теоретичних законів розподілу ймовірності значень випадкових величин

| Закон розподілу | Рівняння |
| --- | --- |
| Нормальний |  |
| Логнормальний |  |
| Гамма |  |
| Експоненціальний |  |
| Екстремальний |  |

Для статистичного аналізу взято наступні параметри: коефіцієнт анізотропії природного імпульсного електромагнітного поля Землі χ, еквівалентний електричний опір зсувних порід (екв, електричний опір підстелених порід (під, глибина поверхні ковзання h та абсолютні залишкові значення природних потенціалів |(Uзал|. Дані параметри є ефективними, оскільки саме вони безпосередньо відображають зсувонебезпеку збільшенням або зменшенням своєї величини.

Ефективні параметри перевірені на підпорядкованість одному з вищезазначених законів розподілу. Наявність таких законів свідчить про нерівномірний вплив зовнішніх факторів, що формують величини факторних характеристик. Відповідність емпіричних розподілів теоретичним законам логнормального, гамма, екстремального, експоненціального розподілів дає змогу розглядати ці величини не як результат суми (як за нормального розподілу), а як добуток діючих факторів, оскільки нормальним апроксимується розподіл логарифмів. Інакше кажучи, невідповідність розподілу величин теоретичному закону нормального розподілу пояснюється залежністю цих величин як від первинних, так і вторинних ознак. Це явище є закономірним для геологічних ознак [214] і підтверджує багатофакторність зсувних процесів.

Статистичний аналіз проведено для даних, одержаних з десяти зсувонебезпечних ділянок, що знаходяться в Міжгірському районі Закарпатської області (Кросненська тектонічна зона Флішових Карпат) (табл. 5.10). Опис пробурених свердловин показує приблизно однакову літолого-стратиграфічну характеристику розрізу для зазначених ділянок – даний фактор підвищує достовірність закономірностей розподілу ефективних параметрів, якщо такі будуть встановлені.

Принцип визначення закону розподілу та послідовність обробки геолого-геофізичних даних наведені в п. 5.22.

Статистична обробка ефективних параметрів проведена за допомогою сучасних пакетів програм статистичного аналізу даних в три етапи:

- обробка вхідних даних проведена з метою визначення наближеного закону розподілу ефективних параметрів і виявлення та вилучення з подальшої обробки ураганних значень;

Таблиця 5.10.
	Перелік зсувонебезпечних ділянок, взятих для статистичного аналізу

| Ділянка | Методи геолого-геофізичних досліджень | Ефективні параметри, взяті для статистичного аналізу | Етапи обробки даних | Площа | Сітка спостережень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Буковець-1 | ПІЕМПЗ МЕЗ | χ (екв, (під, h | а, б, в | 520×240м | Нерегулярна |
| Буковець-2 | ПІЕМПЗ МЕЗ | χ (екв , (під, h | а, б, в | 400×200м | Нерегулярна |
| Колочава | ПІЕМПЗ МЕЗ | χ (екв, (під, h | а, б, в | 400×360м | Нерегулярна |
| Колочава-Горб | ПІЕМПЗ МЕЗ | χ (екв, (під, h | а, б, в | 340×320м | Нерегулярна |
| Міжгір’я | ПІЕМПЗ МЕЗ | χ (екв, (під, h | а, б, в | 320×90м | Нерегулярна |
| Нижнє Перевальна | ПІЕМПЗ МЕЗ ПЕП | χ (екв, (під, h ¦(Uзал¦ | а, б, в | 400×100м | Нерегулярна |
| Перевальна | ПІЕМПЗ МЕЗ ПЕП | χ (екв, (під, h ¦(Uзал¦ | а, б, в | 325×250м | Нерегулярна |
| Репінне | ПІЕМПЗ МЕЗ | χ (екв, (під, h | а, б, в | 420×260м | Нерегулярна |
| Синевір | ПІЕМПЗ МЕЗ ПЕП | χ (екв, h ¦(Uзал¦ | а, б, в | 400×400м | Нерегулярна |
| Тереблянська | ПІЕМПЗ МЕЗ ПЕП | χ (екв, (під, h ¦(Uзал¦ | а, б, в | 4000м (1 профіль) | 10м 40м 10м |

Примітка. У стовпчику 4 буквами а-в позначено наступне: а – обробка вхідних даних; б – обробка даних з вилученими ураганними значеннями; в – обробка регуляризованих даних.

обробка даних з вилученими ураганними значеннями проведена з метою встановлення дійсної підпорядкованості ефективних параметрів одному з вище наведених законів розподілу;

обробка регуляризованих даних проведена з метою встановити, чи впливає процедура регуляризації (з етапами інтерполяції та екстраполяції) на регулярну квадратну сітку на підпорядкованість ефективних параметрів певному закону розподілу і, якщо впливає, то яким чином. Процедура регуляризації виконуються тому, що дослідження різними геофізичними методами, як правило, проводяться по різних сітках спостережень, а для комплексної кількісної інтерпретації потрібна єдина уніфікована сітка.

У табл. 5.11, для прикладу, наведені дані статистичного аналізу ефективних параметрів тільки для двох ділянок досліджень, у зв’язку з значним об’ємом одержаних результатів. Дана таблиця зручна для виявлення впливу вилучення ураганних значень і процедури регуляризації на закон розподілу ефективних параметрів.

Аналізуючи одержані результати статистичного аналізу ефективних параметрів, можна зробити наступні висновки:

- вилучення ураганних значень:

призводить до зменшення середньоарифметичного значення, середньоквадратичного відхилення та розрахованих значень критерію Колмогорова-Смірнова;

для χ, h та |(Uзал| не впливає на зміну підпорядкованим законам розподілу;

три рази з десяти для (екв, та один раз з десяти для (під закон розподілу, що стояв на другому місці, став на перше.

процедура регуляризації даних:

у двадцяти двох випадках з тридцяти восьми процедура регуляризації не вплинула на зміну закону розподілу, але в семи випадках з них розраховане значення критерію Колмогорова-Смірнова перевищило критичне значення даного критерію;

у чотирьох випадках закон розподілу, що стояв на другому місці, став на перше;

Таблиця 5.11.
	Дані статистичного аналізу ефективних параметрів

| Ефек-тивний параметр | Серед-ньо-ариф-метич-не зна-чення | Серед-ньо-квадра-тичне відхи-лення | Закон розподілу 1- нормальний 2- логнормальний 3- гамма 4- експоненціаль-ний 5- екстремальний | Розраховане значення критерію Колмогорова-Смірнова для законів розподілу | Критичне значення критерію Колмого-рова-Смірнова (на 95% імовірніс-ному рівні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буковець-1 |
| χ | а | 2,010 | 1,601 | 2* | 0,186 | 0,072 | 0,102 | 0,274 | 0,105 | 0,058 |
|  | б | 1,966 | 1,418 | 2* | 0,170 | 0,069 | 0,093 | 0,280 | 0,102 | 0,058 |
|  | в | 1,937 | 1,047 | 2* | 0,130 | 0,034 | 0,063 | 0,313 | 0,040 | 0,028 |
| (екв | а | 74,098 | 18,868 | 5, 2, 3 | 0,132 | 0,085 | 0,102 | 0,457 | 0,067 | 0,107 |
|  | б | 74,023 | 18,635 | 5, 2, 3 | 0,131 | 0,084 | 0,100 | 0,458 | 0,066 | 0,107 |
|  | в | 78,803 | 19,820 | ≈5 | 0,168 | 0,133 | 0,146 | 0,479 | 0,110 | 0,028 |
| (під | а | 140,776 | 60,046 | 2, 5 | 0,167 | 0,095 | 0,122 | 0,357 | 0,102 | 0,107 |
|  | б | 140,229 | 58,134 | 2, 5 | 0,166 | 0,094 | 0,120 | 0,358 | 0,099 | 0,107 |
|  | в | 140,183 | 44,858 | ≈2 | 0,095 | 0,046 | 0,060 | 0,408 | 0,049 | 0,028 |
| h | а | 5,057 | 1,635 | 1 | 0,104 | 0,156 | 0,129 | 0,392 | 0,139 | 0,107 |
|  | б | 5,057 | 1,635 | 1 | 0,104 | 0,156 | 0,129 | 0,392 | 0,139 | 0,107 |
|  | в | 5,159 | 1,337 | 1* | 0,032 | 0,086 | 0,063 | 0,397 | 0,090 | 0,028 |
| Нижнє Перевальна |
| χ | а | 0,861 | 0,715 | 2, 3, 5 | 0,176 | 0,076 | 0,084 | 0,164 | 0,114 | 0,134 |
|  | б | 0,850 | 0,677 | 2, 3, 5 | 0,164 | 0,076 | 0,082 | 0,168 | 0,111 | 0,134 |
|  | в | 0,864 | 0,379 | 5, 2, 3 | 0,092 | 0,030 | 0,041 | 0,326 | 0,027 | 0,070 |
| (екв | а | 465,360 | 978,975 | 2 | 0,323 | 0,195 | 0,259 | 0,338 | 0,310 | 0,194 |
|  | б | 402,141 | 612,639 | 2 | 0,311 | 0,192 | 0,256 | 0,301 | 0,302 | 0,194 |
|  | в | 569,225 | 648,702 | 2* | 0,191 | 0,090 | 0,117 | 0,159 | 0,174 | 0,068 |
| (під | а | 101,265 | 43,460 | 2, 5, 3, 1 | 0,165 | 0,123 | 0,139 | 0,427 | 0,131 | 0,194 |
|  | б | 100,516 | 40,873 | 2, 5, 3, 1 | 0,158 | 0,123 | 0,139 | 0,429 | 0,130 | 0,194 |
|  | в | 1,692 | 0,895 | 3, 5 | 0,076 | 0,083 | 0,058 | 0,207 | 0,059 | 0,068 |
| h | а | 1,763 | 1,155 | 2, 5, 3, 1 | 0,166 | 0,107 | 0,114 | 0,248 | 0,132 | 0,194 |
|  | б | 1,754 | 1,123 | 2, 5, 3, 1 | 0,167 | 0,109 | 0,114 | 0,249 | 0,131 | 0,194 |
|  | в | 1,692 | 0,895 | 3, 5 | 0,076 | 0,083 | 0,058 | 0,207 | 0,059 | 0,068 |
| ¦(Uзал¦ | а | 11,168 | 7,785 | 5, 1, 3 | 0,091 | 0,166 | 0,095 | 0,159 | 0,041 | 0,121 |
|  | б | 11,168 | 7,785 | 5, 1, 3 | 0,091 | 0,166 | 0,095 | 0,159 | 0,041 | 0,121 |
|  | в | 10,362 | 5,682 | 5 | 0,075 | 0,103 | 0,074 | 0,193 | 0,063 | 0,068 |

Примітка. У стовпчику 4 позначено наступне: 1) цифри 1-5, яким відповідають відповідні закони розподілу, розташовані в порядку зростання розрахованого значення критерію Колмогорова-Смірнова; 2) символ ≈ означає найбільш наближений закон розподілу за розрахованим значення критерія Колмогорова-Смірнова до критичного значення даного критерію, а символ * – підпорядкування вказаному закону розподілу на 99% рівні довіри.

у шістнадцяти випадках суттєво змінився закон розподілу ефективних параметрів по відношенню до нерегуляризованих даних.

Отже, можна зробити наступні висновки:

- вилучення ураганних значень необхідне та має позитивний вплив на достовірність визначення закону розподілу;

майже в половині випадків регуляризація даних впливає на зміну закону розподілу і даний вплив можна трактувати двояко – з одної сторони збільшення числа значень вибірки завжди позитивно позначається на достовірності визначення закону розподілу, а з другої сторони, дане збільшення відбувається "штучно", за рахунок процедур інтерполяції та екстраполяції, а не на основі реальних даних, одержаних за допомогою геофізичних досліджень.

Перейдемо безпосередньо до визначення законів розподілу по кожному з ефективних параметрів. За основу взято дані з вилученими ураганними значеннями.

У табл. 5.12 наведено згруповані дані статистичного аналізу по кожному з ефективних параметрів (цифрами позначено закони розподілу відповідно до табл. 5.11). Аналізуючи дану таблицю, можна зробити наступні висновки:

коефіцієнт анізотропії імпульсного електромагнітного поля χ чітко підпорядковується логнормальному закону розподілу;

для інших ефективних параметрів не має чіткої підпорядкованості якомусь одному закону розподілу. Так, для еквівалентного опору зсувних порід (екв та опору підстелених порід (під чітко виділяється підпорядкованість двом законам розподілу – логнормальному та екстремальному, з невеликою перевагою першого. Дані по глибині поверхні ковзання h вже підпорядковуються чотирьом законам розподілу – логнормальному, нормальному, гама та екстремальному, і знову ж таки з невеликою перевагою першого. Щодо абсолютних залишкових значень природних потенціалів |(Uзал|, то в даному випадку важко встановити якусь закономірність через наявність даних лиш по чотирьох ділянках, хоча і в даному випадку слід відмітити наявність гама-розподілу в трьох випадках, а також появу у двох випадках експоненціального закону, який до цього зустрічався тільки раз (ділянка Міжгір’я, ефективний параметр (під ).

Таблиця 5.12.
	Згруповані дані статистичного аналізу ефективних параметрів (дані з вилученими ураганними значеннями)

| Ділянка | Ефективний параметр |
| --- | --- |
|  | χ | (екв | (під | h | ¦(Uзал¦ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Буковець-1 | 2* | 5, 2, 3 | 2, 5 | 1 | – |
| Буковець-2 | ≈2 | 5, 2, 3, 1 | 2, 5 | 3, 5, 1, 2 | – |
| Колочава | 2 | ≈2 | 1* | 2, 5, 3 | – |
| Колочава-Горб | ≈2 | ≈2 | 5, 3, 2 | 1 | – |
| Міжгір’я | 2 | 2 | 2, 5, 3, 4 | 2,5, 3, 1 | – |
| Нижнє Перевальна | 2, 3, 5 | 2 | 2, 5, 3, 1 | 2, 5, 3, 1 | 5, 1, 3 |
| Перевальна | 3, 2, 5, 1 | 3, 5, 2, 1 | 5, 2, 3 | 5, 2, 3, 1 | 2* |
| Репінне | 2 | 5, 2, 3 | 5, 2, 3 | 5, 2, 3 | – |
| Синевір | 2 | 5, 2, 3 | – | 2, 3, 5, 1 | 3, 4 |
| Тереблянська | 2, 3, 5 | 2, 3, 5, 1 | 2, 3, 5 | 3, 1, 2, 5 | 3, 5, 4, 2, 1 |

Узагальнюючи вище зазначене, можна виділити групу з трьох законів розподілу, яким підпорядковуються майже всі вибрані для статистичного аналізу ефективні параметри – логнормальний, екстремальний, гама (закони розподілу розташовані в порядку спадання їх значимості).

Проведемо загальний статистичний аналіз ефективних параметрів. Для цього, для кожного з ефективних параметрів створимо загальний масив, у який занесемо дані по всіх ділянках. Оскільки, створені таким чином масиви являють собою нову вибірку, то спочатку здійснено статистичну обробку даних масивів з метою виявлення і вилучення ураганних значень, а потім статистичний аналіз з метою визначення закону розподілу загальних значень ефективних параметрів. Результати статистичного аналізу таких даних наведені в табл. 5.13 і вони підтвердили вище зазначені висновки.

Для прикладу, на рис. 5.2 наведено гістограми фактичних розподілів ймовірностей загальних значень проаналізованих параметрів і графіки їх теоретичних аналогів. Після процедури логарифмування загальних значень ефективних параметрів останні будуть розподілені нормально.

Таблиця 5.13.
	Результат загального статистичного аналізу ефективних параметрів

| Ефек-тивний параметр | Серед-ньо-ариф-метич-не зна-чення | Серед-ньо-квадра-тичне відхи-лення | Закон розподілу 1- нормальний 2- логнормальний 3- гамма 4- експоненціаль- ний 5- екстремальний | Розраховане значення критерію Колмогорова-Смірнова для законів розподілу | Критичне значення критерію Колмого-рова-Смірнова (на 95% імовірніс-ному рівні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| χ | 1,530 | 1,666 | ≈2 | 0,238 | 0,089 | 0,132 | 0,136 | 0,148 | 0,022 |
| (екв | 106,714 | 111,031 | ≈2 | 0,287 | 0,143 | 0,206 | 0,282 | 0,183 | 0,041 |
| (під | 117,696 | 62,179 | ≈2 | 0,154 | 0,060 | 0,088 | 0,300 | 0,069 | 0,043 |
| h | 4,747 | 2,143 | ≈3 | 0,098 | 0,096 | 0,063 | 0,288 | 0,065 | 0,041 |
| ¦(Uзал¦ | 7,178 | 7,047 | 3, 4 | 0,157 | 0,075 | 0,045 | 0,046 | 0,123 | 0,047 |

## Розрахунок функції комплексного показника та критерію ймовірності зсувонебезпеки

### Визначення законів статистичного розподілу ефективних параметрів та корегування останніх. Кореляційно-регресійний аналіз вихідних і розрахункових параметрів.

Визначення закону розподілу ефективних параметрів проводиться за методикою, аналогічною визначенню закону розподілу вихідних геолого-геофізичних даних (див. п. 5.2.2).

Кореляційно-регресійний аналіз вихідних і розрахункових параметрів полягає в пошуку кореляційних парних зв’язків між окремими параметрами. Розраховуються парні коефіцієнти кореляції для окремих груп вхідних даних і будуються матриці і графіки парних залежностей між вхідними параметрами.

Немає сумнівів, що надійним параметром, який визначає зсувонебезпеку, є параметр сумарної повздовжньої провідності . Тому для кожного параметра

Рис. 5.2. Графіки фактичних розподілів ймовірностей абсолютних значень ефективних параметрів і їх теоретичних аналогів

доцільно провести оцінку кореляції його з  на рівні парної та часткової кореляції.

При дослідженні парних зв'язків між окремими величинами і величиною, яку вважають залежною від них (в так званій системі величин), часто виникає підозра, що величина парного коефіцієнта кореляції визначається в значній мірі узгодженим впливом інших величин, які не враховувались при оцінці конкретного коефіцієнта кореляції. Метод часткової кореляції дозволяє провести очистку парного коефіцієнта кореляції від впливу інших параметрів, які входять у систему випадкових величин. Тобто, проводиться аналіз чистого зв'язку між залежною і незалежною величинами при фіксованих значеннях інших незалежних величин. Розрахунок коефіцієнтів часткової парної кореляції між парами величин – залежною і незалежною – дозволяє виявити істинну ступінь тісноти кореляційного зв'язку без його спотворювання одночасним впливом інших незалежних величин системи. Якщо всі величини незалежні, то парні та часткові коефіцієнти кореляції будуть рівними. Отже, порівняння цих коефіцієнтів дозволяє на якісному рівні оцінити ступінь залежності величин, для яких розраховано коефіцієнти кореляції.

По знаках кореляції між параметрами оцінюється фізична змістовність зв’язків між ними щодо відображення зсувонебезпеки на якісному рівні. Якщо така фізична змістовність є наявна, то це означає, що кожний параметр містить регулярний сигнал, який корелює з тим чи іншим знаком зі  зсувонебезпекою.

### Розрахунок функції комплексного показника.

Ідея реалізації ФКП полягає в наступному. Припускається, що інформація по кожному методу, який застосований для вивчення зсувів, містить у собі як корисний сигнал, так і сигнал-заваду. Корисний сигнал кількісно узгоджений зі зсувонебезпекою, тобто збільшення ймовірності зсуву на певному схилі однозначно пов‘язане зі збільшенням або зменшенням того чи іншого геофізичного, геологічного або геоморфологічного параметра. Корисний сигнал має регулярний характер зміни для всіх методів, які відображають зсувонебезпеку, в той час коли сигнал-завада розподіляється випадково. При розрахунку ФКП корисний сигнал однозначно сумується, а сигнал-завада взаємно знищується.

Послідовність розрахунків наступна. Спочатку по значенням параметрів кожного метода підраховується контрастність аномалії сигналу за формулою

(5.3)

де Aij – значення (амплітуда) сигналу в i-й точці по j-му методу;

- середнє значення параметра по j-му методу на ділянці досліджень;

- середньоквадратичне відхилення (стандарт).

,	(5.4)

(5.5)

де n – кількість значень параметра на ділянці досліджень.

Оскільки значення контрастності параметрів  пронормовані за середньоквадратичним відхиленням і відповідно безрозмірні, то їх можна представити в інтегральній формі, а саме у вигляді суми ФКП в кожній точці вимірювань:

(5.6)

де р та k – кількість параметрів (методів), які дають відповідно додатній та від‘ємний ефект над аномальним об`єктом (в даному випадку – місцем можливого зсуву).

Таким чином, обчислення функції комплексного показника передбачає наступну послідовність операцій: розрахунок контрастності аномалій сигналу по кожному окремому методу на ділянці досліджень; нормування контрастностей за середньоквадратичним відхиленням; інтегральне представлення нормованих контрастностей.

Функцію комплексного показника необхідно розраховувати для декількох варіантів сполучення геофізичних, геологічних і геоморфологічних факторів.

Первинною картою результатів комплексної інтегрованої інтерпретації є карта функції комплексного показника. Проаналізуємо цю карту щодо вірогідності наявних на ній аномалій.

Аномалії можуть бути результатом: 1) одночасної дії сильних або слабких аномальних ефектів по двом або більше методам; 2) одночасової дії слабких аномальних ефектів по трьом і більше методам; 3) дії сильного аномального ефекту по одному методу.

В перших двох випадках аномалію ФКП будемо вважати вірогідною. В третьому випадку – невірогідною.

При аналізі карти ФКП слід звернути увагу на те, що контур реальних досліджень і прямокутний контур розрахунку ФКП не співпадають. Контур розрахунку ФКП, виходячи з вимог існуючих розрахункових і сервісних програмних комплексів, повинен бути прямокутним. Це змушує при побудові квадратної сітки розташування параметрів комплексної інтерпретації звертатись до процедури регуляризації, яка включає інтерполяцію та екстраполяцію. Саме некоректністю процедури екстраполяції пояснюється наявність хибних аномалій поза контуром досліджень.

На основі аналізу карт ФКП вибирають найбільш оптимальну функцію комплексного показника.

### Оцінка внеску методів (параметрів) у формування ФКП.

Для об'єктивної оцінки зсувонебезпеки та визначення раціонального комплексу необхідно порахувати внесок кожного методу в формування ФКП. Для цього достатньо визначити коефіцієнти парної кореляції ФКП з кожним ефективним параметром та пронормувати ці коефіцієнти таким чином, щоб сума їх по кожному варіанту ФКП давала 100%.

Процедура нормування передбачає знаходження суми всіх коефіцієнтів парної кореляції для певного варіанту розрахунку ФКП, ділення кожного коефіцієнту на цю суму (тобто приведення суми до одиниці, що дорівнює 100%) та відображення його у відсотках.

### Розрахунок критерію ймовірності зсувів.

Наступним етапом є розробка алгоритму переходу від функції комплексного показника до ймовірності зсувів. Побудуємо цей алгоритм наступним чином. Відомо, що дисперсія суми випадкових некорельованих величин (в даному випадку зсувних факторів) рахується за формулою

(5.7)

де m – число факторів.

Оскільки величини контрастностей нормалізовані відносно стандарту, то дисперсія кожного із факторів дорівнює 1. Тоді дисперсія, що відповідає і-тій ФКП (Фі), буде

.	(5.8)

Відповідний стандарт

(5.9)

Аномальна границя функції комплексного показника Фа визначається у відповідності до сигмової границі, якою враховується дисперсія параметрів. Якщо нижню аномальну границю брати для критерію трьох сигм, як це прийнято в геології, то будемо мати

(5.10)

Це означає, що нормальна випадкова величина відхиляється по абсолютному значенню від свого математичного очікування не більше як на . У відповідності з розрахунками для функції Лапласа можна стверджувати, що вказане відхилення не перевищує  з імовірністю 0.997. Якщо прийняти критерій в  або , то відповідна ймовірність буде 0.995 або 0.623. Тут стає зрозумілим, що вимога наближення Фа до трисигмового критерію є занадто жорсткою, адже ймовірність зсувонебезпеки в 0.95 і навіть в 0.9 є достатньо високою. Саме цю ймовірність, а не абстрактну ФКП, треба визначати як кінцевий прогнозний параметр.

Тому сформулюємо задачу інакше: при відомому розподілі Фі (визначається за формулою (5.6) та при відомому  розрахувати ймовірність відхилення Ф від свого математичного очікування. Саме цю ймовірність Р будемо далі розглядати як кількісну оцінку зсувонебезпеки. Для визначення Р необхідно виконати два послідовних кроки:

- порахувати значення  для кожної і-тої точки спостереження;

розглядаючи ці значення в якості аргументу, визначити ймовірність Р у відповідності до функції Лапласа:

.	(5.11)

Значення Р далі розглядається як критерій імовірності зсувів.

### Визначення довірчої нижньої границі критерію ймовірності та виділення аномальних зон, які відповідають зсувній небезпеці.

Важливим є питання, з якого рівня ФКП та відповідно Р слід вважати на зсувонебезпеку, тобто яке значення Р є граничним для зсувонебезпеки. Якщо це вияснити, то аномальними обґрунтовано будуть вважатись зони з Р, що є більшим граничного. Для рішення питання необхідно використати розподіл середніх значень ФКП по ділянці. Для даних значень ФКП будують інтегральну криву розподілу ймовірності ФКП (рис. 5.3). Згідно з цією кривою, виділяють три рівні ФКП, для яких будуть складати аномальні значення 5, 10 і 25 відсотків всіх значень ФКП, тобто виділяють значення ФКП, для яких F(x)=0.95; 0.9; 0.75. Значення таких ФКП відповідно будуть 1.59; 1.24; 0.65 (див. рис. 5.3). Цим значенням ФКП, у свою чергу, відповідають значення критерію ймовірності зсувів 0.89; 0.79; 0.55, розраховані у відповідності до функції Лапласа (формула (5.11)). Загальноприйнятим у геології є рівень імовірності для прийняття рішень 0.9 або 0.95 – в залежності від відповідальності рішень [216] (чим більша відповідальність – тим меншим є рівень імовірності). Нехай, у даному випадку, відповідальність є високою, тому приймаємо для рішень ймовірність 0.9, якій відповідає критерій імовірності зсуву 0.79. Приймаємо до уваги загальноприйнятий при геофізичних дослідженнях рівень похибки 10%, після чого робимо кінцевий висновок – аномальні ділянки з рівнем критерію ймовірності зсувів більше 0.71 вважаємо зсувонебезпечними.

Додатковим критерієм виділення аномалії, що прогнозує зсув, вважається також узгодження її як мінімум з трьома ефективними геолого-геофізичними і геоморфологічними параметрами.

### Трансформування розподілу критерію ймовірності зсувів у тривимірну модель.

Тривимірні побудови є необхідною складовою і заключним етапом представлення геолого-геофізичної інформації, оскільки дають узагальнену картину результатів комплексної інтерпретації. 3D візуалізація дає можливість порівнювати геофізичну інформацію з інформацією інших видів досліджень (наприклад геологічних) з метою оцінки вірогідності результатів інтерпретації, наочно та зрозуміло показати приуроченість аномалій до певних ділянок на місцевості. 3D побудови є більш інформативними, тобто на стандартному аркуші дозволяють представити максимум інформації у зручному для аналізу вигляді.

Приклади будуть наведені в подальших розділах.

Рис. 5.3. Інтегральна крива розподілу ймовірностей функції комплексного показника

# АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНИХ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ СХИЛІВ

## Об'єм виконаних робіт

На сьогоднішній день авторами накопичена значна кількість фактичного матеріалу по багатьом ділянкам геолого-геофізичних досліджень. Зокрема були досліджені наступні ділянки: Буковець-1,2, Верхні Ворота, Верхнє Водяне, Вільхівські Лази-1,2, Воловець-1,2, Ганичі, Добрянське, Дубрава, Калини-1,2, Копашневе-1,2, Колочава-Горб, Колочава, Косівська Поляна, Латориця, Лази-1,2,3,4, Міжгір’я, Монастир, Нересниця-1,2, Нижнє Перевальна, Репінне, Руня-1,2, Тереблянська, Терново, Сільце, Синевір. Також досліджені наступні ділянки в міжріччі Прута і Дністра: Біла, Кам’яна та Червона Діброва. На таких ділянках Південного берега Криму як Привітне і Фасбурла виконаний прогноз зсувонебезпеки на локальному рівні. Проведені значні роботи по оцінці зсувонебезпеки та стійкості підґрунтя важливих інженерних споруд та історико-культурних пам’яток на правобережному схилі р. Дніпро в м.Києві.

Розробки згідно описаної методики комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних при просторовому прогнозуванні активізації зсувних процесів впроваджувались під час виконання робіт по темах:

"Комплексна інтерпретація даних геолого-геофізичних досліджень при оцінці зсувонебезпеки та стійкості підґрунтя важливих інженерних споруд та історико-культурних пам’яток на правобережному схилі Дніпра в м. Києві", замовник – КДГП "Геосервіс", 2001р;

"Розробка методики комплексних геофізичних досліджень на типових зсувах з метою підвищення вірогідності прогнозів активізації зсувних процесів в Закарпатті", замовник – ЗУГРЕ, 2001р;

"Звіт про результати комплексних геофізичних досліджень по оцінці небезпеки розвитку екзогенних геологічних процесів та моніторингу зсувонебезпечних ділянок в Чернівецькій області у 2000-2001 рр.", замовник – ЗУГРЕ, 2001р;

"Комплексна інтегрована інтерпретація геолого-геофізичних даних при оцінці зсувонебезпечності бортів відробленого Яворівського сірчаного кар'єру", замовник – КДГП "Геосервіс", 2002р;

"Комплексна обробка геофізичних даних та прогноз зсувних процесів на ділянках досліджень Міжгірського району Закарпатської області", КДГП "Геосервіс", 2002р;

"Розробка та удосконалення нових програмно-технічних засобів проведення моніторингу зсувів із застосуванням геофізичних методів", замовник – Держкомприродресурсів України, 2005р;

"Комплексна інтерпретація даних геолого-геофізичних досліджень для уточнення інженерно-геологічних умов зсувних ділянок "Привітне", Фасбурла, "Одеська", замовник – КДГП "Геосервіс", 2003-2005 рр;

"Комплексна інтегрована інтерпретація геолого-геофізичних даних на зсувонебезпечних ділянках Закарпатської області з метою прогнозу зсувів", замовник – ЗУГРЕ, початок – 2002р;

"Комплексна інтегрована інтерпретація даних геолого-геофізичних досліджень для визначення зон можливої активізації зсувів та оцінки критеріїв імовірності зсувних процесів на окремих ділянках Закарпаття", замовник – ЦГГ та ВЗ ДГП "Укргеофізика", початок – 2003р;

"Дослідження зсувної ділянки в районі діючого зсуву в с.м.т. Битків", замовник – Битківська селищна рада Надвірнянського району, 2006р;

"Дослідження зсувної ділянки в межах майданчика свердловини №40 Битківського газоконденсатного родовища методами електрометрії", замовник – ГПУ "Львівгазвидобування", 2007р.;

"Моніторинг лінійної частини магістрального газопроводу на предмет ризику небезпечних геологічних процесів в межах Сторожинецької ділянки", замовник – УМГ "Прикарпаттрансгаз", 2007р.;

"Геофізичні дослідження на ділянці зсуву газопроводу "Прогрес" на 4443.3км", замовник – УМГ "Прикарпаттрансгаз", 2008р.;

"Винос магістрального газопроводу "Союз" зі зсувонебезпечної дільниці на кілометрі 1532-1535. Геолого-геофізичне обстеження ділянки газопроводу в районі зсуву", замовник – ВАТ "Укргазпроект", 2008р.

## Ділянка Верхні Ворота (Закарпаття)

### Геоморфологічна та геологічна характеристика ділянки.

Серед ділянок зсувів, що досліджені в Закарпатті геофізичними методами, ділянка Верхні Ворота визначається насамперед, по-перше, незначними розмірами (100×90м), по-друге, наявністю зсуву площею 40×20м2. За класифікацією зазначений зсув слід відносити до структурно-пластичного 
(рис. 6.1, 6.2). Зсувні породи представлені уламковим матеріалом із глинисто-пісковиковим заповнювачем. Підстелені породи однорідні за літологією – це щільні аргіліти.

В адміністративному відношення ділянка знаходиться в с. Верхні Ворота Воловецького району. Ділянка розташована на схилі, в нижній частині якого знаходяться хати, дорога, далі річка. Кути нахилу збільшуються від верхньої частини ділянки до головного уступу зсуву від 15(до 30(, далі до села схил виположується (крутизна 5-10(). Потужність зсувних порід коливається в межах 3.6-5.3м (рис. 6.3, а). Нахил денної поверхні близький до нахилу поверхні ковзання.

Рис. 6.1. Ділянка Верхні Ворота. Геологічна карта

а)

б)

Рис. 6.2. Схема розташування геофізичних профілів (а) і карта кутів нахилу денної поверхні (б)

а)

б)

в)

Рис. 6.3. Карта потужності зсувних порід (а), тангенсів кутів нахилу денної поверхні (б) та функції густини ймовірності зсувів в залежності від кутів нахилу денної поверхні (в)

Незначні розміри ділянки поряд із порівняно простими геологічними і геоморфологічними умовами дозволили використати ділянку як еталонну для визначення раціонального комплексу досліджень, для чого по досить густій сітці спостережень був застосований широкий комплекс геофізичних спостережень.

### Результати геофізичних досліджень.

Застосований комплекс складається з таких методів: МЗХ, ВЕЗ, ПІЕМПЗ, ПЕП, ЕЗ.

МЗХ відпрацьовано по системі профілів, відстань між якими складала 20м. Крок спостережень 5м, довжина прийомної установки 225м.

Метод ВЕЗ виконувався з розносами АВ/2 від 1м до 100м за загальноприйнятою методикою по сітці 20×20м.

Метод ПІЕМПЗ виконано в декілька етапів з тим, щоб започаткувати систему режимних спостережень. Сітка точок ПІЕМПЗ 5×20 м. Спостереження виконувались при двох послідовних напрямках антени – на схід (Ie) і на північ (In). Особливістю польових досліджень є паралельні спостереження на контрольному пункті, що дало можливість при обробці частково виключити вплив завад, пов‘язаних із атмосферною електрикою, магнітотелуричними струмами, регіональним земним електричним струмом.

Метод ПЕП виконувався в декілька етапів в стандартній модифікації зйомки потенціалів по сітці 10×20м з прив‘язкою до центрального контрольного пункту.

Еманаційна зйомка виконана по радону (Rn) та торону (Tn) по сітці 5×20м із згущенням в районі зсуву до 2×20м.

Виконані роботи відповідають масштабу 1:500.

### Характеристика первинних матеріалів по методах та обґрунтування ефективних параметрів.

Обґрунтування та принципи визначення ефективних параметрів детально розглянуті у розділі 5. У даному підрозділі, наведемо карти ефективних параметрів, одержані при проведенні геолого-геофізичних досліджень на ділянці Верхні Ворота, та, при необхідності, зазначимо особливості даних параметрів для досліджуваної ділянки.

#### Геоморфологічні та геологічні параметри.

Карти даних параметрів зображені на рис. 6.2, б, 6.3. Слід зазначити, що потужність потенційно зсувних порід  визначена за даними ВЕЗ.

#### Геофізичні параметри.

Сейсмометрія методом заломлених хвиль.

Результатом сейсмометрії є серія сейсмічних розрізів по шести повздовжніх профілях та двох поперечних зв'язуючих. Згідно з результатами інтерпретації розріз представляється як тришаровий із швидкостями  по першій і  по другій заломлюючих границях (рис. 6.4). Перша заломлююча границя знаходиться на глибинах, що відповідають потужності потенційно зсувного горизонту та пов‘язується з покрівлею аргілітів і утворюють дзеркало ковзання. Якщо припустити, що аргіліти літологічно однорідні (це підтверджує геологічна карта), то величина  залежить насамперед від їх густини, тобто пористості, тріщинуватості та відповідно водонасиченості. Відомо, що ослаблення міцності порід пов‘язане з їх фізичним станом при зволоженні, набуханні, розущільнені. Всі ці фактори ведуть до зниження швидкості пружних хвиль. Таким чином, чим більше зсувонебезпека, тим менше . Вияснити фізичну природу горизонту  без буріння не вдалось. Отже, як ефективний параметр МЗХ розглядаємо .

Електрометрія методом вертикальних електричних зондувань.

Криві ВЕЗ на ділянці досліджень мають тип , тобто розріз тришаровий із співвідношенням . Перший та другий горизонти представлені сумішшю глин і суглинків, тобто літологічно це є один горизонт. Поділ на  і  є умовним. За уявленнями інтерпретаторів йдеться про градієнтне середовище, в якому провідність зменшується з глибиною, що пов‘язується зі зменшенням

а)

б)

Рис. 6.4. Карти швидкості за даними МЗХ:

а – по першому заломлюючому горизонту; б – по другому заломлюючому горизонту.

водонасиченості порід та їх глинистості. Третій горизонт  представлений корінними породами – аргілітами. Отже, покрівля цього горизонту – це дзеркало ковзання, а зсувним є горизонт, що об’єднює шари  і . Тоді ефективним параметром є еквівалентний опір .

За даними кількісної інтерпретації, крім опорів і потужностей, визначається параметр сумарної повздовжньої провідності  (рис. 6.5). При інтерпретації брались до уваги дані МЗХ як опорного метода при .

Метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі.

Вимірювання ПІЕМПЗ проводилося при різних орієнтаціях антени. Також визначався коефіцієнт анізотропії  (рис. 6.6).

Метод природного електричного поля.

Візуальний аналіз первинної карти ПЕП (рис. 6.7, а) свідчить про її геологічну змістовність. По-перше, абсолютні значення потенціалу збільшуються вниз по схилу. Це пояснюється збільшенням інтенсивності фільтрації підземних вод, а також збільшенням статичного тиску гірських порід вниз по схилу. Це – регіональна аномалія. У той же час відмічаються локальні аномалії, які узгоджуються з аномальним механічним напруженням гірських порід (додатні аномалії) або з фільтраційними потоками (від‘ємні аномалії). Перший етап трансформації потенціалів на картах полягає у виключенні регіональної аномалії. Ця аномалія диктується рельєфом. Тому необхідно порахувати залишкові аномалії по кожній ізогіпсі денної поверхні. Кожна з залишкових аномалій "працює на зсув", тобто виконує функцію прогнозу. При комплексній інтерпретації їх слід враховувати з однаковим знаком, тобто по абсолютній величині. Абсолютні значення залишкових , що визначені по зазначеній методиці, є ефективним параметром, узгодженим із зсувонебезпекою: чим більше , тим більша зсувонебезпека. Відповідні карти наведені на рис. 6.7, б, в.

а)

б)

Рис. 6.5. Карти еквівалентного опору (а) і сумарної провідності зсувних порід (б) за даними ВЕЗ

а)

б)

в)

Рис. 6.6. Карти даних ПІЕМПЗ:

а – орієнтація антени вздовж вісі Х; б – орієнтація антени вздовж вісі Y; в – коефіцієнт анізотропії.

а)

б)

в)

Рис. 6.7. Карти даних ПЕП:

а – первинна карта; б – залишкові значення; в – абсолютні залишкові значення.

Еманаційна зйомка.

Дані еманаційної зйомки представлені у вигляді карти інтенсивності еманацій радону (рис. 6.8, а). Аналіз карти свідчить про наявність двох аномалій. Перша аномалія – низьких значень еманацій – узгоджується з положенням відомого зсуву. Пояснюється вона тим, що в районі зсуву породи розущільнені, тому їх водонасиченість більша, ніж у оточуючих порід. Вода витісняє міжпорові еманації, тим самим зменшуючи вимірювані концентрації їх у ґрунтовому повітрі. Друга аномалія – високих значень еманації – знаходиться нижче по схилу від відомого зсуву і узгоджується з напруженим станом гірських порід. Таким чином, обидві аномалії (високих і низьких значень еманації родону) знаходять фізичне пояснення і пов‘язані зі зсувними процесами на досліджуваній ділянці.

На рис. 6.8, б, в наведені карти залишкових значень та абсолютних величин залишкових значень еманацій радону. Методика їх побудов аналогічна побудові відповідних карт потенціалу для метода ПЕП.

### Статистична обробка вихідних та ефективних параметрів.

Результати первинної статистичної обробки наведені в табл. 6.1 і на рис. 6.9. Ідеологія побудови табл. 6.1 наступна. Немає сумнівів, що надійним параметром, який визначає зсувонебезпеку, є параметр сумарної повздовжньої провідності S(. Тому для кожного параметра проведена оцінка кореляції його з S( на рівні парної та часткової кореляції. Провідність , яка звичайно обчислюється для суми шарів, що складають зсувний горизонт, є досить "сильним" параметром з точки зору індикатора зсувонебезпеки, адже в чисельнику маємо потужність потенційно зсувного шару, збільшення якої вказує на збільшення зсувонебезпеки, а в знаменнику – електричний опір, зменшення якого вказує знов таки на збільшення зсувонебезпеки. Отже, чим більша S(, тим більша зсувонебезпека. Проте цей параметр, в силу його комплексності та складності, не може виступати в якості

а)

б)

в)

Рис. 6.8. Карти еманацій радона:

а – первинна карта; б – залишкові значення; в – абсолютні залишкові значення.

Таблиця 6.1.
	Матриці парних та часткових коефіцієнтів кореляції для окремих груп вхідних даних

| n=110 | Парні коеф. кореляції: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | ρекв | Ssum |  |  | Часткові коеф. кореляції: |
| h | 1.00 | -0.07 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| ρекв | -0.07 | 1.00 | -0.84 |  |  | h | 0.79 |  |
| Ssum | 0.48 | -0.84 | 1.00 |  |  | ρекв | -0.93 |  |
| n=110 | Парні коеф. кореляції: |  |  |  |  |  |
|  | Ssum | U | Uзал | Uабс |  | Часткові коеф. кореляції: |
| Ssum | 1.00 | 0.12 | -0.28 | 0.30 |  |  |  |  |
| U | 0.12 | 1.00 | 0.55 | -0.42 |  | U | 0.45 |  |
| Uзал | -0.28 | 0.55 | 1.00 | -0.32 |  | Uзал | -0.41 |  |
| Uабс | 0.30 | -0.42 | -0.32 | 1.00 |  | Uабс | 0.38 |  |
| n=110 | Парні коеф. кореляції: |  |  |  |  |  |
|  | Ssum | Ix | Iy | ( |  | Часткові коеф. кореляції: |
| Ssum | 1.00 | -0.04 | -0.54 | -0.33 |  |  |  |  |
| Ix | -0.04 | 1.00 | -0.08 | -0.71 |  | Ix | -0.11 |  |
| Iy | -0.54 | -0.08 | 1.00 | 0.68 |  | Iy | -0.23 |  |
| ( | -0.33 | -0.71 | 0.68 | 1.00 |  | ( | -0.07 |  |
| n=110 | Парні коеф. кореляції: |  |  |  |  |  |
|  | Ssum | V1 | V2 |  |  | Часткові коеф. кореляції: |
| Ssum | 1.00 | -0.25 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| V1 | -0.25 | 1.00 | 0.38 |  |  | V1 | -0.34 |  |
| V2 | 0.16 | 0.38 | 1.00 |  |  | V2 | 0.28 |  |
| n=110 | Парні коеф. кореляції: |  |  |  |  |  |
|  | Ssum | Rn | Rnзал | ¦(Rn¦ |  |  |  |  |
| Ssum | 1.00 | 0.05 | 0.05 | -0.09 |  | Часткові коеф. кореляції: |
| Rn | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| Rnзал | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  | Rn | 0.05 |  |
| ¦(Rn¦ | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  | ¦(Rn¦ | -0.09 |  |
| N=110 | Парні коеф. кореляції: |  |  | Часткові коеф. кореляції: |
|  | Ssum | ( | f(() | tg(() |  | ( | 0.21 |  |
| Ssum | 1.00 | 0.43 | 0.39 | 0.41 |  | f(() | 0.07 |  |
| ( | 0.43 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |  |  |  |  |
| f(() | 0.39 | 0.82 | 1.00 | 0.82 |  | f(() | 0.10 |  |
| tg(() | 0.41 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |  | tg(() | 0.18 |  |

Примітка. Жирним шрифтом виділені суттєві значення коефіцієнтів кореляції при рівні значимості 1.96 (р=0.95).

Рис. 6.9. Графік парних залежностей між вхідними параметрами

Продовження рис. 6.9

ефективного. Крім того, немає механізму переходу від S( до ймовірнісної оцінки зсувів. Отже, його роль обмежується тим, що S( виступає як критерій, кореляція з яким вказує на ефективність інших параметрів і на можливість їх залучення до обрахунку ФКП.

Аналіз табл. 6.1 показує, що коефіцієнти кореляції досягають значних числових величин тільки для кореляції h і (екв з S(. Цього слід було чекати, оскільки . Важливо, що більший вклад в формування S( дає (екв. Всі інші значення коефіцієнтів кореляції геофізичних параметрів та f(() не перевищують 0.43. Але по знаках кореляції всі зв‘язки (за окремими винятками) фізично змістовні. Це означає, що кожний параметр містить регулярний сигнал, який корелює з тим чи іншим знаком із зсувонебезпекою. Таким чином, ми отримали обґрунтування необхідності кількісної інтегрованої комплексної інтерпретації. У парі кореляції, де коефіцієнт має знак протилежний тому, що очікувався (S( – Rn), числове значення коефіцієнта, по-перше, низьке (відповідно 0.09), по-друге, незмістовне. Все це дає підставу стверджувати, що всі ефективні параметри придатні для комплексної інтерпретації. Додатковим підтвердженням такої думки є графіки кореляційних масивів (рис. 6.9), на яких закономірності в розподілі корисного сигналу і завад для незалежних параметрів візуально не виявляються. Узагальнена матриця парних коефіцієнтів кореляції між ефективними параметрами представлена в табл. 6.2.

### Інтегрована комплексна інтерпретація.

Кількісна інтегрована комплексна інтерпретація полягає в розрахунку ФКП ефективних геоморфологічних і геофізичних параметрів (див. розділ 5).

ФКП порахована для шести варіантів. Кожен з них має певні відмінності, які полягають у тому, що для комплексної інтерпретації брались різні параметри (табл. 6.3).

Результати обчислення ФКП наведені на рис. 6.10.

Таблиця 6.2.
	Матриця парних коефіцієнтів кореляції між ефективними параметрами

|  | h | ρекв | Ssum | Uабс | ( | V1 | ¦(Rn¦ | f(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ρекв | -0.07 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| Ssum | 0.48 | -0.84 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| Uабс | -0.16 | -0.40 | 0.33 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( | 0.10 | 0.38 | -0.31 | -0.48 | 1.00 |  |  |  |
| V1 | -0.48 | 0.24 | -0.25 | -0.01 | -0.11 | 1.00 |  |  |
| ¦(Rn¦ | -0.42 | 0.05 | -0.09 | 0.24 | -0.23 | 0.35 | 1.00 |  |
| f(() | 0.35 | -0.34 | 0.38 | 0.04 | 0.12 | -0.43 | -0.22 | 1.00 |

Таблиця 6.3.
	Варіанти розрахунку ФКП

| № варіанта | Параметри, що прийняті до розрахунку |
| --- | --- |
| 1 | (екв, h, f((), ((2), U, Rn, V1 |
| 2 | (екв, h, f((), (, U |
| 3 | (екв, h, f((), ( |
| 4 | (екв, h, f((), U |
| 5 | (екв, (, U |
| 6 | h, f((), (, U |

Для 1-го варіанту задіяні всі ефективні параметри. Аномалія витягується полосою уздовж схилу, виразний максимум попадає на відомий зсув. У варіанті №2, порівняно з 1-м, виключені параметри V1 та Rn. Полосова аномалія диференційована на три окремих у межах області, виділеної в 1-му варіанті. У варіантах № 3 та 4 послідовно виключені, порівняно з 2-м варіантом, U та (. При збереженні загального вигляду рисунків, у них є окремі відмінності, що говорить про інформативність методів ПЕП і ПІЕМПЗ. У 5-му варіанті збережені суто геофізичні ефективні параметри, тобто, порівняно з 2-м варіантом, виключені h i f((). Контури аномалій змінились, хоч на якісному рівні площі розповсюдження аномалій у значній мірі зберігаються. Проте, зміщення центру аномалій на зсуві  в

Варіант розрахунку ФКП №1

Параметри розрахунку:

1) еквівалентний опір зсувних порід; 2) потужність зсувних порід; 3) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні; 
4) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 5) дані ПЕП; 6) абсолютні залишкові значення еманації родону; 7) швидкість по першому заломлюючому горизонту за даними МЗХ.

Варіант розрахунку ФКП №2

Параметри розрахунку:

1) еквівалентний опір зсувних порід; 2) потужність зсувних порід; 3) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні; 
4) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 5) дані ПЕП.

Варіант розрахунку ФКП №3

Параметри розрахунку:

1) еквівалентний опір зсувних порід; 2) потужність зсувних порід; 3) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні; 
4) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ.

Рис. 6.10. Варіанти розрахунку ФКП

Варіант розрахунку ФКП №4

Параметри розрахунку:

1) еквівалентний опір зсувних порід; 2) потужність зсувних порід; 3) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні; 
4) дані ПЕП.

Варіант розрахунку ФКП №5

Параметри розрахунку:

1) еквівалентний опір зсувних порід; 2) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 3) дані ПЕП.

Варіант розрахунку ФКП №6

Параметри розрахунку:

1) потужність зсувних порід; 2) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні; 3) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 4) дані ПЕП.

Продовження рис. 6.10

район з кутами нахилу 4-8( не має фізичного пояснення. Тому слід вважати, що включення геологічного і геоморфологічного параметрів у розрахунок ФКП є правильним кроком. Важливим для аналізу є варіант №6, де відсутній параметр (. Порівняння 2-го та 6-го варіантів свідчить про їх певну ідентичність. Таким чином, у формуванні ФКП параметри U та ( посідають чільне місце та є рівноправними порівняно з (.

Для об‘єктивної оцінки зсувонебезпеки і визначення раціонального комплексу пораховано внесок кожного метода у формування ФКП (табл. 6.4).

Таблиця 6.4.
	Оцінка вкладу кожного методу в ФКП в %

Нормовані коефіцієнти парної кореляції

|  | f(() | h | V1 | екв |  | Uабс | ¦(Rn¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКП1 | 16 | 11 | 15 | 21 | 15 | 18 | 4 |
| ФКП3 | 19 | 14 |  | 26 | 20 | 21 |  |
| ФКП4 | 27 | 23 |  | 31 | 20 |  |  |
| ФКП5 | 28 | 21 |  | 30 |  | 21 |  |
| ФКП6 |  |  |  | 32 | 34 | 34 |  |
| ФКП7 | 26 | 22 |  |  | 25 | 27 |  |

Згідно з табл. 6.4, для ФКП1, де задіяні всі ефективні параметри, останні розташовуються в наступній послідовності: (, U, f((), V1, (, h, Rn. Для суто геофізичних параметрів вклад приблизно рівний – див. ФКП5. Виходячи з аналізу таблиці, очевидно, що найменш ефективним параметром є Rn. Він однозначно повинен виключатись з комплексу. Ефективність сейсмометрії достатньо висока, проте її велика вартість не дозволяє використовувати цей метод як площинний. ВЕЗ є обов‘язковим в комплексі, бо це єдиний метод зондувань. Проте цей метод задорогий, щоб його використовувати як режимний. Ефективність методів ПЕП та ПІЕМПЗ доведено – саме їм слід відводити роль режимних методів. Тому раціональний комплекс повинен складатись з трьох методів: ВЕЗ, ПЕП, ПІЕМПЗ. Сейсмометрія МЗХ повинна виконуватись по двох профілях (повздовжньому та поперечному) і служити базовим методом для інтерпретації ВЕЗ.

Отже, оптимальним для визначення ФКП вважаємо варіанти ФКП2. Середній внесок у формування цієї ФКП для ефективних параметрів розподіляється наступним чином: 1) f(() – 19%; 2) (екв – 26%; 3) h – 14%; 
4)( – 20%; 5) Uабс – 21%.

### Побудова карти критерію ймовірності зсувів та її аналіз.

Польові роботи по ділянці Верхні Ворота виконано у два етапи. Під час проведення робіт по І етапу (осінь 2000р.) кількість опадів на місяць коливалась у межах 54.5-102.3мм і розцінюється як середня для Закарпаття. Роботи ІІ етапу (ПЕП та ПІЕМПЗ) виконано в сухий період – у квітні 2001р., коли кількість опадів складала 3.9мм на місяць. Але слід прийняти до уваги, що квітень є весняним місяцем, коли зберігається "весняна" зволоженість ґрунту. Крім того, дощовим був березень 2001р., коли випало 159.2мм опадів. Таким чином, немає об‘єктивних даних для порівняння ступеня зволоженості ґрунту під час І та ІІ етапів польових робіт. Порівняльний аналіз карт ФКП свідчить, що на ділянці в різні періоди виділяються три аномалії, які в основному співпадають за площею, але дещо різняться за інтенсивністю. Систематичної зміни інтенсивності від етапу до етапу немає, навпаки, спостерігається перерозподіл аномальних значень ФКП. Тому вважаємо, що ІІ етап робіт є контрольним для І етапу, а найбільш вірогідним є середнє значення ФКП по етапах. На рис. 6.11 представлено карту ФКП середнього та відповідну їй карту критерію ймовірності зсувів Р, а на рис. 6.12 – карту критерію ймовірності зсувів в ізометричній проекції.

Наведемо опис аномалій.

Аномалія 1 прилягає до правого краю відомого зсуву. Максимальне значення Р досягає 0.9. Аномалія має ізометричну форму з простяганням по ізолініям рельєфу та узгоджується з ефективними параметрами f((), h, U, (, ( (ІІІ етап). Площа аномалії 1000м2, об‘єм зсувних мас 5тис.м3. Можливий зсув загрожує двом будинкам.

Рис. 6.11. Карти середнього значення ФКП (а) та критерію ймовірності зсувів (б)

Рис. 6.12. Карта критерію ймовірності зсувів. Ізометрична проекція

Аномалія 2. Знаходиться на відомому зсуві і свідчить про відсутність його стабілізації. Значення Р перевищує 0.95. Аномалія підтверджується ефективними параметрами f((), U, (, (. Площа аномалії 1000м2, об‘єм зсувних мас 4.5тис.м3. Зсув загрожує двом будинкам.

Аномалія 3. Знаходиться на правому краю планшета і повністю не оконтурена. Аномалія підтверджена ефективними параметрами f((), h, (, U (ІІ етап). Площа частини аномалії, що спостерігається на планшеті, 300м2, об‘єм зсувних мас 1.5тис.м3. Можливий зсув загрожує одному будинку.

## Ділянка Косівська Поляна (Закарпаття)

### Геоморфологічна та геологічна характеристика ділянки.

Ділянка знаходиться на крайньому півдні Українських Карпат і разом з оточуючою територією відноситься до геоморфологічної області середньогірського ерозійно-тектонічного і денудаційного рельєфу (рис. 6.13).

В геологічній будові ділянки приймає участь зелено-сланцевий комплекс рифею, умовно верхньопалеозойська товща кварцитів і вапняків. Розріз завершують відклади середньої крейди і з розмивом залягаючі палеогенові утворення. Всі ці породи перекриті четвертинними утвореннями, які представлені алювієм русел річок та їх терас (валуни, галечники, піски, суглинки, глини, мули).

Більша частина ділянки досліджень (біля 85%) представлена досить крутими ерозійними схилами гірських долин, 15% території зайнято вузькими смугами днищ гірських долин і водорозділів. Ширина днищ долин, в основному, відповідає ширині русел рік, тобто декілька метрів і рідко зустрічається до 100-200м. Водорозділи в більшості випадків у поперечному перетині мають форму зрізаного конуса із заокругленою вершиною.

Головним базисом ерозії на ділянках робіт є ріка Косівська, яка протікає в субмеридіанальному напрямку. Паралельно їй, на відстані приблизно шести

Рис. 6.13. Ділянка Косівська Поляна. Геологічна карта

кілометрів на захід, протікає р. Шопурка. Водорозділ, який розташований між ними, меридіанального простягання, в поздовжньому профілі представляє собою м’яко хвилясту лінію. На фоні порівняно рівних висот на півночі ділянки височить г. Кобила (1177.1м), яка являє собою останець структурно-денудаційного походження. Висотне положення окремих вершин неоднакове – від 600 до 1177.1м.

Долина р. Косівської, через яку проходять профілі геофізичних досліджень, є типовою долиною молодої гірської області. Її схили досить круті, до 20-25°, днище вузьке. На протязі всіх етапів розвитку рельєфу продовжувалось формування схилів ріки.

Поряд з процесами гравітаційного зносу і площинного змиву на виположених схилах нагромаджувались товщі рихлих відкладів, які при надмірному зволоженні починають зсуватися вниз по схилу. Зсувні процеси спостерігаються вздовж правого берега р. Косівська. В результаті сповзання приповерхневого шару порід формується специфічний горбисто-хвилястий профіль схилу водорозділу.

### Результати геофізичних досліджень.

Для проведення комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних представлені вихідні матеріали, перелік яких наведений у 
табл. 6.5.

Для кожного з наведених в табл. 6.5 параметрів проведено первинну статистичну обробку та статистичну обробку після регуляризації параметрів на квадратну сітку 1000×2200м. На рис. 6.14 представлені карти регуляризованих вихідних параметрів з урахуванням результатів статистичної обробки. Зазначені параметри переведено в ефективні, при цьому зберігають свій зміст ефективних параметрів ,  (рис. 6.15).

Таблиця 6.5.
	Перелік вихідних матеріалів

| Метод | Сітка спостережень | Параметри |
| --- | --- | --- |
| Ділянка 1000×2200м |
| ВЕЗ | 50×100 | h, ρ |
| ПІЕМПЗ | 10×50 | Jx, Jу |
| ПЕП | 20×50 | U |
| Топозйомка | 50×100 | H, ( |
| Ділянка 1000×650м |
| МЗХ | окремі профілі | V |

На рис. 6.16 як приклад зображено результати статистичної обробки геофізичних ефективних регуляризованих параметрів. Усі закони розподілу містять експоненту, тобто при розрахунку ФКП беруться логарифми відповідних значень.

Результати розрахунків коефіцієнтів парної кореляції (у %) для деяких вихідних і ефективних параметрів, а також для S( представлені в табл. 6.6. В таблицях зображено два варіанта. Перший варіант стосується методів ВЕЗ, ПЕП, ПІЕМПЗ для всієї ділянки розміром 1000×2200м. Другий варіант прораховано для ділянки розміром 1000×650м (0-1000×850-1500м), де був проведений метод МЗХ і з’явився додатковий кореляційний параметр V.

Аналіз таблиць свідчить про відсутність значимої кореляції для незалежних параметрів – U, (екв, (, V. Це дає можливість зробити висновки про значний вплив "завад" на ділянці. В перелік цих завад слід віднести струми – завади, а також різноманітність геологічних факторів на досить значній за розміром ділянці. Таким чином, регулярний сигнал на фоні завад візуально практично не простежується. На картах деяка візуальна узгодженість з відомими зсувами спостерігається тільки для (екв та h. Але, що важливо, за знаками кореляції всі наведені вихідні та ефективні параметри узгоджуються з S(.

ФКП розрахована для 4-х варіантів для площі 1000×2200м та для 5-го варіанту для площі 1000×650м (табл. 6.7).

Потужності зсувних порід h

Дані ПІЕМПЗ Jx

Дані ПІЕМПЗ Jy

Дані ПЕП U

Умовні позначення

Рис. 6.14. Карти вихідних параметрів

Рельєф денної поверхні Н

Кути нахилу денної поверхні α

Гіпсометрія першого горизонту

Швидкость V за даними МЗХ

Продовження рис. 6.14

Еквівалентний опір (екв

Сумарна провідність S(.

Коефіцієнт анізотропії ( за даними ПІЕМПЗ

Абсолютні залишкові значення природних потенціалів |(Uзал|

Функції густини ймовірності зсуву в залежності від кута нахилу денної поверхні f(()

Рис. 6.15. Карти ефективних параметрів

Еквівалентний опір (екв

Потужності зсувних порід h

Рис. 6.16. Результати статистичної обробки геофізичних ефективних регуляризованих параметрів

Коефіцієнта анізотропії ( за даними ПІЕМПЗ

Абсолютні залишкові значення природних потенціалів |(Uзал|

Продовження рис. 6.16

Таблиця 6.6.
	Результати статистичної обробки даних

Матриця парної кореляції

Варіант 1 (розмір ділянки 1000×2200м)

| Параметр | U | f(() | h | Jх | Jу | (екв | S(. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 100 | 10(5) | -17(6) | -5(6) | -1(5) | 21(4) | -21(6) | -4(6) |
| f(() | 10(5) | 100 | -16(6) | -1(5) | -15(6) | -11(6) | -18(6) | 8(5) |
| h | -17(6) | -16(6) | 100 | 7(5) | 4(5) | -21(6) | 85(1) | 2(5) |
| Іу | -1(5) | -15(6) | 4(5) | 20(4) | 100 | 22(4) | -9(6) | -37(7) |
| Iх | -5(6) | -1(5) | 7(5) | 100 | 20(4) | -5(6) | 9(5) | 50(3) |
| (екв | 21(4) | -11(6) | -21(6) | -5(6) | 22(4) | 100 | -41(8) | -7(6) |
| S(. | -21(6) | -18(6) | 85(1) | 9(5) | -9(6) | -41(8) | 100 | 9(5) |
| ( | -4(6) | 8(5) | 2(5) | 50(3) | -37(7) | -7(6) | 9(5) | 100 |

Варіант 2 (розмір ділянки 1000×650м)

| Параметр | U | f(() | h | Jх | Jу | (екв | S(. | V | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 100 | 17(8) | -17(11) | -9(10) | 4(9) | 10(9) | -16(11) | -13(11) | -10(11) |
| f(() | 17(8) | 100 | -20(12) | -4(10) | -8(10) | 30(7) | -31(13) | -1(10) | 0(10) |
| h | -17(11) | -20(12) | 100 | 6(9) | 21(8) | -31(13) | 90(1) | 0(10) | 0(10) |
| Jу | 4(9) | -8(10) | 21(8) | 13(8) | 100 | -9(11) | 19(8) | -12(11) | -39(13) |
| Jх | -9(10) | -4(10) | 6(9) | 100 | 13(8) | 1(10) | 9(9) | 13(8) | 64(3) |
| (екв | 10(9) | 30(7) | -31(13) | 1(10) | -9(11) | 100 | -55(15) | 16(8) | 0(10) |
| S(. | -16(11) | -31(13) | 90(1) | 9(9) | 19(8) | -55(15) | 100 | -3(10) | 4(9) |
| V | -13(11) | -1(10) | 0(10) | 13(8) | -12(11) | 16(8) | -3(10) | 100 | 15(8) |
| ( | -10(11) | 0(10) | 0(10) | 64(3) | -39(13) | 0(10) | 4(9) | 15(8) | 100 |

Таблиця 6.7.
	Варіанти розрахунку ФКП

| № п\п | Параметри, що взяті до розрахунку | Ділянка |
| --- | --- | --- |
| 1 | U; (; f((); (екв ; h | 1000×2200м |
| 2 | (екв; (; h | 1000×2200м |
| 3 | (екв; (; h; f(() | 1000×2200м |
| 4 | U; (екв; (; h | 1000×2200м |
| 5 | U; (; f((); (екв; h; V | 1000×650м |

Варіант розрахунку ФКП №1

Параметри розрахунку:

1) дані ПЕП залишкові абсолютні; 2) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 3) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні;  4) еквівалентний опір зсувних порід; 5) потужність зсувних порід.

Варіант розрахунку ФКП №2

Параметри розрахунку:

1) еквівалентний опір зсувних порід; 2) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 3) потужність зсувних порід.

Варіант розрахунку ФКП №3

Параметри розрахунку:

1) еквівалентний опір зсувних порід; 2) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 3) потужність зсувних порід; 4) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні.

Варіант розрахунку ФКП №4

Параметри розрахунку:

1) дані ПЕП залишкові абсолютні; 2) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ;

3) еквівалентний опір зсувних порід; 4) потужність зсувних порід.

Варіант розрахунку ФКП №5

Параметри розрахунку:

1) дані ПЕП залишкові абсолютні; 2) коефіцієнт анізотропії за даними ПІЕМПЗ; 3) функція густини ймовірності зсувів в залежності від кута нахилу денної поверхні;  4) еквівалентний опір зсувних порід; 5) потужність зсувних порід; 6) швидкість по першому заломлюючому горизонту за даними МЗХ.

Рис. 6.17. Варіанти розрахунку ФКП

У варіанті 1 задіяні всі геофізичні та геоморфологічні параметри. На карті ФКП (рис. 6.17) аномалії мозаїчного типу, тобто їх не слід вважати випадковими. Аналіз карт окремих параметрів показує, що в районі відомих зсувів аномалії ПЕП та f(() відсутні і навпаки ці значення дещо зменшуються. Параметр f(() – об’єктивний, в його визначенні помилок бути не може. Крім того, його кореляція з (екв від’ємна, як і має бути. Параметр U – результат електричної зйомки, де можуть бути помилки. Досвід досліджень цим методом свідчить, що помилки можливі, насамперед, за рахунок зміщення сигналу компенсатора на великих ділянках. Знак кореляції між (екв та U додатній, чого не повинно бути. Тому далі прораховано ФКП з послідовним вилученням U та f(() – варіант 2, U – варіант 3, f(() – варіант 4.

Як і слід було чекати, з відомою картиною зсувонебезпеки найкращим чином узгоджується варіант ФКП 3, в якому задіяні параметри (екв , h, (, f((). По варіанту ФКП 5 аномалії узгоджуються з варіантом ФКП 3, є більш контрастними та окресленими, проте нових аномалій метод МЗХ не дає, а повторює старі.

Саме для варіанту ФКП 3 слід розглядати як результативну карту критерію ймовірності зсувів (рис. 6.18). На цій карті є аномалії вздовж річки Косівська. Одна з аномалій узгоджується з відомим зсувом і продовжується від нього на північ (проф. 9-14), а друга аномалія свідчить про зсувонебезпеку (проф. 0-5).

Відомі зсуви на схилі в межах профілів 12-15 стабілізовані на час досліджень, стабілізованим є також зсув на профілях 16-17 (ПК100). Для зсувів в межах профілів 15-18 (ПК400) "живою" є північна сторона та південна частина, тобто фланги зсуву. Крім того, відмічаються ще дві аномалії з такими центрами: проф. 10 (ПК200), проф. 5 (ПК180).

Оцінка внеску кожного методу в ФКП наведена в табл. 6.8.

На рисунку рис. 6.19 подано карту рельєфу денної поверхні та критерію ймовірності зсуву в ізометричній проекції.

Рис. 6.18. Карта критерію ймовірності зсуву

Таблиця 6.8.
	Оцінка внеску кожного методу в ФКП. Ділянка Косівська Поляна

|  | ФКП 1 | ФКП 2 | ФКП 3 | ФКП 4 | ФКП 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 15 | - | - | 13 | 6 |
| f(() | 18 | - | 16 | - | 9 |
| h | 21 | 39 | 28 | 25 | 27 |
| (екв | 29 | 38 | 39 | 23 | 16 |
| ( | 17 | 23 | 17 | 18 | 16 |
| V | - | - | - | - | 26 |

Рис. 6.19. Карта рельєфу денної поверхні та критерію ймовірності зсуву. 
Ізометрія, "погляд з лівого боку"

## Ділянка Правобережна (правобережжя схилу р. Дніпро, м. Київ)

### Геоморфологічна та геологічна характеристика ділянки.

У геоструктурному відношенні територія вивчення розвитку зсувних процесів знаходиться в зоні зчленування Українського кристалічного масиву з Дніпровсько-Донецькою западиною. В зв'язку з тим, що зсувні процеси на схилах дніпровського правобережного косогору в межах м. Києва розвиваються до рівня місцевого базису ерозії, який контролюється руслом р. Дніпро, тому геологічна будова району наводиться до цієї відмітки (рис. 6.20). Ґрунти, які беруть участь у зсувоутворенні, представлені відкладами палеогенової, неогенової та четвертинної системи. Палеогенова система представлена еоценовими відкладами київської світи і еоцен-олігоценовими – харківської серії. Неогенова система представлено піщанистими олігоцен-міоценовими відкладами полтавської серії і міоцен-пліоценовою товщею строкатих та бурих глин. Утворення четвертинної системи завершують геологічний розріз території робіт. Загалом вони представлені піщано-супіщано-суглинистими породами різного генезису, які в межах присхилових територій та на схилах приймають активну участь у зсувних процесах.

Зсувні породи генетично зв'язані з зсувними процесами і широко поширені на правобережних схилах р. Дніпро, в балках і ярах. Комплекс грунтів, який складає будову тіл зсувів, представлений всіма літологічними різновидами четвертинної, неогенової і палеогенової системи, попередньо зсунутими та взаємно перемішаними.

Потужність зсувних накопичень змінюється в широких межах від 2.5-3.0м (у логах зсувів) до 20.0м (в блокових зсувах). Підстилаючими породами в депресійних частинах зсувів на схилах є бурі і строкаті глини, полтавські піски, у логах – піщано-глинисті відклади харківської серії, в язиках (біля підніжжя) – київські мергелі.

Рис. 6.20. Типовий геолого-гідрогеологічний розріз дніпровських схилів м. Києва

Геологічна будова завершується сучасним грунтово-рослинним шаром, повсюди розповсюдженим. Представлений він суглинками темно-сірими, макропоровими, гумусованими, іноді піщаними, з коріннями рослинності.

В зсувах київського типу основними геологічними факторами їх розвитку є наявність в розрізі бурих і строкатих глин міоцен-пліоцену (для верхнього ярусу) і мергелистих глин еоцену (для нижнього ярусу).

У геоморфологічному відношенні територія досліджень знаходиться в межах еродованого плато Придніпровської височини. Рельєф місцевості являє собою підвищений придніпровський косогір, складений комплексом різновидних елементів, які сформувались у процесі геологічного розвитку території.

Значне перевищення лесового плато над місцевим базисом ерозії сприяє широкому розвитку ерозійних та схилових екзогенних геологічних процесів, головними з яких є зсуви.

У межах території вивчення зсувних процесів виділяються наступні, найбільш характерні, форми рельєфу:

- лесове плато з нестійкими схилами;

правобережна долина р. Дніпро з ерозійно-акумулятивними терасами;

яружно-балочні та ерозійні форми рельєфу;

зсувні форми рельєфу.

Велика кількість зсувів ускладнює морфологію дніпровських схилів. В межах території досліджень нараховується 67 зсувних форм. Розвиток зсувних процесів відбувається як за природних умов, так і внаслідок техногенних втручань.

За формою проявів в межах територій обстежень виділяються:

- циркоподібні зсуви;

зсуви-потоки;

фронтальні зсуви.

Циркоподібні та фронтальні зсуви виділяються складністю морфологічних елементів. Вони можуть бути одно- та двоярусними, тобто мають одну чи дві зсувні тераси. В зсувах даного типу добре простежуються стінки зриву, перша тераса зсуву, уступ першої тераси, друга тераса зсуву, уступ другої тераси, конус накопичень зсуву. Зсувні форми розділяються мисами. В процесі розвитку схилів всі морфологічні елементи зсувів під впливом природних і техногенних факторів зазнають істотних змін: стійкі частини схилів руйнуються, цирки розширюються, зсуворозділяючі миси виположуються і знищуються, з'єднуються верхні частини цирків – формується специфічна морфокультура зі слабозвивистою спільною стінкою зриву та хвилястою поверхнею зсувної депресії.

Схили ярів характеризуються розвитком зсувів потоків, відмінною рисою яких є простота морфологічних форм: досить чітко виділяються стінка зриву, лог і земляний потік, що зливається з конусом накопичень.

### Результати геофізичних досліджень.

Польові дослідження проводились комплексом геофізичних методів, до якого входили ВЕЗ, ПІЕМПЗ та РХП, на ділянці розміром 400×460м. відмінність комплексу є площинне застосування РХП. Отже, вихідними параметрами є H, ρi, hi, S(, Jx, Jy, Hz – напруженість вторинного електромагнітного поля радіохвильового просвічування.

Статистична обробка проводилась для деяких вихідних і всіх ефективних  параметрів, що приймали участь у формуванні ФКП: h, (екв, SΣ, Hz, χ. Обробка велась двічі: для вихідних даних (результатів польових спостережень) та для регуляризованих даних. Результати свідчать про підпорядкованість гістограм основним законам розподілу, означеним в розділі 5.3.3. карти ефективних параметрів наведені на рис. 6.21.

Фрагмент кореляційного аналізу представлено в табл. 6.9.

Згідно з фізичним трактуванням методів, прив’язку необхідно вести до параметра S(, який однозначно визначає зсувонебезпеку. S( повинен мати додатній знак кореляції з ефективними параметрами h, Hz, tg(() та від’ємний знак кореляції з (екв і (. Проте, S(  не входить до числа основних розрахункових

Потужності зсувних порід h

Еквівалентний опір (екв

Коефіцієнта анізотропії ( за даними ПІЕМПЗ

Напруженість вторинного електромагнітного поля Hz  за даними РХП

Рис. 6.21. Карти ефективних параметрів

Таблиця 6.9.
	Матриця парної кореляції

| Параметр | Hz | ( | Im | IL | Se | h | ρeкв | tg(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz | 100 | 23(5) | 1(7) | 12(6) | 13(6) | -8(7) | -16(8) | -6(7) |
| ( | 23(5) | 100 | -28(9) | 34(4) | -12(8) | -36(9) | -27(9) | -32(9) |
| Im | 1(7) | -28(9) | 100 | 73(1) | -12(8) | 4(6) | 64(2) | 3(6) |
| IL | 12(6) | 34(4) | 73(1) | 100 | -29(9) | -27(9) | 45(4) | -18(8) |
| Se | 13(6) | -12(8) | -12(8) | -29(9) | 100 | 81(1) | 16(8) | 7(6) |
| h | -8(7) | -36(9) | 4(6) | -27(9) | 81(1) | 100 | -23(9) | -16(8) |
| ρeкв | -16(8) | -27(9) | 64(2) | 45(4) | -16(8) | -23(9) | 100 | 5(6) |
| tg(() | -6(7) | -32(9) | 3(6) | -18(8) | 7(6) | -16(8) | 5(6) | 100 |

параметрів, тому що залежить одночасно від (екв та h. Тому слід аналізувати також знаки кореляції в парах з (екв  і ці знаки мають бути додатніми для ( та від’ємними для інших параметрів. Припустима зміна знаку при практичній відсутності кореляції, тобто коли коефіцієнт близький до нуля. Як видно з 
табл. 6.9, ця вимога дотримується.

Для аналізу впливу геолого-геофізичних та геологічних параметрів на результати комплексної інтерпретації розглянуто дев‘ять варіантів розрахунку функції комплексного показника. Проаналізувавши результати оцінки парної кореляції ФКП з геолого-геофізичними параметрами, приходимо до остаточного висновку, що найбільш об‘єктивними для оцінки зсувонебезпеки схилів на Правобережжі р. Дніпро в межах м. Києва є карти ФКП, для побудови яких задіяні параметри h, (екв, S(, ( , Hz. Внесок цих параметрів (а відповідно і методів ВЕЗ, РХП, ПІЕМПЗ) у формування ФКП оцінено за допомогою прорахунку парної кореляції ФКП з кожним параметром та подальшого нормування коефіцієнтів кореляції (табл. 6.10). Основою для розрахунку критерію ймовірності зсувів (рис. 6.22) послужив варіант ФКП2. Власне порівняння відбувалось між ФКП1 і ФКП2. ФКП2 має ті переваги, що задіяний безперечно потрібний параметр h, не дивлячись на те, що порівняно з ФКП1 зменшився внесок параметра (екв, проте значення його залишилось суттєвим. Варіант ФКП3 має "пізнавальне" значення і підтверджує вагомість комплексного параметра S(, тобто ще раз доведено, що S( як комплексний параметр має "подвійну вагу" і до розрахунку ФКП залучатись не повинен.

На рис. 6.23 карта критерію ймовірності зсувів (рис. 6.22) суміщена з ситуаційним планом. На даному рисунку в цілому виділяється зсувонебезпечна ділянка, що охоплює відомий зсув і прилеглий до нього зверху масив. Ділянку локалізовано за ступенем зсувонебезпеки.

Тривимірні побудови ділянки "Правобережна" включали в себе загальне представлення ділянки досліджень та її геологічної будови (рис. 6.24), зображення схеми зсувних процесів (рис. 6.25), проекцію розподілу критерію ймовірності

Таблиця 6.10.
	Оцінка вкладу геолого-геофізичних параметрів в формування ФКП. Ділянка Правобережна

| Варіант ФКП | Методи | Параметр | Вклад |
| --- | --- | --- | --- |
| ФКП 1 | РХП | Hz | 0,40 |
|  | ПІЕМПЗ | ( | -0,23 |
|  | ВЕЗ | (екв | -0,38 |
| ФКП 2 | РХП | Hz | 0,26 |
|  | ПІЕМПЗ | ( | -0,26 |
|  | ВЕЗ | (екв | -0,18 |
|  | ВЕЗ + буріння | h | 0,31 |
| ФКП 3 | РХП | Hz | 0,30 |
|  | ПІЕМПЗ | ( | -0,30 |
|  | ВЕЗ | S( | 0,40 |

Рис. 6.22. Карта критерію ймовірності зсувів

Рис. 6.23. Результати інтерпретації геофізичних досліджень

Рис. 6.24. Загальний вигляд та геологічна будова. Ізометрія, "погляд з правого боку"

Рис. 6.25. Тривимірне зображення зсувонебезпечного схилу. Ізометрія, "погляд з лівого боку"

зсуву на денну поверхню (рис. 6.26) та врізку ймовірності зсуву (рис. 6.27). Форма представлення відповідає сучасним досягненням 3D зображення геолого-геофізичної інформації [217]. Масштаби для наочності представлення покладені довільними. На всіх рисунках існує прив‘язка у вигляді набережного шосе, паркової дороги, та на деяких у вигляді умовно нанесених житлових кварталів.

Розглянемо конкретніше кожен рисунок тривимірних побудов.

Рис. 6.24 – Геологічна будова отримана шляхом регуляризації даних по площі за побудованими КДГП "Геосервіс" геоелектричними розрізами. Розріз ділянки на чотири частини робився в безпосередній близькості від поздовжнього та поперечного профілів ВЕЗ, так, щоб інтерпольовані значення глибин покрівель пластів максимально наближались до знятих із розрізів.

Рис. 6.25 – Ділянку розбито на два горизонтальні блоки: зсувні породи (тобто ті, які при підтверджені прогнозу інтерпретації зсунуться) та підстелені породи, покрівлею яких є дзеркало ковзання. Крім того, показано ймовірну площину стінки відриву та її форму. Вона має напівсферичну форму, і розподіл критерію ймовірності зсувів від денної поверхні до дзеркала ковзання розраховувався саме з урахуванням такої її форми. На рисунок також нанесено деякі свердловини, що використовувались для прив‘язки при інтерпретації кривих ВЕЗ.

Рис. 6.26 – На цьому рисунку денна поверхня представлена освітленою сонцем, що освітлює ділянку з лівого боку під кутом 30 градусів. На денну поверхню накладено напівпрозору зарисовку критерію ймовірності зсуву, що обмежений рівнем 0.2. Під нею спроектовано критерій імовірності зсуву в 3D ізометричному вигляді. Цей рисунок наочно представляє зсувонебезпечні ділянки та їх прив‘язку до місцевості.

Рис. 6.27 – Врізка ймовірності будувалась за допомогою додатково розробленого нами програмного забезпечення розрахунку ФКП та ймовірності зсуву з глибиною пропорційно сумарній провідності за даними ВЕЗ. Така процедура можлива завдяки досить великій кореляції сумарної провідності та

Рис. 6.26. Проекція критерію ймовірності зсуву на денну поверхню. 
Ізометрія, "погляд з правого боку"

Рис. 6.27. Врізка критерію ймовірності зсуву. Ізометрія, "погляд з правого боку"

ФКП з глибиною на середньому рівні 0.65-0.70. Крім того, на даному рисунку показано поведінку кривої ймовірності від денної поверхні до дзеркала ковзання (для окремо взятої точки), що підтверджує правильність його виділення (різке збільшення значень кривої при наближенні до поверхні ковзання).

## Оцінка зсувонебезпеки борту Язівського сірчаного кар’єру

### Геоморфологічна та геологічна характеристика ділянки.

Язівський сірчаний кар’єр розташовується в так званому Язівському блоці структурно-формаційної підзони зчленування південно-західної частини Східноєвропейської платформи з Передкарпатським крайовим прогином. В межах цього блоку виділяється антиклінальна структура з крутим західним крилом і більш пологим ускладненим фіксурою — східним. Західне крило має падіння 10-15° (до 25°) і характеризується зменшенням потужності (до повної відсутності в розрізі) сульфатних порід тираської світи. Абсолютні позначки покрівлі докосівської поверхні в склепінні структури (150-190м) на крилах зменшуються до 50-110м.

Неогенові і четвертинні відклади на Язівському сірчаному кар’єрі характеризуються відносною строкатістю і мають повсюдне розповсюдження на відкладах верхньої крейди з кутовою неузгодженістю. За своїми літолого-фаціальними особливостями неогенові відклади поділяються на дві товщі: перша — глиниста, відповідає сарматському і верхній частині тортонського ярусу (відклади косівської світи); друга — відповідає відкладам тортонського ярусу, представлена комплексом літологічно різнорідних порід з перевагою карбонатно-сульфатних і піщаних різновидностей.

На рис. 6.28 наведена геологічна карта Язівського сірчаного кар’єру.

У геологічному відношенню Яворівський сірчаний кар’єр розташоване вздовж сполучення Середньо-Європейської платформи з Передкарпатським

Рис. 6.28. Геологічна карта

1 — пісок: 2— глина, мергель: 3— вапняк; 4— сірчана руда; 5— гіпсоангідрит; 6— вапняк літотамнієвий; 7— пісковик; 8— контур родовища; 9— тектонічні дислокації

крайовим прогином. Край платформи полого нахилений до прогину і ускладнений системою різноамплітудних тектонічних дислокацій, які примикають до регіонального скиду. Головною рисою геологічного розрізу є розповсюдження сульфатної товщі, представленої гіпсоангідритами потужністю 50-60м, яка підстилається обводненими вапняками або пісковиками і пісками, а покривається потужною товщею водотривких глин.

В підвалині розрізу залягають відкладення крейдяного віку, представлені пісковиками на глинистому цементі. На їх розмитій поверхні лежать піски барановського горизонту або літотамнієві вапняки потужністю біля 20м. Вони перекриті товщею гіпсоангидритів потужністю 40-60м. Ця товща простягається смугою шириною від 1-2 до 10-15км і обмежена зі сходу виходами на поверхню, де гіпси розчинені, і з заходу прогином, де вони фаціально заміщені вапняками або обрізаються скидами.

Четвертинні відкладення представлені на водорозділах делювіальними суглинками, в долинах рік — озерно-льодовиковими глинами і тонкозернистими пісками.

Внаслідок експлуатації родовища в геологічній будові району виникли значні зміни. В контурі кар'єру сірчана руда видалена, а на розкритій поверхні гіпсоангідритів укладено внутрішні відвали з неогенової глини потужністю до 60м. Частина неогенових глин заскладована у зовнішніх відвалах, в результаті чого четвертинні відкладення на території відвалів захоронені на глибину до 30м. Четвертинні відкладення з площі кар'єру переміщені у гідровідвал.

### Результати геофізичних досліджень.

Польові роботи по дослідженню зсувонебезпеки борту Яворівського сірчаного кар’єру виконувались електричними методами – мікроелектрозондуванням (МЕЗ) та імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ). Схему розташування профілів представлено при зображенні результативних матеріалів.

Особливість даної ділянки полягала в тому, що спочатку комплексна інтегрована інтерпретація була виконана за результатами якісного аналізу даних МЕЗ і ПІЕМПЗ. З появою матеріалів геофізичних робіт по об’єкту досліджень на кількісному рівні (відомості кількісної інтерпретації (МЕЗ) і геоелектричні розрізи по профілях МЕЗ), процедура комплексної інтегрованої інтерпретації була повторена з використанням кількісних параметрів інтерпретації МЕЗ – потужності можливого зсувного шару h та його електричного еквівалентного опору (екв, а також кута нахилу поверхні ковзання ( та коефіцієнта анізотропії (, обчисленого за даними ПІЕМПЗ. Отже, є підстави для порівняння і оцінки можливості експрес-прогнозу зсувонебезпеки за даними якісної інтерпретації МЕЗ та ПІЕМПЗ.

Криві МЕЗ в основному мають тип НКН: (1>(2<(3>(4<(5. Потужність потенційно зсувних порід визначають горизонти (1-(4. Горизонт (1 відповідає четвертинним (приповерхневим) утворенням. Горизонти (2-(4  входять у косівську свиту, яка в основному розцінюється як глиниста. Дослідженнями [218] доведено, що в типовому геолого-геофізичному розрізі приблизно в середній частині косівських глин присутній шар пісковику з підвищеним опором, у даному випадку (3. Тоді положення шару (4 буде контролювати потужність зсувної товщі, а його опір буде корелюватись з опором цієї товщі. У роботах [219, 220] доведена необхідність аналізу положення точки мінімуму кривої ВЕЗ, що відповідає косівській свиті, а також асимптотики кривих ВЕЗ. При визначенні нових пошукових на сірку критеріїв. Ідеї, закладені в [219, 220], поряд з нашими дослідженнями сірчаного басейну [201, 218], знайшли втілення при дослідженні зсувів. Тепер можна вважати обґрунтованим, що ордината точки, яка відповідає мінімуму позірного опору (АВ/2)min, та абсциса ((п)min, що відповідає "точці" опору (4, корелюються із зсувонебезпечністю, тому що (АВ/2)min характеризує потужність зсувної товщі, а ((п)min – її опір.

У методі ПІЕМПЗ антена орієнтувалась по профілю, тобто "по схилу" Іy, та перпендикулярно профілю, тобто "впоперек схилу"  Ix, а також визначався коефіцієнт анізотропії (.

Таким чином на стадії якісного аналізу геофізичних даних ефективними параметрами для комплексної інтегрованої інтерпретації (розрахунку функції комплексного показника) є параметри (АВ/2)min, ((п)min , (.

Попередній аналіз вихідних даних мінімальних значень позірного питомого опору ((n)min і величини (АВ/2)min виявив значну дисперсію спостережень, яка пов’язана з геоелектричними особливостями розрізу, а також із неконтрольованими похибками спостережень та інтерпретації. Для подальшої обробки даних і побудови регуляризованої сітки параметрів по полігону була виконана процедура згладжування вихідних даних.

Згладжування даних позірного електричного опору по профілях проводилось за способом рухомої смуги. Ширина смуги дорівнювала 5 точок спостережень. На рис. 6.29 представлені вихідні дані ((n)min та результати згладжування.

Згладжування вихідних даних величин (АВ/2)min по профілях (див. рис. 6.29) проводилось шляхом підбору оптимальних статистичних рівнянь, в основному поліноміального типу у функції порядкових номерів точок спостережень. За критерій підбору рівняння був вибраний мінімум значення середньоквадратичного відхилення між вихідними даними та даними згладжування.

По профілях 0-5 спостережень МЕЗ для згладжування даних (АВ/2)min використовувались такі рівняння:

профіль 0:		;

профіль 1:		;

профіль 2:		;

профіль 3:		;

профіль 4:		;

Рис. 6.29. Результати згладжування вихідних даних МЕЗ

профіль 5:		,

де Х – порядковий номер точки спостереження по профілю.

Суттєвого кореляційного зв’язку між даними спостережень та порядковими номерами точок спостережень не виявлено за винятком профілю №4, де кореляційне відношення дорівнювало 0.6. Визначення законів розподілу (АВ/2)min, ((n)min, а також ( показали відповідно таку підпорядкованість: нормальний, нормальний, логнормальний.

Карти згладжених параметрів МЕЗ та ПІЕМПЗ наведено на рис. 6.30.

Карта (АВ/2)min відповідає потужності зсувних порід. Західна частина планшету характеризується пониженими значеннями (АВ/2)min, що відповідає зменшенню потужності товщі Q-Nks за рахунок "зняття" четвертинних утворень та частково розмиву косівської свити. Аномалія в середній східній частині планшету підтверджена даними буріння. Тому аномальна зона підвищених значень (АВ/2)min  витягується з північного сходу в центр планшету і далі на південний схід.

Карта даних ((п)min як і карти інших методів, є слабо диференційованою. Тому навіть незначні аномалії (9Ом·м на фоні 12-14Ом·м) заслуговують на увагу, оскільки вони визначають зсувонебезпеку. Така аномалія витягується з південно-західного краю до центру планшета.

Межі кількості імпульсів в методі ПІЕМПЗ розцінювались як 1-6, але після статистичної обробки значно звузились за рахунок коректування ураганних значень. На перший погляд, ці карти малоінформативні. Проте, карта коефіцієнту анізотропії навіть при своїй незначній контрастності, візуально в певних своїх частинах досить непогано корелює з картами (АВ/2)min і ((п)min, що переконливо свідчить про її інформативність. Таким чином, ідея використання в кількісній комплексній інтерпретації параметрів (АВ/2)min, ((п)min та (  при аналізі окремих полів знайшла додаткове обґрунтування.

Первинною картою результатів комплексної інтегрованої інтерпретації є карта функції комплексного показника (рис. 6.31, а). Проаналізуємо цю карту щодо вірогідності наявних на ній аномалій.

Ординати точок мінімумів для кривих МЕЗ

Абсцис точок мінімумів кривих МЕЗ

Дані ПІЕМПЗ Іх

Дані ПІЕМПЗ Іy

Коефіцієнт анізотропії ( за даними ПІЕМПЗ

Умовні позначення

Рис. 6.30. Карти згладжених параметрів МЕЗ та ПІЕМПЗ

Параметри розрахунку:

1) ((п)min (МЕЗ); 2) (АВ/2)min (МЕЗ); 3) ( (ПІЕМПЗ)

а)

б)

Рис. 6.31. Карти функції комплексного показника (а) та критерію ймовірності зсувів (б)

Найбільш яскравою та вірогідною аномалією слід вважати аномалію з центром в координатах (400, 270). Аномалія витягується із заходу на схід. Саме вона повинна, на наш погляд, визначати утворення тріщин заколу та стінок відриву. Наявність аномалії підтверджена у всіх трьох ефективних фізичних параметрах, що прийняті до комплексної інтерпретації. Аномалія має тенденцію до витягування до південно-західного краю планшета, де вона підтверджена єдиною аномалією по (, підсиленою екстраполяцією. Тому вірогідність цієї частини аномалії низька. Витягування аномалії на північ підтверджено тільки в полі (АВ/2)min, тобто пояснюється збільшенням позірної потужності потенційно зсувного горизонту, знов таки підсиленим екстраполяцією. Тому ступінь вірогідності північно-східної аномалії ФКП також низька.

Карту ФКП трансформовано в карту критерію ймовірності зсувів 
(рис. 6.31, б).

Ця карта побудована в межах геофізичних досліджень. Основна аномалія критерію ймовірності зсувів обмежена по Х 300-700м, по Y 200-350м. Значення критерію ймовірності зсувів досягає 0.85, що, з досвіду аналогічних досліджень, свідчить про вірогідність аномалії та наявність реальної зсувонебезпеки, яка може проявитись в утворенні тріщин заколу, стінок відриву, сповзання масиву гірських порід. Простягання аномалії вздовж борта кар’єра є фізично обґрунтованим.

Аномалії в південно-західній і північно-східній частинах ділянки, по-перше, мають низький рівень імовірності (до 0.5), по-друге, зумовлені одним параметром, по-третє, є краєвими. Оцінка їх вірогідності за наявними матеріалами, на наш погляд, була б некоректною.

### Кількісний рівень комплексної інтегрованої інтерпретація.

Аналіз коефіцієнтів парної кореляції між параметрами, задіяними до інтерпретації (табл. 6.11), свідчить про те, що при розрахунках ФКП (екв і ( слід брати із знаком "мінус", а h i tg(  – із знаком "плюс". Це відповідає фізичним

Таблиця 6.11.
	Матриця коефіцієнтів парної кореляції регуляризованих даних по Яворівському сірчаному кар’єру

|  | ρекв | ( | h | tg( | ФКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρекв | 1 |  |  |  |  |
| ( | 0,337 | 1 |  |  |  |
| h | -0,178 | 0,149 | 1 |  |  |
| tg( | -0,314 | -0,004 | -0,010 | 1 |  |
| ФКП | -0,711 | -0,513 | 0,492 | 0,390 | 1 |

Вклад кожного параметра в ФКП, %

| ρекв |  | h | tg | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,8 | 24,4 | 23,4 | 18,5 | 100 |

Матриця парних залежностей між вхідними параметрами

уявленням про зв'язок  зазначених параметрів зі зсувонебезпекою. Невеликі значення коефіцієнтів кореляції та невиразність кореляційних полів при фізично змістовних знаках ефективних параметрів свідчить про правильний шлях комплексної інтерпретації. Карти ефективних параметрів (екв, (, h, tg( наведено на рис. 6.32.

На рис. 6.33 наведені карта ФКП та відповідна їй карта критерію ймовірності зсувів.

Еквівалентний опір (екв

Коефіцієнт анізотропії ( за даними ПІЕМПЗ

Потужності зсувних порід h

Тангенс кутів нахилу поверхні ковзання tg(

Умовні позначення

Рис. 6.32. Карти ефективних параметрів

Параметри розрахунку:

1) (екв .(МЕЗ); 2) h (МЕЗ); 3) ( (ПІЕМПЗ); 4) tg(

а)

б)

Рис. 6.33. Карти функції комплексного показника (а) та критерію ймовірності зсувів (б)

Розподіл аномалій на цих картах є логічним. Мається на увазі тенденція зосередження додатніх аномалій ФКП та критерію ймовірності зсувів в південній частині ділянки, тобто в частині, наближеній до кар’єру. Найбільші аномалії із значною ймовірністю, що перевищує 0.6 (а подекуди і 0.9), знаходяться на південному заході, південному сході, а також на півдні планшета. Всі ці аномалії витягуються в одну смугу, вздовж якої можливе утворення тріщин та подальших стінок відриву. Порівняння рис. 6.33, б з рис. 6.31, б (карта критерію ймовірності зсувів за даними якісної геофізичної інтерпретації) показує їх ідентичність у структурі розташування аномалій. Це свідчить про вірогідність експрес – інтерпретації на початковій стадії проведення досліджень зсувонебезпеки.

Останнє питання – це оцінка інформативності параметрів згідно з їх "внеском" в ФКП. Така оцінка виконана, згідно з нею параметри по інформативності розташовані так:

- (екв – 33,8 %;

( – 24,4 %;

h – 23,4 %;

tg( – 18,5 %.

## Оцінка зсувонебезпеки в умовах наявності промислових об’єктів і дорожних споруд

У даному підрозділі розглянемо особливості оцінки зсувонебезпеки на ділянках геофізичних досліджень, що знаходяться в трьох районах Чернівецької області: ділянка Червона Діброва – в Глибовицькому, Кам’яна – в Сторожинецькому, Біла – в Кіцманському районі (рис. 6.34).

Усі зсуви, які розглядались у попередніх підрозділах у Карпатах, відносяться до зсувів течії, були пов’язані з алювіальними утвореннями і сягали порівняно незначних глибин – перші метри. Відмінностями зсувів, які досліджувались в Покутсько-Буковинських Карпатах, є те, що вони мають

Умовні позначення:

– ділянки геофізичних робіт: 1 – Червона Діброва; 2 – Кам'яна; 3 – Біла

Рис. 6.34. Оглядова карта ділянок геофізичних досліджень

елементи зсувів як течії, так і зрушення або ковзання і сягають глибин у 25-30м. при цьому вони мають до двох поверхонь ковзання. Зсуви зрушення та ковзання, звичайно є у Прикарпатті та Закарпатті, проте досвіду дослідження останніх геофізичними методами немає.

### Геоморфологічна та геологічна характеристика ділянок.

Ділянка Червона Діброва.

Ділянка розташована в межах села Червона Діброва Глибоцького району Чернівецької області на правому і лівому схилах долини р. Дерелуй. Досліджуваний зсув простягається на віддаль 800м при довжині від верхньої частини схилу до його підошви біля 1000м. Цей зсув є типовим для рельєфу Прут-Сіретського міжріччя, що характеризується широким розвитком з коефіцієнтом ураження території до 0.8 (рис. 6.35).

Катастрофічна активізація зсуву сталася 10-14 квітня 1979p., яка привела до руйнування чи пошкодження 60 житлових будинків, зносу 500м залізничного полотна дороги Чернівці-Бухарест, виводу з ладу ЛЕП. Активізація зсувів цієї групи обумовлена постійним підрізанням основи схилів притоків р. Прут, а також сезонними переходами порід делювіального чохла з твердого у в'язкоподібний стан. По механізму процесу вони відносяться до зсувів, які займають проміжне місце між зсувами течії і зсувами ковзання: зміщується як делювіальний чохол (міжсезонні пластичні зміщення у весняний період), так і корінні породи – при утворенні крупних блоків з розвитком розривних деформацій. Активізація в багатолітньому режимі описується 5-річним циклом, в річному режимі – у весняний період, із захопленням корінних порід – періодичність 50-60 років, Одна з основних закономірностей зсувного процесу в межах даної території є площова ураженість схилів з безперервним переходом з фази тимчасової стабілізації у фазу катастрофічної активізації (5–7 років) [221].

У межах ділянки Червона Діброва виділяється три типи рельєфу [221, 222]:

Рис. 6.35. Геологічна карта. Ділянка Червона Діброва

зсувний рельєф з морфологічними елементами періодичної активізації зсуву (ступені просідання, горби випирання, опливини, тріщини заколу, тріщини розтягу, здвигу, стиску);

зсувний рельєф, переформований в результаті планувальних та інших робіт, що зберіг елементи зсувного схилу (зсувні тераси, западини та ін.);

зсувний рельєф, переформований в результаті планувальних робіт, який не зберіг морфологічні елементи зсувного рельєфу (згладжена нижня частина схилу).

Максимальна потужність зсувних мас – до 17м.

Перед геофізичними роботами на даній ділянці ставилось завдання: вияснити стан зсувної ділянки і вплив розвитку зсувних процесів на експлуатацію залізниці Чернівці-Бухарест.

Розміри ділянки досліджень 1150×700м.

Ділянка Біла.

Розташована в межах села Біла Кіцманського району на західній окраїні 
м. Чернівці.

Ділянка Біла відноситься до групи зсувних ділянок правого схилу долини 
р. Прут. Розвиток їх пов'язано із залученням у зсувні деформації терасового комплексу і корінних порід міоценового віку. За генезисом переважають зсуви зрушення. Зсувна ділянка простягається на відстань біля 1600м при довжині від стінки відриву до підошви 500м. Формування зсувів проходить у результаті деформації високих терас р. Прут. За геологічними даними потужність зсувних мас міняється від 15-20м в верхній і середній частині схилу до 10-12м в його нижній частині. Крутизна схилу змінюється від 17–18° до 12–14° (рис. 6.36).

Активна частина зсувного схилу захоплює південно-східну окраїну с. Біла. Катастрофічна активізація зсуву, яка сталася 12–14 квітня 1979р., призвела до руйнування чи пошкодження 40 житлових будинків, вивела з ладу лінію електропередач, деформувала гілку міського водогону, по якому постачається вода з р. Дністер.

Рис. 6.36. Геологічна карта. Ділянка Біла

Періоди активізації зсувів здвигу контролюються тривалим режимом уволоження схилу (1975-1979pp.), на протязі якого він знаходиться у відносно стійкому стані. Катастрофічна активізація наступає після короткотривалого аномального зволоження. Геологічний розріз зсувного схилу представлений однорідною піщано-глинистою товщею міоценового віку (верхній тортон), що підтверджується результатами мікрофауністичних досліджень [222, 223].

Динаміка зсувного процесу на ділянці Біла характеризується визначеною довготривалою циклічністю. Повний цикл зміщень до теперішнього часу невідомий. Режимними спостереженнями охоплений тільки період з 1966 по 1986рр., який має одну стадію катастрофічної активізації (квітень 1979р.). За результатами режимних спостережень, максимальне зміщення відзначалось у прибровній частині  схилу (до 6.0м/добу). Нижче в межах цього ж блоку амплітуда зміщення зменшується до 1.6м/добу, що вказує на його обертове зусилля. Річні швидкості зміщення зсувних порід практично постійні та після періоду катастрофічної активізації не перевищують 0.5–1.0м/рік. Об'єм зміщених порід на ділянці Біла при активізації зсуву в квітні 1979р. склав біля 7.2млн.м3 [222, 224].

Перед роботами ставилось завдання: вияснити стан зсуву на ділянці Біла і вплив розвитку зсувних процесів на експлуатацію магістрального водогону до
м. Чернівці. Розміри ділянки досліджень 1000×560м.

Ділянка Кам'яна.

Ділянка Кам'яна розташована в межах однойменного села на південний-захід від м. Чернівці по автомобільній дорозі Чернівці-Сторожинець (рис. 6.39). Опису даної ділянки в опублікованих і фондових джерелах немає, оскільки спеціальних інженерно-геологічних робіт з метою вивчення зсувів тут не проводилося. Виходячи з аналізу геоморфологічної карти району, можна зробити висновок, що особливості рельєфу тут аналогічні ділянці Червона Діброва. Розміри ділянки досліджень 1300×700м.

Перед роботами стояло завдання: вияснити вплив розвитку зсувних процесів на експлуатацію автомобільної дороги.

Рис. 6.37. Геологічна карта. Ділянка Кам’яна

Зсувний розріз ділянок досліджень

Специфічною особливістю ділянок досліджень Кам’яна, Біла, Червона Діброва є розташування їх в межах Передкарпатського крайового прогину. Згідно з класифікацією Рудька Г.І., для території прогину в басейні р. Прут характерні наступні генетичні типи зсувів (цитуємо по [223]).

- Зсуви зрушення, які розвинуті в межах схилів р. Прут. Зсуви зрушення відносяться до глибинних зсувів з потужністю зміщуючих відкладів більше 20м. Механізм зсувних деформацій характеризується зміщенням крупних блоків порід при перевазі штовхаючих зусиль, з розвитком деформації зверху вниз. До цього типу відноситься зсув Біла.

- Зсуви, які займають за генезисом проміжне положення між зсувами течії та зсувами ковзання. Даний генетичний тип розвинутий в межах схилів долин правих притоків р. Прут. За механізмом ці зсуви розглядаються як зсуви течії (щорічний прояв зсувного процесу з п'ятирічною ритмічністю аномальної активізації зсувів течії). Глибина охоплення зсувних накопичень при розвитку зсувів течії не більше 5-6м. У зсувні зрушення втягуються делювіальні відклади. При аномально високому зволоженні та довгостроковій акумуляції вологи (25 років) відбуваються блокові зміщення із розривом суцільності порід при глибині захвату зсувних накопичень до 15-17м. При цьому в зсувні деформації втягуються алювіальні відклади та корінні породи міоценового віку. До цього типу відносять зсув Червона Діброва.

- Тип зсуву Кам’яна в літературі не визначений.

За геофізичними даними на зсувах Біла та Червона Діброва спостерігаються два типи зсувів: зсуви із зволоженням порід до невеликих глибин – це зсуви течії, та зсуви із захопленням порід до значних глибин – це блокові зсуви зрушення для Білої і зсуви ковзання для Червоної Діброви. Відповідно відмічаються дві поверхні ковзання – на глибинах 3-7м для зсувів течії та 10-25м – для блокових зсувів та зсувів ковзання. Для зсуву Кам’яна відмічається одна поверхня ковзання – на глибинах 10-25м. Ймовірно, що на Кам’яній ми маємо справу із зсувом ковзання.

Усі названі зсуви на рівні 1-го порядку є консеквентними, на рівні 2-го порядку спостерігається тенденція асеквентності – йдеться про другу (глибинну) границю ковзання.

З геологічного опису зсувних ділянок випливає, що всім ділянкам притаманна приблизно однакова літолого-стратиграфічна характеристика верхньої частини розрізу. Самим верхнім горизонтом корінних порід, покрівля яких відмічається на глибині 7-10м, є неогенові верхнього тортону (N1t2) голубувато-сірі аргілітоподібні глини.

Фаціальні зміни, що пов’язуються з процесами вивітрювання цих глин, сягають глибини приблизно 5-15м від їх покрівлі. Вище по розрізу залягають четвертинні жовтого або жовтувато-сірого кольору глини пластичні або комкуваті. На цих так званих "жовтих глинах" лежать алювіально-делювіальні суглинки із включенням глинистих прошарків, подекуди галечника з пісчаним і супісчаним заповнювачем. Слід відмітити наявність окремих лінз пісків в припокрівельній частині неогенових (голубих) глин (серед жовтих або голубих глин). Перша поверхня ковзання для зсувів течії спостерігається в жовтих глинах або по їх покрівлі (Біла, Червона Діброва). Друга поверхня ковзання для зсувів зрушення (Біла) та зсувів ковзання (Червона Діброва, Кам’яна) відмічається в неогенових глинах і проходить по покрівлі глин, що не захоплені вивітрюванням або у тілах окремих лінз пісків (у самих лінзах, по їх покрівлі або підошві). Значну роль лінз пісків в стимуляції зсувних процесів відмітив професор Рудько Г.І. при обговоренні даних досліджень.

Наведений огляд є обов’язковим, на наш погляд, для розуміння механізму зсувних процесів як такий, що визначає напрямок подальших досліджень, тобто напрямок пошуку факторів (параметрів), які несуть інформацію про зсувонебезпеку. Крім того, остаточно вирішено, що для ділянки Кам’яна слід картувати одну поверхню ковзання, а для ділянок Біла та Червона Діброва – дві поверхні.

### Результати геофізичних досліджень.

#### Методика польових робіт.

Польові роботи на даних ділянках досліджень виконувались наступними методами: ВЕЗ, ПІЕМПЗ та ПЕП. Також були пробурені параметричні свердловини.

Роботи методом ВЕЗ виконані на ділянках Червона Діброва і Кам'яна з густиною точок спостереження 50×50м, на ділянці Біла – 40×40м. Максимальні величини АВ=100м (59%) і АВ=300м (41%) із згущеними розносами живильної та приймальної ліній.

Крім того, на кожній ділянці виконані кругові (4-х азимутальні) і хрестові зондування (3.4% від загального обсягу фіз.точок).

За допомогою методу ПІЕМПЗ вирішувалась задача вивчення стану зсувонебезпечних об'єктів і визначення контурів можливих зсувів. Для цього на кожній ділянці відроблялася мережа пунктів спостереження з густиною 50×10м. На ділянці Біла густина точок спостереження 40×10м. Одне фізичне спостереження – це 10-кратне вимірювання ПІЕМПЗ в широкій смузі частот 2-50кГц при трьох положеннях приймальної антени (X, У, Z) одночасно. Вимірювання інтенсивності поля проводились приладом РХІНДС-ПМ в умовах ІV категорії трудності. Часовий інтервал вимірювання між точками становив 1-2хв. Синхронно з вимірюваннями інтенсивності ПІЕМПЗ на профілях, другим приладом на контрольному пункті вимірювались варіації ПІЕМПЗ. Контрольний пункт (КП) вибирався на кожній ділянці робіт у нормальному полі. Вимірювання на КП використовувались при обробці даних для відсіювання аномалій ПІЕПМЗ, не зв’язаних з деформаціями порід.

Спостереження методом ПЕП виконані на всіх ділянках по тих самих профілях, що і спостереження ПІЕМПЗ, тільки з кроком 20м. Роботи виконувалися способом потенціалу з повторним вимірюванням  на кожній п'ятій точці кожного профілю. Профілі ув’язувались між собою по магістралі, яка перетинала їх в точках з нульовим потенціалом.

Параметричні свердловини на ділянках робіт використовувалися для параметричних ВЕЗ.

Буріння виконувалося буровою установкою УРБ-2.5А діаметром 132мм у породах ІI-ІV категорій з частковим відбором керну. Всього пробурено 10 свердловин глибиною 25м, в тому числі на ділянках: Червона Діброва – 4 свердловини, Біла – 4 свердловини, Кам'яна – 2 свердловини.

Поскільки геофізичні умови ділянок схожі, далі надаються матеріали тільки для ділянки Біла.

#### Картування поверхонь ковзання методом електричних зондувань.

Робота з фактичними матеріалами для кожної ділянки починалась з побудови серії електричних розрізів за даними ВЕЗ по профілях досліджень. Для приклада ці розрізи зображені на рис. 6.38, 6.39 для центральних профілів  ділянки Біла. В результаті аналізу розрізів вирішуються дві основні задачі: 1) виконано картування поверхонь ковзання зсувів, базуючись на диференціації розрізу за електричним опором; 2) виявлені або підтверджені тріщини заколу (стінок відриву) в межах старих зсувів.

Для вирішення названих задач для кожного профілю побудовано по три розрізи.

Перший розріз дає інформацію про поведінку денної поверхні, розташування точок ВЕЗ на профілі, позірний електричний опір для кожного напіврозносу АВ/2, напрямок досліджень в глибину (зондувань). Відомо з теорії ВЕЗ, що напрямок зондувань є перпендикулярним до денної поверхні. Це враховано при побудовах. Таке зображення результатів є принципово новим і вірним, оскільки дозволяє частково врахувати рельєф денної поверхні при геологічній інтерпретації.

Другій розріз – це загальновідомий в електророзвідці розріз позірного опору (п.

Третій – це геоелектричний розріз, який є зручним для використання як

Рис. 6.38. Розріз позірного опору. Профіль №7

Рис. 6.39. Геоелектричний розріз. Профіль №7

робочий матеріал. Всі елементи інтерпретації відображені на розрізах, а саме: на розрізи ρп винесено тріщини заколу, а на геоелектричні розрізи винесено границі, що відповідають поверхням ковзання та перенесено з розрізу ρn тріщини заколу.

Ідея відновлення тріщин заколу полягала в наступному: 1) вони повинні узгоджуватись з рельєфом (ми використовували як робочі матеріали карти рельєфу масштабу 1:1000 та 1:2000 з кроком ізоліній рельєфу 1м; 2) вони повинні узгоджуватись з електричним опором гірських порід. Оскільки ми маємо справу з асеквентно-консеквентними зсувами, то положення тріщин заколу (стінки відриву) для кожного зсувного блоку 2-го порядку повинно тяжіти до місць підвищеної крутизни схилу або їх підніжжя, тобто до місць згущення ізоліній рельєфу. Іншими словами, основні тріщини заколу (стінки відриву) повинні знаходитись між зсувними терасами. Це – тенденція, а не суворе правило.

Тріщини заколу, про які йдеться, часто є залікованими (якщо вони утворились під час давніх зсувів), і тоді вони далеко не завжди візуально спостерігаються. Не будуть спостерігатись і нові тріщини, якщо вони не виведені на поверхню. Проте утворення будь-яких тріщин супроводжуються утворенням вздовж них зон подрібнення, зон підвищеної мікротріщинуватості та пористості внаслідок втрати седиментаційного системного нашарування. Тому ці зони обов’язково повинні визначатись пониженим електричним опором. Найкращим чином вони відмічаються на розрізах позірного опору. Слід відмітити, що пониженим опором можуть також відмічатись і окремі тріщини, які утворюються в межах зсувного тіла. Відмінність окремих тріщин від тріщин заколу (стінок відриву) полягає в їх положенні відносно рельєфу, а також у кореляції по обмеженій кількості профілів ВЕЗ.

Перша поверхня ковзання (ділянки Біла, Червона Діброва), як визначалось, залягає в основному на глибині 3-7м і відповідає покрівлі або підошві жовтих глин або знаходиться в самих жовтих глинах. Підошва жовтих глин – це звичайно покрівля неогенових глин, іноді покрівля лінз пісків. Тому ця границя в опорі добре відбивається: в більшості випадків породи з більшим опором лежать на породах з меншим опором. Буває навпаки. Очевидно, в залежності від пористості та зволоженості співвідношення електричних опорів четвертинних і неогенових глин може бути як більше, так і менше одиниці. Про піски мова не йде – їх опір завжди більше опору глин. Факт полягає в тому, що ця границя є, а її положення відповідає фактичним даним про зсуви течії.

Друга поверхня ковзання залягає в основному на глибині 10-25м і відповідає або підошві еродованих неогенових глин (покрівлі неогенових глин), або покрівлі чи підошві лінз пісків. Тому тут також немає одностайності в співвідношенні електричних опорів порід вище і нижче поверхні ковзання. Зрідка поверхня ковзання в опорах не відмічається. Цікава наступна закономірність: там, де за візуальними спостереженнями немає сумнівів стосовно наявності зсуву, відношення опорів порід, що залягають вище і нижче поверхні ковзання, зсувається в середньому у бік значень, менших за одиницю. Це відношення ми назвали коефіцієнтом інверсії опорів і розглядали його в подальшому як один з можливих прогнозних параметрів зсувонебезпеки.

#### Стисла характеристика геолого-геофізичних параметрів, що задіяні до комплексної інтегрованої інтерпретації.

За результатами проведених геолого-геофізичних робіт на досліджуваних ділянках побудовано карти розподілу вихідних та ефективних параметрів. Для ділянки Біла це рис. 6.40, 6.41.

Для виділення з масиву вихідних параметрів тих, які можуть розглядатись в якості ефективних, складені матриці коефіцієнтів парної кореляції вихідних параметрів для кожної ділянки (табл. 6.12-6.14). В матрицях поки що не слід звертати увагу на параметр ФКП – він буде проаналізований пізніше. Проаналізуємо одержані ефективні параметри.

Для вибору "найкращої кутової функції" слід розглянути їх кореляцію з параметром, який без сумніву знаходиться у функціональному чи емпіричному зв’язку із зсувонебезпекою. Такий параметр відомий – це комплексний параметр  – сумарна повздовжня електрична провідність порід, що залягають вище

Рис. 6.40. Карти вихідних параметрів

Продовження рис. 6.40

Рис. 6.41. Карти ефективних параметрів

Таблиця 6.12.
	Матриця коефіцієнтів парної кореляції для вихідних ефективних параметрів та ФКП. Ділянка Червона Діброва

|  | ФКП | U1 | U2 | ¦(Uзал1¦ | ¦(Uзал2¦ | Jx1 | Jу1 | (1 | Jx2 | Jу2 | (2 | tg(1 | tg(2 | h1 | h2 | (екв1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКП | 1.00 | -0.13 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | -0.19 | -0.11 | 0.02 | -0.13 | 0.01 | -0.13 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | -0.54 |
| U1 | -0.13 | 1.00 | -0.05 | 0.10 | 0.06 | -0.12 | 0.09 | -0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| U2 | -0.02 | -0.05 | 1.00 | -0.07 | -0.19 | 0.07 | -0.17 | 0.21 | -0.12 | -0.01 | -0.12 | -0.18 | -0.15 | -0.15 | -0.04 | -0.09 |
| ¦(Uзал1¦ | -0.07 | 0.10 | -0.07 | 1.00 | 0.03 | 0.12 | -0.04 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.06 |
| ¦(Uзал2¦ | 0.02 | 0.06 | -0.19 | 0.03 | 1.00 | 0.02 | -0.06 | 0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.14 | 0.04 | -0.07 |
| Jx1 | -0.19 | -0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 1.00 | -0.34 | 0.41 | 0.03 | -0.20 | 0.04 | -0.13 | -0.11 | -0.14 | -0.03 | -0.09 |
| Jу1 | -0.11 | 0.09 | -0.17 | -0.04 | -0.06 | -0.34 | 1.00 | -0.90 | 0.28 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.13 | -0.09 | 0.24 |
| (1 | 0.02 | -0.11 | 0.21 | -0.01 | 0.08 | 0.41 | -0.90 | 1.00 | -0.26 | -0.17 | -0.26 | -0.31 | -0.27 | -0.12 | 0.08 | -0.22 |
| Jx2 | -0.13 | 0.03 | -0.12 | 0.05 | -0.07 | 0.03 | 0.28 | -0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.99 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | -0.05 | 0.02 |
| Jу2 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.20 | 0.17 | -0.17 | 0.28 | 1.00 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | -0.01 | 0.16 |
| (2 | -0.13 | 0.03 | -0.12 | 0.05 | -0.07 | 0.04 | 0.27 | -0.26 | 0.99 | 0.18 | 1.00 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | -0.05 | 0.00 |
| tg(1 | 0.33 | 0.02 | -0.18 | -0.01 | -0.03 | -0.13 | 0.29 | -0.31 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 1.00 | 0.64 | 0.11 | -0.04 | 0.01 |
| tg(2 | 0.27 | 0.05 | -0.15 | -0.01 | -0.04 | -0.11 | 0.25 | -0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.64 | 1.00 | 0.02 | -0.06 | 0.06 |
| h1 | 0.38 | 0.09 | -0.15 | 0.07 | 0.14 | -0.14 | 0.13 | -0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 1.00 | 0.32 | -0.36 |
| h2 | 0.38 | 0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.03 | -0.09 | 0.08 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | 0.32 | 1.00 | -0.12 |
| (екв1 | -0.54 | 0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | 0.24 | -0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.36 | -0.12 | 1.00 |
| (екв2 | -0.55 | 0.14 | -0.17 | -0.04 | -0.08 | -0.14 | 0.46 | -0.40 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 0.26 | 0.08 | -0.21 | 0.33 |
| (в1 | -0.55 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.01 | 0.26 | -0.22 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | -0.29 | -0.06 | 0.88 |
| (в2 | -0.52 | 0.10 | -0.18 | -0.05 | -0.02 | -0.17 | 0.43 | -0.38 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.04 | -0.25 | 0.23 |
| (н1 | -0.52 | 0.10 | -0.16 | -0.05 | -0.03 | -0.18 | 0.48 | -0.41 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.25 | 0.05 | -0.23 | 0.24 |
| (н2 | -0.42 | 0.02 | -0.15 | -0.06 | -0.10 | -0.05 | 0.43 | -0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | -0.02 | -0.23 | 0.33 |
| Kінв1 | -0.27 | -0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | -0.09 | 0.08 | -0.10 | -0.15 | -0.10 | -0.32 | 0.11 | 0.71 |
| Kінв2 | -0.34 | 0.14 | -0.14 | 0.03 | 0.07 | -0.08 | 0.18 | -0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -0.10 | 0.00 |
| (100 | -0.50 | 0.09 | -0.21 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.41 | -0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | -0.17 | 0.26 |
| (50 | -0.57 | 0.10 | -0.21 | -0.05 | -0.09 | -0.08 | 0.53 | -0.45 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | -0.23 | 0.33 |
| (15 | -0.56 | 0.10 | -0.20 | -0.06 | -0.07 | -0.12 | 0.54 | -0.46 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.29 | 0.05 | -0.22 | 0.31 |
| K1 | 0.58 | 0.06 | -0.06 | 0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.10 | -0.06 | 0.11 | 0.44 | 0.26 | 0.60 | 0.17 | -0.47 |
| K2 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.15 | 0.08 | -0.03 | -0.08 | -0.02 | 0.29 | 0.60 | 0.08 | 0.39 | -0.19 |
| S(1 | 0.48 | 0.07 | -0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | -0.09 | 0.08 | 0.02 | -0.11 | 0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.70 | 0.20 | -0.56 |
| S(2 | 0.49 | -0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | -0.42 | 0.39 | -0.15 | -0.18 | -0.14 | -0.30 | -0.31 | 0.13 | 0.60 | -0.31 |
| tg( | 0.33 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.32 | -0.34 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.82 | 0.64 | 0.10 | -0.07 | 0.01 |
| ( | 0.33 | 0.00 | -0.17 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.32 | -0.34 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.82 | 0.64 | 0.10 | -0.07 | 0.01 |
| f(() | 0.27 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | 0.31 | -0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.71 | 0.60 | 0.08 | -0.08 | 0.06 |

Продовження табл. 6.12

|  | (в1 | (в2 | (н1 | (н2 | Kінв1 | Kінв2 | (100 | (50 | (15 | K1 | K2 | S(1 | S(2 | tg( | ( | f(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКП | -0.55 | -0.52 | -0.52 | -0.42 | -0.27 | -0.34 | -0.50 | -0.57 | -0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.48 | 0.49 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
| U1 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | -0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| U2 | -0.07 | -0.18 | -0.16 | -0.15 | 0.04 | -0.14 | -0.21 | -0.21 | -0.20 | -0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.08 |
| ¦(Uзал1¦ | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| ¦(Uзал2¦ | -0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.10 | -0.07 | 0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| Jx1 | -0.01 | -0.17 | -0.18 | -0.05 | 0.08 | -0.08 | 0.02 | -0.08 | -0.12 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.14 |
| Jу1 | 0.26 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.00 | 0.18 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | 0.00 | -0.15 | -0.09 | -0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| (1 | -0.22 | -0.38 | -0.41 | -0.35 | 0.03 | -0.18 | -0.35 | -0.45 | -0.46 | -0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.39 | -0.34 | -0.34 | -0.27 |
| Jx2 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | -0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | -0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| Jу2 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | -0.06 | -0.08 | -0.11 | -0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| (2 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | -0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | -0.02 | 0.03 | -0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| tg(1 | 0.03 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | -0.15 | 0.08 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.29 | -0.03 | -0.30 | 0.82 | 0.82 | 0.71 |
| tg(2 | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | -0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.60 | -0.05 | -0.31 | 0.64 | 0.64 | 0.60 |
| h1 | -0.29 | 0.04 | 0.05 | -0.02 | -0.32 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.60 | 0.08 | 0.70 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| h2 | -0.06 | -0.25 | -0.23 | -0.23 | 0.11 | -0.10 | -0.17 | -0.23 | -0.22 | 0.17 | 0.39 | 0.20 | 0.60 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| (екв1 | 0.88 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.71 | 0.00 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | -0.47 | -0.19 | -0.56 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| (екв2 | 0.35 | 0.84 | 0.86 | 0.49 | -0.15 | 0.56 | 0.65 | 0.82 | 0.86 | -0.07 | -0.38 | -0.18 | -0.71 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| (в1 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.75 | 0.02 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | -0.40 | -0.17 | -0.48 | -0.30 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| (в2 | 0.25 | 1.00 | 0.92 | 0.46 | -0.22 | 0.72 | 0.59 | 0.78 | 0.84 | -0.01 | -0.32 | -0.12 | -0.64 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| (н1 | 0.26 | 0.92 | 1.00 | 0.47 | -0.24 | 0.64 | 0.59 | 0.78 | 0.85 | -0.01 | -0.34 | -0.12 | -0.66 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| (н2 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.08 | -0.11 | 0.65 | 0.76 | 0.63 | -0.09 | -0.21 | -0.20 | -0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| Kінв1 | 0.75 | -0.22 | -0.24 | 0.08 | 1.00 | -0.27 | 0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.44 | 0.04 | -0.46 | 0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.08 |
| Kінв2 | 0.02 | 0.72 | 0.64 | -0.11 | -0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.52 | 0.06 | -0.21 | 0.05 | -0.40 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| (100 | 0.33 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.01 | 0.28 | 1.00 | 0.81 | 0.71 | -0.07 | -0.28 | -0.19 | -0.54 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| (50 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | -0.04 | 0.36 | 0.81 | 1.00 | 0.94 | -0.09 | -0.32 | -0.23 | -0.66 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| (15 | 0.41 | 0.84 | 0.85 | 0.63 | -0.09 | 0.52 | 0.71 | 0.94 | 1.00 | -0.06 | -0.33 | -0.20 | -0.70 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| K1 | -0.40 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.44 | 0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.80 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |
| K2 | -0.17 | -0.32 | -0.34 | -0.21 | 0.04 | -0.21 | -0.28 | -0.32 | -0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.18 | 0.50 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| S(1 | -0.48 | -0.12 | -0.12 | -0.20 | -0.46 | 0.05 | -0.19 | -0.23 | -0.20 | 0.80 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| S(2 | -0.30 | -0.64 | -0.66 | -0.41 | 0.17 | -0.40 | -0.54 | -0.66 | -0.70 | 0.12 | 0.50 | 0.27 | 1.00 | -0.35 | -0.35 | -0.32 |
| tg( | 0.04 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | -0.16 | 0.09 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | -0.02 | -0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| ( | 0.04 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | -0.16 | 0.09 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | -0.02 | -0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
| f(() | 0.09 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.20 | -0.05 | -0.32 | 0.84 | 0.83 | 1.00 |

Примітка. Продовження таблиці передбачає її нарощування вправо.

Таблиця 6.13.
	Матриця коефіцієнтів парної кореляції для вихідних ефективних параметрів та ФКП. Ділянка Біла

|  | ФКП | U1 | U2 | ¦(Uзал1¦ | ¦(Uзал2¦ | Jx2 | Jу2 | (2 | tg(1 | tg(2 | h1 | h2 | (екв1 | (екв2 | (в1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКП | 1.00 | 0.05 | 0.06 | -0.08 | -0.06 | -0.25 | 0.01 | -0.26 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | -0.64 | -0.80 | -0.60 |
| U1 | 0.05 | 1.00 | -0.62 | -0.25 | -0.32 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.10 | -0.09 |
| U2 | 0.06 | -0.62 | 1.00 | 0.13 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
| ¦(Uзал1¦ | -0.08 | -0.25 | 0.13 | 1.00 | 0.29 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.10 | -0.12 | 0.03 | -0.06 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
| ¦(Uзал2¦ | -0.06 | -0.32 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | -0.10 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | 0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| Jx2 | -0.25 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.10 | 1.00 | 0.35 | 0.99 | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| Jу2 | 0.01 | -0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| (2 | -0.26 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.99 | 0.19 | 1.00 | -0.04 | -0.04 | -0.16 | -0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| tg(1 | 0.58 | 0.14 | -0.04 | -0.10 | -0.11 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | 1.00 | 0.82 | 0.19 | 0.17 | -0.08 | -0.33 | -0.06 |
| tg(2 | 0.51 | 0.08 | 0.04 | -0.12 | -0.13 | -0.03 | 0.05 | -0.04 | 0.82 | 1.00 | 0.12 | 0.16 | -0.07 | -0.26 | -0.05 |
| h1 | 0.51 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | -0.16 | -0.01 | -0.16 | 0.19 | 0.12 | 1.00 | 0.52 | -0.37 | -0.28 | -0.17 |
| h2 | 0.48 | -0.03 | 0.24 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | 0.03 | -0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.52 | 1.00 | -0.29 | -0.34 | -0.22 |
| (екв1 | -0.64 | -0.08 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.37 | -0.29 | 1.00 | 0.58 | 0.76 |
| (екв2 | -0.80 | -0.10 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | -0.33 | -0.26 | -0.28 | -0.34 | 0.58 | 1.00 | 0.54 |
| (в1 | -0.60 | -0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.17 | -0.22 | 0.76 | 0.54 | 1.00 |
| (в2 | -0.69 | 0.03 | -0.12 | -0.05 | -0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | -0.27 | -0.19 | -0.26 | -0.26 | 0.35 | 0.82 | 0.29 |
| (н1 | -0.68 | 0.04 | -0.13 | -0.04 | -0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | -0.26 | -0.20 | -0.26 | -0.27 | 0.35 | 0.78 | 0.29 |
| (н2 | -0.07 | 0.24 | -0.07 | -0.20 | -0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | -0.04 | 0.21 |
| Kінв1 | -0.18 | -0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 0.66 |
| Kінв1 | -0.66 | -0.19 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | -0.36 | -0.28 | -0.30 | -0.29 | 0.39 | 0.73 | 0.36 |
| (100 | -0.27 | 0.41 | -0.23 | -0.26 | -0.34 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | -0.07 | 0.02 | 0.20 | 0.28 | 0.22 |
| (50 | -0.76 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | -0.23 | -0.17 | -0.25 | -0.28 | 0.59 | 0.91 | 0.60 |
| (15 | -0.73 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.21 | -0.17 | -0.24 | -0.29 | 0.76 | 0.83 | 0.73 |
| K1 | 0.67 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | -0.13 | -0.03 | -0.13 | 0.49 | 0.35 | 0.63 | 0.38 | -0.48 | -0.32 | -0.36 |
| K2 | 0.56 | -0.14 | 0.29 | 0.09 | 0.14 | -0.10 | -0.01 | -0.10 | 0.46 | 0.56 | 0.25 | 0.40 | -0.17 | -0.38 | -0.11 |
| S(1 | 0.54 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | -0.12 | -0.03 | -0.12 | 0.03 | -0.03 | 0.66 | 0.37 | -0.57 | -0.34 | -0.43 |
| S(2 | 0.51 | -0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | -0.10 | -0.03 | -0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.28 | 0.44 | -0.28 | -0.49 | -0.23 |
| tg( | 0.61 | 0.17 | -0.04 | -0.14 | -0.17 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.87 | 0.78 | 0.22 | 0.16 | -0.15 | -0.37 | -0.12 |
| ( | 0.62 | 0.17 | -0.04 | -0.14 | -0.17 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.87 | 0.78 | 0.22 | 0.17 | -0.17 | -0.39 | -0.13 |
| f(() | 0.45 | 0.14 | 0.00 | -0.12 | -0.21 | -0.05 | 0.02 | -0.05 | 0.73 | 0.67 | 0.17 | 0.13 | -0.05 | -0.16 | -0.03 |

Продовження табл. 6.13.

|  | (в2 | (н1 | (н2 | Kінв1 | Kінв2 | (100 | (50 | (15 | K1 | K2 | S(1 | S(2 | tg( | ( | f(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФКП | -0.69 | -0.68 | -0.07 | -0.18 | -0.66 | -0.27 | -0.76 | -0.73 | 0.67 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 0.62 | 0.45 |
| U1 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | -0.17 | -0.19 | 0.41 | 0.02 | -0.05 | 0.03 | -0.14 | 0.03 | -0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| U2 | -0.12 | -0.13 | -0.07 | 0.17 | 0.03 | -0.23 | -0.07 | -0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.12 | 0.29 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| ¦(Uзал1¦ | -0.05 | -0.04 | -0.20 | 0.18 | 0.09 | -0.26 | -0.07 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | -0.14 | -0.14 | -0.12 |
| ¦(Uзал2¦ | -0.08 | -0.08 | -0.23 | 0.15 | 0.09 | -0.34 | -0.11 | -0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.24 | -0.17 | -0.17 | -0.21 |
| Jx2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | -0.13 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | 0.00 | -0.01 | -0.05 |
| Jу2 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| (2 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | -0.13 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| tg(1 | -0.27 | -0.26 | 0.26 | 0.04 | -0.36 | 0.16 | -0.23 | -0.21 | 0.49 | 0.46 | 0.03 | 0.10 | 0.87 | 0.87 | 0.73 |
| tg(2 | -0.19 | -0.20 | 0.22 | 0.03 | -0.28 | 0.18 | -0.17 | -0.17 | 0.35 | 0.56 | -0.03 | 0.06 | 0.78 | 0.78 | 0.67 |
| h1 | -0.26 | -0.26 | 0.00 | 0.03 | -0.30 | -0.07 | -0.25 | -0.24 | 0.63 | 0.25 | 0.66 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| h2 | -0.26 | -0.27 | 0.05 | 0.00 | -0.29 | 0.02 | -0.28 | -0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| (екв1 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.40 | 0.39 | 0.20 | 0.59 | 0.76 | -0.48 | -0.17 | -0.57 | -0.28 | -0.15 | -0.17 | -0.05 |
| (екв2 | 0.82 | 0.78 | -0.04 | 0.04 | 0.73 | 0.28 | 0.91 | 0.83 | -0.32 | -0.38 | -0.34 | -0.49 | -0.37 | -0.39 | -0.16 |
| (в1 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.66 | 0.36 | 0.22 | 0.60 | 0.73 | -0.36 | -0.11 | -0.43 | -0.23 | -0.12 | -0.13 | -0.03 |
| (в2 | 1.00 | 0.90 | 0.04 | -0.18 | 0.75 | 0.42 | 0.79 | 0.62 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.42 | -0.31 | -0.32 | -0.12 |
| (н1 | 0.90 | 1.00 | 0.03 | -0.17 | 0.68 | 0.39 | 0.80 | 0.66 | -0.20 | -0.30 | -0.21 | -0.39 | -0.30 | -0.30 | -0.12 |
| (н2 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 0.13 | -0.25 | 0.67 | 0.14 | 0.07 | -0.05 | 0.04 | -0.15 | -0.08 | 0.32 | 0.31 | 0.26 |
| Kінв1 | -0.18 | -0.17 | 0.13 | 1.00 | -0.03 | -0.05 | 0.08 | 0.29 | -0.17 | 0.25 | -0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Kінв1 | 0.75 | 0.68 | -0.25 | -0.03 | 1.00 | -0.01 | 0.60 | 0.56 | -0.27 | -0.28 | -0.24 | -0.32 | -0.43 | -0.44 | -0.23 |
| (100 | 0.42 | 0.39 | 0.67 | -0.05 | -0.01 | 1.00 | 0.50 | 0.26 | -0.08 | -0.14 | -0.20 | -0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| (50 | 0.79 | 0.80 | 0.14 | 0.08 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.85 | -0.29 | -0.33 | -0.33 | -0.46 | -0.26 | -0.28 | -0.06 |
| (15 | 0.62 | 0.66 | 0.07 | 0.29 | 0.56 | 0.26 | 0.85 | 1.00 | -0.34 | -0.23 | -0.38 | -0.32 | -0.26 | -0.27 | -0.10 |
| K1 | -0.22 | -0.20 | -0.05 | -0.17 | -0.27 | -0.08 | -0.29 | -0.34 | 1.00 | 0.48 | 0.81 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.37 |
| K2 | -0.32 | -0.30 | 0.04 | 0.25 | -0.28 | -0.14 | -0.33 | -0.23 | 0.48 | 1.00 | 0.26 | 0.77 | 0.41 | 0.41 | 0.34 |
| S(1 | -0.22 | -0.21 | -0.15 | -0.22 | -0.24 | -0.20 | -0.33 | -0.38 | 0.81 | 0.26 | 1.00 | 0.48 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| S(2 | -0.42 | -0.39 | -0.08 | 0.22 | -0.32 | -0.32 | -0.46 | -0.32 | 0.43 | 0.77 | 0.48 | 1.00 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
| tg( | -0.31 | -0.30 | 0.32 | 0.00 | -0.43 | 0.20 | -0.26 | -0.26 | 0.43 | 0.41 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| ( | -0.32 | -0.30 | 0.31 | 0.00 | -0.44 | 0.20 | -0.28 | -0.27 | 0.43 | 0.41 | 0.06 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
| f(() | -0.12 | -0.12 | 0.26 | 0.01 | -0.23 | 0.25 | -0.06 | -0.10 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |

Примітка. Продовження таблиці передбачає її нарощування вправо.

Таблиця 6.14.
	Матриця коефіцієнтів парної кореляції для вихідних ефективних параметрів та ФКП. Ділянка Кам’яна

|  | h | ФКП | (екв | S | tg( | tg( | K | (100 | (50 | (15 | (в | (н | Kінв | U1 | U2 | ¦(Uзал1¦ | ¦(Uзал2¦ | Jx1 | Jу1 | (1 | Jx2 | Jу2 | (2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | 1.00 | 0.25 | -0.08 | 0.56 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | 0.01 | 0.03 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.05 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| ФКП | 0.41 | 1.00 | -0.69 | 0.69 | 0.18 | 0.23 | 0.56 | -0.61 | -0.70 | -0.60 | -0.66 | -0.30 | -0.34 | -0.36 | -0.24 | 0.09 | 0.14 | -0.15 | 0.17 | -0.25 | -0.26 | 0.25 | -0.34 |
| (екв | -0.08 | -0.69 | 1.00 | -0.76 | 0.12 | 0.01 | -0.39 | 0.66 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 0.27 | 0.39 | 0.18 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.12 | 0.04 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| S | 0.56 | 0.69 | -0.76 | 1.00 | -0.02 | 0.10 | 0.60 | -0.52 | -0.65 | -0.52 | -0.60 | -0.18 | -0.31 | -0.29 | -0.16 | -0.10 | -0.07 | 0.12 | -0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| tg( | 0.03 | 0.18 | 0.12 | -0.02 | 1.00 | 0.63 | 0.74 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | -0.08 | -0.17 | -0.02 |
| tg( | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.10 | 0.63 | 1.00 | 0.54 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.13 | -0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | -0.09 | -0.12 | -0.05 |
| K | 0.33 | 0.56 | -0.39 | 0.60 | 0.74 | 0.54 | 1.00 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | -0.31 | -0.02 | -0.16 | -0.21 | -0.12 | -0.15 | -0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -0.13 | 0.05 |
| (100 | 0.01 | -0.61 | 0.66 | -0.52 | 0.13 | 0.06 | -0.25 | 1.00 | 0.80 | 0.64 | 0.60 | 0.72 | 0.07 | 0.09 | -0.11 | -0.09 | 0.11 | -0.15 | 0.03 | -0.11 | 0.06 | -0.05 | 0.07 |
| (50 | 0.03 | -0.70 | 0.84 | -0.65 | 0.12 | 0.03 | -0.33 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.45 | 0.34 | 0.20 | -0.01 | -0.03 | 0.09 | -0.09 | 0.07 | -0.11 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| (15 | -0.08 | -0.60 | 0.76 | -0.52 | 0.14 | 0.07 | -0.25 | 0.64 | 0.74 | 1.00 | 0.51 | 0.41 | 0.18 | 0.09 | -0.06 | -0.09 | 0.01 | -0.06 | 0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.03 |
| (в | -0.04 | -0.66 | 0.73 | -0.60 | 0.08 | 0.03 | -0.31 | 0.60 | 0.78 | 0.51 | 1.00 | 0.13 | 0.71 | 0.14 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
| (н | 0.00 | -0.30 | 0.27 | -0.18 | 0.15 | 0.12 | -0.02 | 0.72 | 0.45 | 0.41 | 0.13 | 1.00 | -0.37 | 0.03 | -0.15 | -0.13 | 0.10 | -0.07 | 0.09 | -0.11 | 0.08 | -0.03 | 0.08 |
| Kінв | 0.00 | -0.34 | 0.39 | -0.31 | 0.04 | 0.02 | -0.16 | 0.07 | 0.34 | 0.18 | 0.71 | -0.37 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | -0.09 | -0.03 | -0.09 |
| U1 | -0.16 | -0.36 | 0.18 | -0.29 | -0.07 | -0.02 | -0.21 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | -0.05 | 0.17 | -0.07 | 0.19 |
| U2 | -0.15 | -0.24 | -0.01 | -0.16 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.15 | 0.00 | 0.38 | 1.00 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | 0.13 |
| ¦(Uзал1¦ | -0.16 | 0.09 | -0.02 | -0.10 | -0.14 | -0.13 | -0.15 | -0.09 | -0.03 | -0.09 | -0.05 | -0.13 | -0.02 | 0.26 | 0.21 | 1.00 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | 0.12 | -0.13 |
| ¦(Uзал2¦ | -0.05 | 0.14 | 0.06 | -0.07 | 0.00 | -0.06 | -0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | -0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.19 | 1.00 | -0.15 | 0.06 | -0.15 | -0.05 | 0.06 | -0.07 |
| Jx1 | -0.06 | -0.15 | -0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | -0.15 | 1.00 | 0.09 | 0.61 | -0.05 | -0.40 | 0.08 |
| Jу1 | -0.12 | 0.17 | 0.04 | -0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.09 | -0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 1.00 | -0.72 | -0.06 | -0.04 | -0.04 |
| (1 | 0.06 | -0.25 | -0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.11 | 0.02 | -0.05 | 0.10 | 0.02 | -0.15 | 0.61 | -0.72 | 1.00 | 0.02 | -0.25 | 0.10 |
| Jx2 | 0.08 | -0.26 | -0.07 | 0.08 | -0.08 | -0.09 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | -0.07 | -0.05 | 0.08 | -0.09 | 0.17 | 0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.02 | 1.00 | 0.15 | 0.92 |
| Jу2 | 0.06 | 0.25 | -0.07 | 0.02 | -0.17 | -0.12 | -0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.12 | 0.06 | -0.40 | -0.04 | -0.25 | 0.15 | 1.00 | -0.23 |
| (2 | 0.06 | -0.34 | -0.05 | 0.08 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.08 | -0.09 | 0.19 | 0.13 | -0.13 | -0.07 | 0.08 | -0.04 | 0.10 | 0.92 | -0.23 | 1.00 |

функціями та  повинні бути додатними. Якщо вони є від’ємними, то повинні незначно відрізнятись від нуля. Тоді буде витримуватись принцип: як , так і кут "працюють" на зсув в цілому, але на локальному рівні тісний зв’язок не є обов’язковим. Чого не повинно б бути – це великих від’ємних значень коефіцієнтів парної кореляції.

В табл. 6.12-6.14 α – кут нахилу денної поверхні, (1 та (2 – кути нахилу першої і другої поверхонь ковзання.

Для ділянки Кам’яна маємо для tgα 0.1, для tgβ -0.02. Для Білої для 2-ї поверхні ковзання  для tgα 0.08, для tgβ 0.06, для f(α) 0. Відповідні цифри для Червоної Діброви: -0.35, -0.31, -0.32. Для 1-ї поверхні ковзання для Білої маємо для tgα 0.05, для tgβ 0.03, для f(α) 0. Відповідно для Червоної Діброви: -0.02, -0.03, -0.05. Таким чином, на цій стадії аналізу віддати перевагу якомусь кутовому параметру неможливо, тому подивимось на їх кореляцію із ФКП. Тут найкращим параметром виглядає tgα, який ми і розглядаємо надалі у якості ефективного. Можна відразу зробити висновок, чому f(α) та tgβ виявились "гіршими". Функція f(α) була штучно перенесена з іншого (Закарпатського) регіону – цей прийом переносу себе не виправдав. Для кута β в силу деякої асеквентності зсувів в окремих місцях спостерігається обернений нахил поверхні ковзання по відношенню до нахилу денної поверхні та відповідно до напрямку зсувів, що протирічить принципу "породи можуть зсуватись тільки вниз по схилу". Таким чином, результати статистичного аналізу узгоджуються із міркуваннями щодо фізичної суті процесу.

Потужність зсувних (потенційно зсувних) порід визначалась за даними ВЕЗ як сума потужностей геоелектричних горизонтів hі, що їх складають. При цьому враховувались дані буріння: на досліджуваних ділянках виявлено одну потужність h для ділянки Кам’яна, та дві потужності h1 і h2 по ділянках Біла та Червона Діброва, на яких відмічаються дві поверхні ковзання відповідно на глибинах h1 і h2 від денної поверхні. Для оцінки потужності як параметра зсувонебезпеки слід проаналізувати її кореляцію з електричним опором. Ця кореляція має бути оберненою. Для ділянки Кам’яна коефіцієнт кореляції -0.08. Для ділянок Біла і Червона Діброва для першого зсувного горизонту -0.37 і -0.36, для другого горизонту -0.34 і -0.21. Отже, немає сумніву в тому, що параметр h слід брати до комплексної інтегрованої інтерпретації.

За даними кількісної інтерпретації ВЕЗ розраховано комплексні параметри: сумарну повздовжню провідність зсувної товщі  та критерій зсувонебезпеки , а також значення параметра еквівалентного електричного опору ρекв зсувних товщ. Параметри  і К розраховано як проміжні критеріальні – з метою парної кореляції з ними інших вихідних параметрів при обґрунтуванні їх в якості ефективних. Зокрема  зручно корелювати з функцією кута; К корелюють з параметрами, що отримані в методах ПЕП і ПІЕМПЗ.

У табл. 6.12-6.14 та на рис. 6.41 наведено дані про введений коефіцієнт інверсії електричних опорів. Якщо позначити позірний опір горизонту вище поверхні ковзання ρв, а позірний опір нижче поверхні ковзання ρн, то коефіцієнт інверсії опорів . Очевидно, що для кожної поверхні ковзання відмічається свій коефіцієнт інверсії, тому для ділянки Кам’яна маємо один розподіл Кінв, а для ділянок Біла та Червона Діброва – по два: Кінв1 і Кінв2. При відсутності зсувів, коли підстелені породи є глинами, має бути Кінв>1. Проте, візуальний аналіз карт Кінв свідчить про те, що на зсувних ділянках спостерігаються значення Кінв<1. З фізичної точки зору це може пояснюватись наступними причинами: 1) збільшенням опору ρн за рахунок наявності лінз пісків; 2) збільшенням опору ρн завдяки кольматації порід уздовж поверхні ковзання (по покрівлі поверхні ковзання) при зсуві; 3) зниженням ρв за рахунок вивітрювання зволожених зсувних порід; 4) зниженням ρв при еродованості (розущільненні) зволожених зсувних порід. Ми вперше помітили явище інверсії саме на даних трьох зсувах. Тому на даній стадії досліджень можна зазначити, що інверсія опорів характерна для ділянок, де зсув відбувся. На користь цього свідчать три останні об’єктивні фактори з чотирьох, що зазначені вище. Перший фактор є суб’єктивним – притаманний саме цим ділянкам. Коефіцієнт інверсії повинен зменшуватись із зростанням зсувонебезпеки – з фізичного його трактування. Тому його значення повинні корелюватись з оберненим знаком з параметром К. У 
табл. 6.12 – 6.14 маємо для ділянки Кам’яної коефіцієнт кореляції Кінв з К -0.16, а для 1-го та 2-го горизонтів ділянок Біла та Червона Діброва – відповідно -0.17 і -0.44; -0.28 і -0.21. Висновок – коефіцієнт інверсії опорів може розглядатись як ефективний параметр.

Серед вихідних за методом ВЕЗ параметрів побудовано карти позірних опорів ρАВ для фіксованих розносів АВ=15,50,100 (рис. 6.40). Це зроблено для знаходження такого розносу, опір на якому найкращим чином узгоджується з еквівалентним опором. При досить високих коефіцієнтах кореляції в парах ρекв-ρАВ можна було б використовувати ρАВ на стадії експрес-аналізу зсувонебезпеки. Тоді в режимних спостереженнях можна виконувати замість порівняно дорогих ВЕЗ дешеве електропрофілювання симетричною установкою на постійному струмі. Для наочності складемо окрему таблицю зв’язку ρекв та ρАВ (табл. 6.15).

Таблиця 6.15.
	Коефіцієнти парної кореляції для електричних опорів по ділянках дослідження

| Параметри | ρ15 | ρ50 | ρ100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ділянка Кам’яна |
| ρекв1 | - | - | - |
| ρекв2 | 0.76 | 0.84 | 0.66 |
|  | Ділянка Біла |
| ρекв1 | 0.76 | 0.59 | 0.2 |
| ρекв2 | 0.83 | 0.91 | 0.28 |
|  | Ділянка Червона Діброва |
| ρекв1 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| ρекв2 | 0.86 | 0.82 | 0.65 |

З аналізу даних табл. 6.15 випливає, що з ρекв2 із заданих ρАВ найкращим чином корелюється в цілому з ρ50. Оскільки для Червоної Діброви коефіцієнт кореляції найбільший для пари ρекв-ρ15 , не виключено, що оптимальний рознос дещо менший за 50м. З ρекв1 узгодження маємо для ρ15 тільки для ділянки Біла. Таким чином, для контролю розвитку значних зсувів (зрушення, ковзання) з поверхнею ковзання на глибинах 10-25м доцільно застосовувати ЕП з розносом АВ~50м. Уточнити рознос можна парною кореляцією ρ на всіх розносах АВ, близьких до 50м, з ρекв2. Розвиток зсувів течії можна контролювати методом ЕП з розносом АВ~15м .

Специфіка результатів досліджень методом ПІЕМПЗ на звітних ділянках полягає в тому, що по кожному параметру Іх, Іу на кожній ділянці, згідно з польовими даними, спостерігаються профільні смугові аномалії. Можливість отримання таких аномалій в індукційних методах зазначається в Інструкції з електророзвідки [225]. В цій же Інструкції пропонується спосіб обробки, який повинен послабити або ліквідувати небажаний аномальний ефект. Цей спосіб полягає в обчисленні по кожному профілю залишкових аномалій відносно середнього значення інтенсивності по профілю та подальшого збільшення значень на величину найбільшого чисельного від’ємного значення по ділянці з метою вилучення від’ємних аномалій. При обчисленні контрастностей (це буде робитися далі) зазначена процедура не вносить у них змін і є коректною. Ми назвали цю процедуру трансформацією даних ПІЕМПЗ, відповідно отримані результати – трансформованими. Для ділянок Біла та Червона Діброва трансформація принесла бажаний результат (профільні аномалії "зникли"), а для Кам’яної смугові аномалії повністю ліквідувати на вдалось. "Смуговий" ефект ПІЕМПЗ виключений далі повністю вже на стадії кількісної комплексної інтерпретації. Коефіцієнти парної кореляції трансформованих параметрів χ з К по ділянках досліджень мають або від’ємний або додатній знак при незначимих чисельних величинах, чого і слід чекати відповідно до результативності ПІЕМПЗ. Наприклад, по Камінній коефіцієнт кореляції пари χ-К складає 0.13 для І етапу і 0.05 – для другого етапу, для Білої для χ-К1 (перший зсувний горизонт) -0.13 та для χ-К2 (другий зсувний горизонт) -0.1, для Червоної Діброви для пар χ-К1 і χ-К2 коефіцієнт кореляції складає відповідно -0.03 і 0.08 (І етап); 0.11 і -0.02 (ІІ етап). Наведені значення коефіцієнтів кореляції свідчать про значний рівень завад ПІЕМПЗ; таким чином корисний сигнал можна використати тільки на етапі комплексної інтегрованої інтерпретації.

Потенціал U (метод ПЕП) завжди визначається на фоні інтенсивних геологічних і промислових завад, тому слід чекати слабої його кореляції або навіть відсутності її з параметром К. І справді, для Кам’яної отримані коефіцієнти кореляції -0.15 і -0.04 для І та ІІ етапів, для Білої відповідно 0.03 і 0.05 для І та ІІ етапів для 1-го зсувного горизонту та 0.09 і 0.14 – для другого. Для Червоної Діброви значення коефіцієнтів кореляції маємо 0.04 і 0.09 для першого горизонту та 0.01 і 0.05 – для другого. Здебільшого знаки кореляції в парах К-Uзабс додатні, чого і слід було чекати за фізичним змістом |(Uзал|.

#### Результати геофізичних досліджень.

Ділянка Червона Діброва.

Детальна схема ділянки Червона Діброва зображена на рис. 6.42. На цьому рисунку зображені скорельовані по профілям зони пониженого електричного опору, які співставляються нами із зонами тріщинуватості (подріблення). Ці зони перенесено на схему з розрізів позірних опорів та геоелектричних розрізів, на
рис. 6.42 вони вони позначені як стінки відриву, тріщини.

На ділянці Червона Діброві Г.І. Рудько виділяє чотири зсувних тераси на певних абсолютних відмітках залягання денної поверхні [223]. Ділянка даних досліджень займає лише частину регіонального зсуву І порядку Червона Діброва. Тому в рамках цієї ділянки досліджень, користуючись наявною топоосновою масштаба 1:2000 з кроком ізоліній рельєфу 1м, можна провести деталізацію схеми Рудька Г.І. (табл. 6.16)

Порівняння місць розташування зон тріщинуватості, визначених за результатами геофізики, з даними табл. 6.16 дозволяє відмітити наступну тенденцію – вказані зони тріщинуватості тяжіють до сходинок або їх підніжжя. Таким чином, вони відповідають в основному або стінкам відриву, або тріщинам заколу. Це стінки (тріщини), які розвивались під час старих зсувів. Наскільки ці зсуви активізовані, можна вияснити шляхом аналізу результатів комплексної інтегрованої обробки. Ці результати представляються у вигляді розподілу функції

Рис. 6.42. Схема ділянки Червона Діброва

Таблиця 6.16.
	Зсувні сходинки та тераси на ділянці геофізичних досліджень Червона Діброва

| Загальна схема (за Рудьком Г.І.) | Деталізація ділянки досліджень (за Кузьменком Е.Д.) |
| --- | --- |
| № сходинки, тераси | Абсолютні відмітки | Абсолютні відмітки | № сходинки, тераси |
| СХ IV T IV | 364-380 328-364 | 360-370 340-360 | СХ IV T IV |
|  |  | 335-340 325-335 | СХ IVa T IVa |
| T III |  | 321-325 310-321 | CX III T III |
| T II |  | 305-310 280-305 | CX II T II |
|  |  | 275-280 265-275 | CX I T I |
| Ділянка планіровки | 255-265 | 247-265 | Ділянка планіровки |

комплексного показника ефективних параметрів і відповідних їм карт критерію ймовірності зсувів. Зазначені карти для ділянки Червона Діброва будувались для двох етапів.

У табл. 6.17 ілюструється, яким чином об‘єднані в етапи обробки методи, які виконувались у різний час. Логіка об‘єднання полягає в тому, щоб кожен етап обробки відповідав одній і тій же порі року для кожного метода. Проте витримати відповідність етапів метеоумовам (мається на увазі рівень опадів), не вдалося. Метод ВЕЗ виконувався в сухий період, метод ПЕП – в сухий період у І етапі і в дощовий у ІІ етапі, метод ПІЕМПЗ для кожного етапу виконувався в дощовий період. Таким чином, відмінності в етапах обробки за рахунок дощів можуть бути відмічені тільки по "внеску" в ФКП даних методу ПЕП. Між собою дані ПЕП по етапах спостережень по жодній ділянці не корелюють – внаслідок високого рівня завад. Загалом до розрахунку ФКП залучено наступні параметри:

- варіант ФКП №1: |(Uзал| (І етап); ( (ІІ етап); h1; tgα; ρекв1; Кінв1;

варіант ФКП №2: |(Uзал| (ІІ етап); ( (І етап); h1; tgα; ρекв1; Кінв1;

варіант ФКП №3: |(Uзал| (І етап); ( (ІІ етап); h2; tgα; ρекв2; Кінв2;

варіант ФКП №4: |(Uзал| (ІІ етап); ( (І етап); h2; tgα; ρекв2; Кінв2.

Таблиця 6.17.
	Етапи обробки та польових геофізичних спостережень

| ПІЕМПЗ | ПЕП | ВЕЗ |
| --- | --- | --- |
| Етапи спостережень |
| І | ІІ | І | ІІ | І |
| 16-17.06.01 | 17-21.09.01 | 26-27.11.00 | 12-13.06.01 | 16-22.10.00 |
| Метеоумови |
| дощовий місяць | дощовий місяць | сухий місяць | дощовий місяць | сухий місяць |
| Етапи обробки |
| ІІ | І | І | ІІ | І, ІІ |

По Червоній Діброві аналіз зсувонебезпеки проведено за картами критерію ймовірності зсувів. Порівняльний аналіз карт для І і ІІ етапів для першого зсувного горизонту свідчить, що на кожній із карт відмічається декілька аномалій – місце розташування яких від етапу до етапу мало змінюється. На ІІ етапі внаслідок зволоження аномалії дещо посилюються. Всі аномалії знаходяться на значному віддаленні від залізної дороги і небезпеки для неї не представляють. Кінцевим результатом є карта ФКП середнього по двох етапах і відповідна їй карта критерію ймовірності Р (рис. 6.43) П‘ять аномалій на карті заслуговують уваги.

Аномалія 1. Центр аномалії знаходиться на точці (0, 1040). Значення Р перевищує 0.9. Повну площу аномалії визначити неможливо, тому що вона не оконтурена, відома аномальна площа біля 3600м2. Потужність зсувних порід – біля 5м, об‘єм зсувних мас – 18000м3. Аномалія узгоджується із стінкою відриву (тріщиною) – рис. 6.42. У межах аномалії знаходиться житловий будинок.

Аномалія 2. Координати центра аномалії на ПК (50, 650). Рівень Р – до 0.6-0.7. Аномалія узгоджена зі стінкою відриву. Площа – приблизно 1500м2, потужність – 6м, об‘єм 9000 м3. Загрози не являє.

Аномалія 3. Знаходиться в лівому борті р. Дерелуй. Р>0.8. Площа біля 3000м2, потужність зсувних порід 4м, об‘єм зсувних мас 12000м3. Загрози не являє.

Аномалія 4. Знаходиться між залізницею та р. Дерелуй в правому борті річки. Р>0.8. Площа – біля 1000м2, h=8м, V(8000м3. Загрози не являє.

Рис. 6.43. Карта критерію ймовірності зсувів для 1-го горизонта

Аномалія 5. Центр аномалії має координати (550, 1000) і узгоджується із стінкою відриву. Р>0.8. Розміри аномалії незначні – 500м2, h=4м. V=2000м3. Загрози не являє.

Карта критерію ймовірності зсувів, яка відповідає середньому значенню ФКП по двох етапах, для другого зсувного горизонту представлені на рис. 6.44. Проаналізуємо аномалії згідно з їх нумерацією на карті.

Аномалія 1. Координати центру (50, 500). Р>0.8. Площа біля 2000м2, h=23м, V(50000м3. В центрі аномалії зроблено круговий ВЕЗ, за яким визначено коефіцієнт анізотропії зсувних порід до 1.7 при напрямку еліпса анізотропії по схилу. Через аномалію проходить зона понижених опорів, яка визначається як тріщина. Відстань до залізної дороги 150м. Рекомендовано провести візуальне обстеження аномалії, встановити репер в центрі і вести режимні спостереження. Бажані розрахунки стійкості та відповідно до результатів міроприємства по укріпленню схилу. Вгору по схилу від центра аномалії на відстані 100м спостерігається край неоконтуреної аномалії.

Аномалія 2. Центр аномалії має координати (550, 250). Р>0.8. Аномалія знаходиться між залізницею та р. Дерелуй при напрямку схилу в бік річки. Площа 1000м2, h=24м. Загрози не являє.

Аномалія 3. Центр аномалії знаходиться на ПК (550, 950). Р>0.8. Площа – до 1000м2, h=18м. Загрози не являє.

На рис. 6.45 наведено просторове зображення карти критерію ймовірності зсувів.

Ділянка Біла.

На ділянці Біла виділяються три типи схилів (рис. 6.46).

Перший – це схил, що описаний у зазначеній вище монографії [223]. Цей схил обмежений водорозділом з південного заходу і має падіння в сторону 
р. Прут. Водорозділ на ділянці витягується від пікету 600 на профілі 1 до пікету 400 на профілі 14. Згідно з розрізами позірного опору ВЕЗ та геоелектричними

Рис. 6.44. Карта критерію ймовірності зсувів для 2-го горизонта

Рис. 6.45. Карти критерію ймовірності зсувів (просторове зображення)

Рис. 6.46. Схема ділянки Біла

розрізами (рис. 6.38, 6.39), у межах схилу відмічаються три зсувних тераси, які розділені зонами пониженого опору, що відповідають стінкам відриву (корельованим по профілям тріщин ним зонам). У межах ділянки знаходиться наземна частина магістрального водоводу.

Другий схил розташований між згаданим водорозділом та яром – по правому борту останнього. Тут відмічені чотири окремі системи тріщин, які йдуть паралельно ізолініям рельєфу та супроводжують зсув порід в яр.

Третій схил розташований між південним краєм планшету і згаданим яром. На схилі відмічаються дві зсувні тераси з яскраво вираженими за електричним опором стінками відриву. Напрямок зсувів – до яру.

Комплексна інтерпретація проведена в один етап. Для інтерпретації залучено наступні параметри:

- ФКП для І горизонта: h1; ρекв1; tgα; Кінв1; |(Uзал|; (;

ФКП для ІІ горизонта: h2; ρекв2; tgα; Кінв2; |(Uзал|; (.

Згідно з геолого-геоморфологічним описом ділянки на геоелектричних розрізах виділені І та ІІ поверхні ковзання для І та ІІ зсувних горизонтів (рис. 6.38, 6.39). Нагадаємо, що І горизонт є складовою частиною ІІ-го. Відповідно розраховані та побудовані карти ФКП та критерію ймовірності зсувів Р для І-го та ІІ-го горизонтів. Порівняльний аналіз карт Р (рис. 6.47, а і б) свідчить про наявність тенденції унаслідування аномалій ІІ-го горизонту в І-му в геометричному плані, але не в інтенсивності. Це є підтвердженням можливості зсувів течії, які розвиваються в основному від блокових зсувів, тобто мають спільні стінки відриву. Скоріше за все, зсуви течії розвиваються одночасно з блоковими зсувами та під час стабілізації останніх, тобто є їх складовою. Для нас це є підставою розглядати середню ФКП між ФКП для І-го та ІІ-го горизонтів. Відповідна їй карта Р представлена на рис. 6.47, в. Просторове зображення цієї карти при поглядах "зверху" та "знизу" представлено на рис. 6.48. На рис. 6.49 представлені блоки ділянки з деталізованими розрізами, на яких демонструються дзеркала ковзання та стінки відриву.

а)

б)

в)

Рис. 6.47. Карта критерію ймовірності зсувів для І-го (а), ІІ-го (б) і для двох (в)зсувних горизонтів

Рис. 6.48. Карта критерію ймовірності зсувів (просторове зображення)

Рис. 6.49. Деталізація зсувонебезпечного схилу (просторове зображення)

Наведемо опис аномалій Р згідно з картами, приведеними на рис. 6.47, в і рис. 6.48.

Аномалія 1. Центр аномалії на ПК (50, 280). Значення Р>0.8. Аномалія знаходиться дещо нижче стінки відриву. Площа – 2500м2, h=20-24м, V(50000м3. Аномалія розташована на лівому схилі яра, тому можливий зсув буде перехоплений яром.

Аномалія 2. Значення Р – до 0.8. Площа – до 2000м2, h=22-24м, V(45000м3. Аномалія співпадає зі стінкою відриву (дещо вище її) і знаходиться в правому борту яру поблизу від нього. Напрямок зсуву – південний захід.

Аномалія 3. Значна за площею аномалія з Р>0.8 на рис. 6.47, б і з Р до 0.8 на 6.47, в. Знаходиться поряд з водоводом і розривається на дві частини стінкою відриву. Площа – до 5000м2, h=20-22м, V~100000м3. Є загроза для водоводу.

Аномалія 4. Знаходиться точно на водоводі з центром на зоні пониженого опору (тріщини або стінки відриву). Значення Р>0.8. Площа – біля 1500м2, h=20, V=30000м3. Являє загрозу для водоводу.

Аномалія 5. Центр знаходиться на ПК (220, 800). Значення Р>0.7. Площа 1000м2, h=18-20м, V(10000 м3. Аномалія знаходиться поряд з водоводом.

Ділянка Кам‘яна.

Схема ділянки Кам‘яна зображена на рис. 6.50. Згідно з рисунком, на ділянці простежується водорозділ, який починається на пікеті 300 профіля 1 і далі перетинає ділянку до пікета 450 на профілі 15. Згідно з уявленнями про розвиток зсувів у даному районі, на ділянці Кам‘яна відмічають три зсуви.

Перший зсув розвинутий у північній (верхній) частині нижче водорозділу. Напрямок зсуву – північ – північний схід.

Другий зсув розвинутий у південно-західній (лівій нижній) частині планшету. Напрямок зсуву – південний захід. Третій зсув примикає до південно-східного кута планшету. Напрямок зсуву – південний схід.

Рис. 6.50. Схема ділянки Кам'яна

На схему рис. 6.50 винесено з розрізів позірного опору та геоелектричних розрізів зони низьких електричних опорів, які ідентифікують стінки відриву (тріщини). Нагадаємо, що це можуть бути старі (можливо заліковані) тріщини, які спостерігаються або не спостерігаються в рельєфі, або тріщини, що формуються чи активізуються на базі старих. Це можна вияснити за результатами комплексної інтерпретації геофізичних даних. Згідно з інформацією геологів, що досліджували зсуви Камінної, слід шукати одну зсувну поверхню ймовірно для зсувів ковзання на глибинах приблизно 15-20м, що і зроблено при аналізі геоелектричних розрізів.

На ділянці Кам‘яна виконано три геофізичних метода: ВЕЗ, ПЕП (І, ІІ етапи), ПІЕМПЗ (І, ІІ етапи). Тому для Камінної виконано два етапи комплексної інтерпретації. Для інтерпретації залучено наступні параметри:

- варіант ФКП №1: h; ρекв; tgα; Кінв; |(Uзал| (І етап); ( (ІІ етап);

варіант ФКП №2: h; ρекв; tgα; Кінв; |(Uзал| (ІІ етап); ( (І етап).

Поскільки по двох етапах інтерпретації аномалії в основному повторюються по величині та по площі, прийнято рішення вважати другий етап інтерпретації (відповідно і польових робіт, на яких інтерпретація базується) контрольним до першого. Тому доцільно до аналізу брати карту середніх значень ФКП та відповідну їй карту критерію ймовірності зсувів Р (рис. 6.51) і просторове зображення карти критерію ймовірності зсувів (рис. 6.52). На карті розподілу Р виділяються чотори аномалії з рівнем Р>0.7.

Аномалія 1. Центр аномалії знаходиться на ПК (100, 350), а сама аномалія – над яром (зазначимо, що цей "яр", який простягається по ізолінії рельєфа, скоріше за все утворений як підніжжя стінки відриву-головного уступу). Далі аномалія витягується вниз до ПК 500. Значення Р>0.8. Площа – 3000м2, h(17м, V(50000м3. Аномалія загрози не являє.

Аномалія 2. Центр аномалії на ПК (300, 740). Аномалія прилягає до тріщини (знаходиться дещо нижче). Р>0.7. Площа невелика – 1000м2, h=12м, V(12000м3. Від аномалії до автодороги біля 100м, але напрямок ізоліній рельєфу дає підставу стверджувати, що навряд вона являє загрозу для автодороги.

Рис. 6.51. Карта критерію ймовірності зсувів

Аномалія 3. Розташована в районі ПК (480, 710). Рівень Р>0.7. Площа біля 1500м2, h=17м, V(27000м3. В районі аномалії відмічаються окремі тріщини. Аномалія знаходиться на дорозі (дорога перетинає аномалію) та свідчить про загрозу зсуву для дороги.

Аномалія 4. Значна за рівнем (Р>0.8) і за площею аномалія. Знаходиться на правому схилі яра та примикає знизу до тріщини. Площа – 4000м2, h=20м, V(80000м3. Загрози для будинків та для автодороги аномалія не являє.

Рис. 6.52. Карта критерію ймовірності зсувів (просторове зображення)

# КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗСУВОНЕБЕЗПЕКИ НА РІВНІ РОЗРАХУНКУ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ

## Загальна методика комплексного підходу до оцінки зсувної небезпеки

Комплексний підхід до оцінки зсувної небезпеки передбачає поєднання послідовного вивчення зсувних ділянок геологічними, геофізичними та інженерно-геологічними методами з подальшим розрахунком стійкості схилу та прогнозом можливості виникнення та активізації зсувів (рис. 7.1). Переваги такого комплексного підходу є наступними:

- до недавна прогнозування активізації зсувних процесів проводилось на основі комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних з розрахунком функції комплексного показника і критерія ймовірності зсувних процесів, що дає можливість оцінити зсувонебезпеку на ймовірнісному рівні [226]. Подальший розрахунок стійкості схилу дає можливість на кількісному рівні оцінити небезпеку розвитку зсуву на схилі;

основними кількісними методами оцінки схилів і відповідно прогнозу зсувних процесів на них є розрахункові. Дані методи прийнято називати методами розрахунку стійкості схилів. На даний час запропоновано декілька груп таких методів. Основою більшості з них є теорія рівноваги однорідного ізотропного середовища. Перевага розрахункових методів полягає в тому, що вони дають можливість як оцінити наявну ситуацію на досліджуваній ділянці, так і змоделювати ситуацію, враховуючи вплив різних можливих зсувоініціюючих

Рис. 7.1. Алгоритм комплексного підходу до розрахунку стійкості схилу з урахуванням геофізичних даних

факторів, і, аналізуючи отримані дані, вибрати найефективніші методи запобігання подальшого розвитку зсувного процесу;

геофізичні методи дослідження дають цінну та незаміниму інформацію для подальшого розрахунку стійкості схилу – оконтурення зсувного тіла в просторі, та, що найважливіше, усувають основний недолік розрахункових методів – визначення гіпотетичної ймовірної поверхні ковзання [227]. За допомогою методу вертикального електричного зондування або зондування становленням електромагнітного поля можна встановити як положення поверхні ковзання, так і її тип (круглоциліндрична чи плоско-ступінчата).

використати весь спектр можливостей геофізичних методів можливо тільки при проведенні моніторингових спостереженнях. Згідно з [228] "при проведенні режимних моніторингових спостережень достовірність геофізичних даних істотно зростає, оскільки при вивченні того або іншого процесу найчастіше буває досить одержати інформацію не про абсолютну величину того чи іншого параметру в різні моменти часу, а про величину його відносної зміни в ході розвитку досліджуваного процесу". Проте, на практиці, а особливо, при розвитку зсувних процесів на жилих ділянках та важливих об’єктах, на перше місце ставиться питання як запобігти подальшому розвитку зсуву чи як звести його наслідки до мінімуму, а питання моніторингу вже вирішується в подальшому. Вибір найефективнішого комплексу протизсувних заходів можливий тільки за умов прогнозування впливу різних зсувоініціюючих факторів на ділянку досліджень і їх наслідків, що неможливо зробити залучаючи до досліджень тільки геофізичні методи. Вирішити дане питання можливо тільки за допомогою моделювання комплексного впливу таких факторів та розрахункових методів.

Узагальнюючи вищесказане, можна стверджувати, що такий комплексний підхід до оцінки зсувної небезпеки дасть можливість як істотно збільшити вірогідність прогнозу зсувонебезпеки, за рахунок об’єднання всіх позитивних сторін вищезазначених способів, так і компенсувати їх негативні сторони за рахунок доповнення один одного.

Згідно з рис. 7.1 алгоритм комплексного підходу до розрахунку стійкості схилу з урахуванням геофізичних даних поділяється на два структурних блоки –інтерпретаційну та розрахункову частини. Інтерпретаційна частина забезпечується шляхом проведення методики комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації з виходом на кількісні ймовірнісні критерії та детально розглянута в попередніх розділах. Для забезпечення розрахункової частини необхідно розробити систему розрахунку стійкості схилу на основі дистанційних досліджень і комплексного використання інженерно-геологічних і геофізичних даних.

## Основні положення системи розрахунку стійкості схилу на основі дистанційних досліджень і комплексного використання інженерно-геологічних і геофізичних даних

### Основні теоретичні положення методики розрахунку стійкості схилу.

Базою для розробленої системи є теоретичні аспекти методики розрахунки стійкості схилу, алгоритм проведення якої у достатній мірі висвітлений в літературі [207, 227] і полягає в наступному. Умова рівноваги схилу по поверхні ковзання І-І визначається рівністю (рис. 7.2, а):

,	(7.1)

де  – складова сили тяжіння (загальної маси порід , що утворюють зсувонебезпечну ділянку), що зсуває схил, ;

– складова сили тяжіння, що утримує схил в рівновазі, ;

– кут внутрішнього тертя порід;

– розрахунковий коефіцієнт внутрішнього тертя порід;

– розрахункове щеплення порід, що утворюють поверхню ковзання;

– довжина поверхні ковзання І-І;

– кут нахилу поверхні ковзання.

Розрахунок, як правило, проводять не для всього масиву порід, а для масиву шириною 1м, що виділяють по лінії розрахункового геологічного (геоелектричного) розрізу (рис. 7.2, б). Визначивши за геологічним розрізом площу  і відповідно об’єм виділеного масиву, визначають його вагу:

,	(7.2)

де  – розрахункова густина гірських порід, що утворюють схил.

Рис. 7.2. Схема розрахунку стійкості схилу для похилої поверхні ковзання

Визначивши величини складових сил  і , знаходять коефіцієнт стійкості схилу:

.	(7.3)

На практиці ж, виділений по лінії розрахункового геологічного (геоелектричного) розрізу масив зсувних порід, в залежності від типу поверхні ковзання розбивають на зсувні блоки 1, 2, 3, …  (для плоско-ступінчатої поверхні ковзання в межах кожного блоку нахил поверхні ковзання повинен бути однорідний; для круглоциліндричної – ширина кожного блоку повинна бути приблизно рівна 0.1 радіуса кривої ковзання), визначають вагу кожного блоку , , ,…, , після чого знаходять величину кожної складової:

,	(7.4)

.	(7.5)

Тоді, формула для розрахунку коефіцієнта стійкості схилу буде наступною:

.	(7.6)

При наявності на схилі, що складений однорідними ґрунтами, споруди вагою  формула (7.6) згідно з [229] набуде наступного вигляду:

,	(7.7)

де  – сумарне навантаження на схил в межах розрахункового елементу від будинків, споруд тощо;

– середній кут нахилу поверхні ковзання в межах кожного блоку;

– кут між вектором сили  і напрямом від середини розрахункового елемента на поверхні ковзання до центру;

– горизонтальне зусилля, що прикладене до споруд в межах розрахункового елементу;

і  – плечі дії горизонтального зусилля  і вага  відносно центру кривої ковзання;

– радіус поверхні ковзання.

Якщо вище поверхні ковзання наявна ґрунтова вода, то формула (7.6) набуде наступного вигляду:

,	(7.8)

де  та  – площа перерізу розрахункового елементу, природної вологості і зайнята фільтраційним потоком;

і  – щільність ґрунту природної вологості і в межах об'єму, що зайнятий фільтраційним потоком;

– зусилля, що діє в горизонтальному напряму від фільтраційних потоків на ґрунт в межах призми зсуву;

– питома щільність води;

– висота від поверхні ковзання до кривої депресії по середині розрахункового елементу;

– ширина розрахункового елементу;

– гідравлічний градієнт.

Для щільних ґрунтів, подібних глинистим, їх щільність в межах об'єму, що зайнятий фільтраційним потоком  визначається за формулою

.	(7.9)

Для зернистих ґрунтів, враховуючи можливість проникнення вільної води в пори ґрунту:

,	(7.10)

де  – питома вага частинок ґрунту;

– пористість ґрунту в долях одиниць.

У загальному випадку, при наявності дії на схил як ваги споруд так і гідродинамічного тиску, формула (7.6) набуде наступного вигляду:

.	(7.11)

Умова рівноваги схилу виконується при , відповідно схил є стійким (з деяким запасом) при  та зсувонебезпечним при  [229].

### Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя порід та розрахункового щеплення.

Як відомо, показники, що відповідають за опір порід зсуву ( і ), визначаються за допомогою польових і лабораторних досліджень [15]. При відсутності таких досліджень, дані показники слід вибирати з літературних даних для конкретних порід, наприклад в табл. 7.1 наводяться нормативні значення розрахункового щеплення порід  і кута внутрішнього тертя  для глинистих ґрунтів четвертинних відкладів [230], а в табл. 7.2 – показники опору зсуву глинистих ґрунтів за простими візуальними ознаками [227].

Проведення польових і лабораторних досліджень для визначення показників  і  вимагає додаткової затрати як часу так і коштів, а вдало підібрати зазначені показники з літературних даних не завжди вдається. Тому розроблено принципово нову методику визначення показників  і  на основі дистанційних досліджень і комплексного використання інженерно-геологічних і геофізичних даних. Необхідною умовою для її застосування є наявність на ділянці досліджень хоча б одного зсуву. Суть даної методики пояснимо для найпростішого випадку (відсутня дія на схил як ваги споруд так і гідродинамічного тиску), взявши за основу формулу (7.6).

Перш за все, необхідно провести інженерно-геологічні та геофізичні дослідження, з метою одержання розрахункового геологічного (геоелектричного) розрізу зсувної ділянки з нанесеною поверхню ковзання, по якій відбулося зсування порід.

Коли відбувається зсув порід, то, очевидно, що й порушується умова рівноваги схилу. Досвід показує, що навіть при незначних відхиленнях значення  від 1 в сторону зменшення, відбувається зсування порід. Тоді формула (7.6) набуде наступного вигляду

.	(7.12)

Таблиця 7.1.
	Нормативні значення розрахункового щеплення порід , ×103кг/м2, і кута внутрішнього тертя , град, для глинистих грунтів четвертинних відкладів

| Назва ґрунтів і межі нормативних значень їх показника текучості | Позначення характеристики ґрунтів | Характеристики ґрунтів при коефіцієнті пористості е, рівному |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 |
| Супіски | 0≤IL≤0.25 | С φ | 2.1 30 | 1.7 29 | 1.5 27 | 1.3 24 | - | - | - |
|  | 0.25<IL≤0.75 | С φ | 1.9 28 | 1.5 26 | 13 24 | 11 21 | 0.9 18 | - | - |
| Суглинки | 0≤IL ≤0.25 | С φ | 4.7 26 | 3.7 25 | 3.1 24 | 2.5 23 | 2.2 22 | 1.9 20 | - |
|  | 0.25<IL≤0.5 | С φ | 3.9 24 | 3.4 23 | 2.8 22 | 2.3 21 | 1.8 19 | 1.5 17 | - |
|  | 0.5<IL≤0.75 | С φ | - | - | 2.5 19 | 2 18 | 1.6 16 | 1.4 14 | 1.2 12 |
| Глини | 0≤IL ≤0.25 | С φ | - | 8.1 21 | 6.8 20 | 5.4 19 | 4.7 18 | 4.1 16 | 3.6 14 |
|  | 0.25<IL≤0.5 | С φ | - | - | 5.7 18 | 5 17 | 4.3 16 | 3.7 14 | 3.2 11 |
|  | 0.5<IL≤0.75 | С φ | - | - | 4.5 15 | 4.1 14 | 3.6 12 | 3.3 10 | 2.9 7 |

Таблиця 7.2.
	Показники опору зсуву глинистих грунтів (, град, і С, ×103кг/м2) за простими візуальними ознаками (за Н.Н. Масловим)

| Стан породи (консистенція) | Глина | Суглинок | Супісок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | φ | С | φ | С | φ | С |
| Тверда | 22 | 10 | 25 | 6 | 28 | 2 |
| Напівтверда | 20 | 6 | 23 | 4 | 26 | 1.5 |
| Тугопластична | 18 | 4 | 21 | 2.5 | 24 | 1 |
| М'якопластична | 14 | 2 | 17 | 1.5 | 20 | 0.5 |
| Текучопластична | 8 | 1 | 13 | 1 | 18 | 0.2 |
| Текуча | 6 | 0.5 | 10 | 0.5 | 14 | 0 |

Оскільки , то

.	(7.13)

В даному рівнянні є два невідомих члени –  і , які й необхідно визначити. Складові сили тяжіння  і , а також довжина поверхні ковзання визначаються з розрахункової схеми.

Для знаходження  і  складемо систему з двох рівнянь. Першим рівнянням буде власне формула (7.13). Друге рівняння – формула, що відображає залежність між даними параметрами.

(7.14)

Для знаходження залежності між параметрами  і  проведено регресійний аналіз даних в середовищі Mathcad, наведених в табл. 7.1, окремо для супісків, суглинків та глин, результати якого представлені на рис. 7.3. Аналізуючи даний рисунок, можна стверджувати, що залежність між параметрами  і  для різних порід добре апроксимується експоненціальною функцією вигляду

,	(7.15)

де для супісків – z1=0.05, z2=0.113, z3=0.537;

для суглинків – z1=0.013, z2=0.213, z3=1.153;

для глин – z1=0.02, z2=0.262, z3=2.995.

Отже, підставивши в систему рівнянь (7.14), замість другого виразу, рівняння (7.15), одержимо наступну систему рівнянь:

(7.16)

Умовні позначення

– вхідні дані

– апроксимуюча функція

Рис. 7.3. Регресійний аналіз даних розрахункового щеплення порід  і кута внутрішнього тертя  для глинистих грунтів четвертинних відкладів

Продовження рис. 7.3

Розв’язуючи дану систему рівнянь відносно , переходимо до наступної системи рівнянь:

,	(7.17)

В даній системі перше рівняння є нелінійне і може бути розв'язане графічним методом в тому ж середовищі Mathcad.

Якщо ж на ділянці досліджень відбулося зсування порід у двох місцях, то визначити параметри  і  також можна з наступної системи рівнянь:

(7.18)

де індекс  , ,  і , , – параметри, що визначені відповідно для першого і другого зсувних масивів.

Після певних перетворень система рівнянь (7.18) набуде наступного вигляду:

(7.19)

Отже, значення  і , розраховане за формулами (7.17) або (7.19) з деяким заменшенням відповідають коефіцієнту внутрішнього тертя порід і розрахунковому щепленню порід, при яких можливий зсувний процес.

### Алгоритм системи розрахунку стійкості схилу на основі дистанційних досліджень та комплексного використання інженерно-геологічних та геофізичних даних.

Узагальнення матеріалу, що наводиться у пп. 7.2.1.–7.2.3 дало змогу розробити алгоритм системи розрахунку стійкості схилу на основі дистанційних досліджень та комплексного використання інженерно-геологічних та геофізичних даних (рис. 7.4). Реалізація даного алгоритму здійснюється за допомогою наступних програмних продуктів:

- Surfer – побудова геологічних розрізів з нанесеними поверхнями ковзання; конвертація розрізів в растрове зображення;

CorelDRAW – розробка розрахункових схем (розбивка масиву зсувних порід на блоки); збереження файлу в растровому вигляді;

MapInfo – імпортування розрахункових схем в растровому вигляді; прив’язка до системи координат та оцифровка; автоматичне визначення площі кожного блоку;

Mathcad – проведення усіх розрахунків.

### Демонстрація розрахунку стійкості схилу на умовній ділянці з врахуванням дії гідродинамічного тиску.

Нехай на умовній зсувонебезпечній ділянці проведено інженерно-геологічних і геофізичних дослідженнями, за допомогою яких одержано геологічний розріз ділянки і встановлено потенційну поверхню ковзання круглоциліндричного типу, а також рівень ґрунтових вод (рис. 7.5). Поверхня ковзання проходить в суглинках, що мають наступні характеристики: щільність ґрунту природної вологості γ=1.9·103кг/м3, а щільність в межах об'єму, що зайнятий фільтраційним потоком =0.9·103кг/м3; кут внутрішнього тертя =23˚; розрахункове щеплення =2.96·103кг/м2. Радіус поверхні ковзання R=47.5м.

Розіб'ємо масив зсувних порід на зсувні блоки так, щоб ширина кожного блоку бути приблизно рівна 0.1 радіуса поверхні ковзання – 4.75м.

Рис. 7.4. Алгоритм системи розрахунку стійкості схилу на основі дистанційних досліджень та комплексного використання інженерно-геологічних та геофізичних даних

Рис. 7.5. Геологічний розріз умовної ділянки з нанесеними поверхнею ковзання та рівнем ґрунтових вод

Розрахунок коефіцієнта стійкості схилу слід проводити за формулою (7.18).

Схема для розрахунку приведена нарис. 7.6.

Розрахункові дані зведені в табл. 7.3.

Кут нахилу, що характеризує середній кут нахилу поверхні ковзання в межах кожного блоку  визначається з формули:

,	(7.20)

де  – відстань від точки перетину перпендикуляра з кривою поверхні ковзання до вертикального радіуса кожного блоку (рис. 7.7).

Довжину поверхні ковзання  визначається з формули:

Рис. 7.6. Схема до розрахунку коефіцієнта стійкості схилу

Рис. 7.7. Схема визначення середнього кута нахилу поверхні ковзання в межах кожного блоку

Таблиця 7.3.
	Розрахункові дані для визначення коефіцієнта стійкості схилу

| № блоку | Si1, м2 | Si2, м2 | αi˚ | Рі·104, кг | hi | Δхі | Ті·103, кг | Nі·104, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 22.62 | 14 | 2.03 | 3.9 | 4.75 | -5.06 | 1.97 |
| 2 | - | 61.29 | 5.7 | 5.52 | 7.95 | 4.75 | -5.52 | 5.49 |
| 3 | 11 | 80.4 | 4.3 | 9.33 | 11 | 4.75 | 7.06 | 9.3 |
| 4 | 27.68 | 81.56 | 13 | 12.6 | 11.5 | 4.75 | 28.25 | 12.28 |
| 5 | 51.06 | 70.4 | 22 | 16.04 | 9.75 | 4.75 | 60.27 | 14.86 |
| 6 | 76.49 | 45 | 32.6 | 18.58 | 6.7 | 4.75 | 100.2 | 15.65 |
| 7 | 98.03 | 8.1 | 44.4 | 19.35 | 2.45 | 4.15 | 135.5 | 13.82 |
| 8 | 46.92 | - | 57 | 8.92 | - | - | 74.7 | 4.87 |
|  | ΣТі=395.3 | ΣNі=78.24 |

,	(7.21)

де  - центральний кут (рис. 7.6). В нашому випадку =93˚.

Гідравлічний градієнт =tg(β)=0.49 (рис. 7.5).

Отже, за формулою (7.18) коефіцієнта стійкості схилу дорівнює:

.

Розраховане значення коефіцієнта стійкості для нашої умовної ділянки близьке до одиниці, тобто потенційно зсувні породи знаходяться в стані граничної рівноваги і ймовірність в майбутньому виникнення зсуву по встановленій поверхні ковзання є досить високою.

## Аналіз результатів комплексного підходу до оцінки зсувної небезпеки на прикладі зсувної ділянки в районі газопроводів

Ділянка досліджень знаходилась на 1532-1535км магістрального газопроводу "Союз" у районі річки Берестової біля села Леб’яже, Красноградського району, Харківської області [90].

Геофізичні дослідження виконано з метою визначення можливості розвитку зсуву на трасі переносу газопроводу, в разі наявності зсуву визначення розмірів зсувного тіла, а також причин та механізму зсувного процесу, в результаті чого мають бути створені передумови та отримані необхідні дані для прийняття рішення щодо переносу траси газопроводу "Союз".

Конкретними задачами геофізичних досліджень були:

визначення ймовірності розвитку зсуву на схиловій ділянці проектної траси газопроводу;

визначення розмірів зсувного тіла в плані;

визначення положення поверхні ковзання зсуву;

встановлення факту наявної розгрузки зсуву або подальшого його розвитку.

Польові роботи виконувались на схилі, через який планується прокладка нової траси газопроводу "Союз" в районі річки Берестової Харківської області Красноградського району с. Леб’яже, по п’яти профілях з кроком 25×25м.

Геофізичні дослідження, що виконані на ділянці, включали комплекс наступних методів:

вертикальне електричне зондування (ВЕЗ);

метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ);

метод природного електричного поля (ПЕП).

Метод ВЕЗ виконано з метою диференціації гірських порід по вертикалі за параметром електричного опору. Пласти, що мають низький електричний опір, звичайно представлені глинами, з ними пов’язані поверхні (дзеркала) ковзання.

На рис. 5.8 представлено літологічний розріз з нанесеними найбільш ймовірними поверхнями ковзання, в якому за основу взято результати буріння. Проте цей розріз скоректовано за даними ВЕЗ.

Аналіз ВЕЗ свідчить про те, що правильним є визначення типу зсуву та поверхні ковзання по покрівлі глин із зазначенням того, що дана поверхня може бути і вище (рис. 7.8). Проте, наявна ситуація, аналіз зсувних процесів на аналогічних за геологічною будовою територіях, а також аналіз інженерно-геологічних властивостей не дозволяє повністю виключити варіант наявності круглоциліндричної поверхні ковзання, яка розповсюджується в глини.

За даними ВЕЗ розріз слід розглядати наступний (зверху вниз): рослинний шар, суглинок, глина, супісок (або в окремих місцях пісок), глина. Поверхня ковзання зсуву можлива або по покрівлі глин, або по покрівлі супіска. Можливий складний зсув з двома поверхнями ковзання.

Рис. 7.8. Літологічний розріз за даними ВЕЗ

Аналіз карт інтенсивності ПІЕМПЗ свідчить про наявність розвантаженої зони в межах пікетів ПІЕМПЗ – 60-320 по лінії проектної траси (пікет 50 по вісі абсцис). Ця зона розвантаження пов’язується, ймовірно, із давнім або новим, таким, що породжується, зсувом. Слід відмітити, що границі цього зсувного тіла в межах точності спостереження (±10м) майже повністю співпадає з границями можливого зсувного тіла, які виділено на інженерно-геологічному розрізі. Таким чином, дані ПІЕМПЗ повністю узгоджуються з попередніми дослідженнями. Додатна аномалія в лівій нижній частині планшету тяжіє до існуючого зсуву і свідчить про можливість його подальшого локального розвитку в цьому напрямку.

За даними ПЕП в суху погоду основний фільтраційний потік концентрується на флангах існуючого зсуву, а при значному зволоженні – на схилі балки. Для проектної ділянки підземні фільтраційні потоки не відмічено.

В результаті комплексної інтегрованої інтерпретації, що проводилась за методикою, викладеною в розділах 8, 9, на території ділянки виділено п’ять аномалій (рис. 7.9).

Аномалії №1 та №3 зумовлені збільшенням значень поля ПЕП (10-20мВ) та напруженості поля ПІЕМПЗ, виміряної вздовж схилу (2-2.6імп/с), та невеликими значеннями опору (до 20Ом∙м). Рівень критерію зсувонебезпеки  високий і дорівнює 0.7–0.9. Аномалії тяжіють до існуючого зсуву.

Аномалії №2, №4, №5 спровоковані, в основному, двома параметрами, а саме, потенціалом природного поля  (15-20 мВ) та питомим опором порід  (10-30Ом∙м). Максимальний рівень . Аномалія 2 локальна, тому не відіграє суттєвої ролі. Аномалії 4, 5 пов’язані одночасово із зміною  та , тому пояснюються збільшенням зволоженості нижньої частини схилу, оберненої до балки.

За результатами комплексної інтерпретації ймовірність розвитку зсуву на ділянці газопроводу (при його відсутності) є малою (до 0.3-0.4), тому з цієї точки зору схил є стійким.

Розрахунок стійкості схилу по трасі проектного газопроводу з урахуванням результатів геофізичних досліджень проведено за алгоритмом наведеним в п. 12.2.5. для 6 варіантів з урахуванням наявності або відсутності на схилі труби при двох поверхнях ковзання: по покрівлі глин та по їх підошві (тобто по покрівлі супіску).

Результати розрахунку коефіцієнтів стійкості схилу наведено в табл. 7.4.

Аналізуючи табл. 7.4, можна зробити наступні висновки:

Рис. 7.9. Карти результатів комплексної інтегрованої обробки ефективних геофізичних параметрів

- найменшим (1.7) є коефіцієнт стійкості при проведенні поверхні ковзання по покрівлі супіску, що підтверджує правильність розгляду цього варіанту.

в інших варіантах стійкість дуже велика: ;

зважаючи на висновки 1) і 2), оптимальним слід вважати прийняте проектне рішення переносу траси газопроводу із плануванням поверхні (зняття рослинного шару та шару суглинку), що забезпечить необхідну стійкість схилу для будь-якого варіанту існування гіпотетичної поверхні ковзання.

Таблиця 7.4.
	Узагальнена таблиця значення коефіцієнтів стійкості схилу

| Варіант розрахунку | Фізичний зміст поверхні ковзання | Довжина поверхні ковзання, м | Форма поверхні ковзання | Максимальна глибина поверхні ковзання | Коефіцієнт стійкості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Поверхня ковзання І проходить по покрівлі глин | 249 | плоско-ступінчата | 5.6 | 2.8 |
| ІІ | Поверхня ковзання І проходить по покрівлі глин. Враховано вагу проектного газопроводу | 196 | плоско-ступінчата | 5.6 | 2.77 |
| ІІІ | Поверхня ковзання ІІ проходить по покрівлі супіску | 217 | кругло-циліндрична | 14.2 | 1.72 |
| ІV | Поверхня ковзання ІІ проходить по покрівлі супіску. Враховано вагу проектного газопроводу | 204.7 | кругло-циліндрична | 14.2 | 1.77 |
| V | Поверхня ковзання ІІ проходить по покрівлі супіску. Шар рослинного ґрунту та суглинку знято до глибини 7м | 159 | кругло-циліндрична | 7.5 | 2.85 |
| VІ | Поверхня ковзання ІІ проходить по покрівлі супіску. Шар рослинного ґрунту та суглинку знято до глибини 7м. Враховано вагу проектного газо проводу | 159 | кругло-циліндрична | 7.5 | 2.7 |

# ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СХИЛОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА СТАЦІОНАРНИХ ДІЛЯНКАХ
(НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ)

Кожен із широкого спектру геофізичних методів, що використовується на сучасному етапі для вирішення задач геологічних і інженерно-геологічних досліджень, заснований на зв'язку фізичних полів, що вивчаються, зі станом геологічного середовища. У кожному з напрямів геофізики цей зв'язок заснований на різних постулатах. Це щільність при вивченні поля прискорення сили тяжіння або пружності середовища, мінералогічний склад при формуванні полів магнітної або електричної напруженості, тріщинуватість (пористість), а отже, водонасиченість при аналізі питомого електричного опору. На підставі цього, геолого-геофізичні дані є кількісними і мають числову міру. До них відносяться фізичні параметри порід (щільність, намагніченість, пружність, провідність та ін.), величина яких пропорційна пористості, тріщинуватості порід.

В умовах верхньої частини розрізу південнобережного схилу Криму дані параметри мінливі як у просторі, згідно літологічних особливостей корінної основи, так і в часі. Часові зміни фізико-механічних властивостей визначаються наявністю досить інтенсивних деформаційних процесів різного генезису – від зсувних до тектонічних. У межах даних досліджень інтерес представляють зсувні деформації, особливо можливість їх вивчення в просторі та в часі на етапі прихованого тріщиноутворення. У той же час, активність зсувів і умови їх утворення пов'язані з геоморфологією схилів, дією чинників і станом схилу в цей період.

Ці явища та їх вплив на стан і властивості ґрунтового масиву прийняті базовими поняттями фізико-геологічної моделі (ФГМ) зсувних деформацій на ПБК. Враховувати геологічні умови необхідно для обґрунтування використання геофізичних методів при вивченні зсувів, а також для визначення інтервалів зсувного розрізу, які найбільшим чином впливають на динаміку геофізичних параметрів. Умови розташування зсуву відносно динамічних зон південнобережного схилу визначають кількість чинників, необхідних і достатніх для формування критичного НДС ґрунтового масиву і очікуваний відгук геофізичних індикаторів, що враховують стан схилу. Морфологічна приналежність локальних схилів в межах зсуву дозволить розділити його територію на ділянки, в межах яких характер взаємозв'язку аналізованих сукупностей буде однорідним.

## Геологічні умови Південного берега Криму

Побудова комплексної факторно-ознакової моделі зсуву можлива тільки на базі режимних спостережень на опорних інженерно-геологічних полігонах (ОІГП). Довгострокові спостереження на одній з таких ділянок (ОІГП Фасбурла) між сукупністю параметрів дозволили побудувати детальну модель зсуву (короткострокову) і встановити функціональні залежності "зовнішня дія – внутрішній стан ґрунтового масиву – геофизичні ознаки деформацій". Зсув Фасбурла є західною гілкою великого стародавнього глетчероподібного Доломійського зсуву (№ 34 [231]). Він розташований в 16км західніше м. Ялти (рис. 8.1), на південному схилі Головної гряди Кримських гір між відмітками висот від 140 до 380м над рівнем моря і знаходиться в межах Симеїзсько-Мізхорської зсувної ділянки.

Уперше зсувна діяльність тут була зафіксована в 1912р., коли відбулося зміщення ґрунту в 4-5м. Після катастрофічного переміщення (40-50м) в 1948р. в межах активної частини зсувної системи було встановлено 5 створів реперів.

У 1970р. західна гілка Доломійської зсувної системи  вибрана як ОІГП Фасбурла для проведення тривалих комплексних стаціонарних спостережень з метою виявлення механізму його зміщень і ролі різних зсувоутворюючих

Рис. 8.1. Оглядова схема тектонічної обстановки Криму

1 – контур Кримського півострова; 2 – автомобільні дороги державного значення; 3 – контур Південно-західного зсувного підрайону; 4 – ОІГП Фасбурла. Зони основних глибинних розломів: 5 – докембрійського залягання; 6 – палеозойського залягання; 7 – ізолінії концентрації епіцентрів землетрусів, що визначають режим струсів ПБК; 8 – зони інтенсивного прояву магматичних процесів.

чинників в цьому. Роботи виконувалися Ялтинською комплексною гідрогеологічною і інженерно-геологічною партією у складі виробничого об'єднання "Кримгеологія". У 1984р. до комплексу стаціонарних спостережень підключена низка геофізичних методів для встановлення їх можливостей на прикладі довгострокових досліджень. Польові геофізичні спостереження проводилися Комплексною геофізичною партією у складі того ж об'єднання. Матеріали спостережень, дозволили сформулювати ФГМ глибинної повзучості в його найбільш складних ділянках і виробити методичні основи вивчення зсувів геофізичними методами.

Верхня частина ОІГП Фасбурла розташована в межах підніжжя г. Су-Кая, а нижня – в районі тилової частини стародавньої ступені Доломійської зсувної системи. Із заходу та сходу зсувне тіло обмежене міжзсувними гребенями. Поверхня зсуву в повздовжньому перетині має ступінчастий профіль, а в поперечному – коритоподібний. Це є характерною морфологічною особливістю більшості зсувів ПБК. У межах сучасного зсуву виділяються наступні морфологічні елементи: нижня (язикова) частина; перша та друга зсувні ступені; верхня (головна) частина. Ступені розділені між собою міжступінчастим схилом.

Найбільша крутизна поверхні серед виділених елементарних форм зсувного схилу властива нижній частині зсуву (((23˚, рис. 8.2). Менша крутизна схилів міжступінчастого та головного ((18о, рис. 8.3). Зсувні ступені відносяться до виположених ділянок з середньою крутизною ((7о, рис. 8.3). Поверхня схилів ускладнена дрібними зривами, наповзаннями, безстічними западинами та дрібними ерозійними врізами. Наявність даних форм, їх різноманітність залежить від крутизни певного морфологічного елементу. У той же час, це вказує на значну диференційованість зміщень і невелику потужність товщі, що деформується. Поверхня ступенів слабо покривається горбами, у верхніх частинах з численними безстічними западинами та слідами наповзання. У нижніх вони обмежені зривами (прибровковими, рис. 8.4). Такі морфологічні особливості вказують на наявність глибших деформацій. Межі зсуву позначаються бортовими тріщинами (рис. 8.5).

Відомо, що значна крутизна схилу за інших рівних умов є однією з суттєвих і нерідко головних причин порушення рівноваги ґрунтових, мас що складають схил. Це визначається геометрією напругжень, які діють на ґрунти в різних умовах. Згідно теорії круглоциліндричних поверхонь, напрям вектора сумарного напруження вздовж схилу змінюється. У верхній його частині вектор близький до

Рис. 8.2. Нижня (язикова) частина

Зсувні тріщини: 1 – розтягу; 2 – стиску; 3 – безстічна западина; 4 – ерозійний вріз; 5 – зона дії бортової ерозії.

Рис. 8.3. Верхня частина першої зсувної ступені і міжступінчастий схил

1 – безстічна западина на першій зсувній ступені; 2 – сучасний ерозійний вріз V-подібного січення; 3 – лівий борт зсуву.

Рис. 8.4. Зрив у верхній частині східного головного потоку (1997-98, 1) 
і режимні наглядові свердловини (2):

а – для гідрогеологічних спостережень; б – для геофізичних спостережень.

Рис. 8.5. Бортова тріщина розтягування з опусканням

вертикальної складової, а в нижній – горизонтальної. Такий розподіл напруження визначає верхню частину схилів як область деформацій розтягу, а нижню – стиску. У центральних частинах схилів знак напружень буде мінливий.

У заключення огляду слід відзначити, що геометрія напруженості на схилах визначається теорією формування механічних напружень. Проблемним залишається питання про розподіл напруженості ґрунтів у межах виположених ділянок зсувів, що формуються в умовах тисків стиску верхніх частина ступенів і розтягу в нижніх. Тому, в рамках побудови ФГМ зсувів дані ділянки схилів розглядаються як найбільш доступні для геофізичних досліджень та проблемні з позиції прогнозу регресивного розвитку зсувних деформацій.

Для Фасбурла величина зміщення поверхні більша на схилах по відношенню до виположених ділянок. Активність схилів при цьому прямо пропорційна їх крутизні, а величина зміщень на ступенях визначається крутизною нижче лежачого схилу. Глибинність проникнення горизонтів, що деформуються, залежно від крутизни також незаперечна. Це підтверджується матеріалами розвідувальних бурових робіт, виконаних на території ОІГП Фасбурла.

У геологічній будові ОІГП Фасбурла відображені гірські породи наступних віків: породи таврійської серії (T3+J1); средньочетвертинні коллювіально-пролювіальні відкладення (ср QII-III), верхньочетвертичні, сучасні зсувні та делювіальні відкладення (dp QIII-IV).

Породи таврійської серії (T3+J1) складають міжзсувні гребені і є ложем сучасного зсуву. У поверхні породи сильно вивітрені.

В межах бортів ОІГП Фасбурла поширені четвертинні відклади, що не залучаються до сучасного руху зсуву. Ці відклади представлені крупнообломочними вапняками з дресвяно-суглинистим заповнювачем до 5-20% (cp QII-III), зміщеними блоками порід таврійської серії (е Т3+j1), а також одиничними глибами вапняків, розкиданих по поверхні схилу (d QIII-IV).

Велику частину ділянки складають сучасні зсувні відкладення (dp QIV). Вони представлені типовими для південнобережних зсувів дресвяно-щебенистими суглинками. За генетичними ознаками суглинки можна розділити на літологічні групи. Темно-сірі суглинки з дресвою і щебенем (до 15-20%) аргіліту, алевроліту, пісковика розташовані, як правило, в нижній частині зсувного розрізу. На поверхню дані ґрунти виходять тільки в центрі прибровочної частини другої зсувної ступені. Відслонення сформовані зривами при активізації зсуву. Буро-сірі суглинки з дресвою та щебенем (до 25-30%) вапняку перекривають темно-сірі різності ґрунтів і залягають на всьому протязі зсуву до глибини 3-5м. У межах першої зсувної ступені їх покривають насипні ґрунти, представлені будівельним сміттям. Додатково до цього, в межах виположених ділянок зафіксовані лінзи яркоцвітних суглинків з дресвою та щебенем (до 40-50%) вапняку, пісковика. На верхній ступені вони формують достатньо могутній шар (до 5м) і залягають в інтервалі глибин 5-10м. У розрізі нижньої ступені вони розташовані глибше (15-18м) і представлені шаром до 3м. Як вже зазначалось, потужність зсувних накопичень у цілому неоднакова: на міжступінчастому і головному схилах – до 10м, у нижній (язиковій) частині – до 5-6м, а в межах зсувних ступенів – до 20-25м.

Можливість залучення зсувних суглинків в зміщення визначається мінливістю їх фізико-механічних властивостей при дії зовнішніх і внутрішніх чинників [207, 232-235]. У цілому, суглинки мають невисоку вологість (w(14%), високу об'ємну масу (((2.23, 2.26г/см3), середній і високий ступінь водонасичення (0.83, 0.84), відносно високі величини зчеплення (с(0.075, 0.08МПа) і кута внутрішнього тертя ((>16(), невисокий опір при одноосьовому роздавлюванні (0.029, 0.035МПа) з пластичним і хрупкопластичним характером руйнування.

При порівнянні природної вологості з межами пластичності (нижній 16-26%, верхній 28-37%) видно, що основна маса зсувних ґрунтів знаходиться в стійкому напівтвердому стані. Пластичної консистенції досягають ґрунти, що залягають тільки на контакті з водотривкими породами і представлені темно-сірими суглинками, дрібнолускуватими вивітреними аргілітами або обводненими щебенистими прошарками. Великий розкид значень механічних показників (0.074-0.428, 0.091-0.601МПа) визначається максимальним ступенем водонасичення (0.96, 0.98) ґрунтів схилів [236]. При збільшенні природної вологості в 2 рази в стільки ж раз зменшуються показники порід на зсув. Її збільшення до верхньої межі пластичності (25%) приводить до менших змін у міцності порід (30-40%). У таких же пропорціях змінюється і кут внутрішнього тертя. Ще більш значніші зниження величини С з (до 0.01-0.025МПа) і ( (до 6-8() показують досліди при підготовленій поверхні ковзання. Суглинки швидко розмокають [237], що забезпечує їх малу стійкість на схилах з формуванням усередині них зон ковзання.

Крім зволожуючих чинників, показники опору порід зсуву залежать від частки уламкових включень в їх об'ємі. Експериментально встановлено, що при вмісті в породах щебеню більше 50-60% вологість піщано-глинистого заповнювача практично не впливає на їх механічну міцність. При вмісті включень до 50% міцність порід в основному визначається складом, консистенцією і зміною вологості піщано-глинистого заповнювача.

Ділянки зсувного розрізу, в межах яких невеликий вміст щебеню (до 15%), представлені продуктами руйнування глинизованих аргілітів. Ці породи при вологості, відповідній їх текучому стану (w=22-30%), поводяться як дилітантні утворення, схильні до раптового розрідження. Руйнування їх структури відбувається при напруженнях 0.0049-0.009МПа, що на порядок менше, ніж для суглинків іншого генезису (0.062-0.269МПа). Більш того, дані породи схильні переходити в нестійкий текучий стан не тільки при зволоженні, але й під впливом динамічних навантажень [238-242] (табл. 8.1).

Таблиця 8.1.
	Зміна міцності вивітрених глинизованих аргілітів при струсі
(за І.Г.Коробановою)

| Глибина відбору проби, м | Вологість % | Міцність, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | До досліду | Після досліду | Початкових взірців | Взірців, підданих вібрації |
| 10 | 23.0 | 22.6 | 0.0052 | 0.0021 |
| 10 | 23.4 | 23.8 | 0.0048 | 0.0020 |
| 12 | 25.3 | 24.8 | 0.0048 | 0.0026 |
| 12 | 25.0 | 24.5 | 0.0046 | 0.0026 |

Результати реологічних випробувань показують, що одні і ті ж напруження, що діють на зсувний ґрунт, в одних місцях призводять до незгасаючої повзучості з в'язкістю до 1013-1014Па·сек, а в інших – деформації не виходять за межі області загасання (табл. 8.2). Виявилось, що тривалий опір ґрунтів ОІГП Фасбурла також залежить від кількості в них уламкових включень і консистенції піщано-глинистого заповнювача [237]. Якщо кількість уламків не перевищує 15%, то навіть при напівтвердій консистенції (в'язкість 1012-1013Па·сек) у ґрунті спостерігається незгасаюча повзучість. Вона затухає, якщо в них міститься більше 20-25% дресви і щебеню і поновлюється при в'язкості 1013-1014Па·сек.

Таблиця 8.2.
	Реологічні властивості порід ОІГП Фасбурла (за І.В.Кузнєцовим)

| № виробки; Н відбору, м; колір; % дресви і щебеню | Природна вологість % | Тривалість досліду, год | Діюче напруження, МПа | Характер деформації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до досліду | після досліду |  |  |  |
| св.1 H=5.9м бураво-сірі 40-50% | 17 | 17 | умовно-миттєво | 0.32 | Пластичне руйнування |
|  | 17 | 17 | 0.3 | 0.29 | Затухаюча повзучість |
|  | 16.8 | 16.5 | 312 | 0.20 | Теж |
|  | 16.8 | 16.4 | 360 | 0.27 | Теж |
|  | 16.5 | 16.0 | 432 | 0.24 | Теж |
| св.1 H=10.6-11.0м яркоцвітні 30-40% | 18.8 | 18.8 | умовно-миттєво | 0.24 | Пластичне руйнування |
|  | 18.8 | 18.8 | 10 | 0.23 | Теж |
|  | 18.7 | 18.6 | 240 | 0.15 | Теж: (=5.3-1013Па·сек |
|  | 18.9 | 18.7 | 288 | 0.20 | Незгасаюча повзучість: (=1.51014Па·сек |
|  | 18.4 | 18.3 | 408 | 0.19 | Теж: (=1.21014Па·сек |
| св.1 H=15.6-16.1м темно-сірі 10-15% | 12.8 | 12.8 | умовно-миттєво | 0.23 | Пластичне руйнування |
|  | 12.8 | 12.7 | 0.1 | 0.21 | Теж |
|  | 13.5 | 13.0 | 312 | 0.15 | Теж: (=7.71013Па·сек |
|  | 12.0 | 11.6 | 336 | 0.19 | Незгасаюча повзучість: (=2.01013Па·сек |

У тектонічному відношенні ОІГП Фасбурла, відносно сучасного етапу розвитку структур південнобережного схилу, розташовується в межах Доломійського підняття, що визначає його як активний зсув [243]. Воно, у свою чергу, ускладнене різноспрямованими системами розривних тектонічних порушень, серед яких переважають північно-західні, субмеридіональні та субширотні. Безпосередньо на території ділянки досліджень, за результатами комплексних геодинамічних спостережень, виділені активні лінійні структури вищих порядків, місцеположення яких не протиречить апріорним даним по тектоніці цього регіону [244, 245]. Серед закартованих структур переважають субширотні (поперечні щодо зсувної структури) та субмеридіональні (повздовжні). Розподіл даних лінійних елементів є вирішальним у розподілі сил на схилах, а також у балансі вологи зсуву в цілому і окремих морфологічних елементів.

Перш за все, розривні тектонічні порушення контролюють поверхню корінних порід, визначаючи коритоподібний поперечний профіль зсуву та ступінчасте опускання в повздовжньому розрізі. Як наслідок, у зоні впливу цих структур (в основному субширотних) утворюється максимальна кількість тріщин розтягування. При цьому, максимальні деформації (вогнища активізації) розвинені в зонах зчленування субмеридіональних і субширотних розривних тектонічних порушень, утворюючи лінійні або амфітеатроподібні структури з формуванням тріщин розтягування і зсуву з опусканням. У нижніх частинах вогнищ формуються вали витискування, що говорить про наявність деформацій стиску.

У цілому, по зсувному розрізу звертає увагу досить слабка обводненість зсувних порід, практична відсутність напорів і мала потужність водоносних прошарків (не більш 4м). Зволоження схилу в межах полігону відбувається в двох рівнях і за рахунок різних джерел живлення. Такий розподіл підземних вод зафіксований в межах виположених ділянках зсувів.

Живлення верховодки, приуроченої до щебенистих прошарків (8-12м), відбувається за рахунок атмосферних опадів, що випадають безпосередньо на поверхню зсувного масиву. Його насичення поверхневою вологою відбувається через лінійні тріщинуваті зони субширотного простягання, приурочені, як правило, до верхньої частини міжступінчастих схилів. Крім цього, в умовах западинного рельєфу на виположених ділянках утворюються тимчасові мочари, заболоченості, інколи невеликі озера. Ці явища служать достатньою умовою для зволоження глибинних приповерхневих горизонтів і формування деформацій на ступенях.

Обводнення нижньої частини зсувного розрізу відбувається за рахунок підземних вод, що надходять з водозборів, розташованих вище по схилу. Шляхи їх фільтрації збігаються з тріщинуватими зонами, приуроченими до розривних тектонічних порушень субмеридіонального напряму. Тобто, підземні води надходять у тіло зсуву з боку північно-західної межі головної частини, а на території другої зсувної ступені ґрунтові води протікають двома потоками. Не вся маса зсувних вод впливає на режим зсувного схилу. Частина їх дренується численними ерозійними врізами, а частина випаровується в стінках зриву нижче лежачого схилу (відносно ступені), свідченням чого є вицвіти солей на них.

## Фізико-геологічна модель зсуву Фасбурла

### Принципи побудови фізико-геологічної моделі зсувних деформацій.

Методичні основи комплексного моделювання зсуву Фасбурла засновані на аналізі причин, що впливають на активізацію зміщень і визначають їх режим. При цьому, розглянуто, як зовнішні явища, так і внутрішній стан ґрунтового масиву. Одержані закономірності дозволили обґрунтувати геофізичний підхід до прогнозу зсувів, визначити види напруження ґрунтів і їх прояву в періодах підготовки до деформації, безпосередньо деформації та релаксації ґрунтового масиву в цілому, а також визначити роль геофізичних методів в процесі вивчення зсувів.

Будь-який взаємозв'язок, побудований в процесі досліджень, базувався на зв'язку зсувоутворюючих чинників, фізико-механічних властивостей, геофізичних ознак деформацій з прямими показниками активності зсуву. Аналіз деформацій зсувних ґрунтів дозволив встановити режим кінематики зсуву, періодичність його зміщень та полярність напруженості ґрунтів залежно від геоморфологічних умов на локальних ділянках схилу. Іншими словами, за результатами аналізу активності зсуву, побудовано просторово-часову модель зсувних деформацій. Просторовий аналіз виділив ділянки, де розвиток напружень відбувається квазіоднорідно. Часовий розподіл напружень схилових відкладів досліджувався для ув'язки їх з мінливістю геофізичних ознак деформацій залежно від фізичного стану ґрунту всередині вогнищ НДС [246] і дії зовнішніх чинників.

Новизна моделі такого роду полягає в тому, що вона сформована за довгостроковими безперервними спостереженнями (30 років). Такий протяжний ряд спостережень дозволив перекрити періоди максимальної активності зсуву і, що найбільш важливо, середні інтенсивності зміщень, коли активний весь зсув, але величина переміщення поверхні менша. Більш того, виділені періоди його стабілізації, коли виявляється хаотична активність, прямо залежна від геометрії природних схилів. Виділені періоди активізації (1979-82, 1997-98рр.) на фоні багаторічних спостережень (з 1912р.) показують, що зсувна активність ОІГП Фасбурлавизначається ритмічністю, як і в цілому для ПБК. Дана ритмічність виражається періодами 13-14 років і залежить від режиму природних явищ. Значні переміщення зафіксовані в 1912р. (4-5м), 1926р. (4-5м), 1940р. (до 20-30м), 1956р. і 1969р. (4-6м). Даним інтервалам активності зсуву передували роки з інтенсивним зволоженням його ґрунтів, а також струсом масиву за рахунок сейсмічної активності ПБК.

Для детальнішого аналізу кінематики зсувних зміщень та формування просторової моделі деформацій схилів з набору даних про переміщення геодезичних реперів за останніх 30 років формувалися часові ряди по кожному з відібраних геодезичних реперів (табл. 8.3). Часові ряди засновані на двох інтервалах: місяць і рік. Місячні дані використовувалися при побудові короткострокової моделі, а річні – середньострокової. Для уточнення часової моделі деформацій ОІГП Фасбурла використані часові ряди сумарних зміщень усереднених по групах геодезичних реперів. Головну частину зсуву представляють геодезичні репери, розташовані в межах східного потоку: Rp4 – у верхній частині (зона відриву), Rpl9 – в центральній і Rp6 – в нижній (зона випорів). Ступені характеризувалися за всією площею, безпосередньо на території другої ступені (Rp29,IIIl), а також біля її кромки (Rp7). Першу зсувну ступеню представляють: Rр9Г (правий борт), Rр16Г (центр), Rр7Г (лівий борт) і Rp34 (кромка). Для характеристики міжступінчастого схилу відібрані геодезичні репери уздовж осьової лінії зсуву (Rp8,32,9). Нижня (язикова) частина представлена Rp40,43, розташованими уздовж осьової лінії західного потоку.

Щоб розібратись у механізмі зсуву з позиції впливу чинників на напруженість ґрунтового масиву, що виражається у видимих зміщеннях поверхні зсуву, та визначення прихованих ознак цього явища, описуючи їх стандартними фізико-механічними характеристиками ґрунтів, необхідно детально розібрати взаємозв'язок цих явищ. Величина зсуваючих сил по відношенню до тих, що утримують, не може бути визначена дією тільки одного з чинників. Тому точки, що описують взаємозв'язок між регресорами (чинники) і відгуками (зміщення), завідомо не накладатимуться ні на яку-небудь пряму, ні навіть на монотонну криву. Та чи інша кількість точок буде розсіяна. У той же час відомо, що в дії чинників на зсувний схил фіксується упередження. Це явище обумовлене інерційністю геологічного середовища при зовнішній дії.

Таблиця 8.3.
	Розподіл геодезичних реперів на поверхні ОІГП Фасбурла

| Найменування морфологічних елементів | Середня крутизна поверхні, 0 | Характеристика зони зсувних деформацій | Номер геодезичних реперів, їх розташування |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхня (головна) частина | 17 | Розтяг | 4 – осьовий, 19 – осьовий східного потоку; 49 – осьовий західного потоку |
|  |  | Стиск | 6 – осьовий східного потоку; 48 – осьовий західного потоку |
| Друга зсувна ступеня | 7 | Стиск | 28 – правий борт, 30 – лівий борт |
|  |  | Розтяг-стиск | 29 – правий борт, Ш1 – осьовий |
| Міжступінчастий схил | 17 | Розтяг | 31 – правий борт, 7,8 – осьові, 54 – лівий борт |
|  |  | Стиск | 9 – осьовий, 32 – лівий борт |
| Перша зсувна ступеня | 7 | Розтяг | 9Г, 34 – правий борт, 16Г – осьовий, 7Г – лівий борт |
| Нижня (язикова) частина | 23 | Розтяг | 40,41,43 – осьові західного потоку, 36,38 – осьові східного потоку |

На початковому етапі формування ФГМ встановлено характер і вираженість зв'язку між варіаційними рядами коефіцієнтом кореляційної функції [234]. Для визначення часового інтервалу реалізації чинників на зміщення, коефіцієнт кореляційної функції обчислювали між значеннями xi і yi-(m+i), де m – число проміжних вимірів:

,	(8.1)

де хi ( значення параметрів x в i-тому спостереженні;

– значення параметра у в i-m спостереженні;

m – число проміжних вимірів;

п ( кількість спостережень;

– середні значення параметрів для вибірки в п проведених спостереженнях.

Даний інструмент дозволив отримати інформацію про інерційність часових рядів один відносно одного. Для встановлення видів зв'язку між параметрами проводилася їх інтерполяція. Для цього використовувалася сукупність статистичних методів, які об'єднує в собі регресійний аналіз. Це дозволило провести інтерполяційні криві взаємозв'язку між досліджуваними параметрами, які лягли в основу ФГМ зсуву. Забігаючи вперед, слід відзначити, що при описі факторної дії на напруженість ґрунтового масиву, найбільш повні залежності вдалося відобразити нелінійними рівняннями стандартного вигляду: параболічною  та степеневою  функціями, де а, b, с – коефіцієнти регресії; х – регресор; f(x) – відгук.

Відновлені моделі піддавалися перевірці згідно закону нормального розподілу похибок: . Критерієм нормального закону розподілу прийнята близькість значень середньоквадратичної похибки (, визначеної двома способами: з використанням стандартної формули  та формули сполучення , через просту середню похибку [247, 248] , де  – відхилення спостережуваного значення  (дійсної величини зміщень) від середнього арифметичного  (прогнозного); п – кількість порівнюваних величин. У зв'язку з нелінійністю отриманих функцій оцінку регресійного зв'язку проводили як кусково-лінійну [234]. Для цього розбивали всю множину спостережуваних значень на К класів і підраховували для кожного j-того класу середні значення відгуків Y , де, nij – число точок, що потрапили в j-тий інтервал; уij – значення змінної Y, що належить j-тому інтервалу групування.

Проведений аналіз дозволив встановити просторово-часову модель розподілу деформацій на поверхні зсуву та їх залежність від дії зовнішніх і внутрішніх зсувоутворюючих чинників. Аналіз значущості природних чинників при формуванні передумов геофізичного просторово-часового прогнозу зсувів проводився з урахуванням геоморфологічних особливостей ОІГП Фасбурла.

Зсувний схил представляється як активна динамічна система головних напружень, яка перебуває в постійному розвитку під впливом різних за потужністю та термінам дії чинників, що підсилюють або ослабляють дію гравітації. До таких чинників можна віднести збільшення ваги порід при їх зволоженні, дію гідродинамічного тиску, концентрацію напружень у результаті сейсмічного прискорення ґрунтових елементів, порушення рівноваги в результаті збільшення крутизни схилу та ін.

Безпосередньо для зсувів південнобережного схилу головну дію на зміну рівноважного стану зсувних ґрунтів має режим загального обводнення. Зміна напруженості зсувного схилу за рахунок вологості ґрунтів виражається в збільшенні вологості ґрунтів, їх об'ємної ваги і призводить до зростання зрушуючих зусиль по відношенню до тих, що утримують. За рахунок дії ґрунтових вод у сукупності з літологічними особливостями, в зсувному розрізі формуються ділянки ослаблених ґрунтів, по яких відбувається зсув вище лежачої товщі. З позиції чинників режим вологості ґрунтів визначається зовнішньою дією через місцеві атмосферні опади та внутрішньою – за рахунок підтікання ґрунтових вод з боку вище розташованих водозборів. Дію вологості посилює дія землетрусів на стійкість ґрунтів через струс масиву в цілому. Тому, природа формування напружених неоднорідностей у зсувному тілі при впливі землетрусів значно залежить від пори року. Їх вплив полягає в перерозподілі вологості в межах ґрунтового масиву за рахунок додаткового ущільнення зсувних ґрунтів, а також у зниженні стійкості схилу за рахунок мікропереміщення елементарних частинок ґрунту.

Абразія та ерозія в межах південнобережного схилу є вагомими зсувоутворюючими чинниками, а багатьма авторами визнані як основні. Їх вплив полягає в катастрофічному зниженні напруженості ґрунтового масиву за рахунок усунення природних контрфорсних умов в нижніх частинах зсувних схилів. ОІГП Фасбурла розташований у середній частині південнобережного схилу, де дія абразії мінімальна. На підставі цього як основні чинники, що визначають просторово часову модель деформацій в межах середньої частини південнобережного схилу, прийнято ті з них, які сприяють зволоженню і струсу ґрунтового масиву. Тому для врахування їх впливу на динаміку напружень та визначення їх критичної величини при формуванні ФГМ деформацій в роботі розглянуті:

гідрометеорологічний режим: кількість атмосферних опадів, що надходять безпосередньо на територію зсуву і зміну рівня ґрунтових вод (РГВ);

сейсмічний режим: Кримські землетруси, з урахуванням додаткового техногенного навантаження (вибухи в межах ПБК).

При первинній обробці показників, що впливають на стан ґрунтового масиву, проводилося формування часових рядів, зрівняних по однорідних інтервалах. Спираючись на режим спостережень за прямими показниками зсувних деформацій (геодезичні спостереження за зміщенням поверхневих реперів) як мінімальний часовий крок вибраний інтервал в 1 місяць. Тому чинники характеризувалися сумарною (усередненою) величиною за місяць при побудові короткострокової моделі, за рік – довгострокової.

Якщо представлення часових рядів зволожуючих чинників достатньо обґрунтовані ранніми роботами, то для чинників струсу вибраний комулятьвний спосіб обліку їх активності. ПБК представлений постійною дією слабких (до 1 бала), але частих землетрусів. Враховуючи "консервативність" геологічного середовища [249] і його "уміння" накопичувати потенційну енергію для подальших "катастрофічних деформацій", при побудові взаємозв'язку між параметрами зсувоутворення та сейсмічних подій використана кумулятивна дія останніх, виражена сумою балів землетрусів, зафіксованих за деякий часовий інтервал.

### Просторово-часова характеристика зсувних деформацій.

Спостереження за формуванням і розвитком зсувів в межах південнобережного схилу показують, що в його середній і верхній частинах розташовуються в основному зсуви-потоки, які досягають значних об'ємів (до 0.5млн.м3) і протяжності (до 1.74км) [250, 251]. Окремі морфологічні елементи схилу, розділені уступами, при розвитку деформацій є відносно відособленими динамічними системами, які (кожна окремо) виглядають як елементарні зсуви. Усередині них розвиваються індивідуальні системи напружень. Вони визначають їх быльшу або меншу активність щодо всієї території зсуву і обумовлені різною гравітаційною асиметрією на цих ділянках.

Тому, при формуванні ФГМ, розчленовано поверхню ОІГП Фасбурла на локальні ділянки, усередині яких режим деформацій однорідний. У подальших діях виявлені закономірності будуть прийняті як початкові умови кластеризації при прогнозі зсувної активності за режимом геофізичних ознак. Для забезпечення довготривалості математичної моделі зсувних деформацій, дані закономірності сформовані на базі довготривалих спостережень за зміщеннями геодезичних реперів на ОІГП Фасбурла (1971-98) [252, 253], що охоплюють аналізом всі геоморфологічні форми зсуву Фасбурла (дод.Б.2.) і характеризують закономірності їх активності (табл. 8.4).

Таблиця 8.4.
	Динаміка зсувних переміщень ОІГП Фасбурла залежно від крутизни схилу (1971-98)

| Характеристика елементу | Крутизна а˚ | Средньобагаторічна швидкість зміщень Vs (у чисельнику) і сумарна величина переміщення S (у знаменнику), м | м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ступені | Перша | 5-10 | 9Г | 34 | 16Г | 9 | 7Г |  |
|  | Друга | 5-10 | 6/1 | 29 | 28 | Ш1 | 3Г | 30 |  |
| Схили | Міжступін-частий | 13-18 | 31 | 7 | 8 | 32 | 54 |  |
|  | Головний | 13-18 | 49 | 48 | 4 | 19 | 6 |  |
|  | Язиковий | Більше 18 | 41 | 40 | 43 | 36 | 38 |  |

Неоднакова динаміка зсувних деформацій в межах виділених морфологічних елементів ОІГП Фасбурла пояснюється перш за все геоморфологічними умовами поверхні. Найбільше сумарне переміщення (S) за 28 років відбулося в межах язикового схилу (25.97м) з крутизною схилу ((22° (дод.Б.3.). У два рази нижчі сумарні зсуви на міжступінчастому і головному схилах (S(11.29м), де крутизна складає 17-18°. І нарешті, найменші переміщення зафіксовані в межах виположених ділянок ((4-10м), з крутизною (5-6°. Як і очікувалося, при аналізі швидкостей поверхневих зміщень виявлено, що локальні вогнища зсувної активності (дод Б.2.), виділені при тріщинно-морфологічній зйомці, приурочені до схилів з крутизною більш 15°. Більш того, багаторічний аналіз показав, що усередині локальних вогнищ активніші їх верхні ділянки (зони розтягу). Менша інтенсивність зміщень в нижніх частинах (зони стиску, 
табл. 8.4).

Для уточнення часової моделі деформацій ОІГП Фасбурла на початковому етапі використані сумарні річні зміщення геодезичних реперів, усереднені за їх групами. Аналіз річних зміщень дозволив розділити період існування зсуву на етапи з різною активністю деформацій на схилах. Групування реперів виконане згідно геоморфологічних особливостей зсувного схилу. Головну частину зсуву (дод Б.2.) представляють геодезичні репери, розташовані в межах східного потоку: Rp4 – у верхній частині (зона відриву), Rpl9 – в центральній і Rp6 – в нижній (зона випорів). Ступені характеризувалися за всією площею, безпосередньо на території другої ступені (Rp29,Шl), а також у її кромки (Rp7). Першу зсувну ступень представляють: Rр9Г (правий борт), Rр16Г (центр), Rр7Г (лівий борт) і Rp34 (кромка). Для характеристики міжступінчастого схилу відібрані геодезичні репери уздовж осьової лінії зсуву (Rp8,32,9). Нижня (язикова) частина представлена Rp40,43, розташованими уздовж осьової лінії західного потоку.

Багаторічні графіки сумарних річних зміщень зсувних грунтів ілюструють наявність періодів із різними типами інтенсивності ОІГП Фасбурла (рис. 8.6). За 28 років виділяються етапи з максимальною величиною переміщень. На першому з них (1977-82) активність язикового схилу збільшується вже в 1977р. За цей період, фіксується максимум зміщень для всього зсувного схилу (більш 4-5м/рік). З 1979р. у фазу зміщень вступає решта морфологічних елементів опорного полігону, коли деформації язикового схилу зменшуються, не перевищуючи за амплітудою 3м/рік. Максимальна інтенсивність процесу в цілому для зсуву досягається в 1981-82рр. з амплітудою зміщень до 2м. Згідно цього, початок етапу активізації для середньої і верхньої частин зсувного схилу запізнюється по відношенню до зміщень нижньої частини на два роки. Спад активності наступає одночасно на всій території опорного зсуву в 1982р.

Рис. 8.6.  Сумарні річні поверхневі зміщення на різних ділянках ОІГП Фасбурла

Початок другого періоду максимальних зміщень зафіксовано в 1997р., коли активізація всіх морфологічних елементів наступила одночасно. Найвища інтенсивність деформацій виникає в межах язикового (1-2м/рік), нижче на внутрішніх схилах: міжступінчастому (0.7-1м/рік) і головному (0.5-0.7м/рік) і найнижча на виположених ділянках: від 0.3м/рік на другій ступені до 0.5м/рік – на першій. Свого максимуму зміщення досягають в 1998р. Величина переміщень склала не менше 0.8-1м/рік, навіть на виположених ділянках. Після цього і до активність зсуву нижча. Порушується дана закономірність у верхній частині головного схилу.

Між цими періодами максимальних зміщень за графіками фіксується етап (1986-89), коли активність ОІГП Фасбурла можна віднести до середньої за 28-річчя. Початок даного етапу фіксується одночасно на всіх морфологічних елементах в 1986р. Амплітуда зміщень язикового схилу (до 1м/рік) закономірно вища, ніж на решті елементів (до 0.3м/рік), як і їх тривалість (до 1991р.). На зсувних ступенях і схилі між ними переміщення продовжуються до 1989-90рр. включно. Активізація головної частини закінчується раніше решти морфологічних елементів в 1989р. Протягом виділеного інтервалу максимум зміщень зафіксований в 1987-88рр. Цікаво, що на початку періоду середньої інтенсивності зміщення язикового схилу мінімальні (до 1м/рік) і зростають до його кінця, після чого їх величина різко зменшується. У верхній і середній частинах зсуву його активність в часі не постійна (графіки представлені "двогорбими" вершинами).

У решту часу 28-річного періоду спостережень зміщення зсуву мінімальні і диференційовані згідно геоморфологічної ознаки: на крутіших ділянках (більше 20°) – вони більші (0.3м/рік), на пологіших (10-15°) – менші (0.1-0.2м/рік).

Для виявлення достовірних статистик в залежності між зміщеннями різних геоморфологічних елементів зсуву, що вивчається, виконано часовий кореляційний аналіз між зміщеннями геодезичних реперів уздовж осі зсуву. Даний аналіз показує, що між зміщеннями окремих морфологічних елементів спостерігається часове неузгодження. Найбільші коефіцієнти кореляційної функції (ККФ=0.6-0.9) між зміщеннями різних ділянок спостерігаються при нульовому лагу (табл. 8.5). Найбільш сильний зв'язок встановлюється між реперами, розташованими в межах від середньої частини головного схилу (Rpl9,6) до кромки першої зсувної ступені (Rp34) (дод.Б.4.). Верхня частина головного схилу (Rp4) і вся нижня частина опорного зсуву (Rp40,43) виходять за рамки лінійної залежності по відношенню до зміщень середньої (ККФ≈0.3-0.4). При кореляційному аналізі з розподіленими лагами з'явився зв'язок середньої сили і більше між зміщеннями нижньої і середньої частин зсуву при лагу 2року (табл. 8.6). Найкращий зв'язок зміщень язикового схилу встановлюється з геодезичними реперами, розташованими на схилах з крутизною не менше 15°: (головний Rp19, міжступінчастий Rp7,8,9. Зв'язок верхньої частини зсуву (Rp4) з

Таблиця 8.5.
	Коефіцієнт кореляційної функції між зміщеннями геодезичних реперів в головній і язиковій частинах ОІГП Фасбурла та зміщеннями реперів в середній

| № Rp | Лаг кореляційної функції |
| --- | --- |
|  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Зміщення Rp 4 |
| 19 | -0.08 | -0.03 | 0.20 | 0.27 | 0.05 | -0.19 | -0.23 |
| 6 | -0.11 | -0.03 | 0.18 | 0.29 | 0.05 | -0.20 | -0.23 |
| ЦП | -0.15 | -0.01 | 0.22 | 0.37 | 0.10 | -0.13 | -0.20 |
| 7 | -0.09 | -0.04 | 0.18 | 0.30 | 0.09 | -0.17 | -0.23 |
| 8 | -0.14 | -0.05 | 0.19 | 0.35 | 0.12 | -0.15 | -0.20 |
| 32 | -0.04 | -0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | -0.12 | -0.17 |
| 9 | -0.13 | -0.05 | 0.20 | 0.28 | 0.03 | -0.18 | -0.21 |
| 34 | -0.09 | -0.04 | 0.16 | 0.23 | 0.02 | -0.19 | -0.22 |
| 40 | -0.16 | -0.18 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| 43 | -0.17 | -0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| Зміщення Rp 40 |
| 4 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.16 |
| 19 | -0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 0.46 | 0.58 | 0.36 |
| 6 | -0.15 | -0.03 | 0.14 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| Ш1 | -0.16 | -0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.32 | 0.48 | 0.50 |
| 7 | -0.13 | -0.02 | 0.08 | 0.37 | 0.48 | 0.51 | 0.43 |
| 8 | -0.17 | -0.07 | 0.06 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| 32 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0 |
| 9 | -0.16 | -0.06 | 0.10 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 |
| 34 | -0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.38 |
| 43 | -0.10 | 0.03 | 0.42 | 0.92 | 0.60 | 0.26 | 0.14 |

Таблиця 8.6.
	Коефіцієнт кореляційної функції між річними зміщеннями геодезичних реперів на різних морфологічних елементах ОІГП 
Фасбурла (1971-98)

|  | Головний схил | Друга ступеня | Міжступінчастий схил | Перша ступеня | Язиковий схил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 19 | 6 | Ш1 | 7 | 8 | 32 | 9 | 34 | 40 | 43 |
| Головний схил | 4 | 1 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.3 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | -0.03 | 0.13 |
|  | 19 | 0.27 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.32 | 0.56 |
|  | 6 | 0.29 | 0.94 | 1 | 0.96 | 0.98 | 098 | 0.86 | 0.99 | 0.98 | 0.43 | 0.63 |
| Друга ступеня | Ш1 | 0.37 | 0.93 | 0.96 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.81 | 0.95 | 0.92 | 0.23 | 0.49 |
|  | 7 | 0.3 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1 | 0.99 | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 0.37 | 0.61 |
| Міжступінчастий схил | 8 | 0.35 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.91 | 0.98 | 0.96 | 0.33 | 0.57 |
|  | 32 | 0.24 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.61 | 0.7 |
|  | 9 | 0.28 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1 | 0.98 | 0.42 | 0.64 |
| Перша ступеня | 34 | 0.23 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1 | 0.53 | 0.72 |
| Язиковий схил | 40 | -0.03 | 0.32 | 0.43 | 0.23 | 0.37 | 0.33 | 0.61 | 0.42 | 0.53 | 1 | 0.92 |
|  | 43 | 0.13 | 0.56 | 0.63 | 0.49 | 0.61 | 0.57 | 0.7 | 0.64 | 0.72 | 0.92 | 1 |

рештою території не встановлюється ні при одному з лагів, а зі зміщеннями язикового схилу він виявився найменшим і від'ємним (ККФ=-0.03÷-0.18).

Даний аналіз дозволив ще раз переконатися в тому, що кожен з морфологічних елементів зсуву визначається своєю швидкістю і амплітудою зміщень. Тому, для отримання якісних однорідних просторово-часових підгруп, з метою побудови ФГМ зсуву, проведене процентне диференціювання величини зміщення відносно їх локальних математичних очікувань в межах локальних ділянок схилу однорідних за крутизною. Вивчаючи відхилення випадкових подій (величини зміщень) від математичного очікування, можна прийти до висновку, що за даний проміжок часу (1971-98рр.) фіксуються три типи режиму зсувної активності (табл. 8.7). Вони представлені: періодом інтенсивних (>50%), середніх і мінімальних (<50%) зміщень.

Таблиця 8.7.
	Періоди з різним режимом активності ОІГП Фасбурла (1971-98)

| Типи режиму зсувної активності | Часовий інтервал, роки | Вірогідність подій, Р |
| --- | --- | --- |
| Період інтенсивних зміщень, S>1м/рік | 1978-82 | 0.67 |
|  | 1996-98 | 0.59 |
| Період середніх зміщень, 0.3<S<1м/рік | 1986-89 | 0.89 |
| Період мінімальних зміщень, S<0.3м/рік | 1971-77 | 0.86 |
|  | 1983-85 | 0.94 |
|  | 1990-95 | 0.93 |

Усередині року період мінімальних зміщень характеризується імпульсним рухом ґрунтів (рис. 8.14) схилів, який виражається несистемним чергуванням "активних" і "пасивних" місяців. На початок сезону дощів (холодного періоду) активність зсуву складає від средньобагаторічної річної суми до 20% на схилах із крутизною більше 15° і 40% на виположених ділянках. Місячні зміщення досягають максимальних величин і, як правило, обсягів у кінці холодного періоду (лютий-квітень). У найбільш активних ділянках (язиковий і головний схили) зміщення тривають до травня, а в найменш (в межах виположених ділянках) – обмежуються березнем. На всіх морфологічних елементах періодична активізація зсуву фіксується і в літній період, але частка цих зміщень складає не більше 10%.

Рис. 8.7. Средньобагаторічні місячні зміщення морфологічних елементів ОІГП Фасбурла на різних етапах зсувної активності

1 – максимальної; 2 – середньої; 3 – мінімальної; 4 – за весь період спостережень.

На етапі середніх зміщень активність деформацій починає виявлятися також в листопаді-грудні з обсягом відносно річних сум до 10% в нижній (язиковій) частині зсуву, а вище по схилу збільшується і доходить до 20%. На максимум активності зсув виходить в зимово-весняний період, яка зберігається до травня. В цей час місячні зміщення досягають максимальних величин із обсягом від річних до 60-80% (більше на схилах, менше на ступенях і ще менше в зонах стиску). У літній період зміщення зсувних грунтів незначні. Їх обсяг складає 10-20%. Стабілізації зсуву між зміщеннями зимово-весняного і літнього періодів не фіксується. Відбувається зменшення величини зміщень до середньобагаторічних і вони тривають до серпня-вересня.

У період інтенсивних зміщень основний обсяг переміщень припадає на зимово-весняний сезон і складає більше 70% незалежно від інженерно-геологічних умов на елементарних ділянках зсуву. Максимум активності на схилах досягається в березні, а на виположених ділянках – в квітні. Дана закономірність ще раз указує на правильність припущення про регресивний розвиток зсувних деформацій: від схилів до вище розташованих виположених ділянок. На схилах активізація триває до літа (червень), на пологих ділянках закінчується до кінця весни (травень). У літньо-осінній період року зміщення тривають, але їх величина значно менша (на порядок).

Узагальнюючи вище сказане, можна прийти до висновку, що при всіх типах зсувної активності велика частка деформацій припадає на зимово-весняний період, в основному з січня-лютого, іноді з листопада-грудня – до травня. Частка цих зміщень складає близько 60-70% від сумарної річної величини. Періодично, зміщення незначної величини спостерігаються влітку (у певні роки), які фіксуються в основному з серпня по вересень. Частка цих зміщень складає 10-20%. Зміщення максимальної величини за рік фіксується, як правило, в березні-квітні.

На підставі огляду кінематики зсуву зрозуміло, що динаміка зсувних зміщень на схилах ПБК визначається гравітаційною асиметрією, а сам процес деформації грунтового масиву можна віднести до випадкового і періодичного. Як вже зазначалося, гравітаційна асиметрія схилів визначає формування напруженості ґрунтового масиву, що виражається в його підготовленості до зміщень і визначає їх інтенсивність (величину), а також площу і глибину розвитку деформацій на локальних ділянках схилу. Частота ж появи зсувних деформацій в часі залежить від комплексної дії зовнішніх (метеорологічних) і внутрішніх (гідрогеологічних і сейсмічних) явищ і процесів що формуються в районі даної території.

Дійсно, ретроспективний аналіз режиму зсувної активності на фоні характеру розподілу основних природних чинників зсувоутворення (табл. 8.8), що впливають на зсувний схил в даному районі ПБК указує на наявність зв'язку між цими параметрами, як в багаторіччі, так і усередині року. Всім періодам активізації ОІГП Фасбурла (1979-82, 1986-89, 1996-98) на момент вступу до фази деформацій всього зсуву передує аномально висока дія зволожуючих чинників (атмосферні опади >900мм, рівень ґрунтових вод >–2м). Між режимом струсу і величиною зміщень зсуву зв'язок фіксується також виразно. Кумулятивна дія сейсмічних подій достатньо чітко узгоджується не тільки з динамікою зсуву в часі, але і з величиною зсувів. У періоди максимальної активності зсуву фіксується найбільша сейсмічність за аналізований період (>120-150 балів/рік), а середньої – сейсмічність близька до математичного очікування (40-60 балів/рік). Розподіл зволожуючих чинників не пояснює деякі інтервали інтенсивних зміщень на найбільш крутих ділянках схилу (язиковий схил, (>20°), не співпадаючими з періодами загальної активності зсуву (1977-78). У ці роки, при мінімальних сумах атмосферних опадів (400-500мм) і достатньо низького рівня ґрунтових вод (3м) (інтенсивність зміщень зсуву можна віднести до середньої, а в межах язикового схилу – до максимальної. Це, з позиції дії чинників, можна пояснити тільки значною сейсмічною активністю в дані роки (95-170 балів).

Згідно типів активності ОІГП Фасбурла в періоди інтенсивних зміщень, сезонна активність зсуву збільшується на фоні максимального високого рівня ґрунтових вод ((–2м), тривалих дощів (листопад-лютий, (80-100мм) і інтенсивної сейсмічної дії (8-9балів, рис. 8.8). До кінця року, величина зміщень знов зростає (S=0.3-0.4м) на фоні початку підйому рівня ґрунтових вод і підвищення інтенсивності дощів.

Таблиця 8.8.
	Багаторічний розподіл величини зміщень ОІГП Фасбурла і природних чинників зсувоутворення

| Рік | Виположені ділянки | Схили | Атмосферні опади, мм | Рівень грунтових вод, м | Землетруси, бал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ступ. | II ступ. | Головний | Міжступінчастий | Язиковий |  |  |  |
| 1971 | 0 | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 422 | - |  |
| 1972 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 523 | -4.26 | 196 |
| 1973 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 572 | -5.08 | 22 |
| 1974 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 547 | -3.67 | 23 |
| 1975 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 399 | -3.47 | 51 |
| 1976 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 532 | -2.95 | 128 |
| 1977 | 0.64 | 0 | 0.16 | 0.25 | 3.09 | 553 | -2.84 | 95 |
| 1978 | 0.51 | 0 | 0.26 | 0.44 | 2.34 | 377 | -3.11 | 170 |
| 1979 | 0.81 | 0.46 | 1.26 | 1.00 | 1.74 | 553 | -3.09 | 113 |
| 1980 | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 0.67 | 0.84 | 848 | -2.88 | 123 |
| 1981 | 1.39 | 0.86 | 1.58 | 1.74 | 2.25 | 1003 | -2.44 | 94 |
| 1982 | 0.85 | 0.79 | 1.43 | 1.61 | 1.58 | 544 | -2.97 | 99 |
| 1983 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 724 | -2.75 | 39 |
| 1984 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 447 | -2.96 | 33 |
| 1985 | 0.13 | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 870 | -2.65 | 15 |
| 1986 | 0.48 | 0.15 | 0.31 | 0.29 | 0.62 | 727 | -2.53 | 38 |
| 1987 | 0.39 | 0.16 | 0.54 | 0.37 | 0.55 | 1090 | -2.12 | 45 |
| 1988 | 0.39 | 0.38 | 0.82 | 0.50 | 0.78 | 764 | -2.51 | 36 |
| 1989 | 0.27 | 0.13 | 0.35 | 0.36 | 0.66 | 624 | -2.67 | 46 |
| 1990 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.73 | 670 | -2.87 | 50 |
| 1991 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.79 | 601 | -5.09 | 42 |
| 1992 | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 851 | -4.80 | 52 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 428 | -3.33 | 34 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 613 | -4.00 | 17 |
| 1995 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 909 | -1.65 | 20 |
| 1996 | 0.31 | 0.18 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 751 | -1.78 | 69 |
| 1997 | 0.41 | 0.31 | 0.57 | 0.76 | 1.10 | 1057 | -1.68 | 149 |
| 1998 | 1.04 | 0.72 | 2.81 | 1.09 | 1.21 | 617 | -2.22 | 35 |
| Середнє | 0.32 | 0.18 | 0.43 | 0.39 | 0.73 | 665 | -3.03 | 66 |

У фазі середніх зміщень зсувна активність обумовлена максимальним впливом зволожуючих чинників і періодичним посиленням сейсмічної обстановки. Сезонна активізація зсуву починається після 2 місяців (грудень-січень) з аномально великою кількістю опадів (110-120мм). Безпосередньо максимальні зміщення виявляються на фоні місячних величин опадів близьких до середньорічних для цього періоду (60мм), найвищих рівнів грунтових вод (–1.7÷
–2.3м) (і підвищеним проявом чинників струшуваності (5-6 балів). Після червня зсув стабілізується (S(0.01м) до кінця року, коли величина його зміщень починає збільшуватися при значних атмосферних опадах на початку холодного періоду і інтенсивного струсу в жовтні.

Рис. 8.8. Внутрішньорічний розподіл величини зміщень (а) і зсувоутворюючих чинників (б) для різних фаз активності ОІГП Фасбурла

Періоди: 1 – інтенсивних; 2 – середніх; 3 – мінімальних зміщень; 4 – середньомісячні багаторічні.

У фазі мінімальних зміщень (стабілізації) перші ознаки імпульсного прояву переміщень опорного полігону припадають на початок сезону дощів (листопад) і тривають до закінчення холодного періоду при незначній кількості дощів (60мм/місяць). Слабким атмосферним зволоженням в ці роки пояснюється низький рівень грунтових вод з найвищим положенням в лютому (-2.5÷-3м). Сейсмічні умови в період мінімальних зміщень виражаються в кумулятивній струшуваності не більше 3бали/місяць.

У динаміці рівня грунтових вод фіксується найбільш виражена сезонність. Початок підвищення грунтових вод припадає на початок холодного періоду: вересень – в роки з максимальними зміщеннями, жовтень-листопад – середніми і при стабілізації зсуву. Свого найвищого положення грунтові води досягають за місяць до максимальних зміщень: у лютому для періоду інтенсивних переміщень ((1.72м), в березні – середніх (–1.7м) і при стабілізації зсуву ((2.53м). Внутрішньорічний мінімум рівня грунтових вод приурочений до кінця літа, початку осені (від (3м в періоди зміщень до 4м при стабілізації зсуву). Відмінною рисою щодо типів зсувного режиму є тривалість збереження грунтовими водами нижчого рівня: у періоди максимальних зміщень він представлений одним місяцем (серпнем), середніх – трьома (серпень-жовтень), а при стабілізації процесу – чотирма (серпень-листопад).

При зіставленні рівневого режиму з динамікою атмосферного зволоження спостерігається взаємозв'язок між їх розподілом усередині року. Синусоїдальний хід опадів відповідає синусоїді рівня грунтових вод із випередженням, як правило, в 2 місяці. Їх найбільша дія фіксується в холодний період із величиною атмосферного зволоження у момент зміщень 80-100мм, а при стабілізації зсуву дещо нижчою (60-80мм). У теплий період року їх кількість мінімальна (20-40мм), а враховуючи випаровування їх дією на схил можна нехтувати.

Розподіл сейсмічної дії на грунтовий масив в різні періоди близький до математичного очікування протягом року (±1-2 бали). Відмінність в тому, що між періодами з різним режимом зсувних переміщень і струшуваністю грунтового масиву встановлюється чітка градація. Мінімум математичного очікування приурочений до періодів стабілізації (2-3 бали), більше на момент середніх зміщень (4-5 бали) і ще більше – максимальних (8-9 балів).

### Зовнішні явища як чинники мінливості напруженості ґрунтового масиву.

Результати аналізу просторово-часового розподілу динаміки деформацій ОІГП Фасбурла і чинників зсувоутворення в часі дозволяють зробити попередні висновки про взаємодію даних груп параметрів, а саме про вплив чинників на мінливість природної напруженості грунтового масиву. Перш за все, взаємозв'язок між величиною природних зволожуючих і струшуючих чинників та активністю зсуву встановлюється вже на візуальному рівні як в багаторіччі, так і усередині року. Між дією чинників зсувоутворення на схили і відгуком зсуву в зміщенні спостерігається затримка.

Для одержання кількісних характеристик відміченого взаємозв'язку між чинниками і зміщеннями та уточнення режимів запізнювання в рамках формування ФГМ використано кореляційний аналіз. Даний інструмент показав, що початок дії чинників на активізацію зсувного схилу в багаторіччі фіксується підвищенням середньорічного рівеня грунтових вод на фоні зростання сейсмічної дії за 3 роки до видимих деформацій на схилі (ККФ=0.23-0.17 відповідно 
табл. 8.9). За рік до зміщень сила зв'язку рівення грунтових вод і деформацій стає достовірною (ККФ=0.4-0.6), а у момент зміщень знижується. При цьому, згідно якісного аналізу часових рядів, при досягненні зсувом максимальної активності (1979-82 і 1996-98рр.) підвищення запасу грунтових вод (–3÷–1м синфазне поєднання багаторічного і трирічного тренда). Менш інтенсивна активізація зсуву (1986-89) формується на фоні протифази рівневих режимів (–3.5÷–2м).

Розподіл зв'язку сейсмічної активності зі зміщеннями узгоджується з режимом рівня ґрунтових вод. За рік до зміщень сила зв'язку досягла порядку середньої величини (ККФ=0.4-05) для всього зсуву і трохи більш середньої

Таблиця 8.9.
	Кількісні параметри попередження зв'язку дії зсувоутворюючих чинників і величини зміщень ОІГП Фасбурла

| Зсувоутворюючі чинники | Лаг, рік | Головний схил | 2 зсувна ступеня | Міжступінчастий схил | 1 зсувна ступеня | Язиковий схил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферні опади | -3 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.35 |
|  | -1 | 0.68 | 0.8 | 0.7 | 0.72 | 0.36 |
|  | 0 | 0.41 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.04 |
| Рівень ґрунтових вод | -3 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | -0.42 |
|  | -1 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 0.4 | 0.42 |
|  | 0 | 0.52 | 0.34 | 0.45 | 0.43 | 0.56 |
| Сейсмічна активність | -3 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
|  | -1 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.64 |
|  | 0 | 0.34 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.51 |

(ККФ=0.64) для язикового схилу. Співвідношення величини параметрів в період максимальних і середніх зміщень не однакове. Перед етапами максимальної активності (1978-82, 1996-98) дія сейсмічних чинників явна (Z змінилося від 50 до 100 балів/рік), а при режимі середніх зміщень (1986-89) струшуваність грунтового масиву трохи вища мінімально зафіксованою за 28-річний період ((20 балів) і не перевищує середньобагаторічний рівень сейсмічної активності (66 балів).

Ймовірність подальшої активізації зростає, якщо цей же рік (попередній активному) аномальний за атмосферними зволоженнями (ККФ=0.7-0.8). На відміну від попередніх чинників, не залежно від режиму активності зсуву, атмосферне зволоження максимальне (>800мм/рік). У результаті, найкраще поєднання величини зміщень (відгуків) із чинниками зсувоутворення (регресорами) в багаторіччі відбуваються при лагу –1р.

Якщо в рамках багаторічної моделі взаємозалежність "чинник – мінливість НДС – зміщення" достатньо однозначна (виражається тільки часовою дією), то при формуванні короткострокової моделі зсувних зміщень дана залежність, як мінімум двовимірна. Це показано на прикладі кореляційного аналізу між місячними величинами зсувних зміщень і чинниками зсувоутворення (табл. 8.10). Приведені коефіцієнти кореляційної функції встановлені усереднюванням по набору геодезичних реперів, об'єднаних за геоморфологічною ознакою. На етапі

Таблиця 8.10.
	Кількісні параметри попередження і величини зв'язку між величиною чинників і місячних зміщень ОІГП Фасбурла

| Чинники | Період | Лаг | Морфологічні елементи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Головний схил | 1-ша зсувна ступеня | Міжступінчастий схил | 2-га зсувна ступеня | Язиковий схил |
| Атмосферні опади | МАХ 1978-82, 1996-98 | -3 | 0.54 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.33 |
|  |  | -2 | 0.54 | 0.5 | 0.52 | 0.55 | 0.47 |
|  |  | -1 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.3 |
|  |  | 0 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.48 | 0.32 |
|  | MODA 1986-89 | -3 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.37 |
|  |  | -2 | 0.04 | 0.07 | 0.29 | 0.15 | 0.14 |
|  |  | -1 | 0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.08 |
|  |  | 0 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
|  | MIN 1971-77, 1983-85, 1990-95 | -3 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.07 | 0.16 |
|  |  | -2 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0.08 |
|  |  | -1 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.08 |
|  |  | 0 | 0.15 | -0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.06 |
| Рівень ґрунтових вод | МАХ 1978-82, 1996-98 | -2 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.53 |
|  |  | -1 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 |
|  |  | 0 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.54 |
|  | MODA 1986-89 | -2 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 0.3 |
|  |  | -1 | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.28 | 0.44 |
|  |  | 0 | 0.42 | 0.25 | 0.33 | 0.16 | 0.48 |
|  | MIN 1971-77, 1983-85, 1990-95 | -2 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.23 |
|  |  | -1 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.21 |
|  |  | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.14 |
| Сейсмічна активність | МАХ 1978-82, 1996-98 | -2 | -0.33 | -0.35 | -0.35 | -0.26 | -0.27 |
|  |  | -1 | -0.19 | -0.2 | -0.15 | -0.11 | -0.2 |
|  |  | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.18 | -0.23 |
|  | MODA 1986-91 | -2 | -0.27 | -0.26 | -0.23 | -0.12 | -0.2 |
|  |  | -1 | -0.17 | 0 | -0.14 | -0.16 | -0.04 |
|  |  | 0 | 0.03 | 0.05 | -0.6 | 0.03 | 0.13 |
|  | MIN 1971-77, 1983-85, 1990-95 | -2 | 0 | 0.07 | -0.01 | 0.18 | 0.2 |
|  |  | -1 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.26 |
|  |  | 0 | -0.09 | 0.16 | -0.05 | 0.03 | 0.28 |

стабілізації зсуву між порівнюваними параметрами встановлюється зв'язок значно менший ніж середньої сили, але позитивний (до 0.2) з лагами i-3місяця для атмосферних опадів, а з режимами рівня ґрунтових вод і землетрусів i-2місяці. У фазі середніх зміщень зв'язок збільшується і, наближаючись до середньої, залишається додатнім із зволожуючими чинниками (ККФ=0.4). Із землетрусами зв'язок виражається від'ємними величинами (ККФ=–0.3) і вище. Запізнювання зміщень щодо впливу чинників в часі залишається тим самим. На етапі інтенсивних переміщень характер зв'язку між струшуваністю ґрунтового масиву і зсувними зміщеннями практично не змінюється, збільшуючись по модулю (ККФ=–0.3÷–0.4). Відчутно збільшується сила зв'язку (ККФ=0.5-0.6) між величиною зволоження ґрунтів і зсувними зміщеннями. При цьому змінюються часові закономірності. Найкращий зв'язок з атмосферним зволоженням переміщається на i-2 місяць, а з рівневим режимом ґрунтових вод, починаючи з 
i-2 місяць, зв'язок збільшується і зберігається до видимих зміщень.

При детальному розгляді, крім часових встановлюються і просторові закономірності. На етапі максимальних зміщень із величиною атмосферного зволоження найкращий зв'язок показують схили (ККФ≈0.6). З виположеними ділянками сила зв'язку менша (ККФ=0.3-0.4). В період середніх зміщень спостерігається зворотна картина. Для нижніх частин схилів коефіцієнт кореляційної функції нижчий 0.2-0.3. Дещо більший – для виположених ділянок (ККФ=0.3-0.4) і ще більший для верхніх частин схилів (ККФ>0.4). При мінімальних зміщеннях зв'язок втрачає свою силу на всій території зсуву (ККФ=0.2-0.3). У режимах рівня ґрунтових вод і зміщень зсуву тіснота зв'язку однозначно більша середньої сили (ККФ>0.5) на етапі інтенсивних деформацій не залежно від приналежності ділянки схилу до того або іншого морфологічного елементу. У фазі середніх зміщень вона стає меншою (ККФ=0.4-0.5) для схилів і ще меншою для виположених ділянок і зон стиску (ККФ=0.3-0.4). У стабільній фазі параметри не корелюють. Вплив землетрусів на різні ділянки зсувного схилу за територіальним розподілом коефіцієнта кореляційної функції залишається однаковим.

Основна частка в зміні співвідношення врівноважуючих сил на схилах ПБК у бік зрушуючих зусиль належить чинникам зволоження ґрунтового масиву і його струсу. Більш того, для реалізації цього явища, їх вплив в багаторіччі повинен виявлятися протягом року до появи видимих деформацій, а також у момент їх формування. Безпосередньо для ПБК можна прийняти наступне поєднання подій для порушення стійкості схилів: максимальна дія чинників (рівень ґрунтових вод (–2÷–1м, сейсмічна дія >100 бaлів і атмосферні опади >800мм) в випереджуючому році (i-1) на фоні підвищення запасу ґрунтових вод і збільшення сейсмічної активності на протязі трьох років, починаючи від року (i-3) з мінімальним розподілом цих параметрів.

Як вже наголошувалося, закономірність складнішого характеру фіксується при аналізі взаємозв'язку чинників і зміщень при їх місячному розподіл. Перш за все, складність полягає в тому, що характер зв'язку залежить від стадії, в якій знаходиться зсув. Найбільш явними передвісниками усередині року на момент фази максимальних зміщень є максимальна кількість атмосферних опадів ((80мм), що випали за 2 місяці (і-2) до зміщень і, як наслідок, високий рівень ґрунтових вод (–2м). При цьому, в прогнозному місяці деформації фіксуються тільки на схилах ((>15°). Достовірність (ймовірність) їх зміщень збільшується, якщо в цей же час посилюється дія струщуючого чинника (8-10 балів). Підвищення рівня ґрунтових вод, що продовжується, в i-1 місяці доповнює прогнозну інформацію тим, що в зміщення вступають і виположені ділянки зсуву. В той же час, невисокі коефіцієнти кореляційної функції говорять про те, що усереднена інтенсивність (величина) зміщень визначається не тільки дією випереджуючих чинників, а і величиною попереднього зміщення (за рік, місяць). Це правомірно обумовлено перерозподілом мас на схилі при їх переміщеннях.

У фазі середніх зміщень, як і у разі його максимальної активності, першим передвісником зсувів, але вже за 3 місяці (i-3) є аномально велика кількість місячних атмосферних опадів (60-80мм). В наступному місяці починає фіксуватися високе положення рівня ґрунтових вод (((2м). Збереження рівня ґрунтових вод в i-1 місяці підвищує ймовірність можливих зміщень в i-тому місяці. Як видно, в цій фазі попередження дії зсувоутворюючих чинників по відношенню до періоду максимальних зміщень відрізняється. Цю обставину можна пояснити з позиції меншої кількості атмосферних опадів і необхідності більшої тривалості їх дії для зміни напруженості грунтового масиву.

У стабільні періоди за рахунок хаотичності і незначних зміщень, залежних від геоморфологічних умов, кореляційного зв'язку між чинниками і зміщеннями не зафіксовано. Для формування багаторічної моделі побудовано три типи динамічних розподілів відгуку з кожним із чинників (атмосферні опади, рівень ґрунтових вод, сейсмічна активність, рис. 8.9). У прийнятій фізико-геологічній модель зсувних деформацій, основою є наявність гравітаційної асиметрії (крутизна схилу () в межах зсуву і значний вплив цього на швидкість і амплітуду величини зміщень. Тому остаточна прогнозна модель враховує відхилення крутизни локальної ділянки ( по відношенню до середньої  для всього зсувного схилу, за допомогою коефіцієнта ка:

,	(8.2)

де Si – відгук системи, представлений зміщеннями зсувних грунтів в розрахунковому (i-том) році;

ai-1, ui-1, zi-1 – величини, що характеризують атмосферне зволоження, рівень ґрунтових вод і сейсмічну дію в попередньому (i-1) році;

коефіцієнт для врахування крутизни морфологічних елементів ((=23°, 18°, 7°) відносно середньої для всього зсувного схилу ((=16°).

Можливість побудови короткострокової моделі одержана тільки для періодів активізації зсуву (ККФ>0.5, 1978-82, 1996-98рр.). З урахуванням лагів і запізнювань, отриманих при кореляційному аналізі, її побудова проводилася з попередженням чинників в 2 місяці (ij-2, рис. 8.9). За представленими динамічними розподілами пар випадкових подій (регресор-відгук) отримана система нелінійних рівнянь взаємозв'язку одного відгуку Sij (зміщення) з трьома регресорами (aij-2, uij-2, zij-2). У цих функціях, як і при багаторічному прогнозі, морфологічні умови схилу враховуються коефіцієнтом к(:

а)

б)

Рис. 8.9. Динамічний розподіл величини річних (а) і місячних (б) зміщень (відгуків) залежно від інтенсивності чинників (регресорів) для:

1 – виположених ділянок (((6˚, ступені); 2 – схилів (13˚((<18˚, міжступінчастий, головний); 3 – крутих схилів (((20˚, язиковий).

.	(8.3)

Аналіз виконаних прогнозів в цілому показує збіг періодів активізації зсуву, визначених в результаті обчислень і по дійсних переміщеннях геодезичних реперів (рис. 8.10). У періоди максимальних зміщень (1978-82, 1996-98рр.) амплітуда прогнозних подій відрізняється від дійсних і, як правило, нижча за видимі зміщення з достатньою часткою похибки (табл. 8.11). В період середніх (1986-89рр.) – зміщення прогнозні і дійсні практично збігаються з невеликою різницею.

Рис. 8.10. Прогноз зсувних зміщень ОІГП Фасбурла

Таблиця 8.11.
	Числові характеристики прогнозу величини зміщень по відношенню до дійсних з урахуванням вагових фільтрів

| Період | Морфологічні умови | ( | ( | (' | (-(( | % від max | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рік | (=7° | 0.126 | 0.093 | 0.117 | 0.009 | 20 | 0.8 |
|  | (=18° | 0.267 | 0.191 | 0.24 | 0.027 | 26 | 0.68 |
|  | (=23° | 0.427 | 0.316 | 0.396 | 0.031 | 16 | 0.52 |
| Місяць | (=7° | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 8 | 0.72 |
|  | (=18° | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 6 | 0.75 |
|  | (=23° | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 5 | 0.74 |

### Геометрія і характер формування напружено-деформованого стану грунтового масиву на зсувних територіях.

Для об’єктивної характеристики напружень, що формуються в масиві схилу, на початковому етапі необхідно встановити геометрію зсувних зміщень з урахуванням їх розподілу по глибині.

Для цього використані результати польових спостережень за глибинними тензометричними реперами [254]. Спостереження за глибинними деформаціями продовжувалис на протязі п'яти років (з 1987 до 1992рр.) і виконані на базі Ялтинської комплексної інженерно-геологічної і гідрогеологічної партії. Епюри глибинних зміщень розраховані згідно алгоритму, в основі якого лежить методика ВСЕГИНГЕО [255].

В межах другої зсувної ступені опорного полігону, на етапі середніх зміщень (1986-89рр.) тензометричними спостереженнями зареєстровані ряд горизонтів глибинної повзучості, що деформуються, всередині яких відмічаються пластичні деформації з ознаками ковзання зрізу. Як правило, всі горизонти приурочені до покрівлі підстилаючих ґрунтових шарів. Ніжній розташований на глибині 21м поблизу покрівлі корінних порід таврійської серії. Верхні приурочені до межі між суглинками різного складу.

В інтервалі між зонами глибинної повзучості (15-21м) деформації на період спостережень не зафіксовано. Найбільша частка глибинної повзучості з 01.1987 до 07.1988 із сумарної величини поверхневих зміщень (RpШ1) припадає на нижній горизонт (21м). Їх сумарна величина склала ≈0.3м (75%). Залишок величини сумарного зміщення ступені за цей період припадав на в'язко-пластичні деформації в шарі до 9м. З кінця 1988р. активізується верхній глибинний горизонт (15м). На його частку припадає ≈60% сумарного зміщення зсуву за період до 1991р. (репер був знищений за рахунок катастрофічного перегину металорукава). Частина величини також припадає на в'язко-пластичні деформації у поверхні зсувної ступені.

Неспівпадіння періодів повзучості в глибинних зонах можна пояснити різною природою живлення водоносних горизонтів, до яких приурочені максимальні деформації. Переміщення в межах верхньої з них (15м) за представлений період фіксуються, як правило, в кінці року, після одного двох  аномальних по зволоженню місяців (80-100мм/місяць). Знищення тензометричного репера на цій глибині відбулося в листопаді, після чотирьох вологих місяців. Деформації по нижній зоні (21м) завжди виявляються в зимово-весняний період, затягуючись у роки зі значними опадами до травня-липня, в роки з нормальним зволоженням – до квітня.

На підставі цього геометрію зсувних зміщень на ступенях можна представити таким чином. Найбільші з них (до 50% сумарного зміщення) у вигляді зрушення приурочені до зони контакту зсувних накопичень і порід корінного залягання. Активність в цій ділянці зсувного розрізу фіксується в кінці холодних сезонів активних років із аномально високим зволоженням. Вище за нього (до 12-15м) розташовані шари глибинної повзучості, приурочені до прошарків грубоуламкового матеріалу або контактів між різними суглинками. Основні деформації (до 30%) усередині цього шару фіксуються після ряду обводнених місяців незалежно від періоду року, а також в періоди середніх зміщень. Окрім цього, приповерхнева область розрізу відчуває в'язко-пластичні деформації (до 20%) які фіксуються впродовж всього періоду спостережень, незалежно від фази активності зсуву. У нижній частині зсуву (15-21м) деформацій не спостерігається.

Глибинна геометрія зсувних деформацій в межах зон глибинної повзучості показує, що найбільш активними інтервалами зсувного розрізу є шар до глибини 10-12м і в підошві зсуву (21-24м). Природньо що деформації на глибинних горизонтах відбиваються на стані грунтового масиву.

Як вже відмічалося, основним кількісним показником стану грунтового масиву в умовах гравітаційної асиметрії і дії механічних сил прийнято його напружений стан, динаміка якого визначається величиною міцності на розтяг або стиск. У свою чергу, величина горизонтального розтягуючих (від'ємних) і стискуючих (додатніх) напружень залежить від здатності певного виду грунту ущільнюватися (розтягуватися). Тоді, додатні (від'ємні) напруження повинні відбиватися в коливаннях щільності грунтового масиву в цілому і окремих його шарів особливо. Для переконливості даних припущень розраховані абсолютні деформації поверхні зсуву, зафіксовані в різних динамічних зонах: нижня частина головного схилу; центральна частина зсувної ступені та верхня частина міжступінчастого схилу. Деформації поверхні розраховувалися методом, запропонованим Тер-Степаняном для оцінки знаку деформацій в смузі грунту. Для цього, від величини зміщення нижче розташованого геодезичного репера віднімали величину зміщення верхнього. Такий підхід достатньо однозначно показав, що територія зсуву в межах виположених ділянок розділяється на ділянки переважання певного виду (знаку) напруження в грунтах (рис. 8.11). До нижніх ділянок схилу вище за ступені приурочені грунтові смуги з від'ємним приростом (переважання режиму стиску), а до верхніх – додатнім (переважання режиму розтягу. Проте, полярність деформації не постійна. Усередині кожної смуги фіксується як стиску ґрунтів, так і їх розтягу, але з переважанням одного з видів деформації. На підставі цього зсув представляється деякою коливальною системою, а місцеположення смуги з переважанням виду деформації в межах схилу визначає лише частку і величину напруження переважаючого знаку по відношенню до сумарної величини.

Рис. 8.11. Абсолютні деформації поверхні ОІГП Фасбурла в різних динамічних зонах

Даний аналіз дозволив упевнитися, що основною фізичною ознакою зсувних деформацій є породження просторово часових неоднорідностей в стані грунтового масиву, а саме зміна його щільності. Для детальнішого аналізу ущільнення (розущільнення) грунтів використані матеріали довголітніх каротажних спостережень. Аналіз хроноізоплет щільності показав, що характер ущільнення (розущільнення) грунтів усередині зсувного тіла в різних інтервалах глибин неоднаковий, а амплітуда цього параметра залежить від інтенсивності і глибини явища повзучості. Згідно цієї характеристики, зсувне тіло неоднорідне. У верхній частині розрізу (до 10-12м) динаміка щільності більша ніж в нижній (12-20м, рис. 8.12). У свою чергу, результати тензометричних спостережень показали, що верхній зоні відповідає область деформацій без зрушення по площині (епюра нахилу по всій потужності шару), а в підошві нижче розташований шар, де формується зрушення.

Рис. 8.12. Хроноізоплети щільності зсувних грунтів ОІГП Фасбурла за св.51R

Для отримання кількісної характеристики (лагів і запізнювань) цього явища проаналізовані коефіцієнти кореляційної функції між ущільненням ґрунтових шарів в межах ступенів і переміщеннями різних по знаку деформацій ділянок зсуву. Для кореляційного аналізу сформовані часові ряди всередині шарів ґрунту з однорідним розподілом величини даного параметра протягом 10 років. У результаті одержано три ряди, які характеризують приповерхневу товщу грунтового масиву (0-4м), середню товщу найбільшої динаміки щільності (6-10м) і товщу "постійності" в стані ґрунтового масиву (12-20м). Не дивлячись на всі передумови, однозначного зв'язку між змінами стану ґрунтів на виположеній ділянці і їх деформацією на схилах не зафіксовано (табл.3.9.). Часові закономірності в співвідношенні досліджуваних параметрів показали наступне. Сила зв'язку між щільністю ґрунтів в центральній частині ступеня і зміщеннями схилу нижче значніша (ККФ=0.3-0.4), ніж зі зміщеннями верхніх реперів (ККФ=0.2-0.3). Також видно, що коефіцієнт кореляційної функції верхньої частини розрізу вищий, а на глибині – нижчий в тих же пропорціях. У часовому аспекті видно, що перед (3-2 місяцями) і у момент зміщень між корельованими параметрами встановлюється додатній зв'язок, а через деякий час, після того, як зміщення зафіксовано – від'ємний. Величина інтервалу запізнювання реакції грунтового масиву залежно від глибини деформації дещо змінюється, але розподіл подій зберігається. Для приповерхневої частини розрізу (до 4м) ущільнений стан формується за 2 місяці до зміщень і зберігається потім ще 1 місяць. Після цього, протягом 2 місяців відбувається зниження щільності, повне розущільнення відбувається на 4-5 місяці після зміщень (ККФ<0). Середній шар (6-10м) проявляє додатній зв'язок раніше (за 3-4 місяця), а отже і ущільнення всередині нього відбувається раніше, зберігаючись до 1 місяця після зміщень. Через 2 місяці зв'язок переходить в від'ємну область, тобто грунти зазнають процесу розущільнення. Характер розподілу щільності грунтів в межах нижньої частини зсувного розрізу по відношенню до зміщень відмінний від верхніх шарів. Перш за все, це виражається в наявності розущільнення (ККФ<0) на момент змішень. Більш того, при зміщенні безпосередньо ступені і нижче розташованого схилу, фаза розущільненого стану випереджає видимі зміщення (1-2 місяця), а після них (1 місяць) глибинний грунтовий масив консолідується (ККФ>0). Випереджаюче ущільнення (2 місяці) фіксується тільки відносно вище розташованого схилу.

Таблиця 8.12.
	Параметри взаємозв'язку між ущільненням грунтів виположених ділянок зі зміщеннями в різних динамічних зонах ОІГП Фасбурла

| Ім'я параметра | № Rp | Лаг кореляційної функції, місяць |
| --- | --- | --- |
|  |  | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (0-4 (г/см3) | 6 | -0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.05 | -0.06 |
|  | Ш1 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.13 | -0.03 | -0.15 |
|  | 7 | 0.10 | 0.17 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 0.02 | -0.09 |
|  | 8 | -0.04 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.02 | -0.06 |
| (6-8 (г/см3) | 6 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | -0.05 | -0.20 | -0.14 | -0.15 |
|  | Ш1 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.09 |
|  | 7 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
|  | 8 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| (12-20 (г/см3) | 6 | -0.04 | -0.11 | 0.1 | 0.12 | -0.12 | -0.07 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
|  | Ш1 | 0.01 | 0.28 | -0.16 | -0.21 | 0.14 | 0.2 | -0.22 | -0.03 | 0.25 |
|  | 7 | 0.16 | -0.18 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.21 | -0.08 | 0.02 | 0.1 |
|  | 8 | -0.03 | 0 | -0.03 | -0.16 | 0.26 | -0.03 | -0.11 | 0.13 | -0.09 |

Результати проведеного кореляційного аналізу дозволили ще раз переконатися в тому, що зсувний розріз представлений двошаровим середовищем не тільки з позиції літологічної складової, а і за режимом стану ґрунтового масиву. Саме останнє є обґрунтуванням їх часового вивчення геофізичними методами. Грунти у верхній частині зсувного розрізу (до 10-12м) з попередженням зміщень (2-3 місяці) відчувають ущільнення і зберігають цей граничний стан до прояву видимих деформацій на поверхні. Після деформації (1-2 місяці) їх щільність знижується до нормального рівня. На глибині поверхневі зміщення починають себе проявляти при мінімальних значеннях щільність, а після їх активності (0-1 місяць) – глибинні грунти ущільнюються. Отже, необхідною умовою для утворення відчутних деформацій у верхній частині зсувного розрізу є наявність граничного стану грунтів згідно фаз деформацій. Навпаки, при формуванні глибинних змішень досягнення граничного стану не є необхідною умовою для формування деформацій.

Це явище обумовлене літологічною складової. Раніше відзначалось, що біля підошви зсуву залягають темно-сірі суглинки з малим вмістом дресви і щебеня і великим вмістом глинистих частинок. У верхній частині розрізу вміст дресви і щебеня значний, а заповнювачем є суглинок. Тоді, верхню частину зсувного розрізу (до 10-12м) необхідно розглядати як шар, усередині якого деформації формуються згідно фаз (ущільнення – граничний стан – руйнування). На підставі цього, дані ділянки далі будуть називатись зонами деформацій. На глибині зміщення фіксуються при розущільненому стані грунтів. Вони є ослабленими ділянками зсувного розрізу – "зонами глибинної повзучості". Велику частку в амплітуді і частоті виникаючих неоднорідностей щільності грає верхня частина зсувного розрізу, а саме досягнення грунтами граничного стану і скидання напруження у видимих деформаціях. Зміщення в основі зсувного тіла відбуваються по ослаблених зонах і динаміка щільності в інтервалі цих глибин незначна. Проте, дана повзучість відбивається у вторинних змінах структури грунтового масиву в цілому.

Дійсно, розраховані часові ряди усередненої щільності верхньої частини розрізу показали правильність висловлених припущень. На території виположених ділянок ОІГП Фасбурла фіксується приріст щільності грунтів зі зміною знаку (рис. 8.13). Амплітуда розмаху між найближчими вимірами щільності в різні роки неоднакова і, що найбільш важливо, відповідає активності зсуву в цілому. Всередині року максимальна градієнтність коливань щільності приурочена до зимово-весняного періоду, що знову ж таки узгоджується з сезонною активністю зсувів ПБК. При усереднюванні графіки поступово перетворяться в квазісинусоїди з максимумом у кінці року і мінімумом – навесні. Отже, саме в другій половині року напруження накопичуються, формуючи граничний стан грунтового масиву, а при наявності каталізаторів (зсувоутворюючих чинників) відбувається їх скидання у видимі деформаціях на поверхні.

Як було зазначено, характер зміни напружень в грунтах достатньо складний. Але, в першому наближенні він  описується  двома  основними  фазами,

Рис. 8.13. Режим приросту щільності грунтів другої зсувної ступені ОІГП Фасбурла

1 – дисперсія щільності зсувних грунтів; 2 – поліноміальне усереднення ряду щільності.

достатніми для обгрунтування використання геофізичних методів при просторово-часовому вивченні зсувів. На умовному початку їх динаміка виявляється в ущільненні грунтового масиву, потім – руйнування суцільності середовища, яке на фізичному рівні фіксується розущільненням. В результаті цього існуючі напруження, викликані різними силами, знов врівноважується. На підставі цього, динаміка зсувних деформацій характеризується, з одного боку дією чинників зсувоутворення (каталізатори), а з іншого – постійною зміною НДС природних схилів, яку можна зафіксувати зміною фізико-механічних властивостей і структури грунтового масиву. Відображення таких змін необхідно шукати в геофізичних полях.

## Геофізичні параметри як ознаки поля напруження при деформаціях на схилах

У ФГМ зсуву всяка деформація на поверхні схилів пов'язана зі значною динамікою напруження в ґрунтовому масиві. Зміна загального поля механічних напружень формується при водонасиченні ґрунту паралельно з дією зовнішнього навантаження. При збільшенні вологості формується надлишковий поровий тиск, який зменшує опір ґрунту зсуву. При наявність зовнішнього навантаження деформації в ґрунтах обумовлюються не тільки позитивними видами напружень, а також і негативними – при розвантаженні масиву. Останні види напружень формуються при абразійній діяльності моря (перша геодинамічна зона) або ерозійній діяльності поверхневих тимчасових і постійних водотоков. При наявності негативних навантажень для розвитку деформацій стає достатньою наявність напружень від власної ваги. В умовах сейсмічної дії на ґрунти, що складають схили, крім постійних навантажень з різними знаками, діють землетруси у вигляді циклічного навантаження. Коли природний ґрунт піддається навантаженням такого типу, вплив рівнодіючих коливальних напружень веде до тривалої або тимчасової зміни НДС ґрунтового масиву.

Відомо, що напружений стан ґрунтів при їх деформації можна описати фазами. У рамках даної роботи початкова фаза напруженого стану ґрунту розглядається як підготовчий етап руйнування його цілісності з ущільненням ядра. У цій фазі зсув виходить на рівень граничної рівноваги, яка визначається можливістю максимального ущільнення ґрунту. При збереженні зовнішнього навантаження зсув переходить у фазу втрати стійкості і руйнування ґрунту. Даний процес триває до урівноваження напруженості та супроводжується зменшенням щільності.

Тоді, динаміку зсувних деформацій слід характеризувати з одного боку дією чинників, з іншого – постійною зміною НДС природного уклону, яку можна фіксувати зміною фізико-механічних властивостей та структури ґрунтів, що його складають. Напружений стан, у свою чергу, визначає підготовленість схилу до зміщень та тривалість випереджуючих періодів дії чинників. За рахунок цього, вірогідність факторних прогнозів досить низька (до 0.6). Особливо це стосується короткострокових прогнозів. Отже, необхідний пошук додаткових способів оцінки динаміки напруженого стану схилу в цілому та окремих його ділянок. Як індикатори напруженості ґрунтів слід використовувати геофізичні параметри, що є надійним інструментом контролю за розвитком неоднорідностей у масиві схилу. При цьому, найбільш простим в розумінні чинником динаміки геофізичних полів на поверхні зсуву є сумарний ефект зміни щільності ґрунтів для зсувного тіла в цілому або на деяких інтервалах глибин. З іншого боку, цей параметр є ознакою деформацій на схилах, що дозволяє сформувати геофізичну модель стану зсуву.

На підставі цього приймається, що в якийсь початковий момент часу t0 дія сил на схилі урівноважена і геологічний розріз можна представити однорідними шарами ґрунтів, що знаходяться в стані ізостатичної рівноваги [0-262]. В умовах ПБК верхню частину геологічного розрізу в першому наближенні можна описати двошаровою моделлю. У верхній частині розрізу до глибини h розташовані власне зсувні ґрунти, нижче – корінні породи таврійської серії (Т3+j1). Верхній шар, по відношенню до нижнього, володіє надмірною щільністю ((z΄). Тоді, умову рівноваги зсувних ґрунтів можна представити у вигляді , де h – рівень компенсації (потужність зсувних відкладів).

Даний вираз описує залежність щільності ґрунтів щодо однієї зі складових їх просторового положення – вертикальної. Під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а також за наявності гравітаційної асиметрії, стан зсувних ґрунтів не постійний, що виразиться в наявності аномальної щільності. Тоді, граничний стан ґрунтового масиву можна представити умовою перекомпенсації (), а його руйнування з порушенням структурних зв'язків ( в недокомпенсації (). Очевидно, що в першому випадку ми зафіксуємо збільшення рівня геофізичних полів, у другому – зменшення. Ці умови можна описати порушенням ізостатичної рівноваги (до глибини h) через координату часу (t . Запропоновані теоретичні передумови лягли в основу ФГМ зсуву і дозволили  сформувати передумови для вибору серед геофізичних параметрів тих з них, зв'язок яких із станом ґрунтового масиву є функціонально обґрунтованим. На першому етапі з набору геофізичних методів для дослідження зсувів вибрані ті, які включають параметри найбільш інформативні при найменших витратах на польові роботи. Далі, теоретичними моделями покажемо можливості геофізичних методів залежно від їх зв'язку з щільністю ґрунтів або їх НДС.

Найбільш близьким параметром по відношенню до щільності ґрунтів є прискорення сили тяжіння (СТ). Для обґрунтування застосовності гравіметричних досліджень на зсувах використовувався вираз що визначає аномальну величину СТ (g, отриману розкриттям першого інтеграла , де м3/кг·сек2 – гравітаційна стала; (( ( приріст щільності шару ґрунтів (·103кг/м3). У рамках ФГМ зсуву показано, що зсувний розріз, типовий для ПБК, щодо динаміки щільності, можна представити двошаровим середовищем. Верхній з них, до глибини 10-12м динамічніший. Коливання щільності ґрунтів у рамках цього шару складають: ±0.03·103кг/м3. Нижче (від 10 до 20м) знаходиться шар "постійності" фізичних властивостей. Мінливість щільності в цьому шарі досягає ±0.01·103кг/м3. У той же час  сумарний ефект (20м) зсувного розрізу досягає до ±0.02·103кг/м3. Дані зміни щільності виразяться в аномальних відхиленнях прискорення СТ від ±0.11 до ±0.16мГл відповідно. Ці гравітаційні ефекти однозначно перевищують похибку вимірювань гравіметрії (0.05мГл згідно методики) і вказують на можливість використання гравіметрії в комплексі геофізичного дослідження зсувів.

Ще один з геофізичних параметрів, зв'язок якого з щільністю гірських порід знаходиться в прямій залежності, можна використовувати при просторово-часовому моделюванні зсувів. Це швидкість проходження пружних хвиль крізь ґрунтовий масив. При вирішенні сейсморозвідкою структурних завдань її фізико-математична форма зводиться до визначення коефіцієнтів а і b в лінійній функції . Неоднозначність рішення полягає в тому, що в горизонтальному напрямі величина і співвідношення коефіцієнтів значно змінюються. У рамках режимних спостережень просторовими змінами коефіцієнтів, залежних від складу гірських порід, можна знехтувати. Тоді, залежність перетвориться в тотожність . На підставі цього приймається, що зміни швидкості пружних хвиль прямо пропорційні динаміці щільності ґрунтового масиву при деформаціях. Враховуючи це і значну трудомісткість сейсморозвідки, а також високу вартість польових робіт, в якості прогнозної ознаки при дослідженні зсувів використовується простий параметр, який дозволяє характеризувати швидкісні особливості масиву, представивши його розріз деяким середнім суглинком. В якості такого параметра досить використовувати ефективну швидкість для деяких, найбільш активних інтервалів зсувного розрізу: , де, l – відстань від пункту удару (джерела коливань) до сейсмоприймача; t – час приходу хвилі до цього сейсмоприймача.

Питомий електричний опір гірських порід () залежить від електричних властивостей мінералів, що складають твердий скелет породи (m, рідин і газів (v, що заповнюють її пори; водонасичення Рvn, пористості Рр та характеру процесів, що відбуваються в прикордонній області між твердою та рідкою фазами Ррр. У ході розвитку зсувного процесу найбільшим чином змінюються водонасичення ґрунтової товщі Рvn, опір рідини (v та пористість Рр. У більшості дані компоненти пов'язані з дією чинників на схилах, хоча можуть змінюватися при формуванні зсувних деформацій. Якнайкращим параметром є пористість ґрунтів, яка відображає зміну структури і визначає межу ущільнення при дії зовнішніх сил. Це є позитивним фактом для контролю за зміною стану зсувного схилу на основі коефіцієнта анізотропії електричного опору , де Ррх, Рру ( параметри, що визначають пористість ґрунтів щодо різних напрямів; (х, (у – відповідні цим напрямам величини електричного опору.

Відношення електричних опорів зсувних ґрунтів уздовж певних напрямів не стабільні в часі. Вони змінюються і, в одному випадку справедливе співвідношення , а в іншому – . І перше, і друге явище пов'язане з ущільненням геологічного середовища в певних напрямах при активізації зсувних переміщень. Тому, як експресна ознака активізації зсуву, прийнятий коефіцієнт анізотропії, виражений формулою , де (max, (min – максимальний і мінімальний питомий електричний опір відповідно.

Додатково до класичних методів геофізики, останнім часом при вивченні зсувів і інших геодинамічних явищ все більше застосування мають методи інженерної геофізики, що базуються на електромагнітних модифікаціях. До таких відноситься метод реєстрації швидкості рахунку електромагнітних імпульсів (ПІЕМПЗ). Заснований він на механоіонних і механоелектронних емісійних процесах, що виникають при релаксації збудженого стану гірських порід. Ці явища в ближній зоні супроводжуються появою помітних струмів провідності (поляризації) і індукованих ними вторинних електричних і магнітних полів. На підставі досвіду наших досліджень, використовується математична теорія розподілу поля магнітного типу, обумовленого струмами, що замикаються усередині об'єктів, що поляризуються (геодинамічних) [185]. При цьому, область ґрунтового масиву, що деформується і займає деякий об'єм V, в якийсь достатньо короткий момент часу dt розглядається як система нескінчено великого числа елементарних диполів з упорядковано розташованими осями дипольних моментів. Тоді,  ( дипольний момент (р вектор густини струму) нескінченно малого об'єму dV. У цьому випадку потенціал U в точці М, що знаходиться на відстані r від елементарного об'єму dV поляризованого тіла, в скалярній формі запишемо: , де ( ( кут між напрямом вектора густини струму р та радіус-вектором  від центру диполя до точки на поверхні розділу земля-повітря М, .

Цей вираз, покладений в основу авторського способу визначення геометричних параметрів і глибини залягання вогнищ НДС гірських порід [198], заснований на взаємозв'язку геометрії аномальної кривої з місцеположенням вогнища НДС.

Однією з основних задач, вирішенням якої досягається мета даної роботи, є розробка комплексу методів геофізики для встановлення стану зсувного масиву за режимом геофізичних параметрів. При цьому, комплекс повинен розкривати як просторові ознаки розвитку зсуву, так і часові. Складність рішення цієї задачі полягає в тому, що вона відноситься до зворотних і пов'язана з пошуком прогнозних інтервалів величин для різних параметрів.

Первинні кроки такого підходу засновані на елементах кластерного аналізу, а саме на перевірці вибірок нуль-гіпотезою [198]. У разі визначення достовірності серії вимірів за деякий часовий інтервал, використовувалася її пряма модифікація із застосуванням параметричних критеріїв [263] і перевіркою вибірок на приналежність їх до нормального закону розподілу. Даний підхід припускає, що при незмінному стані зсувного масиву випадкові величини, що характеризують його, повинні належати до єдиної генеральної сукупності, а їх відхилення носять випадковий характер. В іншому випадку, при розділенні загальної сукупності набору даних на однорідні вибірки використовувалась альтернативна гіпотеза: дані групи вибірок не однакові з погляду чинника, що їх породжує (зміна режимів активності зсуву). У наших умовах, коли діапазон значень групи апріорі не відомий, для їх порівняння використовувався алгоритм розмежування лінійно впорядкованої послідовності подій на частини з к-спостережень (критерій Краскела-Валліса):

.	(8.4)

За результатами цього аналізу, часові ряди геофізичних параметрів розділені на рівні різної значущості в річному розрізі, а потім, відносно цього сформовані усереднені ряди внутрішньорічного їх розподілу. У цілому, аналіз часових рядів геофізики був підпорядкований багатогранності можливостей геофізики в інженерно-геологічних цілях.

Перш за все, в роботі розглянутий аспект прогнозу розвитку катастрофічних зміщень у межах існуючих зсувів. На прикладі багаторічних часових рядів проаналізовані можливості геофізичних параметрів як самостійний інструмент при прогнозі зсувних зміщень. Як і всяке моделювання, що базується на рішенні зворотної задачі, його методика має свої особливості та деякі обмеження. Одним з основних обмежень є умова мінливості нормального рівня геофізичних полів за рахунок літологічної просторової неоднорідності у верхній частині розрізу. Це спонукало автора відмовитися від створення регресійних моделей та використовувати розроблену раніше для факторного прогнозу модель авторегресії-регресії [256, 264]. Дана методика дозволяє працювати з розподіленими лагами і декількома входами, але повинна базуватися на прямих спостереженнях за деформаціями. При формуванні рівнянь множинної регресії використовували дві моделі з трьома входами:

,	(8.5)

де t – час, t=1, 2, 3...,

п – місяці по порядку від початку спостережень;

X(t) – значення сумарного зсуву за місяць номер t;

Р – порядок авторегресійної частини моделі;

Y(t), Z(t) K(t) – середньомісячні значення ефективної швидкості пружних хвиль vef, коефіцієнта анізотропії уявного опору ґрунтів на глибині (, поля прискорення сили тяжіння (g (інтенсивності ПІЕМПЗ в зонах розтягу, стиску і на виположених ділянках) для місяця t;

Q1, Q2, Q3 – порядки регресійної частини моделі для входів Y;

s, s1, s2, s3 – запізнювання зсувів, щодо впливу деформацій на величину vef, λ та (g (інтенсивності ПІЕМПЗ у зонах розтягу, стиску і на виположених ділянках), відповідно;

((t) – значення випадкової складової моделі в місяці t;

(i – коефіцієнт авторегресійної частини;

(j, (j, (j – коефіцієнти регресійної частини входів Y, Z, К.

В обох моделях були використані зміщення, сформовані в часові ряди, як "відгук". Ряди геофізичних параметрів використовувалися як "входи". Модель будувалася підбором її параметрів – лагів і запізнювань. Підбір полягав в комбінуванні поєднань значень даних параметрів з отриманням множинного коефіцієнта кореляції. При максимальних коефіцієнтах кореляційної функції у вихідні параметри прогнозної моделі потрапляли лише ті, при яких прогнозні значення були дуже близькі до фактичних даних.

Другий аспект досліджень має на увазі експрес прогноз стану зсуву. Достатньою умовою прогнозу такого виду на момент нетривалих робіт (для робочих проектів) є встановлення фази зсуву. Наявність критеріїв для цього не має на увазі прогноз величини зміщень, а виражається в отриманні індексів, що якісно характеризують підготовленість схилу до зміщень та їх використання при моніторингу геологічного середовища. Такі критерії сформовані аналізом гармонік у режимі геофізичних параметрів. Для цього як інструменти використані принципи інтегральної характеристики часового ряду, його аналіз на наявність критичних точок, а також вивчення середньоквадратичних відхилень. Другий вид критерію даного виду базується на параметрі варіації. В основу способу отримання прогностичної інформації лягли результати порівняння режиму геофізичних параметрів на період активності зсуву відносно його стабілізації.

Третій аспект використання геофізичних методів для вивчення зсувів базується на розробці раціонального комплексу польових геофізичних спостережень при інженерно-геологічних дослідженнях. Як базові методи для цих цілей вибрані ті з них, які мають зв'язок із неоднорідностями ґрунтового масиву, що виникають внаслідок деформації елементарних частинок ґрунту. Методичні прийоми обробки геофізичних спостережень побудовані на виборі певних параметрів з ряду стандартних методик інтерпретації польової інформації.

Усі можливості геофізичних методів і алгоритми їх обробки та інтерпретації побудовані на аналізі часових рядів геофізичних параметрів. Їх динаміка вивчалася на стаціонарних геофізичних майданчиках, розташованих у межах ОІГП Фасбурла. Всі майданчики суміщені з пунктами вимірювання прямих показників динаміки зсуву та величини чинників. Спостереження за геофізичними параметрами початі з 1984р. і закінчені в 1997р. Даний період спостережень забезпечує перекриття періодів зсувної активності, які зафіксовані в 1986-89 і 1996-98рр.

Сейсмометричні спостереження виконувалися методом заломлених хвиль [207, 232-235, 265-269]. Для підвищення якості дані вимірювання пружних властивостей проводилися уздовж хрестоподібних профілів з усереднюванням vef по ним. Профілі відпрацьовувалися за схемою "z-z" із зустрічними годографами та пунктами удару на крайніх пікетах. Періодичність спостережень склала від 6 до 4цикл./міс.

Електрометричні спостереження виконувалися методом вертикальних електричних зондуванні (ВЕЗ) [12, 243, 270,] з використанням хрестових і кругових установок з орієнтацією вздовж і поперек осі зсуву. Вимірювання проводилися симетричною установкою Шлюмберже з розносами AB=10,20,40,50,60,80м, при MN=2м. Періодичність і тривалість спостережень відповідає циклам сейсмометричних вимірювань.

Гравіметричні спостереження проводилися щодо опорного гравітаційного пункту (ОГП-1), в якості якого використовувався забетонований геодезичний майданчик, розташований на стабільній ділянці схилу. Тривалість робочих ланок не перевищувала 45хв. Роботи виконувалися гравіметром ГНУ-К-В [271] на опорних і режимних точках з 100% повтором, на рядових – з 50%. Частота спостережень відповідає сейсмометричним і електрометричним роботам.

Спостереження за ПІЕМПЗ початі з 1993р і виконувалися приладом ДЕМОН-1. Прилад відноситься до індикаторних пристроїв, реєструє магнітну складову ПІЕМПЗ та фіксує швидкість проходження імпульсів за одиницю часу. Діапазон вимірюваного параметра складає в частотній області від 3 до 50кГц, в швидкості рахунку від 5 до 99999імп/сек. Точність вимірювання швидкості рахунку ±1імп/сек. Реєстрація ПІЕМПЗ виконувалася уздовж осьової лінії зсуву. Для аналізу вибрані ділянки профілю, що характеризують зону стискування Rp6, перехідну область RpШ1 і зону розтягування Rp7. Варіації ПІЕМПЗ враховувалися по методу повторних спостережень на контрольній точці, яка розташовувалася в зоні "спокійного" поля (на міжзсувному гребені). Рядові рейси складали не більш однієї години, що, за результатами дослідних робіт, не перевищує мінімального проміжку часу, протягом якого тренд фону ПІЕМПЗ прямолінійний і з одним знаком. Спостереження за ПІЕМПЗ проводилися при двох експозиціях антени, вздовж і впоперек схилу. Це дозволило отримати інформацію про анізотропію загального поля механічного напруження на ділянці. Частота циклів вибрана з досвіду робіт минулих років, згідно методичним рекомендаціям [272] і склала 1раз/тиждень.

Первинна обробка геофізичних спостережень проводилася згідно поставлених перед ними завдань. Методика обробки режимних сейсмічних спостережень полягала у визначенні часу приходу повздовжньої хвилі до опорних сейсмоприймачів (від початкових до кінцевих). Даний час характеризував ефективну швидкість пружних хвиль vef, яка обчислювалася як відношення відстані між пунктом удару і сейсмоприймачом  до часу t розповсюдження хвилі. Для характеристики електричних властивостей зсувних ґрунтів використовували параметр анізотропії ( Даний коефіцієнт визначався, як відношення max опору уздовж одного з розносів і min уздовж іншого. Для детальнішої дискретизації зсувного розрізу при аналізі динаміки параметра використовувалася величина уявного опору ґрунтів, визначена при трьох розносах лінії живлення АВ/2=5,15,30м. Це відповідає глибині вивчення розрізу Н=3,10,20м, згідно співвідношенню . Результати гравіметричних спостережень представлені в редукції Буге (gb [271]. При обчисленні поправки Буге щільність проміжного шару була прийнята рівною 2.7·103кг/м3. Всі значення сили тяжіння приведені до ОГП-1, висота якого прийнята умовно рівною 300м. Поправка за нормальний градієнт не враховувалася через малу довжину профілів. У зв'язку з тим, що спостереження всіх циклів проведені при одному і тому ж плановому положенні точок, поправка за рельєф місцевості не вводилася. Після вивчення ПІЕМПЗ проводилася статистична обробка числових сукупностей по точках спостережень. Для цього обчислювалися середні значення швидкості проходження імпульсів і статистичні показники вибірки на кожній точці.

Дані, одержані після первинної обробки, формувалися в часові ряди, що використовувались при подальшому статистичному аналізі. Ряди складались з середніх значень показників за місяць і рік. Такий мінімальний крок (місячний) розрахунку середніх для аналізованих параметрів вибраний за режимом геодезичних спостережень.

## Часові аномалії геофізичних параметрів як ознаки деформацій на схилах

Усі закономірності взаємовідношень у динаміці зсувних зміщень і геофізичних параметрів, що представлені далі, сформовані по ряду стаціонарних майданчиків, розташованих у різних ділянках ОІГП Фасбурла (від язикового до головного схилів). Методично майданчики для виміру геофізичних параметрів прив'язані до виположених ділянок зсувного схилу, а саме вище за східний головний схил, на другій зсувній ступені і в середній частині язикового схилу. За результатами часового (крос) кореляційного аналізу встановлені схожі закономірності в динаміці геофізичних ознак деформацій незалежно від геоморфологічних умов у межах зсуву і літологічної різнорідності глибинних горизонтів повзучості. Найбільший зв'язок між змінами порівнюваних параметрів на різних майданчиках встановлюється при нульовому лагу (табл. 8.13). На підставі результатів порівняння демонстрацію можливостей геофізичних методів в моделюванні деформацій схилів проведено на найбільш показній ділянці зсуву з позиції комплексного вивчення – другій зсувній ступені. Розподіли геофізичних параметрів класичної групи при цьому вивчався в центральній частині. Модель взаємозв'язку побудована для різних динамічних зон зсуву: безпосередньо в центрі ступені (RpШ1, змінний стан ґрунтового масиву), вище за неї (Rp6, переважання додатніх напружень) у межах деформацій стиску і нижче (RpRp7,8 переважання від'ємних напружень). Спостереження за інтенсивністю ПІЕМПЗ проводилися безпосередньо біля геодезичних реперів (Rp7, RpШ1, Rp6).

Таблиця 8.13.
	Коефіцієнти кореляційної функції між величиною геофізичних параметрів, виміряних на різних ділянках ОІГП Фасбурла

| Ділянка зсувного схилу | Зсувна ступеня |
| --- | --- |
|  | -1 | 0 | 1 |
| Сейсмометричні спостереження |
| Головна частина | 0.57 | 0.58 | 0.42 |
| Язикова частина | 0.49 | 0.48 | 0.28 |
| Електрометричні спостереження |
| Головна частина | 0.71 | 0.73 | 0.71 |
| Язикова частина | 0.63 | 0.60 | 0.53 |
| Гравіметричні спостереження |
| Головна частина | 0.42 | 0.46 | 0.48 |
| Язикова частина | 0.43 | 0.43 | 0.40 |

Згідно середньорічних значень у розподілі геофізичних параметрів спостерігається ритмічність, яка узгоджується з динамікою зсувних змішень 
(рис. 8.14). Найбільш раннім з передвісників у багатолітті є коефіцієнт анізотропії () уявного електричного опору порід. Збільшення рівня даного параметра фіксується в 1985р, коли зсув ще стабільний. При цьому, на графіках  при малих розносах лінії живлення (м) не фіксується видимого довготривалого збільшення. Зберігається середньорічний мінімальний рівень (). На глибших горизонтах даний параметр у період активності збільшується із закономірністю "глибше–більше" (м, ; м, ). У стабільні роки, незалежно від глибини досліджень,  близький до 1. У цей же час починає підвищуватися ефективна швидкість () повздовжніх хвиль, а коли змішення схилу починають виявлятися, величина даного параметра збільшується (до 600м/сек і більше). У період максимальних зсувів (1988р.) досить різко підвищується рівень поля прискорення сили тяжіння () – на 0.1мГл. На цей момент  величина  перших  параметрів  (, )   вже   знижується.

Рис. 8.14. Багаторічний розподіл геофізичних параметрів в межах ОІГП Фасбурла

Поле (gb знижується при стабілізації зсуву з амплітудою до 0.15мГл. У режимі природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) збільшення рівня фіксується як локальними аномаліями (початкова фаза активності, 1996р.), так і довготривалим збільшенням рівня перед основною фазою деформацій (1997-98рр.).

При детальнішому розгляду (у внутрішньорічному розрізі) за рядом  спостерігаються її сезонні зміни з періодом 1р. (рис. 8.15). Амплітуда цих коливань складає 40-100м/сек. Як правило, мінімум швидкості позвдовжніх хвиль приурочений до зимово-весняних періодів, максимум – до літньо-осінніх. Це, у свою  чергу,  узгоджується  з  динамікою  щільності  зсувних  ґрунтів  (рис. 8.16).

Рис. 8.15. Середньомісячний розподіл геофізичних параметрів на другій зсувній ступені ОІГП Фасбурла

Рис. 8.16. Режим приросту щільності ґрунтів другої зсувної ступені ОІГП Фасбурла

1 – дисперсія щільності зсувних ґрунтів; 2 – поліноміальне усереднювання ряду щільності

Окрім цього, літньо-осінній стан (ущільнений) ґрунтового масиву, що фіксується підвищенням , можна пояснити також деформаціями стиску в період зимово-весняної активізації зсувного схилу вище ступені (рис. 8.17). Слід вважати, що планомірне збільшення  (ущільнення ґрунтового масиву) на території ступені в літній період, коли видимих деформацій (чинників тиску) вже не відбувається, є наслідком перерозподілу тиску в ґрунтовому масиві за рахунок кумулятивної дії сейсмічного чинника (літній максимум струсу липень-серпень). У цей період  досягає відносного максимуму (внутрішньорічного), що вказує на формування граничного стану ґрунтового масиву. Дія чинників спільного зволоження на початок холодного періоду розглядається як каталізатор, який провокує дестабілізацію внутрішніх сил зсуву. Це визначає формування деформацій розтягу на нижче лежачих схилах для розвантаження напружень на виположених ділянках. Зміна фаз у стані зсувного масиву фіксується зменшенням  повздовжніх хвиль.

Рис. 8.17. Абсолютні деформації поверхні ОІГП Фасбурла в різних динамічних зонах

При порівняльному аналізі часових рядів видно, що амплітуда внутрішньорічних коливань  пружних хвиль залежить від інтенсивності деформацій: у період зміщень (1986-89рр.) – вона більша (100м/сек), при стабілізації зсуву – менша (40м/сек). У деякі роки синусоїдальний характер розподілу швидкості пружних хвиль відсутній. Імовірно, що збереження синусоїдального режиму  в роки з стабільним станом зсуву відображає реакцію ґрунтового масиву на дію чинників зсувоутворення, але в рамках нормального режиму ущільнення-розущільнення. Відсутність коливань в динаміці швидкості пружних хвиль, в свою чергу, говорить про врівноваженість масиву схилу і недостатньої дії зовнішніх та внутрішніх сил для формування критичного стану ґрунтів. Дійсно, в 1984, 90 і 93рр., коли синусоїдального розподілу сейсмічного параметра не спостерігається, величина зволожуючих і чинників і чинників струсу в 2 і більше разів менше за середньобагаторічну норму (до 500мм, до 30 балів). У роки нормального синусоїдального розподілу  з відсутністю зміщень (1991, 92, 94рр.) величина природних чинників близька до середньобагаторічних значень (атмосферні опади 665мм, сейсмічна активність 66 балів). У результаті, найбільш простим критерієм зсувних переміщень, що фіксується на візуальному рівні, є амплітудна характеристика  пружних хвиль, зафіксована в характерні періоди року.

Зіставлення результатів рішення прямої задачі і дійсних спостережень за полем (gb на зсуві показують, що обчислена амплітуда змін даного параметра узгоджується з зафіксованою при польових спостереженнях (рис. 8.15). Амплітуда зміни (gb для всіх геофізичних майданчиків складає порядку 0.1-0.15мГл (при обчисленій 0.08-0.16мГл). На відміну від параметра, що характеризує пружність зсувного середовища, в динаміці поля прискорення сили тяжіння сезонних коливань впродовж інтервалу вивчення не зафіксовано. Але з 1987 по 89рр. відбувається збільшення регіонального рівня, а в 1990р. – досить різке зменшення. З цього моменту до 1995р. рівень (gb залишається близьким до математичного очікування. У внутрішньорічному режимі поля прискорення сили тяжіння фіксуються періодичні сплески. В період максимуму (1987-89рр.) одиночні аномалії більш градієнтні, а до 1987 і після 1990рр. – внутрішньорічні криві характеризуються як більш стабільні.

На підставі візуального аналізу і, враховуючи фізичну основу гравіметрії, можна вважати, що достовірні аномалії гравітаційного поля формуються тільки на фоні активізації зсувного тіла по всій глибині. Дійсно, регіональна зміна рівня поля сили тяжіння відбувалася в момент критичної зміни в стані ґрунтового масиву, яка виражалась у значних і повсюдних деформаціях із тензором ближче до горизонтальної складової (активізація 1986-89рр.). Локальні аномалії (щодо середньорічного рівня) формуються при імпульсних деформаціях неглибокого залягання. Деформації даного вигляду приурочені до схилів із тензором напружень, що наближається до вертикальної складової. Дані висновки дозволяють стверджувати, що контроль за станом зсуву і готовністю формування деформацій на південнобережних схилах за режимом сили тяжіння може здійснюватися по критеріях, заснованих на достовірності показника в часі. Незначні і короткочасні відхилення параметра (місячні) від середньорічного рівня вказують на незначні переміщення, в основному вертикальні та приурочені до схилів (розтягуючого характеру). При цьому значні і тривалі зміни рівня поля (річні) будуть вказувати на формування деформацій в межах усіх морфологічних елементів зсуву і з повним захватом по глибині.

Характерною особливістю режиму електричного опору ґрунтів є залежність коефіцієнта анізотропії від глибини зондування. При величині лінії живлення м ( досліджень 3м) його рівень в багатолітті не мінливий (), а динаміка представлена в основному сезонними коливаннями. З 1989р., коли зсув стабілізувався, режим цих коливань змінюється. У період активних деформацій мінімум параметра випадає на холодний сезон року, а максимум – на теплий. При стабілізації схилу відбувається зміна такого співвідношення внутрішньорічних аномалій. На графіках видно, що зміна в режимі λ настає після відсутності внутрішньорічного мінімуму в 1989р. Не дивлячись на зміну в режимі параметра анізотропії, внутрішньорічна амплітуда його коливань не змінюється. Вона менша (0.1-0.2) в періоди стабілізації, при імпульсному характері деформацій, і більша (до 0.3-0.4) – в роки інтенсивних переміщень (1988-89рр.) або при значній дії зволожуючих чинників (1985, 92рр.).

Абсолютно інший характер зміни анізотропії електричного опору ґрунтів на глибших горизонтах (м). На період з 1985 по 87рр. значно збільшується середньорічний рівень параметра λ ( для м,  для м). До цього періоду і після (до 1995р. включно) величина λ залишалася мінімальною (1.1-1.3). Відповідно до фаз стану зсуву, максимум анізотропії глибинних горизонтів припадає на період початку активізації деформацій, дещо випереджуючи період з максимальною величиною зсувів (1987-88рр.), як це і покаже надалі кореляційний аналіз. Відповідно до режиму стабілізації зсуву, ґрунтовий масив у достатній мірі однорідний. У той же час, на тлі максимального і мінімального рівнів λ фіксуються внутрішньорічні коливання. Їх амплітуда невелика і залежить від фази стану зсуву. У момент активних деформацій вона більша (0.2-0.3), а в стабільні роки – менша (0.1).

Такі відмінності в динаміці анізотропії електричного опору на різних глибинах ґрунтового масиву можна пояснити різною природою формування його аномальної складової в умовах гравітаційної асиметрії та зовнішньої дії чинників. Очевидно, що в поверхневих відкладеннях анізотропія електричного опору більшою мірою пов'язана з насиченням атмосферною вологою зсувних тріщин, які мають певний напрям і сформовані ранніми переміщеннями. У періоди активізації зсуву ця тенденція порушується. З одного боку, в процесі ґрунтових переміщень з'являються додаткові системи тріщин, куди перетікає надлишкова волога, з іншого – старі тріщини стискуючись видавлюють порову воду. Тобто, порушення ізотропності зсувного середовища відбувається як при недостатній дії атмосферної вологи для досягнення зсувом критичного стану, так і при інтенсивних переміщеннях. Проте, в якості корисної інформації для додаткового критерія при геофізичному прогнозі активного стану зсуву приймається зменшення λ в другій половині року та досягнення ним на початок холодного періоду мінімальних значень в році. Зворотна тенденція вказує на стабільний стан зсувного схилу. Як видно, вже на візуальному рівні динаміка анізотропії для глибоких горизонтів виявилася найбільш достовірним критерієм в прогнозі зсувної активності. Ці закономірності сформовані за рахунок наявності тут області постійного зволоження. Дана область умовно постійна за рахунок відсутності єдиного рівня ґрунтових вод в умовах південнобережних схилів. Однозначність критерію для моделювання зсувних процесів обумовлена тим, що анізотропія провідності ґрунтів основана більшою мірою на зміні структури ґрунтового масиву, яке відбувається при підготовці до деформацій та безпосередньо в періоди деформацій.

Вивчення ПІЕМПЗ проводилося протягом 5-ти років (1993-97рр.). Даний інтервал перекриває період стабілізації зсуву, а також його останню активізацію. Це, у свою чергу, дозволило провести порівняльний аналіз динаміки ПІЕМПЗ. Режим динаміки ПІЕМПЗ виражений періодичними сплесками швидкості електромагнітних імпульсів. Але, якщо в період стабілізації зсуву амплітуда цих коливань незначна, то в період підготовки до зсувів і у момент деформацій вона складає 2-3 нормальних рівня. Як правило, максимуми ПІЕМПЗ фіксуються на початку року (січень-квітень), у моменти сезонної активізації та в кінці, коли формуються періодичні залишкові переміщення. Територіально, максимально градієнтний стан поля напружень (ПІЕМПЗ) фіксується в зоні стиску зсуву (Rp6). У межах прибровкової частки ступені (Rp7) та на міжступінчастому схилі (Rp8) частота коливань електромагнітного параметра зменшується. Очевидно, це пов'язано з різною природою вогнищ НДС ґрунтового масиву, що формуються, в різних морфологічних зонах. У верхній частині ступені фіксується зона переважання додатніх напружень (стиску), а в прибровковій частині ступені – від'ємних (розтягу).

Згідно природи ПІЕМПЗ, генерування електромагнітних імпульсів у зонах стиску відбувається як у момент підготовки деформації, так і при деформації. Біля кромки зриву, де переважають деформації розтягу, інтенсивні пачки імпульсів формуються в момент підготовки до деформації, а після руйнування структурних зв'язків рівень поля напружень нормалізується і, більше того, набуває аномально низьких значень по відношенню до прилеглої території. Тому, критерієм зсувної активізації в першому наближенні приймається наявність максимального і нестаціонарного рівня ПІЕМПЗ.

У результаті візуального аналізу часових рядів геофізичних параметрів приходимо до висновку, що їх динаміка відповідає активності зсуву. Більш того, в багатолітті режим геофізичних ознак деформацій на зсувних схилах визначений фазами в стані зсуву. У цілому, відгук у динаміці геофізичних параметрів фіксується в багатолітньому і внутрішньорічному розрізах. У першому випадку зміна параметрів відбувається більш однозначно. Їх рівень змінюється значно протягом ряду років, що вказує на формування критичного стану ґрунтового масиву на всіх його горизонтах повзучості. Внутрішньорічні коливання геофізичних параметрів фіксуються як в періоди активного стану зсуву, так і при стабілізації. Для їх розділення на прогностичні та описуючі сезонні зміни в стані ґрунтового масиву необхідно використовувати статистичні критерії, засновані на амплітудних характеристиках часових рядів. Незалежно від терміновості прогнозних моделей зсувної активності, їх якість і достовірність необхідно підвищувати за рахунок комплексного підходу, використовуючи по можливості ширший набір геофізичних методів. Одні з них щонайкраще характеризують внутрішньорічні закономірності деформаційного стану зсуву (ефективна швидкість пружних хвиль), інші – вказують на формування критичного стану ґрунтового масиву в багатолітті (коефіцієнта анізотропії уявного опору ґрунтів, поле прискорення сили тяжіння), треті – описують динаміку схилу перед і у момент деформацій (ПІЕМПЗ).

Слід відзначити, що найбільш важливими для прогнозу зсувних зміщень признаковими моделями є наявність випереджуючої реакції геофізичних полів по відношенню до видимих зміщень. На підставі цього, перш за все, покажемо можливість самостійного використання геофізичних методів при прогнозі зсувних зміщень, а надалі – виділимо допоміжні критерії в динаміці геофізичних ознак для уточнення результатів факторного моделювання щодо підготовленості схилу до деформацій.

## Моделі авторегресії-регресії як інструмент самостійного прогнозу зсувних зміщень геофізичними методами

Аналіз фізико-математичної моделі зсуву показав, що його режим при достатній апроксимації та усереднюванні рядів можна описати стандартними періодичними функціями, заснованим на синусоїдальному розподілі. Період цих коливань постійний і складає 1 рік. Залежною від фази зсувів є їх амплітуда, при активних деформаціях – вона вища, при стабілізації зсуву – зменшується. Як було зазначено, незначні коливання щільності ґрунтового масиву ((0.01-0.02)·103кг/м3) відповідають нормальній зміні в стані зсуву, притаманній до сезонних змін щільності. Збільшення рівня коливань амплітудою до 0.1·103кг/м3 і вище вказує на формування в зсувному масиві критичного стану ґрунтів. Даний стан ґрунтів можливо фіксувати локальними просторово-часовими неоднорідностями в рівні геофізичних полів.

Геофізичні параметри за механізмом взаємозв'язку з динамічною ґрунтовою системою можна розділити на групи. Одні з них залежать від змін щільності середовища ( пружних хвиль, поле прискорення сили тяжіння), другі – від структурних неоднорідностей ґрунтового масиву (коефіцієнт анізотропії електричного опору мінералів), напружено-деформаційних неоднорідностей на схилах (ПІЕМПЗ).

Додатково до групування, аналіз режиму геофізичних ознак деформацій ґрунтового масиву показує, що він різний і геометрично виражений періодичними регіональними змінами рівня геофізичних параметрів і ускладнений внутрішньорічними локальними аномаліями. У режимі одних параметрів (λ, (gb) регіональний режим виражений явно, інших (, ПІЕМПЗ) – через амплітуду локальних внутрішньорічних коливань. Позитивним в їх режимі для часового прогнозу є те, що при досягненні зсувом граничного стану перехід до наступної фази (деформації) відбувається через деякий час (до 1 року). Дане співвідношення сил на схилі виражається досягненням і збереженням максимальних значень геофізичних полів, що є достатнім незалежним прогнозним критерієм активності зсуву по всьому розрізу. Коливання ж геофізичних параметрів на фоні довготривалого збільшення їх рівня, дозволили визначитися в динаміці зсувів вищого порядку (локальних зсувних вогнищ). При цьому зсувний схил розглядається як система взаємозв'язаних напружень, динаміка яких регулює зовнішні, по відношенню до системи, ознаки, що виражаються в зміні геофізичних параметрів.

За результатами аналізу динаміки геофізичних параметрів в багатолітті (1984-98рр.) та всередині року, а також на підставі коефіцієнтів кореляційної функції (ККФ) між амплітудою зміни геофізичних ознак поля напружень та величиною сумарних зсувів, розроблена комплексна фізико-математична середньострокова прогнозна модель зсувної активності різних ділянок схилу відносно режиму фізичних полів на виположених ділянках зсуву (ступенях). Багатолітній кореляційний аналіз показує (табл. 8.14), що відносно зміщень зсуву в -тому році динаміка геофізичних параметрів у часі розподіляється таким чином. За 1 рік () до початку деформацій різко збільшується анізотропія провідності ґрунтового масиву (ККФ=0.6-0.7, Лаг – 1рік). Величина коефіцієнта анізотропії пропорційна глибині електричного зондування. У цьому ж році () відбувається зміна режимів швидкості проходження пружних хвиль (коефіцієнт кореляційної функції змінюється від –0.2 до 0.2) та фіксуються нестаціонарні викиди електромагнітних імпульсів, вірогідність значних переміщень підвищується. На початок деформацій (лаг 0), при збереженні вже стаціонарних максимумів інтенсивності інших параметрів, фіксується збільшення рівня (gb (коефіцієнт кореляційної функції з від'ємної області переходить у додатню). Значних деформацій слід чекати на гілці зменшення їх величини. Період інтенсивних зсувів закінчується, якщо геофізичні параметри виходять на нормальний рівень у багатолітті. Збереження максимумів в їх рівні передбачає продовження періоду максимальних зсувів до досягнення ними нормального рівня.

Таблиця 8.14.
	Параметри взаємозв'язку зсувних деформацій ОІГП Фасбурла з динамікою геофізичних параметрів в багаторічному розрізі

| Назва ряду | Лаг кросскореляційної функції, р. |
| --- | --- |
|  | (2 | (1 | 0 | 1 | 2 |
| Зміщення Rp6 |
| Ефективна швидкість, м/с | -0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| Коефіцієнт анізотропії | 0.2 | 0.63 | 0.47 | 0.22 | 0.11 |
| Поле (gb | -0.22 | -0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.16 |
| Зміщення RpШ1 |
| Ефективна швидкість, м/с | -0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.19 |
| Коефіцієнт анізотропії | 0.06 | 0.72 | 0.4 | 0.21 | 0.08 |
| Поле (gb | -0.22 | 0.02 | 0.06 | 0.24 | 0.09 |
| Зміщення Rp7 |
| Ефективна швидкість, м/с | -0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
| Коефіцієнт анізотропії | 0.24 | 0.65 | 0.5 | 0.21 | 0.09 |
| Поле (gb | -0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
| Зміщення Rp8 |
| Ефективна швидкість, м/с | -0.11 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |
| Коефіцієнт анізотропії | 0.26 | 0.7 | 0.37 | 0.19 | 0.08 |
| Поле (gb | -0.14 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |

Щодо можливості короткострокового місячного геофізичного моделювання зсувної активності маємо таке. Розподіл середньомісячних величин порівнюваних параметрів показує, що в коливанні рівня λ, , (gb відносно зміщень зсувної поверхні спостерігається закономірна зміна знаку коефіцієнта кореляційної функції (табл. 8.15). За 4 місяці () до видимих деформацій зв'язок між розподілом їх величини і зсувами додатній (ККФ=0.2-0.3). Очевидно, що величина геофізичних параметрів на даний момент максимальна. Першим з параметрів, рівень якого починає зменшуватися, є поле прискорення сили тяжіння (ККФ=0.4). Запізнювання подій-зміщень по відношенню до мінімуму сили тяжіння складає 3 місяця (). За 3-2 місяця мінімуму досягає коефіцієнт анізотропії електричного опору ґрунтів (ККФ=0.2). Найбільш близька до факту деформацій своєю мінімальною величиною ефективна швидкість пружних хвиль (ККФ<-0.5) з лагом –2-1 місяця. Після зсувів рівень геофізичних параметрів набуває нормальних значень. Зв'язок індикатора поля напружень (ПІЕМПЗ) зі зсувами має індивідуальні риси. Зв'язок також випереджуючий, але додатній (ККФ=0.3-0.4). Фіксується він за 1-2 місяця і зберігається на момент зсувів (лаг 0 місяць). Надійною прогнозною ознакою є той факт, що за 1 місяць до перерахованих інтервалів попередження зв'язок між ПІЕМПЗ і переміщеннями виражається такою ж величиною, але з від'ємним знаком. Наростання електромагнітних передвісників відбувається протягом 1 місяця.

Встановлені закономірності режиму взаємозв'язку геофізичних ознак напружено-деформованого стану ґрунтового масиву з динамікою зсуву вказують на можливість використання математичного моделювання при прогнозі зсувів на схилах залежно від режиму геофізичних параметрів на території виположених ділянок. Складністю при побудові фізико-математичної моделі зсувної активності в умовах рішення зворотної задачі є те, що на основі стандартного регресійного аналізу сформувати її неможливо. Це обумовлено тим, що амплітуда зміни геофізичних полів на поверхні залежна від складу ґрунтового масиву, що утворює зсувне тіло та в умовах активних зсувів визначається деформаційними властивостями ґрунтів: ущільненням, напруженнями, що формуються, та іншими характеристиками, у тому числі і реологіями. Очевидно, що витриманих за властивостями горизонтів, навіть на території однієї зсувної ділянки, немає. Різнорідний склад ґрунтового масиву в зсувному розрізі призводить до того, що активізація якого-небудь зсуву або локальних вогнищ усередині його меж виразиться в різній амплітудній характеристиці геофізичних параметрів, не відповідності випереджуючих періодів і ін. Тому, найбільш прийнятною для прогнозу зсувної активності є модель авторегресії-регресії, яка в процесі "тренування" (на підставі тривалих спостережень) встановлює якнайкращі співвідношення між параметрами, виходячи з розрахунків множинного коефіцієнта кореляційної функції. У процесі моделювання при пошуку тісноти зв'язку результативних ознак-чинників з ознаками поля напруженості, в якості перших були використані зсувні зміщення, а других – λ, , (gb і ПІЕМПЗ 
(табл. 8.16). Сформовані при цьому інтерполяційні многочлени використані для перевірки можливостей вибраного типу моделі при короткостроковому прогнозі зсувної активності.

Таблиця 8.15.
	ККФ між зсувними деформаціями і динамікою геофізичних параметрів усередині року (1984-98рр.)

| №Rp | Лаг, міс. | , м/с | , 30 м | , мГл | ПІЕМПЗ, імп/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПК150 | ПК200 | ПК250 |
| 6 | -5 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.18 |
|  | -4 | -0.02 | -0.07 | -0.31 | -0.28 | -0.11 | -0.11 |
|  | -3 | -0.39 | -0.19 | -0.29 | -0.24 | -0.18 | -0.03 |
|  | -2 | -0.48 | -0.15 | -0.13 | 0.38 | 0.18 | -0.02 |
|  | -1 | -0.4 | -0.15 | -0.03 | 0.12 | 0.24 | -0.07 |
|  | 0 | -0.33 | -0.06 | -0.01 | -0.09 | 0.18 | 0.21 |
|  | 1 | -0.18 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | 0.25 | -0.15 |
|  | 2 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | -0.32 |
|  | 3 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | -0.04 | 0.02 | -0.15 |
|  | 4 | 0.27 | 0.08 | 0.01 | -0.1 | -0.05 | 0.2 |
|  | 5 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | -0.02 | 0.09 |
| Ш1 | -5 | 0.09 | 0.22 | -0.16 | -0.28 | -0.30 | 0.01 |
|  | -4 | -0.09 | 0.10 | -0.26 | -0.18 | -0.05 | -0.09 |
|  | -3 | -0.36 | -0.03 | -0.31 | -0.27 | -0.22 | -0.14 |
|  | -2 | -0.44 | 0.01 | -0.23 | 0.11 | -0.13 | -0.19 |
|  | -1 | -0.48 | -0.05 | -0.16 | 0.18 | 0.34 | -0.08 |
|  | 0 | -0.32 | 0.11 | -0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.07 |
|  | 1 | -0.23 | 0.11 | -0.03 | -0.07 | 0.34 | 0 |
|  | 2 | 0.02 | 0.17 | -0.02 | -0.17 | 0.01 | -0.12 |
|  | 3 | 0.14 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | -0.12 |
|  | 4 | 0.28 | 0.21 | -0.04 | 0.2 | 0.08 | -0.15 |
|  | 5 | 0.37 | 0.05 | -0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.05 |
| 7 | -5 | 0.14 | 0.22 | -0.14 | -0.11 | -0.15 | -0.15 |
|  | -4 | -0.09 | 0.1 | -0.30 | -0.2 | 0.06 | 0.15 |
|  | -3 | -0.29 | -0.06 | -0.37 | -0.31 | -0.22 | -0.14 |
|  | -2 | -0.47 | -0.04 | -0.35 | 0.41 | 0.25 | -0.12 |
|  | -1 | -0.59 | 0.03 | -0.23 | 0.29 | 0.31 | -0.14 |
|  | 0 | -0.44 | 0.06 | -0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
|  | 1 | -0.23 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.30 | 0.11 |
|  | 2 | 0.02 | 0.17 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | -0.21 |
|  | 3 | 0.25 | 0.19 | 0.01 | -0.07 | 0.02 | -0.27 |
|  | 4 | 0.35 | 0.16 | -0.02 | -0.29 | -0.19 | 0.05 |
|  | 5 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | -0.19 | 0.22 |
| 8 | -5 | 0.18 | 0.24 | -0.08 | -0.2 | -0.21 | -0.23 |
|  | -4 | -0.07 | 0.22 | -0.23 | -0.27 | -0.02 | 0.02 |
|  | -3 | -0.12 | 0.06 | -0.34 | -0.4 | -0.29 | -0.02 |
|  | -2 | -0.46 | -0.02 | -0.38 | 0.24 | 0.06 | -0.07 |
|  | -1 | -0.56 | -0.05 | -0.23 | 0.27 | 0.35 | -0.07 |
|  | 0 | -0.49 | -0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.11 |
|  | 1 | -0.32 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.27 | 0 |
|  | 2 | -0.15 | 0.06 | -0.01 | 0.09 | 0.2 | -0.13 |
|  | 3 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | -0.01 | 0.11 | -0.2 |
|  | 4 | 0.24 | 0.13 | -0.05 | -0.26 | -0.2 | -0.05 |
|  | 5 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | -0.08 | 0.19 |

Таблиця 8.16.
	Вхідні параметри моделі авторегресії-регресії для прогнозу зміщень ОІГП Фасбурла за середньомісячним розподілом геофізичних параметрів

| № Rp | Лаг | Множинний ККФ |
| --- | --- | --- |
|  | , м/с |  | , мГл | ПІЕМПЗ, імп/с |  |
|  |  |  |  | ПК150 | ПК250 |  |
| 6 | 3min | 1min | 0max |  |  | 0.54 |
| Ш1 | 4min | 2min | 0max |  |  | 0.67 |
| 7 | 4min | 2min | 0max |  |  | 0.62 |
| 8 | 4min | 2min | 0max |  |  | 0.7 |
| 6 |  |  |  | 1max | 0max | 0.51 |
| Ш1 |  |  |  | 0max | 0max | 0.55 |
| 7 |  |  |  | 1max | 0min | 0.51 |
| 8 |  |  |  | 1max | 0min | 0.55 |

Підібрані рівняння множинної регресії мають вигляд (позначення див. для формули (8.5)):

для зони переважання напружень стиску (нижня частина головного схилу):

;	(8.6)

для зони нестаціонарних напружень (центральна частина зсувної ступені):

;	(8.7)

для зони переважання напружень розтягу (верхня частина міжступінчастого схилу):

.	(8.8)

Для зв'язку режиму ПІЕМПЗ в зоні розтягу, стиску і зміщень, рівняння множинної регресії отримані в наступному вигляді:

для зони переважання напружень стиску (нижня частина головного схилу):

;	(8.9)

для зони нестаціонарних напружень (центральна частина зсувної ступені):

;	(8.10)

для зони переважання напружень розтягу (верхня частина міжступінчастого схилу):

.	(8.11)

Підбір параметрів моделей і складені рівняння множинної регресії (формули (8.7) та (8.10)) для кожного з геодезичних реперів і групи геофізичних методів, дозволили обчислити величину прогнозованого зсуву на різних ділянках схилу відносно розподілу геофізичних параметрів на ступені (рис. 8.18). Аналіз результатів прогнозу показав задовільні співвідношення між обчисленими та дійсними величинами зсувів. Числові характеристики збіжності випадкових подій виражаються середньоквадратичним відхиленням від 0.05м в періоди середніх зсувів (1986-89рр.) і до 0.1м – при максимальних зсувах (1996-98рр.). Вірогідність допустимих відхилень обчислених значень від реальних зміщень досягає 0.5-0.6. Розподіл статистичних характеристик прогнозу виражається, в основному, в перевищенні величини дійсних переміщень щодо прогнозних. Необхідно відзначити, що зміни геофізичних параметрів на пунктах спостережень, розташованих у межах зсувних ступенів, показали кращий зв'язок з динамікою зсувних переміщень на схилах.

Приведені дані відповідають коротко- і середньостроковому прогнозу. Невідповідності, що фіксуються, між обчисленими і дійсними зміщеннями можуть бути пов'язані з недостатнім періодом спостережень для тренування моделей і відсутністю перекритого інтервалу з максимальною активністю зсуву. Очевидно, що в умовах неоднозначності зворотної задачі, до типу яких відноситься побудова ознакових моделей, якість прогнозу визначається тривалістю періоду спостережень. У результаті ми приходимо до того, що самостійне використання геофізичних методів для прогнозу зсувних зміщень можливо за наявності деякого (не короткого) періоду спостережень як за зсувними деформаціями, так і за розподілом геофізичних ознак НДС схилу. В ідеальному випадку необхідне перекриття хоча б одного періоду активізації зсуву. Необхідною і достатньою умовою для отримання кількісного прогнозу активності зсуву (величина і час зміщень) за режимом ознак їх НДС є достатні за тривалістю спостереження за розподілом цих параметрів і використання моделей, заснованих на авторегресії-регресії. Позитивною якістю даного виду моделювання є максимальне випередження передбачення (у нашому випадку до 3 років) у чому обмежені моделі, сформовані регресійним аналізом. З іншого боку, важливою при моніторингу геологічного середовища є оцінка НДС ґрунтового масиву режимних досліджень на етапі збільшення техногенного навантаження на деякій території. Критерії оцінки дозволять уточнити величину прогнозованих подій, обчислену факторними моделями.

## Геофізична інтерпретація деформацій схилів як імовірнісний критерій встановлення фази стану ґрунтового масиву

Достовірність геофізичного моделювання зсувної активності недостатня для їх самостійного використання. Кількісно це виражається в упевненому передбаченні часового інтервалу прогнозованої події та невідповідністю характеристик обчисленої та прогнозованої подій. Даний підрозділ присвячено виділенню додаткових критеріїв для оцінки зміни співвідношення сил на схилах через величину, амплітудну характеристику та режим геофізичних параметрів.

Рис. 8.18. Прогноз активності ОІГП Фасбурла моделлю авторегресії-регресії з ознаками, представленими а) , λ, (gb; б) ПІЕМПЗ

1 – для центральної частини ступені (RpШ1); 2 – для зони з переважанням стиску (Rp6); 3 – для зони з переважанням розтягу (Rp7); 4 – дійсні зміщення; 5 – обчислені зміщення.

Достатньою умовою такого виду прогнозу буде якісна оцінка стану зсуву та отримання ймовірнісних коефіцієнтів, тобто йдеться про можливість звершення подій, що вивчаються, а отримання якісних критеріїв зсувної активності, спираючись на які можна буде давати оцінку території схилу за результатами стаціонарних режимних спостережень, засновуючи їх на елементах, що підвищують вірогідність прогнозування активізації зсуву.

Враховуючи особливості розподілу геофізичних параметрів у часі, обмежимо вибір імовірнісних критеріїв таким чином, щоб отримати якісь коефіцієнти, які залежать від мінливості геофізичних ознак деформаційного стану ґрунтового масиву та дозволяют оцінити фазу зсувної активності на якісному рівні. Такий підхід дає можливість використовувати ймовірнісні коефіцієнти як співмножники до прогнозних значень зміщень зсуву програм по моніторингу геологічного середовища. До особливостей режиму геофізичних полів на поверхні зсуву відноситься наявність в їх динаміці гармонік декількох порядків. Незалежно від досліджуваного параметра існує регіональна складова, яка виражається в довготривалому збільшенні рівня геофізичних полів (роки) і наступному його збереженню по відношенню до математичного очікування (рис. 8.15). По закінченню деякого часу (після закінчення фази активних зсувів) фіксується зменшення середньобагаторічної величини параметра до математичного очікування, що вказує на інверсію в стані зсуву (релаксація поля механічної напруги в деформаціях). Гармоніка вищого порядку виражається в тому, що на фоні средньобагаторічного рівня, незалежно від інтенсивності зсувів, в їх режимі фіксуються відносно часті аномальні відхилення (1-2–3-4 місяці). Дані коливання відображають внутрішньорічний (сезонний) хід розвитку деформацій: наростаючі від осені до весни у фазі сезонної активізації або імпульсні (хаотичні) при стабілізації зсуву.

На підставі аналізу аномального прояву в режимі геофізичних параметрів, а також за результатами багаточисельних трансформацій часових рядів, що характеризують режим геофізичних полів, відібрано ряд критеріїв, на базі яких сформовані ймовірнісні коефіцієнтии. Як одна з базових характеристик відібраний параметр, заснований на інтегральній характеристиці розподілу геофізичного параметра:

,   ,	(8.12)

де  – середній рівень геофізичного параметра в -тому році;

– середній рівень геофізичного параметра в -тому місяці -того року;

– математичне очікування в рівні геофізичного параметра.

Наступний параметр базується на аналізі часового ряду частковими похідними і характеризує крутизну підйому (спаду) графіків, що відображають динаміку геофізичних полів:

(8.13)

де ,  – середній рівень геофізичного параметра в -тому та  році;

,  – середній рівень геофізичного параметра в -тому та  місяцях -того року;

,  – час, виражений числом , де , ,  – номер року, місяця і дня.

Для опису амплітудної і частотної гармоніки використано два параметри. Один з них представлений відношенням середньоквадратичних відхилень від нормального рівня в даному році (місяці) відносно попереднього:

,  , 	(8.14)

де – математичне очікування в рівні геофізичного параметра;

,  – значення геофізичного параметра в даному (-тому) і попередньому () році;

,  – середній рівень геофізичного параметра в даному (-тому) і попередньому () місяці -того року.

Другий параметр виражається коефіцієнтом варіації:

,  ,	(8.15)

де ,  – дисперсія геофізичного параметра в -тому році та -тому місяці відповідно;

,  – середні значення геофізичного параметра в -тому році та -тому місяці відповідно.

Дані характеристики розраховані на базі десятирічних спостережень за розподілом геофізичних параметрів λ, , (gb. Як вже обмовлялося, період, протягом якого спостерігалися геофізичні параметри, перекрив фазу середніх зміщень зсуву (1986-89рр.). Аналіз отриманих характеристик показав, що кращі результати в багатолітньому розрізі представлені їх добутком . Ускладнюючим чинником при переході від цієї проміжної величини до ймовірнісних коефіцієнтів є те, що її порядок не постійний і залежний від порядку аналізованого параметра. У таких умовах одні з параметрів отримані нескінченно малими до 10-3 (параметр (gb), а інші досить великі до 100 (параметр ). Очевидно, що в цьому випадку закономірності зміни ряду параметрів (більш високих порядків) ретушуватимуть особливості динаміки інших, особливо при від’ємній степені порядка. Це, як показав порівняльний аналіз, визначає втрату ряда прогностичних періодів.

Для усунення даного недоліку штучно підвищені порядки проміжних параметрів за наступною виявленою закономірністю:

(8.16)

де  – порядок величини досліджуваного параметра.

При врахуванні даних поправок проміжні значення для виходу на ймовірнісні коефіцієнти набували значень від -1 до 1 (рис. 8.19). Із рисунка видно, що на рівні проміжних коефіцієнтів усі параметри аномально відхиляються від нульового рівня в період деформацій. Проте, біля кожного з параметрів прогностичні ознаки виявляються індивідуально відносно часу реакції параметра, амплітуди його зміни, а також знаку аномального прояву. Найбільш раннім із даних параметрів є коефіцієнт, одержаний за результатами динаміки . Він проявляється підвищеним значенням 0.6-0.7 вже в 1986р., на початку періоду збільшення активності зсуву. При максимальних величинах зміщення (1988-89рр.) аномальне додатне відхилення фіксується в коефіцієнті, одержаному за параметром електричного опору. Останнім аномальне відхилення фіксується в ряді прискорення сили тяжіння. При цьому маємо відхилення коефіцієнта у від’ємну сторону.

Подальша обробка отриманих характеристик полягає в наступному. Для перетворення проміжних показників до ймовірнісних коефіцієнтів вони просумовані з одиницею. Цим досягався ефект коефіцієнтів, які при введення їх у прогнозовані випадкові події як співмножники або збільшують їх величину (), або зменшують (), або не впливають на результати прогнозу (). Як видно з рис. 8.19 (нижній графік), зручним є об'єднання отриманих одиничних ймовірнісних коефіцієнтів (по методах) множенням між собою. Позитивними рисами об'єднаного ймовірнісного коефіцієнта є те, що він виражає сукупний ефект і не згладжує вплив проміжних коефіцієнтів, отриманих індивідуально за кожним методом. У результаті в період зміщень (1986-89рр.) ймовірнісний коефіцієнт досягає величини порядку 1.3-1.4, а при стабільному стані зсуву близький до 1. Відразу після періоду зміщень ймовірнісний коефіцієнт мінімальний 0.6-0.7.

Рис. 8.19. Результати обчислення коефіцієнтів ймовірності в багаторічному розрізі

Аналогічні обчислення виконано і при перетворенні місячних часових рядів геофізичних параметрів в ймовірнісний коефіцієнт. Особливістю обробки даних параметрів є те, що в проміжні характеристики, отримані за місячним розподілом, на початковому етапі вводиться поправка згідно річного розподілу початкових коефіцієнтів (). Далі, різні характеристики перемножуються усередині геофізичного параметра , сумуються з одиницею і перемножуються по різних геофізичним параметрам. Даний алгоритм графічно представлений на рис. 8.20.

У даному вигляді  будуть достатні як допоміжні величини при багатофакторному моделюванні зсуву, що збільшують або зменшують ймовірність підготовки і існування деформацій на схилі.

Окрім загальних гармонічних закономірностей у режимі геофізичних ознак зсувних деформацій, кожен з даних методів володіє індивідуальним розподілом рівня відносно фази активності зсуву. Моніторинг зсувного процесу в цьому випадку спостерігатиметься в короткочасових спостереженнях за величиною геофізичного параметра в певні інтервали року на момент потенційної активності зсуву (холодний сезон) і при стабілізації (теплий період). Використовуючи дані закономірності їх прояву в часі, пропонуються критерії для оцінки стану зсуву (рис. 8.21).

У фазі активізації зсуву діапазон зміни поля прискорення сили тяжіння складає 5% від величини , що спостерігалася на ділянці з потужністю зсувних відкладень до 10-15м. У фазі стабілізації  постійна, в перебігу року незначно змінюється (до 1%) біля внутрішньорічного математичного очікування. У разі збільшення амплітуди коливань поля сили тяжіння більше 5% їх величина може виявитися катастрофічною.

Ефективна швидкість повздовжніх хвиль має синусоїдальний характер розподілу з мінімумом у березні-квітні і максимумом – серпні-жовтні. Амплітуда синусоїди складає більше 11% від внутрішньорічного мінімуму в активні роки, а при стабілізації зсуву синусоїдальний режим виражений меншим діапазоном ((5%).

Коефіцієнт анізотропії уявного електричного опору ґрунтів у період активних зміщень різко різний залежно від глибини досліджуваного інтервалу зсувного тіла, збільшуючись із глибиною. Різниця між поверхневою електроанізотропією та глибинною складає до 50%. У стабільні роки, незалежно від глибини вивчення, близький до своєї мінімальної величини 1-1.2.

Рис. 8.20. Результати обчислення коефіцієнтів ймовірності у внутрішньорічному розрізі

Рис. 8.21. Криві внутрішньорічного розподілу геофізичних параметрів для різних фаз стану зсуву:

1 – активної; 2 – стабільної.

ПІЕМПЗ виражається значною градієнтністю і має явно виражений імпульсний характер із різким (у перебігу місяця) зростанням інтенсивності в період активних деформацій. Діапазон зміни швидкості рахунку електромагнітних імпульсів складає 100-150% від середнього мінімального рівня. У фазі стабілізації ПІЕМПЗ представлене незначними та досить плавними змінами швидкості рахунку електромагнітних імпульсів із амплітудою порядку 30%.

## Ділянки Фасбурла (Південний берег Криму)

Роботи, результати яких описані в підрозділах 8.1-8.6, завершено в кінці дев’яностих років XX сторіччя. Стаціонар в даний час (2009р.) являє жалюгідне видовихе: свердловини занедбані, репери перекошені, апаратури немає, приміщення запущені. Усі спостереження зводяться до епізодичного візуального обстеження ділянки з описом нових деформацій. Така доля спідкала інші стаціонари ПБК і більшість стаціонарів в Україні. Не можна сказати, що стаціонарні дослідження не потрібні – просто мізерне фінансування геологічної галузі не дає можливості їх продовжувати. Тому для вирішення питання наявності чи відсутності зсувних процесів на ділянці Фасбурла та на деяких інших ділянках узбережжя в 2003 році був виконаний комплекс геофізичних методів з подальшою комплексною інтерпретацією за методикою, визначеною в розділах 5, 6.

Польові роботи по досліджуванню небезпечних екзогенних геологічних процесів на ділянці Фасбурла виконувались методами МЕЗ, ПІЕМПЗ в площинному варіанті та РХП (по одному поперечному профілю – лінії І-І). При вимірюваннях методом МЕЗ використовувалась в основному сітка 50(50м, методом ПІЕМПЗ 50(10м. МЕЗ – мікроелектрозондування, тобто ВЕЗ, виконано з коефіцієнтом нарощування 1.2-1.3, що дало можливість одержати більш детальнішу електричну характеристики розрізу. При комплексній інтерпретації геолого-геофізичних дані приводились до однієї сітки 20(20м.

Для простеження глибини залягання дзеркала ковзання міх свердловинами будувались геоелектричні розрізи за даними інтерпретації МЕЗ з урахуванням буріння. Фрагмент геоелектричного розрізу наведено на рис. 8.22.

Щоб вилучити значення, зумовлені похибками вимірювань і впливом техногенних чинників та довести можливість комплексної інтерпретації, застосовувалась попередня статистична обробка геофізичних даних (рис. 8.23, 8.24).

Згідно геолого-геоморфологічної характеристики основного інженерно-геологічного розрізу І-І (рис Б2-Б4), покрівля порід таврійської серії в верхній частині ділянки залягає на глибині 3.5-7м (св. № 47с, 60г), що відповідає границі між дресвяно-щебенистими відкладами з суглинистим наповнювачем і суглинками. Далі по профілю глибина збільшується до 10.5м (св. № 36с, 37с, 32те) і відповідає покрівлі порід таврійської серії, що є основною поверхнею зміщення, на другій і першій сходинках глибина ще збільшується і сягає 16-24м (св. № 53тз, 30тз, 19те).

Поперечний розріз ділянки має ввігнутий профіль з незначною потужністю зсувних порід по краях (фалангах зсуву) – св. № 58г – на заході, св. № 92г – на сході, св. № 17г – на півдні. Для простеження поверхні зміщення за основу бралися дані буріння свердловин.

При комплексній площинній інтерпретації бралися до уваги як ефективні параметри tg((), h, (екв, (підст, ( (рис. 8.25). Особливістю є використання tg(() замість f(() – це припустимо, якщо остання функція не побудована для району досліджень внаслідок нестачі даних, а крутизна схилу міняється незначно. Параметр (підст – електричний опір підстелених порід – в певній мірі узгоджується з опором шару динамічних деформацій, його зменшення відповідає підвищенню зсувонебезпеки. Застосування (підст доведено на рівні кореляції з ефективними параметрами, вірогідність яких сумнівів не викликає, а також з ФКП.

Дослідження методом РХП проводились по лінії І-І. Фоновий рівень нормального поля становив 200 відн. од. Крок вимірювань по профілю РХП був 2м, тому для комплексної інтерпретації проводилося згладжування з кроком 10м. Графіки ефективних параметрів і результати комплексної інтерпретації по лінії І-I представлені на рис. 8.26. Підвищені значення напруги вторинного електромагнітного поля узгоджуються з підвищеними значеннями потужності, тангенсів кутів нахилу денної поверхні, та пониженими значеннями еквівалентного опору, коефіцієнта анізотропії, причому аномалія критерію зсувонебезпеки з рівнем 0.8 добре узгоджується з аномалією №3 комплексної інтегрованої інтерпретації для всієї ділянки.

Рис. 8.22. Геоелектричний розріз

Рис. 8.23. Визначення закону розподілу параметрів методу МЕЗ та РХП

Рис. 8.24. Визначення закону розподілу параметрів методу ПІЕМПЗ

Рис. 8.25. Карти ефективних параметрів

Між ефективними параметрами розраховувалась парна кореляція 
(табл. 8.17). Як видно з таблиці найбільший внесок у формування ФКП внесли параметри: 33.3 ((екв), 24.2 (h), 22.9 ((підст), 16.8 tg((); для лінії І-І: 21.5 ((екв), 20.6 tg((), 19.6 (h) і приблизно 12.3 параметри (підст і (.

У результаті комплексної інтегрованої інтерпретації (рис. 8.27) на території ділянки виділено декілька невеликих аномалій.

В верхній частині першої сходинки потужність зсувних мас становить 20-24м (св. № 9г, 16г), а в нижній частині – 4м (св. № 17г), еквівалентний опір відповідно 40 і 20Омм, опір підстелених порід 40Омм, в нижній частині спостерігається аномально високе значення коефіцієнта анізотропії до 6.

Потужність на першій сходинці в середньому становить 14м і змінюється від 4 до 24м. Згідно опису свердловин №9, №16, потенційно зсувні породи представлені суглинками з включенням щебеню і дресви вапняків, пісковиків, алевролітів потужністю приблизно 20м. На цій ступені відзначаються дві аномалії № 1 (МЕЗ № 89) і № 3 (МЕЗ № 84), рівень критерію зсувонебезпеки становить відповідно 0.7 і 0.6. На території аномалії № 1 знаходяться відомі вже деформації рельєфу, пов’язані з ерозійними процесами. Ця аномалія зумовлена низькими значеннями (екв=20Омм, (підст=10Омм, χ(1 та високими значеннями потужності h=24м. Аномалія №3 зумовлена збільшенням значень tgα до 0.4, тобто кутів нахилу денної поверхні α=20(, (екв=20Омм, (підст=25Омм, χ(1, h=20м.

Вище дороги в районі МЕЗ № 72-73 розташована аномалія №3, де рівень критерію ймовірності зсувонебезпеки становить 0.6, вона підтверджується усіма параметрами і співпадає з аномалією по лінії І-І.

На другій зсувній сходинці на східній стороні розташована найбільша аномалія під №4 з максимальним рівнем Р=0.8, яка з’єднана вузьким перешийком з критерієм імовірності 0.5. Аномалія знизу обмежена профілем 7, а зверху 12, площа аномалії приблизно сягає 400м2. Зсувні породи представлені зміщеними блоками (№ св.3г, 4г) таврійської серії, суглинками, щебенем, дресвою пісковиків

Рис. 8.26. Графіки ефективних параметрів і результати комплексної інтерпретації по лінії І-I

Таблиця 8.17.
	Парна кореляція між ефективними геофізичними параметрами та ФКП

Кількість значень для вибірки 836

|  | tg() | h | екв | підст |  | ФКП |  | внесок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tg() | 1 | 0,24 | 0,14 | 0,07 | -0,14 | 0,36 | 0,36 | 16,80 |
| h | 0,24 | 1 | -0,33 | 0,12 | -0,23 | 0,52 | 0,52 | 24,22 |
| екв | 0,14 | -0,33 | 1 | 0,38 | -0,11 | -0,71 | 0,71 | 33,30 |
| підст | 0,07 | 0,12 | 0,38 | 1 | 0,10 | -0,49 | 0,49 | 22,88 |
|  | -0,14 | -0,23 | -0,11 | 0,10 | 1 | -0,06 | 0,06 | 2,80 |
| ФКП | 0,36 | 0,52 | -0,71 | -0,49 | -0,06 | 1 | 2 | 100 |

По лінії І – І (кількість значень для вибірки 17)

|  | tg() | h | екв | підст |  | Hz | ФКП |  | внесок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tg() | 1 | 0,31 | -0,18 | 0,23 | 0,03 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 20,58 |
| h | 0,31 | 1 | -0,90 | 0,67 | -0,11 | 0,08 | 0,61 | 0,61 | 19,61 |
| екв | -0,18 | -0,90 | 1 | -0,69 | 0,05 | -0,34 | -0,67 | 0,67 | 21,54 |
| підст | 0,23 | 0,67 | -0,69 | 1 | -0,17 | 0,49 | 0,38 | 0,38 | 12,22 |
|  | 0,03 | -0,11 | 0,05 | -0,17 | 1 | -0,02 | 0,39 | 0,39 | 12,54 |
| Hz | 0,04 | 0,08 | -0,34 | 0,49 | -0,02 | 1 | 0,42 | 0,42 | 13,50 |
| ФКП | 0,64 | 0,61 | -0,67 | 0,38 | 0,39 | 0,42 | 1 | 3,11 | 100 |

Рис. 8.27. Результати комплексної інтегрованої інтерпретації

і алевролітів. Потужність у середньому становить 20м, еквівалентний опір 20Омм, середній опір підстелених порід – 40Омм, коефіцієнт анізотропії – 0.5, tg(α) до 0.4-0.7, тобто кути нахилу денної поверхні α=21(-33(.

Наявність аномалії на другій зсувній сходинці свідчить про те, що зсувні породи нестабільні і знаходяться у стадії зміщення.

Просторове зображення ділянки Фасбурла представлене на рис. 8.28.

Решта аномалій незначні за розмірами і за рівнем критерію імовірності зсувонебезпеки.

Якщо орієнтуватись на карту ФКП (рис. 8.27) і вважати "живою" площу, де ФКП>0, то ізолінією "0" оконтурюється вся площа зсувного тіла, яку не можна вважати консолідованою. Цей контур співпадає з контуром зсуву, виділеним попередніми інженерно-геологічними дослідженнями. Небезпека активізації зсуву існує далі, проте ступінь ймовірності активізації невисокий – в найближчому майбутньому слід очікувати локальні зміщення. Зсув знаходиться у фазі затухання, яка переходить у фазу підготовки для подальших масових і можливо катастрофічних зміщень. Остаточну відповідь на це питання можуть дати режимні спостереження, які продовжать започатковану декілька десятиріч тому систему моніторингу.

Рис. 8.28. Просторове зображення ділянки Фасбурла

ВИСНОВКИ

Представлена праця – це перша в історії української науки монографія, присвячена проблемам геолого-геофізичних досліджень зсувонебезпечних схилів і зсувних площ з метою прогнозування утворення і розвитку зсувних процесів. При комплексному підході до проблеми взагалі окремі питання розділено на групу таких, що висвітлювались у науковій літературі раніше і дістали в даній монографії певне узагальнення і подальший розвиток, а також таких, що вперше розроблені та представлені читачу-спеціалісту в галузі вивчення екзогенних геологічних процесів.

Структура монографії передбачає розгляд наступних основних питань:

аналіз задіяних у світовій практиці геофізичних методів дослідження зсувних процесів, визначення порівняльної ефективності цих методів і доцільності їх подальшого використання і розвитку;

розробка науково-методичних засад принципово нових методів дослідження зсувів, а саме природного імпульсного електромагнітного поля Землі і зондування становленням електромагнітного поля в ближній зоні в аспекті їх використання для вивчення зсувних процесів, вирішення принципово нового кола конкретних задач для цих методів та обґрунтування їх подальшого впровадження;

наукове обґрунтування необхідності комплексування геологічних, геоморфологічних і геофізичних методів для забезпечення вірогідного прогнозування зсувної небезпеки на ймовірнісному рівні, розроблення алгоритму та програмного забезпечення комплексної інтерпретації;

наукове обґрунтування розрахунку стійкості схилів із використанням геофізичних методів на стадії попередньої оцінки зсувонебезпеки на локальному рівні;

розробка оригінальної методики геофізичного супроводження стаціонарних інженерно-геологічних спостережень "класичних" довготривалих зсувів з демонстрацією виявлених закономірностей між зсувними зміщеннями і формами та геофізичними параметрами як у просторі так і в часі.

Зазначені дослідження виконані вперше і підтверджені численними прикладами їх успішного використання в різноманітних умовах розвитку зсувув з урахуванням взаємообумовленості та взаємовпливу геологічних і геофізичних параметрів. Території впровадження – Карпати і прилеглі прогини, басейн р. Прут і його притоків, схили р. Дніпро, борти кар’єрів видобутку корисних копалин, Причорномор'я, Південний берег Криму. Масштабний рівень досліджень – від регіонального до локального і об’єктового.

Запропоновані методичні основи геофізичних досліджень зсувних процесів є базою, на якій у даний час побудована методика польових досліджень та інтерпретації в аналогічних умовах підприємств Державної геологічної служби Міністерства екології та природних ресурсів України, що, зокрема, відтворено в роботі на замовлення ДГС під назвою "Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів".

ЛІТЕРАТУРА

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році. – К.: ДП Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку Чорнобильінтерінформ, 2008. – 229с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2005 році. – К.: ДП Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку Чорнобильінтерінформ, 2006. – 242с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2006 році. – К.: ДП Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку Чорнобильінтерінформ, 2007. – 236с.

Матеріали 33-го інтернаціонального геологічного конгресу, Осло, 6-14 серп. 2008р. – Осло: CD-вид-во "X-CD Technologies", 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32Mb RAM; CD-ROM; Windows98/2000/NT/XP. – назва з титул. екрану.

Закономерная связь между величинами вероятностей возникновения оползней и оползневой опасности при комплексном воздействии природно-техногенных факторов: научное открытие / Э.Д. Кузьменко, Е.И. Крыжанивский, А.Н. Карпенко, А.М. Журавель; Диплом №310. Научные открытия: сборник кратких описаний научных открытий, научных идей, научных гипотез – 2006. – М.: МААНОИ, 2007. – С.64-65.

Кузьменко Э.Д. Способ пространственно-временного прогнозирования оползневых процессов / Э.Д. Кузьменко // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Міжнар. наук.-практ. конф., Алушта, 10-14 верес. 2007 р.: зб. наук. статей. Т. 1. – Харків: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, 2007. – С.93-95.

Пат. 2344227 С2 Российская федерация. МПК Е 02 Д 1/00. Способ прогноза возникновения  или активизации оползней / Крыжанивский Е.И., Кузьменко Э.Д., Карпенко А.Н.: заявитель и патентообладатель Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. – заявл. 10.01.2007; опубл. 20.01.2009. Бюл. №2. – 17с.

Гулакян К.А. Прогнозирование оползневых процессов / К.А. Гулакян, В.В. Кюнтцель, Г.П. Постоев. – М.: Недра, 1977. – 135с.

Емельянова Е.П. Основные закономерности оползневых процессов / Е.П. Емельянова. – М.: Недра, 1978. – 308с.

Емельянова Е.П. Сравнительный метод оценок устойчивости склонов и прогноза оползней / Е.П. Емельянова. – М.: Недра, 1971. – 104с.

Кюнтцель В.В. Закономерности оползневого процесса на европейской територии СССР и его региональный прогноз / В.В. Кюнтцель. – М.: Недра, 1980. – 213с.

Кюнтцель В.В. Закономерности оползневого процесса на Европейской территории СССР / В.В.Кюнтцель. – М.: Недра, 1985. – 228с.

Методические рекомендации по составлению долгосрочных прогнозов экзогенных геологических процессов в системе государственного мониторинга геологической среды / [А.И. Шеко, Г.П. Постоев, 
В.С. Круподеров и др.]. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1999. – 78с.

Методы долговременных региональных прогнозов экзогенных геологических процессов / [под. ред. А.И. Шеко, В.С. Круподерова]. – М.: Недра, 1984. – 167с.

Демчишин М.Г. Современная динамика склонов на территории Украины (инженерно-геологические аспекты) / М.Г. Демчишин. – К.: Наук. думка, 1992. – 254с.

Рудько Г.И. Оползни и другие геодинамические процессы горноскладчатых областей Украины (Крым, Карпаты) / Г.И. Рудько, И.Ф. Ерыш. – К.: Задруга, 2006. – 624с.

Гошовський С.В. Інженерно-геологічний аналіз, моніторинг та захист територій від зсувів / С.В. Гошовський, Г.І. Рудько, П.В. Блінов. – Л.: ЗУГЦ, 2004. – 152с.

Изучение оползней геофизическими методами / [Н.Н. Горяинов, А.Н. Боголюбов, Н М. Варламов и др.]. – М.: Недра, 1987. – 157с.

Чебан В.Д. Стан і перспективи розвитку польових геофізичних досліджень в західному регіоні України / В.Д. Чебан // Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – №36. – С.283-288.

Чебан В.Д. Метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі. Деякі аспекти застосування / В.Д. Чебан // Геофизический журнал. – 2001. – 23, № 4. – С.112-121.

Чебан В.Д. Досвід застосування методу зондування становленням електромагнітного поля в ближній зоні для вивчення верхньої частини розрізу / В.Д.Чебан, В.І. Шамотко, С. А. Дещиця // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2002. – 2, № 1. – С.40-44.

Раціональний комплекс геофізичних методів для прогнозування зсувонебезпечних об`єктів в Закарпатській області / [Д.Н. Лящук, В.Д. Чебан, П.М. Бодлак та ін.] // Вплив руйнівних повеней та зсувних процесів на функціонування магістральних нафтогазопроводів, залізниць, автошляхів та електромереж. Екологічна безпека та перспективи розвитку трубопровідного транспорту, інших інженерних комунікацій: матеріали наук.-практ. конф., Ужгород, 24-28 квіт. 2000р. – Київ: Тов. Знання України, 2000. – С.33-36.

Чебан В.Д. Шар динамічних деформацій як об’єкт досліджень зсувних геосистем (на прикладі Карпатського регіону України) / В.Д. Чебан, Г.І. Рудько // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – 3 (4). – С.200-207.

Рудько Г.І. Наукові і методичні основи прогнозування екологічного ризику небезпечних геологічних процесів у Закарпатті у зв`язку з їх масовою активізацією / Г.І. Рудько, Л.М. Климчук, Є.О. Яковлєв // Мінеральні ресурси України. – 1999. – № 2. – С.42-45.

Новий підхід до прогнозу зсувонебезпеки на основі комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації / Е.Д. Кузьменко, О.П. Вдовіна, 
Д.Н. Лящук, В.Д. Чебан // Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Яремче, 2-6 жовт. 2000р. – К.: Тов. Знання України, 2000. – С.93.

Нова технологія геофізичних робіт методом ПІЕМПЗ / [В.Д. Чебан, Д.Н. Лящук, Р.Р. Сенів та ін.] // Нафта і газ України: матеріали 6-ої Міжнар. наук.-практ. конф. "Нафта і газ України – 2000", Івано-Франківськ, 31 жовт.-3 листоп. 2000р.: збірник наук. праць: Т.1. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – С.334-335.

Результати геофізичних досліджень зсувонебезпечних схилів в Закарпатті / В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко, Д.Н. Лящук, Я.В. Назар // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: ІІ Міжнар. наук. конф.: тези доп. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. – С.46.

Обґрунтування вибору геофізичних та геоморфологічних параметрів для оцінки зсувонебезпеки на локальному рівні / [Е.Д. Кузьменко, О.П. Вдовіна, О.М. Карпенко та ін.] // Вплив руйнівних повеней та зсувних процесів на функціонування інженерних мереж: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 25-28 лют. 2002р. – К.: Тов. Знання України, 2002. – С.66-69.

Бессмертный А.Ф. Мониторинг оползневой среды в многолетнем и внутригодовом разрезе на примере опорных инженерно-геологических полигонов (по материалам ЯКГГ и ИГП) / А.Ф. Бессмертный, В.Н. Саломатин // материалы научн.–практ. конф. – Симферополь: КИПКБ, 1998. – С.120.

Тиркель М.Г. Прогноз опасных физико-геологических процессов геофизическими методами / М.Г. Тиркель, А.И. Компанец, Я.М. Юфа // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1998. – № 4. – С.19-24.

Бессмертный А.Ф. Решение инженерно-геологических задач на основе результатов наблюдения естественного импульсного электромагнитного поля Земли / А.Ф. Бессмертный, В.Н. Саломатин // Геофизический журнал. –1999. –№1. – С.119-126.

Bessmertny A. Monitoring processes of dangerous geologic in region seaside of Ukraine / A. Bessmertny, M. Rijhiy // Geotechnical problems with man-mad and man influenced grounds: proceeding of the XII European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Prague, Czech republic, 2003. – P.465-470.

Кулиш Э.В. Оползневой мониторинг склонов ЮБК, прогноз и управление геологической средой / Э.В. Кулиш, А.Ф. Бессмертный // Геологические и медико-экологические проблемы промышленно-городских агломераций: материалы Межд. науч.–практ. конф. – Симферополь: КИПКС, 1994. – С.164.

Бессмертный А.Ф. Комплексирование геофизических методов при распознавании напряженного состояния динамической склоновой системы (по материалам ЯКГГ и ИГП) / А.Ф. Бессмертный, В.Н. Саломатин // материалы науч.–практ. конф. – Симферополь: КИПКБ. – 1998. –С.120.

Бессмертный А.Ф. Рациональный комплекс наблюдений для исследования режима оползневых процессов на Южном берегу Крыма / А.Ф. Бессмертный // Інженерний захист територій і об’єктів у зв’язку з розвитком небезпечних геологічних процесів:матеріали Міжн. наук.-практ. конф., Ялта, 25-28 трав. 1999р. – К., 1999. – С.113-116.

Чебан В.Д. Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття: дис. канд. геол. наук: 04.00.22. / Чебан Василь Дмитрович. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. – 183с.

Беcсмертний А.Ф. Комплексные геофизические исследования оползней и построение прогнозных моделей их активности (на примере Южного берега Крыма): дис. канд. геол. наук: 01.04.12 / Бессмертный Андрей Филимонович. – К., 2004. – 177с.

Бессмертный А.Ф. Перспективы использования ГИС-технологий для мониторинга геологической среды в районе Ливадийского дворцово-паркового комплекса / А.Ф. Бессмертный, М.Н. Рыжий // Труды Нац. горной академии Украины. –1999. –№7. – Т.1. – С.104-106.

Бессмертный А.Ф. Опыт и перспективы использования ГИС-технологий для визуализации геофизических наблюдений при инженерно-геологических изысканиях / А.Ф. Бессмертный // Проблемы и перспективы использования геоинформационных технологий в горной промышленности: II Междунар. науч.-практ. конф., Днепропетровск, 15-17 мая 2000г. –Днепропетровск: РИК НГА Украины, 2000. – С.185-189.

Новий підхід до прогнозу зсувонебезпеки на основі комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації / Е.Д. Кузьменко, О.П. Вдовина, Д.Н. Лящук, В.Д. Чебан // Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України: міжнар. наук.-практ. конф., Яремче, 2-6 жовт. 2000р: тези доп. – К.: "Знання", 2000. – С.93.

Чебан В.Д. Геофізичні методи прогнозу зсувонебезпеки на ділянках нафто- і газопроводів в Карпатах / В.Д. Чебан, Д.Н. Лящук, Е.Д. Кузьменко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук.-техн. зб. / Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2000. – С.15-16. –(вип. 37, Т. 5).

Результати геофізичних досліджень зсувонебезпечних схилів в Закарпатті / В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко, Д.Н. Лящук, Я.В. Назар // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: II Міжнар. наук. конф.:тези доп. – К.: "Київський ун – т". – 2001. – С.46.

Обґрунтування вибору геофізичних та геоморфологічних параметрів для оцінки зсувонебезпеки на локальному рівні / [Е.Д.Кузьменко, О.П. Вдовина, О.М. Карпенко та ін.] // Вплив руйнуючих повеней та зсувних процесів на функціонування інженерних мереж: наук.-практ. конф., Ужгород, 25-28 лют. 2002р.: тези доп. – К.: Знання, 2002. – С.66-69.

Досвід геофізичного вивчення зсувів на ділянках в Чернівецькій області / В.Д. Чебан, Д.Н. Лящук, Е.Д. Кузьменко, О.П. Вдовіна // Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України: матеріали ІІ наук.-практ. конф., Львів, 16-19 квіт. 2002р. – К.: Тов. Знання України, 2002. – С.236-237.

Некоторые выводы из опыта проведения геофизических работ на оползневых участках / [Э.Д. Кузьменко, Е.П. Вдовина, В.Д. Чебан, Д.Н. Лящук] // Строительство и техногенная безопасность: сб. науч. тр. – Симферополь: "Крымская академия природоохранного и курортного строительства", 2002. – С.127-130 (вып. 6).

Кузьменко Э.Д. Геофизические методы исследования и прогноза активизации экзогенных геологических процессов в Карпатском регионе / 
Э.Д. Кузьменко // материалы Междунар. геофиз. конф., Москва, 2003г. – М.: ЕАГО – 2003.

Картирование оползневых участков и зон повышенного обводнения грунтов комплексом геофизических методов на склоне р. Днепр в г. Киев / В.П. Боковой, С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин // Доп. НАН України. – 2003. – № 11. – С.96-103.

Кузьменко Э.Д. Геофизические методы в системе пространственного прогнозирования оползней и их информативность / Э.Д. Кузьменко // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: IV Міжнар. наук. конф.: тези доп. – К.: Вид. "Обрій", 2003. – С.82-84.

Прогнозування та попередження зсувів на гірських трасах газопроводів / Є.І. Крижанівський, В.П. Рудко, В.М. Саломатін, Л.Є. Шкіца //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук.-техн. зб. / Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2004. – № 3. – С.5-9.

Методика вивчення та прогнозу зсувів на дорогах, трасах трубопроводів та інших промислових і житлових об’єктах / Е.Д. Кузьменко, 
В.Д. Чебан, Д.Н. Лящук, О.П. Вдовіна // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: наук.-практ. конф.: тези доп. – К.: Знання, 2004. – С.82-83.

Просторовий прогноз ймовірності зсувонебезпеки на окремих ділянках південного берега Криму / [Е.Д.Кузьменко, Л.В. Штогрин, І.В. Крив'юк] // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: матеріали VІ Міжнар. наук. конф. – К.: Київський нац. ун-т, 2005. – С.105-106.

Кузьменко Е.Д. Прогнозування активізації зсувних процесів за геолого-геофізичними дослідженнями / Е.Д. Кузьменко, І.В. Крив'юк, 
М.В. Штогрин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук.-техн. зб. / Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007 – № 2(23). – Стр.104-110.

Геологія, геофізика, геомеханіка – комплексний підхід для прогнозування розвитку зсувних процесів / [Е.Д. Кузьменко, М.В. Штогрин, 
І.В. Крив'юк та ін.] // Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів та раціональне використання надр: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Коктебель, АР Крим, 4-8 черв. 2007р. – К.: НПЦ "Екологія Наука Техніка", 2007. – С.117-119.

Про розробку методичних вказівок для прогнозування зсувів геофізичними методами / [Е.Д. Кузьменко, О.П. Вдовина, І.В. Крив'юк та ін.] // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф., Київ, 20-23 вер. 2007р. – К., 2007. – С.151-152.

Кузьменко Е.Д. Особливості прогнозування зсувів в умовах наявності магістральних газопроводів / Е.Д. Кузьменко, І.В. Крив'юк, М.В. Штогрин // Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища: матеріали наук. конф., Львів, 6-10 жовт. 2008р. – Львів: В-во "СПОЛОМ", 2008. – С.128-130.

Розвиток схилових гравітаційних процесів в Закарпатті у відповідності до тектонічної будови регіону / Г.І. Рудько, В.Д. Чебан,
Е.Д. Кузьменко, М.В. Петрик // Геологічний журнал. – 2002. –№2. – С.66 – 72.

О методике прогнозной оценки активизации оползней в соответствии с крутизной склонов / Э.Д. Кузьменко, Л.Н. Климчук, А.Н. Карпенко, 
Е.П. Вдовина // Динаміка наукових досліджень: Географія та геологія: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: Т. 9. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.17-18. Географія та геологія

Захист гірських автомобільних доріг від зсувів / [М.Д. Круцик, 
Л.В. Грицюк, О.Л. Грицюкта та ін.]. – Коломия: "Галдорпрогрес", 2003. – 425с.

До питання короткострокового прогнозу зсувів в Закарпатті. / Е.Д. Кузьменко, О.М. Карпенко, Л.В. Штогрин, М.В. Петрик // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: наук.-прект. конф.: тези доп. – К.: Знання, 2004. – С.84-86.

О создании системы временного прогноза оползней в Карпатском регионе / Э.Д. Кузьменко, С.В. Гошовский, П.В. Блинов, А.Н. Карпенко // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: наук.-прект. конф.: тези доп. – К.: Знання, 2004. – С.87-89.

Карпатські зсуви: деякі геоморфологічні характеристики та зв’язок їх з літологією / [Е.Д. Кузьменко, П.В. Блінов, Карпенко О.М. та ін.] // Геоінформатика. – 2004. – № 1. – С.74-83.

Долгосрочный прогноз оползней в Закарпатском регионе: 1. Пространственное распределение оползней. Ритмичность как теоретическая основа временного прогнозирования / [Э.Д. Кузьменко, С.В. Гошовский, 
П.В. Блинов та ін.] // Геоінформатика. – 2004. – № 2. – С.40-49.

Долгосрочный прогноз оползней в Закарпатском регионе: 2. Временной прогноз. Обоснование периода последующей массовой активизации / [Э.Д. Кузьменко, С.В. Гошовский, П.В. Блинов та ін.] // Геоінформатика – 2004. – № 2. – С.64-72.

Кузьменко Э.Д. Сейсмическая активность как фактор активизации оползней в Карпатах / Э.Д. Кузьменко, А.Н. Карпенко, Р.С. Пронишин // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: матеріали V Міжнар. наук. конф. – К.: ВПЦ "Київський нац. ун-т", 2004. – С.92-93.

Кузьменко Э.Д. Аналитическая геоинформационная система пространственно-временного прогнозирования оползневых процессов / 
Э.Д. Кузьменко, А.Н. Карпенко, А.М. Журавель // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: матеріали VІ Міжнар. наук. конф. – К.: ВПЦ "Київський нац. ун-т", 2005. – С.16-18.

Особенности временного прогнозирования оползневой активности с учетом сейсмических факторов (на примере Предкарпатья) / Э.Д. Кузьменко, О.М. Карпенко, Р.И. Таранова, И.В. Чепурный // Геоінформатика. – 2005. – № 4. – С.54-63.

Прогноз розвитку зсувних процесів як фактор забезпечення надійності експлуатації трубопроводів / Е.Д. Кузьменко, Є.І. Крижанівський, О.М. Карпенко, О.М. Журавель // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук.-техн. зб. / Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – № 4(17). – С.24-35.

System of space-time forecast of landslide processes / E.D. Kuzmenko, 
Y.I. Kryzhanivsky , A.M. Karpenko, A.M. Zhuravel // Prоceedings XVIII-th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association: Belgrade, Serbia, September 3-6 2006. – P.310-312.

Методологические и методические подходы к изучению региональных и локальных закономерностей формирования оползней на основе комплексных геолого-геофизических исследований / И.В. Кузнецов, М.К. Осыкин // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. – 2006. – № 3. – С.107-113.

Закономірний зв’язок між величинами ймовірностей виникнення зсувів та зсувної небезпеки при комплексному впливі природно-техногенних факторів (теоретичні засади та система прогнозування) / Е.Д. Кузьменко, 
Є.І. Крижанівський, О.М. Карпенко, О.М. Журавель // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: Закарпатська обл., 26 лют.-2 бер. 2007р. – К.: НПЦ "Екологія. Наука. Техніка", 2007. – С.71-74.

Перспективи використання сучасних інформаційних технологій           / [В.С. Готинян, М.В. Арістов, К.П. Волох та ін.] // матеріали семінару: Дунаєвці, 14-16 серп. 2007р. – Дунаєвці, 2007. – 91с.

Кузьменко Э.Д. Универсальный алгоритм прогнозирования экзогенных геологических процессов / Э.Д. Кузьменко // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. – К., 2007. – С.16-17.

Кузьменко Э.Д. Способ пространственно-временного прогнозирования оползневых процессов / Э.Д. Кузьменко // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: Алушта, 10-14 вер. 2007р.: зб. наук. статей. Т.1. – Харків: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, 2007. – С.93-95.

О цикличности карпатских землетрясений и их связи с солнечной активностью / [Э.Д. Кузьменко, Е.И. Крыжанивский, Р.С. Пронишин и др.]. // Геофизический журнал. – 2007.– № 4, Т. 29. – С.66 – 76.

Кузьменко Е.Д. Геоінформаційна система прогнозування зсувної небезпеки для адміністративної області (на прикладі Івано-Франківської) / 
Е.Д. Кузьменко, О.М. Журавель, О.М. Мандрик // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-техн. симпозіуму, Алушта, 9-14 вер. 2008. – Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2008. – С.146-148.

Виконання комплексних геофізичних досліджень для оцінки небезпеки розвитку екзогенних геологічних процесів та моніторингу зсувонебезпечних ділянок в Закарпатській області в 1999 році (станом на 01.11.1999 року): Звіт про НДР (проміжний) / [Д. Н. Лящук, В.Д. Чебан, В.О. Антонов та ін.]. – Львів: Фонди ЗУГРЕ, 1999. – 57с.

Дослідження зсувонебезпечних ділянок геофізичними методами з визначенням загрози населеним пунктам та об’єктам народного господарства в Закарпатській облоасті (4 ділянки: Грушеве, Вільхівські Лази-1, 2, 3): Звіт про НДР / [Д. Н. Лящук, В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко та ін.]. – Львів: Фонди ЗУГРЕ, 2001.

Результати комплексних геофізичних досліджень по оцінці небезпеки розвитку екзогенних геологічних процесів та моніторингу зсувонебезпечних ділянок в Закарпатті в 1999-2001рр. (гп 59/99, 59/00, 59/01): Звіт про НДР / 
[Д. Н. Лящук, В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко та ін.].– Львів: Фонди ЗУГРЕ, 2001р.

Кадастр оползней Крыма: Отчет о подготовке монографии "Инженерная геология СССР" / Ялтинская комплексная ГГ и ИГ партия, ПГО "Крымгеология". – Симферополь, 1979. –362с.

Изучение оползней Крымской и Херсонской областей: Ежегодные отчеты / Ялтинская комплексная ГГ и ИГ партия, ГГП "Крымгеология". –Симферополь, 1982. – 2003.

Результати комплексних геофізичних досліджень по оцінці небезпеки розвитку екзогенних геологічних процесів та моніторингу зсувонебезпечних ділянок в Чернівецькій області у 2000-2001рр. (гп 59\00, 59\01): Звіт про НДР / 
[Д. Н. Лящук, В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко та ін.]. – Львів: Фонди ЗУГРЕ, 2002р.

Інженерно-геологічне до вивчення території з метою підготовки вихідних даних для Геолкарти – 200, геологічного обґрунтування протизсувних заходів та геологічного забезпечення УІАС НС. Титул 632\948.: Звіт за результатами робіт 1999-2002рр. / [Д.Д. Божко, Д.Ю. Данилів, А.Й. Британ та ін.].

Отчет по региональному стационарному  изучению современных экзогенных геологических процессов на территории западных областей Украины за 1991-1993гг. / [Г.И. Рудько и др.]. – Львов, фонды ДГП "Західукргеологія", 1993.

Отчет по региональному стационарному  изучению современных экзогенных геологических процессов на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской области Украины за 1988 – 1991 гг. с обобщением материалов за 1985-1990гг. / [Г.И. Рудько и др.]. – Львов, фонды ДГП "Західукргеологія", 1991.

Отчет по стационарному  изучению  экзогенных геологических процессов на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областей Украины за 1980 - 1983 гг. [Г.И. Рудько и др.]. – Львов, фонды ДГП "Західукргеологія", 1984.

Дослідження зсувної ділянки в районі діючого зсуву в смт. Битків: Звіт про НДР / [Е.Д. Кузьменко, А.А. Пилипенко, М.В. Штогрин та ін.] – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2006. – 96с.

Дослідження зсувної ділянки в межах майданчика свердловини №40 Битківського газоконденсатного родовища методами електрометрії: Звіт про НДР / [Е.Д. Кузьменко, М.В. Штогрин, І.В. Крив'юк та ін.]. – Івано-Франківськ, 2007. – 86с.

Дослідження зсувної ділянки в районі діючого зсуву в с. Пасічна Надвірнянського району: Звіт про НДР (інформаційний) / Е.Д. Кузьменко, 
М.В. Штогрин. – Івано-Франківськ, 2007. – 52с.

Моніторинг лінійної частини магістрального газопроводу на предмет ризику небезпечних геологічних процесів в межах Сторожинецької ділянки: Звіт про НДР / [Е.Д. Кузьменко, А.А. Пилипенко, М.В. Штогрин та ін.]. – Івано-Франківськ, 2007. – 68с..

Винос магістрального газопроводу "Союз" зі зсувонебезпечної дільниці на кілометрі 1532-1535. Геолого-геофізичне обстеження ділянки газопроводу в районі зсуву: Звіт про НДР / [Е.Д. Кузьменко, Багрій С.М., М.В. Штогрин та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008. – 53с.

Геофізичні дослідження на ділянці зсуву газопроводу "Прогресс" на 4443,3 км: Звіт про НДР / [Е.Д. Кузьменко, Багрій С.М., М.В. Штогрин та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008. –55с.

Вахромеев Г.С. Экологическая геофизика / Г.С. Вахромеев. – Иркутск: ИрГТУ, 1995. – 216с.

Квятковський Г.Й. Екологічна геофізика: підручник для студентів екологічних спеціальностей / Г.Й. Квятковський, О.М. Адаменко. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 254с.

Продайвода Г.Т. Проблеми геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.8-15. – (Серія "Геологія."; вип. 19).

Іванченко К.П. Геофізичні методи спостереження за зсувами / 
К.П. Іванченко, С.П. Левашов, Г.Ф. Нестеренко // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів екологічного стану середовища: ІІ Міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 2001р.: тези доп. – К: ВПЦ "Київський університет", 2001. – С.11-13.

Комплексирование геофизических методов при решении геологических задач / Под ред. В.Е. Никитского, В.В. Бродового. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: Недра, 1987. – 471с.

Матвеев В.С. Вертикальные микродвижения пород – одна из причин изменений силы тяжести во времени на участках оползней / В.С. Матвеев.– 
ЭИ гидрогеол. и инж. геология, изд. ВИЭМС, 1982. – С.1 – 6. – (вып. 1).

Сусин О.А. Теоретические и практические аспекты микрогравиметрических исследований (Δg и Vzz - измерений) при решении геоэкологических задач / О.А. Сусин, Ю.В. Антонов, С.В. Слюсарев // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів екологічного стану середовища: ІІ Міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 2001р.: тези доп. – К: ВПЦ "Київський університет", 2001. – С.48-51.

Федюк В.И. Микромагнитная съемка и ее геологические возможности / В.И. Федюк. – Госгеолтехиздат, 1958.

Матвеев В.С. Микромагнитная съемка при изучении и прогнозе оползневых процессов / В.С. Матвеев, В.В. Бродовой, С.В. Шипунов. – Тр. ВСЕГИНГЕО, 1979. – С.21-31. – (вып. 125).

Высокоточная магниторазведка при изучении оползней / 
[В.В. Бродовой, И.Н. Свирина, В.С. Матвеев и др.] // Разведка и охрана недр. – 1980. – №3. – С.33-44.

Электроразведка: Справочник геофизика. В двух книгах / Под ред. В.К. Хмелевского и В.М. Бондаренко. Книга вторая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1989. – 378с.

Временное методическое руководство по методу электрической корреляции (МЭК). – Свердловск, 1964. – 127с.

Гуревич Ю.М. Дипольная электрическая корреляция на рудных месторождениях: Методическое пособие / Ю.М. Гуревич. – УНЦ. Свердловск, 1972. – 76с.

Метод заряда с измерением магнитного поля при поисках и разведке рудных месторождений: Методическое пособие. – Л: Недра, 1983. – 200с.

Козырин А.К. Электрическая корреляция разрезов скважин / 
А.К. Козырин. –  М.: "Недра", 1985. 136с.

Тикшаев В.В. Электромагнитная разведка повышенной разрешенности методом становления поля с пространственным накоплением / В.В. Тикшаев. – М.: Недра, 1989. – 176с.

Светов Б.С. Поляризуемость горных пород и феномен высокоразрешающей электроразведки / Б.С. Светов, В.В. Агеев, Н.А. Лебедева // Геофизика. – 1996. – № 4. – С.42-52.

Каменецкий Ф.М. Высокоразрешающая электроразведка: факт или реклама? / Ф.М. Каменецкий // Геофизика. – 1999. – № 1. – С.41-44.

Шуман В.Н. Переходные электромагнитные процессы в расширенном временном интервале: физико-механические модели и особенности / В.Н. Шуман // Геофизический журнал. – 2001. – 23, № 1. – С.3-21.

Финккельштейн М.И. Подповерхностная радиолокация / 
М.И. Финккельштейн // Радиотехника. – 1977. – Т. 32, № 11. – С.6-16.

Финккельштейн М.И. Радиолокация слоистых земных покровов / М.И. Финккельштейн, В.П. Мендельсон, В.А. Кутев. – М.: Сов. радио, 1977. – 176с.

Финккельштейн М.И. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии / М.И. Финккельштейн, В.А. Кутев, В.П. Золотарев. – М.: Недра, 1986, – 128с.

Fisher S.C. Ground penetrating radar (GPR) data enhancement using seismic techniques / S.C. Fisher, R.R. Stewart, H.M. Jol // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1996. – №1. –Р.89-96.

Grumman, D.L. Experiments on organic contaminants in the vadose zone / D.L. Grumman, J.J. Daniels // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. –1995. – №0. – Р.31-38.

Young R.A. 3D ground penetrating radar imaging of a shallow aquifer at Hill Air Force Base, Utah / R.A. Young, J. Sun // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1996. – №1. – Р.97-108.

Daniels J.J. High resolution GPR at Brookhaven National Laboratory to delineate complex subsurface targets / J.J. Daniels, J. Brower, F Baumgartner // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1998. – №3. – Р.1-5.

Young R.A. Extracting a radar reflection from a cluttered environment using 3-D interpretation / R.A. Young, J. Sun // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1998. – №3. – Р.121-131.

Задериголова М. М. Применение радиоволнового метода при изучении и деформаций горных выработок / М. М. Задериголова, А. М. Демин. – М.: ЦНИИЭИуголь, 1972. – 52с.

Задериголова М. М. Выявление с поверхности редкометальных пегматитовых тел радиоволновым методом / М. М. Задериголова, В. Г. Стеценко, Д. Ш. Розенберг // Разведочная геофизика. – 1975. – № 69. – С.91-95.

Graliński M. Radiowa metoda rozpoznawania położenia podziemnych pustych przestrzeni i urzạdzeń technicznych / M. Graliński, M. M. Zadierigołowa // Przeglad geodezyjny. – 1983. – № 5. – С.14-17.

Задериголова М. М. Опыт практического использования радиоволнового метода геокартирования на зарубежных объектах / М. М. Задериголова // Журнал Евро-Азиатского геофизического общества Геофизика. – 1994. – № 1. – С.57-62.

Steeples D.W. The evolution of shallow seismic exploration methods / D.W. Steeples, C. M. Schmeissner, B. K. Macy // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1995. – №0. – Р.15-24.

Совместное использование поперечных, обменных и продольных волн в инженерной сейсморазведке / Ф.М. Ляховицкий, Н.Н. Горяинов, А.Д. Михайлов, А.И. Савич // Многоволновые сейсмические исследования. – Новосибирск: Наука, 1987. – С.196-202.

Горяинов Н.Н. Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии / Н.Н. Горяинов. – М.:Недра, 1985. – 79с.

Горяинов Н.Н. Сейсмоакустические методы при инженерно-геологических исследованиях рыхлых пород / Н.Н. Горяинов. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1977. – 79с.

Горяинов Н.Н. Сейсмические методы в инженерной геологии / Н.Н. Горяинов, Ф.М. Ляховицкий. – М.:Недра, 1979. – 143с.

Miller P.T. High resolution seismic reflection images of New Jersey coastal aquifers / P.T. Miller, S. McGeary, J.A. Madsen // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1996. – №1. – Р.55-66.

Потапов О.А. Технология полевых сейсморазведочных работ / 
О.А. Потапов. – М.: Недра, 1987. – 309с.

Barnes M.K. An application of 3-D seismic technique for mapping near-surface stratigraphy near London, Ontario / M.K. Barnes, R.F. Mereu // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1996, – №1. – Р.171-177.

Методические рекомендации по применению пространственной сейсморазведки 3D на различных этапах  геологоразведочных работ на нефть и газ. – М.: ОАО "Центральная геофизическая экспедиция", 2000. – 64с.

Горбушина Л.В. Эманационный метод индикации геодинамических процессов при инженерно-геологических изысканиях / Л.В. Горбушина, 
Ю.С. Рябоштан // Советская геология. – 1975. – №4. – С.106-112.

Використання геофізичних методів при вирішенні завдань  техногенної безпеки в межах міських агломерацій / П. Пігулевський, 
В.К. Свистун, С.О. Слободянюк, О.К. Тяпкін // Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. – К., 2001. – С.46-50.– (Серія "Геологія"; вип. 19).

Старостенко В.И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии / В.И. Старостенко. – К.: Наукова думка, 1978. – 228с.

Страхов В.Н. Основные идеи и методы извлечения информации из данных гравитационных и магнитных наблюдений / В.Н. Страхов // Теория и методика интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. – М.: Наука, 1979. – С.146-269.

Вахромеев Г.С. Моделирование в разведочной геофизике / 
Г.С. Вахромеев, А.Ю. Давыденко. – М: Недра, 1987. – 192с.

Голиздра Г.Я. Комплексная интерпретация геофизических полей при изучении глубинного строения земной коры / Г.Я. Голиздра. – М: Недра, 1988. – 212с.

Красовский С.С. Гравитационное моделирование глубинных структур земной коры и изостазия / С.С. Красовский.– К.: Наукова думка, 1989. – 247с.

Круглов С.С. Тектоника и геодинамика Украинских Карпат: Геодинаміка / С.С. Круглов. – 1998. – №1. – С.82-91.

Ляшкевич З.М. Тектоно-магматическая эволюция Карпат / 
З.М. Ляшкевич, А. П. Медведев, Ю.З. Крупский. – К.: Наукова думка, 1995. – 132с.

Атлас родовищ нафти і газу України. Західний нафтогазоносний регіон. Т. IV. – Львів: Українська нафтогазова академія, 1998. – 328с.

Методические подходы к выбору стратегии устойчивого развития территории / Под ред. А.Г. Шапаря. – Днепропетровск: Ин-т пробл. природопользования и экологии НАН Украины, 1996. – Т. 1. – 162с.

Шапарь А.Г. Стратегия устойччивого развития – путь к экологически чистому и устойчивому будущему / А.Г. Шапарь // Экополис. – 1999. – №1(8). – С.31-45.

Рудько Г.І. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища (наукові та методичні основи): монографія / Г.І. Рудько. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 359с.

Шапарь А.Г. Применение геофизических методов при решении задач техногенной безопасности / А.Г. Шапарь, О.К. Тяпкин // Геофизический журнал. –2001. – Т. 23, №5. – С.81-91.

Круглов С.С. Тектонические разломы как основа составления карты прогноза стихийных явлений в Карпатах / С.С. Круглов // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви): матеріали між нар. наук.-практ. конф., Рахів, 21-24 вер. 1999р. – Ужгород: "Патент", 1999. – С.181-185.

Круглов С.С. Проблемы тектоники и палеогеодинамики запада Украины (критический обзор новых публикаций) / С.С. Круглов. – Львов, 2001. – 83с.

Тяпкин К.Ф. Физика Земли / К.Ф. Тяпкин. – К.: Вища школа, 1998. – 312с.

Тяпкин О.К. Тектонический фактор в экологической геологии / 
К.Ф. Тяпкин // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – №118(185). – С.31-38.– (Серія "Геологія, географія").

Геодинамика Карпат / [С.С. Круглов, С.Е. Смирнов, С.М. Спитковская и др.]. – К.: Наук. думка, 1985. – 136с.

Колодий В.В. Гидрогеологический режим Синевирского озера и вопросы его охраны / В.В. Колодий, Л.В. Горелова, В.П. Милославская // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1987. – №68. – С.82-88.

Ушаков С.А. Дрейф материков и климаты Земли / С.А. Ушаков, Н.А. Ясманов. – М.: Мысль, 1984. – 206с.

Карпатский геодинамический полигон. – М.: Сов. радио, 1978. – 125с.

Результати дослідження горизонтальних деформацій земної кори на Карпатському геодинамічному полігоні / [М. Демедюк, Ф. Заблоцький, 
В. Колгунов та ін.] // Геодинаміка. – 1998. – №1. – С.3-12.

Разломная тектоника Предкарпатского и Закарпатского прогибов и ее влияние на распределение залежей нефти и газа / [Г.Н. Доленко, Л.Т. Бойчевская, И.В. Килын и др.]. – К.: Наук. думка, 1976. – 126с.

Кендзера О. Сейсмічність та сейсмічна небезпека Карпатського регіону України / О. Кендзера, Р. Пронишин, Я. Бень, С. Вербицький // Геодинаміка. – 1998. – №1. – С.127-135.

Кузнєцова В.Г. Тектономагнетичні дослідження в сейсмоактивному Закарпатському прогині / В.Г. Кузнєцова, В.Ю. Максимчук, Ю.М. Городиський // Геофизический журнал. – 2001. – 23, №5. – С.108-119.

Максимчук В.Ю. Динаміка аномального магнітного поля Землі / 
В.Ю. Максимчук, Ю.М. Городиський, В.Г. Кузнєцова. – Львів: Євросвіт, 2001. – 308с.

Вербицький Т. Прогноз сейсмічної активності на основі комплексного геофізичного моніторингу сейсмотектонічних процесів / Т. Вербицький,
Ю. Вербицький // Геодинаміка. – 1999. – №1(2). – С.120-126.

Церклевич А. Сучасні вертикальні рухи земної кори та їх зв`язок з геофізичними полями / А. Церклевич, Ю. Дейнека // Геодинаміка. – 1998. – №1. – С.145-152.

Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат / И.Д. Гофштейн. – К.: Изд-во АН УССР, 1964. – 184с.

Krejči O. Geologická stavba územi Moravy jako podmiňujici fenomén sesuvných pohybů / O. Krejči, J. Rybář, K. Kirchner // Výročni zpráva odboru geologie Ministerstva životniho prostředi za rok 1999. – Praha: Ministerstvo životniho prostředi. Odbor geologie, 2000. – C.25-26.

Физические свойства горных пород и полезных ископаемых (петрофизика): Справочник геофизика. – М.: "Недра", 1976. – 527с.

Адаменко О. Екологічна геологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей / 
О. Адаменко, Г. Рудько. – К.: Манускрипт, 1997. – 348с.

Пронишин Р.С. Аналіз сейсмічності території Закарпаття / 
Р.С. Пронишин // Вплив руйнівних повеней та зсувних процесів на функціонування магістральних нафтопроводів, залізниць автошляхів та електромереж. Екологічна безпека та перспективи розвитку трубопровідного транспорту, інших інженерних комунікацій: матеріали наук.-практ. конф., Ужгород, 24-28 квіт. 2000р. – К.: Тов. Знання України, 2000. – С.36-38.

Пронишин Р.С. Розвиток сейсмічного процесу в Закарпатті за 1961-2000 роки / Р.С. Пронишин // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів екологічного стану середовища: ІІ Міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 2001р.: тези доп. – К: ВПЦ "Київський університет", 2001. – С.20-21.

Рудько Г.І. Ризик виникнення критичних природно-техногенних ситуацій у Карпатському регіоні та захист довкілля від катастрофічних геодинамічних процесів / Г.І. Рудько // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук.-техн. зб. / Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ: "Факел", 2000. – С.34-40. – (Серія "Техногенна безпека"; вип. 37; Т. 10).

Кендзера О.В. Стан та перспективи розвитку сейсмологічної служби України / О.В. Кендзера // Вісник Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.15-24. – (Серія "Геологія"; вип. 19).

Бодлак П.М. Регіональні сейсморозвідувальні роботи в Карпатському регіоні та на Волино-Поділлі: результати і перспективи / П.М. Бодлак, В.Д. Чебан // Мінеральні ресурси України. – 1998. – № 3. – С.21-24.

Regional geophysical works in the Ukrainian Carpathians / V. Bilichenko, P. Bodlak, V. Cheban, O. Shuflat // Slovak geological magazine. – Bratislava: Geological Survey of Slovak Republlic, 2001. – № 2. – Volume 7 – P.115-117.

The deep structure of the souf-east part of The Ukrainian Carpathians and oil and gas bearing / [P. Sheremeta, S. Hoshovskij, V. Cheban and other] // Application of modern exploration methods in e complex petroleum system: аbstracts Carpathian petroleum conference, Wysowa, Poland, 27-30 June 2001. – P.11-13.

Насонов Л.Н. Механика горных пород и крепление горных выработок / Л.Н. Насонов. – М.: "Недра", 1969. – 330с.

Голдштейн М.Н. Механические свойства грунтов: (Напряженно-деформированные и прочностные характеристики) / М.Н. Голдштейн. – М.: Стройиздат, 1979. – 304с.

Ржевский В.В. Основы физики горных пород / В.В. Ржевский,
Г.Я. Новик. – М.: "Недра", 1967. – 288с.

Гудман Р. Механика скальных пород / Р. Гудман; пер. с англ. 
Ю. Б. Мгалобелова и Р.Р. Тизделя; под ред. С.Б. Ухова. – М.: Стройиздат, 1987. – 232с.

Дашко Р.Э. Механика горных пород: учебник для вузов / Р.Э. Дашко. – М.: Недра, 1987.  – 264с.

Paillet F. Integrating surface geophysics, well logs and hydraulic test data in the characterization of heterogeneous aquifers / F. Paillet // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 1995. –№0. – Р.1-13.

Адаменко О.М. Екологічна геоморфологія: підручник для студентів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.М. Адаменко, Г.І. Рудько, І.П. Ковальчук; за ред. О.М. Адаменка та І.П. Ковальчука. – Івано-Франківськ: ФАКЕЛ, 2000. – 411с.

Дашко Р.Э. Механика грунтов в инженерно-геологической практике / Р.Э. Дашко, А.А. Каган. – М.: "Недра", 1977. – 237с.

Спивак А.И. Механика горных пород. (Применительно к процессам разрушения при бурении скважин) / А.И. Спивак. – М.: "Недра", 1967. – 192с.

Харр М.Е. Основы теоретической механики грунтов / М.Е. Харр. – М.: Изд. литературы по строительству, 1971. – 320с.

Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): учебн. для вузов / Н.А. Цытович. – 2-е изд., доп. – М.: "Высш. школа", 1987. – 280с.

Справочник по механике и динамике грунтов / [В.Б. Швец, 
Л.К. Гинзбург, В.М. Гольдштейн, и др.]; под ред В.Б. Швеца. – К.: Будівельник, 1987. – 232с.

Виявлення малоамплітудних порушень на Любельській площі методом імпульсного електромагнітного поля. Результати і перспективи геофізичних досліджень у західному регіоні України / С.О. Лизун, Г.Й. Притулко, Г.П. Косьяненко, П.С Чепусенко // Наук.-практ. конф., присвячена 50-річчю ЗУГРЕ: тези доп. і повідомл. – Львів: УНГА, 1998. – С.37-38.

Бессмертный А.Ф. Решение инженерно-геологических задач на основании результатов наблюдений естественного импульсного электромагнитного поля Земли / А.Ф. Бессмертный, В.Н. Саломатин // Геофизический журнал. – 1999. – 21, № 1. – С.119-126.

Полищук В.И. О пассивном обнаружении подземных объектов путем использования естественного импульсного электромагнитного излучения / 
В.И. Полищук // Геофизический журнал. – 1999. – 21, № 5. – С.56-60.

Ризниченко Ю.В. Сейсмоакустические методы изучения напряженного состояния горных пород / Ю.В. Ризниченко // Изв. АН СССР. – 1955, – №6. – С.538-540. – (Серия "Геофизика").

Воробьев А.А. Равновесие и преобразование видов энергии в недрах / А.А. Воробьев. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1980. – 211с.

Воробьев А.А. О возможности возникновения электрических разрядов в недрах Земли / А.А. Воробьев // Геология и геофизика. – 1970. – № 12. – С.3-13.

Воробьев А.А. Накопление нарушений, повреждение структуры, разрушение минералов и горных пород / А.А. Воробьев. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1973. – 576с.

Воробьев А.А., Заводовская Е.К., Сальников В.Н. Изменение электропроводности и радиоизлучение горных пород и минералов при физико- химических процессах в них / А.А. Воробьев, Е.К. Заводовская, В.Н. Сальников // Докл. АН СССР, – 1975. – 220, № 1. – С.82-85.

Воробьев А.А. Физические условия залегания и свойства глубинного вещества / А.А. Воробьев. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1975. – 298с.

Саломатин В.Н. Закономерности геологических процессов и явлений, их связь с импульсной электромагнитной эмиссией: автореф. дисс. доктора геол.-мин. наук. – Л., 1987. – 33с.

Ерыш И.Ф., Саломатин В.Н. Оползни Крыма. Часть 1. История отечественного оползневедения / И.Ф. Ерыш, В.Н. Саломатин. – Симферополь: "Апостроф", 1999. – 249с.

Оползни Крыма. Часть 2. Методы изучения оползней / [А. Г. Бакиров, А.Ф.Бессмертный, И.Ф. Ерыш и др.]. – Симферополь: "Апостроф", 1999. – 175с.

Электроразведка: Справочник геофизика. В двух книгах / под ред. В.К. Хмелевского и В.М. Бондаренко. – книга первая. – М.: Недра, 1989. – 438с.

Вычислительные математика и техника в разведочной геофизике: Справочник геофизика / под ред. В. И. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1990. – 498с.

А.с. 97041750 Украина, КИПКС G01 V3/08, G01 V3/12. Способ определения глубины залегания и геометрических параметров очага напряженно-деформированного состояния горных пород: / В.Н. Саломатин, А.Ф. Бессмертній (Украина). – № 28474А; заявл. 15.04.97; опубл. 16.10.2000, Бюл. №5-ІІ.

Ковальчук С.П. Поставь свой дом правильно (практика геофизического метода ЕИЭМПЗ) / С.П. Ковальчук. – Одесса: Черноморье, 2003, – 112с.

Вахромеев Г.С. Основы методологии комплексирования геофизических исследований при поисках рудных месторождений / 
Г.С. Вахромеев – М.: Недра, 1978. – 152с.

Кузьменко Э.Д. Методология гидрогеологической подготовки месторождений серы к эксплуатации: автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук / Кузьменко Эдуард Дмитриевич. – К.: ИГН НАН Украины, 1994. – 50с.

Сапужак Я.С. Геоэлектрические модели и методы исследования структур Запада Украины / Я.С. Сапужак, В.И. Шамотко, В.П. Кравченко. – К.: Наукова думка, 1990. – 188с.

Дещиця С.А. Модельні засоби синтезу електромагнітних образів неоднорідних геосередовищ. / С.А. Дещиця. – Львів, 1993. – № 16. – 93с. – (Препринт / НАН України, ІППММ).

Чаповский Е.Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов: практическое руководство / Е.Г. Чаповский. – изд.2-е перераб. и дополн. – М.: Госгеолтехиздат, 1958. – 272с.

Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофізики / 
В.К. Хмелевской. – изд. 2-е. – М., Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 287с.

Обґрунтування вибору геофізичних, геологічних та геоморфологічних параметрів для оцінки зсувонебезпеки і методика їх комплексної інтерпретації / Е.Д. Кузьменко, Д.Н. Лящук, В.Д. Чебан, Л.В. Штогрин // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. праць. – Київ, 2005. – С333-349.

Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинаміка /
В.Д. Ломтадзе. – Л.: Недра, 1977. – 479с.

Хархалис Н.Р. Особенности проявления естественного импульсного электромагнитного излучения на оползневом склоне / Н.Р. Хархалис // Геофизический журнал. – 1994. – Т. 16, № 4 – С.58-61.

Семенов А.С. Электроразведка методом естественного электрического поля / А.С. Семенов. – М.: Недра. 1980. – 446с.

О геомеханической природе потенциалов электрического поля в земной коре / В.В. Иванов, Б.Г. Тарасов, Э.Д. Кузьменко, Н.В. Гордийчук // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. – 1991. – № 3 – с.101-104.

Кузьменко Э.Д. Об использовании некоторых электрических параметров при прогнозе оползневых явлений / Э.Д. Кузьменко, Е.П. Вдовина,  В.Д. Чебан // Науковий вісник НГА України. – 2002. – №4. – С.89-91.

Обґрунтування вибору геофізичних, геологічних та геоморфологічних параметрів для оцінки зсувонебезпеки і методика їх комплексної інтерпретації / Е.Д. Кузьменко, Д.Н. Лящук, В.Д. Чебан, Л.В. Штогрин // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. праць. – Київ, 2005. – С.333-349.

Петрофизика серных месторождений Предкарпатья / [Кузьменко Э.Д., Баграмян Е.А., Петрик Л.А. и др.]. – М.: НИИТЭХИМ, 1989. – 67с.

Карасев Б.В. Статистический подход к изучению природы и некоторых закономерностей распределения вещества Земли / Б.В. Карасев // Пути познания Земли: Сб.– М.: Наука, 1971.– С.131-138.

Смирнов Н.В. Краткий курс математической статистики для технических приложений / Н.В. Смирнов, И.В. Дунин-Барковский. – М.: Физматгиз, 1959. – 436с.

Никитин А.А. Теоретические основы обработки геофизической информации / А.А. Никитин. – М.: Недра, 1986. – 342с.

Rock Ware. Earth Science Sofmare. – Summer/ Fall, 2001, Catalog.

Состояние и перспективы геофизической изученности серных месторождений при подготовке их к подземной выплавке / [Э.Д. Кузьменко, 
Е.А. Баграмян, С.М. Ивасив и др.]. – М., 1988. –59с. (Обз. инф. / НИИТЭХИМ; Серия "Сера и серная промышленность").

Поморцев Г.П. Методика геофизических поисков и прогнозирования месторождений самородной серы в Предкарпатье: автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук / Г.П. Поморцев; Днепропетровский горный институт им. Артема. – Днепропетровск, 1982. – 18с.

Поморцев Г.П. Опыт применения метода электросопротивления при изучении глубинного строения Предкарпатского сероносного бассейна / 
Г.П. Поморцев // Разведочная геофизика. – 1987. – №4. – с.28-39.

Рудько Г.І. Моніторинг процесонебезпечних територій та розрахунок ризику техноприродних аварій і катастроф / Г.І. Рудько, Є.О. Яковлев, 
О.Л. Рагозін. – К.: Тов-во Знання України, 1997. – 79с.

Отчёт по стационарному изучению экзогенных геологических процессов на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областей Украины за 1980-1983гг. (в 8-ми томах) / [Г.И. Рудько, 
Г.К. Пансуев, П.И. Козак и др.]. – Львів, фонди ДТП "Західукргеологія", 1984.

Адаменко О.М. Основы экологической геологи /О.М. Адаменко, 
Г.И. Рудько. – К.: 1995. – 211с.

Отчёт по региональному стационарному изучению современных экзогенных геологических процессов на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской области Украины за 1988-1991гг. с обобщением материалов за 1985-1990гг. / [Г.И. Рудько и др.]. – Львів, фонди ДТП "Західукргеологія", 1991.

Инструкция по электроразведке / М-во геологии СССР. – Л.: Недра, 1984. – 352с.

Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів: Звіт про НДР / [Е.Д. Кузьменко, І.В. Крив'юк, О.П. Вдовина та ін.]. – Івано-Франківськ: Ін-т проблем надійності газонафтопроводів, 2007. – 178с.

Маслов Н.Н. Механика грунтов в практике строительства / 
Н.Н. Маслов. – М.: Стройиздат, 1977. – 230с

Методическое пособие по применению геофизических методов при ведении мониторинга экзогенных геологических процессов / Н.Н. Горяинов, В.С. Матвеев, В.М. Тимофеев, В.Н. Чубаров. – М.: ВСЕГИНГЕО, 2000, – 58с.

Ніщук В.С. Інженерний захист та освоєння території: довідник / В.С. Ніщук. – К.: Основа, 2000. – 344с.

Основания зданий и сооружений: СНиП 2.02.01-83. – [Срок введения в действие 1 янв. 1985г.]. – М.: Госстрой СССР, 1984. – 127с.

Кадастр оползней Крыма: Отчет о подготовке монографии "Инженерная геология СССР" / Ялтинская комплексная ГГ и ИГ партия, ПГО "Крымгеология".–Симфереполь, 1979.–362с.

Ломтадзе  В.Д. Закономерности и условия развития геологических процессов и методы их прогноза / В.Д. Ломтадзе // Методы изучения режима и прогноза экзогенных геологических процессов: материалы совещания. –Тбилиси, 1980. –С.7.

Ломтадзе В.Д. Методы лабораторных исследований физико-механических свойств песчанистых и глинистых грунтов / В.Д. Ломтадзе. – М.: ГосГеолИздат, 1952. – 234с.

Шеко А.И. Методика определения показателей инженерно-геологических свойств щебнисто-глинистых пород (на примере пород Южного берега Крыма) / А.И. Шеко // Инженерно-геологические свойства горных пород и методы их изучения: труды Всесоюз. совещ. – Т 1. – М.: Изд. АН СССР, 1956. – С.54-63.

Толстых Е.А. Стационарное изучение экзогенных геологических процессов / Е.А. Толстых // Методы изучения режима и прогноза экзогенных геологических процессов: материалы совещания; Управление геологии ГССР. –Тбилиси, 1980. – С.46-48.

Эппель Д.И. Исследование динамики оползневого процесса на примере некоторых характерных участков Южного берега Крыма: автореф. дис. канд. геол.-мин. наук: 04.00.07/ Д.И. Эппель; МГУ. – М., 1980. – 22с.

Аносова Л.А. Закономерности формирования свойств оползневых отложений / Л.А. Аносова, И.Г. Коробанова, А.К. Копылова. – М.: Наука, 1976. – 184с.

Арошев A.M. К вопросу об оценке прочности глинистых грунтов / A.M. Арошев, С.С. Бобицкая // Вопросы геотехники. – 1968. – №12. – С.50-55.

Методика испытания грунтов на ползучесть и длительную прочность / [М.Н. Гольдштейн и др.] // Вопросы геотехники. – 1962. – № 5. – С.35-41.

Оползни: Исследования и укрепления / под ред. Р. Шустера, Р. Кризера: пер. с англ. – М.: Мир, 1981. – 368с.

Тулинов Р.Г. Методы изучения физико-механических свойств элювиальных грунтов / Р.Г. Тулинов // Вопросы инженерно-геологического изучения процессов и коры выветривания. – М.: Изд. МГУ, 1971. – С.37-53.

Изучение инженерно-геологических свойств горных пород для целей прогнозирования экзогенных геологических процессов / [П.В. Царев, 
Л.И. Одинцова и др.] // Методы изучения режима и прогноза экзогенных геологических процессов: материалы совещания / Управление геологии СССР. – Тбилиси, 1980. – С.51-53.

Кунин Н.Я. Комплексирование геофизических методов при геологических исследованиях / Н.Я. Кунин. – М.: Недра, 1972. – 135с.

Комплексная съемка масштаба 1:25000 юго-западной части Горного Крыма и прилегающего шельфа для целей сейсмического микрорайоннирования: Отчет / [Л.С. Борисенко, В.П. Шкурко, Н.П. Сторчак и др.] // Крымская комплексная ГР экспедиция; ПГО "Крымгеология". – Симферополь, 1976. – 223с.

Кофф Г.Л. Анализ активных разломов Большой Ялты: Отчет АН СССР / Г.Л. Кофф, P.M. Лобацкая; Институт литосферы. – М., 1991. – 150с.

Блохман Г.З. Роль современных геологических процессов и явлений в развитии оползней: автореф. дис. канд. геол.-мин. наук: 126/ МГУ / Г.З. Блохман. – М., 1971. – 26с.

Клаербоут Д.Ф. Сейсмическое изображение земных недр / 
Д.Ф. Клаербоут; пер. с англ. – М.: Недра, 1989. – 407с.

Козленко Ю.В. Объемная гравитационная модель тектоносферы Экваториальной Атлантики / Ю.В. Козленко // Геофизический журнал. – 1993. – № 4. – С.62-68.

Ерыш И.Ф. Механизм типичных оползней Крыма и вопросы стационарного их изучения: автореф. дис. канд. геол.-мин. наук: 04.00.07/ 
И.Ф. Ерыш; МГУ. – М., 1980. – 32с.

Алешин Ю.Г. Сейсмоаккустический мониторинг устойчивости массива горных пород / Ю.Г. Алешин, И.А. Торгоев // Использование новых геофизических методов для решения инженерно-геологических и гидрогеологических задач: труды 10-го Всесоюзного семинара. – 1989. – С.121-123. – (Ротапр. / МинГео СССР. Инст. ВСЕГИНГЕО; 89-89).

Васильев И.Н. Современные движения тектонических блоков по наблюдениям в Ялтинском гидротоннеле / И.Н. Васильев, Ю.И. Шутов // Мат. конф. НАН Украины. – 1997. – С.128-132.

Ильинская Г.Г. Изменение состава и свойств моренного суглинка под воздействием сжатия и быстрой динамической нагрузки / Г.Г. Ильинская, 
А.В. Гончарова // Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. – М.: Изд. МГУ, 1968. – С.379-386.

Чекунов А.В. Глубинная структура разломов / А.В. Чекунов, 
В.Г. Кучма // Геотектоника. – 1979. – №5. – С.24-37.

Борисенко Л.С. Критика надвиговых моделей Крыма / Л.С. Борисенко // Геодинамика Крымско-Черноморского региона: труды конф. / НАН Украины. Инст. геофизики им. С.И. Субботина. – Симферополь, 1997. – С.47-51.

Бессмертный А.Ф. Режим реологических свойств оползневых грунтов в зонах глубинной ползучести, установленный по глубинным тензометрическим наблюдениям на опорном оползневом участке / А.Ф. Бессмертный // Проблемы защиты прибрежных территорий от оползней и абразии, а также направлений инженерных изысканий для строительства: мат-лы Межд. научн.-практ. конф. – Ялта: ЦНТУ Инжзащита, 1997. – С.55-57

Искусственная активизация оползней / [Постоев Г.П., Ерыш И.Ф., Саломатин В.Н. и др.]. – М.: Недра, 1989. – 134с.

Тихоненков Э.П. Основные черты геодинамики Крымского сейсмоактивного региона / Э.П. Тихоненков // Геодинамика Крымско-Черноморского региона: труды конф. / НАН Украины. Инст. Геофизики 
им. С.И. Субботина. – Симферополь, 1997. – С.35-41.

Справочник геофизика: в 5 т. / под ред. А.Г. Тархова. – М.: ГосТопТехИздат.

Т. З: Электроразведка. – 1963. – 582с.

Кокс А., Харт Р. Тектоника плит / А. Кокс, Р. Харт; пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 127с.

Муратов М.В. Руководство по учебной геологической практике в Крыму: в 2т. / М.В. Муратов; Мин. высш. и ср. обр. СССР. – М.: Недра.

Т. 2: Геология Крымского полуострова. – 1973. - 191с.

Никитин В.Н. Основы инженерной сейсмики / В.Н. Никитин. – М.: Изд.МГУ, 1981. – 105с.

Никитин В.Н. Опыт режимных наблюдений за состоянием оползня с помощью круговых сейсмических зондирований / В.Н. Никитин, А.П. Рудниченко // Инженерная геология. – 1979. – №9. – С.97-104.

Сальников В.Н. Метод прогноза экологических катастроф по вариациям геофизических полей / В.Н. Сальников // Оползни Крыма. – 4.2. "Методы изучения оползней". – Симферополь: Апостроф, 1999. – С.127-133.

Рабочая книга по прогнозированию / под ред. И.В. Бестужева-Лады. – М.: Мысль, 1982. – 166с.

Лужецкий А.Н. Физико-технические свойства и методы изучения сопротивляемости сдвигу оползневых накоплений Южного берега Крыма: автореф. дис. канд. геол.-мин. наук: 04.00.07/ А.Н. Лужецкий; МГРИ. – М., 1967. – 23с.

Лысенко Н.И. Некоторые общие замечания о тектонике Горного Крыма в свете историко-геологических данных / Н.И. Лысенко // Геодинамика Крымско-Черноморского региона: труды конф. / НАН Украины. Инст. Геофизики им. С.И. Субботина. – Симферополь, 1997. – С.68-72.

Максимов М.М. Региональное изучение и картирование экзогенных геологических процессов / М.М. Максимов // Методы изучения режима и прогноза экзогенных геологических процессов: материалы совещания / Управление геологии ГССР. – Тбилиси, 1980. – С.40-42.

Максимчук В.Е. Региональная аномалия вековой вариации геомагнитного поля в Европе и возможные причины ее возникновения / 
В.Е. Максимчук, В.Г. Кузнецова, Ю.М. Городыский // Геофизический журнал. – 1993. – № 4. – С.47-53.

Матвеев Б.К. Электроразведка / Б.К. Матвеев. – М.: Недра, 1990. – 356с.

Куфуд О. Зондирование методом сопротивлений/ О. Куфуд; пер. с англ. – М.: Недра, 1984. – 270с.

Кюнтцель В.В. Региональное прогнозирование оползневых процессов / В.В. Кюнтцель // Методы изучения режима и прогноза экзогенных геологических процессов: материалы совещания / Управление геологии СССР. – Тбилиси, 1980. – С.12-17.

Кузьменко Э.Д. Методика картирования искусственной водопроницаемости методами сейсморазведки и гравиразведки / Э.Д. Кузьменко, С.А. Кирилов, А.Г. Хеінгар // Использование новых геофизических методов для решения инженерно-геологических и гидрогеологических задач: труды 10-го Всесоюзного семинара. – 1989. – С.176-177. (Ротапр./ МинГео СССР. Инст. ВСЕГИНГЕО; 89-89).

# Footnotes

в дужках подано інтервал довіри з надійністю 95%

в дужках подано інтервал довіри з надійністю 95%

# Text boxes

віддаль по профілю, м

профілю, м

віддаль між профілями, м

дол.од.

Зміщення, м

- проектна траса газопроводу

Карта функції
комплексного показника

б

а

Карта критерію
ймовірності зсувів

ІІ

І

віддаль по профілю, м

Умовні позначення

- суглинок

- глина

- супісок твердий (пісок)

- глина

- поверхні ковзання

- грунт рослинного шару

абсолютні відмітки, м, м

Ефективна швидкість пружніх хвиль, м/сек

Коефіцієнт анізотропії електричного опору

Прискорення сили тяжіння, мГл

ПІЕМПЗ, імп/с

ПІЕМПЗ, імп/с

Прискорення сили тяжіння, мГл

Коефіцієнт анізотропії електричного опору

Ефективна швидкість пружніх хвиль, м/сек

Зміщення, м

Зміщення, м

Зміщення, м

Зміщення, м

Верхня частина схилу (Rp7-Ш1)

Центральна частина ступені (Rp7-Ш1)

Нижня частина схилу (Rp6-19)

Активний стан зсуву

Проміжні коефіцієнти за річним розподілом геофізичних параметрів

Ефективна швидкість

Коефіцієнт анізотропії

Прискорення сили тяжіння

Величина річних зміщень зсуву, м

Коефіцієнт ймовірності за річним розподілом геофізичних параметрів

Проміжні коефіцієнти за місячним розподілом геофізичних параметрів (коефіцієнт анізотропії)

Індивідуальні коефіцієнти ймовірності

Величина місячних зміщень зсуву, м

Коефіцієнт ймовірності за місячним розподілом геофізичних параметрів

град

град

град

×103кг/м2

×103кг/м2

×103кг/м2

(gb, мГл

vеф, м/с

λ

ПІЕМПЗ

г/см

Активний стан зсуву

Деформація, м

Центральна частина ступені (RpШ1-6)

Верхня частина схилу (Rp7-Ш1)

Нижня частина схилу (Rp6-19)

Зміщення, м

Зміщення, м

Зміщення, м

Зміщення, м

Сейсмічна активність, бал

Сейсмічна активність, бал

Рівень ґрунтових вод, м

S, м

мм

м

Рівень ґрунтових вод, м

Атмосферні опади

б)

Рівень ґрунтових вод

Землетруси

Бал

Місяці

а)

Атмосферні опади, мм

Перша ступеня (Rр16Г)

Друга ступеня RрШl

Головний схил (Rр4,19,6)

Місяці

Місяці

Метри

Метри

Метри

Метри

Метри

Місяці

Місяці

Атмосферні опади, мм

Язиковий схил (Rр34,40,43)

Міжступінчастий схил (Rр8,32,9)

Місяці

Роки

Метри

Метри

Метри

Схили (α=15-20˚): 1 – міжступінчастий Rр8,32,9

2– головний Rр4,19,6

Виположені ділянки (α≈6-8˚): 1 – перша ступеня Rр16Г

2 – друга ступеня RрШl

Язиковий схили (α.>-20˚): Rр40,43

- поверхня ковзання

- зсувні накопичення

- сіро-зелені глини

- вапняк-ракушечник

- лес, лесовидні суглинки червоно-бурі

- суглинки червоно-бурі

- грунтово-рослинний шар

Умовні позначення

б) графік напружень за даними ПІЕМПЗ

а) геологічний розріз