Івано-Франкiвський нацiональний технiчний
унiверситет нафти i газу

П. М. Райтер, О.М.Карпаш

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИ КОНТРОЛІ СТРУКТУРИ ТА ВИТРАТИ ФАЗ
ГАЗОРІДИННИХ ПОТОКІВ

МОНОГРАФІЯ

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франкiвський нацiональний технiчний
унiверситет нафти i газу

Кафедра технiчної дiагностики i монiторингу

П. М. Райтер, О.М.Карпаш

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИ КОНТРОЛІ СТРУКТУРИ ТА ВИТРАТИ ФАЗ

ГАЗОРІДИННИХ ПОТОКІВ

МОНОГРАФІЯ

Рекомендовано методичною радою
університету

Івано-Франкiвськ

2009

МВ

П.М. Райтер, О.М.Карпаш Методи та засоби обробки інформаці при контролі структури та витрати фаз газорідинних потоків.Монографія. – Видавництво: ІФНТУНГ, 2009. – 235 с.

Викладено сучасні підходи класифікаці структур, гідрогазодинаміки та моделювання газорідинних потоків (газ, нафта або конденсат, вода). Приведено аналіз існуючих методів та результати експериментальних досліджень в галузі витратометрі двофазових потоків. Описано стан нормативно бази та використання новітніх технологій для ефективно реалізаці багатофазних інформаційно-вимірювальних систем.

Окремий розділ книги присвячений розробці методу та алгоритмів обробки інформаці для безсепарційного поточного контролю структури газорідинного потоку та вимірювання витрати кожно з фаз потоку. Розглянуто застосування алгоритмів вейвлет декомпозиці інформаційних сигналів та об-робки за допомогою штучних нейронних мереж.

Для наукових співробітників – спеціалістів в галузі витратометрі та нафтогазовидобутку, які займаються приклад-ними задачами визначення структури та вимірювання витрати газорідинних потоків, аспірантів, студентів інформаційно-вимірювальних та нафтогазовидобувних спеціальностей.

Рецензенти:

Професор кафедри загально та теоретично фізики НТУ «Ки вський політехнічний інститут», д.ф.-м.н., проф. Снарський А.О. Генеральний директор ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», д. н. н., проф. Петришин І.С.

Завідувач кафедри “Автоматизація технологічних процесів та моніторингу в екологі ”, ІФНТУНГ, д.т.н., проф. Семанцов Г.Н.

© Райтер П.М., Карпаш О.М., 2009 © ІФНТУНГ, 2009

МВ

П.М. Райтер, О.М.Карпаш Методи та засоби обробки інформації при контролі структури та витрати фаз газорідинних потоків.Монографія. – Видавництво: ІФНТУНГ, 2009. – 235 с.

Викладено сучасні підходи класифікації структур, гідрогазодинаміки та моделювання газорідинних потоків (газ, нафта або конденсат, вода). Приведено аналіз існуючих методів та результати експериментальних досліджень в галузі витратометрії двофазових потоків. Описано стан нормативної бази та використання новітніх технологій для ефективної реалізації багатофазних інформаційно-вимірювальних систем.

Окремий розділ книги присвячений розробці методу та алгоритмів обробки інформації для безсепарційного поточного контролю структури газорідинного потоку та вимірювання витрати кожної з фаз потоку. Розглянуто застосування алгоритмів вейвлет декомпозиції інформаційних сигналів та обробки за допомогою штучних нейронних мереж.

Для наукових співробітників – спеціалістів в галузі витратометрії та нафтогазовидобутку, які займаються прикладними задачами визначення структури та вимірювання витрати газорідинних потоків, аспірантів, студентів інформаційно-вимірювальних та нафтогазовидобувних спеціальностей.

Рецензенти:

Професор кафедри загальної та теоретичної фізики НТУ «Київський політехнічний інститут», д.ф.-м.н., проф. Снарський А.О.

Генеральний директор ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», д. н. н., проф. Петришин І.С.

Завідувач кафедри “Автоматизація технологічних процесів та моніторингу в екології”, ІФНТУНГ, д.т.н., проф. Семанцов Г.Н.

Завідувач кафедри технічної

діагностики та моніторингу	О.М. Карпаш

Голова навчально-методичного

об'єднання	О.М. Карпаш

Голова експертно-рецензійної

комісії університету	І.В. .Костриба

Нормоконтролер	Г.Я. Онуфрик

Коректор	Н.Ф. Будуйкевич

Інженер 1 категорії	Н.В. Мирка

© Райтер П.М., Карпаш О.М., 2009 © ІФНТУНГ, 2009

Зміст

Стор.

Вступ	6

1 Особливості структури та гідрогазодинаміки

багатофазних потоків. 	8

1.1 Поняття багатофазного потоку. Основнi залежностi	9

1.2 Класифiкацiя структур багатофазних газорiдинних

потокiв	..31
1.3 Основнi критерiїв подiбностi при вимiрюваннi

багатофазних потокiв	..34
1.3.1 Класифiкацiя критерiїв подiбностi газорiдинних

потокiв	.40
1.3.2 Систематизацiя та умови застосування критерiїв

подiбностi	41

2 Сучасні підходи для аналітичного опису

багатофазних потоків	..45
2.1 Моделювання на основi пiдходу Ейлера.

| 2.1.1 Рiвняння нерозривностi (збереження маси) потоку 46 |
| --- |
| 2.1.2 Рiвняння збереження кiлькостi руху потоку 46 |
| 2.1.3 Рiвняння збереження енергiї потоку | .47 |
| 2.2 Моделювання на основi пiдходу Лагранжа | ..47 |
| 2.3 Моделювання багатофазного потоку на основi механiстичних моделей | ..49 |
| 2.4 Механiстичнi моделi Пелтьера i Азiза | ..66 |

3 Експериментальні дослідження структури і витрати

фаз газорідинних потоків	.82
3.1 Класифiкацiя та порiвняння сучасних експеримен тальних тестових установок дослiдження

багатофазних потокiв	82

3.1.1 Лабораторнi установки	..31

3.2 Експериментальна лабораторна установка для

дослiдження i моделювання багатофазного потоку	103

4 Розробка методу безсепараційного контролю струк

тури та витрати фаз газорідинного потоку	.106

3

4.1 Сучасний стан технологі вимірювання витрати фаз

газорідинних потоків	107
4.1.1 Класифікація основних методів вимірювання

газорідинних потоків	114
4.1.2 Класифікація витратомірів по газовмісту

вимірюваного потоку	118
4.1.3 Аналіз переваг та недоліків сучасних засобів

вимірювання витрати багатофазних потоків	.122
4.2 Символізація сигналів гідродинамічних пульсацій тиску потоку для нейромережево ідентифікаці структури

багатофазного потоку	129
4.2.1 Існуючі методи ідентифікаці режиму газорідинного

потоку	129

4.2.2 Суть символізаці інформаційних сигналів	131

4.2.3 Застосування символізованих сигналів як вхідно ін-

формаці для нейронних мереж визначення струк

тури потоку	134
4.3 Методика визначення вмісту рідко та газово фаз в

газорідинному трикомпонентному потоці	139
4.3.1 Гідростатичний метод для вимірювання витрати

рідко фази багатофазного потоку	.139
4.4 Застосування алгоритму вейвлет-декомпозиці вібро акустичних сигналів, що генеруються багато фазним потоком, для кореляційного вимірювання

швидкостей фаз потоку	144

4.4.1 Поняття вейвлет-декомпозиці сигналу датчика	147

4.4.2 Експерментальні дані декомпозиці акустичних

сигналів газорідинного потоку	156
4.4.3 Алгоритм визначення швидкості фаз потоку на

основі аналізу кореляцій вейвлет трансформацій пар сигналів датчиків встановлених в трубопроводі

на фіксованій відстані	..171
4.5 Вдосконалення ємнісного методу поточного

вимірювання водовмісту в багатофазному потоці	174

5 Використання досягнень новітніх технологій для ефективної реалізації багатофазних витратомірювальних інформаційно-вимірю

вальних систем	185

4

5.1 Перспективнi методики та пiдходи управлiння ро

ботою свердловин родовища за наявностi iнформацi про структуру витрати фаз багатофазного потоку

експлуатацiйних свердловин	185

5.2 Забезпечення надiйностi i продовження ресурсу безаварiйно експлуатацi промислового облад нання шляхом формування оптимально структури потоку за умови наявностi iнформацi про

режими течi газорiдинних потокiв свердловин	187
5.3 Нормативне забезпечення вимiрювання кiлькостi нафти i газу в процесi видобутку вуглеводнево

сировини свердловин	191
5.3.1 Нормативне забезпечення кра н Євросоюзу та

США	.192.

5.3.2 Нормативне забезпечення Росi та кра н СНД	.194

5.4 Методи апаратно реалiзацi нейронних мереж при

вимiрюваннi витрати фаз вуглеводневих потокiв	196
5.5 Технологiчний контроль структури та витрати фаз потокiв вуглеводнево сумiшi на основi використання

нейронних мереж	205
5.6 Використання вейвлет-перетвореннь сигналiв

флуктуацiй тиску газорiдинного потоку при реалiзац нейромережевих пристро в контролю його структури 213

5.7 Застосування багатофазних поточних витратомiрiв з

метою дiагностування технчного стану промислового

обладнання	219

Перелiк використаних джерел	229

5

ВСТУП

Вимiрювання дебiту продукцi свердловин в процесi ви-добутку газу та нафти або конденсату має виключно важливе значення для контролю та регулювання розробки родовищ. При цьому актуальним постає питання забезпечення одержан-ня достовiрно iнформацi про структуру та склад сировинного потоку експлуатацiйно свердловини в режимi реального часу. Особливiсть такого потоку полягає в його двофазовiй струк-турi, що є неоднорiдною сумiшшю газово i рiдко фаз (вода, нафта, конденсат). Така неоднорiднiсть потоку як по складу, так i в часi в процесi його руху, iстотно впливає на його газогiдродинамiку, значно ускладнюючи задачу вимiрювання як загально витрати газорiдинно сумiшi, так i кожно з фаз.

На даний час у вiтчизнянiй практицi газонафтовидобутку для вирiшення зазначено задачi використовуються груповi сепарацiйнi замiрнi установки, в яких здiйснюється вiдокремлення (сепарування) рiдко i газово фаз та роздiльний вимiр хнiх витрат за допомогою однофазних витратомiрiв, а також порiвняно дорогi i металоємкi установки гомогенiзацi потоку, що мiстять пристро вимiру загально масово витрати сумiшi i потоковi густиномiри для вимiру густини сумiшi. Використання зазначених установок недостатньо ефективне. Крiм того вказанi установки в процесi вимiрювання по сутi “руйнують” первинну структуру двофазового потоку, характер яко є додатковим iнформацiйним параметром для диспетчерського персоналу промислу та геофiзичних служб при оптимiзацi видобутку сировини. Тому доцiльна розробка та використання нових методiв та методик, що забезпечували б отримання iнформацi про структуру i фазовий склад вуглеводневого по-току експлуатацiйних свердловин. При реалiзацi контролю вказаними методами вiдсутнi змiна структури, гiдродинамiч-них параметрiв потокiв i виключається необхiднiсть застосу-вання складного метало мiсткого устаткування.

6

Основними чинниками, якi дозволяють здiйснити реалi-зацiю таких методiв та систем є можливостi сучасних мiкро-електронних засобiв обробки iнформацi давачiв та реалiзацiя на основi вказаних засобiв складних алгоритмiв фiльтрацi та адаптивних систем розпiзнавання образiв, зокрема на базi штучних нейронних мереж. По сутi за рахунок можливостi значного ускладнення алгоритмiв обробки вхiдно iнформацi , при забезпеченнi високо швидкодi та належно точностi, про-понується в режимi реального часу контролювати цiлий комплекс параметрiв двофазового потоку свердловини i по харак-теру змiни групи параметрiв робити висновок про структуру та витрату кожно iз фаз потоку.

Проблемi вимiрювання витрати та контролю структури двофазових потокiв присвячена значна кiлькiсть наукових праць, патентованих iнженерних розробок та спецiалiзованих науково-технiчних конференцiй. Незважаючи на це проблема залишається актуальною, що викликано великою рiзноманiтнiстю багатофазних i багатокомпонентних потокiв, мiрою х дисперсностi, характером розподiлу фаз в сумiшi та рiзницею швидкостей мiж окремими фазами. В роботi [1], Кремлевський П.П. класифiкував методи та прилади вимiрювання витрати та контролю структури двофазових потокiв подiливши х на три групи: методи та засоби, розробленi для вимiрювання витрати однофазових середовищ i в подальшому модифiкованi для контролю двофазових потокiв; методи основанi на сумiсному використаннi витратомiра початково розробленого для однофазного середовища та пристрою контролю густини двофазового потоку; методи та прилади розробленi спецiально з врахуванням характерних особливостей тiльки двофазових потокiв, наприклад, флуктуацiй тиску в потоцi.

В пропонованiй роботi приведено данi дослiджень пара-метрiв багатофазного потоку, що характернi для свердловини i якi є найбiльш iнформативними для визначення його струк-тури, пiдiбрано та розроблено оптимальнi алгоритми обробки сигналiв давачiв потоку та розроблено

7

структурні схеми та конструкці окремих вузлів вимірювально ділянки експлуатаційного трубопровода з контрольованим потоком всередині.

8

1 Особливості структури та гідрогазодинаміки
багатофазних потоків

1.1 Поняття багатофазного потоку. Основні залежності.

Параметри потоку, такi як режими потоку та переходи мiж ними, не пiддаються прямим вимiрюванням, х необхiдно визначати з вимiрювань непрямими методами. Тим не менше, знання режиму течi с важливим для оцiнки об’смно частки кожно фази потоку. Крiм витрати кожно фракцi (компонен-та потоку) та фiзичних властивостей, на режим течi потоку сумiшi впливас просторова орiснтацiя потоку (вертикальна або горизонтальна) та розмiр труби. На рис.1.1 приведено розшарований трифазовий потiк сумiшi конденсат-вода-газ в горизонтальнiй трубi. Коли витрата всiх фаз вiдносно низька, режим потоку розшарований. Із збiльшенням швидкостi руху газу, межа мiж фазами стас хвилястою через нестабiльнiсть поверхнi. Подальше збiльшення швидкостi руху газу перетво-рюс структуру потоку у потiк з пробки газу i снарядами рiди-ни через

нестабiльнiсть	Кельвiна-Гельмгольца.	Кiльцевий
(плiвковий) потiк виникне при подальшому збiльшеннi витра-ти газу. Рис.1.2 показус вертикальний трьохфазний бульбаш-ковий потiк сумiшi конденсат-вода-газ. Конденсат с безпе-рервною фазою, в той час як газ та вода - диспергованi. Зi збiльшенням витрати газу бiльшi бульбашки зростаються i х розмiр збiльшусться до утворення ковпакоподiбних бульба-шок. Якщо розмiр труби менший критичного значення (яке обговорюватиметься нижче), потiк зазнас переходу до проб-кового режиму, а подальше збiльшення приведе до турбу-лентного потоку, а тодi - до кiльцевого. Якщо розмiр труби, з iншого боку бiльше критичного значення, пробковий режим потоку не виникне i перехiд вiд бульбашкового до спiненого турбулентного потоку вiдбудеться пiсля кiльцевого режиму течi .

На основi опрацьованих даних витратометрi по свердловинах помислу та карти потокiв для горизонтально дiлянки трубопроводу можна зробити висновок, що домiну-

9

ючими структурами потокiв на горизонтальних дiлянках є розшаро-ванi потоки.

Рисунок 1.1 - Розшарований трифазний потік суміші
конденсат-вода-газ в горизонтальній трубі

Для цього режиму потоку характернi наступнi особливостi:

1)	газова фаза рухається у верхнiй частинi труби, а рiдка фаза у виглядi окремого шару в нижнiй частинi. В залежностi вiд кiлькостi газово фаз ( швидкостi) режим потоку може бути розшарованим гладким, або хвилеподiбним. При рiзкому збiльшеннi витрати рiдко фази структура потоку ставатиме спочатку пробковою, а потiм снарядною. Данi контрольного сепаратора не дають тако iнформацi , оскiльки процес його вимiрювання є досить iнерцiйним.

для розшаровано структури потоку характерне значне скользiння фаз. Скользiння фаз це процес коли одна з фаз (як правило газова) рухається в трубопроводi iз швидкiстю на-багато вищою (до 5 раз вищою), чим бiльш важка рiдка фаза. Це призводить до того, що хоча рiдка i газова фази займають в перерiзi трубопровода однакову площу, реальна витрата газово фази буде набагато бiльшою за рахунок бiльшо швидкостi руху.

Тому незважаючи на малi витрати рiдко фази в потоцi, отриманi по результатах промислових замiрiв, реально рiдка фаза займає бiльшу площу перерiзу

10

трубопроводу, ніж таку що була б при відсутності скользіння фаз.

Рисунок 1.2 – Бульбашковий трифазний потік суміші
конденсат-вода-газ у вертикальній трубі

Суть відмінностей між однофазним та

багатофазним потоком

Розглянемо спочатку найбільш простий режим двофазового потоку – потік з розшарованою структурою. Розшаро-ваний потік характеризується наявністю рідко фази, що тече в нижній частині труби та неперервно газово фази, що тече у верхній частині труби. Схематичне зображення вказаних фаз потоку подано на рис.1.3.

Інтерфейс між рідкою та газовою фазами може бути гладким або мати хвилеподібну форму. Коли інтерфейс є гладким режим потоку визначається, як розшарований. При збільшенні витрати газово фази потоку починають формува-тися хвилі – такий режим потоку визначається як розшаро-ваний хвилеподібний. Хоча пропонований в [2] метод іденти-фікаці режиму потоку розрізняє вказані вище структури потоків, при вирішенні рівнянь збереження маси

11

та iмпульсу данi структури потоку розглядаються як iдентичнi.

Рисунок 1. 3 – Схематичне зображення розподілу фаз
розшарованого потоку

Безрозмiрнi геометричнi параметри показанi на рис. 1.3 визначаються в таблицi 1.1, з яко слiдує, що вони всi залежать вiд значення рiвня hL. Рiвняння збереження маси та моменту може бути записане для кожно фази згiдно з [3]. Для рiдко фаз iз врахуванням рис. 1.3 маємо:

g

 p A p A

	  S L S L A L

   

	  	sin 0

 

2 L	1 L	wL L	i i	L L	g c

(1.1)

Визначаючи, gc i g прискорення газово фази i всього потоку вiдповiдно, а p  p2  p1, то пiсля вiдповiдних перетворень:

12

| A  pA g L wL L S S i i L L  Lgc | sin  0  |
| --- | --- |

(1.2)

Пгсля введення граничної умови, що L  0 ргвняння балансу мас та гмпульсу зводиться до диференцгйного ргвнян-ня виду:

 ApS A  g sin0

gc

(1.3)

Аналоггчно для газової фази:

  dp  	g

 A  		

		sin  0



G	wG G

S	i i

S

dL	G G

A gc

(1.4)

де VSL та VGL - приведенг швидкостг вгдповгдно ргдкої та газо-вої фаз потоку, EL та EG - об’ємна частка в перергзг труби вгдповгдно ргдкої г газової фаз потоку.

Таблиця 1.1 Залежності між геометричними параметрами потоку для розшарованого режиму[3

| Параметр | Аналітичний вираз |
| --- | --- |
| Безрозмгрна висота ргвня ргдини | ~ h L | h L  |
|  |  | D |
| Безрозмгрний периметр (довжина хорди) взаємодгї газової та ргдкої фаз | Si  О  |  |
|  |  | 2 1 С2 hL1 |
| Безрозмгрний периметр (довжина дуги) взаємодгї стгнки труби та ргдкої фази | ~ SL S | ~  cos 1 2hL1 |
|  | L   D |  |

13

Продовження таблицг 1.1

| Параметр | Аналгтичний вираз |
| --- | --- |
| Безрозмірний периметр (довжина дуги) взаємодії стінки труби та газової фази | ~ ~ S G 1  2 S h G  cos | L 1   |
|  |  D |  |
| Безрозмірна площа поперечного перерізу труби, який зайнятий рідиною | ~ A 1  ~   L 1 A 2 1 h      cos | ~ ~       2 1 L i  h  S  |
|  |  L L 2  D 4 |  |
| Безрозмірна площа поперечного перерізу труби, який зайнятий газом | ~ A 1  ~    G 1 A 2 1 h   cos  | ~     ~  2 1 L i  h  S  |
|  |  G L D 2   4 |  |
| Безрозмірнашвидкість | ~ ~ V  L V    | 1 |
|  | рідини L ~ VSL 4 AL | EL |
| Безрозмірна швидкість газу | ~ ~ VG | 1 |
|  | VG  ~ VSG 4 AG | EG |
| Безрозмірний гідравлічний діаметр рідини | ~ ~4 AL D  |  |
|  | L ~ S L |  |
| Безрозмірний гідравлічний діаметр газу | ~ ~ 4 A G D  |  |
|  | G ~ ~ G  i S S |  |

14

Значення дотичних напруженнь мгж стгнкою труби г фазами потоку позначається термгном коефгцгєнт тертя:

f V2

L L L



 	(1.5)

gc

wL	2

f V2 

G G G

 	(1.6)

gc

wG	2

Коефгцгєнт тертя (тертя газу по стгнцг труби) для газової фази визначається на базг пгдходгв, що застосовуються для визначення такого параметру в однофазному газовому потоцг, з використанням стандартного методу розрахунку коефгцгєнта в’язкостг (тобто залежнгсть Колебрука [4] (Colebrook) з реальною шорсткгстю гснуючої труби г наступним визначенням числа Рейнольда:

ReG  DGGVG	(1.7)

G

Швидкгсть газової фази г ггдравлгчний дгаметр приведено в таблицг 1.1

Аналгз експериментальних даних показав, що коефгцгєнт тертя для ргдкої фази (тертя ргдини по стгнцг труби) є некоректним якщо визначати його по аналоггї з однофазовим ргдким потоком. Тому в [11] пропонується наступна емпгрична залежнгсть для коефгцгєнту шорсткостг ргдини об стгнку труби:

fL  0.452 fSL 0 .73 1	(1.8)

Коефгцгєнт тертя базується на приведенгй швидкостг ргдини, fSL г визначається стандартним способом, використовуючи шорсткгсть труби г визначення числа Рейнольда:

ReSL  DLVSL	(1.9)

 L

Отримання емпгричної залежностг обґрунтовано в [5] Дотичнг напруження на поверхнг роздглу фаз.

15

Для знаходження розв’язку рiвняння збереження маси та iмпульсу (1.3) i (1.4) необхiдно визначити дотичнi напруження на поверхнi роздiлу фаз потоку. В роботах Тейтела (Taitel) i Дюклера (Dukler) [3] використовусться наступне визначення дотичного напруження на поверхнi роздiлу фаз:

f V V

 ) 2

i	G G i

   (

	(1.10)

g c

i	2

Приймасться, що оскiльки швидкiсть на поверхнi роздiлу фаз с набагато меншою чим середня швидкiсть газу, то це дозволяс не враховувати вказану складову. В роботi [3] прийнято, що мiжфазний коефiцiснт тертя iз-за шорсткостi поверхонь може наближено дорiвнювати коефiцiснту шорсткостi газово фази fG, i ефектами шорсткостi нехтують. Вказанi припущення спрощують вирiшення рiвняння збереження маси i iмпульсу i можуть бути застосованi в ситуацi , коли потiк с горизонтальним або вихiдним i коли газ рухасться набагато швидше нiж рiдина. Однак, вказанi припущення не можна застосовувати для неспадаючого потоку, де середня швидкiсть рiдини може перевищувати швидкiсть газово фази. У зв’язку з цим, вказанi припущення далi не застосовуються, а застосовусться наступне визначення дотичних мiжфазних напружень :

f V V



i G i i

 	(1.11)

g c

i	2

Мiжфазна швидкiсть Vi (швидкiсть скользiння фаз) визначасться як рiзниця середнiх швидкостей фаз потоку, тобто:

V i  ( V G  V L )	(1.12)

В роботi Хiао (Xiao) [ 6] в моделювання режиму розшарованого потоку вноситься шорсткiсть i використовують посднання:

1) залежностей Андрiтоса (Andritsos) i Генраттi (Hanratty) [ 7] (для дiаметрiв менших або рiвних 127 мм) ;

16

2) модифгкованим Бекером (Baker) [8] методом Данса (Duns) та Роса (Ros) [8]( для дгаметргв бгльших 127 мм) для того щоб розрахувати коефгцгєнт мгжфазного тертя fi.

В аналгзовангй моделг, запропоновангй в [5], застосовується наступна нова залежнгсть, яка дає кращг результати:

f,. (0,0040,5106Res)Fr1, 33 5  LDZ	(1.13)

1G VG 

Число Фруда визначається, як

V FrL   L

ghL

Визначення емпгричних залежностей

Залежностг коефгцгєнта тертя ргдкої фази (1.8) г коефгцгєнта мгжфазного тертя г (1.13) отриманг в результатг обробки Петаласом (Petalas) та Азгзом (Aziz) [10] Стенфордської бази даних багатофазних потокгв. Загалом було отримано з бази даних г опрацьовано 1012 реалгзацгй розшарованих згладжених та розшарованих хвилеподгбних потокгв при експериментальних дослгдженнях .

При додаваннг ргвняння 1.3 до 1.4 г дглення на площу, дотичнг складовг мгжфазних напружень виключається г отримуємо наступне ргвняння [5]:

dp  wLL w 	(ELLEGG)  g sin	(1.14)

dL

A	gc

З експерименту визначався об’ємний газовмгст в перергзг труби ргдкої фази EL , з нього в свою чергу визначалось

значення безрозмгрного ргвня ргдини

~

hL	з ргвняння:

exp

| EL | A  L A | 4 | ~ A  | L | (1.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значення SL , SG г wG розраховуються за таблицею1.1 Використовуючи вимгряний експериментально градгєнт тис-

17

ку по визначенiй мiнiмальнiй довжинi труби, отримали з рiвняння (1.5) значення  wL i звiдси шукане fL. Інтегруючи,

~

значенняfi визначили для кожного розрахованого hL , що

~

hL . Це виконано для всiх експериментальних

exp

дорiвнює

спостережень i на базi цього в [5] отриманi рiвняння залежностей для fL i fi (1.8) i (1.13). Розкид експериментальних даних як функцiя кута нахилу трубопровода подано на рис. 1.4. Як i очiкувалось авторами, бiльшiсть спостережень наявностi розшарованого потоку спостерiгаються при ниспадаючому та горизонтальному потоцi. Деякi данi спостережень, однак, вiдображають, що розшарований потiк був присутнiй при високих висхiдних кутах нахилу трубопроводу, навiть вище чим 90 град. Це не є обґрунтованим, швидше всього подiбне, що це зумовлено збоями у визначеннi режиму потоку в цьому випадку.

Рисунок 1. 4 – Залежність кількості відмічених структур
розшарованого потоку від кута нахилу трубопроводу по
результатах обробки експериментальних даних

18

Вирiшення рiвняння закону збереження маси та моменту iмпульсу.

Подiливши рiвняння (1.3) на AL i рiвняння (1.4) на AG та вiднявши одне рiвняння вiд другого отримусмо наступне рiвняння закону збереження [11]:

|  wG | S S  1 1  g G L -    S    - -   sin 0 р р   (1.16) wL i i L G A A G L  A A L G  g c |
| --- | --- |

~

Рiвняння (1.16) може бути вирiшено для hLi об’сму частки рiдко фази отримусмо з рiвняння (1.15). Градiснт тиску може бути визначений або з рiвняння (1.4) або з рiвняння (1.3). Вирiшення (1.16) може бути однак досить складним [10]. Це вiдображено на рис.1.5, де приведено розкид як функцiю безрозмiрного рiвня рiдини. Розрахунки виконано для водо-водяно системи при стандартних умовах в трубi внутрiшнiм дiаметром 52 мм з кутом нахилу 2 град. Приведенi швидкостi газово та рiдко фаз с 19,7 м/с i 0,015 м/с вiдповiдно. Видно що iснують три розв’язки при цих умовах, 0,0586, 0,0646 i 0,508. Нижнi два розвязки можуть

~

бути тiльки заресстрованi вивчаючи значення hL менше чим 0,005. Для дiапазона прийнятного значення розв’язку (0 до 1,0) це може вимагати 200 iтерацiй. Для визначених комбiнацiй швидкостей флю дiв та нахилу труби роздiльна

~

здатнiсть hL с порядку 0,001, яка може вимагати бiльше 1000 iтерацi при чисельному вирiшеннi диференцiйного рiвняння (1.16).

Так як iснус багато коренiв, розв’язкiв рiвняння, необхiдно визначити який з коренiв с фiзично прийнятним. Хiао [12] приймас це с найменший розв’язок, хоча рацiонального пояснення цьому немас.

19

Рисунок 1. 5 – Знаходження розв’язків рівняння збереження маси та імпульсу для розшарованого водоповітряного потоку

На рисунку 1.6 приведено варiацi рiвня рiдини як функцiя приведено швидкостi газу при фiксованiй приведенiй швидкостi рiдини для тако системи як на рис.1.5. Видно, що в дiапазонi де присутнi багато розв’язкiв (вiд 17,4 до 34.3 м/с) вибiр найменшого кореня в порiвняннi з найбiльшим коренем призводить до суттєвих вiдхилень в прогнозуваннi рiвня рiдини. Цi великi вiдхилення у висотi рiвня води базуються на рiзних отримуваних розв’язках. Таким чином на вибiр конкретного розв’язку серед iнших впливає значення Г'SG при якому здiйснюється перехiд вiд розшарованого потоку. Для того щоб запобiгти розривам, важливо переконатися, не важно - найменший або найбiльший корiнь рiвняння використовується, що один i той самий корiнь використовується у всiх розрахунках. Це зумовлює необхiд-

20

нiсть визначення всiх трьох коренiв коли iснує багато розв’язкiв рiвняння .

Рисунок 1.6 - Розшарований потік: Багато розв’язків
рівняння при розрахунку висоти рівня рідини при
збільшенні приведеної швидкості газу
(водо-повітряний потік)

Також доцiльно оцiнити взаємозв’язок мiж висотою рiдини та кутом нахилу трубопроводу [10]. Це приведено на рис. 1.7 для водо-повiтряно сумiшi при тих же швидкостях газово та рiдко фаз потоку. Багато розв’язкiв отримуємо при нахилах бiльше чим 0,64 градуси i менше чим 2,01 градуса. В цiлому багато коренiв спостерiгається тiльки коли нахил труби є позитивним.

На нашу думку феномен отримання багатьох коренiв i нездатнiсть встановити який корiнь є фiзично прийнятним є iз-за неповно адекватностi моделi розшарованого потоку.

21

Рисунок 1.7 -Розшарований потік: багато коренів рівняння при розрахунку висоти рівня рідини як функції зміни кута нахилу трубопроводу

Спрощення введенi Тейтелем i Дюклером [3] (тобто fi  f G , VG  V i i коефiцiєнт тертя може бути апроксимова-

ний коефiцiєнтом Блазiуса для гладкої труби) хоча i обмежують застосування моделi, дозволяють подавати рiвняння (1.16) в безрозмiрнiй формi i дають розв’язки графiчно поданi на рис.1.8. Тут показано вiдхилення безрозмiрного рiвня висоти рiдини (базованого на моделi Тайтеля i Дюклера) як функцiя безрозмiрних параметрiв Х i У (визначених нижче) . Слiд вiдмiтити що при вирiшеннi рiвняння (1.16) отримується багато розв’язкiв при вiд’ємних значеннях У, так як, використовуючи вхiднi умови Тайтеля i Дюклера, У э вiд’ємним для висхiдного потоку.

22

Рисунок 1. 8 – Безрозмірна висота рівня рідини
розрахована методом Тейтеля і Дюклера

Без спрощень Тайтеля i Дюклера також можливо отримати безрозмiрну форму рiвняння (1.16). Так як це рiвняння має розмiрностi градiєнту тиску, воно може бути приведене до безрозмiрного виду дiленням або наступними вихiдними величинами:

  dp   dL 

SG

2	2

V  	dp 	2 f	V 

SG	G	SL SL L

, 	  	(1.17)

D	dL	g D

SL	c

g c

2

f SG

Це спрощення приводить до наступного виразу рiвняння, яке може бути вирiшене з метою визначення стiйкого рiвня рiдини в трубi [3]:

X 2 F  F  Y 

1 4 0	(1.18)

2

Величина Х є параметром Локкарта-Мартiнелi

23

  dp 



X2

 fV2

SG SG

f V 2 

SL SL L

(1.19)

 dL 

SL



dp 

G

 dL SG

Y (LG)gsin

(1.20)

  dp   g c  dL 

SG

~	2

	~	~	~

	

	 ~

fGVcsG   f, 2Si   Si(1.21)

fSG	 AG fG G AG AL

| ~ ~ f  S L 2 L F    V 2 L ~  f SL  A L | (1.22) |
| --- | --- |

Дана модель використовує визначення  додатнгм для висхгдного потоку. Хоча це вгдмгнне вгд моделг Тайтеля г Дюклера, де  є вгд’ємним для висхгдного потоку, в обох моделях, У (1.20) є вгд’ємним для висхгдного потоку. Це вгдбувається гз-за градгєнта тиску, який є вгд’ємним в моделг (1.17), тодг як в моделг Тайтеля г Дюклера вгн визначається як позитивна величина.

З ргвнянь видно, що значення Х та У залежать вгд градгєнтгв тиску, якг в свою чергу залежать вгд шосткостг труби та властивостей флюїду. Аналоггчно, F1 г F2 не залежать вгд властивостей системи, як г в випадку моделг Тейтеля г Дюклера. У зв’язку з цим треба розв’язати ргвняння (1.16) г (1.18) аналгтично.

Перехгд до розшарованого потоку.

Стабгльнгсть режиму розшарованого потоку може бути визначена тгльки при вгдомому ргвнг ргдини в трубг. Пгдхгд, використаний Тейтелем г Дюклером [3], який використовує

24

ргвняння хвильової теоргї стабгльностг Кевгна-Гельмгольца, також використовується в пропоновангй моделг. Це дає змогу прогнозувати швидкгсть газу на якгй хвилг на поверхнг ргдини є достатньо великими щоб перекрити трубу [5]:

L

   h 1



D

	

 

 gA

L G

| G | dAL |
| --- | --- |
|  | dhL |

G

cos 

(1.23)

VG

Або, в безрозмгрнгй формг:

	2

~	~

 F2 	V G  	  1 ,

~	~
~

(1 hL)2 AG dhL J

G

G

dAL  

~

dhL

~

1 (2	1)

 h L 

F

VSG



2

 L



(1.24)

cos

Dg

Хгао [6] доводить, що вказаний механгзм наростання хвилг при переходг до промгжної структури потоку не може бути використаний для труб великого дгаметру, де процес виносу осадгв (ргдкої фази) є бгльш домгнуючим. При великих кутах спадаючого потоку, Барна (Barnea) [13] запропонував механгзм гз-за якого розшарований потгк змгнюється на потгк з газом в серединг труби г ргдиною бгля поверхнг труби, навгть при вгдносно низьких швидкостях газу. Це вгдбувається коли висота ргвня ргдини є малою а швидкгсть ргдини великою. Краплг ргдини вгдриваються вгд хвилеподгбної границг фаз г збираються на верхнгй стгнцг труби, з часом перетворюючись в плгвку ргдини нової структури потоку. Умови для цього типу переходу до потоку з газом в серединг труби г ргдиною по поверхнг труби даються як [14]:

25

| V  L |  |  | ~ gD h (1  ) co  L |  | (1.25) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | f L |  |  |

Хоча в данiй моделi не вказусться вiдмiннiсть мiж розшарованим гладким та хвилеподiбним потоками для цiлей визначення перепаду тиску та об’смно долi рiдини, перехiд мiж цими двома режимами описусться в прогнозуваннi структури потоку. Тайтель i Дюклер пропонують, що хвилi будуть формуватись на поверхнi рiдини тiльки коли швидкiсть газу буде бiльшою, як:

(1.26)



4  (    ) co

g

L L G

L

V L

s

G



VG

де коефiцiснт покриття, , дасться як 0,01. В Хiао [3] i в [5]

моделi,	приймасться 0,06 базусться на дослiдженнях
Андрiтсоса (Andrit o ) [2]. Це значення бiльш важливе спецiально для газових потокiв з високов’язкими рiдинами.

При спадному потоцi, хвилi можуть розвинутись в те-кучу рiдину навiть при вiдсутностi мiжфазного дотичного напруження для газового потоку. Критерiй появи хвиль може бути виражений критичним числом Фруда, що змiнюсться в дiапазонi вiд 0.5 до 2.2 в залежностi вiд шорсткостi i того, що потiк с ламiнарним чи турбулентним. Барнеа [14] рекомендус граничне значеня 1.5 для критичного числа Фруда. Коли мiжфазнi ефекти описуються в розрахунках висоти рiвня рiдини, це граничне значення може вказувати гладкий потiк навiть при високих швидкостях газово фази, де с вiдомо що потiк хвильовий. Зменшення границi до 1.4 дозволяс вирiшити цю проблему. Таким чином, перехiд вiд розшарованого гладкого до хвильового потоку що базусться на цьому механiзмi с:

V L

Fr  	1 .4	(1.27)

gh L

26

Барнеа також вiдмiчас, що теорiя i експеримент, що узгоджуються для розшарованого гладкого потоку, мають великi вiдхилення при кутах нахилу трубопроводу ~5.

Межі застосування моделі

Логiчно прийняти, що розрахована по моделi об’смна частка рiдко фази (тобто доля рiдини в потоцi) для спадного потоку повинна не перевищити вхiдну частку, дану як:

V SL

C 	(1.28)

L V V



SL SG

Подiбним чином, протилежне с iстинним для висхiдного потоку, тобто розрахункова доля об’сму рiдини не може бути меншою чим вхiдна частка. Не дивлячись на це, модель у визначених випадках прогнозування частки рiдко фази, що не обмежусться як описано вище i оцiнка експериментальних даних доводить коректну поведiнку. На рис. 1.9 приведено експериментально вимiряну об’смну долю рiдко фази (ордината) в залежностi вiд вхiдно частки (абсциса) для спадаючого потоку нахиленого трубопроводу. Видно, що для значного числа точок, вимiрянi значення EL с реально бiльшим за CL.

При вищих висхiдних нахилах труби прогнозування рiвня рiдини мас тенденцiю, дану критерiсм переходу (1.24), для того щоб прогнозувати розшарований потiк, де невiдома його наявнiсть. У зв’язку з цим, i для того щоб перевiрити неперервнiсть мiж режимами потоку, пропонована модель обмежус розшарований потiк до горизонтальних тiльки нисхiдних кутiв. Цей пiдхiд також пiдтверджусться фактом, що розшарований потiк рiдко спостерiгасться у висхiдному потоцi.

27

Рисунок 1.9 - Порівняння експериментально
визначеного вмісту рідкої фази і вхідної частки рідини
для розшарованого потоку при спадаючому потоці
нахиленого трубопроводу[5]

Порівняння експериментальних даних.

Розшарована модель оцiнюється використовуючи експериментальнi данi що розглядались вище порiвнянням розрахованих i вимiряних значень градiєнтiв тиску i об’ємних часток рiдини.

Порiвняння об’ємно частки рiдини для спадаючих нахилiв труби (-90 до -30 град) подано на рис.1.10, де добре видно, що є належна вiдповiднiсть даних.

Модель також в станi надати належне прогнозування об’ємно частки для горизонтальних або бiля горизонталь-них нахилiв труби, що пiдтверджує рис.1.11. Цей рисунок мiстить всi данi вiд -30 град до +30 градусiв нахилу.

28

Рисунок 1.10 - Порівняння експериментальної і розрахункової об ємної частки рідини для нисхідного розшарованого потоку

Якiснi параметри моделi розшарованого потоку при прогнозуваннi структури потоку приведенi в таблицi 1.2. Для кожного iдентифiкованого режиму потоку приведено число випадкiв коли модель iдентифiкувала конкретний режим потоку i вiдповiдне число експериментiв, а також число режимiв де експериментальнi данi узгоджуються з розрахованими по моделi. Таким чином, хоч модель прогнозує розшарований згладжений потiк тiльки в 107 випадках, цей режим потоку був спостережений при 449 спостереженнях. Бiльш важливо, що тiльки 92 прогнози узгоджуються зi спостереженими режимами потоку. Аналогiчно, прогнозований моделлю хвилеподiбний розшарований потiк зустрiчається 363 рази. Із 563 випадкiв, однак, тiльки 111 узгоджуються з прогнозованими по моделi.

29

Рисунок 1.11- Порівняння розрахункових та експериментальних даних об’ємного вмісту рідини для горизонтальної і біля-горизонтальної труби

Якщо порiвняти прогнози розшарованого потоку i узгодженi iз спостереженням, без звертання уваги на рiзницю мiж згладженим та хвилеподiбним потоками, видно що всi 470 прогнозiв розшарованого потоку узгоджуються з експериментальними даними. Це показано в останньому рядку таблицi 1.2.

Таблиця 1.2 - Прогнозування режиму потоку для моделі озшарованого потоку[5

| Режим потоку | Прогно- зовано моделлю | Експери- ментально спостережено | Прогнозований рiвносильний спостереженим |
| --- | --- | --- | --- |
| Видовжений бульбашковий | 19 | 0 | 0 |
| Розшарований згладжений | 107 | 449 | 92 |

30

Продовження таблиці 1.2

| Режим потоку | Прогно- зовано моделлю | Експери- ментально спостережено | Прогнозований рiвносильний спостереженим |
| --- | --- | --- | --- |
| Розшарований хвилеподiбний | 363 | 563 | 111 |
| Пробковий | 55 | 0 | 0 |
| В центрi рухається газ, по стiнках у виглядi кiльця шар рiдини | 347 | 0 | 0 |
| Спiнений | 121 | 0 | 0 |
| Разом | 1012 | 1012 | 203 |
| Розшарований (згладжений i хвилеподiбний) | 470 | 1012 | 470 |

1.2 Класифікація структур багатофазних газорідинних потоків

Значна кiлькiсть експериментальних дослiджень в галузi контролю структури та витратометрi багатофазних потокiв дозволила згрупувати цi данi в карту структур потоку, яка приведена рис.1.12. По осi абсцисс вiдкладаються значення приведено швидкостi газово фази, а по осi ординат – приведено швидкостi рiдко фази в метрах за секунду. Приведена швидкiсть фази потоку це така швидкiсть при якiй би рухалась окрема фаза потоку коли б заповнювала весь перерiз труби, але при цьому витрата б дорiвнювала конкретнiй визначенiй витратi цiє фази потоку. Іншими словами приведена швидкiсть фази потоку це добуток дiйсно швидкостi фази потоку на частку поперечного перерiзу трубопроводу, яку займає вказана фаза. А отже, приведена швидкiсть характеризує одночасно як змiну реально швидкостi потоку фази, так i частину об’єму трубопроводу, яку займає вказана фаза. Тобто, наприклад, приведена швидкiсть може збiльшитись навiть при стабiльнiй реальнiй фазовiй

31

швидкостi за рахунок нахилу трубопроводу i бiльшого заповнення вказаною фазою контрольовано дiлянки трубопроводу.

Приведена швидкiсть газово фази потоку, м/с

Рисунок 1.12 - Карта структур режимів течії багатофазного потоку ділянки трубопроводу, яка розміщена горизонтально

32

Рисунок 1.13 - Діаграма структур режимів течії
трифазного вуглеводнево-водяного потоку ділянки
трубопроводу, яка розміщена горизонтально

33

Рисунок 1.14 - Основні структури горизонтально
орієнтованого багатофазного потоку

1.3 Основні критеріїв подібності при вимірюванні

багатофазних потоків

І фiзичне моделювання i числове моделювання багатофазних потокiв пов’язане з складностями. Оба типи складностей в основному є результатом iснування (наявностi) руху поверхнi роздiлу, яка вiдокремлює фази або флюїди що не змiшуються. В загальному, геометрiя поверхнi роздiлу фаз i просторовий розподiл фаз є невiдомими наперед. Складностi в моделюваннi торкаються фiзичних процесiв переносу, якi мають мiсце поперек (вздовж) поверхонь роздiлу фаз таких як момент (кiлькiсть руху), тепло- i масо-

34

перенесення, фазовi змiни. Числовi складностi є наслiдком факту, що поверхня роздiлу фаз рухається i точнi (визначенi) кiлькiснi значення не є неперервними поперек границi роздiлу фаз, такi як густина, в’язкiсть, тиск.

Спецiальна значимiсть (суть) режиму потоку слiдує з факту, що в значнiй мiрi в залежностi вiд режиму потоку рiзнi фiзичнi процеси переносу мають мiсце впоперек границi роздiлу фаз. Тому вибiр адекватних моделей для мiжфазного транспортування вимагає iдентифiкацi спочатку режиму потоку.

Традицiйнi параметри що використовуються для iдентифiкацi режимiв потоку є приведенi швидкостi фаз. Вони представляють об’ємну швидкiсть потоку вiдповiдних фаз подiлену на область поперечного перерiзу каналу. Однак, приведенi швидкостi фаз окремо є звичайно не достатнi для характеризування геометрично конфiгурацi двофазових потокiв. В загальному, режими потокiв залежать вiд фiзичних властивостей фаз або флю дiв i також геометрi каналу, тобто дiаметру труби.

Таблиця 1.3 Компонентний хімічний склад газу по ГОСТ23781-87

| Найменування компонент | Хiм. формула | Концентрацiя (об. %) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Свердл.9 | Свердл.12 | Свердл.29 |
| метан | СH4 | 84,971 | 85,141 | 85,139 |
| етан | С2H6 | 6,816 | 7,175 | 7,294 |
| пропан | С3H8 | 2,963 | 3,152 | 3,209 |
| И-бутан | С4H10 | 0,797 | 0,82 | 0,823 |
| Н-бутан | С4H10 | 0,974 | 0,965 | 0,969 |
| И-пентан | С5H12 | 0,4 | 0,327 | 0,323 |
| Н-пентан | С5H12 | 0,301 | 0,217 | 0,216 |
| Нео-пентан | С5H12 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| Гексан+вищi |  | 1,205 | 0,489 | 0,394 |
| Двоокис вуглеводню | СO2 | 0,253 | 0,324 | 0,274 |
| кисень | O2 | 0,024 | 0,016 | 0,014 |
| азот | N2 | 1,293 | 1,371 | 1,343 |

35

На основг даних, наданих лабораторгєю по фгзико-хгмгчних аналгзах сировинного потоку ДАТ «Чорноморнафтогаз», компонентний склад газового потоку ргзних свердловин практично одноргдний (з точки зору впливу на структуру потоку газу). Незначнг змгни в компонентному складг свердловини впливатимуть на густину газової сумгшг. Вказанг вгдмгнностг як коректуючий коефгцгєнт доцгльно ввести в блок пристрою що вгдповгдає за визначення густини газоконденсатного потоку , зокрема густину газу.

Таблиця 1.4- Фгзико-хгмгчнг показники газу при 20 С та тиску 760 мм рт.ст., розрахованг на основг компонентного складу газу (ГОСТ 22667-82)

| Показник | Номер свердловини |
| --- | --- |
|  | 9 | 12 | 29 |
| Вгдносна густина | 0,696 | 0,681 | 0,679 |
| Абсолютна густина, кг/м3 | 0,839 | 0,821 | 0,818 |
| Вище число Воббе (ккал/м3) | 12650 | 12490 | 12500 |
| Нижче число Воббе (ккал/м3) | 11460 | 11310 | 11320 |

Таблиця 1.5 -Фгзико-хгмгчнг показники конденсату (по даних фгзичних аналгзгв

| Показник | Номер свердловини |
| --- | --- |
|  | 9 | 12 | 29 |
| Густина, г/см3, при 20 С | 0,725 | 0,7239 | 0,7170 |
| Вязкгсть, мм2/с | 0,7154 | 0,7039 | 0,6772 |
| Фракцгйний склад: |  |
| Ткип=50 С | 1 | 1 |  |
| Ткип=60 С | 5 | 5,5 | 4 |
| Ткип=70 С | 9,5 | 10 | 5,5 |
| Ткип=80 С | 14,5 | 15,5 | 9 |
| Ткип=90 С | 24 | 23,5 | 16 |
| Ткип=100 С | 34 | 32,5 | 23 |
| Ткип=110 С | 44,5 | 43,5 | 33 |
| Ткип=120 С | 54,5 | 54 | 41,5 |
| Ткип=130 С | 64 | 64 | 47,5 |
| Ткип=140 С | 72 | 71,5 | 56 |

36

Продовження таблиці 1.5

| Показник | Номер свердловини |
| --- | --- |
|  | 9 | 12 | 29 |
| Ткип=160 С | 80,5 | 81 | 72 |
| Ткип=170 С | 84 | 85,5 | 78 |
| Ткип=180 С | 87 | 88,5 | 87 |
| Ткип=190 С | 89 | 90 | 89,5 |
| Ткип=200 С | 90,5 | 92 | 91 |
| Ткип=210 С | 92,5 | 93,5 | 92,5 |
| Ткип=220 С | 93,5 | 94,5 | 93,5 |
| Ткип=230 С | 94,5 | 95,5 | 94,5 |
| Ткип=240 С | 95,5 | 96 | 95,5 |
| Ткип=250 С | 96 | 96,5 | 96,5 |
| Ткип=260 С | 96,5 | - | 97 |
| Спосіб відбору проби | сепарація | сепарація | на сепараторі |
| Тиск сепарації, кгс/см2 | 54 | 55 | 55 |
| Температура сепарації, С | 34 | 38 | 30,4 |

Таблиця 1.6 - Дані контрольного заміру дебіту газу, конденсату, води по свердловинах

| Показники | Номер свердловини |
| --- | --- |
|  | 9 | 12 | 29 |
| Витрата газу, тис. нм3/добу | 56,74 | 255,9 | 179,9 |
| Витрата конденсату, т/добу | 4,99 | 21,57 | 16,6 |
| Витрата води, м3/добу | 0,2 | 0,56 | 8,0 |
| ГКФ, г/м3 | 87,96 | 84,31 | 92,2 |
| ГВФ, см3/м3 | 3,52 | 2,18 | 44,5 |
| Ргпр, кгс/см2 | 47,4- 48,2 | 46,1 – 47,3 | 47,0 (4,61) |

37

Таблиця 1.7 - Результати розрахунків для визначення домінуючих режимів багатофазних потоків свердловин, де планується встановлення системи контролю

| Показники | Номер свердловини |
| --- | --- |
|  | 9 | 12 | 29 |
| Витрата газу, тис. нм3/добу | 56,74 | 255,9 | 179,9 |
| Витрата конденсату, т/добу | 4,99 | 21,57 | 16,6 |
| Витрата води, м3/добу | 0,2 | 0,56 | 8 |
| ГКФ, г/м3 | 87,96 | 84,31 | 92,2 |
| ГВФ, см3/м3 | 3,52 | 2,18 | 44,5 |
| Pгпр, кгс/см2 | 47,4- 48,2 | 46,1 – 47,3 | 47,0 (4,61) |
| Витрата газу, нм3/сек | 0,6567 | 2,9618 | 2,0822 |
| Витрата газу, м3/сек по місцю | 0,014 | 0,063 | 0,044 |
| Витрата газу, л/сек по місцю | 14 | 63 | 44 |
| Площа перерізу труби по внутрішньому діаметру 0,092 м, м2 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| Приведенашвидкість потоку газу, м/c | 2,1 | 9,5 | 6,7 |
| Витрата конденсату, м3/с | 0E- 8 05 | 3 044E- | 2,7E-04 |
| Витрата конденсату, л/с | 0,08 | 0,34 | 0,27 |
| Приведена швидкість потоку конденсату, м/c | 001 , | 0,05 | 0,04 |
| Витрата води, м3/c | 2,3E- 06 | 6,5E- 06 | 9,3E-05 |
| Витрата води, л/c | 0,002 | 0,006 | 0,093 |

38

Значна кiлькiсть експериментальних дослiджень в галузi контролю структури та витратометрi багатофазних потокiв дозволила в роботi [2] згрупувати цi данi в карту структур потоку, яка приведена рис.1.12. По осi абсцисс вiдкладаються значення приведено швидкостi газово фази, а по осi ординат – приведено швидкостi рiдко фази в метрах за секунду. Приведена швидкiсть фази потоку це така швидкiсть при якiй би рухалась окрема фаза потоку коли б заповнювала весь перерiз труби, але при цьому витрата б дорiвнювала конкретнiй визначенiй витратi цiє фази потоку.

На основi опрацьованих даних витратометрi по свердловинах помислу(табл.7) та карти потокiв для горизонтально дiлянки трубопроводу можна зробити висновок, що домiнуючими структурами потокiв на горизонтальних дiлянках є розшарованi потоки. Для цього режиму потоку характернi наступнi особловостi:

1)	газова фаза рухається у верхнiй частинi труби, а рiдка фаза у виглядi окремого шару в нижнiй частинi. В залежностi вiд кiлькостi газово фаз ( швидкостi) режим потоку може бути розшарованим гладким, або хвилеподiбним. При рiзкому збiльшеннi витрати рiдко фази структура потоку ставатиме спочатку пробковою, а потiм снарядною. Данi контрольного сепаратора не дають тако iнформацi , оскiльки процес його вимiрювання є досить iнерцiйним;

для розшаровано структури потоку характерне значне скользiння фаз. Скользiння фаз це процес коли одна з фаз (як правило газова) рухається в трубопроводi з швидкiстю набагато вищою (до 5 раз вищою), чим бiльш важка рiдка фаза. Це призводить до того, що хоча рiдка i газова фази займають в перерiзi трубопровода однакову площу, реальна витрата газово фази буде набагато бiльшою за рахунок бiльшо швидкостi руху.

Тому незважаючи на малi витрати рiдко фази в потоцi, отриманi по результатах промислових замiрiв, реально рiдка фаза займає бiльшу площу перерiзу трубопроводу, нiж таку яка б була при вiдсутностi скользiння фаз.

39

1.2.1 Класифікація критеріїв подібності газорідинних потоків

Основнi сили в багатофазному потоцi.

Довiльний рух флю ду здiйснюсться при наявностi сил, що дiють на елементи флю ду. В загальному сили мо-жуть бути класифiкованi на три рiзнi категорi .

Об’смнi сили (так званi сили тiла) дiють на об’смний елемент розмiру ‚'х',3

Поверхневi сили дiють на поверхнi або областi елементу розмiру Ах',2,

Лiнiйнi сили що дiють на елементi криво розмiрностi  х ',, де Е – с лiнiйним розмiром.

В таблицi 1.8 ми пiдсумовусмо сили, що с важливими в двофазових потоках.

Сила тиску дiс на область чи поверхню елементiв i мас тенденцiю прискорювати флю д в напрямку градiснту тиску.

Сила iнерцi с об’смна сила мас тенденцiю акумулювати (утримувати) iснуючий на даний момент напрямок i модель руху без змiн.

Сили в’язкостi дiють на поверхню або область елементу i мають тенденцiю робити поле потоку однорiдним i вiдповiдно зменшувати вiдмiнностi в швидкостях.

Сила гравiтацi мас тенденцiю прискорювати флю д в напрямку вектора прискорення земного тяжiння.

Виштовхувальна сила, пов’язана з силою гравiтацi , с рiзницею мiж силою гравiтацi та Архiмедовою силою. Виштовхувальна сила представляс граничну дiю гравiтац , коли густина с неоднорiдною. В однофазному потоцi цi варiацi густини можуть бути викликанi температурними вiдмiнностями якi с в свою чергу результатом дi природно конвекцi . В двофазному потоцi неоднорiднiсть густини с iз-за присутностi рiзних фаз.

Сили поверхневого натягу дiють на лiнi або елементi криво i мають тенденцiю мiнiмiзувати поверхневу область поверхнi роздiлу фаз. Сили поверхневого натягу с специфiчними для газ-рiдина або рiдина-рiдина двофазових потокiв.

40

Таблиця 1.8. Сили в багатофазових потоках та їх величина (розмірність

| Сила | тип | Величина (розмiрнiсть) |
| --- | --- | --- |
|  |  | сили | Сили на одиницю об’єму |
| Сила тиску | поверхнева | FP   p | fP pL-1 |
| Сила iнерцiї | об’ємна | FI  U 2L-1 | fI  U 2L-1 |
| Сила в’язкостi | поверхнева | FV    U L-1 | fV  U L-2 |
| Сила гравiтацiї | об’ємна | FG  g p | fG g p |
| Виштовху- вальна сила | об’ємна | FB   g p | fB g p |
| Сила поверхнево- го натягу | лiнiйна | FS   | fS  L-2 |

В технiцi двофазових потокiв, сили що вказанi вище, можуть мати суттєво рiзну важливiсть. Перед початком занять по проблемi числового моделювання потоку звичайно виконується оцiнка величини рiзних сил, що беруть участь у формуваннi потоку. Специфiчний шлях для iдентифiкацiї домiнуючих сил i тих сил, що можуть бути зiгнорованi, забезпечується безрозмiрними комплексами, що виражають вiдношення мiж двома силами.

1.2.2 Систематизація та умови застосування критеріїв подібності

З шести ундаментальних сил, що приведенi в таблицi 1.8, п’ять незалежних безрозмiрних комплексiв можуть бути отриманi. Цi комплекси названi iменами вчених.

41

Перший комплекс – число Рейнольдса – відношення між силою інерці та силою вязкості:

F f

Rе   I    LU

I   .

F f

V	V



(1.29)

2

Число Ейлера характеризує відношення між градієнтом тиску та силою інерці :

Eu

F f  p

F f



I	I

	 

P	P	.	(1.30)
U 2

Число Фруда характеризує відношення сил інерці та гравітаці :

Fr

	  .

(1.31)

FI

FG

fI

f G

U

gL

Наступна група безрозмірних комплексів є специфічною для газорідинних та рідини-рідина двофазових потоків, так як вони містять сили поверхневого натягу.

Число Вебера відображає відношення сил інерці та поверхневого натягу:

We

F f  2

LU

I  	

I

	.	(1.32)

F f 

S	S

Число Ефроса – відношення між виштовхувальною силою та силою поверхневого натягу:

F f   2

gL

 	

B B

Eo	.	(1.33)



F f

S	S

Від верхніх безрозмірних комплексів наступні комплекси можуть бути відокремлені.

42

Прикладом є Капілярне число:

 U We

 Rе

,	(1.34)

fV

FV



Ca

fS

FS

d





 c

d



яке є вгдношенням сил в’язкостг та поверхневого натягу.



Mo

Специфгчно використовуваним числом для газоргдинних та ргдинно-ргдинних потокгв є Число Мортона, яке зв’язує густину неперервної фази г в’язкгсть г визначається як:

4

'

~вFV  g 4c  EoWe2	(1.35)

F 2 F 3	3	Rе4



I	S

c



Число Мортона вводить тгльки властивостг флюїду. Таким чином, для даних гзотермгчних нестискуваних двофазових систем є константою. Для реальних флюїдгв дгапазон числа Мортона мгж 10-14 для бульбашок газу в ргдких металах та 108 для бульбашок газу у в’язких маслах. Для бульбашок повгтря у водг значення числа Мортона є Мо=2.4810-11.

Два наступнг безрозмгрнг комплекси є вгдношення густини та в’язкостг фаз:

Г 

.	(1.36)

Г

	.

c

(1.37)

До сих пгр, характеристична довжина L та масштаб швидкостг i U, що є у безрозмгрних комплексах, вказаних вище, не визначенг. Багатозначний (що має ясну гнтерпретацгю) вибгр цих кглькгсних величин залежить вгд типу потоку, що описується. Для руху твердих чи флюїдних часток пгд дгєю гравгтацгї, наприклад, масштаб використовуваної характеристичної швидкостг є кгнцева вертикальна швидкгсть VT пгдйому, вгдповгдно падгння.

43

Вгдповгдний масштаб довжини є еквгвалентним дгаметром об’єму deq.

Це є дгаметр сфери , що має такий самий об’єм, Vp , як частинка:

|   6 V  d tq p    | 1 3 | . (1.38) |
| --- | --- | --- |

Подгбно поверхневий еквгвалентний дгаметр може бути визначений, як :

1

| dS  |   p      | 2 | , | (1.39) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

який є дгаметром сфери, що має одинакову площу поверхнг, Ар , як частинка. Iнший характеристичний дгаметр що є загально використовуваний є дгаметер Сатера:

6



Vp

p

(1.40)

d 	.

23 

Для сфери вказанг вище дгаметри є всг еквгвалентнг г є ргвнг дгаметру сфери.

Квадрат вгдношення еквгвалентного дгаметра до поверхневого дгаметра визначає сферичнгсть:

2

 d 

eq

	

dS 

.	(1.41)

2



 deq

 

2

S

  d

Форм-фактор (фактор форми) визначає вгдношення площг поверхнг еквгвалентної по об’єму сфери до площг поверхнг частинки. Так як сферична частинка має найменшу можливу площу на одиницю об’єму, максимальне значення сферичностг може бути 1. Таким чином, для довгльної форми частинки значення сферичностг є в дгапазонг 0 1.

44

2 Сучасні підходи для аналітичного опису багатофазних потоюв

Для чисельного моделювання багатофазного потоку як правило використовуються вiдмiннi формули для рiзних фаз потоку. Для подальшого викладення називатимемо фазу дисперсною, якщо вона с в формi бульбашок, частинок, крапельок i неперервною, якщо це флю д в якому знаходяться цi частинки (дисперсна фаза). Частинки дисперсно фази можуть бути посднанням твердих тiл, рiдин або газiв, тодi як флю д неперервно фази може бути рiдиною або газом.

Для класифiкацi характерних особливостей багатофазного потоку застосовусться взасмодiя мiж частинками, що рухаються i тими, що х оточують, це допомагас визначити вiдповiднi числовi методи. Найгрубший подiл с подiл на диспергованi та однорiднi потоки. Цей подiл визначас до якого механiзма взасмодi в першу чергу вiдноситься рух частинок. Багатофазний потiк може бути описаний як дисперсний, якщо ефект взасмодi частинка-флю д в цiлому переважас при перенесаннi частинок. Взасмодiя частинка-флю д як правло мiстить силу опору, яка гальмуюс вiдносну швидкiсть частинка, i спричиняс до того що траекторi частинок прагнуть бути направленими назустрiч траекторi руху наперервного флю ду. Якщо рух частинка-частинка домiнус, то потiк може бути описанй як неперервний. Взасмодi частинка-частинка можуть вiдноситись до двох рiзних механiзмiв: колiзi частинка-частинка (де частинка можуть вiдскакувати, дробитись,або коагулювати (посднуватись) зiштовхуючись одна з одною) i динамiчнi взасмодi частинка-частинка флю ду (де близкiсть частинок впливас на х динамiчнi сили флю ду). Диспергований потiк буде в цiлому мiстити взасмодiю:

 одного виду (де рух дисперсно фази знаходиться пiд впливом неперевно фази, а не навпаки),

 двовидову взасмодiю (де диспергована фаза також перебувас пiд впливом неперервно фази через мiжфазну взасмодiю, тобто сила опору),

45

- тривидову взасмодiю (де струя частинок та iншi збурення неперервно фази призводять до руху взасмодiй iнших частинок)

- чотиривидова взасмодiя (коли колiзi та iншi взасмодi частинка-частинка мають вплив, але не домiнують, на загальний рух частинок).

Неперервнi потоки в подальшому загально визначенi як такi що мають взасмодiю четвертого виду, хоча в деяких випадках (гранульований потiк), ефекти частинок на неперервний флю д с слабими i ними нехтують.

Класифiкацiя методологiй.

Поряд з вище наведеною класифiкацiсю феномену багатофазного потоку, ми можемо також класифiкувати рiзнi його чисельнi формулювання. Перший метод формалiзованого опису приймас, що неперервна фаза може бути розрахована незалежно вiд дисперсно фази. Оптимальне чисельне формулювання неперервного потоку часто в значнiй мiрi залежить вiд числа Рейнольдса потоку, i розглядасться в наступному роздiлi описуване в рамках методологi Ейлера. Як правило, задасться просторова роздiльна здатнiсть сiтки (Ах), для яко дискретизуються i вирiшуються рiвняння неперервного потоку в областi Ейлера . Для другого варiанту взасмодi , цi рiвняння необхiдно модифiкувати для того щоб внести в них масу, iмпульс та передачу тепла на границi роздiлу фаз.

Рiвняння дисперговано фази.

По сутi с три пiдходи до моделювання поля потоку частинок. Один пiдхiд полягас у вiдслiдковуваннi iндивiдуальнi частинки або групи частинок. Це с пiдхiд Лагранжа. Інший метод полягас у розглядi частинки як сукупностi з рiвнянями неперервностi. Це с пiдхiд Ейлера. Інший пiдхiд с використання функцi розподiлу частинок (РВЕ пiдхiд) для опису властивостей диспергованого потоку.

2.1 Моделювання на основі підходу Ейлера

2.1.1 Рiвняння нерозривностi (збереження маси) потоку:

д .

(2.1)

(	)	(	) = 0

р а	д . .

р а u

+

д t	дx

46

2.1.2 Рiвняння збереження кiлькостi руху потоку

			
u   

  u 2

  

  

p

 

 	

|  |  | S | (2.1) |
| --- | --- | --- | --- |

t	x

		

 g sin  

 x	A

2.1.3 Рiвняння збереження енергi потоку

(2.3)

2.2 Моделювання на основі підходу Лагранжа

Пiдхiд Лагранжа пiдходить для обох i розбавлених i однорiдних потокiв. В розбавлених потоках, час мiж колiзiями частинка-частинка с бiльшим нiж час вiдгуку частинок (або крапельок). Тому рух частинок управлясться взасмодiсю диспергованого флю ду, iнерцiйнiстю, i колiзiями частинка-стiнка. В потоцi неперервнЫфази, час вiдгуку частинок с довшим чим час мiж колiзiями; тодi взасмодi частинка-частинка не тiльки залежить вiд динамiки частинок, але також знаходиться пiд впливом гiдродинамiки та iнерцiйностi, так само як пiд впливом взасмодi частинка-стiнка. Якщо потiк с стабiльний i розбавлений, форма пiдходу Лагранжа вiдома як метод траекторi . Якщо потiк с нестабiльним i неперервним , необхiдний бiльш загальний пiдхiд дискретних елементiв.

Метод траекторiй.

Метод траекторiй найкраще може бути вiдображений на прикладi. Розглянемо розпилювання рiдини соплом при постiйнiй витратi в камерi. Допустимо, що потiк с стабiлiзованим, тобто локальнi збурення властивостей несучого потоку с iнварiантними в часi. Поле потоку подiлясться на серi обчислюваних комiрок (як показано). Вхiдний потiк дискретизусться в серi стартуючих дiлчнок. Якщо початкове значення швидкостi i маси с вiдоме, швидкiсть крапельок може бути розрахована розв’язком рiвняння руху краплi (2.4) в полi потоку, зокрема,

dv   f 

Е

dt т

g .	(2.4)

47

де Ff - сили iнерцi флю ду (формуюючi та сили тертя), що дiють на краплю масою m з прискоренням g. Траекторiя отримусться з :

dxp dt

 v ,	(2.5)

де xp с позицiя краплi. Використана схема iнтегрування зале-жить вiд бажано точностi та обчислювально ефективностi. Одночасно, iсторiя змiни температури краплi може бути розрахована використовуючи рiвняння:

| dTd 1 dt m c  | d | d Q mh    L  | , (2.6) |
| --- | --- | --- | --- |

де Q d с сумою конвективно i радiацiйно теплопередачi для частинок або крапель. Якщо число Бiо краплi с великим, це рiвняння повинно бути модифiковане приймаючи до уваги факт, що поверхнева температура не с середньою температурою краплi.

Очевидно, дiаметр краплi повинен бути уточненим для вiдповiдностi з масою краплi хiба тiльки застосування с висушування пористих частинок.

Допустимо що вхiдна масова витрата вiд форсунки дискретизусться в j траекторiй i масова витрата асоцiйована з кожною траекторiсю с Mj. Тодi чисельно масова витрата вздовж траекторi j могла би бути:

,	(2.7)

n j

  	 

M j

	



 	3

 

6 d d o

	

де  d густина матерiалу краплi i d0- початковий дiаметр краплi. Якщо вiдбувасться схлопування або коагуляцiя , величина витрати буде iнварiантна вздовж кожно траекторi . Безумовно, бiльше деталей с можливим отримати дискретизацiсю початкових умов у вiдповiдностi до розмiру збурень.

Наприклад, якщо f~mD s  с часткою маси частинки, асоцiйо-

48

вано з розмiром Вs, тодi значення витрати асоцiйоване з розмiром Ds на траекторi j може бути

.	(2.8)

~

	 			 

f D M j

	

m S

n j D

 ,	

S  	3

 

	

6 d S

D

2.2 Моделювання багатофазного потоку на основі механістичних моделей

Трифазнi потоки сумiшi двох рiдин та газу зустрiчаються в нафтохiмiчних технологiчних процесах досить часто. Особливо такi потоки с характерними для газовидобувних та газотранспортних пiдприсмств. Для таких потокiв характерним с достатньо високий газовмiст потоку, який може складати бiльше 95 % по об’сму. Тому на перший погляд вплив параметрiв рiдко фази на динамiку руху потоку с незначним. Але експлуатацiя трубопроводiв з вказаними потоками в умовах реальних технологiй спростовус останнс твердження. Це зумовлено тим, що в результатi ковзання газово та рiдко фаз реальна частка перерiзу трубопроводу, що зайнята рiдкою фазою с суттсво бiльшою чим 5 %, а маса спiврозмiрна або навiть бiльша чим маса газово частки потоку. Крiм того, довжина шлейфових трубопроводiв вiд свердловини до установок комплексно пiдготовки газу чи групових сепарацiйних установок може складати до 10 км, що при перепадах висот рельсфу прокладення трубопроводу (в окремих випадках до 1 км) призводить до мiсцевого накопичення рiдко фази, перетворюючи структуру газоводоконденсатного потоку з розшаровано або кiльцево до снарядно . Снарядна структура руху потоку, створюючи значнi динамiчнi навантаження на трубопровiд та обладнання, позводить до ускладнення ведення технологiчного процесу видобутку та переробки вуглеводнiв i до передчасного спрацювання обладнання газовидобувних пiдприсмств. Тому доцiльним с з одного боку застосовувати пристро якi дозволяють вiдображати структуру потоку та витрати окремих компонентiв потоку, а з другого боку математично змоделювати умови та параметри руху таких потокiв

49

при вихiдних даних та граничних умовах максимально наближених до реальних.

Маючи на увазi що навiть двофазовий газорiдинний потiк є досить складним, логiчно що додавання третьо фази тiльки додатково ускладнить його опис та формалiзацiю математичних моделей. Основна вiдмiннiсть мiж двох i трьохфазними потоками полягає в тому, що присутнiсть двох рiдин збiльшує рiзноманiтнiсть структур потоку. В залежностi вiд витрат фаз потоку ступiнь перемiшування є рiзний. Одна рiдина може бути диспергована в iншiй, або рiдини можуть текти окремими шарами. Будучи «спокiйними» в серединi шарiв розшарованого потоку, перемiшування рiдин на границi рiдина-рiдина призводить до того що навiть розшарована структура потоку мiстить рiзнi завихрення фаз.

З метою дослiдження вказаних потокiв проведено ряд дослiджень, в основi яких лежало як фiзичне, так i математичне моделювання. Найбiльше iнформацi по результатах експериментальних дослiдження трифазових потокiв викладено в роботах Малiновського (Malinowsky, 1975) [12], Ацiкгоза (Acikgoz, 1992) [1], Хала (Hall,1992)[7], Пана (Pan, 1996) [16], Одозi (Odozi, 2000)[15].

Зокрема в роботi [1] приведено результати фiзичного моделювання водонафтогазового потоку в горизонтальнiй плексигласовiй трубi довжиною 5,78 м i внутрiшнiм дiаметром 19мм, при динамiчнiй в’язкостi нафти  0 0,1164Пас, що в 116 разiв бiльше в’язкостi води. Дiапа-

зон приведених швидкостей при дослiдженнях складав по повiтрю 0,15-50 м/с, по нафтi 0,043-0,24 м/с, по водi 0,004-0,66 м/с. Для рiзних значень приведених швидкостей автором складена карта структур потокiв. Структури потокiв класифiковано у вiдповiдностi до комбiнацiй властивостей потокiв на три рiвнi: 1) рiдка фаза, що домiнує в контактi з стiнками труби; 2) структура потоку рiдина-рiдина (сепарованi або диспергованi); 3) вiдповiдна структура потоку мiж рiдкою та газовою фазами. На першому рiвнi визначення ним структури потоку автор iдентифiкував х як нафто-базовану або водобазовану; на другому рiвнi – диспергована, розшарована, дис-

50

перговано-розшарована структура потоку рiдина-рiдина; на третьому рiвнi – шiсть можливих структур: розшарована, хвильова, пробкова, снарядна, кiльцева i диспергована.

Коли перемiшування фаз мас мiсце, одна з двох рiдких фаз (вода чи конденсат) може бути неперервною, а iнша диспергованою (в формi крапель). В цих умовах може здiйснюватись фазова iнверсiя, коли неперервна i диспергована фази спонтанно мiняються мiсцями. Такий феномен с загальним, вiн характерний для широкого дiапазону промислових процесiв. Однак, складний механiзм що вiдповiдас за фазову iнверсiю i ефект впливу на це фiзичних та геометричних параметрiв ще добре не зрозумiлий до сих пiр. В залежностi вiд того, яка фаза с неперервною, а яка дисперсною, градiснт тиску потоку в кожному випадку може бути суттсво рiзним. Тому важливо спрогнозувати iнверсiю фаз. Коли iнверсiя фаз мас мiсце, скачкоподiбнi змiни у втратi тиску iз-за в’язкостi водо-конденсатно сумiшi були вiдмiченi в роботах [12,7, 16,15]. Це викликано тим що, вязкiсть сумiшi в значнiй мiрi визначасться тим яка фаза неперервна i яка диспергована.

Наприклад, в роботi [12] приведено результати експериментальних дослiджень з використанням низьков’язко нафти – конденсату (в’язкiсть C =4-5 мПа•с в горизонтальнiй про-

зорiй акриловiй трубi довжиною 29,7 м i внутрiшнiм дiаметром 38,1 мм при тиску 0,2 МПа. Дiапазон приведених швидкостей при експериментах був: 1.5 – 4,3 м/с по повiтрю, 0,26-1,36 м/с по конденсату, i 0,19-2,08 м/с по водi. Поверхневий натяг конденсат-вода складав о O W = 0,023 Н/м. Дос-

лiджувались кореляцi градiснту тиску Бега i Брiла [5], якими вказувалось, що в’язкiсть водо-конденсатно сумiшi можна визначати шляхом лiнiйно iнтерполяцi по процентному вмiсту канденсатно i водяно фаз. Але цi дослiдження показали погану вiдтворюванiсть вказаних кореляцiй. Автор по вказаних кореляцiях назад розрахував в’язкiсть сумiшi по експериментально отриманих значеннях градiснту тиску, i вiдмiтив, що в’язкiсть водоконденсатно сумiшi може бути в кiлька разiв бiльшою чим чисто рiдко одно з фаз: в неперервнiй конденсатнiй фазi з диспергованою водою отримано

51

що в’язкiсть цiє сумiшi в 20 разiв бiльша за в’язкiсть чистого конденсату при 50% водовмiстi в сумiшi рiдких фаз потоку.

Робiт по математичному моделювання трифазних снарядних i розшарованих потокiв є на багато менше в порiвняння з математичним моделюванням двофазних потокiв. Тiльки три такi робот присвяченi цiй проблемi: роботи Ларсена (Еагsел, 1997)[13], Ларсена i Хенде (Еагsел алё Нелёе, 2001)[14] та Бонiззi i Ісса (М.Волizzi, R.I.Issа, 2003)[17]. Перша робота мiстять результати комп’ютерного моделювання чотирьох газорiдинних режимiв потоку (розшарований, кiльцевий, снарядний i диспергований), приймаючи, що рiдкi фази завжди є в розшарованому станi. Друга робота [14] враховує присутнiсть крапель рiдини в шарi газу в трифазному розшарованому потоцi i в газовому ядрi кiльцевого потоку. Програмне забезпечення що використовувалось при моделюваннi базувалось на одновимiрних рiвняннях неперервностi запропонованих в трифлю днiй моделi Барнеа i Тайтеля (Ваглеа алё Таitеl, 1996)[4]. Вирiшувалось п’ять рiвнянь неперервностi (для газу, для плiвки нафти, для плiвки води, крапель нафти i крапель води), три рiвняння збереження iмпульсу (для плiвки нафти, плiвки води, i для газ+краплi нафти+краплi води), одне рiвняння збереження енергi сумiшi i одне рiвняння балансу тиску. Але цi рiвняння мiнiмально враховують ковзання фаз i зовсiм не враховують взаємодiю рiдина-рiдина в рiдкiй фазi багатофазного потоку з великими значеннями газовмiсту.

Метою роботи є запропонувати таку модель трифазного потоку для умов газоконденсатноводяного потоку з високим значенням газовмiсту для тискiв до 8 МПа. В якостi базово вибрано модель для опису вуглеводневого потоку однiє газово i двох рiдких фаз на основi три флю дно моделi Бонiззi i Ісса [17]. Вони в свою чергу в основу моделювання поклали набiр рiвнянь трифлю дно моделi Барнеа i Тайтля [4] (Ваглеа алё Таitеl, 1996). Однак, така модель вводить багато додаткових ускладнень i вимагає набагато бiльших обчислювальних ресурсiв в порiвняннi з двофлю дною моделлю для двофазового потоку, i що основне не завжди дає коректнi ко-

52

ренi вирiшення. Альтернативним вирiшенням задачi с застосування моделi приведено швидкостi дрейфу [10] Ішi (Ishii, 1978) до руху рiдини, де швидкiсть ковзання фаз вiднесена до iнших частин потоку алгебра чним виразом. Використання рiвнянь моделi приведено швидкостi дрейфу дозволяс зменшити числа рiвнянь i вiдповiдно змiнних для яких знаходиться розв’язок рiвняння. Прийнятий пiдхiд, при якому двi рiдини (масться на увазi конденсат i вода) трактуються як сдина рiдка фаза, дозволяс зменшити число рiвнянь переносу з шести до п’яти. Хоча це зменшення може здаватися не важливим, в дiйсностi це набагато спрощус числовi процедури, необхiднi для розв’язку рiвнянь, так як:

а) зменшений набiр мас тi ж самi чотири основнi змiннi як i в рiвняннях двофлю дно моделi, а саме: фазова частка однiс з фаз потоку, швидкiсть руху газу, швидкiсть руху об’сднано рiдко фази (сумiшi), i мiжфазний тиск. П’ята змiнна (тобто фазова частка однiс з рiдких фаз) не вiдображена явно в рештi рiвнянь переносу, i тому може бути оброблена як допомiжна величина, що отримана окремо з власного скалярного рiвняння переносу;

б) масовi швидкостi, якi вимагаються для задоволення загально неперервностi, с тiльки двi (краще нiж три);

а) умови сумiсностi (фазовi частки потоку в сумi дорiвнюють одиницi) дозволяють ввести тiльки двофазовi частки потоку; третя частка виводиться з «допомiжного» рiвняння (задаючи неперервнiстю однiс з рiдких фаз).

Як висновок з вище наведених факторiв, нова модель с тiльки частково вiдмiнною вiд двофлю дно моделi що застосовусться до двохфазного потоку, i може тому бути введена коректно в процедуру чисельного вирiшення, що базусться на структурi двофлю дно моделi. Додатково модель, як буде приведено далi, досить добре здатна описувати структуру три-фазового снарядного потоку.

В пропонованому пiдходi, iнформацiя що визначас структуру локального конденсато-водяного потiку рiдини, або в’язкiсть одно з рiдин що стала диспергованою iз-за перемiшування, мас бути подана в у вiдповiдних рiвняннях моделi

53

якi є замкненими. Для пропоновано моделi приймаються структури потоку: розшарованиий (рис.2.1) i повнiстю диспергований (рис.2.2) конденсато-водяний потiк. Звiсно такi типи потоку частково вiдображають iдеальнi умови, бо дисперсiя може ще iснувати мiж розшарованими рiдкими шарами, що призводитиме до введення бiльш складних структур потоку. Однак, цi додатковi складнощi є другого ступеня важливостi, i основнi елементи потоку можуть бути адекватно вiдображенi пропонованою iдеалiзованою моделлю. Однак, важливою особливiстю, що вiдiграє основну роль i яка повинна бути прийнята до уваги, є фазова iнверсiя. Для того щоб врахувати цю особливiсть потоку, вводиться кореляцiя для визначення точки iнверсi щоб iдентифiкувати яка з рiдких фаз є неперервною а яка є диспергованою рiдиною в сумiшi. Репрезентативна схема можливих комбiнацiй типiв рiдкого потоку вiдображена на рис.2.3.

| Газ Конденсат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вода |  |  |

Рисунок 2.1 - Розшарування рідких фаз в потоці

54

| Газ Конденсат та вода |  |  |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2.2 - Дисперсія рідких фаз в потоці

Дисперсiя

Неперервна фаза конденсату

Неперервна фаза води

Рiдка фаза сумiшi

Розшарований потiк

Рисунок 2.3 - Можливі комбінації типів потоку рідкої фази трифазного потоку для пропонованої моделі

Стартовою точкою при виведеннi основних рiвнянь є трифазна модель, в якiй рiвняння стану формулюються для кожної фази потоку[4]. Рiвняння неперервностi i збереження iмпульсу для двох рiдин (приймаємо для конденсату i води) комбiнуються разом для того щоб отримати новi рiвняння в термiнах значень сумiшi рiдин; детальне виведення дається в [б]. Новi параметри сумiшi є:

55

1)	Об’ємний вмгст ргдкої фази M, даний сумою часток конденсату  C та води  W потоку  M  C  W , пов’язаних з часткою газової фази  G через основне ргвняння:

M G 1.	(2.9)

1)	Вгдповгдно водовмгст CW, визначається як вгдношення об’ємного вмгсту води до об’ємного вмгсту ргдкої фази

W

  

 CW	 

M

3)	Густина сумгшг M , яка є лгнгйною функцгєю густин конденсату г води дається ргвнянням:

M (1CW)CCWW.	(2.10)

3)	Швидкгсть центра мас ргдини uM [2], подається наступним:

CuCCWW uW

.	(2.11)

u M

(1 )

Сш

M

Якщо швидкгсть ковзання мгж фазами конденсату та води визначається як:

uS  uC  uW ,	(2.12)

то тодг можна вивести вирази для швидкостей конденсату г води з ргвнянь (2.11) г (2.12) як:

та

C   

W W S

u

uC  uM 

M

(2.13)

| uW  uM | (1CW)CuS | , (2.14) |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

вгдповгдно. Як показано далг, швидкгсть ковзання визначається скалярним ргвнянням що залежить вгд типу локального потоку ргдкої фази в сумгшг.

В пропоновангй моделг, газ приймається як стискуване середовище що пгдлягає законам гдеального газу, тодг як ргдини розглядаються як нестискуванг. Приймається також, що потгк є гзотермгчним. Ргвняння що пгдлягають виргшенню, для

56

розшарованого некерованого снарядного трифазового потоку, при умовг вгдсутностг передачг маси мгж фазами, наступнг[6]: Ргвняння неперервностг для газової фази

(2.15)

GGGGuG 0

t	x

Ргвняння неперервностг для ргдкої фази (сумгшг фаз)

(2.16)

MMMMuM 0

t	x

| Ргвняння стану для водовмгсту WCWMWCWMuM 0 t x Ргвняння збереження гмпульсу для газової фази  u        u2       G G G G G G  | (2.17) |
| --- | --- |

(2.18)

t	x

	G

p

G

	G

g

	sin



 S  S

GL  GL	wG  G





x	A	A

Ргвняння збереження гмпульсу для ргдкої фази (сумгшг

фаз)

2

		

  u  

		

  u 

M M M	M M M



t	x

p

	

x

	   

  g

 h

g 	cos
x

 	  

M	M M	M M

	sin

N

 GL	GL

 S	K

	  

A	A

1K   

wK  S	(2.19)
де, гндекси G, M, W вгдносяться вгдповгдно до газової фази, сумгшг ргдин та водяної фази вгдповгдно. Координата напрямку руху потоку є x;  - густина;  - фазова частка потоку; С – вмгст ргдкої фази потоку; u – швидкгсть; p – мгжфазний (г газовий) тиск; h – висота ргвня ргдкої фази сумгшг; SL г SG - периметри стгнок труби, що омиваються вгд-

57

повгдно ргдкою г газовою фазами потоку; SGL - довжина мгж-

фазної хорди по границг ргдина-газ;

 - дотичнг напруження; A – площа поперечного перергзу

труби;  - кут нахилу труби до лгнгї горизонту; g – прис-

корення вгльного падгння. Индекс N при сумуваннг правої сторони ргвняння (2.19) вгдображає число ргдких фаз, що знаходяться в контактг з стгнками труби; в нашому випадку його значення 2 (тобто вода г конденсат) при умовг розшарованих ргдин, або його значення 1 якщо ргдини диспергованг, якщо допускається, що стгнки труби неперервно змочуються ргдиною. Геометричнг параметри вгдображаються на рис.2.4 у випадку розшарування усгх трьох фаз.

Термгни  та  в ргвняннг (2.16) замгнюють наступнг залежностг:

   MCW(1CW)WCuS(2.20)

		

x	 M





M



h 



x

	(M C) gcos



hW

	cos



g



W

x

	W C 

.	(2.21)

коли потгк ргдин є в розшарованому станг. Якщо ргдини є повнгстю диспергованг, то =0. Похгднг вгд висоти ргвня ргдин в ргвняннг (2.21) вгдносяться до вгдповгдних ргдких фракцгй:

 h	  D M

 

	sin   2 

x 4

x

	

,	(2.22)

58

д h	2I  D	да

W	W

	

 у 

W

	2 

дx

дx

4

 sin

(2.23)

де, В – діаметр труби, у та уW - кути розшарування для відповідно всієї рідини та шару води, як показано на рис.2.4.

Рисунок 2.4- Розшарований потік

Важливою особливістю моделі є комбінування рівнянь двох рідин для того щоб отримати рівняння суміші. Це однак, вводить нову змінну иS , яка є швидкістю ковзання між

рідкими фазами; необхідні замикаючі залежності для того щоб визначити цю швидкість.

Коли рідини є в розшарованому стані, швидкість ковзання тоді розраховується з рівнянь збереження імпульсу конден-

59

u S

сату i води, допускаючи локальнi умови рiвноваги [10]. Тому, нехтуючи девiацiсю в часi, гiдростатичним напором (тиском) та iнерцiсю у повних рiвняннях збереження iмпульсу, вираз для ковзання може бути отриманий як [3]:



| sin |  |  |
| --- | --- | --- |

	

1  C  S C S	

W wW W	W	wC C

 C S

W GC GC

		 C W C W

  

	

 g

C

A	A	A

2

A



f S

CW C CW



(2.24)

де, зволоженi периметри i мiжшаровi ширини показанi на рис.2.4, i коефiцiснт водо-конденсатного мiжфазного тертя позначасться як fCW .

Якщо рiдкi фази перемiшанi, тодi формусться дисперсiя, сумiш веде себе як гомогенний потiк (тобто з нульовим ковзанням uS =0). Це с обґрунтованим припущенням, основа-

ним на тому що двi рiдини мають подiбнi густини як с у випадку води i конденсату, описаних тут; з iншого боку, швидкiсть ковзання не с незначною, у випадку якщо коректно замкнута модель с необхiдна.

Характеристичний аналiз

Рiвняння двофлю дно моделi для розшарованих i снарядних потокiв (якi мiстять гiдростатичний термiн

    	) с умовно гiперболiчнi i тому можуть бути

g h  x

коректними як початкова задача [2,11]. Задача тут с дослiдити природу ново пропоновано моделi, i встановити що система с все ще умовно коректна. В подальшому виконусться вивчення характеристик пропонованого набору рiвнянь, i це буде показано, що для описаних випадкiв реальнi характеристики iснують.

Набiр рiвнянь (2.15)-(2.19) с системою диференцiйних рiвнянь часткових похiдних першого порядку який може бути записаний в компактнiй формi як:

60

A B   t x

  

 	 C	(2.25)

де, А г В – коефгцгєнти матриць (в даному випадку розмгрнгстю 55),  - вектор - розв’язок що складає:

 G,CW,uG,uM,p

	T	(2.26)

г С – вектор, що мгстить всг алгебраїчнг термгни. Граничнг умови задачг при розглядг є знайти розв’язок системи (2.25) в наступному дгапазонг:

axb,	t0	(2.27)

Значення для початкових умов

t  0, x  Gx	(2.28)

г значення  або похгдних визначається на границях x=a г x=b. Система (2.25) визначається як коректна (або ггперболгчною) коли ргвняння з вгдповгдними граничними умовами г вихгдними даними дають унгкальний розв’язок г цей розв’язок залежить умовно вгд вихгдних даних г граничних умов. Характер набору диференцгйних ргвнянь в часткових похгдних забезпечується розв’язком системи власних значень [9].

detB  A  0	(2.29)

Необхгдна умова для системи, щоб бути коректною, є щоб коренг (що фгзично вгдображають характеристики сис-теми) ргвняння (2.29) були реальними г не виродженими. Такг характеристики представляють швидкостг на яких гнформацгя проходить через область визначення.

Хоча ефект стискуваностг газу береться до уваги в пропоновангй моделг, аналгз форми стискування ргвнянь моделг є складним г тому не є присутнгм в них. В любому випадку, такий аналгз думаю є необхгдним, так як проблема неггперболгчностг є результатом так само як з нестискуваними флюїдами. Отже, для того щоб спростити аналгз, газова фаза є тут прийнята як нестискувана (але тгльки з метою характерис-

61

тичного аналгзу). Бгльше того, аналгз виконується для горизонтальної труби (   0 ).

Коли всг диференцгйнг термгни в ргвняннях (2.15)-(2.19) вираженг як функцгї невгдомих вектора розв’язку (2.26), коефгцгєнти матриць А г В стають вгдповгдно:

1	0	0	0	0

	WC



0 0 0

0 0 0

(2.30)

|  |  | M | M |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | CW |  |

M

| uG |  G |
| --- | --- |

та

uG

M



M



M

uM

	uMM u

M

uM

0	G  G	0	0 

	

	

 	0	u  	0  

      

 

W C	M M

0	G	0	0

0	 	0

M M

0	CWM	0

	

 



W C

  	

2	2

uS

  M C

 1  c  

C	w	W W





B

uM

M

C

2

		2
G G

u	 

0	G G G

u	0	G

	Z	0	2MMuM M

|  | 2 M |
| --- | --- |

(2.31)

Де першг два коефгцгєнти в останньому рядку матрицг В та один в передостанньому дано як:

|  |  M | u 2        g D C M M M L W |  M |       W C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

			

C C2  

W			 u 2

W C W S

        g D

M W C W

(2.32)

M

2



CW



g	D L

62

							

	 u	C

2	2

 	  

	

W C M W M W C

g 	

DW



Z

M

M

u 2 

S

	WC



2



M

  

			

2	2

 1 C  

C	W	W W

 C

(2.33)

PCWuMCW1CWCuS	(2.34)

M

Вгдповгдно, де DLта DW визначаються з ргвнянь (2.17) г (2.18)

як	D4/2	4. 1	D(4 ~1nW /2	вгдповгдно.

Характеристичне ргвняння може тодг бути сформульовано вставляючи матричнг вирази данг ргвняннями (2.30)-(2.33) в ргвняння (2.29); результуюче кубгчне ргвняння у власному значеннг  матрицг є занадто довгим для того щоб подати тут г не приведено тут для стисливостг викладення. Бгльше того, аналгтичний розв’язок цього ргвняння є досить складним г громгздким; тому, для того щоб глюструвати гснування дгйсних характеристик, коренг розраховуються тут чисельно. Такий наближений розрахунок (чисельна оцгнка) необхгдна як вхгд, значення часток газової та ргдкої фаз також як швидкостей. Подаються два такг розрахунки для типових значень змгнних потоку що виникають в випадках реального снарядного потоку дослгджених експериментально г використаних при перевгрцг адекватностг моделг. Даний тип потоку (випадок) вгдноситься до трифазного газо-конденсато-водяного снарядного потоку, де приведена швидкгсть повгтря г загальна приведена швидкгсть ргдини є 4,0 г 0,5 м/с вгдповгдно. Рисунок 2.5 г 2.6 показує розрахованг характеристики системи, що вгдображають залежнгсть всього спектру водовмгстгв, для двох ргзних значень об’ємної частки газу (0,1 г 0,7 вгдповгдно). Цг значення належать дгапазонам потоку, де є 1) приблизно снарядна форма газу ( G  0,1) г де 2) гснує тонка плгвка

ргдини ( G  0,7 ). Як можна бачити з дгаграми, три характе-

63

ристичнi швидкостi 1 ,  2 ,  3 є всi реальними i невиродже-

ними в обох випадках, тодi верифiкацiя свiдчить що основнi рiвняння (2.14) – (2.18) є гiперболiчними для даних умов. Це також перевiрено для значного числа умов потоку з рiзними значеннями аG. Можна також спостерiгати, що знак всiх

власних значень є позитивним, отже, це означає що характеристики працюють в напрямку потоку.

Рисунок 2.5- Залежність характеристичної швидкості від

водовмісту

Коли стисливiсть газу береться до уваги, два бiльшi характеристичнi значення (тобто характеристики), )4i)5

можуть бути знайденi [6]. Теза вiдноситься до хвиль стисливостi i дається :

 4 , 5 =  c ,	(2.35)

де с є швидкiсть звуку.

Це ясно що для деяких типiв потокiв, коли береться до уваги стисливiсть газу, рiвняння системи є коректно поставленi з присутнiстю п’яти характеристик, чотири працюють в

64

напрямку потоку, i п’ята в протилежному напрямку. Тому це диктує число граничних умов що мають бути накладенi: чотири величини повиннi бути визначенi на входi i одна на виходi.

Рисунок 2. 6 - Залежність характеристичної швидкості від

водовмісту

Слiд вiдмiтити, що система рiвнянь є тiльки умовно коректно поставлена i деякi умови потоку можуть давати результат некоректно системи, в цьому випадку унiкальний числовий розв’язок не можливо отримати як показано у випадку двофазного потоку [11]. Такi випадки не розглядаються в данiй роботi.

Математична модель розроблена для аналiтичного дослiдження трифазних газоводоконденсатних потокiв (газ/ рiдина/рiдина) снаряднйi розшаровано структури потоку в горизонтальних i близько до горизонтальних трубах знаходиться в межах двофлю дно моделi в поєднаннi з рiвняннями дрейфово швидкостi комбiнацiх набору двох рiдин (фаз) бага-

65

тофазного потоку. Снарядний режим досягасться вiдповiдним заданням визначених вхiдних значень та граничних умов рiвнянь в часткових похiдних моделi.

Визначення законiв замикання для опису структури рiдина-рiдина потоку i критичного водовмiсту для фазової iнверсiї с критичним для забезпечення адекватностi моделi. Розглянуто два можливi варiанти: повнiстю розшарованi рiдини рiдкої фази потоку i повнiстю диспергована рiдка фаза. Складено характеристичне рiвняння i приведено методику i обґрунтовано можливiсть отримання дiйсних коренiв системи модельних диференцiйних рiвнянь. Приведено результати пробного рiшення системи рiвнянь моделi чисельними методами з метою доведення можливостi отримання дiйсних i не вироджених коренiв системи рiвнянь. В подальшому планусться розширити об’см математичного моделювання з використанням конкретних промислових даних для задання вихiдних та граничних умов моделювання i оцiнки адекватностi моделi структурi i параметрам реальних газоконденсатних потокiв в шлейфовому трубопроводi..

2.2.1 Механістичні моделі Пелтьера та Азіза

Процедура визначення структури двофазного потоку починасться з припущення, що мас мiсце конкретна структура потоку i здiйснюсться оцiнка рiзних критерiїв, якi вказують, що режим потоку с стабiльним. Якщо з’являються признаки того, що режим с нестабiльним, то приймасться що мас мiсце нова структура потоку i процедура визначення повторюсться.

На рис. 1.12 приведено карту переходiв структури потоку, що базуються на приведених швидкостях фаз. Критерiї стабiльностi (перехiднi границi 1, 2 та iн.) описанi у цiй моделi вiдображаються. Алгоритм процедури визначення структури потоку iлюструсться рис. 2.7. Оцiнка диспергованого бульбашкового режиму потоку с першою, яка повинна бути оцiнена i описана.

Диспергований бульбашковий потік

Область диспергованого бульбашкового потоку обмежусться двома критерiями. Перший базусться на переходi до пробкового потоку, який описаний Барнеа [3], де перехiд вiд

66

«перемежающегося» потоку здiйснюсться, коли рiдка фракцiя в снарядi (пробцi) с меншою за значення, асоцiйоване за густиною максимально об’смно установки диспергованих бульбашок (0,52):

ELs  0,48	(2.36)

Аналогiчний механiзм приймасться у цiй моделi за виключенням того, що об’смна доля рiдко фази в снарядi не отримусться з кореляцi , запропоновано Барнеа, а з кореляцi , запропоновано Грегорi, яка визначасться з формули:

1

E = 	(2.37)

Ls	1 . 39

  V  

m

1+

	

\ 8 . 66 

де Vm - швидкiсть сумiшi, м/с.

Перехiд вiд диспергованого бульбашкового до пiноподiбного потоку може вiдбуватись, коли густина максимально об’смно упаковки диспергованих газових бульбашок перевищус .

V

C =	> 0. 52

SG	(2.38)
G V

m

Тобто, коли швидкiсть газу суттсво зростас, зростас i об’смна витрата газово фази, однак за рахунок ковзання швидкiсть сумiшi дещо вiдстас, що призводить до спiзнення потоку.

Якщо критерi (2.36) i (2.37) не виконуються, то така структура як диспергований бульбашковий потiк стас не можливою. В цьому разi iснус iмовiрнiсть структури типу «розшарований потiк».

Розшарований потiк.

67

Рисунок 2.7 - Алгоритм процедури визначення структури

потоку

68

Визначення стабiльностi розшарованого режиму потоку вимагає розрахунку висоти рiвня рiдини, який може бути отриманий з рiвняння балансу моменту для закону збереження газово та рiдко фаз, що було описане Тайтлом та Дюклером в [3]:

0 (2.39)

  dp  	g

 A   		

		sin 

L	wL L

S S

i i

dl	L A L g c

0 (2.40)

  dp  	g

 A    		

		sin 

G	wG G

S	i i

S

dl	G G

A

g c

f

V

2

Це можна скомбiнувати, виключивши складову градiєнту тиску i виражаючи в параметрах розмiрностi висоти рiвня рiдини, використавши геометричнi взаємозв’язки, викладенi Тайтлом та Дюкером. Поверхневий натяг описується наступними залежностями:



G G G

 	(2.41)

wG	2 g c

f V 2

L L L



 	(2.42)

wL	2 g c

де	- коефiцiєнт тертя газу,

де	- коефiцiєнт тертя рiдини об стiнку трубопроводу,

де	- коефiцiєнт тертя мiж фазами.

Цi визначення вiдрiзняються вiд запропонованих Тайтлем та Дюкером в основному, в тому, що в них не iгнорується шорсткiсть труби при визначення коефiцiєнтiв тертя. Додатково не вимагається визначення мiжшарових напружень газ/ рiдина, допускаючи, що газова фаза рухається швидше, нiж рiдка фаза (у зв’язку з тим, що допускається напруження шару, базованi на швидкостi тiльки газово фази). Використано також, новий пiдхiд, коли визначення коефiцiєнта тертя рiдина/стiнка труби описано нижче.

69

f V V

i G i i

 / /

 	(2.43)

i	2

Коефгцгєнт тертя зв’язку газ/ргдина (2.38) визначається з пгдходу, подгбного до використаного в однофазному потоцг з дгйсною шорсткгстю труби г наступним визначенням числа Рейнольда:

gc

де - ггдравлгчний дгаметр газової фази.

Для взаємодгї ргдина/стгнка труби в (2.42) було прийнято, що використовувати пгдхгд, подгбний до опису одно-

фазового потоку не коректно г в (2.44) наступний емпгричний взаємозв’язок використовується для розрахунку коефгцгєнту тертя взаємодгї стгнка труби/ргдина:

D V

G G G  

Re 	(2.44)



G

G

Коефгцгєнт в’язкостг, базований на приведенгй швидкостг, , отриманий стандартними методами використовуючи шорсткгсть труби г наступне визначення числа Рейнольда:

fL  0.452 fSL0.73 1	(2.45)

На протязг ниспадаючого потоку це є можливим для фази з бгльшою густиною потоку яка рухатися швидше, нгж легка фаза. Для цього випадку, визначення взаємодгючого напру-женя газ/ргдина базується на величинг Vi (швидкгсть ковзання), яка може бути негативною при визначених умовах. Мгжшаровий коефгцгєнт тертя розраховується з емпгричного ргвняння:

ReSL  DLVSL	(2.46)

 L

Vi VGVL.

Число Фруда визначається як:

ghL

FrL   VL	(2.47)

70

  L Dg 

f  (0. 004 0. 5 10 6 Re ) 1 .33 5

  	Fr 		(2.48)

i	SL	L	2

GVG 

Оскгльки висота ргвня ргдини нам вгдома, стабгльнгсть розшарованої структури потоку може бути визначена. Пгдхгд, використаний Тайтлом та Дюкером, в якому застосовується виведення Кевгн-Гельмгольц теоргї хвильової стабгльностг, також використовується у цгй моделг. Вона намагається прогнозувати швидкгсть газу, при якгй хвилг на поверхнг ргдини є достатньо великими щоб з’єднувались в трубг:

VG

L

   h  1 D 

(2.49)

(L )Acos G G 

G

dAL

dhL

Експериментальнг данг, однак, пгдтверджують, що роз-

шаровано-подгбний кгльцевий потгк може мати мгсце на значних нахилах труби. При крутоспадних нахилах, Барна пропонує механгзм, коли розшарований потгк може замгнюватись на кгльцевий, навгть при вгдносно низьких швидкостях газу.

Це вгдбувається, коли ргвень ргдкої фази є малим г швидкгсть ргдини є високою. Ргдкг краплг зриваються вгд хвильового гнтерфейсу г змгшуються на верху стгнки труби, вгдповгдно перетворюючись у кгльцеву плгвку. Умову для цього типу переходу до кгльцевого потоку задано як:

~

gD(1 hL)cos

fL



VL

(2.50)

Можна вгдмгтити, що fl розраховується з ргвностг (2.45).

При бгльш крутих нахилах труби передбачений ргвень ргдини має тенденцгю, дану критергєм переходу ргвняння (2.49), для того,щоб передбачити розшарований потгк, де не вгдомо, чи вгн гснує. Для цього випадку г для того, щоб забезпечити неперервнгсть мгж границям структури потоку, дана модель обмежує розшарований потгк тгльки до горизонтального г пологих спадаючих кутгв. Цей пгдхгд також пгдтрима-

71

ний фактом, що розшарований потiк тiльки спостерiгасться для малих кутiв пiдйому труби в трубах великого дiаметру.

Якщо швидкiсть газово фази с меншою за граничне значення дане рiвняння (2.49) i швидкiсть рiдко фази с меншою за швидкiсть, знайдену згiдно рiвняння (2.50), структура потоку с розшарованою.

Хоч не робиться вiдмiннiсть в цiй моделi мiж розшарованим згладженням i розшарованим хвильовим потоком для цiлей визначення падiння тиску i частини рiдко фази границя мiж цим двома режимами в придсказаннi структури потоку. Тайтл та Дюкер пропонують, що хвилi будуть формуватись на поверхнi рiдини, оскiльки швидкiсть газу збiльшусться далi.

(2.51)

о

4 i ( Р - Р ) cos

g

L L G

L

V L

sР

РG

>

VG

«Прикриваючий» коефiцiснт	дасться як 0,01. В

моделi Хiао [5] i у данiй моделi дасться як 0,06, базуючись на даних Андрiдсона [9]. Це значення здасться бiльш точним спецiально для газового потоку з високов’язкими рiдинами.

При ниспадаючих потоках, хвилi можуть розвиватись на рiдинi, що тече незалежно у пограничному шарi вiд швидкостi газу. Критерiй появи хвиль може подаватись у термiнах критичного числа Фруда, яке змiнюсться вiд 0,5 до 2,2. в залежностi вiд шорсткостi i або потiк с ламiнарним або турбулентним. Барна рекомендус обмежитись значенням 1,5 для критичного числа Фруда.

Коли мiж шаровi ефекти описуються в розрахунку висоти рiвня рiдини це обмеження може передбачати згладжений потiк навiть при високих швидкостях рiдини, де невiдомо, чи потiк с хвильовим. Зменшуючи обмеження до 1,4 можна добитись вирiшення цiс проблеми. Тодi перехiд вiд розшарованого згладженого до хвильового потоку базоване на цьому механiзмi:

V L

Fr = 	>1 .4	(2.52)

gh L

72

Кiльцеподiбний потiк з туманом всерединi

Назва режиму кгльцеподгбний потгк з туманом всерединг є подгбною до пгдходу використаного для розшарованого потоку г базується на роботг Тайтла та Дюклера [3], та Олгєманса [10]. Модель базується на припущеннг постгйностг товщини плгвки г пояснює «погруження» ргдини в газовгй серцевинг. Ковзання мгж ргдкими краплями в газовгй серцевинг г газовою фазою не пояснюється. Ргвняння балансу моменту ргдкої плгвки г газової серцевини з ргдкими краями наведено:

0	(2.53)

  dp  	g

A  		

		sin 

f	wL L

S S

i i

dL	LAf g c

|  dp  g  A      S A sin  C i i C C dL gC ~   L/D L | 0 (2.54) |
| --- | --- |

Геометричнг параметри можуть бути поданг в термгнах розмгрностг товщини плгвки ргдини, г частки внесеної ргдини. Напруження шару дається:

f V2 f L f



		(2.55)

gC

wL	2

f V V V V

i C C	f C	f

 (  ) 

	 	(2.56)

i	2

g C

Коефгцгєнт тертя для плгвки ргдини розраховується, ви-

користовуючи довгльну з стандартних кореляцгй з шорсткгстю труби г числом Рейнольдса плгвки як виражено:



Rеf  DfLVf	(2.57)

L

Для того, щоб виргшити ргвняння (2.50) г (2.51) необхгдно визначити двг додатковг величини: коефгцгєнт мгжшарового тертя, г введену частка ргдини. Це визначається емпгрично з виразу:

73

0.2

FE	V 

0 .074  SG

 0.73 5 N	 	 	(2.58)

1  FE	B V

 SL 

0. 24 V2 	Аe f



D



C

CfC

305	(2.59)

Де число розмгрностг визначається:

Маючи визначенг товщини плгвки ргдини, можливо тес-

NB 	(2.60)

 

L SG G

 

2 2

V

2 L

тувати присутнгсть кгльцево-туманного потоку. Барнеа [2] дає модель для переходу вгд кгльцевого потоку, базовану на двох умовах. Такий же ж механгзм використовується в дангй моделг, хоча вони ревгзуються для того, щоб пояснити вгдмгнностг в модельних допущеннях.

Перша границя, запропонована Барнеа, базується на спостереженнях, що мгнгмальне напруження мгж фазового шару асоцгюється зг змгною напрямку профглю швидкостг в плгвцг. Коли швидкгсний профгль робиться негативним стабгльний кгльцевий потгк є неможливим г здгйснюється перехгд до «перемежаючого» потоку. Цей перехгдний механгзм є тгльки релевантний для потоку, що пгднгмається. Умова мгнгмального напруження шару може бути визначена вгдношенням:

d

~	

i

0

dL

 3  E3 E

f 

2	1

2	f

  gD sin 

C

2ff

L

2

2

(2.61)

Ef

3



Частка ргдини в плгвцг визначається з:

2

A E f  f4 A

1L

L

~

10.08 5

(2.62)

74

Рiвняння (2.58) може бути розв’язане шляхом використання iтерацiйно процедури для того, щоб отримати висоту плiвки рiдини, на якiй присутнс мiнiмальне напруження шару

.

~

 L

Запропонований другий механiзм Барнеа для нестабiльностi кiльцевого потоку мас мiсце, коли запас рiдини в плiвцi с значимим для того, щоб викликати блокування газового ядра з’сднанням труби. Це мас мiсце, коли об’смна част-ка рiдини сягас половини значення асоцiйованого з густиною максимального об’смного упакування газових бульбашок одного розмiру (0,52). Таким чином, перехiд вiд кiльцевого потоку здiйснюсться наступним чином:

E L  1 

 1 0. 52 	0.24

orE L 	(2.63)
2

Бульбашковий потік

Коли частка рiдини в пробцi (снарядi) с бiльшою за 0,48 i розшарований, кiльцевий та диспергований бульбашковий режими потоку виключенi, потiк буде або перемежаючийся або спiнений, або бульбашквий.

Бульбашковий потiк зустрiчасться в крутiше нахилених трубах i характеризусться неперервнiстю рiдко фази, що мiстить дисперговану фазу – як правило сферичнi газовi бульбашки. Таке може бути, якщо обидвi наступнi умови задовольняються.

1) Швидкiсть бульбашок Тейлора перевищус швидкiсть бульбашок. Це задовольнясться в трубах великого дiаметра [11], коли:

1

| D  |     2     L G 19   2  L g | (2.64) . |
| --- | --- | --- |

2) Кут нахилу с достатньо великим для того, щоб задавати мiграцiю бульбашок до верху стiнки труби (Барнеа [12]):

2

3	C  

2  l

cos  	V

			(2.65)

.

42 b gd

 b 

75

Коефiцiснт пiдняття Сb знаходиться в межах 0,4 – 1,2, коефiцiснт скривлення бульбашок (вiд сферичних)  в дiапазонi 1.1-1.5 i розмiр бульбашки, db вiд 4 до 10 мм рекомендусться. Для цiс моделi Св=0,8 i γ=1,3 i дiаметр бульбашок 7 мм використовусться. Швидкiсть пiдйому хмаринки бульбашок в стоячiй рiдинi, Vb дасться

1

1 . 1 4 	    sin

	

g 		

 4

L G

V b 	(2.66)

	2	

L

Коли обидвi верхнi умови задовольняються, бульбашковий потiк спостерiгасться навiть на низьких швидкостях рiдини, де турбулентнiсть не впливас на руйнування бульбашок. Перехiд бульбашкового потоку вiд перемежаючогося потоку даний Тайтлом в [11], коли частка газу (на протязi пробкового, сна-рядного потоку) падас нижче критичного значення 0,25. Розрахунок частки газу для пробкового потоку обговорюсться нижче.

Перехідний потік.

Модель перехiдного потоку мiстить структуру потоку: снаряди i видовженi бульбашки. Вона характеризусться поперемiнними пробками (снарядами) рiдини, що йдуть за довшими бульбашками газу. Снаряди рiдини можуть мiстити диспергованi бульбашки i газовi бульбашки мають рiдку плiвку знизу.

Як сказано вище, перехiд вiд перехiдного потоку здiйснюсться, коли рiдка фракцiя i снаряд приймас значення асоцiйоване з максимумом густини об’смного упакування диспергованих бульбашок. Такий самий механiзм може мати мiсце на низьких витратах рiдини, коли бiльшiсть рiдини с недоступна для пробкоутворення. Для пояснення цiс ситуацi вноситься додатковий критерiй переходу.

EL  0,24.	(2.67)

Об’смна частка рiдини розрахована для пробкового потоку обговорюсться нижче. Хоч це с не прийнято, що роздiлена структура потоку для цiлей визначення об’смних час-ток фаз i падiння тиску, режим видовжених бульбашок визна-

76

часться тут як частина перехiдного потоку, для якого рiдкi пробки не мiстять диспергованих бульбашок газу. Ця умова с довiльно встановлена в моделi регiоном, де

EL  0,90.

Об’смна частка рiдини може визначатись, записуючи загальний баланс мас рiдини на пробо-бульбашкову одиницю. Допускаючи, що потiк с нестискуваним i однотипнiсть для рiдкої плiвки [14]:

E V V

		

1 	
E V

LS t	Gdb	LS	SG

E 	(2.68)

L	V t

де VGdb представляс швидкiсть диспергованих бульбашок, Vt – швидкiсть пробок i Els – об’смна частка рiдини в тiлi пробки. Всi цi величини мають бути визначенi з емпiричних кореляцiй.

Трансляцiйна швидкiсть видовжених бульбашок дасться Bendik Senom [15] як:

V t  C 0  V m  V d	(2.69)

Параметр С0 с збурюючий коефiцiснт пов’язаний з швидкiстю i концентрацiйним профiлем диспергованих систем i при спецiальних умовах пов’язусться до iнверсйК фактора BanKoffa. Zuber I Findlay [16]. Отримане емпiрично це використання для iнших структур потоку, що мiстять пробковий i кiльцевий потоки. Nicklin [17], в їх дослiдженнi групової швидкостi бульбашок Тейлора дослiдили, що для чисел Рейнольдса рiдини бiльше 8000, С0 =1.2, де як на нижчих числах Рейнольдса С0 складас 2.0. Це дасться загально, щоб бути 1.2, хоч для цього аналiзу це визначасться з наступних емпiрично отриманих кореляцiй:

0	1 . 64 0. 1 2 sin Re 

	 mL

	0.03 1

C 		(2.70)

Модифiковане число Рейнольдса в р.34 базусться на швидкостi сумiшi i властивостях рiдини:

 L V m D

Re 	(2.71)

mL

 L

Дрейорова швидкiсть видовжених бульбашок Vd, може бути розрахована iз Zuboski [18] кореляцiй:

77

Vd  fm V d	(2.72)

де fm  0. 3 1 6 Re  для fm  1, в гншому випадку fm  1 г

fm  0. 3 1 6 Re fm  1, fm 1,абоRe  LVdD	(2.73)

2  L

Bendiksen [15] дає швидкгсть дрейфу видовжених бульбашок при високих числах Рейнольдса як:

Vd  V dh  cos   Vdsin 	(2.74)

Дрейфова швидкгсть видовжених бульбашок в горизонтальнгй системг на високих числах Рейнольдса дається Weberom [19] як:





(2.75)

gDL GL

	1.7 6

V 0. 54 Bo0.5 6

Число Бонда		 2

  

L

B0 	є  gD



Дрейфова швидкгсть видовжених бульбашок у вертикальнгй системг при високих числах Рейнольдса одержується з модифгкованої форми кореляцгї Wallis [20]:

Vd

 0. 345 

|  | gDL G | (2.76) |
| --- | --- | --- |
|  | L |  |  |

1 e 

Коефгцгєнт  дається :

	InBo

  Boe 3.2781 .424	(2.77)

Накгнець, об’ємна частка ргдини може бути розрахована, так як швидкгсть диспергованих бульбашок в ргдких пробках отримується з:

VGdb  C0Vm  Vb	(2.78)

де С0 в ргвняннг (2.78) визначається з ргвняння (2.70) г швидкгсть хмарини диспергованих бульбашок розраховується з [21]

1

1 . 5 3 	    sin

	

g 		

 4

L G

V b 	(2.79)

	 2	

L

78

Емпiрична природа кореляцiй, використаних для визначення долi об’смно рiдини вимагас, щоб визначенi обмеження вводились на розраховувачi значення. Перша така умова торкасться рiвняння (2.78), де це можливо, при визначених ниспадних умовах для розраховуваних значень VGdb можуть отримуватися вiд’смнi значення.

В цiй ситуацi VGdb встановлюсться в0. В iншiй ситуацi , це можливо для рiвняння (2.68) для визначених значень EL ,

що бiльшi чим 1.0. В цьому випадку E L встановлюсться = CL . Диспергований бульбашковий потік

Розрахунок об’смно частки рiдко фракцi в диспергованому бульбашковому потоцi слiдус процедурi, використанiй для диспергованих бульбашок в пробках в перехiдному потоцi, тодi:

V Gdb C0V m V b	(2.80)

де С0 - визначасться з емпiрично кореляцi дано в (2.70) i хмаринна швидкiсть диспергованих бульбашок V b розрахо-

вусться з рiвняння (2.79). Об’смна фракцiя с тодi отримана з:

V SG

E  1 	(2.81)

L	V Gdb

Якщо VGdB 0, об’смна частка тодi отримусться з:

G

.

V S

E  1 

L

C V

O m

(2.82)

У випадку, коли значення E L розраховусться з (2.81) або (2.82) с бiльше 1.0, E L  CL.

Так як об’смна частка рiдко фракцi вiдома, градiснт тиску визначасться з:

  dp   2	2

f V 	g

m m m  	sin 	(2.83)

m

	

dL   gD	g

C	C

Коефiцiснт тертя fm отримусться стандартними метода-

ми, використовуючи шорсткiсть труби i наступне число Рейнольдса:

79

D V  m m

Re	(2.84)



m

m

Густина сумiшi i в’язкiсть розраховусться звичайним шляхом

 m  E L  L  E G  G	(2.85)

m E L  L E G  G	(2.86)

Розшарований потік

Об’смна частка рiдини для розшарованого потоку просто визначасться з геометричних умов:

A L

E L 		(2.87)
A

Кільце-туманний потік

Як у випадку розшарованого потоку, об’смна доля рiдини при кiльце-туманному потоцi визначасться з геометричних описiв товщини його рiдкої плiвки як вiдомо:

~ 2	V SG

E   

1 1 2 

	  SG	(2.88)

L	L V FEV

	SL

Бульбашковий потік

Об’смна доля газу при бульбашковому потоцi отримусться з:

V SG

E 	(2.89)
G V

t

Трансляцiйна бульбашкова швидкiсть визначасться як:

V t COVmVb,	(2.90)

Zuber i Findlay [16] показали, що параметр C0, для диспергованих систем може бути в дiапазонi вiд 1.0 до 1.5, вищi значення асоцiюються з вищою концентрацiсю бульбашок i вищими швидкостями в центральнiй лiнй(ламiнарний потiк). Коли потiк с турбулентним i швидкiсть i концентрацiйний профiль с flat C0 приймасться 1.0. для даного методу, C0 дасться 1.2. швидкiсть пiдйому хмаринки бульбашок в стоячiй

80

рiдинi, Vb дасться рiвнянням 30. значення EG тодi отримусться обмежене в дiапазонi

V SG

0  E  C 	(2.91)
G G V

m

Градiснт тиску

2

  dp   2 f V 	g

mL m m  	sin	(2.92)

m

	

dL    g D	g

C	C

Коефiцiснт тертя, fmL отримусться стандартним мето-

дом, використовуючи шорсткiсть труби i число Рейнольдса:

D V

 L m

Re 	(2.93)

mL

 L

Перехідний потік

На жаль, не iснус методiв для розрахунку довжини проб-

ки Ls , нi для довжини бульбашкової дiлянки Lf . Бiльше того,

хоча це вiдомо, що градiснт тертя тиску в газових бульбашках с нормально малим в порiвняннi до рiдких пробок, немас подальшого методу доступного для розрахунку цього. Хiao [5] моделював бульбашковий регiон, допускаючи, що вiн аналогiчний до розшарованого потоку. Це допущення суперечить спостереженням, зробленим в лабораторiї. З погляду цiсї невизначеностi, наступнi спрощенi пiдходи вибираються.

81

3 Експериментальні дослідження структури і витрати фаз газорідинних потоків

3.1 Класифікація та порівняння сучасних експериментальних тестових установок дослідження багатофазних потоків

Ефективнiсть експериментального дослiдження руху газорiдинних сумiшей в трубах в значнiй мiрi залежить вiд вибору методики постановки i обробки самого експерименту, а також вiд конструкцi експериментального стенду. Залежно вiд конструктивного виконання гiдравлiчного контура експериментально установки, ряд властивостей газорiдинних течiй виявляються в рiзнiй формi. Тому, щоб отримати надiйнi експериментальнi данi, необхiдно виключити подiбнi впливи.

3.1.1 Лабораторні установки

Специфiчнi особливостi руху газорiдинних сумiшей в трубах- суттєва анiзотропiя дослiджуваного середовища, складнiсть i рiзноманiття форм течi , значна вiдмiннiсть у фiзичних властивостях компонентiв сумiшi - накладають певнi умови на конструктивне виконання експериментально установки.

Стенди для дослiдження руху газорiдинних сумiшей i, зокрема, дослiднi установки авторiв, складаються з наступних основних систем.

1)	Система подачi газу або пари, яка складається з ємкостi або дросельних пристро в для гасiння пульсацiй тиску, що виникають при роботi компресора, коли дослiдження виконуються на газорiдинних сумiшах, або теплоенергетичного агрегату у разi парорiдинних сумiшей, вузла вимiрювання витрати газу або пари (трубки Вентурi, дiафрагмовi, ротаметричнi або iншi вимiрювачi витрати).

Система подачi рiдини i пристрiй для вимiрювання витрати рiдини.

Експериментальнi трубопроводи (або трубопровiд), орiєнтованi в потрiбному для дослiджень напрямi i оснащенi апаратурою для вимiрювання статичного тиску, перепадутиску i температури, пульсацiй тиску, дiйсного газовмiсту i iнших необхiдних величин.

82

Одна iз схем дослiдно установки запропонована в [мамаєв] показана на рис. 3.1.

Автори при проведеннi дослiдiв використовували металевi i склянi труби дiаметром до 100 мм i максимальною довжиною 40 м. Для вимiрювання перепаду тиску застосовували батарейнi i одиночнi диференцiальнi манометри. Тиск вимiрювали як в нижнiй (рiдиннiй), так i у верхнiй (газовiй) частинi кiльцевих камер, сполучених з внутрiшньою частиною труби через iмпульснi отвори.

Газ i рiдина змiшують зазвичай в змiшувачi, вводячи через гратчасту перегородку газ в рiдкий струмiнь або рiдину в газовий струмiнь. Змiшувач встановлюють на початку дiлянки стабiлiзацi двофазного потоку. Цю дiлянку приймають довжиною 100-200 D. При такого роду змiшуваннi забезпечується рiвномiрне перемiшування фаз i вирiвнювання температур.

З експериментального трубопроводу газорiдинна сумiш поступає до об'ємного сепаратора. Температуру потоку вимiрюють в кiнцi i на початку трубопроводу термометрами або термопарами. Щоб визначити тепловi втрати в теплоiзольованому експериментальному вертикальному трубопроводi, вимiрюють також температуру навколишнього середовища, во-до- i паропроводiв i на самiй експериментальнiй дiлянцi.

Пройшовши експериментальну дiлянку, пароводяна сумiш поступає в холодильник.

Для вимiрювання пульсацiй тиску застосовують в [мамаєв] запропоновано застосовувати мембранний малоiнерцiйний манометр (рис. 3.2) з фотозаписом показiв на осцилографi. Пульсацi тиску в трубi 1 через три отвори дiаметром 1 мм в стiнцi передаються на мембрану 2. З протилежного боку мембрани в мiсцi прогину (при деформацi ) закрiплено люстерко 3 розмiром 11 мм (на схемі воно зміщене щодо мембрани).Пiд дiєю тиску мембрана прогинається, повертаючи люстерко на деякий кут. Промiнь свiтла, направлений на люстерку через вiкно 4, вiдбивається на рухомiй фотоплiвцi.

83

1-бак з рідиною, 2 - відцентровий водяний насос; 3 - поверхневий охолоджувач; 4 - діафрагма;
5 - мала труба Вентурі; 6 - велика труба Вентурі; 7 - перемикач дифманометрів; 8 - дифманометр
ртутний; 9 - дифманометр водяний для вимірювання витрати води; 10 - дифманометр ртутний
(батарейний); 11 - дифманометр водяний (батарейний); 12- дифманометр водяний для вимірювання
витрати повітря; 13 - гребінка для повітряної діафрагми; 14 - повітряпровідд; 15 - змішувач; 16-
візуальна ділянка, 17 - експериментальні труби діаметром 25, 50, 75, 100 мм; 18 - повітряний вентиль;
19 - сепаратор

Рисунок 3.1- Схема дослідної установки для дослідження руху газорідинної суміші в
горизонтальних трубах (виконана частково в аксонометрії)[мамаєв]

84

Рисунок 3.2 - Схема мембранного пульсаціометра

Тиск в експериментальнiй трубi, що дiє на мембрану i є осередненим в часi, зрiвноважується тиском з протилежного боку мембрани. Для цього призначений бачок б, який нижньою частиною через трубку 7 сполучається з експериментальною трубою, а верхньою частиною - з камерою 5, розташованою з протилежного боку мембрани. Частина води з експериментально труби, потрапивши в бачок, стискає в ньому повiтря, вирiвнюючи тиск по обидва боки мембрани. Рiвень води в бачку пiдтримується на висотi мембрани шляхом введення або випуску повiтря. Власна частота манометрiв складає близько 500 Гц, тому вони з достатньою точнiстю можуть записувати пульсацi тиску частотою до 20-30 Гц. Мембраннi манометри встановленi в серединi труб, щоб на вимiр не могли впливати початкова i кiнцева дiлянки.

85

В даний час для вимiрювання дiйсного газовмiсту находять застосування рiзнi методи.

1 Метод «відтинань» Суть його полягає в миттєвому перекриттi швидкодiючими клапанами дiлянки експериментального трубопроводу, по якому рухається газорiдинна сумiш, i в подальшому вимiрюваннi кiлькостi «вiдтято » частини рiдини в загальному об'ємi трубопроводу. Метод «вiдтинань» одним з перших застосовувався для вимiрювання дiйсного газовмiсту [88, 91].

Пристрiй для вимiрювання дiйсного газовмiсту складається з вiдтиначiв, що встановлюються в початковiй i кiнцевiй дiлянках експериментального трубопроводу, i мiрного бачка, куди зливалася рiдина, що знаходиться в «вiдтятiй» частинi труби мiж першим i другим вiдтиначами. Вiдтинаючий пристрiй був запiрною арматурою (засувкою) з електромагнiтним приводом i клямкою, за допомогою яких приводилося в рух клинове з'єднання засувки. Швидкiсть ходу клинового з'єднання в процесi перекриття перетину трубопроводу, а також синхроннiсть роботи вiдтинаючих пристро в перiодично контролювалася за допомогою шлейфового осцилографа iз записом осцилограм на фотоплiвку. З цiєю метою шток клинового з'єднання був забезпечений двома контактами, перший з яких замикав електричне коло при крайньому верхньому, або вiдкритому, положеннi клапана, а другий при крайньому нижньому положеннi. Імпульси вiд замикання i розмикання мережi передавалися на осцилограф, який реєстрував тривалiсть i синхроннiсть перекриття перетину труби вiдтинаючими клапанами. При обробцi осцилограми виявлено, що загальна тривалiсть перекриття труби не перевищувала 0,02 сек, а запiзнювання одного з клапанiв 0,005 сек.

Вiдтинаючi пристро встановлювалися в 5 м вiд початку i кiнця експериментального трубопроводу, довжина дiлянки труби, що перекривається, складала 25 м.

2 Метод просвічування газорiдинно сумiшi плоским пучком гамма-випромiнювання. У основу даного методу покладений принцип послаблення iнтенсивностi/гамма-випромiнювання при проходженнi через дослiджувану двофазну рiдину. Величина цього ослаблення вiд точкового джерела визначається з рiвняння

86

d r 2  I  k  r 2  I  dr  (3.1)

		0

1 - регулювальний вентиль; 2 - термопара; 3 -дифманометр;
4 - дросельний пристрій; 5- змішувач; 6 - швидкодіючий
клапан; 7 - експериментальна труба; 8 - установка гамма-
випромінювання; 9 - холодильник; 10- мірний бак; 11-водяна
сорочка; 12 - свинцевий захист; 13 - випромінювач;
14 - канал прямокутного перетину; 15 - лвчильна трубка

Рисунок З. З- Схеми вертикальної дiлянки гiдродинамiч-
ного стенду (а) i установки для просвiчування труби (б)

[мамаєв]

87

Інтегруючи це рiвняння, нехтуючи геометричними розмiрами джерела в порiвняннi з величиною радiусу r, знаходимо:

e kr

2

(3.2)

I E

 0

r

де E  r 2  I

0 0 - енергiя випромiнювання, вiднесена до одиницi

тiлесного кута; k - коефiцiєнт ослаблення iнтенсивностi, r – вiдстань вiд центру джерела.

Схема просвiчування зображена на рис. 3.3. Джерело випромiнювання 13 - смужка радiоактивного iзотопу довжиною, що дорiвнює внутрiшньому дiаметру просвiчувано труби. Цей iзотоп оточувався масивною свинцевою оболонкою (захистом), що має щiлинний канал прямокутного перетину, через який проходили променi.

Гамма-випромiнювання прямувало каналом до експериментально труби. Проходячи , гамма-випромiнювання част-

ково послаблювалось i поослаблене через другий протилеж-

ний канал потрапляло на лiчильну трубку 15. Вiдстань вiд джерела випромiнювання до просвiчувано труби вiдносилася

до ширини каналу, як 30:1, тому пучок променiв практично можна розглядається як паралельний. В цьому випадку довжина променя вiд джерела до лiчильно трубки складає:

r  yyв y м y1 y2

а енергiя променiв, що падають на лiчильну трубку, визначиться iнтегралом:

1

E m

  	

2 exp   y k y k y k y k  dx

(3.3)

							

			 

в в	м м	2 2	

1 1

0

				 y
 D

y

y	в		

 в 	  м 	D

y

y	м

	  1	1	y	2

 D

y

y 		 2 	D 

	

де	,	,	,	- сумарнi

приведенi довжини променя вiдповiдно в повiтрi, металi i осередненi за часом в рiдкiй i газовiй фазах сумiшi; k = kD - вiдповiднi коефiцiєнти ослаблення в цих середовищах;

88

x  =

x

R -приведена координата по напряму довжини гамма-ви-

промiнювання; R -радiус трубки; ш’ - постiйна.

Довжину променя в газовiй i рiдкiй фазах треба розглядати як осереднену в часi величину, тому що миттєвий локальний iстинний газовмiст, як би високий не був ступiнь диспергування сталого руху сумiшi, приймає поперемiнно значення нуля i одиницi. Це осереднювання проводиться малоiнерцiйним приладом, який фiксує середню iнтегральну величину променево енергi за деякий заданий промiжок часу.

Перший член експоненти пiд знаком iнтеграла в рiвняннi (3.3) практично можна вважати величиною постiйною, оскiльки при змiнi х вiд нуля до одиницi довжина yв змiню-

ватиметься на величину ± 1. В порiвняннi iз y вkв значення ± kв буде практично малим.

Другий член експоненти в результатi вирiвнювання товщини стiнки труби в мiсцi просвiчування доводиться до постiйно величини. Оскiльки iнтегрування ведеться по напряму радiусу труби, нормального до ходу променiв, то вирiвнювання товщини стiнки труби проводиться по всьому дiаметру труби у напрямi ходу променiв.

Теоретична i експериментальна перевiрка точностi вимiрювання з товщиною стiнки труби , яка вирiвнюється i не вирiвнюється, показала, що в обох цих випадках рiзниця в знаходилася за межами точностi вимiрювань. Тому можна написати

1

(3.4)

E m	[ ( y k y k ) ] dx

=	' Т	-   +  	. 

2	exp	1 1	2 2

0

Для вирiшення цього iнтеграла необхiдно знати вид функцi y1 ( x  ) абоy2 (x), тобто структуру просвiчуваного потоку. Якщо показник експоненти в рiвняннi (3.4) достатньо малий в порiвняннi з одиницею i можна обмежитися двома членами розкладання в ряд, то для визначення iстинного

газовмiсту знання y1 ( x  ) є необов'язковим. В цьому випадку:

89

1

E 2m 1 У1(x)k1  S'2 (x)k2  dх	(3.5)
0

При просвгчуваннг труби, яка по черзг заповнюється водою г парою з тими ж параметрами, що г в сумгшг, для Е1 и Е2 отримаємо:

1

| E  m   1 2 |   y  x k    dx  1 ( ) 1 | , (3.6) |
| --- | --- | --- |

0

1

| E  m   2 2 |   y  x k   dx  1 ( ) 2 | , (3.7) |
| --- | --- | --- |

0

| де |  |
| --- | --- |

З трьох останнгх гнтегралгв знайдемо:

nn1	(3.9)

n2  n1

0

1



0

У2х 

(3.8)

E E

 1  

1



E E

2  1

y x dx

		

 

де п, п1 , п2 — число гмпульсгв, зареєстрованих лгчильником в одиницю часу при просвгчуваннг труби, заповненої вгдповгдно сумгшшю, водою г парою. Вплив природного г наведеного фону при розрахунку по цгй формулг виключається, бо вгн практично однаковий при вимгрюваннг як п, так г п1 г п2.

Iнтеграл в знаменнику є приведеною площею перетину труби, а гнтеграл в чисельнику - частина вгд цгєї площг, яку займає пара. Отже, це вгдношення зггдно визначенню є дгйсним паровмгстом. Застосовуючи апаратуру, що дозволяє реєструвати гмпульси п гамма-випромгнювання в одиницю часу, пропорцгйнг енерггї Е, отримаємо просту формулу для обчислення дгйсного паровмгсту:

90

Якщо ж показник експоненти величина достатньо велика, що може бути, наприклад, при просвiчуваннi м'яким гамма-випромiнюванням сумiшi в трубах великих дiаметрiв, то формула (3.8) буде неточною. Для точного визначення  в цьому випадку потрiбно знати вид функцiй у1(х) и у2(х) або структуру просвiчуваного потоку.

3 Ємнісний метод, застосований в роботi [98], заснований на змiнi ємностi конденсатора залежно вiд дiелектричних властивостей середовищ, що знаходяться мiж пластинами конденсатора, розмiрiв цих пластин i особливо вiд структури течi ; даний метод в практицi до останнього часу використовувався мало, але за останнi 5 рокiв набув широкого поширення так званий iмпедансний метод, який є вдосконаленням ємнiсного. Бiльш детально iмпедансний метод розглануто в роздiлi 4.

4 Метод вимірювання дійсного газовмісту заснований на вимірюванні динамічного напору, що виникає у момент набiгання газорiдинно сумiшi на пластину динамометра, встановлену в безпосереднiй близькостi вiд вихiдного пере-тину експериментального трубопроводу. Цей метод був використаний А. А. Армандом [2, 3].

Істинний газовмiст визначається з виразу:

(3.10)

де витрата сумiшi, масовi концентрацi компонентiв i х щiльностi вважаються вiдомими, тобто на виходi сумiшi вони такi ж, як в експериментальнiй трубi. Даний метод майже не можна використовувати при русi парорiдинних сумiшей в сильно пульсуючих режимах повiтря-рiдинних сумiшей.

5 Зважування експериментального горизонтального трубопроводу, закрiпленого на гнучких шлангах, до початку експерименту i при русi по ньому газорiдинно сумiшi, має такi ж недолiки, що i вказаний вище (п. 4) метод. Зважування трубопроводу було застосоване А. А. Армандом [2, 3].

6 Метод інжекції маркуючої речовини полягає в тому, що рухома рiдина забарвлюється якою-небудь мало дифунду-

91

ючою в нiй речовиною i за швидкiстю руху визначають середню дiйсну швидкiсть рiдини. Потiм по формулi:

F  1  1  Q 1

,

можна визначити iстинний газовмiст. Методом iнжекцi маркiруючо речовини можна отримати переконливi експериментальнi данi по дiйсному газовмiсту тiльки на великих довжинах. Г.Г.Корнiлов та В.І.Чернякин [29] отримали такi результати на трубопроводi завдовжки близько 200 м.

Конструктивні особливості гідравлічного контура

Зазвичай експериментальнi дослiдження руху газорiдинних сумiшей в трубах ведуться на установках вiдносно невеликих розмiрiв. Тому одне з головних завдань, що вирiшуються при конструктивному виконання установки, -повнiстю виключити впливи зовнiшнiх чинникiв (мiсцевих опорiв, умов утворення сумiшi, умов входу i виходу сумiшi з експериментально дiлянки) на розподiл фаз по перетину, iстинний газовмiст i величину гiдравлiчного опору.

Необхiдно вiдзначити, що звичнi для руху однофазного середовища розмiри, за межами яких не вiдчувається вплив джерела збурення, недостатнi для двофазних рiдин. Встановити межi впливу мiсцевих опорiв на параметри, що характеризують рух газорiдинних сумiшей в трубах, достатньо складно, оскiльки в окремих випадках мiсцевi опори (дроселювання сумiшi) не тiльки спотворюють результати вимiрювань, але навiть змiнюють структуру течi , внаслiдок чого мiняється вид функцiонального зв'язку шуканих величин з визначальними критерiями.

Простежити за впливом мiсцевих опорiв, зокрема, умов виходу сумiшi з експериментально дiлянки трубопроводу на iстинний газовмiст можна шляхом зiставлення сiмейства кривих =(,Fr) (рис. 3.4 i 3.5), отриманих на однiй установцi, але при рiзному виконаннi вихiдно дiлянки [39]. У першому випадку (рис.3.4) залежнiсть () отримана, коли вихiдний перетин експериментального трубопроводу завдовжки 35 м i дiаметром 56 мм було задiафрагмовано шайбою меншого перетину (45 мм), а в другому дiафрагма була вiдсутня i газорiдинна сумiш поступала безпосередньо в сепаратор, де вiдбувалося вiдокремлення рiдини i газу.

92

Рисунок 3.4 - Залежність істинного зазовмісту від крите-
ріїв  і Frc при наявності місцевого опору (діафрагми) у
вихідному перетині трубопроводу (В= 56м, l=35 м)

93

Рисунок 3. 5- Залежність істинного зазовмісту від критеріїв  і Frc при виключенні впливу місцевого опору (В= 56м, l=35 м).

Співтавляючи ці криві, можна відмітити, що діафрагмування вихідного перетину трубопроводу призводить до передчасного переходу розшаровано структури потоку суміші (пунктирна лінія) в пробкову, унаслідок чого міняється загальний хід криво , що відображає залежність істинного газовмісту від витратного.

Таким же чином позначається наявність нерівнопрохідно арматури на експериментальному трубопроводі, наприклад вентилів, що спотворюють всю картину течі газорідинно суміші. Місцевий опір у вихідному перетині трубопроводу

94

призводить до штучно затримки рiдини на експериментальнiй дiлянцi, створює додатковi пульсацi , що, природно, позначається на величинi i закономiрностi змiни дiйсного газовмiсту i гiдравлiчних опорiв.

Ефект штучно затримки рiдини по рiзному виявляється в зонах розшарованого i коркового режимiв руху сумiшi.

У зонi iснування коркового режиму течi змiшуючий вплив ефекту дроселювання майже не вiдчувається. Це пояснюється тим, що частка рiдини вiд ефекту затримки незначна в порiвняннi з загальною масою, що знаходиться в експериментальному трубопроводi. Проте дроселювання при корковiй структурi течi впливає на появу наведених пульсацiй.

Вказаний ефект найсильнiше виявляється при розшарованiй структурi потоку сумiшi з великим газовмiстом (3> 0,8), коли незначна затримка рiдини призводить до рiзкого зменшення дiйсного газовмiсту.

Нерiвномiрне збiльшення iстинного газовмiсту iз-за штучно затримки рiдини призводить до злиття експериментальних кривих, якi при правильнiй постановцi дослiду розташовуються роздiльно, по вiдповiдних значеннях критерiю Фруда.

На рис. 3.4 i 3.5 показно, що замiсть сiмейства кривих, що вiдносяться до розшаровано структури потоку сумiшi i вiдображають закономiрнiсть змiни дiйсного газовмiсту, як функцi витратного вмiсту 3 i критерiю Frс, виходить єдина крива ф = ф (3) (рис.3.4), що не вiдповiдає умовам перебiгу газорiдинно сумiшi за межами впливу мiсцевого опору.

Отже, якiсна постановка експериментальних дослiджень можлива лише за умови виключення всiляких джерел збурень в експериментальному трубопроводi. Для цього необхiдно всю регулюючу арматуру розташувати на трубопроводах, що пiдводяться до змiшувача i вiдводах вiд сепаратора, по яких рухається однорiдна рiдина.

Довжина експериментальної ділянки труби

Якщо виключити зовнiшнi джерела збурень в експериментальному трубопроводi, то все-таки його довжина повинна бути достатньо великою для отримання надiйних даних. Так, наприклад, тонкодисперсна на входi у вертикальну трубу

95

повiтряноводяна сумiш стабiлiзується i стає грубодисперсною корковою формою течi на вiдстанi бiльше 200 калiбрiв (l/Е' > >200) вiд входу. На рис. 3.6 [мамаєв] показана залежнiсть iстинного газовмiсту вiд витратного  i критерiю Frc, отримана при дослiдженнi газорiдинного руху в трубi Е' = 56 м i l = 16 м. Невелика довжина труби не дозволила отримати чiтку перехiдну зону вiд корково до розшаровано структури, як це було зроблено на стендi удвiчi бiльшо довжини (див. рис. 3.5, початок пунктирних лiнiй), бо довжина газорiдинного корка складає майже половину довжини труби. В результатi важко отримати не тiльки середнє значення iстинного газовмiсту в перехiднiй зонi, але i крайнi точки - максимум i мiнiмум.

Якщо ж зiставити кривi  () при Frс = 0,1 (див. рис. 3.5 i 3.6), що вiдносяться до розшаровано структури, то i вони рiзнi. Це знову пiдтверджує необхiднiсть особливо уваги до створення гiдравлiчного контура.

Експериментальна установка, на якiй отриманi дослiднi результати, показанi на рис.3.6, мала наступну конструктивну особливiсть. Експериментальна дiлянка труби закiнчувалася не вiльним виходом в сепаратор, а поворотним колiном, з якого газорiдинна сумiш по поворотнiй трубi надходила в сепаратор, встановлений на початку експериментально дiлянки.

Природно, така конструкцiя створює додатковi умови для затримки рiдини не лише при малих швидкостях. Зокрема, при малому газовмiстi i швидкостях сумiшi вказаний поворот гальмує рух газу, що означатиме сильнiше в порiвняннi з показаним на рис.3.5 зростання вiд’ємно вiдносно швидкостi (>  при  <0,1).

96

Рисунок З. 6- Залежнiсть iстинного газовмiсту вiд витратного  i числа Фруда Frc при «петлеподiбному» гiдравлiчному контурi (D = 56 мм,L = 16 м)

Вплив кута нахилу труби

Дослiдження показують, що експериментальна дiлянка трубопроводу мiж змiшувачем i сепаратором повинна бути ретельно пронiвельована, щоб виключався вплив нахилу труби на результати вимiрювань.

97

Рисунок З.7-Залежність (, Frc). Низхідна течія з кутом
нахилу 0,25° до горизонту (В = 56 мм, i = 16 м)

Виявлено, що навiть при невеликих кутах нахилу труби до горизонту значно спотворюються кiлькiснi результати по дiйсному газовмiсту i мiняється якiсна сторона. Результати вимiрювання дiйсного газовмiсту на трубi, нахиленiй до горизонту пiд кутом 0,25 град. (низхiдна течiя), приведенi на рис.3.7, а результати, отриманi на тому ж стендi, але при горизонтальному розташуваннi труби, - на рис.3.6. Якщо порiвняти цi результати, то побачимо, що для труби з нахилом 0,25 град. кривi () при Frс = 0,1, 0,2, 0,4 i 0,8 практично злилися

98

в одну криву (див. рис. 3.7). Природно, такий невеликий нахил труби при збiльшеннi швидкостi сумiшi (для Frс>0,8) перестає робити вплив на iстинний газовмiст i кривi () при Frc= 4, 20, 60 i 100 майже спiвпадають з аналогiчними кривими для горизонтально труби.

Однак дiя такого невеликого нахилу виразилася вже в тому, що кривi () з невеликими значенями Frc змiстилися догори, а кривi iз значеннями Frc = 4, 20, 60 i 100 - вниз. У околi точок = 0 i = 1 кривi () при Frc - idem майже не змiстилися в порiвняннi з такими для горизонтально труби.

Подiбна перебудова кривих () навiть при невеликих кутах нахилу труби до горизонту пояснюється тим, що характер впливу критерiю Фруда сумiшi на iстинний газовмiст для низхiдно течi стає iншим, чим в горизонтальному потоцi. Якщо в горизонтальнiй течi збiльшення Frc означало збiльшення дiйсного газовмiсту i, отже, зменшення областi позитивно вiдносно швидкостi i наближення дiйсного газовмiсту до витратного, то в похилiй трубi воно призводить до iстотного зменшення iстинного газовмiсту i, отже, до збiльшення областi позитивно вiдносно швидкостi.

Таким чином, збiльшення кута нахилу труби для нисхiдного потока призводить до збiльшення iстинного газовмiсту, а збiльшення числа Frc - до його зменшення. Така тенденцiя, як буде показано далi, спостерiгається лише до певного значення швидкостi або критерiю Фруда сумiшi, починаючи з якого iстинний газовмiст вiд нього не залежить.

Отже, експериментальну установку проектувати i споруджувати треба вiдповiдно до наступних вимог:

1)	усувати мiсцевi опори i пристро , що затримують рух рiдини;

експериментальна дiлянка трубопроводу повинна бути достатньо довгою, щоб забезпечувати стабiлiзацiю потоку i давати можливiсть з необхiдною точнiстю вимiрювати середнi значення параметрiв (iстинний газовмiст i перепад тиску);

точно орiєнтувати експериментальний трубопровiд.

Природно, вплив всiх цих факторiв на параметри газорiдинно течi — предмет спецiальних дослiджень, якi повиннi бути поставленi диференцiйовано, тобто дiя кожного чинника

99

(звуження, затримки, повороту, пiдпору, кута нахилу) повинна вивчатися окремо. В даний час результати дослiдження по мiсцевих опорах обмежуються тими прикладами, якi приведенi вище.

Методика постановки i проведення експериментальних дослiджень

Існує значна кiлькiсть експериментальних робiт, вiтчизняних i зарубiжних, в яких розглядалися закономiрностi змiни iстинного газовмiсту i гiдравлiчних опорiв вiд параметрiв, що в якiйсь мiрi визначаються течiю газорiдинних сумiшей в трубах. Проте бiльшiсть дослiджень не вiдрiзняються повнотою i закiнченiстю, а закономiрностi, встановленi в деяких з них, носять частковий характер, що утрудняє використання їх в умовах, що вiдрiзняються чим-небудь вiд умов експерименту.

У другому роздiлi вiдмiченi найбiльш характернi недолiки в методицi постановки i обробки експериментiв по газорiдинних сумiшах. Найiстотнiшим з них є вiдсутнiсть критерiйного методу постановки експерименту i обробки його результатiв. «Програма експериментiв повинна будуватися так, щоб критерiї, якi є визначальними для процесу, змiнювалися один вiд одного незалежно i вплив одного критерiю по можливостi визначався при постiйних iнших», - вiдзначав С. Г. Телетов [52]. У дослiдженнi складних процесiв, таких, як рух потоку сумiшей, обминати цей принцип не можна.

Тому в [мамаєв] запропонована сукупнiсть визначальних критерiїв, внаслiдок чого iстинний газовмiст i коефiцiєнт опору можуть бути поданi у виглядi

3.11)

На пiдставi точних розв’язкiв рiвнянь гiдродинамiки для випадку ламiнарного руху цi загальнi функцiї подаються у виглядi:

100

(3.12)

Для турбулентного руху газоргдинної сумгшг можливгсть такого представлення дгйсного газовмгсту г коефгцгєнта опору буде показана експериментально.

Оскгльки мета експериментальних дослгджень - встановити емпгричнг залежностг для дгйсного газовмгсту г коефгцгєнта ггдравлгчного опору сумгшг, що є багатопараметричними функцгями, то для виявлення впливу кожного з визначальних параметргв необхгдна постановка великого числа дослгдгв в певнгй послгдовностг.

Один з шляхгв виргшення поставленої задачг полягає в проведеннг сергї дослгдгв, якг вгдповгдають загальному числу визначальних критергїв гз змгною в межах сергї одного з параметргв при закргплених значеннях решти. В принципг постановка експериментальних дослгджень в такгй послгдовностг можлива. Проте це зв'язано з винятковими незручностями, оскгльки дослгди необхгдно проводити на трубах ргзних дгаметргв з використанням великої кглькостг ргзномангтних по фгзичних властивостях ргдин г газгв.

Окргм цього, результати дослгджень, мабуть, будуть дещо обмеженг внаслгдок складностг змгни в широких межах всгх критергїв при такгй постановцг експерименту.

Тому простгше проводити сергї дослгдгв гз змгною не одного, а декглькох параметргв одночасно, групуючи їх пев-ним чином. Так, наприклад, якщо закргпити значення e, р, µ, cos (g, z) г провести сергю дослгдгв по фгксованих значеннях числа Frc, змгнюючи витратний газовмгст в межах 0 <$3 < 1 г не зважаючи на змгни, що вгдбувається при цьому, в значеннг критергю Rec, то можна побудувати сгмейство кривих, яке вгдображатиме функцгональну залежнгсть дгйсного газовмгсту або коефгцгєнта опору вгд сукупностг критергїв, $3, Frc, Rec.

Потгм, провгвши аналоггчну сергю дослгдгв по значенню наступного критергю, що змгнюється, наприклад e, в тгй же послгдовностг, що г попереднг дослгди, можна визначити вплив даного критергю на дослгджувану величину. I так з кожним з параметргвр, що залишилися р, µ, cos (g, z)..

Пгсля проведення перерахованих сергй дослгдгв невиясненим залишається лише ступгнь впливу критергїв окремо:$3, Frc, Rec.

101

Визначити вплив кожного з них буде досить просто, якщо в процесi дослiдження виявиться, наприклад, що критерiй Rec не впливає на шукану величину. Для цього буде досить, якщо змiна хоч би одного з параметрiв р або и у декiлька разiв не матиме впливу на дослiджуваний параметр (ф или ?c), оскiльки при змiнi р або и змiнюється значення критерiю Rec.

В цьому випадку можна вiдiбрати i зiставити мiж собою певну кiлькiсть дослiдiв, в яких були б закрiпленi всi визначальнi критерi , окрiм Rec, i таким чином з'ясувати вплив критерiю Rec.

Аналогiчно можна довести вiдсутнiсть впливу критерiю Rec на шуканi величини (ф или ?c) у разi автомодельностi останнiх щодо якого-небудь з наступних трьох критерi в: Frc, р, и..

Якщо в процесi експериментальних дослiджень жодна з вищеперелiчених умов виконана не буде, то для вивчення впливу кожного з критерi в Frc, Rec, З окремо на iстинний газовмiст i коефiцiєнт опору буде потрiбно додаткове проведення дослiдiв на трубах рiзних дiаметрiв.

Вказане роздiлення всiх визначальних критерi в на подiбнi групи не є випадковим. По-перше, виходячи з фiзично сутi руху двофазних рiдин в трубах слiд чекати, що основ-ними визначальними критерiями єЗ, Frc, Rec тому подання х в однiй групi дозволяє легко визначити вплив останнiх чотирьох: We, р, и, cos (g, z).

По-друге, експериментальнi дослiдження дають пiдставу вважати, що критерi , и i частково We не роблять iстотного впливу на iстинний газовмiст i коефiцiєнт гiдравлiчного опору.

Звичайно, викладена концепцiя не є єдиною. Приведенi далi результати експериментальних дослiджень оброблялися по цiй методицi. Але, природно, можна застосовувати рiзнi модифiкацi загального критерiйного способу, проводячи вiдповiднi обгрунтування для кожного конкретного випадку.

102

3.2 Експериментальна лабораторна установка для дослідження і моделювання багатофазного потоку

З метою визначення кореляцій між вмістом окремих фаз в багатофазному потоці та параметрами інформаційних сигналів була створена експериментальна установка. Дана установка дозволяс змоделювати в лабораторних умовах газорідинний потік свердловини з фазовим складом по об’сму, що відповідас фазовому складу свердловин родовища. При цьому на установці значення тиску та витрати газово фази в трубопроводі були суттсво нижчими, що зумовлено неможливістю практично забезпечити в лабораторних умовах витрати газово фази у діапазоні до 10 тис.нм3/год.

Експериментальна установка (рис.3.8) складасться з наступних блоків:

1)	баллон зі стиснутим повітрям,(або компресор з демфуючими емностями), що с джерелом потоку газу в трубу вимірювально ділянки, Для регулювання тиску в контрольованому трубопроводі та витрати на виході баллона використано газовий редуктор;.

трубопровід подачі води і/або керосину в установку з лічильником витрати на вході. З метою точного задання витрат рідких фаз потоку також використовувались металеві таровані по об’сму смкості;

ділянка дозованого введення рідко фази в потік

ділянки візуального спостереження за структурою потоку;

вимірювальна ділянка, яка містить первинні перетворювачі вимірювально системи що розроблясться;

б) смкість збору та сепарацйпотоку на виході з установки;

7) система кранів та трубопроводів для регулювання подачі фаз в потік та задання різних структур багатофазного потоку.

103

1 - балон зі стиснутим повітрям, 2- газовий редуктор, 3, 4- запірні крани, 5, 7 –перехідники,
б -витратомір газу, 8- ділянка підготовки газорідинної суміші, 9 -вузли вприску рідини,
10 –перехідник, 11 -крани дозування рідини, 12 -вставка з скляною трубою, 13 -вставка з давачами
ємкості,14-дослідна ділянка,15-вставка з скланою трубою, 1б-перехідник, 17-трубопроводи подачі суміші
та газу,18-кран регулювання протитиску, 19-кран регулювання витрати суміші, 20-кран відводу в
каналізацію, 21-сепараційний резервуар, 22-витратомір рідини

Рисунок 3. 8- Структурна схема лабораторної дослідної установки

104

130 - номери зварних швів, які виконані для труби діаметром 114 мм в процесі врізки
вимірювальної ділянки

Рисунок 3.9- Складальне креслення врізки в дослідну лінію газового промислу МСП-17
блоку первинних перетворювачів вимірювальної ділянки пристрою контролю структури

потоку

105

106

4 Розробка методу безсепараційного контролю структури та витрати фаз газорідинного потоку

Метою роботи с розробити первинний перетворювач пристрою, що дозволяс отримати iнформацiю про структуру двофазового потоку, а також про витрату кожно з фаз потоку. Об’смна витрата фази потоку с добуток площi поперечного перерiзу труби, яку займас дана фаза на швидкiсть руху. Враховуючи, що швидкостi газоконденсату та води практично одинаковi, розроблюваний пристрiй повинен надавати iнформацiю про швидкостi окремо газово та рiдко фаз потоку. Для визначення швидкостi газово фази потоку пропонусться використати двi групи акустичних датчикiв рознесених на трубопроводi (рис. 4.1) на фiксовану вiдстань. Двофазовий потiк завжди с генератором акустичних сигналiв. Послiдовно ресструючи цi сигнали двома групами датчикiв рознесених на фiксовану вiдстань i визначивши х взасмокореляцiйну функцiю визначасться швидкiсть руху газово фази потоку. Для визначення швидкостi руху рiдко фази потоку використовусться взасмокореляцiйна функцiя двох диференцiйних датчикiв тиску. Враховуючи, що питома вага рiдко фази на порядок вища чим питома вага газу при тиску по мiсцю, змiна диференцiйного тиску перпендикулярно до осi трубопроводу вимiряня в двох точках дас можливiсть вимiрювати швидкiсть рiдко фази потоку. Для визначення вмiсту рiдини в потоцi основним параметром при розшарованiй структурi потоку с рiвень рiдини. Для цього використовусться диференцiйний датчик тиску який з частотою 20 Гц здiйснюс вимiрювання гiдростатичного тиску в двох перерiзах труби.

Для визначення вологовмiсту в потоцi свердловини використано iмпедансно-смнiсний метод. Для реалiзацi цього методу в пристро розроблено структуру трубно вставки. Враховуючи, що у розшарованого потоку бiльша частина води, що зосереджена в рiдкiй фазi знаходиться безпосередньо внизу труби бiля стiнки, обкладки конденсаторного датчика виготовлено з двох товстостiнних секторiв труби меншого дiаметра чим внутрiшнiй дiаметр основно труби. При цьому вказанi обкладки утримуються на чотирьох шпильках iзольованих вiд корпусу вставками з конструкцiйного текстолiту.

106

Розроблено конструкцiю i вибрано матерiали, якi б дозволили герметизацiю дiлянки датчика при тиску до 16 Мпа.

4.1 Сучасний стан технології вимірювання витрати фаз

газорідинних потоків.

Трубопроводи вiд експлуатацiйних газоконденсатних та нафтогазових свердловин транспортують багатофазну сумiш конденсату, води та газу до виробничих об’сктiв первинно переробки сировини, де ця сумiш роздiлясться на фази. На даний час, як правило, здiйснюсться почергова подача потоку кожно свердловини до спiльного тестового сепаратора та вимiрювання витрати кожно фази пiсля сепарацi потоку свердловини. Недолiком тако практики, з кута зору контролю експлуатацiйних свердловин, с те, що визначення витрати потоку для кожно свердловини займас кiлька годин, в той час як на газових промислах монiторинг може охоплювати бiльше 10 свердловин. Крiм цього визначення в багатьох випадках с не репрезентативним, оскiльки витрата потоку визначасться лише на протязi невелико частки часу роботи свердловини [2]. Однiсю з альтернатив використанню сепаратора с застосування багатофазного витратомiра потоку. Вiд багатофазного витратомiра вимагасться iнформацiя про витрату компонентiв потоку – газу, конденсату та води. Ідеальним засобом отримання цих вимiрювань с пряме i незалежне вимiрювання. [3].

Пошук бiльш гнучко вимiрювально та монiторингово системи також мотивусться тим фактом, що багато основних нафтових, газових та газоконденсатних родовищ почали виснажуватись. Тому з погляду забезпечення ефективностi виробничих витрат порiвняно малопродуктивнi прилеглi родовища, якi ранiше вважались неекономiчними, прив’язуються до мережi трубопроводiв, що працюс для основних родовищах. Цей захiд, хоч i вмотивований потребою зменшення витрат, призводить до появи потокiв з рiзними вмiстами конденсату, водно та газово фракцi у виробничих потоках.

107

1-вхiдна дiлянка трубопроводу, 2-перший хомут крiплення акустичних датчикiв, 3-перша вставка вiдводу
сигналiв для диференцiйних датчикiв тиску, 5-система кранiв датчикiв тиску,
б-вимiрювальна дiлянка контролю водовмiсту потоку, 7 -блок збору та первинної обробки iнформацй,
8-електроди датчика ємностi, 9-друга вставка вiдводу сигналiв для диференцiйних датчикiв тиску,
1О-вихiдна дiлянка трубопроводу, 4 i 11 -первиннi перетворювачi диференцiйного тиску, 12-другийхомут
крiплення акустичних датчикiв, 13-персональний компютер, 14-лiнiя зв’язку мiж блоком обробки та ПК

Рисунок 4.1 -Структурна схема дослідного взірця пристрою для контролю структури
газорідинного потоку

108

Ідеальний багатофазний витратомір потоку для використання у нафтовій галузі повинен принаймні:

1)	Вимірювати істинний об’ємний вміст дисперсно фази в безперервній фазі (наприклад, вміст конденсату в газоконденсатному потоці).

Визначати режим течі потоку суміші.

Вимірювати витрату кожно фази.

Виконувати неінтрузивні вимірювання.

Мати широкий спектр застосування по відношенню до

типів течі рідин, швидкостей потоку, розмірів трубопроводу, температур, тисків.

б) Виконувати поточні безсепараційні вимірювання протягом тривалого періоду часу.

7 ) Бути простим в обслуговуванні та недорогим.

Очевидно, що такий витратомір ще не існує. Тим не менше, потреба у виконанні таких вимірювань в атомній, хімічній та нафтогазовій промисловості призвела до значного розвитку в розробці вказаних пристро в. Пристро , які використовуються у сфері багатофазного вимірювання містять в різній комбінаці , як правило: гама-густиномір, вимірювач електричного опору, магнітний вимірювач потоку, лічильник взірцевого об’єму, ультразвуковий датчик, кореляційні датчики, мікрохвильовий вимірювач водовмісту, датчик тиску, а також засоби візуалізаці потоку.

Сучасний багатофазний витратомір потоку зазвичай включає кілька згаданих пристро в. Вимірюваний об’єм, особливості застосування та експлуатаційні умови є найважливішими параметрами, що розглядаються при розробці та/чи виборі найбільш оптимально комбінаці пристро в.

Використання такого витратоміра повинно в результаті призводити до:

1)	Заміни тестових сепараторів.

Зменшення вартості витрат на трубопроводи, оскільки виходи кількох свердловин можна згрупувати разом після проведення вимірювань потоку на виході зі свердловини.

Зменшення капітально вартості нових промислів шляхом заміни громіздких та важких сепараторів багатофазними витратомірами потоку;

109

4) Краще управлiння родовищем, подовження життєвого циклу родовища шляхом визначення дебiту свердловин та оптимiзацiя функцiонування в цiлому газоконденсатного промислу [2].

Оскiльки багатофазнi витратомiри не використовують об’ємних сепараторiв, час вiдповiдi багатофазного витратомiра набагато коротший порiвняно з традицiйними замiрними системами свердловин. Багатофазнi витратомiри також можуть забезпечувати iншу iнформацiю в реальному часi, таку як, наприклад, електропровiднiсть води. Цi вимiрювання, якi можуть виконуватись миттєво без втручання людини, можуть допомогти у визначеннi прориву води та появи перетокiв мiж продуктивними зонами [б].

Середня вартiсть лiчильникiв, проданих у 1999 роцi була $197000, $227885 та $334091 для витратомiрiв, що знаходяться вiдповiдно на побережжi, на морських платформах та в пiдводному виконаннi вiдповiдно. Вартiсть поверхневих лiчильникiв у 1999 роцi була мiж $50000 та $500000 i в середньому складає $231000 [б].

Цiльовою точнiстю для багатофазних витратомiрiв є визначення витрати кожного компонента в межах ±5% [2]. Комбiнацiя рiзних вимiрювань для отримання необхiдних об’ємних фракцiй та фазових швидкостей може призвести до пiдвищення неточностi. Також добре вiдомо, що деяким з принципiв вимiрювань багатофазного потоку притаманнi методичнi неточностi вимiрювань, якi впливають на загальнi результати вимiрювань.

Першi три спроби розробити багатофазний лiчильник були здiйсненi фiрмами Euromatic, Texaco та консорцiумом, що керується NEL та SGS. Жоден з цих трьох лiчильникiв не пiшов у виробництво, незважаючи на те, що вони забезпечують цiнну iнформацiю щодо розробки та результатiв роботи однофазних технологiй у вимiрюваннях багатофазних потокiв. Рiзнi типи багатофазних витратомiрiв потоку для сумiшей нафти, газу та води зараз розробляються i тестуються [1, 7-22]. Репрезентативний перелiк розробок для багатофазних потокiв поданий на основi [15] у таблицi 4.1.

110

Таблиця 4.1- Репрезентативний перелік розробок для багатофазних потоків

| Розробник лгчильника | Вимгрювання загального потоку (метод) | Вимгрювання газової частки потоку (метод) | Вимгрювання водовмгсту (метод) | Класифгкацгя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGAR | Лгчильник взгрцевих ни об'емгв (ротацгйй) | Вентург | Мгкрохвильовг вимгрювання | Поточний |
|  | Fluenta Взаємо кореляцгя, Вентург | Густиномгр | Електрична ємнгсть | Поточний |
| Framo | Вентург | Гама- випромгнюван- ня з двома ргвнями енерггї | Гама- випромгнювання з двома ргвнями енерггї | Поточний з примусовим перемгшуванням |
| Kongsberg | Взаємокореляцгя | Вгдображення поперечного перергзу труби з потоком | Дгелектрична проникнгсть | Поточний |
| MFI | Взаємокореляцгя | Густин омгр | Мгкрохвильовг вимгрювання | Поточний |
| Scrolflow | Поступальний ви- мгрювач заповнень взгрцевих об’ємгв | Густиномгр | Пробовгдбгрник/ монгтор водовмгсту | З втручанням |
| Texaco | Масовг витратомгри густиномгр | Сепаратор | Мгкрохвильовг вимгрювання | Сепарацгя зразка |
| Wellcomp | Корголгсовий витратомгр | Аналгз проб | Електрична ємнгсть | Сепарацгя зразка |

111

Крiм лiчильникiв, показаних в таблицi 1, CSIRO [16] та Shell [17] були залученi до процесу розробки багатофазних витратомiрiв для використання в нафтовiй галузi. Saudi Aramco розробили багатофазний витратомiр з частковою сепарацiєю, в якому використовується Корiолiсовий витратомiр [19]. Accuflow розробили багатофазний витратомiр схожий на той, що був розроблений Saudi Aramco [20], але лiчильник Accuflow дещо компактнiший. С кiлька iнших витратомiрiв, таких як Kvaerner Duet, Jiskoot Mixmeter, багатофазний лiчильник ISA, лiчильник HAIMO, розроблений в Кита , та лiчильник ESMER, який використовує нейронну мережу для iнтерпретацi сигналiв з датчикiв електрично ємностi/провiдностi та датчикiв тиску. Витратомiр ESMER передбачає очiкуванi значення фазових швидкостей, шляхом поєднання вимiрювань з попереднiм тренування витратомiра [21]. Нещодавно розроблений багатофазний лiчильник складається з програмного пакету (ЮUN), який використовує данi про температуру i тиск з датчикiв в мережi лiнiй потоку (донний отвiр на входi сепаратора) разом зi складним моделюванням багатофазного потоку для обчислення витрати нафти, води та газу зi свердловини [1]. M.Ishii та спiвробiтники Унiверситету Purdue [18] розробили лiчильник для двофазного потоку, в першу чергу для атомно промисловостi, який використовує для визначення фаз данi вимiрювання електропровiдностi потоку, гамагустинометрi та методику нейронних мереж.

Запропонованi iде для вимiрювання параметрiв потоку конденсату-води-газу з використанням багатофазних витратомiрiв можна роздiлити на двi категорi , off-line (тобто з вiдводом газу) або on-line (без вiдводу газу). Для сумiшей з досить високим вмiстом газово фракцi , зазвичай для газлiфтних свердловин, традицiйно використовують вiдвiд газу, де бiльшiсть вмiщеного в сумiшi газу вiдводиться вiд основного потоку сумiшi. Вiдокремлений газ вимiрюється, а тодi знову поєднується з вже вимiряною сумiшшю рiдин. Цей пiдхiд виявився також корисним для умов пульсуючого потоку. Вiдокремлення газу вiд рiдини перед вимiрюванням газового та рiдинного компонентiв за свiдченнями [19, 20] стає все бiльш популярним. Якщо досягається вiдповiдна сепарацiя

112

газового та рiдинного компонентiв, процес вимiрювання стас досить простим. Вiдповiднiй сепарацi , тим не менше, може завадити обмежений простiр розробки наявний в цьому типi витратомiра.

Вимiрювання багатофазних потокiв с технологiсю, яка вже зараз суттсво впливас на нафтогазовий сектор економiки i обiцяс великi перспективи для його подальшого розвитку. Багатофазнi вимiрювачi використовуються в даний час на рiзних нафтових родовищах - вiд берегових комплексiв по видобутку важко нафти до морських промислiв, включаючи пiдводнi експлуатацiйнi системи. Всiм стратегiям розвитку, якi базуються на багатофазних технологiях з використанням багатофазних вимiрювачiв, с характерною особливiсть – зниження капiтальних вкладень, що авансуються (Скот, 2001 8 2002).

Виключення з експлуатацi сепаратора i iншого обладнання забезпечус зниження витрат, i крiм того дозволяс мiнiмiзувати негативну дiю на навколишнс середовище i ризики розливiв нафти. Ця технологiя використовусться на бурових морських платформах i плавучих основах, таких як морськi нафтосховища з безпричальним наливанням (Spars), платформи з натяжними опорами (ТЕРs), плавучi нафтокомплекси (FРSO's), з метою зменшення вимог по об'сму i вазi, що пов'язанi з вимiром дебiта продукцi попередньо розбурених або видалених свердловин. Для пiдводних родовищ вимiрювання багатофазних потокiв мас велике значення, оскiльки воно дозволяс проводити транспортування змiшаних нафтопродуктiв по загальному пiдводному нафтопроводу. В цьому випадку багатофазний витратомiр дас можливiсть розподiляти продукцiю пiдводно свердловини i здiйснювати

монiторинг (Devegowda 8 Scott, 2003 8 2004).

Вимiрювання багатофазних потокiв вiдкривас також новi захоплюючi можливостi для вимiру дебiтiв нафти, води i газу в реальному масштабi часу; ця методика досконалiша в порiвняннi з пробними сепараторами, як в планi вимiрювання швидкостi потоку флю дiв, так i якостi самих вимiрювань. Вимiрювання, що проводяться в реальному масштабi часу, дозволяють по-новому пiдiйти до вирiшення проблеми роз-робки родовищ i оптимiзацi процесу видобутку.

113

Зокрема, було встановлено, що якiсть вимiрювань набуває велике значення при зворотному розподiлi видобутку по окремих свердловинах або родовищах; подiбна iнформацiя надзвичайно важлива при адаптацi iсторi моделювання колектора, управлiннi нафтопромислом i оцiнцi запасiв родовища (Mehdizadeh, Ghaempanah i Scott, 2006). Отриманi данi є основою для прийняття важливих оперативних рiшень, як наприклад вибору моменту закриття свердловини з високим вмiстом води в продукцi i планування КРС або повторного закачування свердловини.

Враховуючи цiлий ряд переваг, якi дає використання технологi вимiру багатофазного потоку, слiд, однак, ретельно проаналiзувати цi переваги з погляду х економiчних наслiдкiв. У данiй статтi в сумарному виглядi поданi технологi , що є на ринку, i обговорюються способи х застосування, а також х потенцiйнi можливостi i перешкоди на шляху х широкомасштабного використання.

4.1.1 Класифікація основних методів вимірювання

газорідинних потоків

На даний час розроблено й апробовано цiлий ряд рiзних методiв вимiру тих або iнших характеристик потокiв, кожний з яких має свою область застосування, а також переваги й недолiки. Для ефективного вибору найбiльш оптимальних методiв вимiру необхiднi систематизацiя й аналiз вiдомих способiв i засобiв вимiру характеристик, що рухаються газорiдинних багатокомпонентних середовищ. Для цього пропонується класифiкацiя методiв вимiру параметрiв багатокомпонентних потокiв, що дозволяє ефективно проаналiзувати хнi потенцiйнi можливостi.

Класифiкувати методи доцiльно за видом вимiрювано фiзично величини, що веде до хнього розподiлу на механiчнi (статичнi й динамiчнi) i методи, заснованi на вимiрi характеристик поля: електромагнiтнi, оптичнi, ядерно-фiзичнi й тепловi. Першi, заснованi на вимiрi речовинних параметрiв середовища. Причому, динамiчнi механiчнi методи фактично є акустичними або вiбрацiйними, що використають рiзнi частотнi дiапазони хвиль вiд iнфразвуку до ультразвуку, а статичнi методи в лiтературi звичайно називають механiчними

114

або прямими. В основу iнших покладений вимiр параметрiв електромагнiтного або теплового поля, а також ядерного випромiнювання. При цьому використаються частоти електромагнiтних хвиль у граничному випадку вiд нульово (постiйний струм) до надвисокочастотних радiохвиль, а також оптичний i рентгенiвський дiапазони хвиль. Їх також можна вiднести до динамiчних методiв.

Як правило, безпосередньо вимiрюваним параметром є або iнтенсивнiсть, або частота, якi тим або iншим способом пов'язанi з контрольованим параметром потоку.

Розглянуто конструкцi вiдомих багатофазних витратомiрiв, хнi технiчнi характеристики, переваги й недолiки. Вiдзначено, що в реальних конструкцiях багатофазних витратомiрiв, через багатопараметричнiсть завдання, часто використовуються одночасно кiлька рiзних методiв вимiру тих або iнших параметрiв потоку.

Вiдомi методи вимiру параметрiв багатофазного потоку, використовуванi для визначення дебiту газоконденсатних свердловин, роздiленi по виду вимiрюваних фiзичних величин. Для зручностi розгляду цi методи зведенi в таблицi 4.2 й 4.3.

115

Таблиця 4.2. Методи виміру витратних параметрів багатокомпонентного пото

| Вид вимірюванЫвеличини, що визначає метод вимірювання | Вимірювана величина | Використовувана техніка |
| --- | --- | --- |
| механічна (статична) | перепад тиску на місцевому опорі | діафрагми, сопла й труби Вентурі, труби Дала; витратоміри змінного перепаду тиску: відцентрові, напірні із трубкою Піто, з напірним підсилювачем |
|  | маса | ваги різних конструкцій, датчики перепаду тиску |
|  | обсяг | камерні й поршневі лічильники |
|  | сила | вимірювач гідродинамічного тиску потоку на поворотну лопату |
|  | частота обертання | тахометричні, кулькові й роторно-кульові витратоміри |
| механічна (динамічна) | частота коливань контрольованого потоку (вихрові) | датчик з тілом обтікання, витратоміри із прецесією воронкоподібного вихру, з автоколиваннями струменя середовища, що випливає з отвору |
|  | амплітуда коливань згину вимірювальнЫтрубки (коріолісові) | вібраційний масовий (коріолісовий) витратомір |
|  | час поширення ультразвуко- вих коливань; частотний зсув, обумовлений ефектом Доплера; час переносу випадкового збурювання на певну дистанцію; гідродинамічний шум (акустичні) | час-імпульсні, фазові й частотно-імпульсні, доплерівскі, кореляційні витратоміри, приймач шумового сигналу й аналізатор |
| електромагнітна | що наводить эрс при русі середовища в магнітному полі | електромагнітний витратомір |
| ядерно-фізична | взаємна кореляція флуктуації сигналів двох просвічуючих пристрЫв | обчислювач функції взаємнЫкореляції |
| теплова | час переносу тепловЫмітки на певній дистанції; | обчислювач функції взаємнЫкореляції |
|  | тепловідвід від нагрівального елемента | термоанемометр |

116

Таблиця 4.3. Методи виміру концентраційних параметрів багатокомпонентного потоку

| Вид вимірювано величини, що визначає метод вимірювання | Вимірювана величина | Використовувана техніка |
| --- | --- | --- |
| механічна (динамічна) | акустична про- відність локального об’єму середовища | акустичний зонд |
|  | загасання ультразвуково хвилі у хвилеводіпроводі | акустоімпедансний датчик |
|  | резонансна частота пьєзокільця з контрольованим середовищем | частотний аналізатор |
| електромагнітна | активна, реактивна або повна електропровідність середовища | кондуктометр, техніка просвічування СВЧ - діапазону, електрозонд |
| ядерно - фізична | ослаблення рентгенівського або гама – випромінювання, або нейтронного потоку | просвічування вузьким або широким променем, використання двох джерел випромінювання різно енергі , вимір енергетичного спектра нейтронів |
| теплова | тепловідвід від нагрівального елемента | термоанемометр |

117

4.1.1Класифікація витратомірів по газовмісту вимірюваного потоку

Пробний сепаратор

Протягом десятилiть типовий пробний сепаратор використовувався в нашiй нафтовидобувнiй промисловостi для багатофазного витратомiрювання. Вiн забезпечує вимiри дебiта нафти, води i газу, що i є основною функцiєю багатофазного вимiрювального приладу. Проте використання цього приладу зв'язане з цiлим поряд труднощiв i це привело до розробки сучасного багатофазного вимiрювача потоку. Крiм крупних габаритiв i велико ваги пробного сепаратора з цилiндричною трубною рiзьбою 1 дюйм (G 1) необхiдною умовою його роботи у зв'язку iз змiною рiвня рiдинi в ньому є проведення випробування свердловини на притiк протягом багатогодинного перiоду часу при усередненому дебiтi свердловини. У iдеальному варiантi сепаратор працює як роздiлювальний прилад, в якому вiдбувається повне роздiлення нафти, газу i води i однофазнi потоки флю да, що утворюються при цьому, вимiрюються за допомогою типових промислових однофазних витратомiрiв. До недавнього часу вважалося, що пробний сепаратор проводить абсолютно точнi вимiри. Планки похибок фактично нiколи не асоцiюються з показами, отриманими в ходi пробно експлуатацi свердловини з використанням сепаратора, або з даними про видобуток, що вiдображаються на стандартному графiку у виглядi криво , яка показує темпи падiння дебiта свердловини в часi.

В даний час є розумiння того, що iснують невизначеностi, обумовленi навiть цим промисловим стандартним методом дослiдження.

Наприклад, у високопродуктивних свердловинах випробуваних невеликим тестовим сепаратором може вiдбуватися захоплення газу краплями рiдини в рiдкiй фазi (недокидання газу) i захоплення рiдини бульбашками газу в газовому середовищi (перекидання рiдини).

В результатi ми маємо багатофазовий потiк iз слiдами домiшок, який надходить на однофазнi витратомiри на виходi з сепаратора. Отримуванi при цьому вимiри можуть вiдхиляися вiд дiйсного значення, як у бiк збiльшення, так i зменшення, внаслiдок забруднення потоку флю дiв. Крiм того, за

118

той короткий час, що тестовий сепаратор знаходиться в роботi, можливо, не вдасться забезпечити повне роздiлення нафти i води, не удаючись до використання тепла i хiмiчних реагентiв для руйнування будь-яко емульсiйно фази, що утворилася в системi нафтовидобутку.

Як буде видно з подальшого обговорення, багатофазнi вимiрювальнi прилади мають цiлий низку переваг перед традицiйним пробним сепаратором.

Багатофазнi витратомiри

В даний час на ринку багатофазнi витратомiри можна роздiлити на три основнi категорi :

1)	пристро , заснованi на принципi часткового роздiлення фаз;

стацiонарнi витратомiри;

вiртуальнi витратомiри.

Нижче приводяться описи кожного з цих типiв витратомiрiв:

Витратомiри з частковим роздiленням фаз.

Особливiстю цiє методики є те, що використовується деякий тип компактного сепаратора для парцiального роздiлення потоку в передусiм на газ i передусiм на рiдку фазу. Такi сепаратори надають рiдинi тангенцiальне прискорення (спин) яке звичайно що не перевищує 15-100 g. Для вимiрювання потокiв що складаються переважно з газу i переважно з рiдини використовуються традицiйний однофазний витратомiр i пристро , що вимiрюють обводненiсть продукцi свердловини. Тому такий витратомiр коштує дешевше, нiж стацiонарний. Пристро з частковим роздiленням видобувають бiльшу частину газово фази, що утворюється, що дозволяє отримувати точнiшi вимiри дебiта нафти. У унiверситетi A&M проводилося дослiдження на предмет використання сепаратора з регульованими параметрами входу з тим, щоб розширити сферу практичного застосування цилiндрових циклонiв поширюючи на нафтопромисли (Igho i Scott, 2005). У унiверситетi також були проведенi попереднi дослiдження по кiлькiснiй оцiнцi впливу, що чинить потiк з незначною кiлькiстю домiшок на однофазний витратомiр (Hekimian, Jumonville i Scott, 2000; Adejuyigbe i iн., 2004).

119

Таблиця 4.4 -Порівняння комерційно доступних технологій багатофазних вимірювань

| Методика вимірювань | Виробник | Підготовка потоку | Труба Вентурі | Радіоізотопний густиномір | НВЧ | Ємність/ провідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні | Agar Corporation | За замовленням | Так | Немає | Так | Немає |
| - | AkerKvaerner | немає | Так інверсний | Так (подвійний) (22&59.5KeV) | Немає | Немає |
|  | - Haimo Technologies Inc. | так | Так | Подвійний | Немає | Немає |
| - | Jiskoot | закритий змішувач | Немає | Подвійний | Немає | Немає |
|  | - Multi Phase Meters AS | немає | Так | За замовленням | 3-D | Немає |
| - | Neftemer Ltd. | немає | Немає | Так | Немає | Немає |
| - | Petroleum Software Ltd | так | Так | Немає | Немає | Так |
| - | Pietro Fiorentini | немає | Так | Немає | Немає | Так |
| - | Roxar | немає | Так | Так | Немає | Так |
| - | Schlumberger/ FramoEngineering | труба (тупиковий трійник) | Так | Так | Немає | Немає |

120

Продовження таблицг 4.4

| Методика вимгрювань | Виробник | Пгдготовка потоку | Вимгрювач Вимгрювач ргдини газу | Вимгрювач обводненостг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З роздгленням фаз | Agar | Цилгндргч. циклон | Вентург | НВЧ |
|  | Emerson Process& SMS | Цилгндргч. циклон | Корголгса | Coriolis | Нафта нетто (густина) |
|  | eP-Solutions (Weatherford) | Цилгндргч. циклон | Корголгса | Coriolis/ Vortex | ІЧ (Red Eye) |
|  | Foxboro | Цилгндргч. циклон | Корголгса | Coriolis/ Vortex | Нафта нетто (густина) |
| Методика вимгрювань Вгртуальнг |  | PhaseDynamics Виготовлювач EnSys Yocum | Цилгндргч. циклон | ПЗ |  | Корголгса Дебгт Необхгдний калгбрування | Corilis/ Vortex для | Необхгднг | Тиск НВЧ г температура як вхгдна величина |
|  | FMC Technologies |  | Необхгдний для калгбрування | Необхгднг як вхгдна величина |
|  | Multiphase Solutions (Woodgroup) | OLGA | Необхгдний для калгбрування | Необхгднг як вхгдна величина |

121

Стацiонарнi витратомiри. При цьому пiдходi робиться спроба вимiряти три окремi притоки: дебiт нафти, води i природного газу без роздiлення фаз, хоча деякi виробники доводять потiк до необхiдних параметрiв. При цьому необхiдно провести декiлька вимiрiв, щоб отримати швидкостi перемiщення окремих фаз. Використовуються фiрмовi моделi i емпiричнi кореляцi для завершення системи рiвнянь, що виникають в результатi проведення рiзних вимiрiв. Ця методика є найбiльш компактною i дорогою.

Слiд зазначити, що компактне роздiлення можна використовувати для розширення областi робочих режимiв стацiонарних витратомiрiв, видаливши бiльшу частину газово фази.

Вiртуальнi витратомiри. Ця категорiя витратомiрiв з'явилася в останнi декiлька рокiв. Це нова концепцiя, використовувана спiльно з фiзичним вимiрювальним пристроєм або при його вiдсутностi. У вiртуальних витратомiрах використовується можливий тиск i вимiри температури для оцiнки витрати рiдини, в основi яко лежать моделi трубопроводiв з багатофазними потоками продукцi . Така методика використовується, але вона не пiддавалася ретельнiй перевiрцi незалежними експертами для виявлення рiвня ненадiйностi, обумовленого даною методикою, i єдностi розвязкiв. Комерцiйно доступнi декiлька рiзних технологiй.

4.1.2 Аналіз переваг та недоліків сучасних засобів вимірювання витрати багатофазних потоків

У продажу є декiлька типiв багатофазних витратомiрiв. Нижче приводиться таблиця, в якiй вказанi витратомiри, що серiйно випускаються, порiвнюються х характеристики i використовуванi в них технологi .

Кiлькiсть i розма тiсть iснуючих методiв i приладiв свiдчить про вiдсутнiсть унiверсальних методiв вимiру багатофазних потокiв, придатних для практичного застосування, i про продовження пошуку нових засобiв i прийомiв контролю газоконденсатних потокiв.

Механiчнi (статичнi) методи дозволяють безпосередньо вимiрювати витрати рiдко й газово фаз потоку за умови хнього попереднього подiлу. Однак вони не придатнi для

122

динамiчних вимiрiв i визначення частки води в емульсi без попередньо сепарацi .

На основi електромагнiтних методiв можна порiвняно легко визначати обводненiсть водоконденсатно емульсi й об'ємну концентрацiю газово фази пiсля сепарацi потоку. Однак вимiри витратних характеристик практично ускладненi через низьку електропровiднiсть конденсату.

Ядерно-фiзичнi методи дозволяють проводити вимiр концентрацiйних характеристик середовища без безпосереднього контакту датчика з потоком. Проте, потенцiйна небезпека й облiк спецiальних вимог iз захисту й охорони джерел випромiнювання роблять хнє практичне застосування проблематичним.

Використання теплових методiв утруднено через необхiднiсть застосування потужних точкових i пульсуючих джерел теплово енергi , довгострокова стiйкiсть яких викликає сумнiву. Крiм того, реальна технологiя здiйснення таких методiв у нестацiонарному двофазному потоцi в цей час вiдсутня.

Зi всiх перерахованих тут компанiй, тiльки Roxar, Schlumbeщer i Agar подiлили мiж собою практично весь ринок стацiонарних вимiрювальних пристро в. Компанiя Шлюмберже до теперiшнього часу (за станом на травень 2007 року) виготовила 800 багатофазних витратомiрiв, з яких 209 призначенi для використання на пiдводних родовищах. Ринкова частка компанi Роксар також вельми значна: реалiзовано бiльше 263 витратомiрiв для пiдводних вимiрювань. Слiд зазначити також, що все бiльше визнання завойовує концепцiя, заснована на частковому роздiленнi фаз, сотнi таких витратомiрiв продаються до Пiвденно Америки i на Близький Схiд. Подiбний метод вимiрювань також цiлком придатний для використання на ринку пересувних вимiрювальних пристро в для пробно експлуатацi свердловин i разом з сепаратором здатний покривати широкий дiапазон витрати, забезпечуючи точнiше вимiрювання дебiта нафти. Найбiльшою труднiстю при використаннi методики часткового роздiлення є той факт, що застосовуванi в даний час сепаратори мають нерегульований вхiд. Тодi як стацiонарнi пристро переважають на рин-

123

ку, наголошусться також i зростання ринку пересувних витратомiрiв для пробно експлуатацi .

Типи вимiрюваних багатофазних потокiв

На сьогоднiшнiй день основна сфера застосування багатофазних витратомiрiв -експлуатацiйнi випробування свердловин. Проте ця технологiя починас знаходити застосування в бурiннi, при гiдророзривi пласта i для iнших практичних цiлей.

Наприклад, багатофазне вимiрювання виявилося доцiльним для використання в новiтнiй технологi бурiння з контролем тиску i бурiння з негативним тиском на пласт (НТП). При бурiннi з контролем тиску потрiбний ретельнiший контроль за буровим шламом, що виходить iз стовбура свердловини на поверхню, для регулювання iнших невеликих вiдхилень тиск, усерединi якого повинен пiдтримуватися тиск в свердловинi. Багатофазне вимiрювання дозволяс швидко визначити витрати рiдини в порiвняннi з резервуаром або вiдкритим баком для бурового розчину. Крiм того, здатнiсть цих приладiв проводити вимiри трьох фаз дас можливiсть швидко виявити будь-який викид пластового флю да зi свердловини, що буриться, або прогнозувати на ранньому етапi виникнення ситуацi , що вимагас регулювання дебiта свердловини. Інтенсифiкацiя притоку нафти в свердловинi методом ГРП вимагас точного вимiру пiщано-глинистих бурових розчинiв. Загальноприйнятим методом для проведення такого вимiру с використання ядерного денситометра i турбiнного перетворювача.

В цiлому, виходячи з наявностi рухомих середовищ, область застосування багатофазних вимiрювань можна роздiлити на наступнi категорi :

1 Багатофазнi (нефть-вода-газ з нiкчемно малою концентрацiсю пiску)

2 Вологий газ (газ з концентрацiями слiдiв водного конденсату i пiску)

3 Обводненiсть (водонафтовi емульсi з мiкроконцентрацiсю пiску)

4 Глинистий розчин (суспензiя твердих частинок в рiдинi з концентрацiсю слiду газу)

124

Можливостi багатофазних вимiрювачiв.

Пiдраховано, що хоча в даний час в експлуатацi налiчусться декiлька тисяч багатофазних вимiрювачiв, х частка в промислових вимiрюваннях складас менше 0,2 % (Kratirov та iншi, 2007). Пробний сепаратор продовжус залишатися робочим еталоном при експлуатацiйних випробуваннях свердловин. Для пiдбору вiдповiдних варiантiв для цiс технологi необхiдно провести аналiз х економiчно ефективностi. У багатьох випадках використання витратомiру повинне привести до зниження капiтальних витрат в порiвняннi з типовим пробним сепаратором, а при використаннi на бурових морських платформах дати економiю ваги i об'сму. Проте в бiльшостi випадкiв iстотне значення мають отриманi данi. За допомогою вимiрiв, що якомога частiше проводяться, вдасться краще контролювати скважину/ родовище i збiльшувати балансовi запаси i видобуток нафти. Приводити подiбнi обгрунтування завжди вважалося важкою справою, але недавно цiсю проблемою зайнялися дослiдники (Mehdizadeh, Ghaempanah i Scott, 2006). У данiй статтi приводяться основнi положення, що обгрунтовують доцiльнiсть впровадження багатофазних витратомiрiв, виходячи iз значущостi виконаних ними вимiрiв.

На пiдводних родовищах багатофазний витратомiр вже став частиною стандартного "комплекту" пiдводного устаткування. Для експлуатацi пiдводних родовищ, використання iнших варiантiв як альтернатива багатофазним витратомiрам не с особливо привабливим. До них вiдносяться окремi пiдводнi трубопроводи (дороге устаткування), пiдводна пере-робка (тiльки що починас виходити з пiлотно фази розвитку) i вiдмова вiд вимiрiв витрат окремих свердловин. Що стосусться ринкiв постiйних i перiодичних випробувань, постiйний ринок буде значно бiльшим, кiнцевою метою на деяких родовищах буде установка багатофазних витратомiрiв на кожнiй окремiй свердловинi. Ринок пробно експлуатацi як i ранiше займатиме важливе мiсце у сферi багатофазних вимiрювань, оскiльки для випробовування розвiдувальних свердловин на вiддалених родовищах найкраще пiдходять компактнi розмiри багатофазного витратомiру.

125

Перешкоди на шляху використання багатофазних вимiрювань

Основнi труднощi на шляху широкомасштабного впровадження багатофазних витратомiрiв наступнi:

1)	навчання/перехiд до ново технологi ;

цiна/cприйняття цiни; i

велике число iснуючих установок для сепарацi нафти i газу на пробнiй стадi експлуатацi . Нижче приводиться аналiз кожно з цих проблем:

Навчання/Перехід до нової технології. Хоча техно-

логiя багатофазних вимiрювань вже не нова,	ще варто
вiдносити до розряду нових технологiй. Досвiд використання цiс технологi в нафтовидобувнiй галузi налiчус майже 10 рокiв, а бiльшiсть спецiалiстiв-нафтовики починали свою кар'сру до появи багатофазних вимiрювачiв. У школi цю технологiю не вивчали, i познайомитися з нею на практицi вони не могли. Тому, проблема багатофазних вимiрювань часто не с "предметом дискусiй" нарiвнi з iншими системами вимiрювань. З приходом великого числа нових фахiвцiв в галузь створюсться унiкальна можливiсть познайомити наступне поколiння iнженерiв-нафтовикiв з перевагами цiс технологi . У техаському унiверситетi A&M для цiс мети був розроблений короткотермiновий курс "Багатофазнi вимiрювання" який читасться у всiх кра нах свiту. Ще одним способом передачi цiй технологi серед нафтогазовидобувних компанiй с заходи на зразок Зустрiчей за Круглим Столом по питаннях багатофазних вимiрювань, на яких освiтлюють успiшнi випадки застосування цiс технологi .

Ціна/Сприйняття ціни. У галузi склалося уявлення, що ця технологiя дуже дорога. Проте iнженерам по технiчнiй експлуатацi устаткування, для яких звичною справою с закупiвля турбiни або дiафрагмового витратомiру, доводиться платити за них бiльше. Часто не враховусться можлива економiя вiд застосування вимiрювача витрати багатофазного потоку. Ця економiя досить суттсва, якщо врахувати витрати на iнше устаткування, пiдготовку i навчання персоналу, установку i техобслуговування. За останнi декiлька рокiв вартiсть багатофазних витратомiрiв знизилася, оскiльки надходження замовлень на сотнi цих вимiрювачiв дас можливiсть

126

знижувати їх собiвартiсть за рахунок зростання виробництва. Ранiше цi пристрої виготовляли в основному по iндивiдуальних замовленнях, i виробничi витрати були дуже високi. Нинiшнiй стiйкий ринок збуту цiєї продукцiї i все зростаюче число постачальникiв iмовiрно призведе до зниження цiн протягом найближчих кiлькох рокiв, що, у свою чергу, збiльшить кiлькiсть витратомiрiв, що реалiзуються.

Велике число існуючих сепараторів для пробної експлуатації. Багатофазнi витратомiри найчастiше закуповують для нових освоюваних родовищ. Продаж нового пристрою для замiни iснуючого пробного сепаратора - це важке завдання i проникнення в iснуючi i економiчно граничнi родовища тiльки що почалося. Рушiйними факторами замiни iснуючого устаткування є мiркування захисту навколишнього середовища, безпеки i отримання точних даних. У кiлькох випадках, коли довелося мати справу з токсичним газом, це слугувало стимулом для установки багатофазного витратомiру, в iнших випадках можливiсть позбавитися вiд сепаратора i резервуарiв на установцi понизила ризик виникнення розливiв i викиду газу в навколишнє середовище.

Очiкується, що майбутнi технiчнi норми, що регламентують необхiднiсть установки систем збору резервуарної пари, спонукають виробникiв лiквiдовувати багато експлуатацiйних об'єктiв i замiряти флюїди, що видобуваються, на гирлi свердловини, перш нiж перекачувати їх на єдину централiзовану керовану нафтовидобувну дiлянку

Ключовi iнновацiйнi технологiї

З'являється цiлий ряд технiчних нововведень, що сприяють пiдвищенню точностi i розширенню сфери застосування багатофазних вимiрювачiв потоку. Нафтосервiсная компанiя Multi Pha e Meter AS упровадила концепцiю тривимiрної НВЧ-томографiї (Scheer i Wee, 2007). Ця технологiя, як чекають, замiнить iснуючу систему одновимiрних вимiрювань. Поєднання простих вимiрювань за допомогою застосування методики прогнозування перепаду тиску на вiртуальному витратомiрi забезпечить можливiсть понизити вартiсть витратомiру (Marelli, 2007).

Розрахунковий тиск у витратомiрах зараз збiльшується з 5000 фунтiвв/кв.дюйм до 10000 i 15000 фунтiв/кв.дюйм, що

127

розширює область х застосування. Щоб задовольнити потребу ринку високих тискiв/високих температур, багато компанiй розробляють програми пiдвищення номiнальних значень тиску i температури. Зокрема, що стосується сепараторiв з частковим роздiленням фаз, то успiхи в конструюваннi стацiонарних сепараторiв дозволять понизити габарити i вагу цих пристро в до розмiрiв стацiонарних вимiрювачiв. Також проходять випробування гiдроакустичних, ультразвукових i акустичних витратомiрiв (Ting, et. al., 2000) з фiксуючими хомутами i новими функцiональними можливостями.

Багатофазнi вимiрювання, якi розвивалися i удосконалювалися протягом останнiх десяти рокiв, стали передовою практикою галузi в декiлькох нафтогазовидобувних районах. Переваги, якi дає використання цiє технологi з погляду зниження витрат, рiвня складностi i малого розмiру, ще бiльш зростають за рахунок декiлькох унiкальних аспектiв сучасних умов експлуатацi . Пiдвищення цiн на нафту i газ у поєднаннi з зростанням економiки, привели до подовження термiнiв очiкування постачання обладнання i дефiциту обладнання i квалiфiкованого персоналу. Багатофазне вимiрювання, як частина методики багатофазно технологi видобування, зменшує кiлькiсть устаткування необхiдного для проекту, а також пов'язанi з цим витрати на наладку, експлуатацiю i техобслуговування. Крiм того, постiйний потiк iнформацi , що надходить вiд багатофазного вимiрювача, вiдкриває новi можливостi для монiторингу пластового покладу i управлiння пластом. Завдяки якостi i частотностi отримуваних даних, можна чекати впровадження цiє технологi на дiючих i малорентабельних в найближчому десятилiттi родовищах, у мiру того як цi пристро стануть необхiднi як для промислового iнженера, так i для iнженера-експлуатацiйника.

Група дослiдникiв Multiphase Research Group в унiверситетi A&M займається глибоким вивченням процесiв що вiдбуваються в багатофазних середовищах. У унiверситетi працює експериментальна установка, що моделює умови експлуатацi родовища, на якiй проводяться дослiдження по вдосконаленню багатофазних насосiв i витратомiрiв. У 2000 роцi був утворений Круглий стiл, присвячений проблемам

128

багатофазних вимiрювань, метою якого є сприяння оперативному розповсюдженню iнформацi про багатофазнi вимiрювання. На ньому учасники обмiнюються досвiдом застосування i визначають сферу загальних iнтересiв . Круглий стiл став значною мiжнародною подiєю в областi багатофазних вимiрювань i важливим заходом подiбного роду в Пiвнiчнiй Америцi. Йому надають пiдтримку нафтогазовi компанi - розробники, що вiдряджають доповiдачiв, i його дiяльнiсть фiнансується практично всiма компанiями, пов'язаними з технологiєю багатофазних вимiрювань.

4.2 Символізація сигналів гідродинамічних пульсацій

тиску потоку для нейромережевої ідентифікації структури багатофазного потоку

4.2.1 Існуючi методи iдентифiкацi режиму газорiдинного

потоку.

Проблема iдентифiкацi режимiв потокiв в процесi х руху як багатофазних сумiшей (ядерна енергетика, нафтогазовидобувна промисловiсть, хiмiчна промисловiсть) є вiдкритою проблемою для багатьох iндустрiальних використань. В загальному, рiзнi режими потоку породжують i вiдмiннi як якiснi та кiлькiснi параметри потоку. Із-за значно нелiнiйностi сил, що викликають змiни режимiв потоку, х прогнозування є реально досить складним. Пiдхiд, який найбiльше використовується, полягає в iдентифiкацi реально моделi потоку на основi аналiзу сигналiв датчикiв, що зазнають флуктуацiй в залежностi вiд структури потоку. Значна кiлькiсть праць виконана в напрямку використання рiзних датчикiв та рiзних методiв аналiзу iнформацiйних сигналiв. Пропонована робота присвячена подальшому розвитку цього напрямку. Нашою метою є показати потенцiал нових методiв аналiзу, що базуються на адаптацi алгоритмiв обробки реальних режимiв багатофазового потоку в точцi контролю та можливостi х реалiзацi в цифрових сигнальних процесорах з електроперепрограмованою пам’ятю команд та даних.

Сучаснi пiдходи iнтерпретацi продукцi свердловин в нафтогазовидобувнiй промисловостi базуються на механiстичних моделях що дозволяють симулювати сталi та перехiднi режими потоку. Однак, iснують i значнi обмеження пов’язанi з проблемами конвергенцi , обчислювальними обмеженнями,

129

нестабiльнiстю граничних умов, обмеженнями використання iснуючих моделей багатофазових потокiв i невизначеностями, пов’язаними з дросельно-клапанними моделями. Поряд з цим монiторинг продукцi свердловин в реальному часi розглядається як найкращий шлях до оптимiзацi роботи родовища. Монiторинг продуктивностi свердловини має на увазi можливiсть вiдслiдковувати довiльнi змiни в композицi флю ду, швидкостях потоку, або профiлях температури i тиску в реальному часi. Багатофазна витратометрiя вiдiграє ключову роль в цьому сценарi . Така iнформацiя, в поєднаннi з критичним аналiзом iсторичних даних вiд само свердловини i вiд аналогiчних свердловин, дозволяє дiагностувати систему i прогнозувати майбутнi тенденцi .

За останнi 10-15 рокiв в галузi багатофазно витратометрi особливо при вимiрюваннi продукцi нафтогазових свердловин вiдбулись кардинальнi змiни, що пов’язанi з великою увагою до питання з боку технологiчного персоналу та геологiчних служб нафтогазовидобувних пiдприємств. Розробленi, знаходяться на етапi дослiдно-промислових випробувань або впровадженi в дiючi технологi видобутку на сушi та шельфу такi витратовимiрювальнi системи як AGAR МPЕМ, Еluenta МЕ, МЕI, ESМER, ТopЕlow ЕМC , Еramo МЕМ, DЕ868 AТW. Авторами розробок заявляються достатньо високi метрологiчнi та експлуатацiйнi характеристики, але поряд з цим вказанi установки мають i недолiки. До них можна вiднести: використання в деяких радiоактивного джерела, необхiднiсть калiбровки по мiсцю контролю, значна металоємкiсть i достатньо висока вартiсть. Тому доцiльна розробка методiв контролю структури та витрати багатофазних потокiв при технiчнiй реалiзацi яких використовувались би серiйнi доступнi давачi параметрiв потоку, а поставлена мета достовiрностi контролю досягалась за допомогою ускладнення та пришвидшення обробки необхiдного масиву iнформацiйних сигналiв. Це дозволяє зменшити матерiалоємнiсть таких систем i забезпечує можливiсть спостереження не тiльки за текучим складом багатофазного потоку, а i за iсторiєю змiни дебiту i функцiонування конкретно свердловини.

130

4.2.2 Суть символiзацi iнформацiйних сигналiв

Об’скт контролю – багатофазний потiк – по сво й природi с складним об’сктом. Це в основному зумовлено тим що, за виключенням розшарованого режиму течi , багатофазовi потоки с турбулентними потоками, якi на даний час ще не мають цiлiсного аналiтичного опису. А це призводить до того що для забезпечення вiдповiдних метрологiчних характеристик контролю хоча би на рiвнi +-5 % iснуючi та розроблюванi витратомiри вимагають калiбровки та настройки по мiсцю контролю. Тому доцiльно алгоритм обробки вимiрюваних iнформацiйних сигналiв реалiзувати програмно i зберiгати в пам’ятi яку сам пристрiй може модифiкувати в процесi само-калiбровки та настройки. Крiм того, програмна реалiзацiя обробки сигналу дозволяс бiльш коректно вирiшити проблему нестацiонарностi цих сигналiв, що с наслiдком нестацiонарностi гiдродинамiчних параметрiв турбулентного двофазного потоку.

Інформацiйнi сигнали датчикiв пульсацiй тиску потоку, вiбрацi трубопроводу та акустичного зондування мають суттсво стохастичну природу що викликано природою тих процесiв, що вони вiдображають. Тому в процесi попередньо обробки сигналiв давачiв доцiльно здiйснити структурування i фiльтрацiю сигналiв. Такий пiдхiд зараз називають символiзацiсю i використовують в багатьох пiдходах та системах обробки стохастичних даних [1-5].

Перетворення оригiнальних вимiрювань в символiчну форму базусться на подiлi дiапазону вимiрювано змiнно на дискретне число iнтервалiв, як показано на рис. 4.2. Для iлюстративних цiлей, ми обмежусмо себе тут найпростiшим можливим подiлом дiапазону даних на два iнтервали (бiнарний подiл). Оригiнальним вимiрам, якi с вище прийнятого значення межi подiлу сигналу присвоюсться символiчне значення 1, а вимiрам що знаходяться нижче межi подiлу присвоюсться символiчне значення О. В даному випадку межа подiлу сигналу вибрана на рiвнi оцiнки математичного очiкування виборки значень iнформацiйного сигналу датчика.

131

Рисунок 4.2- Ілюстрація символізації. Кожній точці серії даних вверху відповідає внизу значення символьної серії

Вищi рiвнi символiзацi створюються використовуючи бiльше iнтервалiв подiлу. Вищi ступенi подiлу можуть бути використанi, коли доцiльно дослiдити деталi отриманих вимiрiв, якi с малими по вiдношенню до всього дiапазону. В процесi попередньо обробки iнформацiйних сигналiв датчикiв пiсля х пiдсилення та нормалiзацi виконусться дискретизацiя аналогових сигналiв по часу та квантування по рiвню – аналого-цифрове перетворення (АЦП). Результат роботи АЦП - значення в дiапазонi вiд 0 до 1023 (вiд 0 до 210-1 при десятирозрядному АЦП) пропорцiйнi значенням нормалiзованих сигналiв датчикiв. Видiлимо в оперативнiй пам’ятi цифрового сигнального процесора 1024 комiрки (з адресами вiд 0 до 1023). Пiсля кожного аналого-цифрового перетворення iнформацiйного сигналу датчика збiльшусться на 1 (iнкрементусться) вмiст тiс комiрки пам’ятi, адреса яко дорiвнюс числу отриманому в результатi аналого-цифрового перетворення конкретного значення сигналу. Таким чином, результат аналого-цифрового перетворення iнформацiйного сигналу – число - сприймасться процесором як адреса комiрки, яку треба iнкрементувати. Дана операцiя виконусться досить швидко i швидкiсть тако символiзацi сигналу практично визначасться тiльки швидкодiсю модуля АЦП перетворення. В процесi тако обробки сигналу в 1024-ох комiрках пам’ятi буде по сутi оцiнка функцi густини розподiлу виборки iнформацiйного сигналу. Подiливши значення в кожнiй з цих комiрок пам’ятi на загальну кiлькiсть АЦП перетворень сигналу за час спостереження, отримусмо в

132

пам’яті символьно-послідовну гістограму розподілу енергі інформаційного сигналу. На рис.4.3 приведено такий розподіл для 18 спостережень при використанні тільки трирозрядного АЦП ( з метою спрощення рисунка та пояснень).

Рисунок 4.3 - Приклад символьно-послідовної гістограми для символьної серії рис.1 при восьми рівнях поділу діапазону сигналу. Кодам 011 та 110 відповідають найвищі частоти повторювань

Вказану вище гістограму пропонується використовувати для досягнення таких цілей:

1)	визначення виду розподілу та оцінки інтервалу стаціонарності стохастичного інформаційного сигналу датчика;

отримання образу інформаційного сигналу який характерний для конкретного режиму двофазного потоку з метою ідентифікаці співвідношення фаз потоку;

отримання образу інформаційного сигналу датчика пульсацій тиску, який через деякий час повинен бути отри-маний від другого датчика сигналу віддаленого від першого на задану відстань. Вказаний вище час повторення визначатиме швидкість потоку багатофазно суміші.

133

4.2.3 Застосування символгзованих сигналгв як вхгдної гнформацгї для нейронних мереж визначення структури потоку

На додаток для забезпечення вгзуального подання динамгчних образгв сигналгв г вгдповгдних потокгв, символьнопослгдовнг ггстограми забезпечують основу для кглькгсної оцгнки. Для цього в роботг [6] обгрунтовано пропонується використати модифгковану ентропгю Шенона, евклгдову норму (Т статистика) та модифгковану 2 статистику.

Модифгкована статистика Шенона визначається як:

H

1

Slog N	pi log p

obs



i

(4.1)

де pi є ймовгрнгстю (нормалгзованою частотою спостережень) і-го символьного гнтервалу г Nobs є число можливих послгдовностей якг фактично спостерггаються в даних. Використовуючи цю статистику доцгльно здгйснювати подгл дгапазону змгни гнформацгйного сигналу на гнтервали з однаковою ймовгрнгстю. Цей вид нормалгзацгї означає що модифгкована ентропгя Шенона буде конвергувати до 1, тодг коли набгр даних буде слгдувати до гстинної випадковостг. Якщо ж в даних будуть присутнг складнг детермгнованг структури (на-приклад, нестабгльнг або зашумленг пергодичностг), то ця статистика буде менша за 1.

Евклгдова норма та модифгкована 2 статистика використовується для поргвняння ргзних ггстограм. Евклгдова норма визначається як

2

T XY (  )

i

X i Y	i(4.2)

г модифгкована 2 статистика визначається як

XY2   	(4.3)

(XY)

де Xi та Yi – гндивгдуальнг гнтервальнг ймовгрностг для гнтер-

валу і ггстограм X та Y подглу дгапазону двох гнформацгйних сигналгв.

134

Обi цi статистики генеруються вiдмiнностями в частотах у вiдповiдних iндивiдуальних iнтервалах для рiзних наборiв даних. Якщо частоти р значно вiдрiзняються, то результуючi статистики будуть також великими. А великi значення статистик свiдчать що динамiчнi взiрцi сигналiв (а отже i потокiв, що вони вiдображають) в наборах даних сигналiв є суттєво рiзнi. Евклiдова норма статистика базується на iде , що кожна складова iнтервально гiстограми може бути розглянута як вектор в багатовимiрному просторi, де число вимiрiв є числом можливих унiкальних iнтервалiв дiапазону змiни iнформацiйного сигналу i його праобразу – багатофазного потоку. Тодi модуль вектора вiдмiнностей мiж гiстограмами може бути параметром порiвняння гiстограм. Модифiкована 2 статистика отримується з стандартно 2 статистики, де одновимiрнi вимiрянi частоти замiнюються iнтервальними частотами.

Для оцiнки та практично перевiрки приведено методологi символiзацi iнформацiйних сигналiв використано реалiзацi сигналiв отриманих на експериментальнiй дiлянцi трубопроводу установки комплексно пiдготовки газу (УКПГ) Карачаганакського газо-конденсатного родовища (Казахстан). Вимiрювальна дiлянка мiстила дiлянку шлейфового трубопроводу з газоконденсатним потоком всерединi, що знаходилась мiж двома опорами. На початку виходу шлейфового трубопроводу свердловини на поверхню (блоку вхiдних ниток УКПГ), пiсля опори на вiдстанi 15 см на трубопровiд за допомогою хомута було встановлено п’єзоелектричний акселерометр -shear будови. Вiброакустичний сигнал вказаним датчиком перетворювався в пропорцiйний електричний, i в подальшому використовувався як iнформацiйний сигнал про характер гiдродинамiчних пульсацiй двофазного потоку всерединi трубопроводу. У зв’язку з високими значеннями тиску потоку (до 25 МПа) та значним вмiстом сiрководню (до 4%) в продукцi свердловини, реєструвались не безпосередньо сигнали гiдродинамiчних пульсацiй, а х вплив на механiчну систему трубопроводу (низькочастотнi вiбрацi труби) та проходження у виглядi акустичних шумiв через стiнку трубопроводу товщиною 18 мм (високочастотнi коливання). Інформацiйний частотний дiапазон коливань складав 3-6400

135

Гц. В таблиці 4.5 приведено витрати та технологічні параметри потоків при яких проводилась реєстрація інформаційних сигналів.

Таблиця 4.5 - Технологічні параметри газоконденсатного потоку на експериментальній ділянці

| № п/п | № свердл. | Витрата газу приведена до н.у., м3/год | Витрата коденсату, м3/год | Тиск в трубопро- воді, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 109 | 7000 | 30 | 239 |
| 2. | 109 | 9000 | 32 | 244 |
| 3. | 109 | 11500 | 36,5 | 235 |
| 4. | 109 | 14500 | 38 | 231 |
| 5. | 118 | 13000 | 16,8 | 245 |
| 6. | 118 | 15500 | 42 | 231 |
| 7. | 118 | 16500 | 30 | 230 |
| 8. | 118 | 22500 | 35 | 205 |

Реєстраці інформаційних сигналів здійснювалась на протязі 3 хвилин з метою забезпечення стаціонарності вимірювань. Зареєстровані сигнали після підсилення на рівні 40 Дб (для свердловини 109) та 30 дБ (для свердловини 118) були піддані восьмирозрядному аналого-цифровому перетворенню та розрахунку інтервальних діаграм за допомогою цифрово обробки сигналів в мікропроцесорному блоці. На рис.4.4 приведено такі гістограми в діапазоні сигналу від –10 до +10 В з кроком інтервалу дискретизаці 76 мВ для сигналів отриманих при багатофазному потоці свердловини 109.

136

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Частота попадання в гнтервал, % выСКЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Номерсимвольногоінтервалусигналу

|  | 7000нм3/год 9000нм3/год 11500нм3/год 14500нм3/год |
| --- | --- |

Рисунок 4.4 - Гістограма зміни символьного перетворення інформаційного сигналу про різних дебітах свердловини в діапазоні зміни сигналу від –10 до +10 В

Аналогічну гістограму представлено на рис.4.5, але оскільки інформацій-ний сигнал був більш інтенсивніший, вимагалсь меншого підсилення. Діапазон зміни інформаційного сигналу від -3 до +3 В, що при використанні того ж восьмирозрядного АЦП дозволяє забезпечити ширину сим-вольного інтервалу 23,4 мВ. Використання меншого інтервалу символізації дозволяє відслідковувати більш детально зміни контрольованих потоків.

137

Частота попадання в інтервал, % від СКЗ

45

40

35

30

25

20

15

10

0

5

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85
Номер символьного інтервалу сигналу

13000-16,8-245	15500-42-231	16500-30-230	22500-35-205

Рисунок 4.5- Гістограма зміни символьного перетворення
інформаційного сигналу про різних дебітах свердловини в
діапазоні зміни сигналу від –3 до +3 В

Табл.4.6 - Розрахункові значення статистики Шенона гістограм сигналів

| № п/п | Статистика Шенона Нs. | Витрата газу приведена до н.у., м3/год | Витрата коденсату , м3/год | Тиск в трубопро- воді, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,3064 | 7000 | 30 | 239 |
| 2. | 0,3275 | 9000 | 32 | 244 |
| 3. | 0,3320 | 11500 | 36,5 | 235 |
| 4. | 0,3379 | 14500 | 38 | 231 |
| 5. | 0,3925 | 13000 | 16,8 | 245 |
| 6. | 0,4155 | 15500 | 42 | 231 |
| 7. | 0,4062 | 16500 | 30 | 230 |
| 8. | 0,3947 | 22500 | 35 | 205 |

138

На основi аналiзу даних рис.4.4 i рис.4.5 та табл.4.6 можна зробити наступнi висновки:

1)	змiна дебiту свердловини, що веде до змiни витрати фаз багатофазного потоку, призводить до розширення гiстограм що в числовому виглядi визначається у змiнi статистики Шенона.

при використаннi 26 iнтервалiв символiзацi вимiрювального дiапазону сигналу iснує пряма пропорцiйнiсть мiж значенням статистики Шенона та витратою багатофазово сумiшi.

при використаннi 86 iнтервалiв та збiльшеннi дебiту свердловини статистика Шенона також зростає, але на змiну в бiльшiй мiрi впливає змiна витрати рiдко фази (конденсати) чим змiна витрати газово фази. Це зумовлено рiзницею в густинах фаз потоку. Додатковим фактором який треба враховувати є статичний тиск потоку, так як зростання тиску веде до зростання густини газу i як наслiдок впливу витрати газу на характер iнформацiйного сигналу.

Отриманi результати дозволяють обгрунтувати можливiсть використання символьних значень частот попадання в окремi iнтервали дiапазону iнформацiйного сигналу, як входи до штучно нейронно мережi реалiзовано програмно в цифровому сигнальному процесорi блоку обробки iнформацi пристрою контролю структури потоку. Використання таких нейромережевих алгоритмiв обробки iнформацi , описаних в [7,8], дозволяє забезпечити iдентифiкацiю структури потоку на основi тренувань розроблено системи безпосередньо по мiсцю вимiрювань багатофазного потоку.

4.3 Методика визначення вмісту рідкої та газової фаз в газорідинному трикомпонентному потоці

4.3.1 Гiдростатичний метод для вимiрювання витрати рiдко фази багатофазного потоку. Аналiтичне обгрунтування

При вимiрюваннi витрати багатофазного потоку , яким є газорiдинний трикомпонентний потiк газу, конденсату (або нафти) i води, маємо:

139

QUGAGUCACUWAW	(4.4)

де, QG, QC, QW – витрата вгдповгдно газової, конденсатної (нафтової), водяної фаз потоку; UG,UC,UW – швидкгсть вгдповгдно газової, конденсатної (нафтової), водяної фаз потоку; AG, AC, AW – площа перергзу труби зайнята вгдповгдно газовою, конденсатною (нафтовою), водяною фазою потоку.

Результати експериментальних дослгджень показують що у двофазовому потоцг як правило швидкостг конденсатової г водяної фаз потоку є практично однаковими гз-за близькостг їх густин та в частинг випаднгв в’язкостей, тому:

UL UC UW	(4.5)
де, UL – швидкгсть руху ргдкої фази газоргдинного потоку. Тодг залежнгсть(4.4) запишеться як:

QUGAGULACAW	(4.6)

Для опису структури багатофазних потокгв введено таке поняття як об’ємний вмгст фази потоку – це вгдношення об’єму що зайнятий визначеною фазою потоку до внутргшнього контрольного об’єму трубопроводу. Такий контрольний об’єм визначається:

VT AH	(4.7)
де, A – площа перергзу трубопроводу по внутргшньому його дгаметру; H – висота цилгндра контрольного об’єму внутргшнього вмгсту трубопроводу.

Висоту контрольного об’єму трубопроводу вибираємо як можна меншою, щоб по цгй висотг була незмгнною площа, яку займає кожна з фаз потоку. Цгєї умови в гдеалг можна досягнути при H→0. Враховуючи вище вказане, маємо при AAGACAW: VT(AGACAW)H

Постгльки прийнято, що H однакове для всгх фаз потоку, то об’ємний вмгст фаз:

 G  AG	(4.8)

A

AC

C 		(4.9)
A

AW

 W (4.10) A

140

Із залежностей (4.6) та (4.8) - (4.10) об’ємну витрату потоку в трубопроводг можна визначити:

QA(UGGULCW)	(4.11)
Але оскгльки сума об’ємних вмгстгв фаз потоку доргвнює 1, тобто G  C  W 1. То ргвняння (4.11) запишеться як:

Q A UG

    {1 C  W }  UL  C  W  (4.12)

Аналгзуючи вище наведене ргвняння, можна зробити висновок, що для визначення витрати багатофазного (трикомпонентного) потоку в режимг реального часу необхгдно визначати в такому режимг одночасно чотири параметри: швидкгсть газової фази UG, швидкгсть ргдкої фази UL, об’ємний вмгст конденсатної (ргдкої) фази С та об’ємний вмгст водяної фази W . Враховуючи, що в поргвняннг з ргдкими компонентами потоку, для газової фази характерна суттєва стискувангсть, то для визначення нормальної витрати газу необхгдно паралельно здгйснювати вимгрювання значень абсолютного тиску P та температури T по мгсцю вимгрювання. Об’ємний вмгст ргдини в потоцг визначатимемо як суму об’ємних вмгстгв конденсатної г водяної фаз потоку:

L C W	(4.13)
Водовмгст ргдкої фази визначатимемо як вгдношенням об’ємного вмгсту водяної фази до об’ємного вмгсту ргдкої фази в потоцг:

 W

CW	(4.14)

L

Тодг, залежнгсть для визначення об’єму ргдини в контрольному об’ємг перергзу трубопровода при наявностг гнформацгї про водовмгст потоку (визначається за допомогою застосування потокового вологомгра) набуде вигляду:

Q    	 	  

   

(	C	)

L L L C L W L

 W W L

C	(4.15)



L CCWWC	(4.16)

Звгдки густина ргдкої фази (сумгшг компонент води та конденсату):

По конкретному родовищу, як правило, вгдомг значення густини конденсату (нафти) г води по кожнгй свердловинг, тому густина ргдкої фази по сутг буде функцгєю водовмгсту потоку.

141

Розглянемо контрольний об’см трубопроводу довжиною 1 см в аксiальному напрямку, який розмiщений горизонтально до лiнi горизонту. Такий перерiз у виглядi трубно вставки приведено на рис.4.6.

Рисунок 4.6 - Схематичне відображення конструкції трубної вставки вимірювання фазових часток газорідинного потоку

Основна вiдмiннiсть газово i рiдко фаз потоку, яку пропонусться брати як базову при визначеннi фазового газовмiсту, с питома вага. Рiдина (конденсат, нафта, вода) при нормальних умовах мас густину на три порядки бiльшу чим газова фаза потоку. Тому якщо розглянути уявний цилiндр дiлянки трубопроводу довжиною Н = 1 см, то вагою газово фази потоку яка знаходиться в цьому об’смi можна знехтувати на фонi ваги рiдко фази потоку цього ж об’сму. При пiдвищеннi тиску до 8 МПа густина газу зростас, але незважаючи на це вага видiленого об’сму газу дiлянки труби суттсво менша чим рiдко фази. Це дозволяс запропонувати реалiзацiю гiдростатичного методу визначення фазового складу потоку на дiлянцi трубопроводу.

Якщо здiйснювати з високою частотою зважування такого видiленого об’сму, то враховуючи, що вiдомi значення

142

такого взгрцевого об’єму та густини конденсату г води, реально можливо визначити фазовг частки потоку виходячи з геометричних розрахункгв та на базг вимгрювання ггдростатичного тиску в перергзг трубопроводу. Еквгвалентна висота ргвня ргдини hL в трубопроводг визначається на основг вимгрювання диференцгйного тиску Pdif мгж верхньою г нижньою точками в перергзг горизонтального трубопроводу з потоком:

hL   Pdif ( L  g) .	(4.17)

З метою розрахунку фазових часток доцгльно виконати розрахунки довжини периметру труби, який змочує ргдка фаза потоку та центрального кута сегмента перергзу, що вгдображає площу заповнення ргдиною перергзу (в град):

 Dvn  arccos (1 h L)	 	D vn 

(4.18)

	2

Dvn



SL

180





(4.19)

де, Dvn – внутргшнгй дгаметр трубопроводу.

Довжина хорди кола перергзу труби по якгй здгйснюється контакт мгж ргдкою та газовою фазами потоку

S GL 2  hL  Dvn  hL2	(4.20)

Площа сектора перергзу труби, зайнятого ргдкою фазою потоку

 D 

	 		 2



A  S	vn 2 	 Dvn h

	S	2	



L	L	GL	L	(4.21)

| Площа дглянок перергзу труби, зайнятого газовою, водяною г нафтовою фазами потоку: |
| --- |
| AG  A  AL | (4.22) |
| A W CW  AL | (4.23) |
| AC  AL AW | (4.24) |

Слгд вгдмгтити, що в процесг вимгрювання диференцгйного тиску в трубопроводг, первиний перетворювач поряд зг складовою ггдростатичного тиску буде сприймати г ггдродинамгчнг пульсацгї тиску. Тому з метою попередньої фгльтрацгї та обробки гнформацгйних сигналгв первинного пер-

143

творювача нами застосовуються алгоритми вейвлет-фiльтрацi та нейромережевi алгоритми обробки iнформацi [8, 9].

4.3 Застосування алгоритму вейвлет-декомпозиції віброакустичних сигналів, що генеруються багатофазним потоком, для кореляційного вимірювання швидкостей фаз потоку

Характерною особливiстю багатофазного газорiдинного середовища в замкнутому об’смi, зокрема трубопроводу, с наявнiсть границi роздiлу фаз. В статичних умовах така границя мас незмiнну геометрiю, оскiльки пiд дiсю сил гравiтацi фаза середовища з бiльшою питомою вагою знаходиться в нижнiй частинi об’сму, а бiльш легкi фази вiдповiдно розмiщуються над важчими фазами потоку. Якщо прикласти рiзницю тискiв до такого середовища (трубопроводу), то це призведе до перемiщення середовища i поступового руйнування стабiльностi границi роздiлу фаз. Характер границi роздiлу фаз залежить вiд спiввiдношення iнерцiйних сил та сил внутрiшнього тертя (в’язкостi) в багатофазному потоцi. Число Рейнольдса характеризус це спiввiдношення сил.

В процесi збiльшення швидкостi потоку рiзниця густин газово i рiдких фаз потоку призводить до збiльшення рiзницi в швидкостях фаз потоку i виникнення так званого «прослизування» фаз потоку. А якщо газова i рiдка фази потоку рухаються з рiзними швидкостями, то це завжди буде призводити до виникнення завихрення на границi роздiлу фаз, оскiльки: 1) в окремих точках приграничних об’смiв потоку буде iснувати градiснт швидкостей; 2) рiдке середовище пiд дiсю зовнiшнiх сил потоку змiнюс свою форму. Таким чином, для багатофазного потоку завжди с характерним генерацiя завихрень потоку i як наслiдок виникнення газогiдродинамiчних пульсацiй потоку i акустичних шумiв в потоцi. Характер цих коливань тиску мас суттсво стохастичну природу, викликану, зокрема, явищем турбулентностi, аналiтичне моделювання якого вимагас не тiльки поточних гiдродинамiчних параметрiв потоку, а i наявностi iсторi цих значень в попереднi моменти часу.

144

Незважаючи на стохастичну природу турбулентностi потоку, вказанi вище гiдродинамiчнi пульсацi i акустичнi шуми викликанi завихреннями в потоцi, доцiльно використати як «репернi» точки рухомого потоку. Завихрення, утворюючись в потоцi, ним i переносяться зi швидкiстю свого руху. Тодi, вимiрюючи швидкiсть руху завихрень можна вимiрювати i швидкiсть руху потоку. Для цього два акустичнi датчики в захисних акустичних камерах встановлено в трубопровiд двофазового потоку на фiксованiй вiдстанi Е. Значення цiс вiдстанi фiксоване для конкретних вимiрювань, але може фiксовано змiнюватись залежно вiд дiапазону швидкостей потоку i контрольованих середовищ. Тодi пульсацiя тиску i акустичний шум, генерований рухомим завихренням потоку, буде послiдовно ресструватись спочатку першим акустичним датчиком, а пiсля, через деякий промiжок часу t, другим датчиком, встановленими в тiло труби з потоком спiввiсно з першим. Подiливши значення Е на t отримусмо значення швидкостi руху середовища. Таким чином, постас проблема визначення параметру t як максимуму функцi кореляцi сигналiв двох давачiв в потоцi. Враховуючи стохастичний характер гiдродинамiчних пульсацiй i акустичних шумiв в потоцi вказана задача с досить нетривiальною i вимагас попереднього оброблення сигналiв давачiв перед визначенням х кореляцiйних функцiй.

Нами пропонусться таку обробку виконати на основi багаторiвнево декомпозицi iнформацiйних сигналiв за допомогою вейвлет трансформацi сигналiв давачiв. На кожному рiвнi декомпозицi з вихiдного набору квантованих дискретизованих сигналiв давачiв An отримусмо два набори з кiлькiстю вiдлiкiв у кожному з цих двох наборiв у два рази меншою нiж у вихiдному наборi. В процесi декомпозицi один набiр даних An+1 мiститиме особливостi сигналу на бiльшому масштабi нiж вихiдний набiр, а другий набiр Dn+1вiдображатиме високочастотнi складовi вхiдного набору даних сигналу датчика. При операцi декомпозицi на наступному рiвнi за вихiдний набiр береться набiр даних An+1, а в результатi декомпозицi отримусмо вiдповiдно набори An+2 i Dn+2 з бiльшим масштабом сигналу та бiльшою деталiзацiсю сигналу. Для кожного рiвня декомпозицi визначасться вза-

145

смнокореляцiйна функцiя мiж вiдповiдними наборами сигналiв двох датчикiв. Ця функцiя мас мiнiмуми i максимуми. Максимуми функцi вказують на рiвень подiбностi сигналiв на рiзних рiвнях декомпозицi . Аргумент взасмокореляцiйно функцi при максимальному значеннi чисельно дорiвнюс шуканому часу t.

Але при цьому слiд мати на увазi, що при вейвлет перетвореннi декомпозицiя здiйснюсться за допомогою так званих двох базисних функцiй – масштабуючо функцi (n) та вейвлет-функцi (n). На рiзних рiвнях декомпозицi перший набiр A отримусмо як результат добутку набору зсувiв масштабуючо функцi на вихiдний набiр даних, а в другому наборi 1 – як результат добутку набору зсувiв вейвлет функцi на вихiдний набiр даних. Форма цих базисних функцiй на кожному з рiвнiв декомпозицi зберiгасться, а масштаби базисних функцiй збiльшуються. Тому, на рiзних рiвнях декомпозицi вiдбувасться по сутi фiльтрацiя вхiдного набору, але на вiдмiну вiд Фур’с аналiзу базисними функцiями с добре локалiзованi вейвлет-функцi . Ця локалiзацiя дозволяс «вичленити» з набору даних характернi елементи якi з незначною модифiкацiсю повторюються спочатку в наборi даних одного датчика, а потiм другого.

Таким чином, в процесi декомпозицi набору дискретних сигналiв датчика з 1024 точок отримусмо максимально 512 рiвнiв декомпозицi i максимально 5122 (апроксимацiя та деталiзацiя) взасмокореляцiйних функцiй двох датчикiв на рiзних рiвнях. Порiвнюючи вiдповiднi взасмокореляцiйнi функцi визначаються значення t при яких максимуми функцi зустрiчаються найчастiше. Таким чином, за рахунок надлишковостi iнформацi пiдвищусться достовiрнiсть визначення максимума взасмокореляцiйно функцi .

Вказана вище обробка iнформацi здiйснюсться практично в режимi реального часу за допомогою дискретизацi сигналiв швидкодiючими АЦП з подальшою обробкою цифровими сигнальними процесорами. З метою пiдвищення достовiрностi вимiрювань швидкостi потоку здiйснюсться осереднення таких вимiрювань на промiжку часу 3 хв.

146

В процесi турбулiзацi багатофазного потоку генеруються широкополоснi iнформацiйнi сигнали обома датчиками. Низькочастотнi складовi сигналiв датчикiв корелюють з присутнiстю в потоцi завихрень рiдко фази потоку, а високочастотнi складовi корелюють з з присутнiстю в потоцi завихрень газово фази. Тому для визначення витрати газово фази потоку використовуються набори вiдлiкiв деталiзацi Dn сигналу в процесi його декомпозицi , а для визначення витрати рiдко фази - набори вiдлiкiв апроксимацi An сигналу в процесi його декомпозицi .

4.4.1 Поняття вейвлет-декомпозицi сигналу датчика

Класичне перетворення Фур’с можна використати для аналiзу сигналу в частотнiй областi, як показано на (рис. 4.7) можна застосувати лише до стацiонарних сигналiв, де вiдсутнi змiни частоти протягом дослiджуваного часового iнтервалу. Але якщо сигнал с нестацiонарним, перетворення Фур’с не можна використовувати. У такому випадку можна використати обробку методом вiкна сигналу, використовуючи так зване вiконне перетворення Фур’с, або короткотермiнове перетворення Фур’с (КТПФ). КТПФ с двовимiрним перетворенням через двовимiрнiсть сигналу по часу i частотi. Таким чином можна отримати iнформацiю про обидва параметри: коли i за яко частоти виникас певне явище. Тим не менше у зв’язку з КТПФ iснус одне обмеження, а саме: роздiльна здатнiсть для частоти однакова при всiх частотах. Часто виникас необхiднiсть у кращiй роздiльнiй здатностi для часу при вищих частотах. Наступним кроком с створення iнструменту, який дозволив би обробку методом вiкна сигналу по часу i частотi, але з рiзною роздiльною здатнiстю при рiзних частотах. Вейвлет перетворення може виконати цю вимогу, навiть якщо при цьому обробка методом вiкна сигналу с по часу-масштабу або по часу-рiвню, а не по часу-частотi. Хоча, краща роздiльна здатнiсть по часу досягасться за рахунок зменшення роздiльно здатностi по частотi. Роздiльна здатнiсть по часу стас меншою при нижчих частотах, як видно з рис.4.7.

147

Рисунок 4.7 -Схематичний малюнок перетворення Фур’є, короткотермінове перетворення Фур’є та вейвлет перетворення

Перетворення Фур’с використовус нескiнченно довгу синусо дальну функцiю як аналiтичний засiб, отже вона не мас роздiльно здатностi за часом. З iншого боку, вейвлет перетворення використовус невеликi, локалiзованi хвильовi функцi (Рис.4.8), як аналiтичний iнструмент, звiдси назва вейвлет. Використання локалiзованих функцiй робить вейвлет перетворення дуже зручним для аналiзу нестацiонарних сигналiв, таких як перехiднi та переривчастi сигнали. Вейвлет, зображений на рис.4.8 також називасться "Мексиканським капелюхом", який мас характернi риси вейвлета. Але цей вейвлет не буде використовуватись далi в роздiлi, оскiльки вiн не мас компактно пiдтримки i не с ортогональним. Не вдаючись в деталi, це означас, що не можна використати при зображеннi дискретного вейвлет перетворення. Врештi замiсть не буде використовуватись вейвлет Дебешi 4 (db4), оскiльки вiн мас компактний носiй i с ортогональним.

Вейвлет перетворення можна виконати на одно- i двовимiрних даних. В цьому пiдроздiлi описусться одновимiрне перетворення. С два шляхи представлення одновимiрного перетворення: неперервне з неперервними шкалами або рiвнями (частотами) або дискретне з дискретними шкалами або рiвнями (частотами). Основна увага далi придiлена дискретному перетворенню, тому цей шлях буде описаний детальнiше.

148

Рисунок 4.8- Вейвлет “Мексиканський капелюх” має
форму невеликої, локалізованої хвилі

Рисунок 4.9 – Материнський dЬ4 вейвлет з трансльованою та розширеною версією при аналізі сигналу

149

Перетворення грунтується на так званому материнському вейвлетг ψ, який розширюється та транслюється ( рис.4.9) з параметрами а г b :

|  a b , | 1   t  a t ab  | (4.25) |
| --- | --- | --- |

Кожному ргвню а вгдповгдає характерна частота Fa, яку можна розрахувати через так звану центральну частоту материнського вейвлету, Fс, та пергод дискретизацгї, Δt, аналгзованого сигналу:

| Fa  Fc at | (4.26) |
| --- | --- |

Центральна частота є характерною частотою материнського вейвлету, див. рис. 4.8. Одним з шляхгв вибору параметргв в (4.25) є, a=a0 та b=nb0a0m, де m називається ргвнем. Найпоширенгшим вибором a та b є 2 та 1 вгдповгдно. Це дає дискретне одновимгрне вейвлет перетворення сигналу x(t) як:

2



Tm,n  xt



dt	(4.27)

Тут Т називаються деталгзуючими вейвлет коефгцгєнтами. Вони мгстять гнформацгю про деталг х. Коефгцгєнт Тm,n розраховується шляхом трансляцгї та розширення материнського вейвлету вздовж сигналу, як наведено на Рис.4.9, та виконуючи гнтегрування на кожному кроцг. Перетворення виконується на кожному дискретному ргвнг m.

З кожним вейвлетом пов’язана масштабуюча функцгя, φ. Вейвлет та масштабуюча функцгї є ортогональними та мають наступний зв’язок:

 t

         

1 k c1  2t k	(4.28)

k

k

Тут с є масштабуючим коефгцгєнтом. Масштабуюча функцгя може використовуватись для розрахунку коефгцгєнтгв наближення сигналу, x(t), так само, як розрахунок деталгзуючих коефгцгєнтгв:

150



 x



t  1  2m t  n

2

m

dt	(4.29)

Коефгцгєнти апроксимацгї мгстять гнформацгю про середню поведгнку сигналу. Використовуючи г деталгзуючг коефгцгєнти г коефгцгєнти апроксимацгї сигнал можна вгдтворити так:

m 0

xt x  dmt	(4.30)
m

де деталь сигналу на ргвнг m, визначається як:

	1

d t

  

   	

 m

T 	 2 t n

	(4.31)

m	m n

2

,	m

n 



а апроксимацгя сигналу на ргвнг m0 є:

	1

  

	 	

m0

x t	S 	 2 t n



m	m n

0 ,

0	n

2m

(4.32)

Якщо вхгдний сигнал, х0, є дискретним та скгнченної довжини, наприклад N=2М, що має мгсце при роботг з вимгрюваннями в нашому випадку, m та n також скгнченнг г тому можна переписати формули, наведенг вище, наступним чином:

M

x0

  txMt

	 d m t

 

m1

tSMn	1	 2  

, 2M

xM

(4.33)

2Mm1

dm

1

  

t   	



	 t n

m

T 	 2 

m n

n0	2

,	m

Тут хM є середнгм значенням сигналу. 3 цього можна отримати спгввгдношення мгж апроксимацгєю та деталгзацгєю на одномг ргвнг та апроксимацгєю на наступному ргвнг:

xm1t xmt dm t	(4.34)

3 цим вибором a та b розкладення сигналу на деталг та апроксимацгю називається вейвлет аналгзом з ргзною роздгльною здатнгстю. 3 ргзної роздгльної здатностг зрозумгло, що вейвлети, використанг у дискретному перетвореннг, склада-

151

ються з ортогонально системи базових функцi , в яких можна виконати декомпозицiю довiльно функцiю.

Як приклад аналiзу з рiзною роздiльною здатнiстю вiзьмемо вiбросейсмiчний сигнал, показаний вгорi на рис.4.10 а), з додаванням бiлого шуму. Вiн розкладається на деталi та апроксимацiю на рiзних шкалах, використовуючи вейвлет db4 за допомогою iнструментiв MathLab Wavelet Toolbox. Деталi на кожному рiвнi представляють змiст сигналу на цьому рiвнi (частоту). Отже можливо видалити iнформацiю про час i частоту, за яко вiдбувається певна подiя. Як очiкується, шум присутнiй в деталях 1-3 на найнижчому рiвнi (найвища частота), див. рис.4.10 б).

а) та деталізація dm

б) на десяти різних рівнях вейвлет перетворень,
використовуючи вейвлет db4

Рисунок 4.10 – Апроксимація хm, Оригінальний сигнал х0
знаходиться вгорі обох графіків

Високочастотнi компоненти регулярного вiбросейсмiчного сигналу видимi на середнiх рiвнях, 5-б, справа на рис.4.10 б. Низькочастотнi компоненти регулярного сигналу видимi злiва на вищих рiвнях, 7-8, на тому ж рисунку. Майже очищений вiд шуму iнформацiйний сигнал є видимим на рiвнi апроксимацi 4, х4(t) на рис.4.10 а).

Деталiзуючi коефiцiєнти Тm,n, мiстять тут ж iнформацiю, що й реконструйованi деталi, dm, i теж є справедливим для

152

коефiцiснтiв апроксимацi Sm,n та реконструйовано апроксимацi хm. Звiдси можна використовувати або коефiцiснти або реконструйовану апрксимацiю та деталiзацiю при аналiзi сигналу. Перевагою використання коефiцiснтiв с те, що х величина зменшусться вдвiчi на кожномi рiвнi, порiвняно з реконструйованими сигналами, якi мають такий самий розмiр, як i оригiнальнi сигнал.

З рис 4.10 можна зробити висновок, що вейвлет можна використати для видiлення шумiв з зашумленого сигналу. Беручи наближення на рiвнi 4 сигналу, можна отримати майже повнiстю очищений вiд шуму iнформацiйний сигнал. Хоча, вся iнформацiя з рiвня деталiзацi 1-4 iгнорусться при використаннi апроксимацi . Одним з шляхiв отримання кращого очищення вiд шуму с використання деяко iнформацi з нижчих рiвнiв (вищi частоти). Це можна зробити обмежуючи коефiцiснти деталiзацi , у цьому випадку деталiзацiю на рiвнi 1-4. При реконструкцi сигналу апроксимацi та граничнi коефiцiснти деталiзацi використовуються для розрахунку очищеного вiд шуму сигналу. Також видно, що шум можна видiлити через деталi. Використовуючи першi 3 рiвнi деталiзацi на рис.4.10 б) можливо майже повнiстю видалити шум. Сферою можливого застосування цього може бути видалення коротких уривчастих частин сигналу, так званих пiкiв.

Одновимiрне перетворення вейвлет (з рiзними роздiльними здатностями) буде використане при попереднiй обробцi сигналiв давачiв розроблювано системи контролю.

Першим застосуванням технiки вейвлет перетворення с визначення режиму двофазного потоку. Дуже важливо прокласифiкувати рiзнi режими потоку в трубопроводi, оскiльки вони мають вiдмiннi характеристики потоку. Перед використанням рiвняння потоку необхiдно визначити режим, щоб вибрати правильне рiвняння, наприклад, коефiцiснт мiжфазних напружень або деякi iншi коефiцiснти, як коефiцiснт переносу тепла. Тут завданням с класифiкацiя режимiв двофазних потокiв через аналiз сигналiв датчикiв.

Пiдхiд, використаний у цьому пiдроздiлi, полягас у застосуваннi вейвлетiв для передпроцесних обробок реалiзацiй сигналiв датчикiв потокiв, а потiм для видалення статистич-

153

них елементiв для використання в якостi вхiдних даних у штучнiй нейроннiй мережi (ШНМ). Використання динамiчних зображень iнформацiйних сигналiв в якостi сигналу вiд потоку, робить цей метод с неiнтрузивним. Обидва методи, вейвлет та ШНП вже попередньо використовувались при класифiкацi двофазних режимiв потоку [32-37]. Хоча, вони ранiше не використовувались у посднаннi.

Перед видiленням даних для введення у ШНМ, вiдображення сигналiв було попередньо оброблене двовимiрним вейвлет перетворенням. Вейвлети пiдходять для видiлення елементiв шкал рiзно довжини (частот) на зображеннi. Припускасться, що рiзнi режими течi мають рiзнi властивостi на шкалах рiзно довжини та в рiзних напрямках. Ідея полягас у використаннi вейвлет коефiцiснтiв, якi с типовими для кожного режиму. Одною з можливих характеристик с енергетичний вмiст коефiцiснтiв деталiзацi . У цьому випадку, розглядасться перший рiвень коефiцiснтiв деталiзацi i надасться сдиний спосiб вираження енергетичного вмiсту у [28]:

|  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 x   i | T x 1 , i |  | (4.35) |

Тут х вiдповiдас сигналам рiзних датчикiв потоку. Енергетичний елемент використовувався для характеристики гiдростатичних, акустичних сигналiв та сигналiв смнiсних датчикiв потоку. Іншим можливим елементом, який можна використати, с розходження найбiльш однакових коефiцiснтiв. Цi елементи, тим не менше, на наступному кроцi процесу класифiкацi , використовуються в якостi введених даних для ШНМ.

154

Рисунок 4.11 - Рузультати розкладення реального сигналу
акустичного датчика газоконденсатного потоку на 8 рівнів
деталізації за допомогою дискретного вейвлет
прертворення вейвлетами Дебеші dЬ4

Рисунок 4.12 -Рузультати розкладення реального сигналу
акустичного датчика газоконденсатного потоку на 8 рівнів
деталізації за допомогою дискретного вейвлет
прертворення вейвлетами Дебеші dЬ4

155

Завдання класифiкацi вирiшусться через використання ШНМ з попереджньо обробленими вейвлет елементами в якостi вхiдних даних. Принцип ШНМ – мати набiр даних для введення з вiдомими результуючими значеннями. ШНМ забезпечусться цими введеннями, якi передаються через вузли мережi. Результат порiвнюсться з вiдомими результуючими значеннями i розраховуються параметри помилок для змiни вузлiв. Існують рiзнi шляхи змiни вузлiв, наприклад, рiзнi тренувальнi процедури. Тренування повторюсться поки не досягасться деякий попередньо визначений мiнiмальний критерiй помилки. Кожне повторення називасться епохою. Пiсля тренування можна забезпечити ШНМ вхiдними даними, результати яких необхiдно визначити. Вiдповiдно тренована ШНМ створить правильнi результуючi значення. Пiсля класифiкацi двофазного потоку визначасться найбiльш ймовiрний тип режиму течi .

4.4.2 Експерментальнi данi декомпозицi акустичних

сигналiв газорiдинного потоку

В загальному, довiльний сигнал або фiзичний феномен з кiнцевою енергiсю може бути поданий iнтегралом квадратично функцi . Іншими словами, ми говоримо, що сигналf(x) мас кiнцеву енергiю якщо функцiя сигналу задовольняс умовi iнтегрованостi з квадратом



  	(4.36)

f x 2 dx  



Математично, набiр або колекцiя функцiй всiх таких сигналiв позначасться L2 R. Тодi вираз f  x  L 2  R

	свiдчить,
що функцiя сигналу f(x) с кавдратично iнтегрована.

Спочатку опишемо декомпозицiю сигналiв в базисi Хаара. Для спрщення, будемо позначати знаком Z набiр (позитивних або негативних) цiлих чисел, так що Z={0, 1, 2, 3, ...}. В 1910 роцi Хаар запропонував наступну просту кусочно-постiйну функцiю:

156

1 якщо 0

x 1

	2

	1

  

x  1 якщо  

x 1	(4.37)







2

0 якщо решта



Функцгя Хаара приведена на рис.4.13

Рисунок 4.13 - Функція Хаара

Для кожної пари цглих чисел j, k  Z , Хааром зконструйованг шаблони з масштабами 2j та зсувами (трансляцгями) k .

1	  

x 2j k 

  

x 	  	 	(4.38)

jk

,	j	j

2  2 

I робиться набгр таких шаблонгв як

  j , k x j,k  ... ,  2,1,0,1,2,...

	 	(4.39)
157

Для довгльних даних (позитивних чи негативних) цглих чисел j г k, шаблон  j,k (x) є кусочно-постгйною функцгєю з значен-

ням:

 	j	1

2

1 на гнтервалг 2j  k,2j  k 2j

	

	2j

0 за межами гнтервала 2j  k,2j  (k1).

Значення j називається ргвнем масштабування, або просто ргвнем, г k називається локалгзацгєю.

Приклад 1. Приведемо кглька шаблонгв на ргзних масштабах та при ргзних локалгзацгях, якг отримуються з ргвняння (4.38):

Приклад 1 показує, що чим бгльший ргвень j тим плоскгша хвиля j,k(x) , г чим менший ргвень j, тим гостргша хвиля j k(x) . Тому, менший ргвень j вгдповгдає кращгй роздгльнгй здатностг в j,k (x) г, зворотнє, грубша роздгльна здатнгсть в  (x) асоцгюється з бгльшим ргвнем j.

Спочатку опишемо набгр функцгй що мають кгнцеву енерггю L2 R. Нехай скалярний добуток двох функцгй з кгнечною енерггєю f(x) г g(x) з L2R позначається як:

1	 на гнтервалг



2

j

k



2

j

1,2

j

k



1





f ( x ), g ( x ) f(x)g(x)dx

	(4.40)


Як вгдомо, скалярний добуток f (x), g(x) може бути

використаний для вимгрювання подгбностг двох сигналгв, f(x) г g(x). Чим бгльший значення скалярного добутку тим бгльша подгбнгсть. Якщо скалярний добуток двох функцгй є 0, то ми говоримо. Що цг двг функцгї є «ортогональними одна однгй». Якщо функцгя f(x) ортогональна до функцгї g(x), то вони називаються неподгбними або неодноргдними.

Скалярний добуток функцгї f(x) з самою собою називається енерггєю функцгї. Зараз, розраховуючи гнтеграл,

158

ми можемо легко довести, що кожен шаблон Хаара  j , k ( x )визначений ргвнянням (4.38) має енерггю 1 г векторний

добуток довгльних двох Шаблонгв Хаара доргвнює 0 (тобто ргзнг шаблони Хаара є неподгбними). З цими двома властивостями, ми можемо говорити що набгр Хаара Н мгстить ортогональний базис L2 R, який називається базисом вейвлетгв Ха-ара. Хаар додатково довгв що довгльна функцгя з кгнцевою енерггєю f(x) може бути розкладена в формг лгнгйної комбгнацгї:

 

f x

( )   	 j k 

f x	, x	, x

( ),	 	( )

j k

(4.41)

j k

 

яка має на увазг, що сгмейство Хаара є комплектним або достатнгм для того щоб вгдобразити довгльнг сигнали кгнечної енерггї.

Наприклад при вимгрюваннг довжини, ргвняння (4.41) повгдомляє нам довжину: скгльки кглометргв, скгльки метргв, скгльки мглгметргв г так далг. В цглому, тут ми можемо

говорити, що коефгцгєнти розширення f (x), j,k x вгд  j,kxв ргвняннг (4.41) дає нам гнформацгю як сигнал f(x),

наприклад, спектр або хроматограма є подгбною до сигналу шаблона  j,k x , або ми можемо визначити за допомогою

f ( x ),  j,k  xяк багато шаблону  j,k x спектр або

хроматограма має.

Так як гнтеграл  j,kx на , доргвнює нулю, то

кожен доданок в сумг (4.41) може бути гнтерпретований як деталгзована гнформацгя на масштабг j г при локалгзацгї k. Якщо ми поставимо всю деталгзовану гнформацгю на масштабах бгльших чим j разом, яка виконується вгдкидуванням деталей кгнцевої роздгльної здатностг з декомпозицгї (4.41), то може бути створена нова результуюча апрксимацгя сигналу:

 

f x

( )   f(x),m,kxm,k(x)

(4.42)

| m j k  1 |  |
| --- | --- |

159

Для базису вейвлетгв Хаара	  

   j,k x j, k   ,  2,  1,0,1,2,  , f j (x)є кусочно-постгйною на кожному гнтервалг

2j  k,2j  (k  1) з шириною 2j. Коли j   , кусочно-лгнгйна функцгя fjx приближається до дгйсного сигналу f(x). Для кожного цглого j, позначимо Sj, як набгр усгх таких кусочнолгнгйних функцгй fj x .

Наприклад, у випадку що j=0, S0 мгстить всг кусочно-лгнгйнг функцгї на гнтервалах k, k  1. Визначимо функцгю базисного одиничного кроку

1 якщо 0  

x1

	: 1 0,1

 	 	

x 	 	(4.43)
0 якщо решта

Тодг легко довести, що кожна функцгя f0(x) в S0 може бути записана як лгнгйна комбгнацгя трансльованих версгй функцгї базисного одиничного кроку (x) :



foxckx  k	(4.44)
k

У обєднаннг вейвлетгв, (x) називається масштабуючою функцгєю. Аналоггчно тому як ми визначили функцгю Хаара   x ,ми можемо визначити сгмейство розширень/масштабгв г трансляцгй масштабуючою функцгєю (x) :

 



(4.45)

j k

,	, 2, 1,0,1,2,

  

	1	 x2k

 j k  

x  	  	 

,j

	2  2j 

Для кожного фгксованого j, довгльна функцгя fjx в Sj може бутиподана як:



fj x

    cj,k  j,k x	(4.46)
k

Приклад 2 Припустимо f1x буде кусочно-постгйна функцгя на половинг гнтервалгв, визначених як

160

| 1 1   x |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 1 x |  | 2 0 |

1	(4.47)

2

1

0 решта

2

| 40 |   x |
| --- | --- |
| 5 | 1 x 2 |  |

f1



 

x  











Тодг ми маємо:

1	2	4	5

f x 	  x 		x 	 x 		 x

1	1, 2	 

1, 1	1,0	 

1, 1

2	2	2	2

1

Де,	c1 2   2 , c1 1   2 2 , 1,0   4 2	5

, c1,1   2	та гншг

cj,k 0 .

Так як 0,0x є функцгєю в наборг S0 г функцгї 1,0x та 1,1x є частиною набору S-1, замгтимо що

1	1

		

x	x  	 x

0,0	1,0 	 	(4.48)

2	1, 1

2

Це ргвняння встановлює що функцгя 0,0x може бути подана як лгнгйна комбгнацгя функцгй в S-1. З гншої сторони , кожна функцгя в S0 є по формг лгнгйних комбгнацгй 0,k k  ... ,2, 1,0,1,2,..., яка може бути подана функцгями в S-1 (див (4.48)), тодг S0  S1 , яка показує що довгльна функцгя в S0 може бути подана в формг лгнгйних комбгнацгй фуекцгй в S1.

В прикладг вимгрювання довжини, залежнгсть S 0  S1 могла би бути подана, наприклад, у такому формулюваннг: 1 км є 1000 м. В цглому, залежнгсть має вид:

...       

S2 S1 S0 S 1 S 2 ...	(4.49)

І

 x 

f x S f	

( )	0

   j S

	j = ...,-2,-1,0,1,2,...	(4.50)

j

 2 

161

З гншого боку, ми можемо вгдмгтити, що 0,0х  х S1 та

1	1

0,0 х 	2 1,0 х	2 1,1х	(4.51)

Приклад 3. Давайте розглянемо Приклад 4.2 ще раз. За допомогою ргвнянь (4.48) г (4.51) ми можемо подати сигнал f1(х) в прикладг 2 як наступне:

Лх   2  1, г х  2  1,1х 2  1,0 х  2  1,1х 

х 21	54

х 540,0х 

,

0

0

2	22

2 1

 



2

|  | 1.50 1х  4.50,0 х  0.50 1 х  0.50,0 х |
| --- | --- |

Ми називаємо цю залежнгсть розкладення (розширення) вгдображення вейвлета Хаара. Змгст вгдображення вейвлета Хаара може бути легко пояснене на прикладг. Коефгцгєнт 1.5 бгля 0, 1х є середнгм значенням ориггнального сиг-

налу на гнтервалг [-1,0] г коефгцгєнт 0.5 при 0,1х є ргзницею

або варгацгєю сигналу на цьому ж гнтервалг. Коефгцгєнт 4.5 при 0,0х є середнгм значенням ориггнального сигналу на

гнтервалг [0,1] г коефгцгєнт 0.5 при 0,0х є ргзницею або

варгацгєю сигналу на цьому ж гнтервалг.

Як пояснено вище, ми отримуємо гнформацгю про локальне осереднення\середнє значення (подгбно тому, як отримуємо за допомогою фгльтру зг скользящим середнгм) г гнформацгю про ргзницю\похгдну (подгбно як отримуємо результат роботи фгльтра Савицького-Голая) застосовуючи розкладення на вейвлети Хаара.

Розкладення сигналу із змінною роздільною здатністю Вейвлет Хаара (х) який визначений ргвнянням (4.37) одним з прикладгв вейвлетгв. Вгн має просту структуру г компактну основу; однак, вгн не є неперервним, як можна бачити з рис.4.13. Чи гснують якгсь гншг вейвлети, з кращими

162

властивостями, гншими словами, неперервнг навгть при бгльшгй гладкостг, з компактним базисом (тобто функцгя шаблона є нульовою за межами визначеного дгапазону) г симетричнг? Як їх можна знайти? Приклад Хаара надає нам вмонтовану апроксимацгйну структуру (4.39), яка базується на декомпозицгї вейвлетного базису Хаара (4.38). В термгнах апроксимацгї, набгр Sj-1 може забезпечити бгльш точну апроксимацгю сигналу чим Sj. Ви можете уявити собг, на прикладг вимгрювання довжини, що метрова рулетка є бгльш точна чим кглометрова рулетка г мглгметрова рулетка є бгльш точна чим метрова, г так далг.

Дуже важливо вгдмгтити, що функцгя вейвлета Хаара   x   S 1тодг як x  S0 . Це фактично має на увазг, функцгя вейвлета Хаара могла би бути створена в доповнення S0 в S-1. Цей процес може бути виражений точно в термгнах розкладення сигналу (декомпозиція) із змінною роздільною здатністю (MRSD) вперше введеною Маллатом [14] г використаною Добешг [9,10] для того щоб зконструювати клас нових вейвлет функцгй. Хоча зконструювати безпосередньо нову вейвлет функцгю важко, вмонтованг сергї апроксимацгї Sj з одинаковими властивостями, такими як (4.38) г (4.39),

могли би легко забезпечити це деколи. Тодг вейвлет функцгя може бути зконструйована з таких сергй вмонтованих апроксимацгй.

Розкладення сигналу (декомпозицгя) гз змгнною роздгльною здатнгстю L2 R є вмонтованими сергями закритих

пгдпросторгв Sj  L2 R( наприклад вимгрюючя довжину,

наступнг залежностг отримуємо, що ми маємо сергї довжин на ргзних масштабах, «..., свгтловий ргк, кглометр, метр,...»)

0S210 S1 S2 2R	(4.52)
З наступними властивостями 

j lim Sj  Sj L2(R)	(4.53)
j



0	(4.54)

j 

163

 x 

f x S f	

( )	0

   j S

	(4.55)

j

 2 

I гснує функцгя яка належить до L2 R чиї цглг трансляцгї  	

 x  k k  . .., 2,1,0,1,2,...	(4.56)
Є ортогональним базисом в L2 R. Ми також говоримо що xгенерує декомпозицгю зг змгнною роздгльною здатнгстю  Sj  .

Термгн fjx є вгдображенням f в просторг масштабу Sj г

мгстить всг деталг f(x) аж до найкращого ргвня роздгльної здатностг j. Наприклад, якщо використовується найбгльш точна рулетка мглгметрова, тодг ми отримуємо довжину апроксимацгї тглки нижче мглгметра. По сутг (4.53) говорить, що апроксимацгя сигналу fj x з Sj прямує до ориггнального

сигналу f(x) коли j- (точнгсть стає все кращою). Ми можемо уявити що fj x є найбгльш точною довжиною для

довжини f(x) на всгх вимгрювальних довжинах Sj нижчих можливих рулеток; з гншого боку, коли j+ (точнгсть стає грубгшою г грубгшою), ргвняння (4.54) показує що ми втрачаємо всг деталг в сигналг f(x). Ми не можемо вимгряти довжину з бгльшою г бгльшою рулеткою. По сутг (4.55) говорить, що Sj є версгєю масштабу 2j масштабу набору S0 шляхом змгни масштабу г Sj охвачена масштабованими функцгями

	1	 x2k

 j k  

x  	  	 

,j

	2  2j 

j k

,	... , 2, 1,0,1,2, ...

  

 



де , кожен елемент f(x) в Sj(j фгксоване) може бути записаний в наступному виглядг:



fj

  	 

x 	c j , k  j , k x



k

Для прикладу вимгрювання довжини, по сутг (4.55)

говорить що довжина на великому масштабг такому як метри,

164

може бути подана довжиною на менших масштабах, такому як мiлiметри.

Функцiя що генерус MRSD називасться маштабуючою функцiсю. Так як довiльна масштабуюча функцiя x S 0  S  1 , то (x) може задовольняти масштабуюче рiвнян-

ня, тобто, iснус послiдовнiсть H  h k k  , 2, 1,0,1,2,  з дiй-

сними числами, подiбно до залежностi довжини на рiзних масштабах, ми отримасмо



 x	2

 			

 	h k  2 x k

		(4.57)

k

Де коефiцiснти hk можуть бути розрахованi як:

hk x, 2(2xk)	(4.58)

Дане масштабуюче рiвняння повязус масштабуючу функцiю (x) з цiлими значеннями трансляцiй верс цiс ж

функцi	половинного	масштабу	2,k x.	Набiр

H  hk k   ,2,1,0,1,2,  в масштабуючому рiвнянi може бути

iнтерпретований як дискретний фiльтр, як це робиться в обробцi сигналiв, i називасться масштабуючим фiльтром. Приклад 4 Нехай (x) буде базисною одиничною ступiнчатою функцiсю, визначеною рiвнянням (4.43). Показано, що дана функцiя пiддасться декомпозицi iз змiнною роздiльною здатнiстю. Зрiвняння (4.44) масштабуюче рiвняння (4.57) може давати:

hk

1

якщо k 0,1

 

2

випадків

 0 решта

Нашою метою с зконструювати вейвлет для того щоб описати деталiзовану iнформацiю в сигналi, не тiльки для того щоб побудувати декомпозицiю iз змiнною роздiльною здатнiстю. Цiль введення декомпозицi с зконструювати вейвлет функцiю, спецiально, рулетку для вимiрювання довжини. Звiдси ми реально заiнтересованi в помилцi апроксимацi мiж апроксимацiями f(x) на масштабах i -1, якi с вiдповiдно рiвними до х ортогональних проекцiй на S i S -

165

1. Так як Sj мгститься в Sj-1, то гснує ортогональне доповнення Sj в Sj-1:

S j 1  S j  W	j(4.59)

Яке означає, що довгльна функцгя в Sj-1 може бути роздглена на двг ортогональнг частини, одна в Sj г гнша в Wj. Як можна зрозумгти цю методологгю? Опишемо проблему вимгрювання довжини ще раз. Допускаємо що Sj-1 є вся гнформацгя про довжини з точнгстю вниз до шкали мглгметргв, г Sj є гнформацгя про довжину в шкалг метргв. Тодг ми можемо бачити, що гнформацгя в Sj-1 може бути роздглена в гнформацгю з Sj г гнформацгю точно на мглгметровому масштабг. Таким чином, описана рулетка на мглгметровому масштабг повинна лежати всерединг гнформацгї вгдхилення мгж Sj-1 I Sj. Пгдпростори Wj називаються пгдпросторами вейвлетгв. Подгбно до Хаара вейвлетгв, ми надгємось що вейвлетний базис може бути створений в цьому вейвлетному пгдпросторг. Фактично, Маллат [14], Меєр [16], та гншг довели, що для кожної декомпозицгї гснує функцгя вейвлета (x) чиї масштабованг г трансльованг версгї:





1

x

2

k

 



...



2

2

 



j k

,

 

x





k   

... , 2, 1,0,1,2,

 	 

j

Генерують ортогональний базис пгдпростору вейвлетгв Wj для кожного фгксованого j  Z. Це є подгбно до нашої рулетки для вимгрювання довжини. Бгльш того, вейвлет функцгя може детально конструюватись з масштабуючої функцгї f(x). Основнг висновки можуть бути викладенг як наступне.

Основний висновок. Нехай (x) буде ортогональною масштабуючою функцгєю, що вгдповгдає масштабуючщму

H h k k  ... ,2,1,0,1,2,..., г генеруємо декомпозицгю S j  j  . Тодг функцгя x  S1 визначається :

ргвнянню	(4.57)	з	масштабуючим	фгльтром

	

x  2  gk  2x  k   gk  1x	(4.60) , k

k 	k 

166

де

gk  11k  h1k	(4.61)

Має наступні властивості:

1.Для довільного фіксованого j

k

x

 		

2

2

1

 	

j

	

 

 

x

 j k

,



 





k   

 , 2, 1,0,1,2,

Є ортогональним базисом для Wj.

2. Всі масштабовані і трансльовані версії

	 

j , k x j,k   , 2,1,0,1,2, забезпечують ортогональний базис

для L2R; тобто, для довільної  	( )

f x  L2 R остання має:

 

f (x)    

dj ,k  j , k x

	(4.62)

j j

 

Де dj,k  f (x),j,k x називаються вейвлет коефіцієнтами.

В попередніх рівняннях ми назвали H  hk k   , 2,1,0,1,2, масштабуючим фільтром і G   g kk   ,2,1,0,1,2, вейвлет фільтр.

Ми можемо застосувати дві основні стратегії для конструювання вейвлет функції x. Стратегія 1

1.Задамо	або	виберемо	декомпозицію

 Sj  j   повязану з масштабуючою функцією   x (інколи

визначення декомпозиції є більш легким чим безпосередньо конструювання вейвлет функції).

2.Знайдемо коефіцієнти hk масштабуючого фільтра H  h k k   ,2,1,0,1,2, за рівнянням (23).

3.Конструювання	функції	вейвлета	x

використовуючи рівняння (4.59) і (4.60).

167

Стратегiя 2

1 Задамо масштабуючий фiльтр H  h k k   ,2,1,0,1,2, з

деякими необхiдними властивостями та згенерусмо масштабуючу функцiю x використовуючи рiвняння (4.57) i (4.58).

2 Конструюсмо вейвлет функцiю x використовуючи рiвняння (4.59), (4.60).

Базисні властивості вейвлет функції

Декомпозицiя надас нам методи конструювання вейвлет функцiй. Однак, с додаткове питання якого типу вейвлет функцiям надати перевагу. Бiльшiсть застосувань вейвлетiв використовують х здатнiсть до рацiонально апроксимацi i вiдображення особливих класiв сигналiв з невеликою кiлькiстю ненульових вейвлет коефiцiснтiв. Це застосовусться не тiльки для стискання даних, але також очистки вiд шуму даних хiманалiзу та швидких розрахункiв. Розробка вейвлет функцi x повинна тому бути оптимiзована для того щоб забезпечити максимальне число вейвлет коефiцiснтiв

d j , k  f  x  , j , k  x в (4.61), що с закрито до нуля. Сигнал f x

мас кiлька незначних вейвлет коефiцiснтiв , якщо бiльшiсть мiкромасштабних вейвлет коефiцiснтiв с малими. Це залежить найбiльше вiд гладкостi сигналу f x i властивостей само

вейвлет функцi x. Наступнi особливостi с дуже важливими для вейвлет функцi з вкащаними оптимальними властивостями:

Пропадаючі моменти

Вейвлет функцiя xмас р моментiв якi слiдують до 0

якщо:   

 xk x dx  0 для 0  k  p

Чому ми вводимо концепцiю пропадаючих моментiв? Простiше кажучи, якщо вейвлет функцiя x мас бiльше про-

падаючих моментiв, тодi вейвлет коефiцiснти dj , k гладко

функцi f x с багато меншi на великому масштабi j (або на кращiй роздiльнiй здатностi).

168

Компактний носій

Компактний носгй вейвлет функцгї ‚г(х) є максимальний гнтервал за межами якого вейвлет функцгя має нульове значення. Наприклад, носгй функцгї вейвлета Хаара ‚г(х) є [0,1) (див.ргвняння (4.37)). В цглому, чим менший розмгр такого носгя, тим гснують меншг високоамплгтуднг вейвлет коефгцгєнти. Існує взаємозвязок мгж розмграми носгя вейвлет функцгї г вгдповгдного маштабуючого фгльтра. Якщо масштабуючий фгльтр {hk k = . .., -2,-1,0,1,2,...} має тгльки ненульовг

значення для N1 <_ k <_ N2 , тодг вгдповгдна вейвлет функцгя ‚г(х)

має носгй розмгру N2 - N1 .

Регулярність\гладкість

Регулярнгсть ‚г(х) є бгльш складною математичною концепцгєю. Це вгдноситься до визначення неперервностг Холдера г гншг фактори. В цьому роздглг ми розглядаємо тгльки неперевнгсть г гладкгсть. Наприклад, вейвлет Хаара є прикладом вейвлетгв з розривами.

Приклади вейвлет функцій

Розглядали декомпозицгю як засгб для конструювання деякої бажаної вейвлет функцгї. Чи може вейвлет функцгя бути створена з декомпозицгї? Найпростгший Хаар забезпечує нас прикладом що може бути сконструйований декомпозицгєю генерованою з спецгальної масштабуючої функцгї: базисна одинична ступгнчата функцгя ф(х) =1[0,1)( х) . В цгй сек-

цгї ми опишемо про побудову бгльше прикладгв г для того щоб познайомити читачгв з кглькома вейвлет функцгями для їх можливого застосування.

Вейвлет Меєра.

Меєра вейвлет функцгя ‚г(х) є першим прикладом вейвлет функцгї даної Фурє перетворенням, створена французьким математиком Мейером в 1980 . Функцгя вейвлета Меєра є функцгєю з обмеженою частотною полосою чиє Фурє перетворення має компактний носгй, що називається, ненульовий тгльки в кгнечному гнтервалг частоти змгнної го. Це сконструйовано використовуючи другу стратеггю. Результуюча масштабуюча функцгя ф(х) визначається Фурє пере-тво-

169

ренням. В меєровському методг, тгльки дається Фурє перетворення Ђх функцгї вейвлета Меєра х . Так як вираз є дуже складним, ми опускаємо його тут. Читачг можуть прочитати в деталях про це в Дебошг [10].

Однак, ми не маємо ясних формул г для функцгї вейвлета Меєра х г для масштабуючої функцгї Меєра х, хоча Фурє перетворення цих двох функцгй данг. Ви можете отримати самостгйно цг рисункм за допомогою Матлаб вейвлет тулбокса.

I функцгя вейвлета Меєра х г масштабуюча функцгя Меєра х мають компактний носгй, тобто, х  0 г х  0 для довгльного х за виключенням деяких точок , але цг функцгї зменшуються до 0 при х   з дуже великою швидкгстю. Вгзуально вони виглядають як маленька хвиля, так що вони можуть бути описанг як локальнг хвилг.

Цг двг функцгї мають кращу регулярнгсть, тобто, вони є безкгнечно дгференцгйованг, г х має безкгнечне число пропадаючих моментгв, тому для довгльного цглого т  0 , вони мають

 

 хт х дх  0	(4.63)

В-сплайновг вейвлети

Перша стратеггя використовується для конструювання В-сплайнових сергй вейвлетгв, при уумовг що масштабуюча функцгя перша. Нехай Вт х буде коробчатий сплайн ступеня т, так як в роздглг 2. Вт х може бути розрахований згорткою одиничної базисної ступгнчатої функцгї 10,1х з нею самою (т+1) раз. Вгн має компактний базис з центром в 0 чи 1/2 , г є кусочно-постгйною полгномгальною функцгєю з (т-1) раз неперервно диференцгйованою. Фурє перетворення є

(4.64)

де  - гндикатор чиє значення є 1 якщо т є парна г 0 якщо т є ВЂт (й 2  еj/2

ll		

 sin



2

 т

1

непарна.

170

Нехай S0 буде набором або колекцгєю всгх функцгй що мгстять лгнгйну комбгнацгю цглих трансляцгй Bm (x) ; тодг, для довгльної f(x) в S0 вона має

ckBm (x — k)

Е

f (x)

k Z



Так як цглг трансляцгї Bm ( x — k) В-сплайнгв є неортогональнг до гнших таких, нам необхгдна процедура для конструювання масштабуючої функцгї ф(x) в S0 чиї цглг трансляцгї є ортогональнг до кожної гншої, тобто, ми можемо генерувати декомпозицгю. Процедура може бути в Фурє просторг. Пгсля складних розрахункгв, процедура дає нам масштабуючу функцгю фm (x), яка може бути подана в термгнах його Фурє перетворення. Подгбно, Фурє перетворення В-сплайнового вейвлету унm (x) може бути отримано.

4.4.3 Алгоритм визначення швидкостг фаз потоку на

основг аналгзу кореляцгй вейвлет трансформацгй пар

сигналгв датчикгв встановлених в трубопроводг на

фгксовангй вгдстанг

Метод вимгрювання швидкостг багатофазного потоку полягає у наступному. В статичних умовах границя роздглу фаз має незмгнну геометргю, оскгльки пгд дгєю сил гравгтацгї фаза середовища з бгльшою питомою вагою знаходиться в нижнгй частинг об’єму, а бгльш легкг фази вгдповгдно розмгщуються над важчими фазами потоку. Якщо прикласти ргзницю тискгв до такого середовища (трубопроводу), то це призведе до перемгщення середовища г поступового руйнування стабгльностг границг роздглу фаз. Характер границг роздглу фаз зале-жить вгд спгввгдношення гнерцгйних сил та сил внутргшнього тертя (в’язкостг) в багатофазному потоцг.

В процесг збгльшення швидкостг потоку ргзниця густин газової г ргдких фаз потоку призводить до збгльшення ргзницг в швидкостях фаз потоку г виникнення так званого «прослизування» фаз потоку. А якщо газова г ргдка фази потоку рухаються з ргзними швидкостями, то це завжди буде призводити до виникнення завихрення на границг роздглу фаз, оскгльки:

171

- в окремих точках приграничних об’смiв потоку буде iснувати градiснт швидкостей;

- рiдке середовище пiд дiсю зовнiшнiх сил потоку змiнюс свою форму.

Таким чином, для багатофазного потоку завжди с характерним генерацiя завихрень потоку i як наслiдок виникнення газогiдродинимiчних пульсацiй потоку i акустичних шумiв в потоцi. Характер цих коливань тиску мас суттсво стохастичну природу, викликану, зокрема, явищем турбулентностi, аналiтичне моделювання якого вимагас не тiльки поточних гiдродинамiчних параметрiв потоку, а i наявностi iсторi цих значень в попереднi моменти часу. Незважаючи на стохастичну природу турбулентностi потоку, гiдродинамiчнi пульсацi i акустичнi шуми викликанi завихреннями в потоцi, доцiльно використати як мiтки точки рухомого потоку. Завихрення, утворюючись в потоцi, ним i переносяться зi швидкiстю свого руху. Тодi, вимiрюючи швидкiсть руху завихрень можна вимiрювати i швидкiсть руху потоку. Для цього два акустичнi датчики в захисних акустичних камерах встановлюються в трубопровiд двофазового потоку на фiксованiй вiдстанi Е. Значення цiс вiдстанi фiксоване для конкретних вимiрювань, але може фiксовано змiнюватись, у залежностi вiд дiапазону швидкостей потоку i контрольованих середовищ. Тодi пульсацiя тиску i акустичний шум, генерований рухомим завихренням потоку, будуть послiдовно ресструватись спочатку першим акустичним датчиком, а пiсля, через деякий промiжок часу t, другим датчиком, встановленими в тiло труби спiввiсно з першим. Подiливши значення Е на t отримусмо значення швидкостi руху середовища. Тому далi визначасться параметр t як максимум функцi кореляцi сигналiв двох давачiв в потоцi. Враховуючи стохастичний характер гiдродинамiчних пульсацiй i акустичних шумiв в потоцi вказана задача вирiшусться шляхом попереднього вейвлет-оброблення сигналiв давачiв перед визначенням та застосування нейромережевих алгоритмiв для оцiнки кореляцiйних функцiй.

Обробку виконусться на основi багаторiвнево декомпозицi iнформацiйних сигналiв за допомогою вейвлет трансформацi сигналiв давачiв. На кожному рiвнi декомпозицi з вихiдного набору квантованих дискретизованих сигналiв

172

давачiв An отримусмо два набори з кiлькiстю вiдлiкiв у кожному з цих двох наборiв у два рази меншою нiж у вихiдному наборi. В процесi декомпозицi один набiр даних An+1 мiститиме особливостi сигналу на бiльшому масштабi нiж вихiдний набiр, а другий набiр Dn+1вiдображатиме високочастотнi складовi вхiдного набору даних сигналу датчика. При операцi декомпозицi на наступному рiвнi за вихiдний набiр береться набiр даних An+1, а в результатi декомпозицi отримусмо вiдповiдно набори An+2 i Dn+2 з бiльшим масштабом сигналу та бiльшою деталiзацiсю сигналу. Для кожного рiвня декомпозицi визначасться взасмнокореляцiйна функцiя мiж вiдповiдними наборами сигналiв двох датчикiв. Ця функцiя мас мiнiмуми i максимуми. Максимуми функцi вказують на рiвень подiбностi сигналiв на рiзних рiвнях декомпозицi . Аргумент взасмокореляцiйно функцi при максимальному значеннi чисельно дорiвнюс шуканому часу t.

Однак, при вейвлет перетвореннi декомпозицiя здiйснюсться за допомогою двох базисних функцiй – апроксимуючо функцi (n) та вейвлет-функцi (n). На рiзних рiвнях декомпозицi перший набiр A отримусмо як результат добутку набору зсувiв апроксимуючо функцi на вихiдний набiр даних, а в другому наборi D – як результат добутку набору зсувiв вейвлет функцi на вихiдний набiр даних. Форма цих базисних функцiй на кожному з рiвнiв декомпозицi зберiгасться, а масштаби базисних функцiй збiльшуються. Тому, на рiзних рiвнях декомпозицi вiдбувасться по сутi фiльтрацiя вхiдного набору, але на вiдмiну вiд Фур’с аналiзу базисними функцiями с добре локалiзованi вейвлет-функцi . Ця локалiзацiя дозволяс видiлити з набору даних характернi елементи якi з незначною модифiкацiсю повторюються спочатку в наборi даних одного датчика, а потiм другого.

Оцiнюючи вiдповiднi взасмокореляцiйнi функцi за алгоритмiв штучних нейронних мереж визначаються значення t при яких максимуми функцi зустрiчаються найчастiше. Таким чином, за рахунок надлишковостi iнформацi пiдвищусться достовiрнiсть визначення максимума взасмокореляцiйно функцi .

Обробка iнформацi здiйснюсться практично в режимi реального часу за допомогою дискретизацi сигналiв швид-

173

кодiючими АЦП з подальшою обробкою цифровими сигналь-ними процесорами. З метою пiдвищення достовiрностi вимiрювань швидкостi потоку здiйснюсться осереднення таких вимiрювань на промiжку часу 3 хв.

4.5 Вдосконалення ємнісного методу поточного вимірювання водовмісту в багатофазному потоці

Датчик смностi с спецiально адаптованим для вимiрювань об’смних часток води в нафтових або газоконденсатних потоках (водо вмiст). Вiн також використовусться для визначення об’смної частки в сумiшах газу i рiдини. Принцип роботи датчика с досить простим, але на практицi с багато факторiв, якi впливають на вимiрювання таким чином, що отриманi вимiри можуть бути легко спотворенi, якщо фiзика явища не до кiнця зрозумiла. Датчики смкостi використовуються для визначення вiдношення концентрацiй у двофазовому i двокомпонентному потоцi при умовi що два компоненти або двi фази мають рiзнi електричнi провiдностi, наприклад, вода i нафта чи конденсат. Принцип вимiрювання базусться на положеннi, що рiзниця в провiдностi рiзних компонентiв чи фаз, якi течуть мiж двома обкладками конденсатора (електродами) робить смнiсть мiж такими двома електродами залежною вiд вiдношення концентрацiй компонентiв або фаз в потоцi. Зв'язок, однак, мiж вiдношенням концентрацiй i провiднiстю сумiшi та, вiдповiдно, смнiстю датчика с не простим i залежить вiд просторового розмiщення компонентiв або фаз в сумiшi (режиму потоку). Але навiть якщо смнiснi методи с залежними вiд режиму потоку, це все ж таки може бути використано для вимiрювання концентрацiй, якщо рiзнi компоненти с гомогенно пермiшанi.

Найпростiший смнiсний датчик мiстить двi паралельнi металевi пластини рознесенi на вiдстань й (рис.4.14).

174

Рисунок 4.14-Базовий ємнісний датчик

Якщо захиснi електроди утримуються при такому самому потенцiалi як вимiрювальнi, але гальванiчно вiддiленi вiд них, таким чином, що виключається вплив додаткових полiв i кутових ефектiв, вимiрювана ємнiсть буде:

  0

	 A

C	r	(4.65)

S	d

де, А – площа кожного електроду (м2), d – вiдстань мiж електродами (м), r – вiдносна дiелектрична проникнiсть матерiалу мiж пластинами, i 0 – проникнiсть вакууму (8.854×10-12 Ф/м). Якщо матеріал між електродами містить компоненти 1 i 2 i цi компоненти мають рiзнi проникностi, то об’єми таких двох компонентiв можуть бути знайденi, якщо вiдома залежнiсть проникностi вiд частки компоненту. Конструкцiя бiльшостi практичних датчикiв приведена на (рис.4.15).

175

Рисунок 4.15 - Поверхнево укладені електроди

Електричне поле мiж електродними пластинами, для цих типiв датчикiв, буде негомогенним, але датчик буде бiльш чутливим до змiн концентрацiї в середовищi порожнини мiж пластинами. Поряд з цим, дiї по захисту показанi на рис.4.15 будуть виключати вплив стороннiх негомогенних полiв на краях електродiв i, тому, роблять сенсор менш чутливим до негомогенностей в середовищi потоку.

На рис.4.15б, пластини електродiв розмiщенi в серединi труби. Вони торкаються безпосередньо до сумiшi i, тому, мають досить високу електричну ємнiсть Ce ( мiж фазова ємнiсть мiж електродами i сумiшшю) що буде збiльшувати чутливiсть датчика.

Інший датчик ємкостi що широко застосовується є в коаксiальному виконаннi електродiв. Цей датчик мiстить внутрiшнiй електрод, що утримується в центрi труби, як показано на рис.4.16.

176

Рисунок .4.16- Будова датчика ємності з коаксіальним

сенсором

Електричне поле при такому типі датчика є досить негомогенним, але симетричним вздовж осі труби. Чутливість до змін в концентрації рідини буде найбільшою біля внутрішнього електрода. Значення ємності на одиницю довжини цього датчика:

2 • э • е • е

m 0

S	D)

Lл

(

d

с	(4.66)

Заземлення та екранування електродів ємності.

Для того щоб виконати як можна точніші вимірювання, необхідно заземлити та за екранувати датчик ємності. В реальних датчиках, електроди можуть бути розміщені як показано на рис.4.15. Для спрощення рисунка зовнішніх полів датчика ємкості, зарисовані в нього пластини електродів як паралельні (рис.4.17).

177

Рисунок 4.17 - Датчик ємності із заземлюючим електродом

і екраном

З цього рисунка ми бачимо, що еквівалентна діаграма датчика смності може бути подана, як на (рис. 4.18). Для всіх розмірів сенсорів на практиці, паразитні смкості СA i Св с значними, що полягас в небажаному шунтуванні Сх. Також с недоліком, що смкості СA i Св будуть змінюватися коли провідність суміші в трубі буде змінюватись із-за зміщення ліній поля в ізолюючому матеріалі. Однак, вплив паразитних смкостей, показаних на рис.4.17 може бути ослаблений, якщо правильно виконано заземлення.

На практиці застосовусться як правило тільки один метод для виключення впливу різних паразитних смкостей в смнісному первинному перетворювачі. Він базусться на схемі віртуального заземлення( зарядовий підсилювач). На рис.4.18 показано базовий принцип ді тако схеми. Ні СA, СB, СAG ні СBG, СG не будуть впливати на вихідну напругу Uout, якщо операційний підсилювач матиме високий коефіціснт підсилення, так що напруга на диференційному вході е  О.

178

Рисунок 4.18- Ємнісний первинний перетворювач з
заземленим захистом та екраном і захисним електродом
(А), під’єднаним до віртуальної землі схеми

При великих значеннях АOL, напруга на

диференцiальному входi практично дорiвнює нулю i вихiдний сигнал схеми

u out  u osc  Z F jC x	(4.67)
Якщо iмпеданс зворотного зв’язку ZF може бути виконаний на конденсаторi С0 (ZF=1/jwC0) то рiвняння (4.67) може бути записано як:

| C x u u out  osc  C 0 | (4.68) |
| --- | --- |

Іншi схеми детектора що використовуються є

генераторними схемами i зарядо-розрядовими схемами; але обi базуються на схемi вiртуальної землi.

Для використання iнформацiї, що надає датчик ємностi дуже важливим є знати базову теорiю що лежить в основi цього методу. Датчики ємностi будуть залежати вiд розподiлу компонентiв у сумiшi. Тому достовiрнi вимiрювання можуть бути виконанi тiльки тодi, якщо режим потоку є постiйний i вiдомий. Бiльшiсть контрольованих режимiв є гомогенними потоками, де два компоненти добре перемiшанi. В роботах [1,2,3] було виведено формули для проникностi i провiдностi

179

гомогенних сумiшей двох рiзних матерiалiв. На базi моделi запропонованої в [4,5] отримано формули, якi с на даний час загальноприйнятими, коли один з компонентiв сумiшi мас високу провiднiсть.

Якщо 1<<2 та 1<<2 з рiвнянь [5] для проникностi та провiдностi можна записати:

1 2

  

 

 	(4.69)

m	1 1  

1 2

  

 

 	(4.70)

m	1 1  

Якi с достовiрними або для компонента 1 який мiстить неперервну фазу, або

2 

 

 		(4.71)

m 2 3  

2 

 

 		(4.72)

m	2 3  

Для компонента 2, який с неперервною фазою сумiшi.

Тут m с вiдносною проникнiстю сумiшi, коли компонент 1 с неперервною фазою, ’m с вiдносною проникнiстю сумiшi, коли компонент 2 с неперервною фазу, m – провiднiсть сумiшi, коли компонент 1 мiстить неперервну фазу, ’m – провiднiсть сумiшi, коли компонент 2 мiстить неперервну фазу. Так як 1 с вiдносною проникнiстю компонента 1, 2 с вiдносною проникнiстю компонента 2, 1 с провiднiстю компонента 1, 2 с провiднiстю компонента 2, i  с об’смною часткою компонента 2.

Приймемо, що провiднiсть компонента 1 с нуль i означас неперервну фазу коли < 0,5 та, що компонент 2 с провiдними (2 > 0) i означас неперервну фазу коли  > 0,5. Вiдносна проникнiсть сумiшi буде тодi змiнюватись як показано на рис.4.19.

180

Рисунок 4.19- Зміна провідності та проникності суміші як функції обємної частки компонента 2 гомогенної суміші, коли тільки компонент 2 є провідним

Для того щоб зрозумiти як датчик смностi реагус на змiну в проникностi сумiшi, використасмо конструкцiю еквiвалентну дiаграмi для сенсора, я показано на рис.4.18. На рисунку Cm i Rm с вiдповiдно смнiстю i опором мiж уявними електродами що знаходяться в iнтерфейсi сумiш-труба, i мають однакову площу як електроди датчика. Се1 i Се2 с результуючими смкостями мiж електродами датчика та сумiшшю з iзолюючим електроди матерiалом, як дiелектриком. Якщо компонент 1 с непровiдним i означас неперервну фазу в потоцi, Rm = ю, i вимiряна ємнiсть буде:

C  C C

e  m	(4.73)

S	( C e C

 m )

де Ce  1 C  C . Якщо компонент 2 с провiдним i озна1

2 1	2 2

час неперервну фазу, тодi струм через Сm буде шунтуватись

181

Rm. Можна показати, що струм через Сm дорiвнює струму через Rm, якщо

 2

fe =	(4.74)

2  Е Е

0 2

Рисунок 4.20- Еквівалентна діаграма датчика ємкості коли всі зовнішні поля виключені

Прикладом цього є вимiряна ємкiсть з датчиком ємкостi використаним для визначення водовмiсту в сумiшi сира нафта-солена вода. Це показано на рис. 4.21. Точка переходу тут вибрана при /'3с = 0.7.

Неперервний компонент в водо нафтовiй сумiшi змiнюється вiд нафти до води поблизу вiд 20 до 40 % концентрацi води. Точка переходу в сумiшi сиро нафти i води буде знаходитись десь мiж 60 i 80% частки води, в залежностi вiд типу сиро нафти, температури i вмiсту деемульгатора, тощо. Чи вмiст води детектується або не вищий точки переходу є залежить вiд провiдностi води i частоти генерацi датчика. Ємнiсть датчика буде збiльшуватись iз збiльшенням частки води, навiть вище вiд точки

182

переходу ( > C ), якщо частота генерацiї сенсора задовольняє умовi:

1 w

f  	 f	(4.74)

e

2  0

  

 w

Зокрема, в нафтi Пiвнiчного моря, провiднiсть компонента вода в сирiй нафтi є приблизно 5 См/м i вiдносна проникнiсть є приблизно 70, даючи критичну частоту генерацiї fe = 1.3 ×109 Гц. Однак, частота генерацiї вище чим 1.3 ×109 Гц не може бути використана, так як детектор ємностi не буде виключати вплив паразитних ємностей на частотах вище чим приблизно 1 МГц.

Водовмiст нафти Пiвнiчного моря не може тому бути вимiряний за допомогою вказаного типа датчика ємностi, якщо в сумiшi неперервною фазою є вода, тобто ( > C ).

Рисунок 4.21 Значення вимiряної ємностi датчика ємностi для гомогенної сумiшi нафти i води. Частота збудження

   w / 0  w . Штрихова лiнiя показує характеристику коли w / 0  w

183

Сучаснi датчики ємкостi на ринку мають електроди якi безпосередньо контактують з потоком в серединi i iзольованi вiд трубопровода як показано на рис. 4.16. Такi датчики мають велику iнтерфейсну ємнiсть (1- 5 мкФ/см2), що впливає на отримання значну чутливiсть ємностi i опору. Тодi як сенсор не може бути використаний для вимiрювання ємностi в водо неперервних сумiшах, електроди, якi контактують з потоком дозволяють вимiрювання провiдностi, i тодi частка води може бути визначена, вимiрюючи провiднiсть сумiшi.

184

5 Використання досягнень новітніх технологій для

ефективної реалізації багатофазних витратомірювальних інформаційно-вимірювальних систем

5.1 Перспективні методики та підходи управління

роботою свердловин родовища за наявності інформації про структуру витрати фаз багатофазного потоку

експлуатаційних свердловин.

Вимiрювання дебiту нафтогазових та газоконденсатних свердловин с актуальною й разом з тим досить складною проблемою, що постас при експлуатацi родовищ вуглеводнiв. Особливо ця проблема загострюсться за умов платного надрокористування, оскiльки с вирiшальною у взасминах мiж нафтогазовидобувними пiдприсмствами й державою. Важливiсть цiс проблеми визначасться також необхiднiстю пiдвищення ефективностi процесiв видобутку газу та конденсату, яке неможливе без оптимального оперативного контролю за експлуатацiйними режимами свердловин [1,2]. Складнiсть проблеми полягас в тому, що вихiдною продукцiсю свердловин с сумiш газу, пластово води й конденсату або нафти. Потiк багатофазного середовища на виходi свердловини с склад-ною й змiнюваною за складом та швидкостю руху сумiшею газово й рiдко фаз. Потiк характеризусться рiзноманiттям структурних форм i режимiв руху. Концентрацiя компонентiв сумiшi непостiйна в часi, що призводить до нестабiльностi структури, фiзичних властивостей i режимiв течi газоконденсатоводяного або нафтогазового потоку [3].

У процесi виснаження запасiв газу на базових газових та газоконденсатних родовищах ефективна х розробка на кiнцевому етапi видобутку i досягнення високого кiнцевого коефiцiснта газовiддачi все бiльшою мiрою визначаються можливостями геологiчно будови продуктивних пластiв i технiчним станом експлуатацiйних свердловин. Тому для забезпечення стiйкого постачання вуглеводнево сировини центр уваги повинен змiщуватися у бiк видобувно свердловини, як основного елементу в системi видобутку вуглеводнiв з надр.

Експлуатацiйну свердловину слiд розглядати як iнженерну споруда, що неминуче пiддасться техногеннiй дi з боку як гiрських порiд, так i флю дiв, що видобуваються. У цих гiрсько-геологiчних умовах, якi постiйно ускладнюються,

185

проблема надiйностi експлуатацi свердловин постас на передний план. У свою чергу, надiйнiсть експлуатацi свердловин в значнiй мiрi залежить вiд заданого режиму роботи по дебiту i вiдповiдного цьому дебiту вмiсту в потоцi рiдких i твердих включень (вода i пiсок).

Достовiрнiсть i регулярнiсть отримання тако iнформацi про витратнi параметри продукцi свердловин (дебiт газу, вмiст рiдких i твердих домiшок), накопичення i аналiз мають прямий вплив на прийняття рiшень про управлiння розробкою покладiв i родовища в цiлому. Так, наявнiсть достовiрно iнформацi про вмiст домiшок при рiзному дебiтi свердловин дозволяс оперативно приймати вирiшення про змiну режиму х роботи з метою досягнання наступного:

·	недопущення передчасного обводнення покладу i свердловини;

недопущення накопичення стовпа рiдини на забо i зупинок свердловин;

запобiгання руйнуванню привибiйно зони пласта i утворення пiщаних пробок;

встановлення енергозберiгаючого режиму експлуатацi свердловин, що збiльшус безкомпрессорний перiод х експлуатацi i що забезпечус вищий ступiнь вилучення вуглеводнiв з надр;

свосчасного виконання геолого-технiчних заходiв, направлених на забезпечення тривало працездатностi свердловин, i оцiнки х ефективностi.

Як правило, проблема комплексного контролю дебiта газу, рiдких i твердих домiшок найгострiше встас при розробцi газового родовища в перiод падаючого видобутку. Саме поява рiдких i твердих механiчних домiшок в продукцi газових свердловин с причиною обмеження х дебiта i зниження видобутку на родовищi в цiлому.

Дiйсно, пiдвищений вмiст рiдини (в порiвняннi з конденсацiйною вологою) в продукцi свердловини свiдчить про початок обводнення дреновано зони пласта. Вода, потрапляючи в поровi канали пласта-колектора, знижус проникнiсть для газу, руйнус скелет породи i, таким чином, обмежус його притiк до забою свердловини. Дебiт газу падас. Збiльшити його можна шляхом пiдвищення депресi на пласт в зонi дренування.

186

Проте це викличе ще бiльше збiльшення притоку води пласта. Збiльшення притока води пласта призводить до пiдвищення динамiчного рiвня рiдини в стовбурi свердловини, i коли динамiчний рiвень рiдини в стовбурi свердловини досягає критичного значення (депресiя падає до нуля), свердловина зупиняється («захлинається»).

Щоб не допускати аварiйних зупинок свердловин, необхiдно вести безперервний контроль дебiта газу i вмiсту рiдини в продукцi свердловини. На основi отримано iнформацi доцiльно своєчасно проводити комплекс геолого-технiчних заходiв, що дозволяють продовжити термiн експлуатацi свердловини iз заданням оптимального технологiчного режиму. Вiдсутнiсть контролю за вмiстом рiдини в продукцi призводить до iстотного зниження надiйностi експлуатацi газових свердловин, а також до зниження ефективностi управлiння режимами х роботи.

5.2 Забезпечення надійності і продовження ресурсу без-

аварійної експлуатації промислового обладнання шляхом формування оптимальної структури потоку за умови наявності інформації про режими течії газорідинних потоюв свердловин

.

У процесi виснаження запасiв газу на базових газових

родовищах ефективна х дорозробка i досягнення високого кiнцевого коефiцiєнта газовiддачi все бiльшою мiрою визначаються можливостями геологiчно будови продуктивних пластiв i технiчним станом експлуатацiйних свердловин. Тому для забезпечення стiйкого постачання вуглеводнево сировини центр уваги повинен змiщуватися у бiк видобувно свердловини як основного елементу в системi видобутку вуглеводнiв з надр.

Експлуатацiйну свердловину слiд розглядати як iнженерну споруда, що неминуче пiддається техногеннiй дi з боку як гiрських порiд, так i флю дiв, що видобуваються [Е]. У цих горно-геологiчних умовах, що постiйно ускладнюються, проблема надiйностi експлуатацi свердловин висувається на передний план.

187

У свою чергу, надiйнiсть експлуатацi свердловин в значнiй мiрi залежить вiд заданого режиму роботи по дебiту i вiдповiдного цьому дебiту вмiсту в потоцi рiдких i твердих включень (вода i пiсок).

Достовiрнiсть i регулярнiсть отримання тако iнформацi про витратнi параметри продукцi свердловин (дебiт газу, вмiст рiдких i твердих домiшок), накопичення i аналiз роблять прямий вплив на прийняття рiшень про управлiння розробкою покладiв i родовища в цiлому. Так, наявнiсть достовiрно iнформацi про вмiст домiшок при рiзному дебiтi свердловин дозволяс оперативно приймати вирiшення про змiну режиму х роботи з наступними цiлями:

·	недопущення передчасного обводнення покладу i свердловини;

недопущення накопичення стовпа рiдини на вибо i зупинок свердловин;

запобiгання руйнуванню привибiйно зони пласта i утворення пiщаних пробок;

встановлення енергозберiгаючого режиму експлуатацi свердловин, що збiльшус безкомпрессорний перiод х експлуатацi i що забезпечус вищий ступiнь вилучення вуглеводнiв з надр;

свосчасного виконання геолого-технiчних заходiв, направлених на забезпечення тривало працездатностi свердловин, i оцiнки х ефективностi.

Як правило, проблема комплексного контролю дебiта газу, рiдких i твердих домiшок найгострiше встас при розробцi газового родовища в перiод падаючого видобутку. Саме поява рiдких i твердих механiчних домiшок в продукцi газових свердловин с причиною обмеження х дебiта i зниження видобутку на родовищi в цiлому.

Дiйсно, пiдвищений вмiст рiдини (в порiвняннi з конденсацiйною вологою) в продукцi свердловини свiдчить про початок обводнення дреновано зони пласта. Вода, потрапляючи в поровi канали пласта-колектора, знижус проникнiсть для газу, руйнус скелет породи i, таким чином, обмежус його притiк до вибою свердловини. Дебiт газу падас. Збiльшити його можна шляхом пiдвищення депресi на пласт в зонi дренування. Проте це викличе ще бiльше збiльшення притоки води пласта.

188

Притiк води пласта, що збiльшусться, призводить до пiдвищення динамiчного рiвня рiдини в стовбурi свердловини, i коли динамiчний рiвень рiдини в стовбурi свердловини досягас критичного значення (депресiя падас до нуля), свердловина зупинясться («захлинасться»).

Щоб не допускати аварiйних зупинок свердловин, необхiдно вести безперервний контроль дебiта газу i вмiсту рiдини в продукцi та на основi отримано iнформацi свосчасно проводити комплекс геолого-технiчних заходiв, що дозволяють продовжити термiн експлуатацi свердловини iз завданням оптимального технологiчного режиму. Вiдсутнiсть контролю за вмiстом рiдини в продукцi призводить до iстотного зниження надiйностi експлуатацi газових свердловин, а також до зниження ефективностi управлiння режимами х роботи.

Показовим прикладом, що пiдтверджус необхiднiсть контролю винесення рiдини, можуть служити наступнi результати газодинамiчних дослiджень [1], виконаних в два етапи (у зимовий (сiчень) i лiтнiй (липень) перiод протягом одного року) на газовiй св. 322 Уренгойського НГКР. Результати сiчневих газодинамiчних дослiджень у виглядi побудовано залежностi гирлового тиску Py вiд дебiта газу Qг приведенi на рис.5.1 (крива 1). Ця залежнiсть с пiдставою для встановлення режиму роботи свердловини (задання продуктивностi по дебiту) i контролю за змiною режиму (по гирловому тиску оцiнюють дебiт).

Залежнiсть Pу(Qг) не с постiйною i змiнюсться в часi у мiру падiння тиску пласта. Існують методики, що дозволяють прогнозувати змiну. На рис.5.1 (крива 3) приведена така прогнозна залежнiсть, що вiдповiдас тиску пласта за станом на липень (пунктирна лiнiя). Початковими даними для побудови прогнозно залежностi Pу(Qг) були результати газодинамiчних дослiджень, виконаних в сiчнi (крива 1). На цьому ж рисунку приведена реальна залежнiсть Pу(Qг) (крива 2) за станом на липень, побудована по результатах газодинамiчних дослiджень.

Проаналiзусмо побудованi залежностi. Хай в сiчнi був заданий режим роботи свердловини з гирловим тиском 4,8 Мпа. При цьому дебiт свердловини складав приблизно 520 тис. м3/сут (згiдно криво 1). У липнi для пiдтримки дебiта на

189

тому ж рiвнi, згiдно прогнозно залежностi (крива 3), потрiбно встановити гирловий тиск на рiвнi 4,67 МПа. Фактично ж, згiдно реально залежностi (крива 2), дебiт при гирловому тиску 4,67 Мпа складе бiльше 750 тис. м3/сут, тобто збiльшиться майже в 1,5 разу. Така помилка в оцiнцi дебiта при встановленнi режиму роботи свердловини може призвести до небажаних наслiдкiв - пiдвищено депресi на пласт i руйнування призабойной зони, рiзкого збiльшення винесення пiску i створення аварiйно ситуацi iз-за швидкого зносу i руйнування гирлового устаткування.

Рис.5.1 - Результати газодинамічних досліджень

св.322 Уренгойського НГКР

Детальний аналiз приведених на рис.5.1 кривих свiдчить, що така розбiжнiсть прогнозно i реально залежностей Pу(Qг) є наслiдком неврахування змiни вмiсту рiдких домiшок (води пласта) в продукцi дослiджувано свердловини. Так, з характеру поведiнки кривих 1 i 3 можна зробити висновок, що в сiчнi вмiст води в продукцi свердловини був бiльшим, нiж в липнi: фiксованому приросту дебiта в сiчнi вiдповiдає бiльша змiна гирлового тиску. Ця обставина не була врахована при побудовi прогнозно залежностi 2. Навпаки, з бiльшою вiрогiднiстю слiд було б чекати iншого явища - збiльшення обводненостi свердловини пiсля пiврiчного перiоду експлуатацi . У мiру розробки родовища спостерiгається тенденцiя все бiльшого «пiдтягання» води пласта до забою свердловини. В даному випадку зменшення вмiсту води в продукцi сверд-

190

ловини стало наслiдком спецiально проведених на промислi заходiв щодо обмеження водопритоку.

Очевидно, що таку грубу помилку при розрахунку прогнозного дебiта по гирловому тиску можна було б виключити, якщо додатково мати iнформацiю про вмiст рiдини на кожному дослiджуваному режимi при побудовi криво 2 i поточну iнформацiю про змiну вмiсту рiдини в процесi експлуатацi свердловини. Причому для оперативних цiлей нерiдко потрiбна не стiльки висока точнiсть даних про вмiст рiдини в продукцi , скiльки достовiрна iнформацiя про тенденцiю змiни вологовмiсту.

Досвiд експлуатацi великих родовищ газу пiвночi Тюменсько обл. (Ведмеже, Уренгойськоє, Ямбургськоє) показує, що насущну потребу у вирiшеннi проблеми контролю винесення домiшок усвiдомлюють в перiод вже достатньо сильного обводнення свердловин i розвитку процесiв руйнування призабойной зони. При цьому починають активно проводити заходи, направленi на недопущення передчасно зупинки свердловин i сприяючi продовженню термiну х роботи. Проте об'єктивно оцiнити об'єктивнiсть низки таких заходiв виявляється скрутним через вiдсутнiсть до останнього часу на промислах реальних технiчних засобiв комплексного контролю витратних параметрiв потоку.

5.3 Нормативне забезпечення вимiрювання кiлькостi нафти i газу в процесi видобутку вуглеводневої

сировини свердловин

На даний час в Укра нi при вимiрюваннi дебiту газоконденсатних свердловин в основному використовуються сепарацiйнi замiрнi установки на базi гравiтацiйного сепаратора, до яких за допомогою запiрно арматури почергово пiдключаються шлейфи експлуатацiйних свердловин. На виходi сепаратора отримують вiдсепарованi потоки газу i конденсату. Воду як правило збирають на виходi цього ж сепаратора в спецiально вiдградуйованих мiрних ємностях. Оскiльки приймається, що на виходi замiрного сепаратора маємо однофазнi потоки, то для вимiрювання х витрати застосовуються витратомiри однофазних потокiв.

191

Основним методом вимiрювання витрати i кiлькостi природного газу на об’єктах його видобутку, транспортування i переробки як в Українi так i за кордоном є метод змiнного перепаду тиску на звужуючих пристроях – вимiрювальних дiафрагмах i соплах. Метод змiнного перепаду тиску має ряд важливих переваг, якi забезпечують йому широке застосування i тривалу живучiсть, не дивлячись на iснування великого числа iнших методiв вимiрювання витрати i кiлькостi газу [36]. Основнi види стандартних звужуючих пристроїв та методика вимiрювань витрати газу викладена в основному нормативному документi - «Правилах измерения расхода газов и жидкостей РД-50-213-80». На три найближчi роки починаючи з 2004 року в Українi для вимiрювання витрати природного газу паралельно дiє мiждержавний стандарт ГОСТ 8.563.(1.2.3)-97, затверджений наказом Держстандарту України. Ведеться робота для пiдготовки i прийняття в 2008-2009 роках мiжнародного нормативного документу для вимiрювання витрати та кiлькостi газу ISO 5167-2003.

Для вимiрювання витрати конденсату в складi замiрних установок або блокiв на установках комплексної пiдготовки газу як правило застосовуються турбiннi витратомiри. Покази турбiнних витратомiрiв не залежать вiд густини, тиску i температури конденсату, бо забезпечують вимiрювання в робочих умовах. Але враховуючи, що частка конденсату при вимiрюваннях його витрати є нестабiльною, паралельно здiйснюється реєстрацiя тиску i температури при проведеннi замiрiв, та реєструються лабораторнi данi його густини. Нормативнi документи для вимiрювання витрати стабiльного i нестабiльного конденсату як правило є галузевими документами, що базуються на методицi вимiрювання витрати рiдин, запропонованiй розробниками та виробниками турбiнних витратомiрiв.

5.3.1 Нормативне забезпечення країн Євросоюзу та США

Для вимiрювання витрати власне двофазових потокiв в Українi та закордоном ще не розроблено офiцiйних норматив-них документiв. Замiсть цього в зацiкавлених країнах розроблено рекомендацiйнi керiвнi документи, якi дозволяють систе-

192

матизувати гснуючг пристрої вимгрювання витрати багатофазних потокгв, ввести критергї їх поргвняння та рекомендацгї гз застосування.

Далг приведено назви та короткий змгст таких кергвних документгв:

1.ISO-11631:1998 International Organization for Standartization (1998): measuring of fluid flow. – Викладено методи специфгкацгї експлуатацгйних умов застосування витратомгргв.

2.API TP 2566 American Petroleum Institute (2004) State of the art Multiphase Flow Metering. – Викладено сучасний стан у вимгрюваннг багатофазних потокгв та рекомендацгї по застосування багатофазних витратомгргв.

3.API RP – 85 American Petroleum Institute (2005) Use of Subsea Wet gas Flow meters in Allocation Measurement Systems. – Проаналгзовано застосування пгдводних витратомгргв вологого газу в розподглених системах вимгрювань. Вказанг RP описують, яким чином виконуються вимгрювання ргдких вуглеводнгв використовуючи доступну пробовгдбгрну гнформацгю з метою визначення об’ємної частки води в потоцг свердловини г її газовмгсту. Цей документ надає рекомендацгї по реалгзацгї розподгленої методологгї вимгрювань в умовах промислу, якг є технгчно обґрунтованими г математично оптимгзованими для найкращого задоволення вимог вимгрювань в конкретних умовах застосувань, г якг коректно розподгляють дисперсгї в ргвнях невизначеностг мгж витратомграми в серединг системи. 4.ISO/TR 7066-1:1997 International Organization for Standartization (1997) Measurement of fluid flow in general. – Приведено оцгнку невизначеностг в калгбровцг та застосуваннг пристроїв вимгрювання потоку – Частина 1: Залежностг лгнгйної калг бровки.

5.DTI, Issue 7, Desember 2003 UK Department of Trade and Industry (DTI) (2003): Guidance Notes for Petroleum Measurement, Issue 7. - Кергвний документ по багатофазних вимгрюваннях на континентальному шельфг Великої Британгї. Викладено короткий аналгз методгв вимгрювання, невизначеностей якг присутнг при багатофазних вимгрюваннях, зокрема при вимгрюваннях вологого газу.

6.State of Alaska, Alaska Oil and Gas Conservation Commission (2004): Guidelines for qualification of multiphase metering

193

systems for well testing/ - Кергвний документ квалгфгкацгї систем багатофазних вимгрювань для тестування потокгв свердловин на Алясцг (США).

7.ISO TC 193 Natural Gas. Allocation of Gas and Condensate in Upstream Area (2002) – Стандартизована термгнологгя, специфгкацгї якостг, методи вимгрювань, вгдбору проб, аналгзу г тестових випробувань природного газу на всгх фазах вгд видобутку до продажу споживачу.

8.API RP 86 UATG Recommended Practice for Measurement of Multiphase Flow (2005) – Рекомендацгйний кергвний документ по вимгрюванню багатофазних потокгв. Один з базових документгв рекомендацгйного харктеру В США при проведеннг багатофазних вимгрювань потокгв.

9.Handbook of Multiphase Flow Metering Norwegian Sosiety of Oil and Gas Measurement (NFOGM) (2005) – В кергвному документг приведено основи класифгкацгї застосувань г класифгкацгю типгв витратомгргв багатофазних потокгв. Також приведено методику та рекомендацгї впровадження витратомгргв такого типу.

5.3.2 Нормативне забезпечення Росгї та країн СНД.

Облгк кглькостг видобутої сировини г його подальший контроль – комплексне завдання, що виргшується на всгх етапах видобутку г реалгзацгї вуглеводнгв. Сучасний стан видобутку вуглеводнгв, удосконалення технологгї добутку та бгльш жорсткг вимоги до облгку вуглеводневої сировини вимагають розробки не тгльки ефективних засобгв та систем вимгрювання кглькостг та витрати потокгв нафти г газу свердловин, але г розроблення та впровадження нормативного методичного забезпечення цих вимгрювань. Особливо це важливо при видобуваннг газоводонафтової сумгшг.

Проблема актуальностг особливо в останнє десятиргччя. Для її регулювання, зокрема в Росгї, розроблений Нацгональний стандарт РФ ГОСТ Р 8.615-2005 «Державна система забезпечення єдностг вимгрювань. Вимгрювання кглькостг нафти г нафтового газу що видобуваються з надр. Загальнг метрологгчнг г технгчнг вимоги», який вступив в дгю з 1 березня 2006 р. У вгдповгдностг з цим нормативним доку-

194

ментом вимiрювання кiлькостi сиро нафти i нафтового газу, що одержуються з надр, повиннi виконуватись по окремих свердловинах та лiцензiйних дiлянках згiдно з методиками виконання вимiрювань, якi атестованi i затвердженi в порядку, встановленому ГОСТ Р 8.563.

У розробленому стандартi вперше в практицi нафтовидобутку на нормативному рiвнi зафiксовано вимоги до вимiрювань кiлькостi сиро нафти i нафтового газу по окремiй свердловинi. Зокрема, в п.6.1 документу приведено границi допустимо основно вiдносно похибки вимiрювань для засобiв вимiрювань кiлькостi сиро нафти i нафтового газу:

а)маси сиро нафти:  2,5 %;

б) маси нафти зi вмiстом води до:

70%: 6,0 %

95%: 15,0 %

98%: 30,0 %

в) об’єму нафтового газу: 5,0 %.

В табл.1 бiльш детально приведенi нормативнi границi

допустимо основно вiдносно похибки систем вимiрювання кiлькостi i параметрiв сиро нафти в залежностi вiд вмiсту води в сирiй нафтi.

Таблиця 5.1 Допустимi метрологiчнi параметри

| Вмiст води в сирiй нафтi, об’ємна доля, % | Границi допустимо основно вiдносно похибки ЗВ (похибки вимiрювань маси нафти), % |
| --- | --- |
| До 5 |  | 0,35 |
| До 10 |  | 0,4 |
| До 20 |  | 1,5 |
| До 50 |  | 2,5 |
| До 70 |  | 5,0 |
| До 85 |  | 15,0 |
| Примiтка – При вмiстi води в сирiй нафтi бiльше 85% рекомендується забезпечити попереднє скидання води. |

Процес вимiрювання нафти по окремiй свердловинi (на вiдмiну вiд вимiрювань на виходах з лiцензiйних дiлянок, де вимiрюються однорiднi товарнi потоки нафти i газу) вельми

195

складний. Викликано це неоднорiднiстю сировини що видобувається: у складi мiститься як нафта, так i вода пласта, газ, рiзнi хiмiчнi i механiчнi домiшки, причому цей склад може змiнюватися в часi. Ускладнює облiк територiальна розкиданiсть i велика кiлькiсть об'єктiв вимiрювання. Але якщо останню проблему можна вирiшити за допомогою сучасних систем збору i передачi iнформацi , то завдання вимiрювання багатофазних середовищ так до кiнця i не вирiшене: похибка мiж сумарним облiком видобутку по свердловинах i комерцiйним облiком видобутку по лiцензiйнiй дiлянцi iснує завжди.

5.4 Методи апаратної реалізації нейронних мереж при

вимірюванні витрати фаз вуглеводневих потоків.

Сучасна iнформацiйно-вимiрювальна система (ІВС) складається iз функцiонально пов’язаних пристро в, якi поряд з вимiрюванням забезпечують все необхiдне iнформацiйне обслуговування контрольованого об’єкту, зокрема, автоматизований збiр, подання, передачу, запам’ятовування, реєстрацiю та обробку вимiрювально iнформацi . При розглядi двофазового вуглеводневого потоку експлуатацiйних нафтогазових свердловин, як об’єкту контролю, використання адаптивних i робастних методiв контролю дозволяє проектувати та використовувати ІВС при значно обмежених апрiорних вiдомостях про вимiрюванi данi та завади. В процесi реалiзацi таких методiв для визначення витрати фаз вуглеводневого потоку необхiдно оперативно вимiрювати значну кiлькiсть параметрiв потоку. В лiтературi [1] по багатофазнiй витратометрi вказанi потоки прийнято подiляти на три основнi типи в залежностi вiд х структури: бульбашковий, пробковий чи розшарований потiк та х комбiнацi . Змiна спiввiдношення витрати газу i рiдини в потоцi в поєднаннi iз змiною його термодинамiчних параметрiв дає набiр N станiв об’єкту контролю. Кожному з цих станiв об’єкту контролю вiдповiдають конкретнi значення M вимiрюваних параметрiв потоку. До цих параметрiв вiдносяться як термодинамiчнi параметри потоку: тиск, температура, пульсацi тису, теплоємнiсть, так i результати його пасивного та активного зондування: характер i швидкiсть проходження хвиль звукового i ультразвукового дiапазону через потiк, характер теплового поля по перерiзу

196

потоку, проходження електромагнiтного випромiнювання через потiк. Таким чином, добуток IУМ значень вказаних параметрiв утворюс базу даних, яка iз точнiстю первинних перетворювачiв, що використовуються для вимiрювань, характеризус двофазовий вуглеводневий потiк. Якщо прийняти, що первиннi перетворювачi надають достовiрну iнформацiю, то змiна значення на виходi тiльки одного з них (при стабiльностi значень iнших (М-1) давачiв) буде характеризувати вже iншу структуру потоку з множини IУ станiв його структур. На даний час iснують такого типу бази даних (зокрема Computational Fluid Dynamic (CFD) imulation [2] або PPD [3] з NEL), якi мiстять як аналiтичнi моделi, так i великий набiр статистичних даних взасмозв’язку мiж IУ станами потоку та М його вимiрюваними параметрами. Але вони призначенi для використання в значнiй мiрi для розробки технологiчних процесiв переробки та транспорту вуглеводневих потокiв. Крiм того, для оцiнки структури потоку по цих базах даних як вихiднi необхiднi точнi данi про якiсний хiмiчний склад потоку. Тому для практично багатофазово витратометрi в умовах промислiв вони без модифiкацi с мало придатними.

Доцiльно розробити такi пристро , якi б в процесi експериментальних дослiджень структури газорiдинних потокiв дозволили створити таку базу даних та реалiзувати пошук в нiй iнформацi про витрату фаз потоку при оперативному контролi структури потокiв експлуатацiйних свердловин. При цьому обов’язковою умовою с забезпечення можливостi подальшого уточнення даних в цiй базi в процесi експлуатацi пристрою.

Вказану проблему при розглядi об’скту контролю як “чорного ящика” можна вирiшити двома методами: 1) посднанням табличного пошуку з iнтерполяцiсю, 2) реалiзацiсю нейронних мереж.

При реалiзацi першого методу спочатку створюсться, умовно кажучи, таблиця смнiстю IУМ комiрок, де IУ – набiр градацiй спiввiдношення фаз потоку для вибраного набору сумарних витрат сумiшi, М – набiр вiдповiдних значень вимiрюваних параметрiв потоку. Далi в процесi контролю вимiрюються конкретнi текучi М параметрiв потоку та за допо-

197

могою табличного пошуку та iнтерполяцi по таблицi бази да-них визначається поточне значення витрати сумiшi та окремих фаз потоку, для яких значення М вимiряних параметрiв є найбiльш близькими. Але навiть при використаннi сучасних мiкроелектронних банкiв пам’ятi та засобiв обробки iнформацi реалiзувати поставлену задачу таким методом є економiчно неефективно i практично досить складно. Крiм того, вiдомостi про потiк, якi використовуються в описi тако таблично моделi на стадi проектування системи (тобто до використання) – апрiорнi данi – в процесi функцiонування тако системи, фактичнi характеристики, можуть вiдрiзнятися вiд апрiорних. В цьому випадку система, оптимiзована для моделi, вже може бути не оптимальною для вимiрювань реальних сигналiв.

Для вирiшення вказано проблеми в роботi [4] пропонуються три пiдходи:

1)	проектувати системи iз запасом з розрахунком на можливостi вiдхилення характеристик моделi в гiршу для системи сторону. В цьому випадку рiвнi градац структури потокiв повиннi бути досить широкими, що суттєво погiршує метрологiчнi характеристики ІВС;

проектувати систему так, щоб вона була нечутливою до змiни визначених M вимiрюваних параметрiв потоку в межах вибраного дiапазону (стiйкi або робастнi системи);

проектувати системи так, щоб в ходi х функцiонування вони могли автоматично пiдлагоджувати сво параметри, алгоритми i структуру до змiнюваних в порiвняннi з моделлю характеристик iнформацiйних повiдомлень, до характеристик сигналiв, завад i зовнiшнього середовища. Такi системи прийнято називати адаптивними. Налагодження здiйснюється на основi отримання системою апостерiорно , текучо iнформацi про характеристики повiдомлень (сигналiв, завад, середовища).

Найбiльш оптимально вказанi другий i третiй пiдходи вирiшення проблеми розробки ІВС на даний час можна забезпечити на основi нейронно мережi. Для цього є як апаратнi, так i програмнi напрацювання.

Тому другим методом створення систем контролю структури та вимiрювання витрати фаз вуглеводневих потокiв є

198

реалiзацiя баз даних iнформацiйних сигналiв давачiв потоку i вiдповiдних витрат фаз потоку на основi штучних нейромережевих структур. Для практично реалiзацi таких систем необхiдно забезпечити вирiшення двох основних задач:

1)	фiзичне моделювання в стендових або промислових умовах практично iснуючих структур та витрат двофазових потокiв iз синхронною реєстрацiєю контрольованих параметрiв цих потокiв;

розробка та виготовлення на основi сучасно елементно бази та програмного забезпечення пристрою обробки iнформацi , який би на першому етапi мiстив типову нейромережеву модель вказано вище бази даних, а в процесi настройки пристрою була б можливiсть уточнення (навчання мережi) та адаптацi до конкретних умов вимiрювань сировинних потокiв на нафтогазових промислах.

Структури сучасних засобiв обробки iнформацi давачiв систем контролю на нашу думку в загальному можна класифiкувати на чотири групи в залежностi вiд х елементно бази:

1)	системи, якi побудованi на iнтегральних схемах низького рiвня iнтеграцi (на “жорсткiй логiцi”);

системи, якi побудованi на мiкропроцесорних блоках та однокристальних мiкроконтролерах;

системи, якi побудованi на цифрових сигнальних процесорах (DSP);

системи, якi побудованi на напiвпровiдникових матрицях програмованих логiчних масивiв (FPGA, CPLD) .

Виходячи з вказано класифiкацi засобiв обробки iнформацi апаратна реалiзацiя нейронних мереж при вимiрюваннi витрати фаз вуглеводневих потокiв на нашу думку може здiйснюється двома методами.

Перший метод – створення мережi на мiкроелектронних пристроях, якi забезпечують повнiстю програмну реалiзацiю елементiв мережi (нейронiв) та взаємозв’язкiв мiж ними. Тобто структура мережi та характеристики втiленi в мiкроелектронному пристро у виглядi послiдовностi кодiв програми, яка виконується в процесi функцiонування пристрою обробки iнформацi за нейромережевим алгоритмом. Елементною базою для апаратно реалiзацi мереж вказаним методом є

199

мiкроконтролери та цифровi сигнальнi процесори (ЦСП). Нами розроблено пристрiй нейромережево обробки iнформацi вiд трьох давачiв аналогових сигналiв на базi мiкроконтролера PIC18F4620, який зокрема має тактову частоту 40 МГц, електроперепрограмовану пам’ять програм 64 Кбайти, восьмивходовий аналого-цифровий перетворювач. Реалiзована в пристро тришарова мережа (рис.5.2) на 19 нейронiв мiститься в програмному кодi об’ємом 26 Кбайт. Розрахунки виконуються за

Рисунок 5.2 - Структура нейромережі реалізованої в мікроконтролері пристрою ідентифікації типу газорідинного потоку

допомогою арифметики з плаваючою комою з точнiстю до 2- 15. Розробка та лабораторнi випробування пристрою показали, що використання мiкроконтролерiв для реалiзацi нейромереж доцiльне для мереж об’ємом до 50 нейронiв i до 4 шарiв. При цьому забезпечується належна швидкодiя роботи мережi i реально можливо розмiстити програмний код мережi в пам’ятi контролера. У випадку, коли швидкодiя роботи мережi не є критичним параметром (дискретизованi iнформацiйнi сигнали накопичуються в пам’ятi даних i х обробка виконується не в реальному часi), на мiкроконтролерах типу PIC18F4620 реально можливо реалiзувати багатошаровi нейромережi об’ємом бiльше 100 нейронiв при зчитуваннi i виконаннi процесором програмного коду мережi iз зовнiшньо памятi команд об’ємом до 1 Мбiта. Такий пристрiй обробки iнформацi давачiв двофазового потоку можливо використовувати для контролю тiльки розшарованого потоку або потоку з низьким газовим фактором. Забезпечення iдентифiкацi i контролю проб-

200

ково структури двофазового потоку вимагас реалiзацi системи контролю, яка б працювала в режимi реального часу. З цiсю метою доцiльно для розробки блокiв обробки iнформацi використовувати бiльш потужнi цифровi обчислювальнi пристро – цифровi сигнальнi процесори.

Другий метод апаратно реалiзацi нейронно мережi для пристрою контролю структури газорiдинного потоку полягас у розробцi електронного блоку на основi iнтегральних схем базових цифрових та логiчних елементiв: суматорiв, помножувачiв, мультиплексорiв, лiчильникiв та шифраторiв. Таким чином, структура мережi закладасться у електроннiй схемi пристрою, коефiцiснти формуються вiдповiдним включенням двiйкових шифраторiв, а швидкодiя визначасться технологiсю виготовлення елементiв електронних схем. При вказанiй реалiзацi нейрообчислювачiв технiчно складно внести корективи в структуру мережi, яка поряд з цим мас значнi габарити та енергоспоживання. Тому доцiльно для усунення вказаних недолiкiв реалiзувати електронну схему нейромережi безпосередньо на кристалi напiвпровiдникового мiкроелектронного пристрою – матрицi програмованого логiчного масиву. У нейромереж, реалiзованих на елементнiй базi матриць програмованих логiчних масивiв (FPGA або CPLD фiрм Xilinx, Altera, Lattice) с суттсва перевага. Оскiльки нейромережа фiзично втiлена у електроннiй схемi масиву паралельно працюючих логiчних вентилiв, якi крiм того розрахованi на роботу на частотах до 150-200 МГц, то швидкодiя буде забезпечувати надання iнформацi практично в режимi реального часу. Це пов’язано з розпаралеленням обробки iнформацi . Але на даний час реалiзацiя таких систем с доволi складною i, що бiльш суттсво багато дорожчою, чим реалiзацiя х на основi цифрових сигнальних процесорiв.

У кожнiй з вказаних систем обробки iнформацi с переваги i недолiки, якi визначаються: вартiстю елементно бази, складнiстю та вартiстю розробки, термiном розробки, можливiстю модифiкацi , здатнiстю до адаптацi до умов вимiрювання, габаритно-масовi параметри та параметри продуктивностi та енергоспоживання. При апаратнiй реалiзацi штучно нейронно мережi в процесi переходу вiд систем п.1 до п.4 наростають швидкодiя та продуктивнiсть при зменшеннi габа-

201

ритів та енергоспоживання, хоча разом з тим збільшується вартість програмного забезпечення, яке необхідне для розробки таких систем.

Нейромережа структурно складається з набору шарів однотипних елементів з великою кількістю взаємозв’язків між ними. Кожен з елементів (рис 5.3) містить суматор  та типовий елемент визначення функці значимості f (або на основі табличного пошуку, або на основі розрахунку функціонально залежності). На вхід кожного з суматорів подається визначена кількість вхідних сигналів pi, кожен з яких арифметично множиться на константу вагового коефіцієнта w1,i та значення базисно константи Ъ.

Рисунок 5.3- Структура базового елементу нейронної

мережі

Як функція значимості при розробці нейромереж нами вибрана логістична функція (сігмо да, функція Фермі) [6]:

1

n	(5.1)

f n a

( )  

1

e

де, a - значення функці значимості елементу нейронно мережі, n - зважена сума входів елементу нейромережі.

Наприклад, тришарова мережа може формувати на виході багатовимірну функцію при відповідному виборі діапазону зміни сигналів та параметрів базових елементів мережі:

a f LW f LW f IW p b b b

3	3	2	1

 (	 (	 (    

) ) ) (5.2)

3 , 2	2 ,1	1 , 1	1	2	3

202

де, LW3,2,LW2,1,IW1,1 – матрицi вагових коефiцiснтiв третього, другого i першого шарiв, f 3,f 2,f 1 – функцi значимостi виходiв шарiв мережi, Ь1, Ь2, Ь3,- базиснi константи шарiв мережi.

Таким чином, структурно мережа складасться iз велико кiлькостi взасмопов’язаних однотипних елементiв з n входами i одним виходом.

Кожен з iнформацiйних сигналiв який поступас вiд давача та первинного масштабуючого перетворювача в АЦП

дискретизусться по часу, квантусться по рiвню i кодусться

двiйковим кодом. Таким чином, нейронна мережа мас на входi електричний цифровий сигнал. Тому можливо реалiзувати

як програмно, так i у виглядi електронно схеми обома вище вказаними методами. Пiсля аналого-цифрового перетворення здiйснюсться попередня фiльтрацiя iнформацiйних сигналiв з метою збiльшення вiдношення сигнал/шум. З цiсю метою виконусться швидка Фур’с трансформацiя вхiдно вибiрки,

осереднення по набору i методами тих же нейронних мереж компресiя вхiдного спектру частотних складових енергетич-

ного спектру iнформацiйного сигналу. Скомпресований

сигнал вже меншо розрядностi (10-15 амплiтуд частотних складових енергетичного спектру iнформацiйного сигналу)

подасться на вхiд штучно розроблено нейронно мережi, яка

в процесi свос роботи генерус на виходi значення витрат фаз потоку. Слiд вiдмiтити, що нейромережа генерус вихiдний

сигнал на основi обробки спектральних складових всього

перелiку iнформацiйних сигналiв пiсля попередньо х фiльтрацi та компресi . Це вимагас значних обчислювальних по-

тужностей системи i по можливостi розпаралелення обробки

iнформацi . В процесi налагодження пристро в на основi нейромереж в конкретних умовах контролю доцiльним с уточ-

нення вагових коефiцiснтiв мережi i можливо навiть структури, тому повинна бути можливiсть перепрограмування мережi, що найкраще забезпечусться при використаннi Flashпам’ятi, яка розмiщусться безпосередньо на кристалi.

Нейронна мережа на основi тестових вхiдних та вихiдних даних розроблясться в середовищi пакету прикладних

програм MathLab. Поскiльки iснус програмна iнтеграцiя MathLab з середовищем розробки програмного забезпечення для ЦСП на рiвнi програмного коду на мовi високого рiвня

203

Сi++, то на даний час найбiльш доцiльним с реалiзацiя нейромереж на основi цифрових сигнальних процесорiв. Виходячи з вартостi та доступностi останнiх на ринку Укра ни, а також х продуктивностi та швидкодi , найбiльш оптимальними с цифровi сигнальнi процесори фiрм Тexas Instrument та Analog Device вiдповiдно ТМS320Г2812 та ADSP 2199x. Особливу перевагу мас ТМS320Г2812, враховуючи, що вiн мас на кристалi Гlash пам’ять об’смом 128 кБайт, де може бути програмно реалiзована нейромережа. Крiм того, даний ЦСП мiстить 12- ти бiтний 16-ти канальний АЦП з часом дискретизацi вiд 80 нс, що дещо гiрше, нiж в ADSP 2199x (вiдповiдно 14-ти бiтний АЦП з часом дискретизацi 50 нс). До незаперечних переваг ТМS320Г2812, якi суттсвi при реалiзацi нейромереж, слiд вiднести швидку реакцiю на довiльнi переривання (20-40 нс), 32-, 64- розряднi операцi заповнення, одноцикловi операцi читання-модифiкацiя-запис, операцi дiлення по модулю 64/32 i 32/32, ефективнi засоби вiдлагодження з пiдтримкою С++, одно циклове множення 3232 з накопиченням, два послiдовних комунiкацiйних iнтерфейси, CAN-модуль, достатня кiлькiсть портiв вводу-виводу, можливiсть змiни тактово частоти роботи процесора вiд 150 МГц i нижче, широкий температурний дiапазон вiд –40 до +125 С. Основ-ним недолiком ADSP 2199x с те, що код програми нейромережi записусться та зберiгасться в оперативнiй па-м’ятi ззовнi ЦСП i повинен зчитуватись кожного разу, коли починас працювати блок обробки iнформацi пристрою контролю, а це збiльшус габарити, енергоспоживання, зменшус завадозахищенiсть та надiйнiсть роботи блокiв обробки iнформацi на основi нейромереж.

Таким чином, набори значень iнформацiйних сигналiв, що характеризують рiзнi типи структури двофазових газорiдинних потокiв, можна структурувати у виглядi баз даних двох типiв по методу збереження та пошуку iнформацi : бази у виглядi таблиць, пошук в яких посднусться з iнтерполяцiсю та бази у виглядi штучних нейронних мереж. Нейроннi мережi забезпечують поряд з оптимальнiшим алгоритмом пошуку iнформацi можливiсть х адаптацi шляхом навчання. Для практично реалiзацi вказано нейромережi в пристро контролю потоку необхiдна розробка та виготовлення на

204

основi сучасно елементно бази та програмного забезпечення пристрою обробки iнформацi . Цей пристрiй на першому етапi мiстить типову нейромережеву модель вказано вище бази даних, а в процесi настройки пристрою (при фiзичному моделювання в стендових або промислових умовах практично iснуючих структур та витрат двофазових потокiв iз синхронною реєстрацiєю контрольованих параметрiв цих потокiв) уточнення (навчання мережi) та адаптацi до конкретних умов вимiрювань сировинних потокiв на нафтогазових промислах. На основi аналiзу вихiдних умов до розробки нейромережi прострою контролю створення є оптимальним на базi апаратного забезпечення цифрового сигнального процесора з електрично перепрограмованою памятю команд та параметрами типу ЦСП TMS320F2812.

5.5 Технологічний контроль структури та витрати фаз

потоків вуглеводневої суміші на основі використання нейронних мереж

Проблемi вимiрювання витрати та контролю структури двофазових потокiв присвячена значна кiлькiсть наукових праць, патентованих iнженерних розробок та спецiалiзованих науково-технiчних конференцiй [4,5]. Незважаючи на це проблема залишається актуальною, що викликано великою рiзноманiтнiстю багатофазних i багатокомпонентних потокiв, мiрою х дисперсностi, характером розподiлу фаз в сумiшi та рiзницею швидкостей мiж окремими фазами. В роботi [б], КремлевськийП.П. класифiкував методи та прилади вимiрювання витрати та контролю структури двофазових потокiв подiливши х на три групи: методи та засоби, розробленi для вимiрювання витрати однофазових середовищ i в подальшому модифiкованi для контролю двофазових потокiв; методи основанi на сумiсному використаннi витратомiра початково розробленого для однофазного середовища та пристрою контролю густини двофазового потоку; методи та прилади розробленi спецiально з врахуванням характерних особливостей тiльки двофазових потокiв, наприклад, флуктуацiй тиску в потоцi.

Реалiзацiя кожного з вказаних методiв забезпечує надання достовiрно iнформацi у вузькому дiапазонi спiввiдношень

205

i значень витрат фаз потоку та технологiчних параметрiв. Це зрозумiло, враховуючи, що вище наведенi чинники визначають суттсво вiдмiннi структури потоку: суспензiя, пробкова, розшарована. Разом з тим i iнформацiя, що надасться давачами вказаних систем за межами х робочого дiапазону також може бути цiнною при умовi вiдтворюваностi результатiв, тобто стацiонарностi i однорiдностi процесiв що забезпечують формування iнформацiйного сигналу давача.

Вибiр конкретного типу давачiв потоку для пропоновано системи контролю повинен посднувати преваги кожно з вказаних груп методiв та засобiв витратометрi . Пропонусться використання, як первинних перетворювачiв: низько iнерцiйного датчика змiнного перепаду тиску на звужуючому пристро , ультразвукового накладного датчика та датчик сканування структури потоку в iнфрачервоному дiапазонi випромiнювання. Рiзна фiзична природа генерування iнформацiйних сигналiв в посднаннi з використанням додаткових датчикiв статичних значень температури та тиску потоку, дозволяс з необхiдною достовiрнiстю на першому етапi контролю iдентифiкувати тип структури потоку. На другому етапi контролю, в залежностi вiд визначеного типу потоку: суспензiя, пробковий чи розшарований: один з трьох типiв давачiв вибирасться як базовий, а решта як коректуючi; для кожного з давачiв в процесi контролю використовусться алгоритм обробки попередньо оптимально пiдiбраний для визначеного типу потоку.

Метою дослiджень с встановлення можливостi реалiзацi системи контролю структури та вимiрювання витрати фаз газорiдинного потоку на основi використання сучасних нейромережевих методiв обробки багатопараметрично iнформацi датчикiв потоку в широкому дiапазонi спiввiдношень фаз потоку сумiшi. Інформацiйним параметром про структуру потоку в такому випадку буде не тiльки абсолютне значення сигналу кожного з давачiв, а i змiна його характеру (спектрального складу та кореляцiй) з часом. Така iнформацiя с цiнною тiльки при забезпеченнi вирiшення наступних задач: накопичення достатнiх об’смiв значень iнформацiйних сигналiв при мiнiмальному перiодi х дискретизацi в часi та по рiвню; обробка iнформацi в реальному часi, тобто отримання промiжних результатiв мiж двома сусiднiми вимiрами; визна-

206

чення витрати фаз та структури потоку на основi отриманих даних про абсолютнi значення та характер iнформацiйних сигналiв давачiв потоку.

Вирiшення першо задачi зараз економiчно ефективно на основi використання сучасних однокристальних мiкроелектронних аналого-цифрових пристро в, наприклад, фiрм Analog Device чи Maxim при забезпеченнi 14-ти i навiть 16-ти розрядно дискретизацi по рiвню та частотi дискретизацi по часу до 50 МГц. Для промiжного накопичення iнформацi достатньо однокристальних схем пам'ятi з часом доступу 10-15 нс i об'ємом до 1 Мбайту. Вирiшення друго задачi апаратно здiйснюється на основi цифрових сигнальних процесорiв (DSP) або програмно-логiчних матричних масивiв (FPGA) що х реалiзують фiрми Texas Ins. i Analog Device або Altera i Xillinx, якi зараз доступнi на ринку мiкроелектронних засобiв. Таким чином, практично можливо отримати та опрацювати значний об'єм вiдлiкiв багатопараметричного iнформацiйного сигналу в реальному часi враховуючи що вказанi пристро об-робки iнформацi є багаторозрядними (до 64 розрядiв) i швидкодiючими (до 150 МГц i вище). Нагальним стає питання структурування отримано iнформацi , фiльтрацi та iдентифiкацi витрати та структури двофазового потоку на основi аналiзу масиву вхiдних даних i х передiсторi . Для вирiшення третьо задачi пропонується використати математичний апарат теорi нейронних мереж.

В загальному випадку, всi прикладнi задачi, пов’язанi iз обробкою сигналiв в технiцi, подiляються на задачi апроксимацi та задачi розпiзнання образiв. Завдання контролю складу газорiдинного потоку в трубi можна вiднести до задачi розпiзнання образiв, оскiльки необхiдно по формi огинаючо енергетичного спектру iнформацiйних сигналiв рiзно фiзично природи що генеруються в трубопроводi, визначити спiввiдношення фаз газорiдинного потоку в останньому. При цьому як вхiднi використовується велика кiлькiсть параметрiв, якi можуть впливати на результат розпiзнання образу. Значення амплiтуд частотних складових спектрально щiльностi iнформацiйного сигналу i є цими параметрами.

Таким чином, нейронна мережа може бути використана для контролю складу газорiдинного потоку (склад: природнiй

207

газ, нафта, вода). Потрiбно пiдкреслити, що пiсля навчання во-на мiститиме залежнiсть мiж вхiдними i вихiдними параметрами, яку на даний час складно отримати у аналiтичному виглядi. Ця залежнiсть мiститься у сукупностi вагових коефiцiєнтiв мiж нейронами, у параметрах активацiйних функцiй нейронiв та в архiтектурi мережi. Ця особливiсть дозволяє дослiджувати найрiзноманiтнiшi процеси i явища, а також реально реалiзовувати нейроннi мережi з допомогою сучасно електронно-обчислювально технiки.

Для вiдпрацювання методики розробки, тренування та оцiнки можливостей нейромереж при iдентифiкацi структури та вимiрюваннi витрати двофазового потоку було використано експериментальнi данi дослiджень параметрiв вiброакустичних коливань, що поширюються в трубопроводi при проходженнi усерединi нього двофазового потоку з рiзними спiввiдношенями фаз. У роботах [7,8] вiдзначалося, що при визначених значеннях тискiв, температур, i спiввiдношеннях фаз газорiдинних потокiв, останнi виступають генераторами пульсацiй тискiв з широким дiапазоном частот. Пульсацi тиску, що мають особливо при високих витратах значну iнтенсивнiсть, впливаючи на дiлянку трубопроводу мiж опорами, спричиняють виникнення механiчних вiбрацiй дiлянки трубопроводу на його власних частотах коливань. Крiм того, цi ж пульсацi тиску, сприяють генеруванню акустичних шумiв значно iнтенсивностi, що поширюються в стiнках трубопроводу. Інтенсивнiсть цих коливань у рiзних частотних смугах хнього енергетичного спектра сигналу залежить вiд фазового складу потоку i вiд його технологiчних параметрiв - тиску, температури, в'язкостi.

Метою дослiджень, є експериментальна оцiнка характеру i ступеня взаємозв'язку мiж витратами i спiввiдношенням фаз газорiдинного потоку i параметрами вiброакустичних коливань трубопроводу з потоком нафти i газу усерединi. З огляду на значну складнiсть вiброакустичних коливань трубопроводу i вплив на хнiй характер великого числа факторiв, доцiльно здiйснити обробку результатiв експериментiв за допомогою методологi нейронних мереж. Експериментальнi данi отриманi на газонафтовому стендi “Потiк” Охтирського НГВУ. Даний стенд дозволяв моделювати рух реальних дво-

208

фазових потокiв експлуатацiйних свердловин при температурi навколишнього середовища i тиску до 4 МПа. Детально методика отримання даних дослiджень викладена в [8], де приведено i результати регресiйного аналiзу цих даних.

Оскiльки аналiзованi вiброакустичнi сигнали i хнс джерело - гiдродинамiчнi пульсацi - мають випадковий характер, то важливу роль у спектральному аналiзi вiдiграс дотримання умов стацiонарностi й ергодичностi при одержаннi результатiв вимiрiв. Частотний склад сигналiв визначався шляхом обчислення х оцiнок спектрально щiльностi потужностi. За допомогою спектроаналiзатора з максимальною роздiльною здатнiстю 8 Гц для кожно реалiзацi сигналу були отриманi оцiнки енергетичного спектра щiльностi сигналу в дiапазонi 0- 6400 Гц. Енергетичний спектр сигналу реалiзацi мiстить 800 частотних складових сигналу i с по сутi вектором. Кожний з восьмиста елементiв цього вектора с його параметром. Для вирiшення задачi дослiджень необхiдно проаналiзувати зв'язок мiж кожним з цих параметрiв i структурою потоку, що протiкас в трубопроводi. Тому для обробки великого обсягу багатопараметричних експериментальних даних доцiльним с використання алгоритмiв штучних нейронних мереж.

В загальному випадку робота з нейронними мережами полягас у здiйсненнi наступних етапiв: 1)пiдготовка навчальних даних; 2)розробка само мережi 3)тренування мережi 4)тестування мережi на нових даних (тих, якi не використовувались для тренування).

Для зменшення розмiрностi вхiдного набору даних та для усунення взасмокорельованих даних використано метод основних компонент (Principal Component Analisys). При обробцi даних за допомогою вказаного методу отримусмо такi три ефекти вiд цiс процедури: компоненти у вхiдному наборi даних стають ортогональнi, тобто некорельованi мiж собою; основнi компоненти розставляються в порядку спадання дисперсi ; видаляються тi компоненти, якi вносять найменший вклад у дисперсiю всього набору. Можливо також встановлювати так званий рiвень значимостi для такого видалення компонент (в данiй роботi експериментально визначено 2%). Тренувальнi пари створювались iз рiзною кiлькiстю основних компонент (вiд максимально кiлькостi (10) до 6). Навчальнi

209

пари складались з вхiдного набору розмiрнiстю у 80 елементiв i вихiдного набору (цiльових значень), якi є кодованими (шляхом нормування) значеннями газово та рiдко фаз у потоцi. Втрати iнформацi при використаннi 8 компонент знаходились в межах 3.5-9 %.

Для попередньо обробки навчальних даних також розроблено метод так званого «видiлення характеристик» на базi компресi вхiдних даних нейронними мережами. Суть даного методу полягає у створеннi нейронно мережi з одним прихованим шаром з однаковою кiлькiстю нейронiв у вхiдному i вихiдному шарах, яка має розмiрнiсть даних, якi потрiбно обробити. У прихованому шарi дається така кiлькiсть нейронiв, яка вiдповiдає розмiрностi скомпресованого набору да-них. Навчальна пара складається з двох наборiв, якi потрiбно компресувати. Пiсля процедури тренування, на вхiд мережi подається той же набiр даних i обчислюється вихiд прихованого шару, який i буде шуканим скомпресованим набором даних. Так, за допомогою даного способу компресi було отримано навчальнi набори даних стисненi в 20 i в 50 разiв. Втрати iнформацi не перевищували 7% по всiй навчальнiй множинi .

Основна складнiсть поставлено задачi полягає у тому, що набiр експериментальних даних отриманий в реальних умовах не був достатньо великим для того, щоб його можна було вважати повнiстю репрезентативним. Це зумовлено складнiстю реалiзацi стабiльного режиму перемiшування фаз в умовах експериментального стенду при рiзних спiввiдношенях фаз. Тобто, отримано реалiзацi iнформацiйних сигналiв при значеннях спiввiдношень фаз у потоцi, що не покривали усього поля можливих значень спiввiдношень – вiд найменших значень до найбiльших. Весь набiр складався iз 11 варiантiв спiввiдношень фаз у потоцi. Тому навчальний набiр було сформовано iз 10 навчальних пар, а одинадцятий випадок був використаний для тестування. Тестувальна пара пiдбиралася таким чином, щоб значення фаз, що йому вiдповiдали, лежали приблизно посерединi всього поля наявних даних. Тестувальна пара не використовувалась для навчання мережi, а отже була абсолютно невiдомою для не .

210

Таблиця 5.2 – Вхiднi навчальнi пари даних

| № Реалiзацi | Цiльовi значення |
| --- | --- |
|  | Газ, 269 м3/год | Рiдина, м3/год |
| 1 | 1,00 | 10,00 |
| 2 | 1,00 | 4,09 |
| 3 | 2,00 | 9,96 |
| 4 | 2,00 | 6,72 |
| 5 | 2,00 | 6,76 |
| 6 | 2,00 | 9,36 |
| 7 | 4,00 | 7,00 |
| 8 | 4,00 | 4,20 |
| 9 | 4,00 | 4,21 |
| 10 | 4,00 | 7,40 |
| Тест | 4,00 | 5,13 |

Слiд зазначити, що не iснус чiтких рекомендацiй по застосуванню того чи iншого типу нейронних мереж в кожному конкретному випадку. І тим бiльше, вибiр кiлькостi шарiв та вузлiв i алгоритму навчання цiлком i повнiстю залежить вiд конструктора мережi. Для вирiшення питань, пов’язаних iз вибором вище описаних параметрiв автори керувались сво ми власними мiркуваннями та рекомендацiями в лiтературi. За базову архiтектуру мережi було вибрано повнiстю з’сднану нейронну мережi iз оберненим поширенням помилки. Такий вибiр пояснюсться тим, що цей тип мереж на даний час с найкраще теоретично та практично дослiдженим, що спричинило його широке використання в технiцi. Повнiстю з’сднана мережа – це така мережа в якiй кожен нейрон у прихованих шарах з’сднаний iз кожним нейроном у попередньому й наступному шарах. Обернене поширення помилки означас, що рiзниця мiж обчисленим i бажаним (цiльовим) значеннями на виходi мережi рухасться назад з метою потрiбно корекцi вагових коефiцiснтiв.

Пiдбiр кiлькостi шарiв та кiлькостi нейронiв в кожному шарi залежить суто вiд розробника мережi для кожного конкретного випадку. Теоретично вважасться, що двошарова ме-режа з оберненим зв’язком може згенерувати будь-яку склад-

211

ну поверхню розв’язку. Тому в данiй роботi було здiйснено порiвняння функцiонування нейронних мереж iз рiзною кiлькiстю нейронiв в шарах та кiлькiстю шарiв рiвною 2.

Навчання мережi зворотного поширення вимагає виконання наступних операцiй: вибрати чергову навчальну пару з навчально множини; подати вхiдний вектор на вхiд мережi; обчислити вихiд мережi; обчислити рiзницю мiж виходом мережi i необхiдним виходом (цiльовим вектором навчально пари); вiдкоригувати ваговi коефiцiєнти мережi так, щоб мiнiмiзувати помилку; повторювати кроки з 1 по 4 для кожно навчально пари доти, поки помилка на всiй навчальнiй множинi не досягне прийнятного рiвня.

Алгоритми навчання кожного з типiв нейронних мереж

вiдрiзняються швидкодiєю, необхiдними обчислювальними потужностями, тощо. Для нашого випадку вибрано масштабований алгоритм спряженого градiєнтного спуску (Scaled Conjugate Gradient algorithm). Даний алгоритм забезпечує швидку збiжнiсть, пристоcований для обробки вхiдних даних велико розмiрностi i найчастiше використовується для задач розпiзнання образiв. Основна iдея цього методу полягає в поєднаннi пiдходiв градiєнтного спуску та моделi довiрчого iнтервалу (використовується в методi Левенберга-Маркода). Таким чином, використовувана мережа – двошарова нейронна мережа з оберненим поширенням помилки. В першому шарi – 80 нейронiв, у другому – 2 .

Тренування тривало до того часу, поки середня квадратична похибка для всiє навчально множини не склала 10-5 %. Пiсля тренування було здiйснене тестування мережi на невiдомому наборi даних. Результати тестування нейронно мережi, яка тренувалась на даних, оброблених методом основних компонент, були наступними: Газ - 3,98, Рiдина - 5,30. Бачимо, що похибки результатiв роботи нейронно мережi будуть вiдповiдно складати: по газовiй фазi – 2.82 %, по рiдкiй фазi – 3.42%.

Результати тестування нейронно мережi на даних стиснених в 20 i в 50 разiв вiдповiдно:

| Ступiнь компресi | Газ | Рiдина |
| --- | --- | --- |
| 20 | 3,92 | 5,22 |

212

| 50 | 3,98 | 5,30 |
| --- | --- | --- |

5.6 Використання вейвлет-перетвореннь сигналів

флуктуацій тиску газорідинного потоку при реалізацї

нейромережевих пристроїв контролю його структури

Пропонусться для контролю структури та iдентифiкацi типу газорiдинного потоку використати як iнформацiйнi сигнали гiдродинамiчнi пульсацi тиску – флуктуацi тиску, якi генеруються в двофазовому потоцi в процесi його руху при рiзних спiввiдношеннях його фаз. Датчики пульсацiй тиску встановлюються в тiло трубно вставки трубопроводу з контрольованим потоком в площинi його поперечного перерiзу по колу, таким чином, що не спотворюють рельсф течi потоку i не створюють гiдравлiчних втрат в потоцi. Пульсацi тиску в бiльшостi випадкiв с випадковим процесом i для опису х необхiдно використовувати характеристики вiдомi з теорi випадкових функцiй. Однiсю з таких характеристик с функцiя спектрально щiльностi S(f) пульсацiй тиску. Нагальним постас питання забезпечення стацiонарностi вимiрювань. А враховуючи що в двофазовому потоцi при змiнi спiввiдношення фаз характер потоку суттсво змiнюсться, iнтервал стацiонарностi також буде функцiсю режиму течi . Для вирiшення вказано проблеми пропонусться використання вейвлет перетворення вхiдного iнформацiйного сигналу вiд кожного з давачiв пульсацiй тиску, яке забезпечус частотно-часове подання сигналiв. Тобто образом двофазового потоку за перiод реалiзацi iнформацiйного сигналу при контролi в режимi реального часу с двовимiрна залежнiсть значення вейвлет перетворення сигналу вiд параметрiв масштабу (величина обернена до частоти) та часового зсуву.

Вейвлет перетворення реалiзацi сигналу пульсацi тиску - функцi f(t)L2(R) довiльного материнського вейвлету h(t) визначасться як [13]



W a b  f t  h a b t dt

	   	 

*

,	,	(5.3)

f





де вiдмiчено комплексно-спряженiсть. Однак бiльшiсть вейвлетiв с реальними величинами. Дочiрнi вейвлети

213

генеруються з одиничного материнського вейвлету h(t)

розширенням та зсувом:

1  

t b 

h a b t

  	h 		(5.3)

,	a	a

де a>0 є параметром розширення або масштабу, Ь – параметр зсуву. Нормуючий множник а-1/2 забезпечує еквівалентність енергі дочірнього вейвлету енергі оригінального материнського вейвлету. При дослідженнях використовувався материнський Морле вейвлет, який утворений в результаті перемноження функцій Фур’є базиса з вікном Гауса:

h t exp j 0 t exp 0. 5 t

 				

2

	   	(5.4)
Дійсна частина є косинус-Гаусіаном, тому косинусГаусіановий вейвлет Морле є реальною парною функцією (на рис.1 подано його вигляд та спектр).

Рисунок 5.4 – Косинус-гаусіанівський вейвлет Морле і
його Фур’є перетворення

Для реалізаці алгоритмів обробки сигналів датчиків пульсацій тиску в пристро контролю структури двофазового

214

потоку використовується цифровий сигнальний процесор (ЦСП) ТМS320Г2812 ф.Тexas Instrument, який мiстить на кристалi крiм арифметичного ядра ЦСП (робоча частота 150 МГц), flash-пам’ять на 128 кбайт та 16-ти канальний АЦП [14]. Параметри та складовi ЦСП дозволяють здiйснювати дискретне вейвлет-перетворення практично в режимi реального часу, оскiльки максимальна частота iнформацiйних складових гiдродинамiчних пульсацiй тиску складає 6400 Гц, а частота дискретизацi АЦП – 25 МГц.

Процедура вейвлет перетворення стартує з масштабу а = 1 та продовжується при значеннях розширення, якi збiльшуються, тобто розрахунок починається з високих частот i проводиться в сторону низьких частот. Перше значення а вiдповiдає найбiльш стиснутому вейвлету. При покроковому збiльшеннi а вейвлет розширюється. Вiн встановлюється на початок цифровано реалiзацi сигналу датчика пульсацiй в точку, що вiдповiдає часу 0. Вейвлет-функцiя масштабу “1” перемножується з сигналом i сумується на всьому часовому iнтервалi реалiзацi . Сума множиться на константу 1/а1/2 для норма-лiзацi . Далi вейвлет масштабу “1” зсувається вправо на величину зсуву Ь, що вiдповiдає перiоду дискретизацi АЦП, i процедура повторюється. Отримуємо ще одне значення, що вiдповiдає i = Ь, а=1 на частотно-часовiй площинi реалiзацi сигналу. Вказана процедура повторюється до тих пiр, поки вейвлет не досягне кiнця сигналу. Таким чином, отримано рядок точок на масштабно-часовому планi для масштабу а = 1. Пiсля збiльшення масштабу а на задане значення попередня процедура розрахунку повторюється для всiх значень зсуву. На рис.5.5 подано реалiзацiю сигналу пульсацiй тиску газорiдинного потоку (1024 точки) i вiдповiднi сигнали добутку вейвлет-функцiй рiзних масштабiв з тестовою послiдовнiстю, розрахованi в середовищi МAТLAB. В процесi вейвлет перетворення отримуємо набiр значень коефiцiєнтiв, якi вiдображають як частотний склад сигналу, так i розподiл iнтенсивностi цих частотних складових в часi.

215

Рисунок.5.5 - Сигнал пульсацій тиску (верхній) та його добуток з вейвлет-функціями різних масштабів

Отриманий набiр коефiцiєнтiв є по сутi набором векторiв, кожен з яких вiдображає розподiл енергi через одинаковi промiжки часу по масштабу (або по сутi по частотi) iнформацiйного сигналу. Отриманi вектори використовуються як вхiднi данi при розробцi та навчаннi штучно нейронно мережi, яка реалiзується тим же ЦСП, яким здiйснюється i вейвлет-перетворення. Поєднання вейвлет-перетворення з нейронною мережею iз архiтектурою зворотного поширення дозволило ввести новий термiн “wavenet” [12].

Алгоритми wavenet мiстять два процеси: саморозбудова мереж та мiнiмiзацiя похибки. В першому процесi визначається використовувана мережева структура використовуючи вейвлет аналiз. Мережа поступово вiдновлює схованi вузли для ефективного i повного покриття частотно-часового регiону зайнятого даним набором реалiзацiй iнформацiйних сигналiв. Одночасно мережевi параметри адаптуються для того щоб зберегти мережеву топологiю i скористатись перевагами подальшого процесу. В другому процесi мiнiмiзуються апрок-

216

симацi текучих значень похибок, використовуючи адаптацiйнi методи, що базуються на алгоритмах мiнiмума суми квадратiв вiдхилень (ЕМS). Параметри iнiцiалiзовано мережi адаптуються використовуючи метод градiєнтного найшвидшого спуску (steepest gradient-descent method) мiнiмiзацi . Ко-жен схований вузол має квадратне вiкно в часо-частотному поданнi. Оптимiзацiйне правило тiльки використовується для схованих вузлiв мережi коли вибранi точки попадають в х вiкно. Тому час навчання мережi може бути зменшений.

Допускаємо що мережева вихiдна залежнiсть задовольняє допустимi умови i мережа в достатнiй мiрi апроксимує залежнiсть витрат фаз потоку (фазового складу) вiд характеру вхiдних сигналiв (пульсацi тиску), тобто часо-частотний регiон ефективно покритий К вiкнами. Апроксимований сигнал (по однiй складовi потоку) мережi yЂ  t може бути поданий як:

K

| y u Ђ  |    t w k h a k b k t    , | (5.5) |
| --- | --- | --- |

k  1

де K – число вiконних вейвлетiв, wk – ваговi коеЫцiєнти.

Рисунок 5.6 - Адаптивна wavenet структура

217

Параметри нейромережг wk, ak i bk оптимгзуються в планг методу найменших квадратгв мгнгмгзацгєю цгльової функцгї або функцгї енерггї, Е на всьому промгжку часу t.

et  ytyЂt	(5.6)
де y(t) є реальнг значення цгльової функцгї (значення витрат однгєї з фаз потоку). Функцгя енерггї може бути визначена як:

T

E 1 e2t	(5.7)

2 t1

Для того щоб мгнгмгзувати Е використовується метод найшвидшого

| спуску, який вимагає адаптацгї градгєнтгв шляхом гнкрементних |  |
| --- | --- |

(5.8)

змгн кожного з параметргв wk, ak i bk . Для материнського вейвлету Морле градгєнти будуть складати

T

E

wk

E



bk

 et h ut

t1 T

 e  u  w  b

t 1	k

  	 

 h

t u w 	

	

 

k



	E (5.10)

T

a	t1

bk	bk

| де |  |
| --- | --- |

Інкрементнг змгни кожного коефгцгєнту є вгд’ємними значеннями градгєнтгв:

w ,b  ,a E	(5.11)

a

EwE

b

для кожного коефгцгєнту w, b, a мережг адаптацгя здгйснюється у вгдповгдностг з правилом

(5.9)

218

w  n  1   w  n    w w	(5.12)

bn1bn bb	(5.13)

an1 anaa	(5.14)

де  с фiксованим значущим параметром при навчаннi ней-

ронно мережi.

Реалiзацiя вказаного алгоритму первинно обробки iнформацiйних сигналiв, формування структури та адаптацiя нейромережевого алгоритму генерування iнформацi про структуру газорiдинного потоку на базi цифрового сигнального процесора з електро перепрограмованою (flash) пам’яттю дозволяс забезпечити технiчну реалiзацiю як навчання i оптимiзацi нейронно мережi, так i уточнення в процесi налагодження пристрою параметрiв вейвлет перетворення. Це досягасться за допомогою подiлу програмного забезпечення на сегменти. Вибiр сегментiв програмного коду за яким працюс ЦСП здiйснюсться за командами оператора. При налагодженнi системи вiдповiдно до програмного забезпечення, яке знаходиться у одному з сегментiв коду, модифiкусться код програми другого сегменту, наприклад, уточнюються ваговi коефiцiснти нейромережi. Далi робота ЦСП здiйснюсться вiдповiдно до програми цього модифiкованого коду другого сегменту. Така можливiсть змiни i запам’ятовування оптимiзованого коду другого сегменту коду програми дозволяс налаштовувати базову версiю пристрою на особливостi реальних потокiв нафтогазових родовищ рiзного компонентного складу вуглеводнiв. Тому доцiльним с сконцентрувати увагу при подальших дослiдженнях на пошуку таких материнських базисних вейвлет функцiй, якi б в найбiльшiй мiрi корелювали з видом пульсацiй тиску при рiзноманiтних режимах руху газорiдинних потокiв.

5.7 Застосування багатофазних поточних витратомірів з метою діагностування технчного стану промислового обладнання.

При тривалiй експлуатацi морських газоконденсатних родовищ спостерiгасться пiдвищення iнтенсивностi зношення металевих трубопроводiв та арматури, особливо тих, що знаходяться в зонi гирлово обв'язки свердловин. У окремих ви-

219

падках це призводить до виникнення аварiй внаслiдок розгерметизацi трубопроводiв, х змiщення та деформацi . Як показав аналiз аварiйних дiлянок трубопроводiв вони зруйнувались внаслiдок iнтенсивного зменшення товщини стiнок та корозi . У бiльшостi випадкiв зменшення товщини стiнок трубопроводiв мало нерiвномiрний «борозноподiбний» характер. При чому «борозни» мали довжину вiд 30 до 200 мм i, як правило, були не прямими, а «закручувались» у вiдповiдностi з рухом газового потоку. Це дало змогу стверджувати, що iнтенсивне зношування стiнок трубопроводу було спричинене не його старiнням, а компонентами багатофазного потоку, який транспортувався трубопроводом.

Для оцiнки факторiв впливу потокiв свердловин на ступiнь зношування трубопроводiв проаналiзовано данi витратомiру газу на виходi замiрного сепаратору та давачiв тиску кiлькох свердловин, Як показав аналiз, газовий потiк у цих свердловинах не був гомогенним, а мав багатофазну структуру. У свердловинах, якi експлуатуються порiвняно недовго (3 - 7 рокiв) тиск на виходi з свердловини змiнювався в незначних межах (10%), вмiст конденсату становив вiд 1 до 2% вiд загального об'єму багатофазного потоку, вмiст води становив 0,1-0,01%, тобто був практично вiдсутнiй. У свердловинах, якi експлуатуються тривалий час (понад 7 рокiв) тиск на виходi з свердловини змiнювався в бiльших межах, вмiст конденсату становив вiд 2 до 5 % вiд загального вмiсту потоку, вмiст води становив 1-2%, тобто обводненiсть свердловини суттєво зросла. Це пов'язано з тим, що при тривалiй експлуатацi родовища тиск у ньому падає, вiд постiйно вiбрацi трубопроводу слабшає його пристiнковий контакт з породою, що створює можливiсть проникнення морсько води в зону свердловини. Внаслiдок пiдвищення вологовмiсту потоку можуть траплятись обвали, що спричиняє появу пiску i абразиву в сировинному потоцi свердловин, створюється можливiсть виносу мiлкодисперсних частинок породи по трубопроводу на поверхню. Цi частинки внаслiдок турбулiзацi потоку на згинах трубопроводу створюють iнтенсивне тертя об його стiнки. Чим бiльший час виносу твердих частинок, i стабiльнiший потiк у цей час, тим iнтенсивнiшим є процес зношування внутрiшньо стiнки трубопроводу.

220

Для оперативного реагування на винесення твердо породи, iнформацi з приладiв пiсля гирлово обв'язки недостатньо. Тиск в момент виносу породи змiнюсться у незначнiй мiрi, а замiрний сепаратор будучи iнерцiйним пристросм не забезпечус отримання вiд нього оперативно iнформацi про наявнiсть включень в потоцi. Інформативним параметром, в даному випадку, може бути пiдвищення температури в зонi тертя та акустичний сигнал вiд потоку. 3 чiткою фiксацiсю пiдвищення температури в зонi тертя твердо фази об стiнки трубопроводу с певнi складностi. По-перше - трубопровiд с доволi теплоiнерцiйною системою, а тому важко зафiксувати порогову межу вiдлiку температури. По-друге, в спекотну сонячну погоду трубопроводи можуть нагрiватись до температур, що с вищими за температуру тертя. Тому найбiльш iнформативним сигналом про появу твердих частинок у газорiдинному потоцi с акустичний вiдгук потоку.

В даний час створенi технiчнi засоби, якi дають змогу за допомогою ресстрацi акустичного вiдгуку на згинi трубопроводу встановлювати наявнiсть чи вiдсутнiсть у потоцi твердо фази. Недолiком цих засобiв с неможливiсть оцiнки товщини стiнки трубопроводу, як у спецiалiзованих УЗ товщино мiрах [1,2].

Нами пропонусться система оперативного контролю за станом трубопроводу як за появи в багатофазному потоцi твердо фази, так i при вiдсутностi. Система дас змогу оперативно реагувати на появу твердо фази шляхом подачi аварiйних сигналiв оператору та управлiння роботою аварiйно апаратури. Крiм того, система постiйно здiйснюс вимiрювання товщини стiнки трубопроводу, що дае змогу визначити його корозiю та залишковий ресурс. Данi вiд системи можуть передаватися i приймаються по радiоканалу, по якому можна керувати роботою системи.

Структурна схема системи контролю наведена на рис.5.7. Звуковi, ультразвуковi та температурний давачi, закрiплюються у мiсцi згину трубопроводу за допомогою стяжно фторопластово обойми. Роботою ультразвукових давачiв керують генератори 1, 3. Данi вiд ультразвукових давачiв надходять на пiдсилювачi 2 та 4, а потiм на детектори 7 i 8. З виходiв детекторiв сигнали надходять на

221

мiкропроцесорний контролер 16. Контролер 16 також керус роботою ультразвукових генераторiв 1, 3. для здiйснення одиничного або диференцiйного вимiрювання. Сигнали з акустичних давачiв надходять на комутатор 5. У залежностi вiд вибраного виду вимiрювань до виходiв давачiв присднуються диференцiйний 9 або звичайний 10 пiдсилювачi. Виходи з пiдсилювачiв у залежностi вiд виду вимiрювань комутуються комутатором 11, пiсля чого подаються на нормуючий пiдсилювач 12. Давач температури присднано до попереднього пiдсилювача 6, вихiд якого з'сднаний з нормуючим пiдсилювачем 13.

У зонi трубопроводу, пiсля його згину розмiщено давач тиску, який пiд'сднано до пiдсилювача 11 та нормугочого перетворювача 14. Сигнал з виходу нормуючого перетворювача 14 надходить на вхiд мiкропроцесорного контролера 16. Контролер 16 керус всiма комутаторами сигналiв. Також вiн керус аварiйною сигналiзацiсю 15 (яка виводиться на пульт оператора) та створюс керуючi сигнали на елементи аварiйного управлiння 17. Вимiрянi значення товщини трубопроводу, тиску та температури виводяться на iндикацiю 18. Система передбачас передачу даних по радiоканалу 19, по якому можливе i управлiння.

Система розмiщусться на трубопроводi у в зонах гiдравлiчних опорiв i працюс неперервно. Сигнали акустичних давачiв обробляються мiкро контролером 16 за допомогою вейвлет-фiльтрацi та алгоритмiв нейронних мереж. Данi вiд ультразвукових давачiв вимiрюються класичним УЗ-товщиномiром, реалiзованим програмно на мiкропроцесорному контролерi 16. За допомогою диференцiйних та одиничних вимiрювань система мас змогу пiдвищувати х чутливiсть. Крiм того, система мас змогу виявляти «пробковий режим» течi .

Отже, дана система дас змогу оперативно оцiнювати корозiю стiнки трубопроводу при проходженнi газорiдинного потоку, а також з високою швидкiстю реагувати на появу в ньому твердо фази.

Структура потоку в серединi трубопроводу с багатофазною, для яко характерний турбулентний режим течi . На даний час вiдсутнi однозначнi аналiтичнi моделi генерацi акустичних сигналiв такими потоками. Для обробки

222

таких дискретизованих стохастичних акустичних сигналiв розроблено спецiалiзовану нейронну структуру для iдентифiкацi режиму течi при якому в потоцi присутня тверда фаза в критичнiй кiлькостi.

В структуру нейронно мережi повиннi бути вбудованi:

- апрiорна iнформацiя про процеси в трубопроводi;

- iнварiанти, що суттєво спрощує архiтектуру мережi та процес навчання.

На жаль, в даний час не iснує чiткого рiшення задачi вбудовування апрiорно iнформацi в мережеву структуру. Проте можна запропонувати деякi спецiальнi процедури, якi, як показала практика, приводять до добрих результатiв. Зокрема, можна використовувати комбiнацiю двох наступних прийомiв [3].

1.Обмеження мережево архiтектури (restricting network architecture) за до-помогою локальних зв'язкiв, з так званими рецепторними полями (receptive fields).

2.Обмеження вибору синаптичних ваг за рахунок сумiсного використовування ваг (weight-sharing).

Цi два прийоми, особливо останнiй, забезпечують одну важливу перевагу - значно скорочують кiлькiсть вiльних параметрiв мережi.

Для прикладу розглянемо неповнозв'язану нейронну мережу прямого поширення, показану на рис. 5.7. На вхiд мережi подаються по чотири складовi вейвлет-перетворень двох вхiдних акустичних сигналiв (Х1-Х4,Х5-Х8) та значення температури (х9) та тиску (х10) в зонi контролю. На виходi мережi отримуємо двозначне число процентного вмiсту твердо фази в потоцi. Всi чотири схованi нейрони для реалiзацi синаптичних зв'язкiв сумiсно використовують одну i ту ж множину ваг.

Ця мережа має обмежену архiтектуру. Першi шiсть вузлiв джерела утворюють рецепторне поле прихованого нейрона з номером 1, i т.д. для всiх решти прихованих нейронiв мережi. Сумiсне використання ваг полягає в зменшеннi однакового набору синаптичних ваг для кожного з нейронiв прихованого шару мережi. Враховуючи, що кожний з чотирьох прихованих нейронiв має по шiсть локальних зв'язкiв (рис.5.7), iндуковане

223

Рисунок 5.7 - Функціональна схема пристрою моніторингу трубопроводу 224

локальне поле прихованого нейронаj можна описати наступним виразом:

.

Рисунок 5.8 - Приклад мережi з рецепторними полями i
сумiсним використанням ваг

б

уj =  w i x i j при j=1, 2, 3, 4

  _	(5.15)

1

i=1

де { }б

w i i= 1 визначає один i той же набiр ваг, що викорис-

товуються спiльно всiма чотирма прихованими нейронами, а хk є сигналом, що надходить з вузла джерела за номером k=i+j-l. Вираз (б) записаний у формi суми згортки (convolution sum). Саме з цiєї причини мережа прямого поширення з

225

локальними зв'язками i вагами, що спiльно використовуються, називають мережею згортки (convolution network) [4].

Перша частина правила визначає необхiднiсть вбудовування апрiорно iнформацi в структуру нейронно мережi, а друга частина цього правила торкається питання iнварiантiв.

Для того, щоб створити систему розпiзнавання об'єкту, акустичного сигналу або луна-локацi , що враховує явища такого роду, необхiдно брати до уваги дiапазон трансформацiй (transformation) спостережуваного сигналу. Вiдповiдно основ-ною вимогою при розпiзнаваннi образiв є створення такого класифiкатора, який iнварiантний до цих трансформацiй. Іншими словами, на результат класифiкацi не повиннi мати впливу трансформацi вхiдного сигналу, який поступає вiд об'єкту спостереження (наприклад вiд впливу змiн тиску чи температури).

Існують як мiнiмум три прийоми забезпечення iнварiантностi нейронно мережi класифiкацi до подiбних трансформацiй [4].

1. Структурна iнварiантнiсть (invariance structure). Інварiантнiсть привноситься в нейронну мережу за допомогою вiдповiдно структуризацi . Зокрема, синаптичнi зв'язки мiж окремими нейронами мережi будуються так, щоб трансформованi версi одного i того ж сигналу викликали один i той же вихiдний сигнал. Розглянемо для прикладу нейромережеву класифiкацiю вхiдного сигналу, яка повинна бути iнварiантна по вiдношенню до змiни температури потоку. Структурну iнварiантнiсть мережi щодо температурних флуктуацiй потоку можна виразити таким чином. Нехай wji· — синаптична вага нейронаj, пов'язаного з вейвлет-складовою і вхiдного зображення. Якщо умова wji=wjk виконується для всiх вейвлетскладових j i k, що мають одинаковi значення масштабу та часового зсуву вейвлет складових, нейронна мережа буде iнварiантною до змiн температури. Проте, для того, щоб забезпечити iнварiантнiсть щодо температури потоку, потрiбно дублювати синаптичну вагу wji всiх вейвлет-складових, рiвновiддалених вiд центру зображення. Недолiком структурно iнварiантностi є те, що кiлькiсть синаптичних зв'язкiв зображення навiть середнього розмiру буде надзвичайно велика.

226

2.Нейроннi мережi мають природну здатнiстю класифiкацi образiв. Цю здатнiсть можна використовувати для забезпечення iнварiантностi мережi до трансформацiй. Мережа навчасться на достатнiй кiлькостi прикладiв одного i того ж об'скту, при цьому в кожному прикладi об'скт подасться в дещо змiненому виглядi (наприклад, записи реалiзацiй сигналiв при одному режимi потоку в рiзнi пори року). Якщо кiлькiсть таких прикладiв достатньо велика i якщо нейронна мережа навчена вiдрiзняти рiзнi точки зору на об'скт, можна чекати, що цi данi будуть узагальненi i мережа зможе розпiзнавати ракурси об'скту, якi не використовувалися при навчаннi. Проте з технiчно точки зору iнварiантнiсть по навчанню мас два iстотнi недолiки. По-перше, якщо нейронна мережа була навчена розпiзнавати трансформацi об'сктiв деякого класу, зовсiм не обов'язково, що вона буде iнварiантною по вiдношенню до трансформацiй об'сктiв iнших класiв. По-друге, таке навчання с цуже ресурсосмним, особливо при великiй розмiрностi простору ознак.

3. Використовування iнварiантних ознак (invаriаnt fеаturе sрасе). Третiй метод створення iнварiантного нейромережевого класифiкатора грунтусться на припущеннi, що з вхiдного сигналу можна видiлити iнформативнi ознаки, якi описують найiстотнiшу iнформацiю, що мiститься в наборi даних, i при цьому iнварiантнi до трансформацiй вхiдного сигналу. При використовуваннi таких ознак в нейроннiй мережi не потрiбно зберiгати зайвий об'см iнформацi , трансформацi об'скту, що описусться. Насправдi, при використовуваннi iнварiантних ознак вiдмiнностi мiж рiзними екземплярами одного i того ж об'скту можуть бути викликанi тiльки випадковими чинниками, такими як шум. Використовування простору iнварiантних ознак мас три важливих переваги. По-перше, зменшусться кiлькiсть ознак, якi подаються в нейронну мережу. По-друге, ослабляються вимоги до структури мережi. I, по-третс, гарантусться iнварiантнiсть всiх об’сктiв по вiдношенню до вiдомих трансформацiй [5]. Проте цей пiдхiд вимагас доброго знання специфiки проблеми.

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що застосування iнварiантних признакiв с найбiльш оптимальним

227

методом для забезпечення iнварiантностi нейромережевих класифiкаторiв.

Щоб проiлюструвати iдею простору iнварiантних ознак, розглянемо як приклад систему контролю вмiсту твердо фази в потоцi, у вхiдному сигналi яко може мiститися iнформацiя про вмiст газово , рiдко та твердо фаз в потоцi свердловини [7]. Інформацiйнi акустичнi сигнали, що характеризують вмiст рiзних фаз потоку, мають рiзнi спектральнi характеристики. Бiльш того, експериментальнi дослiдження показали, що такi стохастичнi сигнали можна промоделювати за допомогою вейвлет-перетворень з рiзними параметрами масштабу та частотного зсуву.

Набагато бiльш примiтним прикладом представлення знань в нейроннiй мережi с система з використанням луна-локацi стiнки трубопроводу [6] (Рис.5.9). Маючи постiйну i досить точну iнформацiю вiд УЗ давача товщиномiра, що стацiонарно встановлений на трубопроводi, про товщину стiнки труби пропонована система спочатку навчає пiсля препроцесорно обробки нейромережевий класифiкатор, а в подальшому використовує вказану iнформацiю для класифiкацi фазового складу потоку.

Рисунок 5.9 - Інваріантний до фазового складу
класифікатор акустичних сигналів потоку

Таким чином, реалiзацiя запропоновано системи дозволяє адаптувати алгоритм технiчного монiторингу до умов контролю досить складних об'ектiв, забезпечуючи при цьому iнварiантнiсть систем обробки iнформацi до впливу збурюючи факторiв що не несуть корисно iнформацi .

228

Перелгк використаних джерел До розділу 1.

1.	Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. – Л.:Машиностроение, Ленинг. Отд-ние, 1989.- 701 с.

Andritsos, N., “Effect of Pipe Diameter and Liquid Viscosity on Horizontal Stratified Flow,” Ph.D. Dissertation, U. of Illinois at Champaign-Urbana (1986).

Taitel, Y., and Dukler, A. E. “A Model for predicting Flow Regime Transitions in Horizontal and Near Horizontal GasLiquid Flow,” AIChe Journal, 22, 47 (1976).

Colebrook, C. F., “Turbulent Flow in Pipes with Particular Reference to the Transition Region Between the Smooth and Rough-Pipe Laws,” J. Inst. Civil Engrs., 11, 133 (1939).

Nicholas Petalas, Khalid Aziz “A Mechanistic Model for Stabilized Multiphase Flow in Pipes” , A report for the members of Stanford Reservoir Simulation Industrial Affiliates and Stanford Project on the Productivity and Injectivity of Horizontal Wells, Petroleum Engineering Stanford University, (1997).

Xiao, J. J., Shoham, O., Brill, J. P., “A Comprehensive Mechanistic Model for Two-Phase Flow in Pipelines,” paper SPE 20631, 65th ATC&E of SPE, New Orleans, September 23-26, 1990.

Andritsos, N., “Effect of Pipe Diameter and Liquid Viscosity on Horizontal Stratified Flow,” Ph.D. Dissertation, U. of Illinois at Champaign-Urbana (1986).

Baker, A., Nielsen, K. and Gabb A., “New Correlations – 1, Pressure Loss Liquid-Holdup Calculations Developed,” Oil & Gas J., March 14, 1988, 55-59.

Duns, H. Jr., and Ros, N.C.J., “Vertical Flow of Gas and Liquid Mixtures in Wells,” Sixth World Petroleum Congress, Section 2, Paper No. 22, Frankfurt (1963).

Petalas, N., and Aziz, K., “Stanford Multiphase Flow Database - User’s Manual,” Version 0.2, Petroleum Engineering Dept., Stanford University, 1995.

229

11.	Petalas, N., and Aziz, K., “A mechanistic model for multiphase flow in pipes”, paper no. 98-39., 49th annual technical meeting of the petroleum society of the canadian institute of mining, mettalurgy and petroleum held in calgary, Alberta, Canada, June 8-10, 1998.

Xiao, J.J., “Comprehensive Mechanistic Model for Two-Phase Flow in Horizontal and Near Horizontal Pipes (-15 to +15 degrees),” Fortran computer code received from author in private communication, December, 1996.

Barnea, D., Shoham, O.,Taitel, Y. and Dukler, A.E., "GasLiquid Flow in Inclined Tubes: Flow Pattern Transitions for Upward Flow," Chem. Eng. Sci., 40, 1 pp. 131-136 (1985).

Barnea, D. “A Unified Model for Predicting Flow-Pattern transitions for the Whole Range of Pipe Inclinations,” Int. J. Multiphase Flow, 13, No. 1, 1-12 (1987).

До роздглу 2

1.	Acikgoz, M., Franca, F., Lahey, R.T., 1992. An experimental study of three-phase flow regime. Int. J. Multiphase Flow 18, 327-336.

Banerjee, S., Chan, A.M.C., 1980. Separated flow models-I: analysis of averaged and local instantaneous formulations. Int. J. Multiphase Flow 6, 1-24.

Barnea, D., 1986. Transition from annular flow and from dispersed bubble flow-unified models for whole range of pipe inclinations.. Int. J. Multiphase Flow 12, 733-744.

Barnea, D., Taitel, Y., 1996. Stratified three-phase flow in pipes-stability and transition. Chem.Eng.Com. 141-142, 443 460

Begg, H.D., Brill, J.P., 1973. Study of two-phase flow in inclined pipes. J. Petr. Tech. 25, 607-617.

Bonizzi, M., 2003. Transient one-dimensional modeling of multiphase slug flows. PhD Thesis, Imperial College, London, UK.

Hall, A.R.W., 1992. Multiphase flow of oil, water and gas in horizontal pipes. PhD Thesis, Imperial College, London, UK.

230

8.	Hall, A.R.W., 1997. Flow patterns in three-phase flow of oil, water and gas. In: 8th International Conference Multiphase Production, BHR Group Conference Series, Cannes, France.

Hirsch, C., 1988. Numerical Computation of Internal and External Flows. John Wiley and Sons, New York. P.1.

Ishii, M., 1978. One-dimensional drift-flux model and constitutive equations for relative motion between phases in various two-phase flow regimes. Technical Report ANL-77-47, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, US.

Issa, R.I., Kempf, M.H.W., 2003. Simulation of slug flow in horizontal or nearly horizontal pipes with the two-fluid model. Int. J. Multiphase Flow 29, 69-95.

Malinowsky, M.S., 1975. An experimental study of oil-water and air-oil-water flowing mixtures in horizontal pipes. MS Thesis, The University of Tulusa, US.

Larsen, M., Hustvedt, E., Hende, P., Straume, T., 1997. Petra: a novel computer code for simulation of slug flow. SPE Paper 38841, pp.965-976.

Larsen, M., Hende, P., 2001. Three-phase slug tracking with Petra. In: Proceedings of ETCE2001 Eng.Techn.Conf.On Energy, Huston, Texas, US.

Odozi, U.A., 2000. Three-phase gas/liquid/liquid slug flow. PhD Thesis, Imperial College, London, UK.

Pan, L., 1996. High pressure three-phase (gas/liquid/liquid) flow. PhD Thesis, Imperial College, London, UK.

До розділу 3

1.	Мамаєв В.А. Гидродинамика газожидкостных смесей в трубах. /В.А.Мамаев, Г.Э.Одишария, Н.И.Семенов и др.. М.:Недра, 1969.- 208с.

Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения. – М.:Мир, 1972. – 440 с.

Хьюитт Дж. Кольцевые двухфазные течения / Дж.Хьюитт, Н.Холл-Тейлор. – М.:Энергия. – 1974.- 408 с.

Телетов С.Г. Уравнения гидродинамики двухфазных жидкостей / Докл. АН СССР. – 1945. – T.50.-158 c.

Телетов С.Г. Гидродинамика двухфазных жидкостей : Докторская дис. - М.:ЭНИИ, 1947. – 166с.

231

6.	Мамаев В.А. Прикладные аспекты механики газожидкостных смесей: Докторская дис. – М.:ВНИИГА3, 1969. – 155 с.

Марон В.И. Гидродинамика потока в трубе / В.И.Марон, Г.В.Бушуева, РГУ. – М.: Нефть и газ, 1999. – 172 с.

С.М.Стецюк, Програмний комплекс GAZSTRUM як вітчизняна альтернатива інженерного методу розрахунку двофазних потоків /С.М.Стецюк, І.І.Капцов, О.В.Бобрук, В.В.Соболь // 3б. Наук. праць. Питання розвитку газової промисловості України. Вип.XXXVII, 2009 – c.280-287.

До розділу 4

1.	1.Tang X.Z., Tracy E.R., Boozer A.D , deBrauw A., Brown R. (1995).“Symbol sequence statistics in noisy chaotic signal reconstruction”, Physical Review E 51:5, 3871–3889.

2. Kurths J., Schwarz U., Witt A., Krampe R.Th., Abel M. (1996).“Measures of complexity in signal analysis”, in Chaotic, Fractal, and Nonlinear Signal Processing, AIP Conference Proceedings 375 (3rd Technical Conference on Nonlinear Dynamics and Full Spec-trum Processing (Mystic, Connecticut USA; 1995 July 10–14)) Woodbury, New York 1996, 33–54.

3. Lehrman M., Rechester A.B., White R.B. (1997). “Symbolic analysis of chaotic signals and turbulent fluctuations”, Physical Review Letters 78:1, 54–57.

4. Tang X.Z., Tracy E.R., Brown R. (1997). “Symbol statistics and spatio-temporal systems”, Physica D 102, 253–261.

5. Finney C.E.A., Green J.B. Jr., Daw C.S. (1998). “Symbolic time-series analysis of engine combustion measurements”, SAE Paper No. 980624.

6. Finney C.E.A., Nguyen K., Daw C.S., Halow J.S. (1998). “Symbol-sequence statistics for monitoring fluidization”, to be presented at the 1998 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (Anaheim, California USA; 1998 November 15–20).

7. Райтер П.М., Карпаш О.М., Методи апаратної реалізації нейронних мереж при вимірюванні витрати фаз

232

вуглеводневих потокгв// Методи та прилади контролю якостг –2003-№9.

8. 8.Райтер П.М. Використання вейвлет-перетворень сигналгв флуктуацгй тиску газоргдинного потоку при реалгзацгї нейромережевих пристроїв контролю його структури //Матергали мгжнародної конференцгї “Леотест-2004”.- 2004 – С.87-91

До роздглу 5

1.	Чисхолм Д. Двухфазные течения в трубопроводах и таплообменниках: Пер. с англ. Пер. изд.: Великобритания, 1983. – М.: Недра, 1986. – 204 с.

Using Computational Fluid Dynamic (CFD) Simulation to Model Fluid Motion in Process Vessels on Fixed and Floating Platforms T.C. Frankiewicz, C-M. Lee, Natco Group - The theses of Annual Technical Conference and Exhibition 29 September - 2 October 2002 Henry B. Gonzalez Convention Center San Antonio, Texas U.S.A. p.35-38.

PPDS Support DeskTUV NEL Ltd East Kilbride GLASGOW G75 OQU Scotland. 2003.p.128.

Новоселов О.Н., Фомин А.Ф. Основы теории и расчета

информационно-измерительных	систем.

–

М.:

Машиностроение, 1991. – 336 с.

1.	Analog Applications Journal, Texas Instruments, 08.2003, slyt018. p.270.

Уоссермен Ф.Нейрокомпьютерная техника:теория и практика.— М.:Мир,1992.

Jamieson AW, Smeenk RG, Vriezen PB, 1985 Multi-phase flow measurements at production platforms Petroleum Review November 1985 23

Slijkerman WFJ, Jamieson AW, Priddy WJ, Okland O, Moestue H, 1995 Oil companies’needs in multiphase flow metering Proc. 13th North Sea Flow Measurement Workshop,Lillehammer, Norway

Abouelwafa MSA, Kendall EJM, 1980 The measurement of component ratios in multiphase systems using g-ray attenuation J. Phys. E: Sci. Instrum. 13 341

233

10.	Sami M, Abouelwafa MSA, Kendall EJM, 1980 The use of capacitance sensors for phase percentage determination in multiphase pipelines IEEE Trans. Instr. Meas. 29 24

Andreussi P, Di Donfrancesco A, Messia M, 1988 An impedance method for the measurement of liquid holdup in two-phase flow Int. J. Multiphase Flow 14 777

Beck MS, Plaskowski A, 1987 Cross-correlation flowmeters: Their design and application Bristol: Adam Hilger

13..Edwards RB, Dyakowski T, Xie, CG, Williams RA, 1995 Monitor and control of powder flow using capacitance tomography Frontiers in Industrial Process Tomography p313,New York: Engineering Foundation

14.	Farestvedt L, 1994 Field testing of the Fluenta WIOM 300 water-in-oil monitor The North Sea flow measurement workshop, Bergen, Norway, October 1994

Brown D, den Boer JJ, Washington G, 1992 A multi-capacitor multiphase flow meter for slugging flow The North Sea flow measurement workshop, East Kilbride, October 1992

Dou JW, Xiao QQ, Chen JG, 1996 Development and trial application of Haimo multiphase flowmeter The 8 th international conference on flow measurement, Beijing, China 1996

Hammer EA and Johansen GA, 1997 Process tomography in the oil industry – state of the art and future possibilities Meas. Control 30 212

C. Wilson, “New Wireless System Offers Data Alternative (Multipoint Networks Inc.’s WaveNET Wireless Systems),” Telephony, v226, n1, p. 9,Jan. 3, 1994

Y. Sheng, D. Roberge, and H. H. Szu, “Optical Wavelet Transform,” Optical Engr., v31, n9, pp. 1840-45, Sept. 1992.

Райтер П.М., Карпаш О.М., Методи апаратноi реалгзацгi нейронних мереж при вимгрюваннг витрати фаз вуглеводневих потокгв// Методи та прилади контролю якостг –2003-№9.

Криничний П.Я., Карпаш О.М., Райтер П.М., Величко О.М., Трощенко І.Я. Визначення ступеня корозгйного пошкодження труб нафтового сортаменту //Збгрн. праць 4-i Нацгональноi науково-технгчноi конференцгi г виставки “Неруйнгвний контроль та технгчна дгагностика– 2003”. –Киiв, 2003. –С.261-266.

234

22.	Субботин С.С.,	Соколова Н.Г., Брюханов О.Ф.,

Михайленко	В.И.	Дефектоскопия	нефтяного
оборудования.-М: Недра. 1975.- 264 с.

22.	Субботин С. С, Мгаагтенко В.И. Дефектоскопия нефтяного оборудованш и инструмента при жсплуатации. М. Недра, 1982 - 213с.

LeCun Y., B.Boser, J.S.Denker, D.Henderson, R.E.Hovard, W.Hubbard and L.D.Jackel. Handwritten digit recognition with a back-propagation network. Advances in Neural Information Processing, 1990a, vol.2, p.396-404, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann.

Нейронные сети: полный курс, 2~е издание.: Пер. с англ. - M.: Издательский дом «Вильямс», 2006.- 1044с. :ж.

Bernard E and D.Casasent. Invariance and neural net, IEEETransactions on Neural Network, 1991, vol.2, p.498-508.

Криничний П.Я., Карпаш OM., Райтер П.М, Величко O.M., Трощенко I.Я. Визначення ступеня корозгйного пошкоджент труб нафтового сортаменту /Збгрн. праць 4-i Нацгональног науково-технгчног конферещгi г виставки "Неруйнгвнгш контроль та технгчна дгагностика - 2003 ".  Киiв, 2003. - С.261-266.

П.М.Райтер, Використання вейвлет-перетворень сигналгв флуктуацгй тиску газоргдинного потоку при реалгзацгi нейромережевш пристроiв контролю його структури.\\Фгзичнг методи та засоби контролю середовищ, матергалгв та виробгв (сергя).Зб.наук.праць. Львгв:Фгзико-механгчний гнститут гм.Т.В.Карпенка НАН Украiни. 2004. - 180с.

235